ОАО “Головное ХППАП Бюро”

|  | Заказчик: Администрация Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Экз. №__________ |
| --- | --- |

Генеральный план                                              муниципального образования

Спасское сельское поселение

Вологодского муниципального района

Вологодской области.

Материалы по обоснованию и

положения о территориальном планировании.

Пояснительная записка

Книга 1.

| Генеральный директор | Н. Н. Кузнецова |
| --- | --- |
| Главный архитектор бюро | Н.С. Пьянкова |

Объект № 982

г.Вологда, 2008 - 2011 г.

Состав проекта:

Инженерно-топографические изысканя  муниципального образования Спасское сельское поселение.

Инженерно-топографические изыскания – выполнены ООО «Валбэк-ру»

в 2009 году.

1. Технический отчёт по проведению инженерных изысканий и созданию подосновы. Пояснительная записка

2. Топографическая подоснова. М 1:10000

3. Топографические планы  пос. Можайское  и  пос. Перьево  М 1:5000

4. Топографические съёмки части д. Сысоево, части д. Дмитриевское, части д. Ивановское, части д. Хохлево, части д. Запрудка, части д. Дюково, части п. Непотягово.

Генеральный план муниципального образования Спасское сельское поселение.

I. Материалы по обоснованию и положения о территориальном планировании. Пояснительная записка. Книга 1

II. Материалы по обоснованию и положения о территориальном планировании. Исходные данные. Книга 2.

III. Чертежи ГП М 1:10000.

IV. Чертежи ГП М 1:5000.

V. Чертежи ПП М 1:2000.

Правила землепользования и застройки муниципального образования Спасское сельское поселение.

- Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки. Книга 3.

- Градостроительные регламенты использования территориальных зон. Книга 4.

III. Карта градостроительного зонирования муниципального образования

Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области, ПЗЗ М 1:10000, М 1:5000.

Опись чертежей:

Чертежи ГП муниципального образования Спасское сельское поселение, М 1:10000:

Материалы по обоснованию:

1. Опорный план, М 1:10 000 (ГП-1).

2. Схема комплексной оценки территории, М 1:10 000 (ГП-2).

Положения о территориальном планировании:

3. Генеральный план. Основной чертеж, М 1:10 000 (ГП-3).

3. Схема транспортной инфраструктуры, М 1:10 000 (ГП-4).

6. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:10000 (ГП-ВК).

7. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:10000 (ГП-ТГ).

8. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:10000 (ГП-ЭС).

II. Чертежи ГП пос. Можайское, М 1:5000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:5000 (ГП-1.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:5000 (ГП-1.2)

3. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:5000 (ГП-1.3)

4. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:5000 (ГП-ВК1)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:5000 (ГП-ТГ1)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:5000 (ГП-ЭС1)

III. Чертежи ГП пос. Перьево, М 1:5000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:5000 (ГП-2.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:5000 (ГП-2.2)

3. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:5000 (ГП-2.3)

4. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:5000 (ГП-ВК2)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:5000 (ГП-ТГ2)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:5000 (ГП-ЭС2)

IV. Чертежи ПП, М 1:2000:

Проект планировки части д. Сысоево, М 1:2000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000 (ПП-1.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:2000 (ПП-1.2)

3. Вертикальная планировка территории. Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 (ПП-1.3.)

4. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:2000 (ПП-1.4)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:2000 (ПП-ВК1)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:2000 (ПП-ТГ1)

7. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС1)

Проект планировки части д. Дмитриевское, М 1:2000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000 (ПП-2.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:2000 (ПП-2.2)

3. Вертикальная планировка территории. Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 (ПП-2.3.)

4. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:2000 (ПП-2.4)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:2000 (ПП-ВК2)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:2000 (ПП-ТГ2)

7. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС2)

Проект планировки части д. Ивановское, М 1:2000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000 (ПП-3.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:2000 (ПП-3.2)

3. Вертикальная планировка территории. Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 (ПП-3.3.)

4. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:2000 (ПП-3.4)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:2000 (ПП-ВК3)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС3)

Проект планировки части д. Хохлево, М 1:2000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000 (ПП-4.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:2000 (ПП-4.2)

3. Вертикальная планировка территории. Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 (ПП-4.3.)

4. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:2000 (ПП-4.4)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:2000 (ПП-ВК4)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:2000 (ПП-ТГ4)

7. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС4)

Проект планировки части д. Запрудка, М 1:2000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000 (ПП-5.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:2000 (ПП-5.2)

3. Вертикальная планировка территории. Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 (ПП-5.3.)

4. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:2000 (ПП-5.4)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:2000 (ПП-ВК5)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:2000 (ПП-ТГ5)

7. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС5)

Проект планировки части д. Дюково, М 1:2000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000 (ПП-6.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:2000 (ПП-6.2)

3. Вертикальная планировка территории. Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 (ПП-6.3.)

4. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:2000 (ПП-6.4)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение,

М 1:2000 (ПП-ВК6)

6. Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение,

М 1:2000 (ПП-ТГ6)

7. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС6)

Проект планировки части п. Непотягово, М 1:2000

Материалы по обоснованию:

- Опорный план, совмещенный со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000 (ПП-7.1)

Положения о территориальном планировании:

2. Основной чертеж, М 1:2000 (ПП-7.2)

3. Вертикальная планировка территории. Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 (ПП-7.3.)

4. Схема транспортной  инфраструктуры, М 1:2000 (ПП-7.4)

5. Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, М 1:2000 (ПП-ЭС7)

IV. Правила землепользования и застройки муниципального образования Спасское сельское поселение

- Порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки. Книга 3.

- Градостроительные регламенты использования территориальных зон. Книга 4.

3. Карта градостроительного зонирования муниципального образования

Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области, ПЗЗ М 1:10000, М 1:5000.

В разработке проекта принимали участие:

| Генеральный директор | Кузнецова Н.Н. |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Пьянкова Н.С. |
| Архитектурная часть: ГАП Ведущий архитектор Ведущий архитектор Ведущий инженер | Варягина О.Ю. Беляева Е.А. Юркова С. В. Мастерова Н.А. |
| Инженерное оборудование: |  |
| ГИП Водоснабжение и водоотведение Теплоснабжение, газоснабжение Электроснабжение | Друговская Т.А. Иванова И.А. Баранов Н.А. Носков М.С. |
| Содержание. |
| Введение |  |
| ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию. |  |
| I. Местоположение и краткая характеристика территории |  |
| II. Историческая справка |  |
| III. Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации |  |
| IV. Природные и инженерно-строительные условия |  |
| 1. Климат. |  |
| 2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика. |  |
| 3. Геология. |  |
| 4. Инженерно-строительные условия. |  |
| 5. Минерально-сырьевые ресурсы. |  |
| 6. Леса и лесосырьевые ресурсы. |  |
| V. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения |  |
| 1. Экономическая база. |  |
| 2. Население. |  |
| VI. Современная организация территории поселения, анализ её состояния |  |
| 1. Характеристика топографической основы. |  |
| 2. Земли в границе сельского поселения и их использование. |  |
| 3. Архитектурно-планировочная характеристика. |  |
| 4. Культурно-бытовое обслуживание. |  |
| 5. Объекты культурного наследия. |  |
| 6. Жилой фонд. |  |
| 7. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. |  |
| 8. Транспорт. |  |
| VII. Охрана окружающей среды |  |
| 1. Планировочные мероприятия. |  |
| 2. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений. |  |
| 3. Охрана водного бассейна. |  |
| 4. Защита от шумового воздействия. |  |
| 5. Растительность и охрана почв. |  |
| 6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов. |  |
| 7. Опасность возникновения ситуаций природного характера. |  |
| 8. Радиационная обстановка. |  |
| 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 10. Особо охраняемые природные территории. |  |
| Глава 2. Положения о территориальном планировании. |  |
| VIII. Цели и задачи территориального планирования |  |
| IX. Проектная организация территории муниципального образования Спасское сельское поселение, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации |  |
| 1. Проектное землепользование поселения. |  |
| 2. Общая характеристика проектного решения. |  |
| 3. Система культурно-бытового обслуживания населения. |  |
| 4. Территории жилой застройки. |  |
| 5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. |  |
| 6. Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт поселения. |  |
| 7. Ландшафтно-рекреационные территории. |  |
| 8. Инженерная подготовка и защита территории. |  |
| 9. Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций. |  |
| X. Инженерные сети |  |
| Водоснабжение. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| 3. Теплоснабжение. |  |
| 4. Газоснабжение. |  |
| 5. Электроснабжение. |  |
| 6. Телефонизация. Телевидение. |  |
| ХII. Генеральный план посёлка Можайское Земли в границе населенного пункта и их использование. Архитектурно-планировочная характеристика. Функциональное зонирование. Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки. Территории жилой застройки. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. Дороги, улицы, транспорт поселка. Ландшафтно-рекреационные территории. Водоснабжение. Водоотведение и санитарная очистка территории. Теплоснабжение. Газоснабжение. Электроснабжение. Телефонизация. Телевидение. |  |
| ХIII. Генеральный план посёлка Перьево |  |
| Земли в границе населенного пункта и их использование. |  |
| Архитектурно-планировочная характеристика. |  |
| Функциональное зонирование. |  |
| Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки. |  |
| Территории жилой застройки. |  |
| Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон. |  |
| Дороги, улицы, транспорт посёлка. |  |
| Ландшафтно-рекреационные территории. |  |
| Водоснабжение. |  |
| Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| Теплоснабжение. |  |
| Газоснабжение. |  |
| Электроснабжение. |  |
| Телефонизация. Телевидение. |  |
| XIV. Проектная организация территории ПП части д. Сысоево |  |
| 1. Общая характеристика проектного решения. |  |
| 2. Проектная численность населения. |  |
| 3. Жилая застройка. |  |
| 4. Учреждения обслуживания. |  |
| 5. Улицы, дороги, транспорт. |  |
| 6. Вертикальная планировка территории и разбивочный чертеж. |  |
| 7. Благоустройство и озеленение. |  |
| 8. Водоснабжение. |  |
| 9. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| 10. Теплоснабжение. |  |
| 11. Газоснабжение. |  |
| 12. Электроснабжение. |  |
| 13. Телефонизация. Телевидение. |  |
| 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д. Сысоево. |  |
| XV. Проектная организация территории ПП части д. Дмитриевское |  |
| 1. Общая характеристика проектного решения. |  |
| 2. Проектная численность населения. |  |
| 3. Жилая застройка. |  |
| 4. Учреждения обслуживания. |  |
| 5. Улицы, дороги, транспорт. |  |
| 6. Вертикальная планировка территории и разбивочный чертеж. |  |
| 7. Благоустройство и озеленение. |  |
| 8. Водоснабжение. |  |
| 9. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| 10. Теплоснабжение. |  |
| 11. Газоснабжение. |  |
| 12. Электроснабжение. |  |
| 13. Телефонизация. Телевидение. |  |
| 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д. Дмитриевское. |  |
| XVI. Проектная организация территории ПП части д. Ивановское |  |
| 1. Общая характеристика проектного решения. |  |
| 2. Проектная численность населения. |  |
| 3. Жилая застройка. |  |
| 4. Учреждения обслуживания. |  |
| 5. Улицы, дороги, транспорт. |  |
| 6. Вертикальная планировка территории и разбивочный чертеж. |  |
| 7. Благоустройство и озеленение. |  |
| 8. Водоснабжение. |  |
| 9. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| 10. Электроснабжение. |  |
| 11. Телефонизация. Телевидение. |  |
| 12. Технико-экономические показатели проекта планировки части д. Ивановское. |  |
| XVII. Проектная организация территории ПП части д. Хохлево |  |
| 1. Общая характеристика проектного решения. |  |
| 2. Проектная численность населения. |  |
| 3. Жилая застройка. |  |
| 4. Учреждения обслуживания. |  |
| 5. Улицы, дороги, транспорт. |  |
| 6. Вертикальная планировка территории и разбивочный чертеж. |  |
| 7. Благоустройство и озеленение. |  |
| 8. Водоснабжение. |  |
| 9. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| 10. Теплоснабжение. |  |
| 11. Газоснабжение. |  |
| 12. Электроснабжение. |  |
| 13. Телефонизация. Телевидение. |  |
| 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д. Хохлево. |  |
| XVIII. Проектная организация территории ПП части д. Запрудка |  |
| 1. Общая характеристика проектного решения. |  |
| 2. Проектная численность населения. |  |
| 3. Жилая застройка. |  |
| 4. Учреждения обслуживания. |  |
| 5. Улицы, дороги, транспорт. |  |
| 6. Вертикальная планировка территории и разбивочный чертеж. |  |
| 7. Благоустройство и озеленение. |  |
| 8. Водоснабжение. |  |
| 9. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| 10. Теплоснабжение. |  |
| 11. Газоснабжение. |  |
| 12. Электроснабжение. |  |
| 13. Телефонизация. Телевидение. |  |
| 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д. Запрудка. |  |
| XIX. Проектная организация территории ПП части д. Дюково |  |
| 1. Общая характеристика проектного решения. |  |
| 2. Проектная численность населения. |  |
| 3. Жилая застройка. |  |
| 4. Учреждения обслуживания. |  |
| 5. Улицы, дороги, транспорт. |  |
| 6. Вертикальная планировка территории и разбивочный чертеж. |  |
| 7. Благоустройство и озеленение. |  |
| 8. Водоснабжение. |  |
| 9. Водоотведение и санитарная очистка территории. |  |
| 10. Теплоснабжение. |  |
| 11. Газоснабжение. |  |
| 12. Электроснабжение. |  |
| 13. Телефонизация. Телевидение. |  |
| 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д. Дюково. |  |
| XX. Проектная организация территории ПП части п. Непотягово |  |
| Общая характеристика проектного решения. Электроснабжение. |  |

# Введение

Данный проект выполнен на основании муниципального контракта на выполнение работ по разработке  генерального плана муниципального образования Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области» от 20 октября  2008 года  № 10, а так же акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского района, утвержденного Главой Спасского сельского поселения  26 мая 2009 года.

Ранее на всю территорию Спасского сельского поселения градостроительная  документация  не  разрабатывалась.

Были выполнены:

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы пос.Непотягово совхоза «Пригородный» Вологодского района  в 1985 году проектным институтом «Вологодгражданпроект» на расчетный срок 20 лет до 2005 года, с выделением I очереди  на 5 лет до 1990 года;

- Проект планировки и застройки центральной усадьбы Перьево совхоза «Беловский» Вологодского  района в 1981 году проектным институтом «РосгипроНИИсельхозстрой», г.Москва на расчетный срок 20 лет до 2001 года, с выделением I очереди  на  5  лет  до 1986 года;

3. Проект планировки и застройки п. Можайское птицефабрики «Котельниково» Вологодского  района  в 1975 году проектным  институтом  «Вологодгражданпроект».

Настоящий генеральный план Спасского сельского поселения разработан с расчетным сроком  20 лет до 2029 года, с выделением I очереди  до  2014 года.

Инженерно-геодезические работы для генерального плана Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района выполнены ООО «Валбэк-ру» в соответствии с техническим заданием от 26 августа 2009 года:

- М 1:10000  в объёме 49572,3 га ;

- М 1:5000  участка в северной части пос. Можайского – д. Котельниково в объёме 17,4 га. и  корректировка  имеющихся плановых материалов поп. Можайское – д. Котельниково в объёме 87,6 га; участка в северной, западной  и  восточной  частях  пос. Перьево в объёме 92,64 га и корректировка имеющихся плановых материалов пос.Перьево в объёме 81 га;

- М 1:2000 д.Хохлево в объёме 59,2 га,  д.Дюково  в  объёме  54,7 га,

д.Дмитриевское  в объёме 4,9 га, д.Запрудка в объёме 23,5 га, д.Ивановское               в объёме  8,0 га,  д.Сысоево  в  объёме  5,0 га и п.Непотягово – 3,0 га.

Инженерные изыскания проводились на основе имеющихся материалов изысканий прошлых лет :

-   План земель М 1:10000 аэрофотосъёмка 1979 г., корректировка 1996 г.

- Проект районной планировки группы административных районов Вологодской области.  Вологодский район – 1978 г.

-  Проект планировки и застройки центральной усадьбы Перьево совхоза «Беловский» Вологодского района 1981 г. М 1:2000.

- Технический отчёт по тахеометрической съёмке земельных участков, включаемых в черту пос. Перьево Спасского сельского поселения Вологодского района, 2006 г.

- Генеральный план пос. Непотягово М 1:2000, 2008 г.

# ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию

# I. Местоположение и краткая характеристика территории.

Муниципальное образование Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области расположено в юго-восточной части Вологодского муниципального района Вологодской области.

Граничит:                                                                                                                                                                       - на западе  со  Старосельским сельским поселением Вологодского муниципального района,

- на северо-западе с Сосновским  и  Лесковским сельскими поселениями Вологодского муниципального района,

- на севере с городом Вологда,

- на востоке с Подлесным сельским поселением Вологодского муниципального района,

-   на юге с Грязовецким муниципальным районом  и  Ярославской  областью.

Общая площадь муниципального образования Спасское сельское поселение в существующих границах составляет  49572,3 га.

Численность населения поселения на 26 мая 2009 года составляет 3524 чел. и 200 чел.  – по временной регистрации. По данным переписи населения на 01.12.2010 года - 3821 чел.

Связь муниципального образования Спасское сельское поселение с районным и областным центром  г.Вологда осуществляется по автодороге регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием (асфальт) Вологда – Норобово.  Административный  центр муниципального образования Спасское сельское поселение – посёлок Непотягово. Расстояние до г. Вологды  9 км.

Аэропорт отсутствует. Вертолетная площадка севернее д. Яскино (для газовиков и областной больницы).

Ближайшая ж/д станция Вологда на линии Санкт-Петербург- Вологда – Москва; Вологда – Киров; Вологда – Архангельск.

# II. Историческая справка

Вологодский муниципальный район расположен в южной части Вологодской области и окружает административный центр области – город Вологда. Площадь района составляет 4,54 тыс. кв. км. На территории Вологодского муниципального района проживает, по данным на 01 января     2008 года 50078 человек. В соостветствии с принятым в 2009 году законом области от 08 апреля 2009 г. № 1993-ОЗ «О преобразовании  некоторых муниципальных образований Вологодского муниципального района Вологодской области» в составе района  насчитывается 12 сельских поселений, в том числе, Спасское сельское поселение с административным центром – посёлок Непотягово.

Название Вологодский уезд впервые упоминается в 1481 году, когда в его состав входила добрая треть нынешней области (Грязовецкий, Междуреченский, Сокольский, Усть-Кубинский, Харовский, Сямженский, Верховажский и Тарногский районы). На протяжении XVIII века в ходе административно-территориальных реформ была создана Вологодская губерния, тогда Вологодский уезд приобрел более знакомые очертания, в каких он с небольшими изменениями дошел до наших дней. Говорить о Вологодском районе - значит говорить об истории самой Вологодчины. На эту землю ступал первый святой всей Северной земли - преподобный Герасим, здесь были основаны первые монастыри - Спас-Каменный на Кубенском озере (1260 г.) и Спасо-Прилуцкий (1371 г). С уездом в его первоначальных границах связана подвижническая жизнь Григория Пельшемского, Филиппа Рабангского, великого иконописца Древней Руси преподобного  Дионисия  Глушицкого.

История уезда в XVIII и Х1Х веке неразрывно связана с историей дворянских фамилий, широко известных за пределами губернии. В районе проживали дворянские династии Зубовых, Андреевых, Рязановых, Саблиных, пользовавшихся славой и почтением во всей округе. Во время Отечественной войны 1812 года дворянин и помещик А.И. Ендагуров отличился в бою под Прейсиш-Эйлау, С.Н. Колчинский бился под Бородино, а позднее вступал в Париж, В.П. Квашнин-Самарин участвовал в битве народов  под  Лейпцигом. Многие знаменитые россияне оставили след в летописи уезда. В селе Котельниково семь лет жил зачинатель русского самолетостроения А.Ф.Можайский (1825-1890). Он проводил наблюдения за полетом птиц или, прицепив к резвой тройке сооруженный им гигантский воздушный змей, взмывал на нем ввысь. В деревне Дилялево спустя 25 лет родился известный авиаконструктор С.В. Ильюшин. Наш уезд - родина поэта и переводчика XVIII века А.В. Олешева, писателя, "короля репортеров" В.А. Гиляровского, военачальника, генерал - лейтенанта Н.Г. Веденичева, первого командующего Северным флотом К.И. Душенова, ученого-геолога Д.С. Белянкина и палеоботаника Б.В. Тимофеева. Здесь в имении знакомых неоднократно гостил М.Н.Муравьев, а в церкви Кирики - Улита венчался С.Есенин с З.Райх. В силу своего местоположения уезд всегда был интеллектуальным центром губернии, где применялись агротехнические нововведения. По указу Императора Николая I было создано одно из первых в России учебно-опытных хозяйств - Северная Ферма. В селе Остахово в 1892 году открыта первая в губернии сельскохозяйственная школа. В 1911 году основан Молочнохозяйственный институт, первое в мире высшее учебное специализированное заведение. В селе Ковырино под Вологдой помещица Засецкая организовала специальную школу для крепостных, положив начало артельному производству вологодских кружев.

Перед началом I мировой войны население уезда насчитывало 184 619 человек. Он был самым промышленно развитым экономическим регионом губернии. В 1914 году в нем действовало 29 фабрично-заводских заведений (большей частью лесопильных), сколько в остальных уездах губернии, вместе взятых. Такое же соотношение в количестве молочных артелей, кредитных ссудосберегательных товариществ и прочее. После Октябрьских событий сельское хозяйство в крае находилось в упадке, посевные площади сократились на треть. Но уже к 1925 году наметился существенный подъем сельского хозяйства, в результате которого посевы превысили довоенный уровень на 19,7%. В те годы набирало силу кооперативное движение: создавались маслодельные артели (с. Кипелово), кредитные и мелиоративные товарищества (с. Норобово, с. Новленское).

История Вологодского района берет начало глубоко в древности. Археологи датируют первые следы человека на территории района 9500 лет назад, в эпоху мезолита (среднекаменный век). Об этом, в частности, свидетельствуют раскопки на Кубенском озере близ д. Минино, которые проводятся в течение 7 лет под руководством сотрудников Института археологии РАН и Научно-производственного центра "Древности Севера". Ученые полагают, что с отходом ледника, улучшением климатических условий селище Минино-1 было заселено на протяжении многих исторических эпох. Древнее население Кубеноозерья - охотники, рыболовы и собиратели. В эпоху железного века мининские поселенцы стали выращивать лен, ячмень, пшеницу и заниматься скотоводством.

15 июня 1929 года Постановлением Президиума ВЦИК в составе Вологодского округа был образован Вологодский сельский район. На тот момент в районе было 1115 населенных пунктов, проживало 74 869 человек.  В конце 1962 года в ходе преобразований к Вологодскому району присоединили Кубеноозерский и Чебсарский районы (ранее входившие в состав Вологодского уезда). Но вскоре стало ясно, что осуществлять руководство таким крупным районом крайне затруднительно, поэтому часть Чебсарского района вошла в состав Шекснинского, и район приобрел окончательные  территориальные  границы. Год за годом в Вологодском районе трудились люди, создавая прочный фундамент для современных хозяйств, формировалась экономика, направленная в первую очередь на обеспечение продовольствием население областного центра. Ее главной отраслью  было  и  есть  сельское  хозяйство. В 60-70 годы поднялась заслуженная слава многих сельхозпредприятий района, строились птицефабрики, свинокомплексы, тепличный комбинат. Это время волевых и сильных руководителей, среди которых и дважды герой Социалистического труда, председатель колхоза "Родина" М.Г.Лобытов.

Историческое наследие района богато и многогранно. Поиск новых сведений, более глубинный анализ истории малой родины в контексте всеобщей истории - основные задачи сегодняшнего дня. И в этом существенно может помочь вновь созданный районный музей, который после завершения ремонтных работ предстанет перед жителями в новой форме и с новым содержанием.

История поселений на территории, которую занимает ныне Вологодский район,  тоже берёт начало в глубокой древности.

Муниципальное образование Спасское  сельское  поселение  находится  на  юге  Вологодского муниципального  района  Вологодской  области.

Протяжённость территории с севера на юг 55 км. Общая площадь территории поселения составляет 495285,515 кв.км. и включает 86 населенных пунктов, в том числе 82 деревни, 3 посёлка и 1 село, а именно:

деревня Абрамцево

деревня Авдотьино деревня Александровское

деревня Анциферово

деревня Белое

деревня Бирюлёво – селение возникло в глубокой древности и именовалось ранее Бирилевское. Восходит к прозвищу Бириль, в основе которого лежит имя существительное бириль – дудочка, мелкая игрушка из дерева. В документах второй половины XV в. упоминается Михаил Бирилев, писец Вологодского уезда, отцу которого, возможно, принадлежала деревня. В 1500 году «сельцо Бирилевское с деревнями» относившееся к сёлам на Вологде в Городецком стану, пожаловал в. кн. Василий Иванович Кирилло-Белозерскому монастырю.

деревня Богородское

деревня Болтино

деревня Бубново

деревня Бурцево деревня Бродки

деревня Васнево

деревня Волково

деревня Волнино деревня Воронцово Спасского сельсовета

деревня Гаврильцево

деревня Голубково

деревня Грибцово

деревня Данилово

деревня Дмитриевское деревня Доводчиково

деревня Дорофейка – деревня Беловского с/с Вологодского района.

В начале XVII в. название имело иную морфологическую структуру – д. Дорофеевская. В В этот период деревня запустела, поэтому в источнике идёт речь о «пустоши, что была д. Дорофеевская», отделённой Агею Недьякоау сыну Никольского. Название на - ка появилось в национальный период , не ранее XVII – XIX вв.

деревня Дюково

деревня Емельяново

деревня Епифанка Рабочее-Крестьянского сельсовета деревня Жилино

деревня Запрудка – дер. Беловского с/с Вологодского района. В жалованной грамоте кн. Софии Витовтовны Ферапонтову монастырю речь идёт о пустоши Запрудной. Запрудная, т.е.,находящаяся вблизи запруды. На пустоши возникла деревня, получившая название Запрудка.

деревня Захарово

деревня Звяга

деревня Ивановское

деревня Ильинское деревня Ильинское Рабочее-Крестьянского сельсовета

деревня Кирики-Улита

деревня Кишкино

деревня Козицыно

деревня Колоколово

деревня Колотилово

деревня Конищево

деревня Коровайцево

деревня Костино

деревня Котельниково

деревня Красково деревня Круглица деревня Круголка

деревня Кудрино

деревня Леушкино Спасского сельсовета

деревня Леушкино Рабочее-Крестьянского сельсовета

деревня Лямцыно

деревня Малиновка

деревня Марюхино

деревня Маурино

посёлок Можайское – ранее населённый пункт Спасского с/с Вологодского района. По фамилии изобретателя самолёта А.Ф. Можайского, который проживал в селении в 1861 – 1868 гг. Ранее сельцо Котельниково. Первое упоминание о сельце Котельниково относится к 1519 году. Эти земли принадлежали Кирилло-Белозерскому монастырю. Жители сельца Котельниково являлись прихожанами Спасо-Преображенской на Брусничном церкви, о чём свидетельствуют клировые ведомости за 1951 год, сохранившиеся в Вологодском государственном архиве. В 1982 году сельцо Котельниково было переименовано в поп. Можайское. Поп. Можайское находится в 12 км. от г. Вологды по Пошехонскому шоссе и очень знаменит, его знают далеко за пределами нашей области. Из всех уголков России едут туристы в дом-музей Александра Фёдоровича Можайского – человека, который является созидателем первого в мире летательного аппарата. Именно здесь, в посёлке Можайское, можно умом и сердцем прикоснуться к величайшему открытию и изобретению XIX века. Дом-музей Александра Фёдоровича Можайского, имеющий большое историческое и мемориальное значение, где 7 лет жил и работал талантливый русский изобретатель и создатель первого в мире самолёта, был открыт 4 ноября 1986 года, является памятником федерального значения.

деревня Мстишино

деревня Нагорное

посёлок Непотягово – Бывшая деревня Спасского с/с Вологодского района. Название селения упоминается в источниках начала XVI в.: «Та сеча (подсека) … Непотяговской деревни из старины». От русского имени-прозвища Непотяг. В Ономастикон (Веселовский С.Б): Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М. Наука, 1974 г. отмечено распространение фамильного прозвания на основе прозвища в южной части Вологодского уезда. деревня Нелидово деревня Никитино

деревня Норобово

деревня Обросцево

деревня Озерково

деревня Осипово

посёлок Перьево

деревня Петровское

деревня Печинки

деревня Пилатово

деревня Подгорье

деревня Подомарцево

деревня Поповка

деревня Починок деревня Починок Рабочее-Крестьянского сельсовета

деревня Пыхмарево

деревня Родионцево

деревня Сорошнево

село Спасское - название поселения идёт от села Спасское Спасского сельского Совета. Первое упоминание о селе Спасское - Брусничное относится к 1544 году, как владение Кирилло-Белозерского монастыря.

деревня Старая Елизарка

деревня Сысоево

деревня Токарево

деревня Тропино

деревня Усово

деревня Хохлево

деревня Чашниково

деревня Чебаково

деревня Шеино

деревня Шелыгино

деревня Юрово

деревня Яминово

деревня Яскино

С 14 октября 1998 года в соответствии с постановлением Губернатора Вологодской области от 23.07.1998 года № 587 к территории Спасского сельского  Совета  присоединён  Беловский  сельский  Совет  с административным  центром  поселок  Перьево. С 01.01.2006 года в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 16.11.2004 года № 670  о законе  области  «Об установлении границ Вологодского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»  к территории поселения присоединена часть территории Рабочее-Крестьянского поселения с 11-ю населенными пунктами и определены границы сельских поселений  района.

Спа́сское се́льское поселе́ние образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошли Спасский сельсовет и деревня Норобово.  Всё население Спасского муниципального образования (по хозяйственному учёту) составляет  3625 человек. На  26 мая 2009 года  численность населения Спасского сельского поселения составляла 3524 чел. и 200 чел – по временной регистрации.

Экономический подъём территории поселения пришёлся на 70-е годы XX столетия. В эти годы стало активно вестись строительство благоустроенного жилья на селе, объектов социальной сферы.

Памятники истории, археологии, культуры и архитектуры:

Памятники архитектуры: Дом-музей авиации и космонавтики им.                 А.Ф. Можайского (федерального значения).

Церкви: Михайло-Архангельская Норобовская (д.Норобово), Николаевская на Стану (д.Подгорье), Ильинская Пуркаловская (д.Дорофейка), Покровская Пуркаловская (д.Покровское), Богородицкая Богородская (с. Богородское), Воскресенская Щелыгинская (д.Яминово), Спасо Преображенская на Брусничном (с.Спасское), Иоанно-Предтеченская Голубковская (д.Голубково), Кирико-Иулитовская Толстиковская (д.Кирики Улита).

Природные памятники: Еловый лес в Кирики-Улита, старые парки в с.Грибцово и поселке Можайское (особо охраняемые природные территории областного значения). Родник вблизи д. Голубково (особо охраняемая природная территория местного значения).

Памятный камень в честь венчания  поэта Сергея Есенина  с Зинаиды Райх в д.Кирики-Улита на месте Кирико – Иулитовской Толстиковской церкви.

На населенные пункты на территории Спасского сельского поселения была ранее разработана следующая градостроительная документация:

1. Проект планировки и застройки центральной усадьбы пос.Непотягово совхоза «Пригородный» Вологодского района  в 1985 году проектным институтом «Вологодгражданпроект» на расчетный срок 20 лет до 2005 года, с выделением I очереди  на 5 лет до 1990 года;

2. Проект планировки и застройки центральной усадьбы Перьево совхоза «Беловский» Вологодского  района в 1981 году проектным институтом «РосгипроНИИсельхозстрой», г.Москва  на расчетный срок 20 лет до 2001 года, с выделением I очереди  на  5  лет  до 1986 года;

3. Проект планировки и застройки п. Можайское птицефабрики «Котельниково» Вологодского  района  в 1975 году проектным  институтом  «Вологодгражданпроект». Материал по проекту планировки и застройки п. Можайское птицефабрики «Котельниково» в архиве не найден.

На прочие населенные пункты генеральные планы разработаны не были, поэтому в данном разделе рассматривается анализ реализации только проектов планировки и застройки пос. Непотягово, центральной усадьбы Перьево, поп. Можайское.

1. Анализ реализации проекта планировки и застройки центральной усадьбы пос.Непотягово совхоза «Пригородный» Вологодского района.

Предыдущий проект  поселка Непотягово был разработан институтом «Вологдагражданпроект» в 1984 году со  следующими расчетными сроками: I очередь – 1990 год, расчетный срок –2000 год с исходными данными на 1983 год.

Население

Численность населения на расчетный срок предполагалась 1300 человек в т.ч. на первую очередь – 1000 чел. На 01.01.2003 г. численность населения составила 1227 чел

Таким образом,  фактическая численность населения поселка несовсем соответствует расчетному количеству населения согласно проекта, но заметен значительный прирост населения.

На начало разработки предыдущего генерального плана обеспеченность общей жилой площадью составляла 16,85 м 2/чел. К концу расчетного срока обеспеченность жилой площадью предполагалась 18,0 м2/чел, на 1990 год она должна была составить 14,5 м2/чел. Одновременно за расчетный срок планировался резерв территорий из расчета 23м² жилой площади на человека. Фактически на данный момент этот показатель составляет 18,7 м2/чел. Таким образом, норма обеспеченности общей жилой площадью увеличилась и в настоящий момент больше чем по прогнозу на расчетный срок, но меньше чем с расчетом резерва территорий по предыдущему генеральному плану.

Промышленность

В пояснительной записке предыдущего генерального плана приведен прогноз развития производственной зоны, которая представлена животноводческим комплексом, складским комплексом, комплексом по первичной обработке сельхоз. продукции, машиноремонтным комплексом, стройдвором. Располагается производственная зона западнее жилого поселка через дорогу Вологда-Норобово и входит, на тот момент в границы поселка.

Все комплексы застраиваются по генеральному плану, разработанному институтом «Вологдагражданпроект» в 1970году.

Животноводческий комплекс занимает участок в 14,0га. Он включает в себя следующие здания: три коровника на 400 коров каждый, родильное отделение на 160 коров, молочно-родильный блок, профилакторий, санпропускник, которые объединены между собой галереей. Помимо этих зданий на территории комплекса находятся: кормоцех, склады грубых кормов, силосные траншеи. Проектом на территории комплекса намечалось строительство корнеклубохранилище, склада фуражного зерна, двух складов для грубых кормов.

Все здания и сооружения размещаются согласно технологической схемы, а также правил застройки животноводческих комплексов.

Машино-ремонтный комплекс – находился в стадии начального строительства. Институтом «Нечерноземсельхозтехпроект» разработана проектная документация на строительство данного комплекса. В стадии строительства находились: ремонтная мастерская на 100 тракторов, материально-технический склад, сарай для ремонта  с/х техники. Согласно генерального плана в строительство машиноремонтного двора должны были войти объекты, связанные с технологическими процессами, а также с объектами с/х техники хранимой на данном комплексе.

Складской комплекс, комплекс по первичной обработке с/х продукции. Эти два комплекса планировалось разместить на одной площадке 5, 7га.

Складская зона должна была включить в себя существующие зернохранилища и картофелехранилища, вновь проектируемые картофелехранилище и овощехранилище.

Комплекс по первичной обработке и переработке включал в себя: три установки  КЗС, две установки приготовления травяной муки и два вновь проектируемых хранилища витаминной муки.

Стройдвор. Под этот комплекс отведен участок по правую сторону от подъездной дороги к машино-ремонтному двору и складскому комплексу. Его территория около 1га. На участке запроектированы здания площадки стройматериалов, предусмотренные для хранения и частичной обработки лесоматериалов.

Также проектом был предусмотрен снос  двух коровников по  100 голов, которые располагаются в непосредственной близости к жилым территориям поселка и на данный момент вмещают 230 голов коров и 200 молодняка.

Проектом  предполагалось четкое функциональное зонирование территории центральной усадьбы на селитебную и производственную зоны. Размещение производственной зоны планировалось западнее от жилого поселка за дорогой Вологда–Норобово. Она включала в себя существующие производственные комплексы. Ее границы по проекту учитывали перспективное развитие существующих, а также вновь проектируемых производственных комплексов. Их территориальное развитие намечалось с учетом санитарных разрывов согласно нормативных требований. Также проектом был предусмотрен снос  двух коровников по  100 голов, которые располагаются в непосредственной близости к жилым территориям поселка без соблюдения нормативных санитарных разрывов.

Вцелом, можно сделать вывод о том, что основным направлением  производственной отрасли п. Непотягово осталось сельскохозяйственное производство мясо-молокопродукции со стабильными  темпами развития.

Результаты определения мощности и состава производственных зданий и сооружений производственной зоны п. Непотягово по проекту приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № пп | Наименование производственных зданий и сооружений | Ед. изм. | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существ. | на расч.срок |
|  |  |  | мощн. всего | кол. постр. | мощн. всего | кол. постр. |
| Животноводческий комплекс |
| 1 | Коровник | гол. | 1200 | 3 | - | - |
| 2 | Родильное отделение | гол. | 160 | 1 | 140 | расшир. существ. |
| 3. | Телятник | гол. | - | - | 600 | 1 |
| 4. | Сарай для сена | т. | 1000 | 2 | 1200 | 2 |
| 5. | Корнеплодохранилище | т. | - | - | 1000 | 1 |
| 6. | Силосохранилище | т. | 5000 | 1 | - | - |
| Машино-механический двор |
| 1. | Ремонтная мастерская | тракт. | 100 стр-ся | 1 | 150 | расшир. существ. |
| 2. | Матер.техн.склад | объект | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Гаражи | автомаш. | - | - | 60 | 1 |
| 4. | Стоянка комбайнов | машин | - | - | 36 | 30 |
| 5. | Теплая стоянка тракторов | машин | - | - | 72 | 6 |
| Складская группа |
| 1. | Зернохранилище | тонн | 2500 | 3 | - | - |
| 2. | Картофелехранилище | тонн | 2500 | 2 | 1000 | 1 |
| 3. | Овощехранилище | тонн | - | - | 1 | 1000 |

Жилищное строительство

Предыдущим генеральным планом развитие жилой застройки предполагалось в процентном соотношении на 1 очередь: секционная застройка – 60%, блокированная в 2-х уровнях – 10%, усадебная застройка –30%; на расчетный срок: секционной застройки – 10%, блокированной в 2-х уровнях – 10%, усадебной застройки – 40%. Секционную застройку предполагалось вести в центральной части поселка, развивая существующую (территория около 1га). За период с 1990 года строительство секционной застройки велось не столь интенсивно, и часть поселка, где предполагалось секционное строительство, была освоена усадебной застройкой.

Увеличение застройки произошло в основном за счет индивидуальной усадебной в центре поселка, а также по ул. Молодежной, и в гораздо меньшей степени секционной. Предполагаемые территории под развитие селитьбы практически все полностью использованы.

Показатели по жилому фонду приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | По предыдущему генплану | Фактически на 1.01.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактически на 1.01.1983 г. | По проекту 1.01.2000 г. |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: в том числе секционная застройка; усадебная застройка | 8,945тыс.м2 8,845тыс.м2 0,1тыс.м2 | 23,417 тыс.м2 15,205тыс.м2 8,212 тыс.м2 | 23,412 тыс.м2 18,692 тыс.м2 4,72 тыс.м2 |
| 2. | Жилая обеспеченность общей площадью | 16,85м2/чел | 18 м2/чел. | 18,7м²/чел |

Общественные здания

На первую очередь строительства проектом было предусмотрено строительство общественно-торгового центра, в составе которого предполагалось разместить: актовый зал на 300 мест, административное помещение, торговые площади продовольственных и промышленных товаров, спортзал на 324 м² площади пола; строительство типового здания кафе с банкетным залом на 50 мест; пожарное депо на 2 машины. На расчетный срок проектом предполагалось  размещение помещений бытовых услуг и ремонтных мастерских, встроенных в жилые дома, на 14 рабочих мест, стадион-1,2 га. Проект был реализован не полностью.

Детские сады и школы

На период составления предыдущего генерального плана вместимость дошкольного учреждения составляла 140 мест, вместимость общеобразовательной школы 464 учащихся, что соответствовало нормативной вместимости, и удовлетворяло потребностям населенного пункта.

Проектом на расчетный срок  было рассчитано строительство здания детского сада, сблокированного с существующим зданием на 50 дополнительных мест. Вместимость существующего здания школы удовлетворяла расчетной вместимости на расчетный срок проекта, поэтому нового строительства не предполагалось.

В настоящий момент школа и детский сад на грани переполнения, и в свете действия программ по стабилизации рождаемости необходимо строительство новых дошкольных и школьных зданий и расширение существующих.

Учреждения здравоохранения

Из учреждений здравоохранения в поселке имелся фельдшерско-акушерский пункт, размещенный в деревянном здании, проектом предусматривалось размещение помещения одного фельдшерско-акушерского пункта в одном из проектируемых секционных домов, что соответствовало расчетной потребности.

Предприятия общественного питания

Предыдущим генпланом предполагалось строительство типового здания кафе с банкетным залом на 50 мест. Проект не был реализован.

Улицы и дороги

По проекту все проектируемые улицы, дороги, тротуары планировались с твердым покрытием. На данный момент в поселке проведено асфальтирование основных улиц. Тротуары у большинства улиц, кроме центральной части, отсутствуют.

Благоустройство и озеленение

В предыдущем проекте достаточно большое внимание было уделено  благоустройству и озеленению поселка т.к. существующих зеленых насаждений общего пользования, на тот момент,  было недостаточно.

Проектом предлагалось сохранение существующих зеленых насаждений общего пользования, представленных школьным садом на старом школьном участке. Проектные зеленые насаждения: общепоселковый парк, где предполагалось строительство спорткомплекса, парк на берегу водохранилища р. Шограш, примыкающий к общественно-торговому центру территорией около 7,8га, зеленые насаждения на участках школы, детского сада, при здании сельского совета, при столовой-кафе – небольшой сквер с цветниками, который должен был участвовать в архитектурно-композиционном оформлении въезда в поселок, на участках с секционной застройкой – озеленение дворов жилых групп с размещением площадок для игр и отдыха.

Рядовой посадкой деревьев предлагалось озеленить по периметру площадки хозяйственных сараев и  гаражей, вдоль полосы отвода автодороги Вологда-Норобово, а также озеленение участков производственных комплексов.

Предлагаемый ассортимент деревьев и кустарников: береза, липа, тополь, сирень, яблоня, снежно-ягодник, кизильник и т.д.

На данный момент в поселке не достаточно озелененных территорий общего пользования и благоустроенных участков, в последние 5 лет ведутся работы по благоустройству центральной части.

Водоснабжение

Предыдущим проектом предусматривалось соединение сетей водопровода жилого сектора с производственным. Работа системы водоснабжения предусматривалась по следующей схеме: вода из артскважин подается в сеть и баки водонапорных башен, в которых находится регулируемый запас воды и противопожарный. На расчетный срок для создания запаса предусматривались резервуары чистой воды. Напоры и расходы в часы пик обеспечивались насосами, установленными в насосной станции второго подъема. На кольцевой сети предусматривались пожарные гидранты.

Водоотведение

На момент проектирования предыдущего генплана централизованному канализованию подлежали объекты находящиеся как в жилой, так и в производственной зоне.

Суточное водоотведение составляло:

1-я очередь строительства – 299 кбм.

Расчетный срок – 487 кбм.

Бытовые стоки от поселка самотеком направлялись к канализационной насосной станции, от которой по напорному трубопроводу стоки направлялись к станции перекачки, расположенной около котельной.

Загрязненные производственные и бытовые стоки животноводческой и производственной зон самотеком также поступали на станцию перекачки около котельной.

По напорному трубопроводу стоки направлялись на очистные сооружения, расположенные на территории птицефабрики совхоза «Котельниково» производительностью 1400 кбм. в сутки.

Степень очистки – полная биологическая очистка стоков в аэротенках продленной аэрации с доочисткой в биологическом пруде.

Схема очистки: стоки, пройдя здание решеток-дробилок, поступали в компактную установку, которая представляет собой аэрационное сооружение скомпонованное в единый блок с вторичным отстойником.

Работа компактной установки основана на методе полного окисления.

Очищенные стоки после компактной установки поступают в биологический пруд, затем дезинфицируются в колодце – смесителе и насосами насосной станции по напорному трубопроводу выпускаются в ручей Прудовку.

Проектом предусматривалась вторая линия напорного трубопровода.

Теплоснабжение

Предыдущим проектом предусматривалось централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение общественных, жилых и производственных зданий.

Предполагалось, что котельная животноводческого комплекса на первую очередь строительства обеспечит все нагрузки теплом.

На расчетный срок предусмотрено расширение котельной на один котел ТВГ-8.

Пароснабжение животноводческого комплекса осуществляется от собственной котельной.

Для подачи теплоносителя к жилому поселку, животноводческому комплексу и зданиям машино-ремонтного двора использована существующая теплосеть. Внутри поселка теплосеть запроектирована подземная.

Трубопроводы теплосети предусмотрены к прокладке в непроходных железобетонных каналах марки КЛ. Каналы приняты по альбомам типовых деталей 3.006-2. Для защиты трубопроводов теплосети от коррозии следует принять антикоррозийное покрытие согласно СНиП II-36-73 «Тепловые сети».

Газоснабжение

На момент разработки предыдущего генерального плана газоснабжение п.Непотягово осуществлялось от газопровода высокого давления с распределением на жилую и производственную зоны через ГРП.

По проекту потребление газа на первую очередь строительства должно было составить 442000нм³ год.

Часовое потребление на I очередь строительства – 52 км³/час;

Годовой расход газа на расчетный срок составляет 561000 км³/год, часовой максимальный расход газа составляет 66нм³/час.

В промышленной зоне потребителем газа является отопительно–производственная котельная с 2-мя ТВГ-8 с расчетным расходом газа 2166 нм³/час и годовым расходом 7760 тыс.нм³год.

Электроснабжение

Проектом учитывалось существующее положение.

Питание потребителей поселка электроэнергией на тот момент осуществлялось по одной воздушной линии 10кв от подстанции 35/10кв «Можайское».

На территории поселка расположено 8 трансформаторных подстанций, из них 4 в жилой зоне и 4 в производственном секторе.

Согласно техусловий проектом предусматривалось электроснабжение от существующей подстанции 35/10кв «Можайское» по двум фидерам 10кв.

Связь

Телефонизация п. Непотягово осуществлялась от существующей АТС, расположенной в отделении связи.

Для телефонизации поселка на первую очередь строительства требовалось 80 телефонов, на расчетный срок – 360 телефонов.

Распределительную телефонную сеть рекомендовалось выполнять кабелем марки ТПП в телефонной канализации и кабелем марки ТППБ и ПРППМ в траншеях.

# III. *Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации

# 2. Анализ реализации ранее выполненного проекта планировки и застройки центральной усадьбы Перьево совхоза «Беловский» Вологодского  района Вологодской области.

Предыдущий утвержденный проект планировки и застройки центральной усадьбы Перьево совхоза «Беловский» Вологодского  района был разработан Российским государственным проектным и научно-исследовательским институтом по сельскому строительству «Росгипрониисельстрой» в 1981-82  годах со  следующими расчетными сроками: I очередь – 1991 год, расчетный срок – 1996 год с исходными данными на 1980 - 81 года.

Население

Учитывая, что на центральном отделении, помимо центральной усадьбы Перьево имеются ещё  населённые пункты, проектом предполагалось сохранение их на I очередь, население центральной усадьбы должно было составить – 690 человек, на расчетный срок предполагалась 840 человек.

На 01.01.1980 г. численность населения совхоза «Беловский» составляла – 631 человек, из них численность посёлка Перьево составляла 187 человек.

На 03.12.2008г (по исходным данным), в населённых пунктах, ранее входивших в состав центральной усадьбы «Перьево», а именно: д. Белое, с. Богородское, д. Бубново, д. Васнево, д. Волково, д. Волнино, д. Гаврильцево, д. Данилово, д. Дюково, д. л. Запрудка, д. д. Ильинское, д. Кишкино, д. Колоколово, д. Колотилово, д. Костино, д. Леушкино, д. Лямцино, д. Маурино, д. д. Мстишино, д. Обросцево, д. Осипово, д. Подгорье, д. Подомарцево, д. Пыхмарёво, д. Старая Елизарка, д. Сысоево, д. Токарево, д. Усово, д. Хохлево, п. Перьево численность населения составляет - 837 человек (фактически – 849), из них в посёлке Перьево - 726 человек (фактически – 737).  Намеченное проектом увеличение численности населения произошло. Прирост населения в среднем составил 7 чел/год.

Увеличение численности населения п. Перьево происходило, но в основном, за счет миграции населения из района в центральную усадьбу.

Жилищное строительство

Предыдущим генеральным планом развитие жилой застройки на расчётный срок предполагалось в основном за счет усадебных домов – 63% на свободных территориях. 2-3 этажная секционная застройка составляла - 29% и блокированная – 8%, из них на первую очередь - 4%. Существующий жилой фонд на расчётный срок сохранён почти весь, кроме одного дома.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | По предыдущему генплану | Фактически на 1.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактически На 1981 г. | По проекту На 1996 г. |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: в том числе 2-3 этажная капитальная застройка; блокированная застройка; 2х квартирная застройка; 1 этажная усадебная застройка. | 6283 м2 2483 м2 - - 3800 м2 | 21165,6 м2 6151,6 м2 1683 м2 2205 м2 11126 м2 | 10743,5 м2 5143,5 м2 5600 м2 |
| 2. | Жилая обеспеченность (общей площадью) | 20,3 м2/чел. | 18 м2/чел. | 25 м2/чел. |

На начало разработки предыдущего генерального плана обеспеченность общей жилой площадью составила 20,3 м 2/чел. К концу расчетного срока обеспеченность жилой площадью предполагалась 18,0 м2/чел, при этом объём жилого фонда рассчитывался только на вновь прибывающее население.

Фактически на данный момент этот показатель составляет 25 м2/чел.

Таким образом, обеспеченность жилой площадью увеличилась и превысила расчетную на 28 %.

Общественная застройка

Детские сады и школы.

В настоящее время вместимость дошкольных групп при МОУ «Перьевская основная образовательная школа» составляет 35 мест, в действительности посещает его 36 детей. По генеральному плану 1981 г. на первую очередь намечалось строительство типового здания детского сада-яслей на 90 мест. Проект не был реализован.

В генплане 1981 г. на расчетный срок к 1996 г. требовалось 113 мест для учащихся в школе, а вместимость существующего здания школы – 192 места.

Соответственно вместимость существующего здания школы полностью отвечала расчетным требованиям.

В данный момент вместимость школы – 192 места, фактическая посещаемость – 70 школьников. Проект был реализован, существующая школа сохранена.

Общественно-развлекательные и  спортивные учреждения.

Предыдущим генеральным планом предполагалась реконструкция существующего дома культуры под  отделение связи и почту. Проектом предлагалось строительство нового клуба на 300 мест. Решение выполнено частично, в 1990 году построено деревянное культурно-массовое учреждение  вместимостью 100 мест.

Предыдущим генеральным планом предполагалось строительство интерната на 50 мест на расчетный срок. В исходных данных на 2009 год социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних имеет вместимость 15 мест, фактическая посещаемость – 13 человек. Решение выполнено частично.

Так же генпланом планировалось на первую очередь строительство спортзала на 288 мест, спортплощадок. Решения не выполнены.

Планировалось строительство гостиницы на 53 места. В настоящий момент гостиница отсутствует, таким образом, решение генерального плана не выполнено.

Учреждения здравоохранения и общественно-административные здания.

Предыдущим генеральным планом предлагалось строительство медпункта на первую очередь и аптеки нарасчётный срок.

Данное решение было выполнено частично. Аптечный пункт в исходных данных на 2009 год отсутствует.

Проектом предлагалось строительство здания конторы, Сельского Совета, гостиницы на 10 мест. Решение выполнено частично, построено лишь здание сельсовета.

Предприятия общественного питания.

Существующую столовую проектом предлагалось использовать, как жилой дом. На первую очередь планировалось строительство объекта общественного питания на 50 мест в одном здании с гостиницей. Проектное решение не реализовано.

Предприятия бытового обслуживания.

Предыдущим генеральным планом планировалось строительство здания бани на 10 мест, прачечной объёмом на 125 кг в смену, преприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест. В данный момент в исходных данных информация о выше сказанных объектах в п. Перьево отсутствует.

Промышленность

В настоящее время в посёлке сформировались две основные производственные зоны. Генеральным планом намечалось строительство новой фермы на 800 голов, остальное поголовье планировалосьразместить в пункте ограниченного развития Хохлево (400 коров и 300 молодняка). Перспективное строительство ремонтно-механической группы планировалось разместить на месте существующих построек. Ремонтную мастерскую, гараж и стоянку для тракторов проектом планировалось использовать по прямом назначению . Существующую баню планировалось переоборудовать под служебно-бытовое назначение.

Перечень предприятий центральной усадьбы Перьево приведен в таблице2.

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование предприятий | Предыдущий генплан / общая мощность | Фактически на 2009 г. / общая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1981 год | на 1996 г. |  |
| 1 | Комплекс по производству молока | 800 коров | 800 коров | 156 голов+ 230 голов |
| 2 | Ферма по производству молока | - | 800 коров | 230 голов |
| 3 | Ремонтная мастерская | 50 тракторов | 50 тракторов | 15 единиц |
| 4 | Гараж | 25 машин | 25 машин | 8 машин |
| 5 | Пункт технического обслуживания | - | 10 тракторов | 20 машин |
| 6 | Нефтебаза | 150 м3 | 150 м3 | 50 м3 |
| 7 | Стройдвор | 1 | 1 | Нет данных |
| 8 | Зерносклад | - | 1000 тонн | 1000 тонн |
| 9 | Зерносклад | - | 2000 тонн | Нет данных |
| 10 | КЗС-20Б | - | 1 | Нет данных |
| 11 | Зерносклад | 500 тонн | 500 тонн | 160 тонн |
| 12 | Склад минеральных удобрений | - | 1500 тонн | ликвидация |
| 13 | Конный двор | - | На 60 лошадей | - |
| 14 | Склад минеральных удобрений | - | - | ликвидация |
| 15 | Силосная яма фермы «Станок» | - | - | 1000 тонн |
| 16 | Картофельная сушилка | - | - | 1200 тонн |
| 17 | Конвеерная сушилка | - | - | 15 тонн |
| 18 | Две силосные ямы | - | - | 3000 тонн |
| 19 | Сарай сена | - | - | 400 тонн |
| 20 | Ферма «Станок» и «Гора» | - | - | 350 голов |

При рассмотрении и анализе сводной таблицы характеристик предприятий можно сделать вывод, что развивалась в основном сельскохозяйственная промышленность. Появились новые объекты по сельскому хозяйству, но количество голов на фермах в разы уменьшилось. Проектное решение не реализовано.

Улицы и дороги

На момент разработки благоустройство уличной сети посёлка находилось на низком уровне. Предыдущим проектом планировалось благоустройство уличной сети: асфальто-бетонное покрытие улиц, твердое покрытие тротуаров.

Данное решение было выполнено.

Благоустройство и озеленение

На момент разработки  зеленые насаждения общего пользования были незначительны. Генеральным планом 1981 года предполагалось сохранение существующих зеленых насаждений и предусматривалось их благоустройство. Планировалось часть существующего леса использовать под парк. Большое значение при озеленениии парка рекомендовалось уделить цветочному оформлению. решение было выполнено. Улицы посёлка рекомендовалось озеленить рядовыми посадками деревьев. В посёлке предусматривалось озеленение специального насаждения вдоль дороги областного значения, ширина озеленения санитарно-защитной зоны должна была составить – 100 метров. Остальные производственные сектора так же по проекту должны быть озеленены по периметру посадкой высокорастущих деревье и кустарников. Данное решение было выполнено.

Водоснабжение

Во время разработки предыдущего генерального плана водоснабжение центральной усадьбы Перьево – централизованная система водоснабжения.  Осуществлялось от 2-х существующих артскважин и водопроводной башни с объёмом бака 25 м3. Сети – стальные трубы диаметром 100 мм.  Население пользовалось водой из уличных водоразборных колонок. В 1979 году в районе строящегося комплекса КРС была пробурена скважина, которая на период обследования не эксплуатировалась (характеристика данной скважины аналогична существующим). Проектом предусматривалось централизованный хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод. Для обеспечения усадьбы водой на расчётный срок необходимо 3 скважины, 2 рабочие и 1 резервная. Проектом предлагалось строительство новой водонапорной башни, с баком ёмкостью 100 м3 и высотой ствола 18 метров. Существующая башня подлежит думонтажу. После ввода в эксплуатацию проектируемых головных водопроводных сооружений, существующие артскважины, расположенные около школы, в районе существующей фермы КРС и в районе строящегося животноводческого комплекса,, ввиду невозможности организации зон санитарной охраны подлежат тампонажу.

В данный момент на территории посёлка Перьево здания общественного назначения и значительная часть населения обеспечены питьевой водой. Протяжённость существующих полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет – 6,3 км, износ – 80 %. Водозабором служат три скважины. Скважины закольцованы и работают в автоматическом режиме, распределительная сеть оборудована 6 водозаборными колонками. Износ двух скважин № 2717 и № 2755 составляет  - 100%, № 3555 – 43 %. Скважина № 2744 не эксплуатируется из-за недостатка воды. Водоочистных сооружений в п. Перьево нет. Водонапорная башня 1980 года постройки ёмкостью 50 м3 и высотой 26 м, износ башни составляет 100 %. На территории посёлка имеются две затомпонированные скважины - № 1836 и № 1636. Скважины № 2487 и № 488 заброшены и подлежат тампонажу. Решение было выполнено частично.

Водоотведение

На момент разработки предыдущего генерального плана посёлок не имел централизованной системы канализации. Применялись уборные с выгребными ямами. Хозяйственно-фекальные стоки от школы и строящегося комплекса КРС проходят механическую очистку в септике и далее по закрытому коллектору сбрасываются в ручей, протекающий в северном направлении от усадьбы.

Проектом предусматривалась неполная раздельная система канализации жилых, общественных, культурно-бытовых и производственных зданий. В качестве очистных сооружений была принята станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сутки. Сброс очищенных стоков предусмотрен в ручей и далее, через 2500 м от места сброса, в р. Нурда.

Навоз от фермы КРС механизированным способом подаётся в прифермское навозохранилище, компостируется и после непродолжительного хранения мобильным транспортом вывозится на полевые навозохранилища.

Дождевые сточные воды, загрязнённые нефтепродуктами, собираются через дождеприёмные колодцы и системой самотечных труб подаются на очистные сооружения, представленные несколькими секциями горизонтальных отстойников с бензомаслоуловителями. Дождевые воды с выгульных площадок, загрязнённые навозной жижей собираются в каналы, и сбрасываются в дождеприёмные колодцы. Затем по системе самоочистных труб поступают в пруды-накопители.

В настоящее время в посёлке общий объём сбрасываемых сточных вод поселка составляет 18,3 тыс. м3/год. В п. Перьево существует система канализации для детского сада и школы, четырёх трёхэтажных секционных жилых домов с очистными сооружениями полной биологической очистки проектной производительностью - 200 м3/сутки, фактической производительностью – 60 м3/сутки.  Сточные вода от жилых домов по ул. Советская, Пошехонская, Новосельская и Парковая сбрасываются на рельеф без очистки. В некализированной жилой зоне посёлка пользуются септиками и уборными с выгребными ямами. Общая протяжённость полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет – 0,8 км, Износ сетей составляет 100%. Ливневая канализация отсутствует. Решение генерального плана выполнено частично.

Теплоснабжение.

В центральной усадьбе Перьево основной вид обогрева на 1981 год – печной. Для теплоснабжения производственных и культурно-бытовых построек использовались индивидуальные теплоисточники.  Школа имела котельную, оборудованную двумя котлами типа «Универсал-5м» теплопроизводительностью 0,7 Гкал/ч. Ферма КРС обеспечивалась теплом от котлов марки КВ-200. На комплексе КРС на 800 голов существовала котельная, оборудованная 4-мя водогрейными котлами «Универсал-6» и двумя паровыми котлами «Тула-I». Производительность данной котельнойсоставляла 3,5 Гкал/ч.

Проектом предлагалось централизованное отопление и горячее водоснабжение общественных и производственных построек, а также жилых домов. Горячее водоснабжение индивидуальных жилых домов предусматривалось в местах водопотребления от индивидуальных водонагревателей различных систем и типов. Проектируемая система теплоснабжения усадьбы водяная 2- и 4-трубная, схема теплоснабжения тупиковая. Прокладка теплосетей проектом предлагалась в жилой застройке бесканальным подземным способом, на производственной зоне и за пределами селитьбы в зависимости от местных условий подземным или надземным способом, а также по помещениям построек.

В данный момент теплоснабжение п. Перьево осуществляется от газовой котельной. Топливо – природный газ. В котельной установлены водогрейные котлы КВГ-1 в количестве 2 единиц, мощностью 1,7 Гкал/час, тепловая нагрузка составляет 0,7 Гкал/час и годовой выработкой тепла 2,5 тыс. Гкал/год. Теплоснабжением обеспечены жилые дома, общественные здания и производственные постройки. Прокладка сетей выполнена подземным и надземным способом. Сети стальные и полиэтиленовые, протяжённость сетей составляет 916 метров. Решение выполнено.

Газоснабжение.

В момент разработки предыдущего генплана газоснабжение в усадьбе отсутствовало. Население пользовалось сжиженным газом от двух балонных шкафных установок.

Проектом предлагалась газификация усадьбы на базе сжиженных газов. Использование газа намечалось для бытовых и коммунально-бытовых нужд населения. Ориентировочный разход сжиженного газа (при теплотворной способности 22000 ккал/нм3) по объектам, подключаемым к системе централизованного газоснабжения должен был составить 10,8 нм3/ч. Для покрытия указанного расхода проектом намечалось использование двух подземных резервуарных установок, ёмкостью 2,1 м3 каждая. Жителям одноэтажной жилой застройки планировалась доставка сжиженного газа в баллонах. Для хранения и обмена баллонов сжиженного газа на усадьбе был запроектирован типовой склад.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» п.Перьево Спасского сельского поселения Вологодского района природный газ высокого давления подведен до ГРП и газовой котельной поселка. Газопроводы высокого давления выполнены из стальных труб, диаметр газопровода до ГРП поселка - 108мм до газовой котельной - 89мм. Газоснабжение поселка осуществляется от АГРС «Можайское». Газоснабжение природным газом низкого давления существующего жилого фонда осуществляется от ГРП поселка по стальным подземным газопроводам. Схема газоснабжения - тупиковая. Решение выполнено сверх плана.

Электроснабжение.

Электроснабжение в усадьбе Перьево предусмотрено от сетей Вологдаэнерго. Предыдущим проектом предусмотрено строительство трансформаторных подстанций: ТП №1 – ТМ-2 х 160 кВА, ТП №3 – ТМ-2 х 100 кВА, ТП №5 – ТМ–2 х 400 кВА, ТП №7 – ТМ-2 х 100 кВА, ТП №2 – ТМ-100 кВА, ТП №4 – ТМ-2 х 250 кВА, ТП №6 – ТМ-2 х 400 кВА, ТП №8 – ТМ-100 кВА. Общая присоединяемая трансформаторная мощность – 3020 кВА. Питание жилых и производственных помещений предусмотрено от отдельных подстанций. Управление наружним освещением централизованное и осуществляется со щитов трансформаторных подстанций.

В настоящий момент в районе п. Перьево проходят вл 35, 10 и 220 кВ. Питание посёлка осуществляется от восьми ТП 10/0,4 кВ. Общая трансформаторная мощность – 2310 кВА. Решение выполнено частично.

## VI. Природные и инженерно-строительные условия

(по данным схемы районной планировки Вологодского района, разработанной в 2009 г. ЭНКО)

### 1. Климат.

Климат Вологодского района умеренно-континентальный со сравнительно тёплым коротким летом и длинной холодной зимой с устойчивым снежны покровом. Вынос тёплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года: зимой вторжения с Атлантики сопровождаются сильными снегопадами и потеплениями, летом – похолоданием.

Самый тёплый  месяц года – июль, средняя температура воздуха +17,2ºС и  абсолютным максимумом + 35ºС. Самый холодный – январь, среднемесячная температура воздуха -11,6 ºС. Расчётная зимняя температура -32 ºС.

Среднегодовая температура воздуха 2,4 ºС.

По агроклиматическому районированию данный район относится к наиболее благоприятному в области для сельскохозяйственного производства. Здесь за вегетационный период накапливается более 1600º активных температур. Продолжительность активной вегетации растений – 116 дней. Продолжительность устойчивых морозов в среднем 118 дней. Среднегодовая сумма осадков 540 мм, из них приблизительно 70%  выпадает за тёплый период (апрель – октябрь). Средняя высота снежного покрова достигает 50-60 см., а максимальная – 100-110 см. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в двадцатых числах апреля. Продолжительность его залегания -150-160 дней. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80%. Господствующее направление ветров  северо-западное в июле и юго-западное в январе.

Вывод:

В соответствии с климатическим районированием территории страны  для строительства (СНиП 23-01-99) Вологодский район  попадает в климатический подрайон IIB  умеренного климата, характеризующийся как благоприятный для селитебных целей. Продолжительность отопительного периода 231 день. Максимальная глубина промерзания грунта -140-150 см.

### 2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть района развита относительно хорошо. Для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения используются преимущественно подземные воды дочетвертичных отложений. Воды пестрые по степени обильности и минерализации. Воды четвертичных пород и поверхностные имеют подчиненное спорадическое распространение. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубине  0,2 – 2,0 метра  от поверхности  .земли. Водоёмы : р.Шограш, р.Золотуха, р.Лоста, р.Нурда,р. Лихтошь, р.Ёма, р.Шолда,р.Каргач, р.Каменка, р.Сегжа и развитая сеть малых рек и ручьёв.

### 3.  Геология

Рельеф территории Спасского сельского поселения: абсолютные отметки изменяются в пределах  131 – 236,9 м БС.  Грунты:  Пестроцветные песчано-глинистые образования.

### 4.Инженерно-строительные  условия.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории  по  инженерно-строительным  условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения:

Это большая часть территории поселения (75 %). Представлена пологонаклонными дренированными равнинами, сложенными отложениями различного состава и происхождения. Все перечисленные отложения характеризуется как устойчивые для строительства грунты. На территории незначительно развиты процессы эрозии и дефляции на песках.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

- холмистый рельеф с заболоченными котловинами. Это незначительные по площади участки.

- участки с близким залеганием грунтовых вод – заболоченные равнинные территории, местами с залеганием маломощного торфа. Характерны процессы первичного и повторного заболачивания, абразии.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения:

-  болота с мощностью торфа более 0,5 м. Для территории характерно заболачивание, локальное подтопление, торфяные пожары.

-   частично и  полностью  выработанные  торфяники.

Территории, не подлежащие градостроительному проектированию

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

### 5. Минерально-сырьевые ресурсы.

Минерально-сырьевой потенциал разведанных и предварительно оцененных запасов Вологодского района составляет 2,9 % от областного. Основная ценность района представлена запасами торфа (57,1 % от районного МСП) и кирпичных глин (38,5 %). Удельный вес запасов остальных полезных ископаемых незначителен: ПГМ и минеральные подземные  воды – 4,4 %.

По данным Вологодского территориального геологического фонда по состоянию на 01.04.2009 г. на территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области Государственным балансом запасов и  Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых учтены месторождения:

- глин кирпичных «Нагорное» (Б – 944);

- торфа  «Под Карлыковым» (Т - 2068), «Хранилка» (Т - 2074), «Хвосты» (Т - 2075), «Прилихтошское» (Т - 2076), «Ильинское» (Т - 2077), «Усово – Осипово» (Т - 2078), «Ключи» (Т - 2079) и «Клюквенное» (Т - 2280);

- водозаборы, работающие на неутвержденных запасах и подлежащие постановке на государственный учет в установленном порядке.

Разработка генерального плана развития поселения осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-0202 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Кроме того, в границах поселения расположены разрабатываемые месторождения песка и ПГМ «Перьево» и «Дюково»(ВОЛ 00845 ТЭ), «Кузнецово» и «Васнево» (ВОЛ 01586 ТЭ), «Старая Елизарка» (ВОЛ 00832 ТЭ), глин кирпичных «Нагорное» участок «Северный» (ВОЛ 00816 ТЭ), выделены перспективная площадь на выявление месторождений строительных песков  и ПГМ «Белое» (№ 22).

По данным Комплексного территориального кадастра природных ресурсов Вологодского района запасы на 01.01.2008 г. составляют:

Табл. № IV.5.

| Наименование | Вид сырья | Утв. запасы, Ед. измерения | Запасы на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нагорное (лиц. 100816 ТЭ) | глины кирп. и керамз. | 11840 тыс. м³ | 11514 |
| Перьево (лиц. 00845 ТЭ) | пески | 331 тыс. м³ | 233 |
| (Старая Елизарка (лиц. 00832 ТЭ) | ПГМ | 180 тыс. м³ | 180 |
| Усово-Осипово | торф | 161 тыс. м³ | 161 |

### 6. Леса и лесосырьевые ресурсы.

( исходных данных по Спасскому  нет, поэтому данные взяты из схемы тер-го планирования Вологодского района, разработанной в 2009 г.)

Территория Вологодского района относится к южно-таежному району таежной лесорастительной зоны Европейской части РФ (в соответствии с приказом МПР Российской Федерации от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации»).

Благодаря значительной освоенности территории, леса в настоящее время занимают около 47 % площади района, этого более чем достаточно для поддержания экологического равновесия природных экосистем территории района.

В настоящее время, в соответствии с приказом Рослесхоза от 04 июня 2007 года № 329 и от 07 декабря 2007 года № 498, в Вологодской области организовано 26 лесничеств для управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; среди них Вологодское лесничество с 9 филиалами – участковыми лесничествами (в том числе 4 сельских).

Распределение лесов  по Вологодскому муниципальному району по целевому назначению приведено по лесничествам, расположенным в границах Спасского сельского поселения:

Таблица № IV.8.

| Наименование участковых лесничеств | Площадь лесов, га |
| --- | --- |
|  | Защитные леса | Леса водоохраных зон | Леса I и II зон сан. охраны | Защитные полосы вдоль а/д и ж/д | Зеленый зоны н/п | Запретные полосы вдоль водоемов | Нерестовые полосы | Эксплуатационные леса | Всего |
| Емское | 5630 | 1415 | --- | 85 | 4130 | --- | --- | 15830 | 21460 |
| Пригородное сельское | 0608 | 471 | 06 | 2150 | 32693 | 1187 | 01 | 18222 | 58830 |

По возрастному составу леса Вологодского района распределяются следующим образом: молодняки – 8%, средневозрастные – 23%, приспевающие – 11%, спелые и перестойные – 58%.

Породный состав насаждений представлен следующим образом: сосновые насаждения – 8%, еловые – 30%, березовые – 36%, осиновые – 25% и до 1% ольха серая и черная, а также единично лиственница.

Для травяно-кустарничкового яруса характерно наличие широколиственных элементов. В результате регулярных рубок коренные хвойные леса замещены вторичными мелколиственными и хвойно-мелколиственными лесами с преобладанием березы, осины, ольхи серой. Площадь мелколиственных лесов в настоящее время увеличивается в связи с зарастанием угодий, однако в Вологодском районе этот процесс проявляется не очень активно.

В настоящее время ФГУП «Севлеспроект» (г. Вологда) разработан «Лесной план Вологодской области» (согласно статьям 85-87 лесного кодекса) – документ, направленный на обеспечение устойчивого развития территории в области использования, защиты и воспроизводства лесов, и «Лесохозяйственный регламент Вологодского лесничества», являющийся основой претворения лесного плана в жизнь. Эти документы, утвержденные Губернатором (Приказ № 368 от 17.09.08 года и № 641 от 17.12.08 года), определяют цели, задачи и мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Основными направлениями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Вологодского района являются:

- увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород)

- увеличение объема лесозаготовок в пределах величины расчетной лесосеки

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации и Вологодской области, главным образом за счет контроля лесозаготовителей-арендаторов и усиления использования защитных и рекреационных функций лесов района.

Вывод:

- Лесное хозяйство целесообразно развивать в пределах волнистых пологонаклонных (до 5 %) дренированных равнин, сложенных отложениями различного состава и происхождения. Однако, в силу сведения коренных лесов качественный состав древостоя нуждается в восстановлении. Необходимо проведение лесовосстановительных работ, переход к выборочным и постепенным рубкам.

- Перспективно развитие лесного хозяйства при проведении лесомелиоративных работ в пределах плоских и слабоволнистых равнин, периодически избыточно увлажненных, с маломощным (до 0,5 м) торфом, подстилаемых отложениями различного происхождения Однако требуется изменение подхода к ведению лесного хозяйства: проведение лесовосстановительных работ, использование постепенных и выборочных рубок.

## V. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения

### 1. Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Сельское поселение расположено в южной части Вологодского муниципального района. Поселок Непотягово является административным центром сельского поселения, на расстоянии 9 км южнее областного центра г. Вологда. По состоянию на 01.01.2009г. на территории поселения находится 86 населенных пунктов, из них с постоянно проживающим населением – 46, четыре крупных благоустроенных населенных пункта: п. Можайское, п. Непотягово, п. Перьево, д. Емельяново.

Развитие экономического комплекса поселения тесно связано с сельским хозяйством, которое является основой экономики Спасского поселения и в последние годы динамично развивается. Агропромышленный комплекс поселения обеспечивает сырьем предприятия пищевой промышленности г. Вологда.

В настоящее время на территории Спасского сельского поселения основное производство представлено сельским хозяйством, переработкой древесины, производством продукции местного значения.

В настоящее время на территории поселения находятся следующии предприятия:

- четыре сельскохозяйственных предприятия (СХПК «Племптица – Можайское», СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», ООО «Хохлево», Колхоз «Племзавод Родина»);

- работает 26 индивидуальных предпринимателя;

- 16 торговых точек.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сельского хозяйства, связанных с ним отраслей переработки с/х продукции, строительством кирпичного завода, обработка древесины и увеличение объемов производства местных продуктов.

Специфику социально-экономического развития Спасского сельского поселения определяет его размещение в пределах пригородной зоны                      г. Вологды – крупного промышленного центра.

Характеристика современного состояния экономической базы поселения принята на основании данных администрации Спасского сельского поселения за 2008 год.

Развитие промышленного потенциала

Промышленность Спасского сельского поселения представлена деревообрабатывающими предприятиями.

Промышленный комплекс Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района развит слабо.

Краткая характеристика деревообрабатывающих предприятий,  действующих на территории  Спасского поселения представлена в таблице V.1.1.

Таблица V.1.1.

| №№ п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства, куб.м. в год | Занимаемая территория в поселении, га. | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лесопромышленный комплекс |
| 1. | Пилорама РМ-63 п. Непотягово | Доска, брус | 1000 | Нет данных | Нет данных |
| 2. | Столярка | Доски | 300 | Нет данных | Нет данных |
| 3. | Деревообрабатывающий цех | Деревянный блок | 200 | Нет данных | Нет данных |
| ВСЕГО: | 1500 |  |  |

Дальнейшее развитие деревообрабатывающих предприятий сдерживает недостаточная конкурентоспособность многих видов продукции, низкая инвестиционная привлекательность предприятий, недостаточный уровень развития производственных мощностей.

В перспективе развития необходимо развитие глубокой переработки древесины с увеличением мощностей действующих предприятий и строительством новых деревоперерабатывающих производств

Инвестирование в модернизацию предприятий повысит качество производимой продукции, а, следовательно, повысится конкурентоспособность предприятия. Развитие лесной промышленности положительно сказывается на экономике поселения.

В дальнейшем для развития  промышленного потенциала поселения возможно размещение промышленных предприятий на основе инновационных технологий, гарантирующих экологическую стабильность. На территории поселения возможно размещение предприятий деревообработки, предприятий по производству строительных материалов,  предприятий пищевой (не выше 3 класса санитарной опасности), предполагается развитие малого предпринимательства.

Развитие агропромышленного потенциала

В связи с увеличением потребления населением продуктов отечественного производства сельское хозяйство является одной из потенциальных точек роста экономики поселения.

Природно-климатические условия Вологодского района в целом благоприятны для развития сельского хозяйства. Район является одним из лидеров производства сельскохозяйственной продукции в Вологодской области и занимает в валовом производстве сельскохозяйственной продукции области значительную долю.

Сельское хозяйство Спасского сельского поселения динамично развивается и в перспективе его значение в экономике поселения сохранится. Развитие агропромышленного комплекса в поселении представляется актуальным в связи с близостью к областному центру г. Вологде.

Отраслевая структура агропромышленного комплекса ориентирована на молочно-мясное животноводство и птицеводство. Отрасль растениеводства  направлена  на производство кормов для  животноводства,  а также  выращивание овощных культур  для населения.

В настоящее время на территории Спасского поселения занимаются сельскохозяйственной деятельностью четыре предприятия: СХПК «Племптица – Можайское», СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», ООО «Хохлево», Колхоз «Племзавод Родина».

СХПК «Племптица - Можайское» - птицефабрика, образованная в 1967 году. В настоящее время работает с птицефабриками из 24 регионов Российской Федерации, Украины, Белоруссии. Племенная продукция поставляется на птицефабрики России от Мурманской области до Краснодарского края, от Ленинградской области до Татарстана.

Племрепродуктор является постоянным участником Всероссийских агропромышленных выставок «Золотая осень», ежегодно награждается дипломами и медалями выставки. В 2005-2006 годах предприятие вышло победителем V и VI Всероссийских конкурсов «Российская организация высокой социальной эффективности», награждено Дипломом лауреата и Почетной грамотой конкурса.

На предприятии 450 работающих, 6 специалистов имеют звание Заслуженного работника отрасли

Годовой объем производства составляет 80 млн. штук яиц, 500 тонн мяса птицы. Вывод суточного молодняка составляет более 6,5 млн. голов. Яйценоскость на куру-несушку составляет более 340 яиц в год. Рентабельность производства - более 15%.

На птицефабрике составлен и успешно выполняется перспективный план развития хозяйства до 2010 года. За счет собственных средств предприятие

содержит все объекты социальной сферы поселка Можайское. В 1983 г. поселок был награжден Дипломом ВДНХ за лучшую застройку и архитектурную планировку, в 2006 году Можайское награждено Дипломом за оригинальное решение по благоустройству и озеленению поселка.

ООО «Хохлево» - является правопреемником и организовано на базе совхоза «Беловский» после реорганизации ТОО «Беловское» в 1995 году. Основными видами производства являются производство и реализация продукции животноводства и растениеводства. Численность работающих - 48 человек Показатели производства за 2008 год:

- валовое производство молока - 1247,2 тн.

- надой на 1 фуражную корову - 4314 кг.

- валовое производство мяса   - 46 тн.

- среднесуточный привес  - 452 гр.

- рентабельность производства - 20 %

СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» - является правопреемником и организовано на базе совхоза «Пригородный». Основными видами производства являются производство и реализация продукции животноводства и растениеводства, выращивание овощных культур.

Численность работающих – 197 человек Показатели производства за 2008 год:

- валовое производство молока - 6630 тн.

- надой на 1 фуражную корову   - 4715 кг.

- валовое производство мяса      - 362 тн.

- среднесуточный привес	- 524 гр.

- валовое производство зерновых - 2646 тн.

- валовое производство картофеля - 1486 тн.

- валовое производство овощей    - 579 тн

- урожайность зерновых - 19,3 ц/га

- картофеля - 247,7 ц/га

- овощных - 215,0 ц/га

Краткая характеристика с/х объектов,  входящих в состов СХПК «Племптица – Можайское», СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», ООО «Хохлево», Колхоз «Племзавод Родина» и действующих на территории  Спасского поселения представлены в таблице V.1.2.

Таблица V.1.2.

| №№ п/п | Наименование предприятия | Основные виды продукции | Объем производства, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СХПК «Племптица – Можайское», п. Можайское |
| 1. | 15 птичников, для содержания несушек, общее количество птицемест 314846 | Производство яйца | 80 000 000,0 |
| 2. | 8 птичников для выращивания молодняка, общее количество птицемест 234732 | Выращивание молодняка |  |
| 3 | Цех инкубации, общая вместимость инкубационных шкафов 852 000,0 яйц | Цыплята | 9 500 000 |
| 4 | Цех производства комбикормов, производительность 70 тонн в смену | Производство комбикормов | 15 600 |
| 5 | 10 складов для хранения зерна | Зерно, шрот | 500 тонн |
| 6 | Цех заготовки витаминно-травяной муки, производительность 1,3 тонны в час |  |  |
| 7 | Площадка №1 для компостирования помета | торфокомпост | 8000 тонн |
| 8 | Цех розлива питьевой воды | Питьевая вода | 183 520 декалитров |
| 9 | Цех убоя птицы, 500 голов в час | Мясо птицы | 350 тонн |
| 10 | Колбасный цех | Колбаса, фарш, котлеты, копчения | 122 тонн |
| ООО «Хохлево» |
| 11 | Ферма Перьево | Молоко | 156 голов |
| 12 | Ферма Хохлево | Молоко | 170 голов |
| 13 | Телятник Перьево | Мясо | 230 голов |
| 14 | Силосная яма д. Хохлево | Силос | 700 тонн |
| 15 | Силосная яма д. Елизарка | Силос | 1000 тонн |
| 16 | Силосная яма д. Запрудка | Силос | 600 тонн |
| 17 | Склад сена д. Хохлево | Сено | 150 тонн |
| 18 | Склад зерна п. Перьево | Зерно | 1000 тонн |
| 19 | Склад зерна п. Перьево | Сем. зерно | 160 тонн |
| Колхоз «Племзавод Родина» п. Перьево |
| 20 | Ферма | Выращивание молодняка | 350 голов |
| 21 | Силосная траншея | Силос | 1000 тонн |
| 22 | Две силосные траншеи – 400м | Силос | 3000 тонн |
| 23 | Сарай сена | Сено | 400 тонн |
| СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» |
| 24 | Телятник Яксино (ферма) д. Яксино 200 голов | Валовый привес | 3000 ц |
| 25 | Телятник Яксино (большой) д. Яксино135 голов | Валовый привес | 2000 ц |
| 26 | Телятник Яксино (маленький) д. Яксино 80 голов | Валовый привес | 1200 ц |
| 27 | Телятник Юрово (ферма) д. Юрово 228 голов | Валовый привес | 3400 ц |
| 28 | Телятник Юрово д. Юрово 232 голов | Валовый привес | 2300 ц |
| 29 | Силосная траншея №1 д. Юрово | Силос | 1200 тонн |
| 30 | Силосная траншея №1 д. Юрово | Силос | 800 тонн |
| 31 | Силосная траншея №3 д. Юрово | Силос | 700 тонн |
| 32 | Силосная траншея д. Юрово | Силос | 700 тонн |
| 33 | Силосная траншея д. Коровайцево | Силос | 700 тонн |
| 34 | Силосная траншея д. Коровайцево | Силос | 700 тонн |
| 35 | Силосная траншея д. Спасс | Силос | 700 тонн |
| 36 | Силосная траншея д. Ушаково | Силос | 700 тонн |
| 37 | Силосная траншея д. Поповка | Силос | 800 тонн |
| 38 | Силосная траншея д. Поповка | Силос | 700 тонн |
| 39 | Ферма Непотягово-1 , п. Непотягово, 118 голов | Молоко, привес | 7148ц., 60ц. |
| 40 | Ферма Непотягово-2 , п. Непотягово, 155 голов | Молоко, привес | 5357ц., 100ц. |
| 41 | 1 двор, доильный зал, молблок, п. Непотягово, 400 голов | Молоко | 40 ц |
| 42 | 2 двор, галерея, п. Непотягово, 400 голов | Молоко | 70 ц |
| 43 | 3 двор, галерея, п. Непотягово, 400 голов | Молоко | - |
| 44 | 4 двор, телятник-профилакторий, п. Непотягово, 394 голов | Молоко, привес | 57 ц |
| 45 | Телятник 600-к, п. Непотягово, 400 голов | Привес | 80 ц |
| 46 | Кормоприготовительный цех , п. Непотягово | Зерномука |  |
| 47 | Силосная траншея №1, п. Непотягово | Силос | 1500 тонн |
| 48 | Силосная траншея №2, п. Непотягово | Силос | 1500 тонн |
| 49 | Силосная траншея №3, п. Непотягово | Силос | 1500 тонн |
| 50 | Силосная траншея №4, п. Непотягово | Силос | 1500 тонн |
| 51 | Силосная траншея №5, п. Непотягово | Силос | 1500 тонн |
| 52 | Склад для хранения шкур, п. Непотягово | Хранение шкур |  |
| 53 | Склад кормовой, п. Непотягово | Концентрированные корма | 700 тонн |
| 54 | Сарай сенной (зеленый), п. Непотягово | Сено | 400 тонн |
| 55 | Сарай сенной №1, п. Непотягово | Сено | 350 тонн |
| 56 | Сарай сенной №2, п. Непотягово | Сено | 350 тонн |
| 57 | Сарай сенной №3, п. Непотягово | Сено | 300 тонн |
| 58 | Склад минеральных удобрений, вблизи п. Непотягово | Минеральные удобрения | 1000 тонн |
| 59 | Площадка компостирования | Торфокомпост | 15000 тонн |
| 60 | Теплицы п. Непотягово |  |  |
| 61 | Арочный склад (склад зерновой) незавершонка, п. Непотягово | Зернофураж | 800 тонн |
| 62 | Сушилка травяная, п. Непотягово | Сушка семян многолетних трав |  |
| 63 | КСП-15, п. Непотягово | Сортировка картофеля |  |
| 64 | Склад (страя ДКУ), п. Непотягово | Зерно | 400 тонн |
| 65 | Сушилка старая, п. Непотягово | - | - |
| 66 | Склад (бывшая АВМ), п. Непотягово | - | - |
| 67 | Зерновой склад (верхний), п. Непотягово | Зернофураж | 1000 тонн |
| 68 | Зерновой склад (нижний), п. Непотягово | Зернофураж | 700 тонн |
| 69 | Склад ядохимикатов, п. Непотягово | Пестициды |  |
| 70 | Зерносушильный комплекс, п. Непотягово | Сушка зерна |  |
| 71 | Склад шиферный (мастерская), п. Непотягово | Сено | 500 тонн |
| 72 | Харнилище картофельное на 2000т, п. Непотягово | Картофель | 2000 тонн |
| 73 | Хранилище капустное, п. Непотягово | Капуста | 1000 тонн |
| 74 | Хранилище картофельное на 500т (гибридное) , п. Непотягово |  |  |

Для стабилизации производства продукции животноводства в поселении должно предусматриваться создание прочной кормовой базы, увеличение поголовья скота и птицы, совершенствование отраслевой структуры животноводства, улучшение селекционно-племенной работы.

Для восстановления животноводства, на основе государственной поддержки в виде выплаты субсидий, необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение селекционно-племенной работы;

- совершенствование кормовой базы (выплата субсидий на приобретение элитных семян клевера, злаковых трав);

- покупка племенных животных;

- развитие мясного скотоводства;

- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;

- реконструкция и техническое перевооружение животноводческих помещений и перерабатывающих предприятий,

- развитие переработки сельскохозяйственной продукции.

Близость района к областному центру г. Вологда способствует развитию агропроизводства по пригородному типу. Отраслевая структура ориентирована на молочно-мясное животноводство, птицеводство, выращивание овощных культур.

В поселение имеются значительные площади плодородных земель, обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами.

Для повышения плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур целесообразно применять более дешевые местные виды удобрений и расширять площади посевов сидеральных культур.

Крупные сельскохозяйственные предприятия поселения должны оставаться организующими центрами сельскохозяйственного производства. Более мелкие сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства могут играть значительную роль в диверсификации агропроизводства. На их базе возможно развитие агрорекреации.

В агропромышленном комплексе для повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и  переработки сырья следует провести модернизацию и техническое переоснащение предприятий.

Для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Добыча руд и нерудных ископаемых. Производство на их основе

Данным проектом предлагается оценить запасы месторождения кирпичных глин Северный участок ВОЛ 00816 ТЭ «Нагорное», провести лабораторные испытания сырья, чтобы определить, какой кирпич, возможно, получить из глины месторождения.

Большие темпы роста строительства в последние годы заставляют производителей стройматериалов наращивать объемы по производству кирпича. Производство кирпича в России еще долго будет оставаться одним из самых прибыльных видов производства (в том числе для предприятий малого бизнеса). Сегодня строительство и проектирование кирпичных заводов  только набирает ход. Вне зависимости от масштаба производства (мини завод или крупномасштабное производство).

Для развития добычи рудных и нерудных полезных ископаемых и создания производств на их основе данным проектом предусмотрено:

1) организация дальнейшего изучения территории на предмет поиска полезных ископаемых;

2) организация подъездных путей к месторождениям предлагаемым к разработке;

3)  формирование площади для размещения предприятия по переработке и хранению полезных ископаемых (в том числе для предприятий малого бизнеса) со специализацией:

- кирпичное производство,

- гончарное производство.

Туризм

Развитие туристско-рекреационного комплекса в Спасском сельском поселении, в первую очередь, должно ориентироваться на спрос со стороны жителей Вологды, Вологодского района, всей области, в меньшей степени на приезжающих из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов страны.

Основными приоритетными направлениями развития туристско-рекреационной деятельности должны стать культурно-познавательный, сельский, деловой, событийный виды туризма.

Для формирования и дальнейшего развития туризма на территории Спасского сельского поселения необходимо сохранение и рациональное использование природных ресурсов и исторических достопримечательностей:

-музей авиации и космонавтики им. А.Ф. Можайского в п. Можайское;

- в д. Кирики-Улита заложен памятный камень в честь венчания Сергея Есенина с Зинаидой Райх в июле 1917 года в церкви Кирики-Улита;

- силами местного населения и с помощью Прихода Приображения Господня облагорожен и благоустроен источник, который посещает большое количество населения, как местного так и приезжего.

Для развития туризма на территории Спасского сельского поселения данным проектом предусмотрено:

- формирование площадок для размещения объектов питания;

- строительство и ремонт дорог для обеспечения доступа по всей территории поселения;

- развитие инфраструктуры торговли и услуг;

- создание условий для проживания туристов у местных жителей;

- создание зоны паломничества к святому источнику(благоустройство территории святого источника со строительством часовни, устройством купальни);

- создание трассы для катания на снегоходах в д. Бирюлёво (со строительством пункта проката квадроциклов и снегоходов);

- создание лыжной трассы в д. Бирюлёво (со строителиством кемпингов, центра проката инвентаря);

- строительство домиков охотника в д. Бирюлёво ( 5 домиков на 4 комнаты по 2-4 койко-места);

- строительство туристической базы в д. Кирики-Улиты;

Туристская деятельность должна стать частью  экономической деятельности Спасского сельского поселения, что позволит создать новые рабочие места для жителей и привлечь дополнительные доходы в бюджет поселения.

Мероприятия, предлагаемые для развития туризма, могут стать одними из профилирующих для развития поселения. Суммарный поток туристов может быть увеличен при создании соответствующих условий для развития отрасли.

Развитие инвестиционной деятельности

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие рынков сбыта, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории Спасского сельского поселения системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, газо-, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Для повышения инвестиционной активности проектом предусмотрено подготовка инвестиционных площадок (или информации о возможном размещении инвестиционных площадок), предназначенных для размещения новых производственных объектов, жилищного строительства (в т.ч. малоэтажной застройки), размещения объектов рекреации с созданием соответствующей инженерной инфраструктуры. Выделенные инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса вредности производства, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоной.

Развитие малого предпринимательства

Важная роль в развитии экономического потенциала принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует насыщению рынка товарами и услугами. В настоящее время вклад малого бизнеса в экономику поселения незначителен, но численность занятых в сфере малого бизнеса постоянно растет.

Определение приоритетных направлений поддержки малого предпринимательства и отбор конкретных проектов должен осуществляться с учетом наиболее важных социально-экономических задач развития территории органами местного самоуправления поселения.

Размещение малых и средних производств преимущественно будет планироваться в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности. Потребности развития малого предпринимательства в пределах населенных пунктов (размещения субъектов малого предпринимательства и объектов инфраструктуры малого предпринимательства) учтены при выделении перспективной границы населенных пунктов.

Определение приоритетных направлений поддержки малого предпринимательства и отбор конкретных проектов осуществляется с учетом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на уровне местного самоуправления.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи участков, порядок организации и проведения аукционов определяются органом местного самоуправления Спасского сельского поселения Вологодского района.

Прогноз изменения экономической базы

Развитие современной экономики во многом зависит от того, насколько высока привлекательность того или иного предприятия, отрасли и даже территории. Правильно продуманная схема развития народнохозяйственного комплекса Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района будет стимулировать  развитие предприятий агропромышленного комплекса. Участие во всех возможных федеральных и областных программах, привлечение в дополнение к собственным средствам – средства инвесторов, которые помогут предприятиям развиваться и реализовывать свои идеи, что, в свою очередь, увеличит рост благосостояния поселения и  поможет решить проблему занятости населения.

### 2.   Население

В градостроительной практике прошлых лет перспективные масштабы развития населенных пунктов Вологодской области определялись на основании расчета населения по методу трудового баланса на основе планируемой численности кадров действующих и намечаемых к развитию промышленных предприятий. За основу брались данные районного и областного статуправлений, а также экономические прогнозы, заложенные в "Проектах районных планировок", которые были разработаны на все административные районы Вологодской области в 70 – 80 годы институтом "Вологодгражданпроект".

Анализируя развитие экономики Вологодского района и  Спассского сельского поселения за последние 5 лет, надо отметить ее непостоянство, порой не предсказуемо меняется не общее направление отрасли, а назначение предприятий, входящих в ее состав, т. е. виды производимой продукции и их объемы, а также и численность производственных кадров.

Необходимо также учитывать, что в стране в целом идет процесс перестройки экономики в сторону увеличения удельного веса отраслей, направленных на удовлетворение социальных потребностей населения по сравнению со сферой промышленного производства.

При определении возможных масштабов развития населения на ближайшую перспективу наиболее реальным становится определение численности населения по наметившимся тенденциям в его составе и структуре занятости, а на более далекую перспективу с учетом упомянутых факторов и дополнительно исходя из потенциальных возможностей развития  территории поселения и его ресурсов.

Так же Спасское сельское поселение – это пригородная зона города Вологды, что обуславливает значительные объёмы  котеджного и дачного строительства. Наблюдается достаточно интенсивная маятниковая (в т.ч. трудовая) миграция населения  из г. Вологды в Спасское сельское поселение.

Анализ численности населения Спасского сельского поселения  за ряд лет приведен в таблице V.2.1.

Таблица № V.2.1.

| Общая численность населения, чел | По годам |
| --- | --- |
| Спасское с/п | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|  | 3352 чел. | 3364 чел. | 3329 чел. | 3405 чел. | 3495 чел. |

Как видно из представленной выше таблицы, за последние 5 лет  наблюдается увеличение численности населения поселения в среднем на 29 человек в год.

Проанализируем половозрастной состав жителей Спасского сельского поселения за 2008 год.

Возрастные группы населения Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района

Таблица № V.2.2.

| Возраст | Ед. изм. | Численность населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В % отношении |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая численность населения | Чел. | 3524 |  | 1679 | 1845 |
| В том числе, в возрасте: |  |  |  |  |  |
| 0 – 2 лет | Чел. | 131 | 6,9 % | 76 | 55 |
| 2 – 6 лет | Чел. | 112 |  | 47 | 65 |
| 7 – 15 лет | Чел. | 249 | 13,7% | 129 | 120 |
| 16 – 17 лет | Чел.. | 234 |  | 89 | 145 |
| 18 – 55 лет (Ж) 18 – 60 лет (М) | Чел. | 1042 | 61,2% | 1114 | 1042 |
|  |  | 1114 |  |  |  |
| старше 55 лет (Ж) | Чел. | 466 | 18,2% | 176 | 466 |
| старше 60 лет (М) | Чел. | 176 |  |  |  |

Численность населения в возрасте от 7 до 17 лет составляет 20,6%, что свидетельствует о возможности в будущем естественного прироста населения.

Изменение структуры населения по поселению за ряд лет.

Таблица  № V.2.3.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | В % отношении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Моложе трудоспособного возрасти | Чел. | 321 | 314 | 309 | 424 | 551 | 15,8 % |
| 2. | Трудоспособного возраста | Чел. | 2367 | 2371 | 2346 | 2312 | 2287 | 65,4 % |
| 3. | Старше трудоспособного возрасти | Чел. | 664 | 679 | 674 | 669 | 657 | 18,8 % |
| 4. | Всего | Чел. | 3352 | 3364 | 3329 | 3405 | 3495 |  |

Половозрастной состав Спасского сельского поселения за 5 лет так же говорит об увеличении численности  населения к концу расчетного срока. На протяжении пяти лет показатели стабильны, численность населения в возрасте от 7 до 17 лет составляет в среднем - 15,8%, это свидетельствует о возможности естественного прироста населения в будущем.

Ниже приведены данные по изменению рождаемости, смертности Спасского сельского поселения за ряд лет.

Данные изменения рождаемости, смертности за ряд лет по Спасскому сельскому поселению

Таблица  № V.2.4.

| № п/п | Наименование | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рождаемость, (чел) | 23 | 11 | 19 | 38 | 67 |
| 2. | Смертность (чел.) | 19 | 16 | 25 | 33 | 44 |
| 3. | Превышение рождаемости над смертностью | 4 | -5 | -6 | 5 | 23 |

Естественный прирост населения в среднем составляет  4 человека в год.

Ниже приведены данные по изменению рождаемости, смертности и миграции в разрезе населенных пунктов Спасского сельского поселения.

Данные изменения рождаемости, смертности и миграции в разрезе населенных пунктов

Спасского сельского поселения

Таблица № V.2.5.

| № п/п | Населённый пункт | Рождаемость | Смертность | Превышение рождаемости над смертностью | Положитель-ная миграция населения | Отрицательная миграция населения | Миграцион- ный прирост (убыль) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абрамцево | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Авдотьино | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Анциферово | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Белое | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Бирюлёво | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Богородское | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Болтино | - | - | - | + 2 | - | + 2 |  |
| 8 | Бубново | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Бурцево | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Васнево | - | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Волково | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Волнино | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Гаврильцево | - | - | - | - | - | - |  |
| 14. | Голубково | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Грибцово | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Данилово | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Дмитриевское | - | - | - | - | - | - |  |
| 18. | Дорофейка | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Дюково | - | 1 | - 1 | - | - 1 | - 1 |  |
| 20. | Емельяново | 2 | - | + 2 | + 2 | - | + 2 |  |
| 21. | Жилино | - | - | - | - | - | - |  |
| 22. | Запрудка | - | - | - | - | - | - |  |
| 23. | Захарово | - | - | - | - | - | - |  |
| 24. | Звяга | - | - | - | + 4 | - | + 4 |  |
| 25. | Ивановское | - | - | - | - | - | - |  |
| 26. | Ильинское | - | - | - | - | - | - |  |
| 27. | Кирики-Улита | - | 1 | - 1 | - | - | - |  |
| 28. | Кишкино | - | - | - | - | - | - |  |
| 29. | Козицино | - | - | - | - | - | - |  |
| 30. | Колоколово | - | - | - | - | - | - |  |
| 31. | Колотилово | - | - | - | - | - | - |  |
| 32. | Конищево | - | - | - | - | - | - |  |
| 33. | Коровайцево | - | - | - | + 1 | - | + 1 |  |
| 34. | Костино | - | - | - | - | - | - |  |
| 35. | Котельниково | - | - | - | - | - | - |  |
| 36. | Красково | - | 1 | - 1 | - | - | - |  |
| 37. | Кудрино | - | - | - | + 2 | - | + 2 |  |
| 38. | Леушкино | - | - | - | - | - | - |  |
| 39. | Лямцыно | - | - | - | - | - | - |  |
| 40. | Малиновка | - | - | - | - | - | - |  |
| 41. | Марюхино | - | - | - | - | - | - |  |
| 42. | Маурино | - | - | - | - | - | - |  |
| 43. | Можайское | 19 | 9 | + 10 | + 27 | - | + 27 |  |
| 44. | Метишино | - | - | - | - | - | - |  |
| 45. | Нагорное | - | - | - | - | - | - |  |
| 46. | Непотягово | 22 | 16 | + 6 | + 151 | - | + 151 |  |
| 47. | Обросцево | - | - | - | - | - | - |  |
| 48. | Озерково | - | - | - | - | - | - |  |
| 49. | Осипово | - | - | - | - | - | - |  |
| 50. | Перьево | 21 | 8 | + 13 | + 19 | - | + 19 |  |
| 51. | Петровское | - | - | - | + 2 | - | + 2 |  |
| 52. | Печинки | - | - | - | - | - | - |  |
| 53. | Пилатово | - | - | - | - | - | - |  |
| 54. | Подгорье | - | - | - | - | - | - |  |
| 55. | Подомарцево | - | - | - | - | - | - |  |
| 56. | Поповка | - | - | - | - | - | - |  |
| 57. | Починок | - | - | - | - | - | - |  |
| 58. | Пыхмарево | - | - | - | - | - | - |  |
| 59. | Родионцево | 2 | 4 | - 2 | + 14 | - | + 14 |  |
| 60. | Сорошнево | - | - | - | - | - | - |  |
| 61. | Спасское | - | - | - | + 1 | - | + 1 |  |
| 62. | Старая Елизарка | - | - | - | - | - | - |  |
| 63. | Сысоево | - | - | - | - | - | - |  |
| 64. | Токарево | - | - | - | - | - | - |  |
| 65. | Тропино | - | - | - | - | - | - |  |
| 66. | Усово | - | - | - | - | - | - |  |
| 67. | Хохлево | - | 1 | - 1 | + 2 | - | + 2 |  |
| 68. | Чашниково | - | - | - | - | - | - |  |
| 69. | Чебаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 70. | Шеино | - | - | - | - | - | - |  |
| 71. | Шелыгино | - | - | - | - | - | - |  |
| 72. | Юрово | 1 | 1 | 0 | + 3 | - | + 3 |  |
| 73. | Яминово | - | - | - | - | - | - |  |
| 74. | Яскино | - | 2 | - 2 | + 2 | - | + 2 |  |
| 75. | Норобово | - | - | - | - | - | - |  |
| 76. | Бродки | - | - | - | - | - | - |  |
| 77. | Доводчиково | - | - | - | - | - | - |  |
| 78. | Епифанка | - | - | - | - | - | - |  |
| 79. | Ильинское | - | - | - | - | - | - |  |
| 80. | Починок | - | - | - | - | - | - |  |
| 81. | Круголка | - | - | - | - | - | - |  |
| 82. | Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |  |
| 83. | Круглица | - | - | - | - | - | - |  |
| 84. | Александровское | - | - | - | - | - | - |  |
| 85. | Нелидово | - | - | - | - | - | - |  |
| 86. | Никитино | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: | 67 | 44 | + 23 | + 232 | - 1 | + 231 |  |

Рождаемость Спасского сельского поселения превышает смертность в среднем на 1,5 % за год. Так же численность населения увеличивается за счёт миграции из г. Вологды.

Учитывая то, что Спасское сельское поселение является  периферийным для городского округа Вологда, население регулярно ездит из одного пункта (места жительства) в другой пункт г. Вологду — на работу и обратно. Поэтому появляется высокая потребность в коттеджном и дачном строительстве.

Данные о расселении  на территории Спасского сельского поселения

Вологодского муниципального района на 2007 год

Таблица  № V.2.6

| № п/п | Населенный пункт | Катего-рия | Численность проживающего населения(чел.) Прописано населения (чел.) | Коли-чество семей | Коэффи-циент семейственности | Временно прожи-вающее население (дачники., чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 1. | Абрамцево | Деревня | 9 / 8 | 5 | 1,8 | 10 |
| 2. | Авдотьино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 3. | Анциферово | Деревня | 1 / 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | Белое | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 5. | Бирюлёво | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 6. | Богородское | Деревня | 3 / 3 | 2 | 1,5 | 15 |
| 7. | Болтино | Деревня | 9 / 8 | 6 | 1,5 | 20 |
| 8. | Бубново | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 9. | Бурцево | Деревня | 8 / 8 | 8 | 1 | 2 |
| 10 | Васнево | Деревня | 1 / 3 | 2 | 1,5 | - |
| 11 | Волково | Деревня | 9 / 8 | 2 | 4,5 | - |
| 12 | Волнино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 13 | Гаврильцево | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 14 | Голубково | Деревня | 12 / 19 | 7 | 2,7 | 12 |
| 15 | Грибцово | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 16 | Данилово | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 17 | Дмитриевское | Деревня | 4 / 5 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Дорофейка | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 19 | Дюково | Деревня | 11 / 9 | 7 | 1,6 | - |
| 20 | Емельяново | Деревня | 29 / 68 | 26 | 2,6 | - |
| 21 | Жилино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 22 | Запрудка | Деревня | 18 / 19 | 1 | 19 | - |
| 23 | Захарово | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 24 | Звяга | Деревня | 0 / 1 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Ивановское | Деревня | 11 / 12 | 6 | 2 | 6 |
| 26 | Ильинское (Спасский с/с) | Деревня | 1 / 0 | 1 | 1 | - |
| 27 | Кирики-Улита | Деревня | 2 / 1 | 1 | 2 | - |
| 28 | Кишкино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 29 | Козицыно | Деревня | 11 / 11 | 3 | 3,7 | 5 |
| 30 | Колоколово | Деревня | 10 / 8 | 3 | 3,3 | 2 |
| 31 | Колотилово | Деревня | 0 / | - | - | - |
| 32 | Конищево | Деревня | 6 / 5 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Коровайцево | Деревня | 7 / 7 | 3 | 2,3 | 10 |
| 34 | Костино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 35 | Котельниково | Деревня | 6 / 7 | 3 | 2,3 | 8 |
| 36 | Красково | Деревня | 30 / 27 | 12 | 2,5 | - |
| 37 | Кудрино | Деревня | 1 / 4 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Леушкино (Спасский с/с) | Деревня | 3 / 0 | 1 | 3 | - |
| 39 | Лямцыно | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 40 | Малиновка | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 41 | Марюхино | Деревня | 1 / 2 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Маурино | Деревня | 2 / 2 | 1 | 2 | - |
| 43 | Можайское | Посёлок | 769 / 795 | 272 | 2,9 | 156 |
| 44 | Мстишино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 45 | Нагорное | Деревня | 2 / 7 | 4 | 1,7 | - |
| 46 | Непотягово | Посёлок | 1207 / 1239 | 433 | 2,9 | - |
| 47 | Оброзцово | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 48 | Озерково | Деревня | 0 / 1 | 1 | 1 | - |
| 49 | Осипово | Деревня | 1 / 0 | 1 | 1 | - |
| 50 | Перьево | Посёлок | 726 / 737 | 229 | 3,2 | 516 |
| 51 | Петровское | Деревня | 7 / 13 | 3 | 4,3 | - |
| 52 | Печинки | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 53 | Пилатово | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 54 | Подгорье | Деревня | 5 / 4 | 1 | 5 | - |
| 55 | Подомарцево | Деревня | 1 / 1 | 1 | 1 | - |
| 56 | Поповка | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 57 | Починок (Спасский с/с) | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 58 | Пыхмарево | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 59 | Родионцево | Деревня | 127 / 147 | 61 | 2,4 | - |
| 60 | Сорошнево | Деревня | 9 / 9 | 8 | 1,1 | 3 |
| 61 | Спасское | Село | 12 / 14 | 5 | 2,8 | 2 |
| 62 | Старая Елизарка | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 63 | Сысоево | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 64 | Токарево | Деревня | 0 / 0 | - | - | 1 |
| 65 | Тропино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 66 | Усово | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 67 | Хохлево | Деревня | 46 / 55 | 49 | 1,1 | 2 |
| 68 | Чашниково | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 69 | Чебаково | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 70 | Шеино | Деревня | 0 / 0 | - | - | - |
| 71 | Шелыгино | Деревня | 3 / 2 | 1 | 3 | - |
| 72 | Юрово | Деревня | 76 / 93 | 24 | 3,9 | - |
| 73 | Яминово | Деревня | 5 / 5 | 2 | 2,5 | 1 |
| 74 | Яскино | Деревня | 74 / 89 | 31 | 2,9 | - |
| 75 | Норобово | Деревня | 2 / 0 | 1 | 2 | - |
| 76 | Бродки | Деревня | 1 | 1 | 1 | - |
| 77 | Доводчиково | Деревня | 19 | 4 | 4,7 | 3 |
| 78 | Епифанка | Деревня | 13 | 7 | 1,8 | - |
| 79. | Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) | Деревня | 5 | 2 | 2,5 | - |
| 80. | Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) | Деревня | 1 | 1 | 1 | - |
| 81 | Круголка | Деревня | 5 | 4 | 1,2 | - |
| 82 | Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | Деревня | 0 | - | - | - |
| 83 | Круглица | Деревня | 3 | 1 | 3 | - |
| 84 | Александров-ское | Деревня | 0 | - | - | - |
| 85 | Нелидово | Деревня | 0 | - | - | - |
| 86 | Никитино | Деревня | 4 | 2 | 2 | - |
|  | ВСЕГО: |  | 3328чел.прожив/3508чел. прописано | 1262 семей | 2,8 чел./семья | 795 чел. |

Стабильная численность населения поддерживается за счет естественного прироста и маятниковой миграции из областного центра г. Вологда.

В виду содействия в развитии среднего и малого бизнеса, а так же после принятия закона о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального или дачного строительства членам многодетных семей и предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, также учитывая близкое расположение Спасского сельского поселения к областному центру – г. Вологда, ожидается активный рост миграции в сельское поселение из г. Вологда.

Рассматривая оптимистичный прогноз, как наиболее рациональный для решения градостроительных задач, в данном генеральном плане расчет территорий произведен при прогнозируемой численности населения

на расчетный срок (2030 г.) составит 4000 постоянно проживающих и  2400 временно проживающих людей в летний период (дачников), ИТОГО - 6400 человек,

из них на I очередь (2015 г.) - 3700 постоянно проживающих людей и 1800 дачников, ИТОГО - 5500 человек.

Динамика развития населенных пунктов Спасского сельского поселения. Таблица V.2.7. № пп Населенный пункт Динамика развития населен-ных пунктов (пост/дачники) Прогноз по внутрихозяйственному расселению Примеч. 2007г. I оч. (2015 г.) Р.С. (2030 г.) 1. п. Непотягово 1239/- 1340/300 1528/500 2. д. Абрамцево 9/10 9/10 9/10 3. д.Александровское 0/0 0/0 0/0 4. д. Авдотьино 0/0 0/0 0/0 5. д. Анциферово 1/7 1/7 1/7 6 д. Белое 0/0 0/0 0/0 7. д. Бирюлёво 0/0 0/0 0/0 8. с. Богородское 3/15 3/30 3/30 9. д. Болтино 9/20 9/30 9/30 10. д. Бродки 1/- 1/- 1/- 11 д. Бубново 0/0 0/0 0/0 12 д. Бурцево 8/2 8/2 8/2 13. д Васнево 3/- 3/- 3/- 14. д. Волково 9/- 9/- 9/- 15. д. Волнино 0/0 0/0 0/0 16. д. Гаврильцево 0/0 0/0 0/0 17. д. Голубково 19/12 19/25 19/25 18 д. Грибцово 0/0 0/0 0/0 19. д. Данилово 0/0 0/0 0/0 20. д. Дмитриевское 5/2 5/35 5/55 Выполнен проект планиров-ки 21. д. Доводчиково 19/3 19/3 19/3 22. д. Дорофейка 0/0 0/0 0/0 23. д. Дюково 11/- 16/35 20/50 Выполнен проект планиров-ки 24. д. Емельяново 68/- 80/60 80/80 25. д. Епифанка 13/- 13/- 13/- 26. д. Жилино 0/0 0/20 0/50 27. д.Запрудка 19/- 25/35 30/50 Выполнен проект планиров-ки 28 д. Захарово 0/0 0/0 0/0 29 д. Звяга 1/4 1/4 1/4 30. д. Ивановское 12/6 15/30 15/50 Выполнен проект планиров-ки 31. д. Ильинское (Спасский с/с) 1/0 1/0 1/0 32. д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) 5/- 5/- 5/- 33. д. Кирики - Улиты 2/- 2/15 2/15* 34. д. Кишкино 0/0 0/0 0/0 35. д. Коровайцево 7/10 7/40 7/60 36. д. Козицыно 11/5 11/5 11/5 37. д. Колоколово 10/2 10/2 10/2 38. д. Колотилово 0/0 0/0 0/0 39. д. Конищево 6/2 6/2 6/2 40. д. Костино 0/0 0/0 0/0 41. д. Котельниково 7/8 - - Вошла в границу нас.пункта п.Можай-ское 42. д. Красково 30/- 30/- 30/- 43 д. Круглица 3/- 3/- 3/- 44. д. Круголка 5/- 5/- 5/- 45 д. Кудрино 4/2 4/10 4/10 46. д. Леушкино (Спасский с/с) 3/- 3/15 3/15 47. д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) 0/0 0/0 0/0 48. д. Лямцыно 0/0 0/0 0/0 49. д. Марюхино 2/4 2/4 2/4 50. д. Малиновка 0/0 0/0 0/0 51. д. Маурино 2/- 2/- 2/- 52. п. Можайское 795/156 820/290 926/320 д.Котельни-ково включена в границу п. Можай-ское. Выполнен генераль-ный план 53. д. Мстишино 0/0 0/0 0/0 54 д. Нагорное 7/- 7/- 7/- 55. д. Нелидово 0/0 0/0 0/0 56. д. Никитино 4/- 4/- 4/- 57. д. Норобово 2/- 2/- 2/- 58. д. Оброзцово 0/0 0/0 0/0 59. д. Озерково 1/- 1/- 1/- 60 д. Осипово 1/- 1/- 1/- 61. п. Перьево 737/516 745/570 745/710 Выполнен генераль-ный план 62. д. Петровское 13/- 13/- 13/- 63. д. Печинки 0/0 0/0 0/0 64 д. Пилатово 0/0 0/0 0/0 65 д. Подгорье 5/- 5/- 5/- 66 д. Подомарцево 1/- 1/- 1/- 67. д. Поповка 0/0 0/0 0/0 68 д. Починок (Спасский с/с) 0/0 0/0 0/0 69. д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) 1/- 1/- 1/- 70. д. Пыхмарёво 0/0 0/0 0/0 71 д. Родионцево 147/- 150/20 150/20 72. д. Сорошнево 9/3 9/3 9/3 73 с. Спасское 14/2 14/20 14/20 74. д. Старая Елизарка 0/0 0/0 0/0 75 д. Сысоево 0/0 0/36 0/45 Выполнен проект планиров-ки 76 д.Тропино 0/0 0/0 0/0 77. д. Токарево 0/1 0/1 0/1 78. д. Усово 0/0 0/0 0/0 79. д. Хохлево 55/2 60/70 60/95 Выполнен проект планиров-ки 80. д. Чашниково 0/0 0/0 0/0 81. д. Чебаково 0/0 0/0 0/0 82. д. Шеино 0/0 0/0 0/0 83. д. Шелыгино 3/- 3/- 3/- 84. д. Юрово 93/- 93/20 93/50 85. д. Яминово 5/1 5/1 5/20 86. д. Яскино 89/- 96/20 96/60 Всего: 3529/795 3700/1800 4000/2400 Примечание: Количество существующего населения принято в каждом населённом пункте исходя из максимального количества человек, в одних населенных пунктах - это количество проживающих, в других - это количество прописанных.

# VI. Современная организация территории поселения, анализ её состояния.

### 1. Характеристика топографической основы.

Для разработки генерального плана поселения была выполнена подоснова (корректировка имеющихся плановых материалов) М 1:10000.

Для разработки генеральных планов п. Можайское и п. Перьево были выполнены топографические съёмки в М 1:5000. Для разработки проектов планировки была выполнена топографическая съемка М 1:2000 части д. Сысоево, д. Дмитриевское, д. Дюково, д. Ивановская, п. Непотягово, д. Хохлево и д. Запрудка Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области.

Работы выполнены фирмой ООО «Валбэк-ру» в 2010 году.

Подробно отчет по инженерным изысканиям выдан отдельно в составе настоящего проекта.

### 2. Земли в границе сельского поселения и их использовани

Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области расположено в юго-восточной части Вологодского муниципального района Вологодской области.

Граничит:                                                                                                                                                                       - на западе  со  Старосельским сельским поселением Вологодского муниципального района,

- на северо-западе с Сосновским  и  Лесковским сельскими поселениями Вологодского муниципального района,

- на севере с городом Вологда,

- на востоке с Подлесным сельским поселением Вологодского муниципального района,

-   на юге с Грязовецким муниципальным районом  и  Ярославской  областью.

Общая площадь муниципального образования Спасское сельское поселение в существующих границах составляет  49572,3 га.

Среди всех категорий земель на территории Спасского сельского поселения преобладают земли:

- сельскохозяйственного назначения  37456,201 га или 75,56 % от всего земельного фонда поселения;

-  лесной фонд - 9662,9006 га (19.49 %):

- земли населенных пунктов - 1213 га, что составляет 2,45 % от площади всего поселения.

На долю земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.  приходится  1140,5784 га (2,3 %).

Землями запаса занято 99,62 га (0,2 %).

По формам собственности земли Спасского сельского поселения распределены следующим образом: в государственной и муниципальной  собственности находится 474,36 га или 1 % всех земель; в собственности граждан – 698,7 га или  1,4 %,   и  4,4 га или 0,01 % – в собственности юридических лиц.

Анализ распределения земель по составу и формам собственности сделан на основании данных межрайонного (территориального) отдела Управления Роснедвижимости по Вологодскому муниципальному району. Сводная информация о распределении земель по формам собственности представлена в таблице VI.2.1.

Таблица VI.2.1. №№ п/п Наименовани Существу-ющая площадь территории, (га) При- меча-ние Земли населенных пунктов 1 Итого по землям населенных пунктов: 1213 Земли сельскохозяйственного назначения 2 Земли сельскохозяйственного назначения: 37456,201 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 3 Земли автомобильного транспорта: 135,31 4. Земли промышленности: 1005,2684 Итого по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: 1140,5784 Зем и запаса 5 Земли запаса: 99,62 Земли лесного фонда 6 Земли лесного фонда: 9662,9006 Итого по Спасскому сельскому поселению: 49572,3

### 3. Архитектурно-планировочная характеристика.

На конец 2007 года численность населения Спасского сельского поселения составляла 3495 человек. Специфика поселения определяется расположением в пригородной зоне областного центра и, как следствие этого, большое количество ценителей коттеджной застройки, сезонных рекреантов и дачников.

Большим спросом у населения пользуются населённые пункты расположенные в северной и центральной частях поселения, по причине близкой доступности к городу Вологда.

В Спасском сельском поселении функционируют три сельскохозяйственных предприятия: СХПК «Племптица – Можайское», СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный», ООО «Хохлево», 26 индивидуальных предпринимателя, 16 торговых точек, две школы: средняя и неполная,три детских сада, три фельдшерско-акушерских пункта, три библиотеки, два Дома культуры и сельский клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивный зал, парикмахерская, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, музей авиации и космонавтики им. А.Ф. Можайского.

Самые крупные и благоустроенные населенные пункты Спасского сельского поселения  – п. Непотягово, п. Можайское и п. Перьево. Они являются самыми крупными производственными центрами в данной местности, в них также сосредоточены основные общественные здания, предприятия обслуживания.

Посёлок Непотягово является административным центром Спасского сельского поселения. Здесь расположены  ДК, школа, администрация поселения, детский сад, предприятия торговли, ФАП, библиотека, спортзал.

В п. Можайское расположены детский сад, дом культуры, медпункт, здравпункт, библиотека, столовая, гостиница, баня, парикмахерская, пожарное ДЭПО, ФОК, музей, выставочный зал посёлка, предприятия торговли.

В п. Перьево расположены – школа совмещённая с детским садом, сельский клуб, ФАП, предприятия торговли, библиотека.

В д. Нагорное, д. Родионцево - магазины.

В остальных населенных пунктах по исходным данным за 2010 год общественные здания отсутствуют. Большую часть территории занимают жилые дома, а также дачные дома, использующиеся круглогодично.

### 4.  Культурно-бытовое обслуживание.

Большая часть предприятий общественного обслуживания сосредоточена в крупных населенных пунктах. Данные о состоянии общественной застройки по Спасскому сельскому поселению приведены в таблице VI.4.1.

Таблица VI.4.1.

| №пп | Название населенного пункта | Дом культуры, мест | Дет. сад, мест | Школа, мест | Учреждения здравоохранения | Магазиы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Непотягово | Существующий МУК «Непотяговский Дом культуры» на 250 мест (встроенное) | Существующий МДОУ «Спасский детский сад» на 110 мест (фактически – 110 детей) | Существующая МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» на 360 мест (фактически – 247 человек) | Существующий Непотяговский фельдшерско-акушерский пункт 32 чел. в день (встроенное) | Существующие: Магазин - 50м2(встроенное), торговый павильон «Спасский» - 50 м2, магазин ООО «Горпродукт» - 90 м2, торговый павильон ООО «Агропродукт» – 12м2 |
| 2. | д. Абрамцево | - | - | - | - | - |
| 3. | д. Александровское | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Авдотьино | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Анциферово | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Белое | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Бирюлёво | - | - | - | - | - |
| 8. | с. Богородское | - | - | - | - | - |
| 9. | д. Болтино | - | - | - | - | - |
| 10. | д. Бродки | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Бубново | - | - | - | - | - |
| 12. | д. Бурцево | - | - | - | - | - |
| 13. | д Васнево | - | - | - | - | - |
| 14. | д. Волково | - | - | - | - | - |
| 15. | д. Волнино | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Гаврильцево | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Голубково | - | - | - | - | - |
| 18. | д. Грибцово | - | - | - | - | - |
| 19. | д. Данилово | - | - | - | - | - |
| 20. | д. Дмитриевское | - | - | - | - | - |
| 21. | д. Доводчиково | - | - | - | - | - |
| 22. | д. Дорофейка | - | - | - | - | - |
| 23. | д. Дюково | - | - | - | - | - |
| 24. | д. Емельяново | - | - | - | - | - |
| 25. | д. Епифанка | - | - | - | - | - |
| 26. | д. Жилино | - | - | - | - | - |
| 27. | д.Запрудка | - | - | - | - | - |
| 28. | д. Захарово | - | - | - | - | - |
| 29. | д. Звяга | - | - | - | - | - |
| 30. | д. Ивановское | - | - | - | - | - |
| 31. | д. Ильинское (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 32. | д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 33. | д. Кирики - Улиты | - | - | - | - | - |
| 34. | д. Кишкино | - | - | - | - | - |
| 35. | д. Коровайцево | - | - | - | - | - |
| 36. | д. Козицыно | - | - | - | - | - |
| 37. | д. Колоколово | - | - | - | - | - |
| 38. | д. Колотилово | - | - | - | - | - |
| 39. | д. Конищево | - | - | - | - | - |
| 40. | д. Костино | - | - | - | - | - |
| 41. | д. Котельниково | - | - | - | - | - |
| 42. | д. Красково | - | - | - | - | - |
| 43. | д. Круглица | - | - | - | - | - |
| 44. | д. Круголка | - | - | - | - | - |
| 45. | д. Кудрино | - | - | - | - | - |
| 46. | д. Леушкино (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 47. | д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 48. | д. Лямцыно | - | - | - | - | - |
| 49. | д. Марюхино | - | - | - | - | - |
| 50. | д. Малиновка | - | - | - | - | - |
| 51. | д. Маурино | - | - | - | - | - |
| 52. | п. Можайское | Существующий филиал МУК «Непотяговский Дом культуры» Можайский Дом культуры на 200 мест (встроенное) | Существующий МДОУ «Можайский детский сад общеразвивающего вида» на 75 мест (фактич. – 63 ребёнка) | - | Существующий здравпункт СХПК «Племптица-Можайское» 53 чел.в день (втроенное), Существующий медпункт 43 чел.в день (встроенное) | Существующие: магазин – 50 м2 (встроенное), торговый павильон – 12 м2, магазин ООО «Агропродукт» - 51 м2 |
| 53. | д. Мстишино | - | - | - | - | - |
| 54. | д. Нагорное | - | - | - | - | Существующий магазин ООО «Агропродукт» - 12 м2 |
| 55. | д. Нелидово | - | - | - | - | - |
| 56. | д. Никитино | - | - | - | - | - |
| 57. | д. Норобово | - | - | - | - | - |
| 58. | д. Оброзцово | - | - | - | - | - |
| 59. | д. Озерково | - | - | - | - | - |
| 60. | д. Осипово | - | - | - | - | - |
| 61. | п. Перьево | Существующий филиал МУК «Непотяговский Дом культуры» Беловский клуб на 100 мест | Существующий встроенный детский сад при МОУ «Перьевской основной общеобразовательной школе» на 35 мест (фактически – 36 человек) | Существующая МОУ «Перьевская основная общеобразовательная школа» на 192 места (фактически – 70 человек), Существующий МУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних Вологодского муниципального района» на 15 мест (фактически – 13 человек) | Существующий Перьевский ФАП на 39 чел.в день | Существующие: Торговый павильон ИП «Закатаев» - 16 м2, торговый павильон ЧП «Трошичева» - 12 м2, торговый павильон ИП «Вьюшкова» - 18 м2, магазин ООО «Перьево» - 80 м2, торговый павильон – 70 м2. |
| 62. | д. Петровское | - | - | - | - | - |
| 63. | д. Печинки | - | - | - | - | - |
| 64. | д. Пилатово | - | - | - | - | - |
| 65. | д. Подгорье | - | - | - | - | - |
| 66. | д. Подомарцево | - | - | - | - | - |
| 67. | д. Поповка | - | - | - | - | - |
| 68. | д. Починок (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 69. | д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 70. | д. Пыхмарёво | - | - | - | - | - |
| 71. | д. Родионцево | - | - | - | - | Существующий мини- магазин ИП «Мельникова» - 45 м2 |
| 72. | д. Сорошнево | - | - | - | - | - |
| 73. | с. Спасское | - | - | - | - | - |
| 74. | д. Старая Елизарка | - | - | - | - | - |
| 75. | д. Сысоево | - | - | - | - | - |
| 76. | д.Тропино | - | - | - | - | - |
| 77. | д. Токарево | - | - | - | - | - |
| 78. | д. Усово | - | - | - | - | - |
| 79. | д. Хохлево | - | - | - | - | - |
| 80. | д. Чашниково | - | - | - | - | - |
| 81. | д. Чебаково | - | - | - | - | - |
| 82. | д. Шеино | - | - | - | - | - |
| 83. | д. Шелыгино | - | - | - | - | - |
| 84. | д. Юрово | - | - | - | - | - |
| 85. | д. Яминово | - | - | - | - | - |
| 86. | д. Яскино | - | - | - | - | - |

Таблица VI.4.1. (продолжение)

| №пп | Название населенного пункта | Административные здания, отделение связи | Библиотека, фонд | Пункт питания, гостиницы | Бытовое обслуживание, пож. ДЭПО | ФОК, спорт. площадка | Музей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Непотягово | Существующее здание сельсовета на 11 рабочих мест | Существующий Родионцевский библиотечный сельский филиал №16 на 14 чит.мест | - | - | Спортзал - 234,6 м2 | - |
| 2. | д. Абрамцево | - | - | - | - | - | - |
| 3. | д.Александровское | - | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Авдотьино | - | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Анциферово | - | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Белое | - | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Бирюлёво | - | - | - | - | - | - |
| 8. | с. Богородское | - | - | - | - | - | - |
| 9. | д. Болтино | - | - | - | - | - | - |
| 10. | д. Бродки | - | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Бубново | - | - | - | - | - | - |
| 12. | д. Бурцево | - | - | - | - | - | - |
| 13. | д Васнево | - | - | - | - | - | - |
| 14. | д. Волково | - | - | - | - | - | - |
| 15. | д. Волнино | - | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Гаврильцево | - | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Голубково | - | - | - | - | - | - |
| 18. | д. Грибцово | - | - | - | - | - | - |
| 19. | д. Данилово | - | - | - | - | - | - |
| 20. | д. Дмитриевское | - | - | - | - | - | - |
| 21. | д. Доводчиково | - | - | - | - | - | - |
| 22. | д. Дорофейка | - | - | - | - | - | - |
| 23. | д. Дюково | - | - | - | - | - | - |
| 24. | д. Емельяново | - | - | - | - | - | - |
| 25. | д. Епифанка | - | - | - | - | - | - |
| 26. | д. Жилино | - | - | - | - | - | - |
| 27. | д.Запрудка | - | - | - | - | - | - |
| 28. | д. Захарово | - | - | - | - | - | - |
| 29. | д. Звяга | - | - | - | - | - | - |
| 30. | д. Ивановское | - | - | - | - | - | - |
| 31. | д. Ильинское (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 32. | д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 33. | д. Кирики - Улиты | - | - | - | - | - | - |
| 34. | д. Кишкино | - | - | - | - | - | - |
| 35. | д. Коровайцево | - | - | - | - | - | - |
| 36. | д. Козицыно | - | - | - | - | - | - |
| 37. | д. Колоколово | - | - | - | - | - | - |
| 38. | д. Колотилово | - | - | - | - | - | - |
| 39. | д. Конищево | - | - | - | - | - | - |
| 40. | д. Костино | - | - | - | - | - | - |
| 41. | д. Котельниково | - | - | - | - | - | - |
| 42. | д. Красково | - | - | - | - | - | - |
| 43. | д. Круглица | - | - | - | - | - | - |
| 44. | д. Круголка | - | - | - | - | - | - |
| 45. | д. Кудрино | - | - | - | - | - | - |
| 46. | д. Леушкино (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 47. | д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 48. | д. Лямцыно | - | - | - | - | - | - |
| 49. | д. Марюхино | - | - | - | - | - | - |
| 50. | д. Малиновка | - | - | - | - | - | - |
| 51. | д. Маурино | - | - | - | - | - | - |
| 52. | п. Можайское | - | Существующий Можайский библиотечный филиал №22 на 12 чит.мест | Существующая столовая на 36 мест (встроенное), Существующая гостиница на 5 мест (встроенное). | Существующая парикмахерская на 1 раб.место (встроенное), Существующая баня на 15 мест, существующая пожарная дружина - 1 единица | Существующий ФОК 2 зала – 527,1м2 и 123,1 м2 | Существующий Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, ОСП дом-музей А.Ф.Можайского, Выставочный зал п. Можайское |
| 53. | д. Мстишино | - | - | - | - | - | - |
| 54. | д. Нагорное | - | - | - | - | - | - |
| 55. | д. Нелидово | - | - | - | - | - | - |
| 56. | д. Никитино | - | - | - | - | - | - |
| 57. | д. Норобово | Существующее здание сельсовета приспособленное (аварийное) | - | - | - | - | - |
| 58. | д. Оброзцово | - | - | - | - | - | - |
| 59. | д. Озерково | - | - | - | - | - | - |
| 60. | д. Осипово | - | - | - | - | - | - |
| 61. | п. Перьево | Существующее здание сельсовета приспособленное (встроенное) | Существующий Беловский сельский библиотечный филиал №39 на 10 чит.мест | - | - | - | - |
| 62. | д. Петровское | - | - | - | - | - | - |
| 63. | д. Печинки | - | - | - | - | - | - |
| 64. | д. Пилатово | - | - | - | - | - | - |
| 65. | д. Подгорье | - | - | - | - | - | - |
| 66. | д. Подомарцево | - | - | - | - | - | - |
| 67. | д. Поповка | - | - | - | - | - | - |
| 68. | д. Починок (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 69. | д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 70. | д. Пыхмарёво | - | - | - | - | - | - |
| 71. | д. Родионцево | - | - | - | - | - | - |
| 72. | д. Сорошнево | - | - | - | - | - | - |
| 73. | с. Спасское | - | - | - | - | - | - |
| 74. | д. Старая Елизарка | - | - | - | - | - | - |
| 75. | д. Сысоево | - | - | - | - | - | - |
| 76. | д.Тропино | - | - | - | - | - | - |
| 77. | д. Токарево | - | - | - | - | - | - |
| 78. | д. Усово | - | - | - | - | - | - |
| 79. | д. Хохлево | - | - | - | - | - | - |
| 80. | д. Чашниково | - | - | - | - | - | - |
| 81. | д. Чебаково | - | - | - | - | - | - |
| 82. | д. Шеино | - | - | - | - | - | - |
| 83. | д. Шелыгино | - | - | - | - | - | - |
| 84. | д. Юрово | - | - | - | - | - | - |
| 85. | д. Яминово | - | - | - | - | - | - |
| 86. | д. Яскино | - | - | - | - | - | - |

Из приведенной выше таблицы следует, что фактическая посещаемость дошкольных детский учреждений в п. Непотягово, п. Можайское и п. Перьево выше нормативной и  требует увеличения. Проектом предусмотрено  строительство детских садов и расширение реабилитационного центра для несовершеннолетних на расчетный срок.

В настоящий момент в Спасском сельском поселении функционирует 2 школы в п. Непотягово и п. Перьево. Существующие школы в удовлетворительном состоянии.

Функционирует три филиала МБУК «Спасский Дом культуры», три библиотеки: в п. Непотягово, п. Можайское и п. Перьево. Здания филиалов МБУК «Спасский Дом культуры» находятся в удовлетворительном состоянии.

Существующие ФАП расположены  в п. Непотягово и п. Перьево, в п. Можайское имеются – здравпункт и медпункт. Магазины расположены в п. Непотягово, п. Можайское, п. Перьево, д. Нагорное, д. Родионцево. Существующий спортивный зал и ФОК расположены в п. Непотягово и п. Можайское. Проектом предусмотрено размещение спортплощадок в п. Непотягово, в п. Перьево, а также проектируемый спорткомплекс в в п. Непотягово.

На территории поселения общественная баня, гостиница, столовая, парикмахерская и музей находятся в п. Можайское. На территории поселения отсутствуют туристические комплексы.

Проектом предусмотрено:

- реконструкция Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, ОСП дома-музея им. А.Ф. Можайского;

- очистка и благоустройство парков в п. Можайское, в д. Грибцово и с. Спасское;

- благоустройство территории возле памятного камня в честь венчания С. Есенина и З. Райх в д. Кирики-Улиты;

- благоустройство территории и строительство часовни возле родника севернее д. Голубково;

- строительство турбазы в д. Кирики-Улиты;

- в д. Бирюлёво у стройство питомника, кэмпинга, строительство охотничьих домиков;

- в районе деревень Петровское и Емельяново обустройство лыжного стадиона, строительство спорткомплекса, трибун, помещений для переодевания, медиастудии, гаражей и стоянки.

### 5. Объекты культурного наследия.

| Наименование памятника | Место расположе-ния, тип здания | Дата, период строи-тельст-ва, эпоха | Статус, учредительный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставлены на охрану |
| Дом, в котором жил в 1863-1867 гг. Можайский А.Ф. (усадьба «Котельниково» со старинным парком (усадьба, в которой жил А.Ф.Можайский, филиал музея-заповедника). | п. Можайское | 1813 г. | Памятник федерального значения. Указ Президента РФ от 20.02.1995 N 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |

### 6. Жилой фонд.

Жилой фонд и средняя обеспеченность по Спасскому сельскому поселению характеризуется следующими величинами.

Таблица VI.6.1

|  | Всего, жилой фонд (тыс.м2) общей площади | Средняя обеспеченность жилым фондом (м2/чел) |
| --- | --- | --- |
| Всего по Спасскому сельскому поселению | 162,42 | 25 |

Жилой фонд Спасского сельского поселения представлен усадебными, и многоквартирными секционными домами.

В таблице VI.6.2 приведена характеристика жилого фонда по типу и этажности зданий.

Таблица VI.6.2

| №№ п | Тип домов | Населенный пункт | Этаж-ность | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Усадебные и дачные | Спасское сельское поселение | 1-2 | 2649 | 2649 | 162,42 |
| 2 2. | Многоквартирные секционные |  | 2-4 | 51 | Нет данных |  |

По данным Вологдастата по состоянию на конец 2008 года жилищный фонд  Спасского сельского поселения  составил 162,42 тыс. м2.

Ветхим и аварийным признано 0,8 % жилищного фонда Спасского сельского поселения.

Жилищное строительство.

В 2008 году в рейтинге районов Вологодской области по строительству жилья Вологодский район занимает 1 место. Населением за свой счет и с помощью кредитов осуществляется более половины всего нового жилищного строительства. В период с 2001 по 2008 гг. на территории района введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 91,8 тыс. м2 (в 2008 году - 25366 м2), из них индивидуальное жилищное строительство – 65,7тыс. м2 (в 2008 году - 16925 м2), в том числе в Спасском сельском поселении.

Седения об индивидуальном жилищном строительстве

по Спасскому сельскому поселению за последние три года.

Таблица VI.6.3

| Год | Отведено участков под ИЖС | Общая площадь отведенных участков (га) | Выдано разрешений на строительство | Число домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сданных в эксплуата-цию | Их общая площадь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 | 13 | 2,08 | 28 | 9 | - |
| 2007 | 16 | 2,3 | 49 | 16 | - |
| 2008 | 4 | 1,0 | 94 | 3 | - |

Кроме того, 2 участка находятся в стадии отвода.

Потребность в участках под ИЖС есть

Сведения о дачном строительстве

по Спасскому сельскому поселению за последние три года

Таблица VI.6.4

| Год | Отведено участков | Общая площадь отведенных участков (га) | Число выстроенных домов | Их общая площадь | Наличие регистрации объединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2006 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 9 | 2,06 | 9 | - | - |

Потребности  в размещении дачных кооперативов нет.

Находящиеся на оформлении дачные кооперативы – 1.

В последние годы в Спасском сельском поселении наблюдается увеличение темпов жилищного строительства. В период с 2006 по 2008 гг. объемы индивидуального жилищного строительства выросли почти в 2 раза.

В настоящее время на территории Спасского сельского поселения ведется строительство жилой застройки в п. Можайское. Планируется построить 42 одноквартирных дома и один многоквартирный жилой дом (21 квартира).

Характеристика жилого фонда по степени амортизации приведена в таблице VI.6.4.

Таблица VI.6.4.

| № п/п | Наименование показателей | Жилой фонд |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, м² | - | 1300 |
|  | из нее: |  |  |
| 1.1 | в одноквартирных домах | - | 1300 |
| 1.2 | в деревянных многоквартирных одноэтажных домах | - | - |
| 1.3 | в секционных многоквартирных | - | - |
| 2 | Число жилых домов, шт. | - | 17 |
|  | из нее: |  |  |
| 2.1 | одноквартирных | - | 17 |
| 2.2 | деревянных многоквартирных одноэтажных | - | - |
| 2.3 | секционных многоквартирных | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд по поселению составляет 1300 м², что составляет 0,8% от общей площади жилого фонда.

Вывод:

Рост показателей обеспеченности населения площадью жилищного фонда достигается за счет нового строительства, осуществляемого населением. Объемы нового строительства достаточны для замещения ежегодно выводимого из эксплуатации ветхого и аварийного фонда, но недостаточны для решения проблемы наличии в общей площади жилищного фонда доли аварийного и ветхого фонда и увеличения показателя средней жилищной  обеспеченности. Показатели благоустроенности жилищного фонда по большинству показателей соответствуют среднему уровню по области.

### 7.  Территории промышленных предприятий и коммунально-                                                 складских зон.

В настоящее время на территории  Спасского сельского поселения промышленность представлена сельским хозяйством, переработкой древесины, производством продукции местного значения.

Деревообработка представлена пилорамой, столяркой, деревообрабатывающим цехом в п. Непотягово.

Агропромышленный комплекс развит активно и ориентирован на молочно-мясное животноводство и птицеводство, выращивание овощных культур для населения.

В настоящее время на территории поселения находятся следующии предприятия:

- четыре сельскохозяйственных предприятия (СХПК «Племптица – Можайское»- птицефабрика, СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» занимается производством и реализацией продукции животноводства и растениеводства, выращиванием овощных культур, ООО «Хохлево» занимается производством и реализацией продукции животноводства и растениеводства, Колхоз «Племзавод Родина» занимается производством и реализацией продукции животноводства);

- работает 26 индивидуальных предпринимателя;

- 16 торговых точек.

Территории складских зон приближены к производствам.

### 8.  Транспорт.

В Спасском сельском поселении основной объем грузо- и ппассажироперевозок осуществляется по автомобильным дорогам. Сеть автомобильных дорог общего пользования сельского поселения состоит из автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, местного (внутрирайонного) значения, а так же полевых и лесных дорог. Дороги находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. Таблица VI.7.1. Автомобильные дороги общего пользования на территории Спасского сельского поселения. п/п Наименование автомобильных дорог Протяжен-ность, км Категория дороги Материал покрытия Собствен-ность Автодороги регионального (межмуниципального) значения 1. Вологда - Норобово 40,0 - асфальто-бетон област-ная 2. Ермаково - Яминово 2,50 - ПГС - 3. Ильинское - Починок 3,10 - ПГС - 4. Непотягово–Спасское-Козицыно 7,00 ПГС - 5. Норобово-Александровская (до д. Доводчиково) 1,6 - ПГС - 6. Перьево-Запрудка 6,40 - ПГС - 7. Подъезд к д. одионцево 1,00 - асфальто-бетон - 8. Подъезд к д. Юрово 2,10 - ПГС - 9. Подъезд к д. Яскино 0,50 - ПГС - 10. Подъезд к п. Непотяг во 0,7 - асфальто-бетон - 11. Пошехонка-Хохлево-Богородская 7,70 - 3 км -асфальт, 4,7км - ПГС - 12. Юрово-Коровайцево 1,90 - ПГС - ИТОГО 74,5 Автодороги общего пользования местного значения 1. Емельяново- Козицыно 4,5 Грунт 2. Кирики-Улита- Болтино 1,0 Грунт 3. Поповка-Починок 1,8 Грунт 4. Голубково-Чашниково 3,0 Грунт 5. Можайское-Жилино-Тропино 3,1 Грунт 6. Непотягово- Кудрино 1,0 Грунт 7. Непотягово-дачи Непотягово 1,7 Грунт 8. Перьево-Дюково 2,0 Грунт 9. Непотягово-Дмитриевское 2,1 Грунт 10. Коровайцево-Анциферово 5,1 Грунт 11. Пилатово-Ивановское 1,7 Грунт 12. Подомарцево-Ильинское 2,0 Грунт 13. Подъезд к д. Емельяново 0,4 ПГС 14. Подъезд к д. Котельниково 0,3 Грунт 15. Подъезд к д. Озерково 0,4 Грунт 16. Подъезд к д. Бурцево 1,4 Грунт 17. Подъезд к д. Васнево 0,2 Грунт 18. Подъезд к д. Колоколово 0,2 Грунт 19. Подъезд к д. Белое 0,2 Грунт 20. Подъезд к д. Лямцино 1,2 Грунт 21. Подъезд к д. Подгорье 0,3 Грунт 22. Подъезд к д. Авдотьино 0,2 Грунт 3. Подъезд к д. Звяга 0,5 Грунт 24. Подъезд к д. Коровайцево 0,3 Грунт 25. Подъезд к д. Сорошнево 0,6 Грунт 26. Подъезд к д. Волнино 0,2 Грунт 27. Подъезд к с. Богородское 0,2 Грунт 28. Подъезд к п. Перьево 1,0 ПГС 9. Коровайцево-Грибцово 12,3 Бетон, частично грунт 30. Петровское-Марюхино 1,0 Грунт 31. Марюхино-Болтино 0, Грунт 32. Дмитриевское-Пилатово 1,7 Грунт 33. Богородское-Сысоево 1,4 Грунт 34. Сысоево-Костино 3,0 Грунт 35. Токарево-Мстишино 3,2 Грунт 36. Запрудка-Леушкино 2,1 Грунт 37. Хохлево-Гаврильцево 5,0 Грунт 38. Колотилово-Старая Елизарка 3,0 Грунт 39. Колоколово-Усово 5,0 Грунт 40. Подъезд к д. Запрудка 0,3 Грунт 41. Подъезд к д. Голубков 0,6 ПГС 42. Подъезд к д. Подомарцево 0,6 Грунт 43. Подъезд к д. Бирюлёво 1,5 Грунт 44. Подъезд к д. окарево 1,0 Грунт 45. Подъезд к д. Кишкино 2,0 Грунт 46. Подъезд к д. Красково 0,5 Грунт 47. Подъезд к д. Ильинское 2,1 Грунт 48. Подъезд к д. Малиновка 0,5 Гру т 49 Круглица-Починок 1,2 Грунт 50. Епифанка-Починок 1,0 Грунт 51 Норобово-Ильинское 0,5 Грунт 52. Ильинское-Круглица 1,7 Грунт 53. Подъезд к д. Круголка 0,4 Грунт 54. Никитино-Круглица 1,6 Грунт 55. Доводчиково-Александровская 1,8 Грунт 56. Починок-Нелидово 3,1 Грунт 57. Леушкино-Нелидово 4,1 Грунт 58. Бродки-Доводчиково 3,7 Грунт 59. Подъезд к д. Конищево 0,7 Грунт 60. Починок-Нелидово 3,1 Грунт 61. Бродки-Доводчиково 3,7 Грунт 62. Емельяново-Болтино 0,8 Грунт 63. Родионцево-Кирики-Улита 1,0 ПГС 64. Подъезд к св. источнику 0,5 Гру т 65. Подъезд к д. Ивановское 2,0 Грунт 66. Подъезд к д. Нагорное 0,3 Грунт 67. Яминово-Пилатово 2,0 Грунт ИТОГО: 121,2

# VII. Охрана окружающей среды.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» №150 в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

### 1. Планировочные мероприятия.

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

– функциональное зонирование застройки;

– вынос существующих и размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны;

– рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских зон;

– создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

– развитие системы зеленых насаждений общего пользования;

– решение транспортной схемы.

### 2. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений.

Крупные источники загрязнения воздушного бассейна с особо вредным производством на территории Спасского сельского поселения – птичник для содержания несушек, птичник для выращивания молодняка и цех инкубации СХПК «Племптица – Можайское» возле п. Можайское. Несанкционированная свалка ТБО на расстоянии 0,3 км на восток от п. Перьево. Необходимо закрытие свалки, рекультивация территории. Размер санитарно-защитной зоны этих объектов составляет 1000 метров

Следующими по классу опасности являются предприятия с санитарно-защитной зоной 500 метров – санкционированная свалка ТБО (южнеее п. Можайское), санкционированная свалка ТБО (южнее п.Непотягово на расстоянии 1 км), проектируемый полигон ТБО для города Вологды (восточнее деревень Подомарцево и Подгорье), Козицынское кладбище (S=41,7 га), Пошехонское кладбище (S=51,0 га). Проекты санитарно-защитных зон Пошехонского и Козицинского кладбищ находятся в стадии разработки. Пошехонское кладбище по исходным данным является закрытым, но так как его площадь 51,0 га превышает допустимую, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение кладбища площадью более 40,0 га не допускается.

В виду того, что большинство предприятий расположены вблизи жилой застройки, необходимо разработать проект санитарно-защитных зон с целью улучшения состояния окружающей среды с последующей возможностью уменьшения санитарно-защитной зоны. Так же источником загрязнения воздушного бассейна являются выбросы автомобильного и железнодорожного транспорта.

На территории поселения отсутствуют данные о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Предприятия и группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий. Установлены следующие размеры санитарно-защитных зон:

объекты I класса – 1000 м;

объекты II класса – 500 м;

объекты III класса – 300 м;

объекты IV класса – 100 м;

объекты V класса – 50 м.

В таблице VII.2.1 приведен список производств и предприятий по классам опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, действующих в настоящее время. Санитарно-защитные зоны приняты согласно санитарным нормам, ввиду отсутствия разработанных проектов.

Таблица VII.2.1

| № п/п | Наименование предприятий | Отрасль производства | Класс опасности | СЗЗ по СанПин, м | По факту (разрыв до жилой застройки), м | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
| Поселок Можайское |
| 1 | Птичник для содержания несушек | с/х | I | 1000 |  |  |
|  | Птичник для выращивания молодняка | с/х | I | 1000 |  |  |
|  | Цех инкубации | с/х |  |  | 363,66 |  |
|  | Цех производства комбикормов | с/х |  |  |  |  |
|  | Склад зерна | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Стоянка для тракторов | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Стоянка для легковых автомобилей | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Стоянка для грузовых автомобилей | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Цех заготовки витаминно-траваной муки | с/х | IV | 100 |  |  |
|  | Площадка для компостирования помета (2 шт.) | с/х | III | 300 |  |  |
|  | Цех розлива питьевой воды | обработка пищевых продуктов | III | 300 |  |  |
|  | Цех убоя птицы | с/х | III | 300 |  |  |
|  | Колбасный цех | обработка пищевых продуктов | III | 300 |  |  |
|  | Газовая котельная | коммунально-складская | IV | 100 |  |  |
|  | АЗС | коммунально-складская | V | 50 | 600 |  |
|  | Свалка ТБО | коммунально-складская | II | 500 | 1364,93 |  |
| Поселок Перьево |
| 1. | Ферма | с/х | III | 300 | 1336,01 | 350 голов |
|  | Силосная траншея (3 шт.) | с/х | V | 50 | 1493,26 – 1296,38 – 609,05 |  |
|  | Сенной склад | с/х | V | 50 | 1465,9 | пустует |
|  | Пилорама | лесопильное производство | IV | 100 | 78,97 |  |
|  | склад ГСМ | коммунально-складская | II | 100 | 69,74 |  |
|  | Свалка ТБО | коммунально-складская | I | 1000 | 706,18 | несанкционированная |
| Деревня Яскино |
|  | Телятник (ферма) | с/х | III | 300 |  | 200 голов |
|  | Телятник (большой) | с/х |  |  |  | 135 голов |
|  | Телятник (маленький) | с/х |  |  |  | 80 голов |
| Деревня Юрово |
|  | Телятник |  |  |  | 146,52 | 228 голов |
|  | Телятник (ферма) |  |  |  | 86,17 |  |
|  | Силосная траншея (4 шт.) | с/х | V | 50 | 210,81 – 158,84 – 140,62 – 62,59 |  |
|  | КПТ (подстанция) |  |  |  | 302,55 |  |
| Деревня Коровайцево |
|  | Силосная траншея | с/х | V | 50 | 208,96 |  |
| Деревня Козицыно |
|  | Силосная траншея | с/х | V | 50 | 135,9 |  |
|  | Козицынское кладбище | коммунально-складская | II | 500 | 1250,94 | S=41,7га |
| Село Спасское |
|  | Силосная траншея | с/х | V | 50 | 182,97 |  |
|  | Кладбище | коммунально-складская | V | 50 | 14,48 | закрыто |
| Деревня Поповка |
|  | Силосная траншея (2 шт.) | с/х | V | 50 | 373,66 – 267,66 |  |
| Деревня Голубково |
|  | Телятник |  |  |  | 645,24 |  |
|  | Силосная траншея | с/х | V | 50 | 174,09 |  |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 71,02 |  |
| Посёлок Непотягово |
|  | Телятник (ферма) | с/х | III | 300 | 199,8 | 118 голов |
|  | Телятник (ферма) | с/х | III | 300 | 229,26 | 155 голов |
|  | Двор (доильный зал) |  |  |  |  | 400 голов |
|  | Двор (галерея) (2 шт.) |  |  |  |  | 400 голов |
|  | Двор (телятник-профилакторий) |  |  |  |  | 394 головы |
|  | Телятник | с/х | III | 300 |  | 400 голов |
|  | Кормоприготовительный цех | с/х | IV | 100 |  |  |
|  | Пункт техобслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Силосная траншея (5 шт.) | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Склад для хранения шкур | коммунально-складская | IV | 100 |  |  |
|  | Склад кормовой | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Склад сенной | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Сарай сенной (3 шт.) | с/х | V | 50 |  |  |
|  | ЗТП-34 комплекс (подстанция) |  |  |  |  |  |
|  | ЗТП-35 комплекс (подстанция) |  |  |  |  |  |
|  | КТП-летняя дойка «Елочка» |  |  |  |  |  |
|  | Теплицы | с/х | IV | 100 |  |  |
|  | Арочный склад (склад зерновой) | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Сушилка травяная |  |  |  |  |  |
|  | КСП-15 |  |  |  |  |  |
|  | Зерновой склад (старая ДКУ) | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Сушилка старая |  |  |  |  |  |
|  | Склад (бывшая АВМ) |  |  |  |  |  |
|  | Зерновой склад (верхний) | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Зерновой склад (нижний) | с/х | V | 50 |  |  |
|  | Склад ядохимикатов | коммунально-складская | IV | 100 |  |  |
|  | Зерносушильный комплекс |  |  |  |  |  |
|  | Склад шиферный (мастерская) | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Хранилище картофельное | с/х | IV | 100 |  |  |
|  | Хранилище капустное | с/х | IV | 100 |  |  |
|  | Хранилище картофельное (гибридное) | с/х | IV | 100 |  |  |
|  | КТПП-«Сушилка» (подстанция) |  |  |  | 776,82 |  |
|  | КТПП-АВМ-2 сортировка |  |  |  |  |  |
|  | КТПП-АВМ-1 (подстанция) |  |  |  |  |  |
|  | Пилорама | лесопильное производство | IV | 100 |  |  |
|  | Столярная | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Деревообрабатывающий цех | лесопильное производство | III | 300 |  |  |
|  | Ремонтная мастерская | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Автогараж | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Склад запчастей | коммунально-складская | V | 50 |  |  |
|  | Теплая стоянка для тракторов | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | Здание для хранения с/х техники | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | АЗС |  |  |  |  |  |
|  | ТП-АЗС (подстанция) |  |  |  |  |  |
|  | Легковые гаражи | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | ЗТП-Торговый центр (подстанция) |  |  |  | 108,27 |  |
|  | Стоянка для автомашин | коммунально-складская | III | 300 |  |  |
|  | КТП-Хоз. Сарайка (подстанция) |  |  |  | 29,61 |  |
|  | Свалка ТБО |  | II | 500 | 1000 |  |
| Вблизи п. Можайское |
|  | Склад минеральных удобрений | с/х | IV | 100 |  | Требуется закрытие, рекульти-вация террито-рии |
|  | Площадка компостирования | с/х | III | 300 |  |  |
| Деревня Кишкино |
|  | Склад ядохимикатов | коммунально-складская | IV | 100 | 800 |  |
|  | Склад минеральных удобрений | коммунально-складская | II | 100 | 500 |  |
| Деревня Анциферово |
|  | Площадка компостирования | с/х | III | 300 | 1239,68 |  |
|  | Силосная траншея | с/х | V | 50 | 1148,32 |  |
| Деревня Шелыгино |
|  | Силосная траншея | с/х | V | 50 | 253,26 |  |
|  | Ферма (2 шт.) | с/х | III | 300 | 355,54 – 250,56 |  |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 784,07 |  |
| Деревня Родионцево |
|  | Склад ГСМ (2 шт.) | коммунально-складская | II | 500 | 634,21 – 350,21 |  |
|  | Ферма | с/х |  |  | 94,74 |  |
|  | Пошехонское кладбище | коммунально-складская | II | 500 | 216,67 | S=51,0га |
| Деревня Кирики-Улита |
|  | Кладбище | коммунально-складская | V | 50 | 34,29 | закрытое |
| Деревня Подгорье |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 27,91 |  |
| Деревня Грибцово |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 576,33 |  |
| Деревня Дорофейка |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 950 |  |
| Деревня Колотилово |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 579,27 |  |
| Деревня Доводчиково |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 471,8 |  |
|  | Силосная траншея | с/х | V | 50 | 209,34 |  |
| Село Богородское |
|  | Кладбище | коммунально-складская | IV | 100 | 34,93 |  |

На территориии Спасского сельского поселения распологается 1 закрытый склад ядохимикатов и 1 склад минеральных  удобрений. Склады расположены рядом с возле д. Кишкино. Все они требуют рекультивации.

Так же располагается 1 открытый склад ядохимикатов. Склад расположен в промышленной зоне п. Непотягово.

Несанкционированную свалку ТБО восточнее п. Перьево необходимо закрыть, территорию рекультивировать.

Для перспективного развития селитебной территории необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны от существующей птицефабрики и инкубатора СХПК «Племптица – Можайское», расположенной южнее п. Можайское.

Для предприятий находящихся в жилой застройке и непосредственно примыкающей к ней, требуется разработка проекта санитарно-защитных зон с проектом благоустройства.

### 3. Охрана водного бассейна.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях защиты рек Ема, Сегжа, Лихтошь, Шограш и других водных объектов, находящихся на территории Спасского сельского поселения. Учитываются водоохранные зоны (таблица VII.3.1), прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров (таблица VII.3.2) и береговые полосы шириной 5-20 метров, в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

Таблица VII.3.1.

| №№ п/п | Название водного объекта | Длина, км (в границе поселения) | Длина, км (всего) | Ширина водоохранной зоны, м (нормативн.) | Прибрежная защитная полоса | Ширина береговой полосы,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |
| 1. | Ема | 26,88 | 51 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | Сегжа | 25,06 | 47 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | Лихтошь | 19,04 | 19,04 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | Шограш | 15,34 | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 5. | Полонбаш | 12,82 | 18 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | Каргач | 10 | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 7. | Еловка | 9,39 | 9,39 | 50 | 50 | 5 |
| 8. | Каменка | 8,45 | 8,45 | 50 | 50 | 5 |
| 9. | Кабанка | 8,36 | 8,36 | 50 | 50 | 5 |
| 10. | Нотелга | 7,61 | 32 | 100 | 50 | 5 |
| 11. | Шолда | 7,32 | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 12. | Прудовка | 6,89 | 6,89 | 50 | 50 | 5 |
| 13. | Янгосорка | 6,75 | 20 | 100 | 50 | 5 |
| 14. | Копанка | 6,04 | 6,04 | 50 | 50 | 5 |
| 15. | Синица | 5,94 | 5,94 | 50 | 50 | 5 |
| 16. | Нурда | 5,91 | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 17. | Лоста | 5,32 | 38 | 100 | 50 | 20 |
| 18. | Соть | 5,29 | 5,29 | 50 | 50 | 5 |
| 19. | Тарзанка | 5,17 | 5,17 | 50 | 50 | 5 |
| 20. | Чернава | 2,98 |  |  | 50 | 5 |
| 21. | Золотуха | 2,22 |  |  |  | 5 |
| 22. | Чернава | 1,98 |  |  | 50 | 5 |
| 23. | Сдириха | 1,67 | 1,67 | 50 | 50 | 5 |
| 24. | Борчиха | 1,4 |  |  | 50 | 5 |
| 25. | Свериха | 1,19 |  |  | 50 | 5 |
| 26. | Воронок | 0,98 |  |  | 50 | 5 |
| 27. | Яминовка | 0,97 |  |  | 50 | 5 |
| Ручьи |
| 1. | Воскресенский | 8,15 | 8,15 | 50 | 50 | 5 |
| 2. | Полонбашка | 5,57 | 5,57 | 50 | 50 | 5 |
| 3. | Камешник | 5,49 | 5,49 | 50 | 50 | 5 |
| 4. | Норобовка | 4,29 | 4,29 | 50 | 50 | 5 |
| 5. | Елдовка | 4,2 | 4,2 | 50 | 50 | 5 |
| 6. | Катайкин | 3,53 | 3,53 | 50 | 50 | 5 |
| 7. | Ивеич | 2,92 | 2,92 | 50 | 50 | 5 |
| 8. | Крутой | 1,52 | 1,52 | 50 | 50 | 5 |
| 9. | Воронок | 1,26 |  |  | 50 | 5 |

Таблица VII.3.2

| Ширина прибрежной полосы (м) при крутизне прилегающих склонов |
| --- |
| Обратный и нулевой уклон | До 30 | Более 30 |
| 30 | 40 | 50 |

В водоохраной зоне запрещается:

– использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних     лагерей, ванн.

Кроме того, согласно п.6 ст.5 Водного Кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования и составляет 20 м для водных объектов протяженностью более 10 км, а менее 10 км - 5 м.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

- размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

В целях предохранения водоемов от загрязнения на расчетный срок  проектом предусматривается централизованная канализация в населенных пунктах п. Непотягово, п. Можайское, п. Перьево, д.Хохлев, д. Емельяново и д. Дюково. Так же предусматриваются проектируемые очистные сооружения со сливной станцией возле п. Перьево. В прочих населенных пунктах предусматриваются герметичные накопители с возможностью вывоза нечистот на сливную станцию проектируемых очистных сооружений возле п. Перьево.

Приведенные мероприятия подробнее представлены в соответствующем разделе проекта.

### 4. Защита от шумового воздействия.

Основными источниками шумового воздействия на территории Спасского сельского поселения являются: промышленные предприятия и производства, грузовой и автомобильный транспорт.

От всех промышленных предприятий и коммунально-складских зон предусмотрены нормативные санитарно-защитные зоны.

Автомобильные дороги регионального (межмуниципального) значения – подъезд к д. Яскино, Юрово – Коровайцево, Пошехонка – Хохлево – Богородское.

Также генеральным планом предусмотрено строительство дороги регионального (межмуниципального)  значения обход г. Вологды и создание санитарно-защитной зоны 100 метров.

### 5. Растительность и охрана почв.

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-гигиенические функции включают очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль.

Зеленые насаждения представляют собой сложную систему, включающую в себя участки озеленения общего и ограниченного пользования, а также участки специального назначения. В населенных пунктах нет перспективных планов озеленения жилых кварталов, улиц, предприятий.

Наибольшую площадь занимают участки озеленения ограниченного пользования, состоящие из придомовых участков усадебной застройки, а также озеленения дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Озеленение специального назначения отсутствует.

В проекте генерального плана предлагается связать лесные массивы с озеленением общего пользования.

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от твердых отходов со складированием их на санкционированной свалке и жидких отходов (нечистот) с вывозом их на сливную станцию проектируемых очистных сооружений канализации (КОС);

- устройство на существующих промпредприятиях, коммунально-складских объектах очистных сооружений сточных вод (бензомаслоуловителей);

- устройство специализированных моек проектируемых АЗС;

- строительство централизованной системы канализации в крупных населенных пунктах вместо септиков и выгребных ям.

### 6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Очистка населенных пунктов Спасского сельского поселения от твердых отходов и нечистот не удовлетворяет современным требованиям.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот неканализованных зданий.

На расстоянии 1 км в юго-западном направлении от п. Непотягово расположена санкционированная свалка, площадью 0,6 га. Территорию свалки необходимо ликвидировать, территорию рекультивировать.

На расстоянии 0,3 км в восточном направлении от п. Перьево расположена несанкционированная свалка, площадью 0,04 га. Требуется ликвидация свалки и рекультивация земель.

На расстоянии 0,65 км в южном направлении от п. Можайское расположена санкционированная свалка, площадью 1,0 га.

На востоке от д. Подгорье на расстоянии 3,0 км ведётся строительство полигона ТБО для г. Вологды, площадью 29,0 га.

На санкционированных свалках будут приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Сбор таких отходов согласовывается местными органами Роспотребнадзора. На санкционированную свалку запрещается прием химически- и эпидемически- опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного содержания территорий населенных мест».

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на свалки.

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89*.

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год.

на расчетный срок – , где

6400 чел. – сумма постоянных жителей и дачного населения;

из них на I очередь – , где

5500 чел. – сумма постоянных жителей и дачного населения.

Смёт с твердых покрытий улиц, площадей и парков составит:

на расчетный срок – 5 кг/м2 х 68,9 х 10000=3445000кг/год=3445 т/год,

из них на первую очередь - 5 кг/м2 х 10,9 х 10000=545000кг/год=545 т/год,

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 м2 твердых покрытий, кг.

Итого:на расчетный срок – (1280+3445) х 20 лет =94500 т,

Из них на первую очередь – (1100+545) х 5 лет = 8225 т.

Размер санкционированных свалок в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89* составит:

На расчетный срок – 0,05га х 94,5 = 4,725 га,

Из них на первую очередь – 0,05 га х 8,225 = 0,41 га, где

0,05га – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

Следовательно, площадь санкционированных свалок должна быть не менее 4,725 га, чтобы удовлетворить нужды сельского поселения на ближайшие 20 лет. Увеличение площадей санкционированных не требуется.

При нормальной эксплуатации территория санкционированных свалок должна иметь четыре годовые карты, на которых поочерёдно происходит загрузка, перегнивание и разгрузка. Отводимый участок оборудуется водоотводными канавами.

Жидкие отходы будут вывозиться на сливные станции КОС.

### 7. Опасность возникновения ситуаций природного характера.

Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится работа по созданию областной нормативно-законодательной базы для её функционирования и по совершенствованию системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению областной поисково-спасательной службы.

Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий на территории Спасского сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:

- пожары в лесах и торфяниках;

- сильные снегопады, гололед, мороз, метель;

- обледенение линий электропередач;

- ураганные ветры;

Опасность возникновения ситуаций природного характера.

При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи;

- прекращение электроэнергии до 1-3 суток;

- прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток;

- обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств и т.д.;

- временное прекращение движения на автодорогах;

- временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций;

- взрыв магистрального газопровода.

Возможный ущерб при возникновении стихийных бедствий:

- при лесных пожарах – 15-20% от балансовой и фондовой стоимости и до 20% стоимости техники и имущества лесопромышленных объектов;

- при метеорологических явлениях экстремального характера – до 10-15% стоимости муниципальной и ведомственной собственности и до 40-80% стоимости других форм собственности.

Предупреждение возникновения эпизоотий, эпифитотий, вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и леса.

За последние годы на территории Спасского сельского поселения и прилегающего района вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Бруцеллёз, туберкулёз, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении возбудителей из-за пределов области.

Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

### 8. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как и в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами  во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного  измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоёмов территории. Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоёмов ниже допустимых более чем в 2000 раз. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная.

Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10 % допустимых значений.

Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет Коми-Вологодский отдел инспекции  радиационной безопасности Госкомнадзора России. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.

### 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

От пожароопасных и взрывоопасных объектов предусмотрен разрыв до жилой застройки и территорий других объектов защиты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расчет территорий под различные виды застройки произведен с учетом норм, позволяющих обеспечить противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями, а так же подъезд пожарных машин согласно 123-ФЗ.

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  1,0тыс. человек количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из проектируемых пожарных резервуаров .

Возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов или  реки с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

### 10. Особо охраняемые природные территории.

На территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района находится несколько памятников природы.

Комплексный (ландшафтный) памятник природы областного значения «Еловый лес» у д.Кирики-Улиты

Местонахождение памятника – в долине р. Шограш в 3,5 км южнее г. Вологды у д. Кирики-Улита на землях сельхозназначения производственного кооператива «Племзавод «Пригородный», в границах квартала 4 Пригородного участкового лесничества Вологодского районного отдела – государственного лесничества Департамента лесного комплекса области, за исключением 0,8 га, занятых газопроводом в выделах 14, 15.

Площадь памятника – 51,2 га.

Лесной еловый массив – редкий по живописности участок, занимает придолинную часть склона водораздельной равнины и долину нижнего течения р. Шограш – правого притока р. Вологды. Памятник назван в честь ближайшей деревни, располагавшейся неподалёку от храма святых Кирика и Улиты.

Крутые склоны долины реки, покрытые лесом естественного происхождения, определяют его большое эстетическое значение. Лесами занято более 60 % територии, 25 % - лесными полянами и лугами. Ландшафтный облик территории определяется еловым лесом, расположенным на правом берегу реки в северной части урочища. В лесном массиве преобладают одноярусные древости закрытого типа. Более половины из них – ельники и киличники, разделённые на два изолированных массива. Возраст леса – 80-90 лет.

На кочках и произвольных повышениях встречаются щитовидник игольчатый, хвощ лесной, кислица обыкновенная. Часто встречаются манжетка, сныть, щучка дернистая, живучка ползучая, гравилат речной, герань луговая, хвощ луговой.

На стволах елей единично встречаются эпифитные лишайники.

Фауна птиц насчитывает 40 видов: зяблик, пеночка-весничка, пересмешка, садовая славка, дрозд-рябинник, лесной конёк, овсянка обыкновенная.

Режим использования данных особо охраняемых природных территорий областного значения:

На особо охраняемых природных территориях областного значения запрещается:

- проведение сплошных рубок,

- подсочка деревьев,

- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы,

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,полиции),

- прогон и выпас скота, - засорение и захломление территорий,

- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых,

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,

- взрывные работы,

- заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением сбора гражданам данных ресурсов для собственных нужд,

- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима тарритории,

- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией,

- заготовка гражданам недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд,

- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в порядке, установленном Лесным кодексом РФ,

- разжигание костров в обустроенных и отведённых для этих целей местах,

- обустройство лыжной трассы по согласованию с охраняющей организацией,

- сбор ботанических зоологических и минералогических коллекций по согласованию с охраняющей организацией,

- осуществление выборочных рубок в соответствии с лесохозяйственными регламентами района и нормативными правовыми документами, принятыми согласно правилам заготовки древесины, по согласованию с охраняющей организацией.

Памятник природы областного значения «Старый парк» в деревне Грибцово.

Местоположение и площадь ООПТ

Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сельское поселение, деревня Грибцово. Площадь - 2.1 га.

Задачи ООПТ

Сохранение старинных парковых насаждений, поддержание и обновление растительной и планировочной структуры парка.

Землепользователи, собственники в границах ООПТ

Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства "Пасека" Демина Николая Александровича.

Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Парк в деревне Грибцово относится к ландшафтному памятнику садово-паркового искусства. Имеет историческое, культурное, рекреационное, оздоровительное значение. В насаждениях преобладает липа (80%). Кроме того, произрастают ель, береза, сосна, ива. Средний возраст насаждения - более 100 лет. В кустарниковом ярусе - шиповник, акация.

Режим ООПТ

На территории памятника природы запрещаются:

- рубка зеленых насаждений, за исключением погибших и поврежденных деревьев по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;

- подсочка деревьев;

- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;

- изменение гидрологического режима территории;

- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);

- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;

- захламление территории;

- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;

- взрывные работы;

- разведение костра;

- сбор лекарственных растений, за исключением сбора данных ресурсов гражданами для собственных нужд;

- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;

- сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд;

- сбор минералогических коллекций в соответствии с законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах";

- сбор ботанических, зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации.

Таблица VII.10.1.

| № п/п | Название объекта | Категории земель и землепользователи | Площ. га | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексный (ландшафтный) памятник природы областного значения «Еловый лес» у д. Кирики-Улиты Вологодского района Вологодской области (далее – памятник природы) | Вологодский муниципальный район, Вологодский районный отдел – государственное лесничество Департамента лесного комплекса области, Пригородное участковое лесничество (сельскохозяйствен-ный производственный кооператив «Племзавод «Пригородный»), квартал 4, выделы 2,4,5,6,7,8,8,10,11,12. | 51,2 га | Лесной еловый массив – редкий по живописности участок, |
| 2. | Памятник природы Старый парк в с. Котельниково | 1,0 га на землях сельхозназначения вблизи п. Можайское, 1,8 га на землях населённых пунктов | 2,8 га |  |
| 3. | Памятник природы областного значения «Старый парк» в деревне Грибцово | На землях населённых пунктов | 2,1 га |  |

# ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании.

## VIII. Цели и задачи территориального планирования.

Генеральный план – основной документ территориального планирования на территории сельского поселения, целью которого является установление основных параметров и стратегии перспективного развития на 20 лет в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развития РФ, с учетом документов территориального планирования РФ и Вологодской области, архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами.

Решения, которые принимаются в документе территориального планирования, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Цель территориального планирования – определение функционального назначения территорий Спасского сельского поселения, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, зон с особыми условиями использования территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета согласованности документов территориального планирования Вологодской области и муниципальных образований, имеющих общую границу со Спасским сельским поселением.

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории;

- реорганизация территорий населенных пунктов сельского поселения путем реконструкции существующей застройки, а также создания новой современной застройки на свободных территориях, обеспечивающей комфортные условия проживания;

- развитие производственно-хозяйственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- сохранение выявленных объектов культурного наследия;

- сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов сельского поселения, организация по периферии жилой застройки буферных зон с парковым режимом;

- улучшение экологической ситуации;

- установление границ населенных пунктов сельского поселения.

## IX. Проектная    организация   территории   Спасского сельского поселения, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации.

### 1.  Проектное землепользование сельского поселения.

Согласно данному генеральному плану Спасское сельское поселение к концу расчетного срока должно представлять планировочное образование с четким функциональным зонированием территории.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей, а также на основании данных, представленных отделом по управлению Роснедвижимостью по  Вологодскому  муниципальному району, и отображено в таблице XIX.1.1. При этом следует отметить, что фактическая площадь многих населенных пунктов не соответствует данным управления Роснедвижимостью по  Вологодскому    муниципальному району.

Таблица XIX.1.1.

| №№ п/п | Наименование территории | Фактическая существующая площадь территории, га | Проектируемая площадь территории на Р.С. , га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов |
| 1. | д.Александровская | 3,2 | 3,2 |  |
| 2. | д.Абрамцево | 10,3 | 11,3 |  |
| 3. | д. Авдотьино | 5,6 | 5,6 |  |
| 4. | д. Анциферово | 14,7 | 14,7 |  |
| 5. | д. Белое | 9,4 | 18,2 |  |
| 6. | д. Бирюлёво | 5,9 | 5,9 |  |
| 7. | с. Богородское | 13,7 | 24,5 |  |
| 8. | д. Болтино | 23,9 | 50,2 |  |
| 9. | д. Бурцево | 45,7 | 45,7 |  |
| 10 | д. Васнево | 7,2 | 16,2 |  |
| 11 | д. Волково | 3,5 | 3,5 |  |
| 12 | д. Волнино | 3,9 | 3,9 |  |
| 13 | д. Гаврильцево | 2,3 | 12,6 |  |
| 14 | д. Голубково | 17,8 | 30,3 |  |
| 15 | д. Грибцово | 3,7 | 26,1 |  |
| 16 | д. Данилово | 2,9 | 6,5 |  |
| 17 | д. Дмитриевское | 18,0 | 18,0 |  |
| 18 | д. Дорофейка | 6,0 | 6,0 |  |
| 19 | д. Доводчиково | 17,1 | 17,1 |  |
| 20 | д. Дюково | 19,8 | 72,2 |  |
| 21 | д. Емельяново | 70,1 | 84,5 |  |
| 22 | д. Епифанка | 26,1 | 37,2 |  |
| 23 | д. Жилино | 8,0 | 98,8 |  |
| 24 | д. Запрудка | 3,8 | 3,8 |  |
| 25 | д. Звяга | 5,5 | 5,5 |  |
| 26 | д. Ивановское | 11,8 | 18,6 |  |
| 27 | д. Ильинское (Спасский с/с) | 10,0 | 69,4 |  |
| 28 | д. Ильинское (Рабочее-Крестьянский с/с) | 18,4 | 18,4 |  |
| 29 | д. Кирики - Улита | 35,9 | 59,2 |  |
| 30 | д. Кишкино | 7,1 | 7,1 |  |
| 31 | д. Козицино | 17,2 | 17,8 |  |
| 32 | д. Колоколово | 9,1 | 13,6 |  |
| 33 | д. Колотилово | 7,6 | 7,6 |  |
| 34 | д. Конищево | 7,9 | 7,9 |  |
| 35 | д. Коровайцево | 12,1 | 67,9 |  |
| 36 | д. Костино | 5,2 | 24,0 |  |
| 37 | д. Котельниково | 11,0 | Вошёл в границу п.Можайское |  |
| 38 | д. Красково | 7,1 | 13,3 |  |
| 39 | д. Кудрино | 55,1 | 55,1 |  |
| 40 | д. Круголка | 12,0 | 12,0 |  |
| 41 | д. Круглица | 13,4 | 13,4 |  |
| 42 | д. Леушкино (Спасский с/с) | 14,9 | 64,3 |  |
| 43 | д. Лямцыно | 4,0 | 4,0 |  |
| 44 | д. Малиновка | 3,0 | 3,0 |  |
| 45 | д. Марюхино | 18,0 | 35,5 |  |
| 46 | д. Маурино | 4,9 | 4,9 |  |
| 47 | п. Можайское | 77,0 | 168,7 |  |
| 48 | д. Мстишино | 7,9 | 7,9 |  |
| 49 | д. Нагорное | 25,6 | 27,9 |  |
| 50 | п. Непотягово | 149,0 | 202,1 |  |
| 51 | д. Никитино | 6,8 | 6,8 |  |
| 52 | д. Норобово | 10,2 | 10,2 |  |
| 53 | д. Озерково | 10,2 | 10,2 |  |
| 54 | д. Осипово | 2,1 | 2,1 |  |
| 55 | п. Перьево | 83,0 | 150,4 |  |
| 56 | д. Петровское | 28,4 | 28,4 |  |
| 57 | д. Печинки | 2,5 | 2,5 |  |
| 58 | д. Пилатово | 7,7 | 13,3 |  |
| 59 | д. Подгорье | 11,2 | 11,2 |  |
| 60 | д. Подомарцево | 2,6 | 7,9 |  |
| 61 | д. Поповка | 10,4 | 10,4 |  |
| 62 | д. Починок (Спасский с/с) | 3,1 | 3,1 |  |
| 63 | д. Починок (Рабочее-Крестьянский с/с) | 15,9 | 15,9 |  |
| 64 | д. Пыхмарево | 6,8 | 73,3 |  |
| 65 | д. Родионцево | 100,0 | 162,0 |  |
| 66 | с. Спасское | 46,1 | 76,5 |  |
| 67 | д. Старая Елизарка | 16,1 | 16,1 |  |
| 68 | д. Сысоево | 11,5 | 11,5 |  |
| 69 | д. Токарево | 9,5 | 101,5 |  |
| 70 | д. Тропино | 6,3 | 6,3 |  |
| 71 | д. Хохлево | 21,5 | 76,2 |  |
| 72 | д. Чашниково | 12,1 | 12,1 |  |
| 73 | д. Чебаково | 6,8 | 56,7 |  |
| 74 | д. Шеино | 8,1 | 8,1 |  |
| 75 | д. Шелыгино | 2,8 | 44,2 |  |
| 76 | д. Юрово | 19,0 | 89,16 |  |
| 77 | д. Яминово | 17,3 | 17,3 |  |
| 78 | д. Яскино | 41,8 | 52,8 |  |
| 79 | д. Сорошнево | 14,8 | 14,8 |  |
| Вновь возникшие населённые пункты |
| 80 | д. Бродки | - | 1,0 |  |
| 81 | д. Бубново | - | 1,9 |  |
| 82 | д. Воронцово | - | 2,8 |  |
| 83 | д. Леушкино (Рабочее-Крестьянский с/с) | - | 2,16 |  |
| 84 | д. Нелидово | - | 6,16 |  |
| 85 | д. Захарово | - | - |  |
| 86 | д. Обросцево | - | - |  |
| 87 | д. Усово | - | - |  |
|  | Итого по землям населенных пунктов: | 1427,9 (по обмерам чертежа), 1213 (по данным управления Роснедвижимостью по Вологодскому муниципальному району) | 2650,08 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| 1. | Земли транспорта, в том числе автомобильного | 135,31 |  |  |
| 2. | Земли промышленности | 1005,2684 |  |  |
|  | Итого по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения: | 1140,5784 |  |  |
| Земли сельхозназначения |
| 1. | Земли сельхозназначения | 37456,201 |  |  |
| Земли лесного фонда |
| 1. | Земли лесного фонда | 9662,9006 |  | уменьшается за счет создания ООПТ |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 1. | Земли особо охраняемых природных территорий | --- |  | из лесного фонда |
| Земли запаса |
| 1. | Земли запаса | 99,62 |  |  |
| Земли водного фонда |
|  | Земли водного фонда | --- | --- |  |
|  | Итого по Спасскому сельскому поселению | 49572,3 | - |  |

### 2. Общая характеристика проектного решения.

Севернее границы Спасского сельского поселения находится автодорога федерального значения   «М8 – Холмогоры» (Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск), территорию Спасского сельского поселения в направлении север-юг пересекает авторога регионального или межмуниципального значения Вологда – Норобово.

Разработка генерального плана сельского поселения тесно увязана с оценкой его экономико-географического, социального, промышленного и природного потенциала.

При этом при проработке общих направлений территориального развития различных территорий также учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду;

- рациональное использование территориальных ресурсов;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

- недопущение разрушения естественной экологической среды.

В акте обследования и выбора участков для развития Спасского сельского поселения от 26.05.2009 года, утвержденного главой Спасского сельского поселения, было принято решение о дальнейшем развитии территорий поселения.

В основе проектного решения лежит четкое функциональное зонирование территорий сельского поселения.

Основным планировочным центром по генеральному плану является п. Непотягово. Дополнительные планировочные центры – п. Можайское и п. Перьево. Между собой они связаны дорогой регионального (межмуниципального) значения Вологда - Норобово с твердым покрытием.

Зона промышленного освоения территории сосредоточена вблизи планирововчных центров – п. Непотягово и п. Можайское, а также в д. Юрово, д. Голубково, д. Авдотьино.

Зона сельскохозяйственного освоения осуществляется на всей территории поселения.

Зона лесоэксплуатации сосредоточена в западной части поселения.

Согласно проекта генерального плана существующая планировочная структура населенных пунктов в основном сохранится, и получит дальнейшее развитие.

В виду близкого расположения города Вологды, территория Спасского сельского поселения пользуется популярностью, поэтому настоящим генеральным планом предусмотрено расширение границ населенных пунктов.

Территории сельскохозяйственного назначения уменьшатся на 1347,12 га, так как развитие населенных пунктов будет происходить за счет земель сельхозназначения. Частично данные земли уже застроены.

На территории Спасского сельского поселения имеется три особо охраняемых природных территории областного значения – «Еловый лес» у д. Кирики-Улиты, старый парк в с. Котельниково и старый парк в д. Грибцово. Проектом зарезервированы рекреационные территории в с. Спасское площадью 2,8 га, в д. Емельяново – 0,8 га, в д. Коровайцево – 0,2 га.

Рекомендуемый режим расселения на территории Спасского сельского поселения представлен в таблице XIX.2.1.

Таблица XIX.2.1.

| Перспектив-ные населенные пункты | Малая перспектива | Прочие населенные пункты | Вновь возникшие населенные пункты | Населенные пункты, вошедшие в состав других населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Непотягово п. Можайское п. Перьево д. Емельяново д. Дмитриевское д. Дюково д. Запрудка д. Ивановское д. Сысоево д. Хохлево д. Коровайцево | с. Богородское д. Болтино д. Бурцево д. Голубково д.Доводчиково д. Епифанка д. Козицыно д. Колоколово д. Красково д. Петровское д. Родионцево с. Спасское д. Юрово д. Яскино | д. Абрамцево д. Александровское д. Авдотьино д. Анциферово д. Белое д. Бирюлёво д. Васнево д. Волково д. Волнино д. Гаврильцево д. Грибцово д. Данилово д. Дорофейка д. Жилино д. Захарово д. Звяга д. Ильинское Спасского сельсовета д. Ильинское Рабоче-Крестьянского сельсовета д. Кирики -Улиты д. Кишкино д. Колотилово д. Конищево д. Костино д. Круглица д. Круголка д. Кудрино д. Леушкино Спасского сельсовета д. Лямцыно д. Марюхино д. Малиновка д. Маурино д. Мстишино д. Нагорное д. Никитино д. Норобово д. Оброзцово д. Озерково д. Осипово д. Печинки д. Пилатово д. Подгорье д. Подомарцево д. Поповка д. Починок Спасского сельсовета д. Починок Рабоче-Крестьянского сельсовета д. Пыхмарево д. Сорошнево д. Старая Елизарка д. Тропино д. Токарево д. Усово д. Чашниково д. Чебаково д. Шеино д. Шелыгино д. Яминово | д. Бубново д. Воронцово д. Леушкино Рабоче-Крестьянского сельсовета д. Бродки д. Нелидово | д. Котельниково |

Таким образом, выделены приоритетные населенные пункты для развития на расчетный срок: п. Непотягово, п. Можайское, п. Перьево, д. Емельяново, д. Дмитриевское, д. Дюково, д. Запрудка, д. Ивановское, д. Сысоево, д. Хохлево, д. Коровайцево Данные населенные пункты обладают возможностью территориального развития и расположены в пределах транспортной доступности.

Данным проектом не предусматривается значительного изменения в системе расселения и численности населенных пунктов. Все существующие населенные пункты, в том числе в категории «нежилые» сохраняются. Возникновение новых населенных пунктов д. Бубново, д. Воронцово, д. Леушкино Рабоче-Крестьянского сельсовета, д. Бродки, д. Нелидово связано с восстановлением ранее существовавших населенных пунктов. Деревня Котельниково – населенный пункт вошедший проектом в состав посёлка Можайское.

Также проектом предусмотрено изменение границ Вологодского и Грязовецкого районов, а так же границы Спасского сельского поселения Вологодского района и Юровского сельского поселения Грязовецкого района с целью восстановления границы населенного пункта Красково и внесения деревни в границу Спасского сельского поселения Вологодского района полностью.

### 3. Система культурно-бытового обслуживания населения.

Для удовлетворения потребности населения Спасского сельского поселения в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.п.) и распределены исходя из потребности в них по всей территории поселения.

Расчет нормативной вместимости зданий произведен на основании принятой данным проектом структуры населения,  на основании статистических и демографических данных.

При расчете численность населения поселения была принята численность на расчетный срок – 4000 постоянно проживающих человек и 2400 дачников, из них на первую очередь – 3700 постоянно проживающих человек и 1800 дачников.

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

- в составе общественных центров;

- на территориях жилых кварталов;

- на обособленных участках.

Крупный общественный центр исторически сложился на территории п. Непотягово. В его состав входят: дом культуры на 250 мест, школа на 360 мест, администрация поселения, детский сад на 110 мест, ФАП, отделение связи, библиотека, спортзал, предприятия торговли.

В п. Можайское расположены - детский сад на 75 мест, дом культуры на 200 мест, здравпункт, медпункт, библиотека, музей, выставочный зал, столовая на 36 мест, гостиница на 5 мест, парикмахерская, баня на 15 мест, ФОК, предприятия торговли.

В п. Перьево расположены школа на 192 места, детский сад на 35 мест, социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних на 15 мест, ФАП, предприятия торговли, библиотека.

В д. Родионцево, д. Нагорное имеются предприятия торговли.

В остальных населенных пунктах общественные здания отсутствуют.

Проектом, согласно расчета учреждений культурно-бытового обслуживания и в соответсвии с Актом обследования территории и выбора участков развития Спасского сельского поселения от 26 мая 2009 года, предусматривается строительство общественных зданий, расчет которых приведен в таблице XIX.3.1.

| №пп | Название населенного пункта | Дом культуры, мест | Дет. сад, мест | Школа, мест | Учреждения здравоохранения | Магазиы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Непотягово | Существующий МУК «Непотяговский Дом культуры» на 250 мест (встроенное) | Существующий МДОУ «Спасский детский сад» на 110 мест (фактически – 110 детей) Проектируемый детский сад совмещённый со школой на 50 мест | Существующая МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» на 360 мест (фактически – 247 человек) Проектируемая школа совмещённая с детским садом на 80 мест | Существующий Непотяговский фельдшерско-акушерский пункт 32 чел. в день (встроенное) | Существующие: Магазин - 50м2(встроенное), торговый павильон «Спасский» - 50 м2, магазин магазин ООО «Горпродукт» - 90 м2, торговый павильон ООО «Агропродукт – 12м2, Проектируемый магазин продовольственных товарои (расчётный срок), Проектируемый магазин промтоваров (расчетный срок) |
| 2. | д. Абрамцево | - | - | - | - | - |
| 3. | д. Александровское | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Авдотьино | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Анциферово | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Белое | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Бирюлёво | - | - | - | - | - |
| 8. | с. Богородское | - | - | - | - | - |
| 9. | д. Болтино | - | - | - | - | - |
| 10. | д. Бродки | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Бубново | - | - | - | - | - |
| 12. | д. Бурцево | - | - | - | - | - |
| 13. | д Васнево | - | - | - | - | - |
| 14. | д. Волково | - | - | - | - | - |
| 15. | д. Волнино | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Гаврильцево | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Голубково | - | - | - | - | - |
| 18. | д. Грибцово | - | - | - | - | - |
| 19. | д. Данилово | - | - | - | - | - |
| 20. | д. Дмитриевское | - | - | - | - | - |
| 21. | д. Доводчиково | - | - | - | - | - |
| 22. | д. Дорофейка | - | - | - | - | - |
| 23. | д. Дюково | - | - | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 24. | д. Емельяново | - | - | - | - | - |
| 25. | д. Епифанка | - | - | - | - | - |
| 26. | д. Жилино | - | - | - | - | - |
| 27. | д.Запрудка | - | - | - | - | - |
| 28. | д. Захарово | - | - | - | - | - |
| 29. | д. Звяга | - | - | - | - | - |
| 30. | д. Ивановское | - | - | - | - | - |
| 31. | д. Ильинское (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 32. | д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 33. | д. Кирики - Улиты | - | - | - | - | - |
| 34. | д. Кишкино | - | - | - | - | - |
| 35. | д. Коровайцево | - | - | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 36. | д. Козицыно | - | - | - | - | - |
| 37. | д. Колоколово | - | - | - | - | - |
| 38. | д. Колотилово | - | - | - | - | - |
| 39. | д. Конищево | - | - | - | - | - |
| 40. | д. Костино | - | - | - | - | - |
| 41. | д. Котельниково | - | - | - | - | - |
| 42. | д. Красково | - | - | - | - | - |
| 43. | д. Круглица | - | - | - | - | - |
| 44. | д. Круголка | - | - | - | - | - |
| 45. | д. Кудрино | - | - | - | - | - |
| 46. | д. Леушкино (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 47. | д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 48. | д. Лямцыно | - | - | - | - | - |
| 49. | д. Марюхино | - | - | - | - | - |
| 50. | д. Малиновка | - | - | - | - | - |
| 51. | д. Маурино | - | - | - | - | - |
| 52. | п. Можайское | Существующий филиал МУК «Непотяговский Дом культуры» Можайский Дом культуры на 200 мест (встроенное) | Существующий МДОУ «Можайский детский сад общеразвивающего вида» на 75 мест (фактич. – 63 ребёнка) Проектируемый детский сад на 50 мест (первая очередь) | - | Существующий здравпункт СХПК «Племптица-Можайское» 53 чел.в день (втроенное), Существующий медпункт 43 чел.в день (встроенное) | Существующие: магазин – 50 м2 (встроенное), торговый павильон – 12 м2, магазин ООО «Агропродукт» - 51 м2 Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 53. | д. Мстишино | - | - | - | - | - |
| 54. | д. Нагорное | - | - | - | - | Существующий магазин ООО «Агропродукт» - 12 м2 |
| 55. | д. Нелидово | - | - | - | - | - |
| 56. | д. Никитино | - | - | - | - | - |
| 57. | д. Норобово | - | - | - | - | - |
| 58. | д. Оброзцово | - | - | - | - | - |
| 59. | д. Озерково | - | - | - | - | - |
| 60. | д. Осипово | - | - | - | - | - |
| 61. | п. Перьево | Существующий филиал МУК «Непотяговский Дом культуры» Беловский клуб на 100 мест | Существующий встроенный детский сад при МОУ «Перьевской основной общеобразовательной школе» на 35 мест (фактически – 36 человек) Проектируемый детский сад на 50 мест (первая очередь) | Существующая МОУ «Перьевская основная общеобразовательная школа» на 192 места (фактически – 70 человек), Существующий МУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних Вологодского муниципального района» на 15 мест (фактически – 13 человек) расширение на расчетный срок до 20 мест | Существующий Перьевский ФАП на 39 чел.в день | Существующие: Торговый павильон ИП «Закатаев» - 16 м2, торговый павильон ЧП «Трошичева» - 12 м2, торговый павильон ИП «Вьюшкова» - 18 м2, магазин ООО «Перьево» - 80 м2, торговый павильон – 70 м2. Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 62. | д. Петровское | - | - | - | - | - |
| 63. | д. Печинки | - | - | - | - | - |
| 64. | д. Пилатово | - | - | - | - | - |
| 65. | д. Подгорье | - | - | - | - | - |
| 66. | д. Подомарцево | - | - | - | - | - |
| 67. | д. Поповка | - | - | - | - | - |
| 68. | д. Починок (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 69. | д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 70. | д. Пыхмарёво | - | - | - | - | - |
| 71. | д. Родионцево | - | - | - | - | Существующий мини- магазин ИП «Мельникова» - 45 м2 |
| 72. | д. Сорошнево | - | - | - | - | - |
| 73. | с. Спасское | - | - | - | - | - |
| 74. | д. Старая Елизарка | - | - | - | - | - |
| 75. | д. Сысоево | - | - | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 76. | д.Тропино | - | - | - | - | - |
| 77. | д. Токарево | - | - | - | - | - |
| 78. | д. Усово | - | - | - | - | - |
| 79. | д. Хохлево | - | Проектируемый детский сад на 50 мест (расчётный срок) | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 80. | д. Чашниково | - | - | - | - | - |
| 81. | д. Чебаково | - | - | - | - | - |
| 82. | д. Шеино | - | - | - | - | - |
| 83. | д. Шелыгино | - | - | - | - | - |
| 84. | д. Юрово | - | - | - | - | - |
| 85. | д. Яминово | - | - | - | - | - |
| 86. | д. Яскино | - | - | - | - | - |

Таблица (продолжение)

| №пп | Название населенного пункта | Административные здания, отделение связи, аптеки | Библиотека, фонд | Пункт питания, гостиницы | Бытовое обслуживание, пож. ДЭПО | ФОК, спорт. площадка | Музей, часовня и прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Непотягово | Существующее здание сельсовета на 11 рабочих мест Проектируемое офисно-административное здание (расчетный срок), Проектируемая аптека (расчетный срок) | Существующий Родионцевский библиотечный сельский филиал №16 на 14 чит.мест | - | Проектируемое бытовое обслуживание на 15 рабочих мест | Спортзал - 234,6 м2, Проектируемая спортивная площадка (первая очередь) | Проектируемая часовня (расчетный срок), Проектируемый придорожный сервис (расчетный срок) |
| 2. | д. Абрамцево | - | - | - | - | - | - |
| 3. | д.Александровское | - | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Авдотьино | - | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Анциферово | - | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Белое | - | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Бирюлёво | - | - | - | - | - | Проектируемые охотничьи домики, проектируемый питомник, кэмпинг (расчетный срок) |
| 8. | с. Богородское | - | - | - | - | - | - |
| 9. | д. Болтино | - | - | - | - | - | - |
| 10. | д. Бродки | - | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Бубново | - | - | - | - | - | - |
| 12. | д. Бурцево | - | - | - | - | - | - |
| 13. | д Васнево | - | - | - | - | - | - |
| 14. | д. Волково | - | - | - | - | - | - |
| 15. | д. Волнино | - | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Гаврильцево | - | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Голубково | - | - | - | - | - | севернее деревни проектируемая часовня |
| 18. | д. Грибцово | - | - | - | - | - | - |
| 19. | д. Данилово | - | - | - | - | - | - |
| 20. | д. Дмитриевское | - | - | - | - | - | - |
| 21. | д. Доводчиково | - | - | - | - | - | - |
| 22. | д. Дорофейка | - | - | - | - | - | - |
| 23. | д. Дюково | - | - | - | - | - | - |
| 24. | д. Емельяново | - | - | - | - | - | - |
| 25. | д. Епифанка | - | - | - | - | - | - |
| 26. | д. Жилино | - | - | - | - | - | - |
| 27. | д.Запрудка | - | - | - | - | - | - |
| 28. | д. Захарово | - | - | - | - | - | - |
| 29. | д. Звяга | - | - | - | - | - | - |
| 30. | д. Ивановское | - | - | - | - | - | - |
| 31. | д. Ильинское (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 32. | д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 33. | д. Кирики - Улиты | - | - | - | - | - | - |
| 34. | д. Кишкино | - | - | - | - | - | - |
| 35. | д. Коровайцево | - | - | - | - | - | - |
| 36. | д. Козицыно | - | - | - | - | - | - |
| 37. | д. Колоколово | - | - | - | - | - | - |
| 38. | д. Колотилово | - | - | - | - | - | - |
| 39. | д. Конищево | - | - | - | - | - | - |
| 40. | д. Костино | - | - | - | - | - | - |
| 41. | д. Котельниково | - | - | - | - | - | - |
| 42. | д. Красково | - | - | - | - | - | - |
| 43. | д. Круглица | - | - | - | - | - | - |
| 44. | д. Круголка | - | - | - | - | - | - |
| 45. | д. Кудрино | - | - | - | - | - | - |
| 46. | д. Леушкино (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 47. | д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 48. | д. Лямцыно | - | - | - | - | - | - |
| 49. | д. Марюхино | - | - | - | - | - | - |
| 50. | д. Малиновка | - | - | - | - | - | - |
| 51. | д. Маурино | - | - | - | - | - | - |
| 52. | п. Можайское | - | Существующий Можайский библиотечный филиал №22 на 12 чит.мест | Существующая столовая на 36 мест (встроенное), Существующая гостиница на 5 мест (встроенное) Проектируемое кафе на 15 мест | Существующая парикмахерская на 1 раб.место (встроенное), Существующая баня на 15 мест, существующая пожарная дружина - 1 единица | Существующий ФОК 2 зала – 527,1м2 и 123,1 м2 Проектируемая спортивная площадка (расчетный срок) | Существующий Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, ОСП дом-музей А.Ф.Можайского, Выставочный зал п. Можайское |
| 53. | д. Мстишино | - | - | - | - | - | - |
| 54. | д. Нагорное | - | - | - | - | - | - |
| 55. | д. Нелидово | - | - | - | - | - | - |
| 56. | д. Никитино | - | - | - | - | - | - |
| 57. | д. Норобово | Существующее здание сельсовета приспособленное (аварийное) | - | - | - | - | - |
| 58. | д. Оброзцово | - | - | - | - | - | - |
| 59. | д. Озерково | - | - | - | - | - | - |
| 60. | д. Осипово | - | - | - | - | - | - |
| 61. | п. Перьево | Существующее здание сельсовета приспособленное (встроенное) | Существующий Беловский сельский библиотечный филиал №39 на 10 чит.мест | - | - | Проектируемая спортивная площадка (расчетный срок), Проектируемый спортзал на 240 м2 | - |
| 62. | д. Петровское | - | - | - | - | - | - |
| 63. | д. Печинки | - | - | - | - | - | - |
| 64. | д. Пилатово | - | - | - | - | - | - |
| 65. | д. Подгорье | - | - | - | - | - | - |
| 66. | д. Подомарцево | - | - | - | - | - | - |
| 67. | д. Поповка | - | - | - | - | - | - |
| 68. | д. Починок (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 69. | д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 70. | д. Пыхмарёво | - | - | - | - | - | - |
| 71. | д. Родионцево | - | - | - | - | - | - |
| 72. | д. Сорошнево | - | - | - | - | - | - |
| 73. | с. Спасское | - | - | - | - | - | - |
| 74. | д. Старая Елизарка | - | - | - | - | - | - |
| 75. | д. Сысоево | - | - | - | - | - | - |
| 76. | д.Тропино | - | - | - | - | - | - |
| 77. | д. Токарево | - | - | - | - | - | - |
| 78. | д. Усово | - | - | - | - | - | - |
| 79. | д. Хохлево | - | - | - | - | Проектируемый стадион, спортплощадки (первая очередь) | - |
| 80. | д. Чашниково | - | - | - | - | - | - |
| 81. | д. Чебаково | - | - | - | - | - | - |
| 82. | д. Шеино | - | - | - | - | - | - |
| 83. | д. Шелыгино | - | - | - | - | - | - |
| 84. | д. Юрово | - | - | - | - | - | - |
| 85. | д. Яминово | - | - | - | - | - | - |
| 86. | д. Яскино | - | - | - | - | - | - |

### 4. Территории жилой застройки.

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития населенных пунктов поселения:

- Намечается увеличение численности населения с 4324 человек, из них 795 дачников до:

- на I очередь (2015 год) – до 5500 человек, из них 1800 дачников;

- на расчетный срок (2030 год) – 6400 человек, из них 2400 дачников.

2) Увеличение жилищной обеспеченности с 25  до 30  на расчетный срок.

3) Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Существующий жилой фонд составляет 162420 м2, обеспеченность жилым фондом – 25 , ветхий и аварийный фонд составляет – 1300 м2, что составляет 0,8 % от общей площади жилого фонда.

Показатели по жилому фонду сведены в таблицу IX.5.1.

Таблица IX.5.1

| № п/п | Показатели | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилой фонд | 162,42 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (30 % при норме 1,5 % в год) | 48,726 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | 112,394 |
| 4. | Ветхий и аварийный жилой фонд | 1,3 |
| 5. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 30 м2/чел) на расчетный срок | 192,0 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства, в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства | 80,906 |

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено в таблице IX.5.2.

Таблица IX.5.2

| № п/п | Типы домов | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебная застройка | 121,740 | 75% |
| 2. | Многоквартирные дома | 40,680 | 25% |

В поселении преобладает усадебная застройка. Новое жилищное строительство в последние годы ведется достаточно активно.

Проектом предлагается на все проектные периоды строительство нового жилья усадебного типа. Также возможно строительство блокированного и 2-х, 3-х этажного секционного жилья для поддержания развития социальных программ для сельских работников.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам сведены в таблицу IX.5.3.

Таблица IX.5.3.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Исходный год - 2008 | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2015 г. | Расчетный срок – 2030 г. |
| 1. | Численность населения пост./дачники | чел. | 3529/795 | 3700/1800 | 4000/2400 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность |  | 25 | 28 | 30 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс. м2 | 162,420 | 154,0 | 192,0 |

Средний состав семьи по поселению равен – 2,8 человека.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 84 м2.

Таким образом, потребуется строительство 963 новых квартир, с выносом существующего жилья из санитарно-защитных зон предприятий по мере амортизации и замене ветхого аварийного фонда – 15 квартир.

При новом строительстве предполагается ввод жилья усадебного и блокированного типа – 80% и 2-х, 3-х этажного секционного жилья – 20%.

Для проектирования усадебной застройки принимаем участок площадью ≈ 0,2 га.

Согласно пункту 2.20 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», территории необходимые под застройку составят:

На расчетный срок:

770 квартир × 0,22 га = 169,4 га – усадебная застройка

193 квартир × 0,03 га = 5,79 га – секционная застройка

Из них на I очередь:

193 квартир × 0,22 га = 42,5 га – усадебная застройка

48 квартир × 0,03 га = 1,44 га – секционная застройка

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит порядка 175,2 га х 1,3 = 227,7 га.

### 5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон находятся в основном за границами населенных пунктов.

Планировочная структура производственной зоны определена предложенными проектом зонированием  и экономической базой развития поселения, а также экологическими требованиями.

Проектом сохраняются существующие производственные зоны в населенных пунктах и рядом  с ними с более четким функциональным зонированием и созданием санитарно-защитных зон.

Сводные данные по размещению промышленных и коммунально-складских предприятий приведены в таблице XIX.5.1.

Таблица XIX.5.1.

| № п/п | Наименова-ние предприятий и организаций | Размер площадки, га | Санитарно-защитная зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходн. год – 2009 г. | Расчетн. срок – 2029 г. | По норм. документу | По проекту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Посёлок Непотягово |
| 1. | Телятник на 118 голов (ферма Непотягово-1) | 2,35 га | 2,35 га | 300 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 2. | Телятник на 155 голов (ферма Непотягово-2) | 0,859 га | 0,859 га | 300 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 3. | 1 Двор на 400 голов (доильный зал, молблок) | 1,45 га | 1,45 га | 300 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 4. | 2 Двор на 400 голов (галерея) | 1,1 га | 1,1 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 5. | 3 Двор на 400 голов (галерея) | 0,8 га | 0,8 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 6. | 4 Двор на 394 головы (телятник-профилакторий) | 1,57 га | 1,57 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 7. | Телятник 600-к на 400 голов | 0,35 га | 0,35 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 8. | Кормопригото-вительный цех | 0,05 га | 0,05 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 9. | Пункт техобслужива-ния | 0,0135 га | 0,0135 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 10. | Силосная траншея | 0,13 га | 0,13 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 11. | Силосная траншея | 0,13 га | 0,13 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 12. | Силосная траншея | 0,13 га | 0,13 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 13. | Силосная траншея | 0,13 га | 0,13га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 14. | Силосная траншея | 0,098 га | 0,098 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 15. | Склад для хранения шкур | 0,034 га | 0,034 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 16. | Склад кормовой | 0,125 га | 0,125 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 17. | Склад сенной | 0,14 га | 0,14 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 18. | Склад сенной | 0,2 га | 0,2 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 19. | Склад сенной | 0,2 га | 0,2 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 20. | Склад сенной | 0,19 га | 0,19 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 21. | ЗТП -34 комплекс (подстанция) | 0,0135 га | 0,0135 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 22. | ЗТП -35 комплекс (подстанция) | 0,0135 га | 0,0135 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 23. | КТП – летняя дойка «Ёлочка» | 0,1 га | 0,1 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 24. | Теплицы | 1,6 га | 1,6 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 25. | Арочный склад (склад зерновой) | 0,11 га | 0,11 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 26. | Сушилка травянная | 0,0184 га | 0,0184 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 27. | КСП - 15 | 0,176 га | 0,176 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 28. | Зерновой склад | 0,092 га | 0,092 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 29. | Сушилка старая | 0,11 га | 0,11 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 30. | Склад (бывшая АВМ) | 0,2 га | 0,2 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 31. | Зерновой склад (верхний) | 0,15 га | 0,15 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 32. | Зерновой склад (нижний) | 0,2 га | 0,2 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 33. | Склад ядохими-катов | 0,1 га | 0,1 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 34. | Зерносушиль-ный комплекс | 0,4 га | 0,4 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 35. | Склад шиферный (мастерская) | 0,31 га | 0,31 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 36. | Хранилище картофельное | 0,48 га | 0,48 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 37. | Хранилище капустное | 0,22 га | 0,22 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 38. | Хранилище картофель-ное (гибридное) | 0,14 га | 0,14 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 39. | КТПП – «Сушилка» (подстанция) | 0,012 га | 0,012 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 40. | КТПП – АВМ - 2 сортировка | 0,01 га | 0,01 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 41. | КТПП – АВМ – 1 (подстанция) | 0,01 га | 0,01 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 42. | Пилорама РМ-63 | 0,06 га | 0,06 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 43. | Столярная | 0,033 га | 0,033 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 44. | Деревообра-батывающий цех | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 45. | Ремонтная мастерская | 0,3 га | 0,3 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 46. | Автогараж | 0,35 га | 0,35 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 47. | Склад запчастей | 0,08 га | 0,08 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 48. | Теплая стоянка для тракторов | 0,23 га | 0,23 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 49. | Здание для хранения с/х техники | 0,24 га | 0,24 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 50. | АЗС | 0,32 га | 0,32 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 51. | ТП – АЗС (подстанция) | 0,01 га | 0,01 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 52. | Легковые гаражи | 0,056 га | 0,056 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 53. | ЗТП – Торговый центр (подстанция) | 0,012 га | 0,012 га | - | - | сохранение на сущ. участке |
| 54. | Стоянка для автомашин | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 55. | КТП-Хоз.сарайка (подстанция) | 0,01 га | 0,01 га | - | - | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 56. | Свалка ТБО | 2,7 га | - | 500 | 500 | Закрытие, рекультивация территории |
| 57. | Телятник большой (на 135 голов) | - | 0,68 га | 300 | 300 | Перенос из д. Яскино в пром.зону возле п. Непотягово с созданием СЗЗ |
| 58. | Проектируе-мый открытый склад строитель-ных материалов | - | 0,08 га | 50 | 50 | Создание участка и санитарно-защитной зоны |
| 59. | Проектиру-емая пилорама | - | 2,0 га | 100 | 100 | Использование участка после износа системы мелиорации и создание санитарно-защитной зоны |
| Посёлок Можайское |
| 60. | Птичник для содержания несушек | 42,0 га | 42,0 га | 1000 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 61. | Птичник для выращива-ния молодняка | 44,9 га | 44,9 га | 1000 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 62. | Цех инкубации | 2,7 га | 2,7 га | 1000 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 63. | Цех производства комбикормов | Нет данных | Нет данных | 100 | 100 | сохранение и расширение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 64. | Склад зерна | Нет данных | Нет данных | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 65. | Стоянка для тракторов | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 66. | Стоянка для легковых автомобилей | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 67. | Стоянка для грузовых автомобилей | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 68. | Цех заготовки витаминно-травянной муки | Нет данных | Нет данных | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 69. | Площадка для компостиро-вания помёта (2 шт.) | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 70. | Цех розлива питьевой воды | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 71. | Цех убоя птицы | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 72. | Колбасный цех | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 73. | Газовая котельная | Нет данных | Нет данных | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 74. | АЗС | 0,1га | 0,1га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 75. | Свалка ТБО | 3,9 га | - | 500 | 500 | Закрытие, рекультивация территории |
| Поселок Перьево |
| 76. | Ферма | 0,35 га | 0,35 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 77. | Силосная траншея (3 шт.) | 0,1 га х 3 | 0,1 га х 3 | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 78. | Сенной склад | 0,1 га | 0,1 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 79. | Пилорама | 20,0 га | 20,0 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 80. | Склад ГСМ | 0,1 га | 0,1 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 81. | Свалка ТБО | 1,8 га | - | 1000 | - | Закрытие, рекультивация территории |
| Вблизи п. Можайское и п. Непотягово |
| 81. | Склад минеральных удобрений | 0,01 га | 0,01 га | 100 | 100 | Закрытие, рекультивация территории |
| 82. | Площадка для компостиро-вания | Нет данных | Нет данных | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Кишкино |
| 83. | Склад ядохимика-тов | 0,01 га | 0,01 га | 100 | - | Закрытие, рекультивация территории |
| 84 | Склад минеральных удобрений | 0,07 га | 0,07 га | 100 | 100 | Ремонт, сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Анциферово |
| 85. | Площадка для компостиро-вания | 17,3 га | 17,3 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 86. | Силосная траншея | 0,7 га | 0,7 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Шелыгино |
| 87. | Силосная траншея | 0,7 га | 0,7 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 88. | Ферма | 2,24 га | 2,24 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 89. | Ферма | 5,9 га | 5,9 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 90. | Кладбище | 1,2 га | 1,2 га | 100 | 50 | закрытие |
| Деревня Родионцево |
| 91. | Склад ГСМ (1) | 0,01 га | 0,01 га | 500 | 500 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 92. | Склад ГСМ (2) | 0,01 га | 0,01 га | 500 | 500 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 93. | Ферма | 5,0 га | 5,0 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 94. | Пошехонс-кое кладбище | 51,0 га | 51,0 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ, проект СЗЗ в разработке |
| Деревня Кирики-Улита |
| 95. | Кладбище | 0,4 га | 0,4 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Подгорье |
| 96. | Кладбище | 0,64 га | 0,94 га | 100 | 100 | расширение в восточном направлении с созданием СЗЗ |
| Деревня Грибцово |
| 97. | Кладбище | 0,72 га | 0,72 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Дорофейка |
| 98. | Кладбище | 1,5 га | 1,5 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Колотилово |
| 99 | Кладбище | 1,0 га | 1,0 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Доводчиково |
| 100. | Кладбище | 1,2 га | 1,2 | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 101. | Силосная траншея | 0,3 га | 0,3 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Село Богородское |
| 102. | Кладбище | 0,6 га | 0,6 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Яскино |
| 103. | Вертолётная площадка | 0,24 га | 0,24 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 104. | Телятник (ферма на 200 голов) | 0,79 га | - | 300 | 300 | Перенос в пром.зону возле д. Юрово с созданием СЗЗ |
| 105. | Телятник большой (на 135 голов) | 0,68 га | - | 300 | 300 | Перенос в пром.зону возле п. Непотягово с созданием СЗЗ |
| 106. | Телятник маленький (на 80 голов) | 0,095 га | - | 100 | 100 | Перенос в пром.зону возле д. Голубково с созданием СЗЗ |
| Деревня Юрово |
| 107. | Телятник (на 228 голов) | 0,53 га | 0,53 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 108. | Телятник (ферма) | 0,73 га | 0,73 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 109. | Силосная траншея (2 шт.) | 0,12 га х 2 | 0,12 га х 2 | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 110. | Силосная траншея | 0,15 га | 0,15 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 111. | Силосная траншея | 0,098 га | 0,098 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 112. | КПТ (подстанция) | 0,01 га | 0,01 га | - | - | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 113. | Телятник (ферма на 200 голов) | - | 0,79 га+3,5га (резерв) | 300 | 300 | Перенос из д. Яскино в пром.зону возле д. Юрово с созданием СЗЗ |
| Деревня Коровайцево |
| 114. | Силосная траншея | 0,99 га | - | 50 | 50 | Перенос в пром.зону д. Авдотьино с созданием СЗЗ |
| Деревня Козицыно |
| 115. | Силосная траншея | 0,15 га | 0,15 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 116. | Козицынское кладбище | 41,7 га | 41,7 га | 500 | 500 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Село Спасское |
| 117. | Силосная траншея | 0,115 га | 0,115 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 118. | Кладбище закрытое | 0,6 га | 0,6 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Поповка |
| 119. | Силосная траншея | 0,17 га | 0,17 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 120. | Силосная траншея | 0,16 га | 0,16 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| Деревня Голубково |
| 121. | Телятник | 7,0 га | 7,0 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 122. | Силосная траншея | 0,4 га | 0,4 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 123. | Кладбище | 0,6 га | 1,1 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ, расширение в юго-восточном направлении |
| 124. | Телятник маленький (на 80 голов) | - | 0,095га+1,7га (резерв) | 100 | 100 | Перенос из д. Яскино в пром.зону возле д. Голубково с созданием СЗЗ |
| Деревня Авдотьино |
| 125. | Силосная траншея | - | 0,99 га | 50 | 50 | Перенос из д. Коровайцево с созданием СЗЗ |
| Деревня Дмитриевская |
| 126. | Склад «Капитан Хруст» проектируе-мый | - | 0,3 га | 50 | 50 | Использование участка после износа системы мелиорации и создание санитарно-защитной зоны |
| Юго-восточнее п. Перьево |
| 127. | Полигон ТБО для города Вологды проектируемый | - | 115,5 га | 300 | 500 | Создание участка и санитарно-защитной зоны |
| 128. | Муниципаль. кладбище «Козицыно» проектрир. | - | 20,0 га | 300 | 500 | Создание участка и санитарно-защитной зоны |
|  | Всего | 281,124га | 415,644 га |  |  |  |

Таким образом, общая площадь территории промышленных предприятий и коммунально-складской зоны в настоящее время составляет 281,124 га, а к концу расчетного срока составит 415,644 га, из которых резерв территорий под строительство промышленных и коммунально-складских объектов составляет 134,52 га.

В Спасском сельском поселении имеется 12 кладбищ:

| № п/п | Место размещения | Действующее / не действующее | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кладбище гражданское (с. Спасское) | Закрытое | 0,6 га |  |
| 2 | Кладбище гражданское (д. Шелыгино) | Действую-щее | 1,2 га | резерв – 0,7 га, расширение не требуется |
| 3 | Кладбище гражданское (д. Кирики - Улита) | Закрытое | 0,4 га |  |
| 4 | Кладбище гражданское (д. Подгорье) | Действую-щее | 0,64 га | резерв – 0,2 га, требуется расширение на 0,3 га в восточном направлении |
| 5 | Кладбище гражданское (вблизи д. Грибцово в 530 м) | Действую-щее | 0,72 га | расширение не требуется |
| 6 | Кладбище гражданское (вблизи д. Голубково в 20 м) | Действую-щее | 0,6 га | резерв – 0,2 га, согласно акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского района, утвержденного Главой Спасского сельского поселения 26 мая 2009 года требуется расширение, проектом расширяется на 0,5 га в юго-восточном направлении. |
| 7 | Кладбище гражданское (вблизи д. Дорофейка в 950м) | Действую-щее | 1,5 га | расширение не требуется |
| 8 | Кладбище гражданское (вблизи д. Колотилово, в 450 м) | Действую-щее | 1,0 га | расширение не требуется |
| 9 | Кладбище гражданское (вблизи д. Доводчиково, в 300м) | Действую-щее | 1,2 га |  |
| 10 | Кладбище гражданское (в с. Богородское) | Действую-щее | 0,6 га | расширение не требуется |
| 11 | Козицинское кладбище (вблизи д. Козицыно) | Действую-щее | 41,7 га | резерв – 2,8 га, проект СЗЗнаходится на стадии согласования |
| 12 | Пошехонское кладбище (вблизи д. Родионцево, в 100 м) | Закрытое | 51,0 га | проект СЗЗнаходится на стадии согласования |

Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчет потребности земельного участка для кладбища 0,24 га на 1 тыс. человек.

Таким образом, на расчетный срок потребуется:

Резерв кладбищ составляет – 3,9 га, так же проектом предусмотрено расширение гражданского кладбища в д. Подгорье на 0,3 га и вблизи д. Голубково на 0,5 га, поэтому потребности населения на расчетный срок будут полностью обеспечены. Для города Вологды на территории Спасского сельского поселения планируется обустройство муниципальное кладбище «Козицыно» площадью – 20,0 га.

На территории Спасского сельского поселения скотомогильники отсутствуют. Обезвреживание трупов павших животных производится за границей поселения в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

### 6. Внешний транспорт. Дороги, улицы, транспорт поселения.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожной сети сельского поселения, улицы в населенных пунктах. Транспортное сообщение в Спасском сельском поселении осуществляется  автомобильным  транспортом.

Формирование оптимальной маршрутной сети, обновление основных средств транспортных предприятий, строительство объектов транспортной инфраструктуры и т.д. будет способствовать развитию отрасли и благотворно скажется на развитии Спасского сельского поселения в целом.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- развитие отрасли на основе нормативных документов, отвечающих условиям современной экономической системы;

- улучшение качества транспортного обслуживания населения;

- повышение эффективности и безопасности функционировании транспорта;

Улучшение качества транспортного обслуживания населения может быть достигнуто посредством реализации следующих аспектов:

- формирование рынка транспортных услуг;

- оптимизация маршрутной сети.

Повышение эффективности и безопасности функционирования пассажирского транспорта может быть достигнуто посредством:

-улучшения состояния улично-дорожных сетей транспортных маршрутов;

-улучшения технико-эксплуатационных характеристик автодорог между поселениями, обустройства подъездов к населенным пунктам в твердом исполнении;

-создания условий для безопасного проезда по искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, искусственным неровностям).

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

- Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми населенными пунктами поселения, лесным массивом, с/х угодьями, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта;

- экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от крупных автодорог, защита от шума и загрязнения;

- создание новых транспортных связей.

Связь Спасского сельского поселения с районным и областным центром городом Вологда осуществляется по автодороге регионального значения с твердым покрытием (асфальт) Вологда - Норобово. Расстояние от административного центра Спасского сельского поселения п.Непотягово до районного центра составляет  – 9 км.

Аэропорт отсутствует. Вертолетных площадок нет.

Принятое проектом решение отражено в таблице IX.6.1.

Таблица IX.6.1.

| №п/п | Наименование | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | I оч. | Р.С. | Сущ. | I оч. | Р.С. | Сущ. | I оч. | Р.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Автодороги федерального значения |
| 1. | Южная часть обхода г.Вологды | - | 11,3 | 11,3 | - | III | III | - | асфальт | асфальт | строительство на 1 очередь |
| 2. | Обход южной части обхода г.Вологды | - | 2,2 | 2,2 | - | III | III | - | асфальт | асфальт | строительство на 1 очередь |
| Автодороги регионального (межмуниципального) значения |
| 1. | Вологда - Норобово | 40,0 | 40,0 | 40,0 | IV | IV | IV | цементо бетон | асфальт | асфальт | текущий ремонт |
| 2. | Ермаково - Яминово | 2,3 | 2,3 | 2,3 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт | асфальт | текущий ремонт |
| 3. | Ильинское - Починок | 3,10 | 3,10 | 3,10 | IV | IV | IV | грунт | асфальт | асфальт | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 4. | Непотягово – Спасское - Козицыно | 7,0 | 7,0 | 7,0 | IV | IV | IV | ПГС | асфальт | асфальт | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 5. | Норобово – Александровская (до д.Доводчиково) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | IV | IV | IV | ПГС | асфальт | асфальт | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 6. | Перьево - Запрудка | 6,4 | 6,4 | 6,4 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт | асфальт | текущий ремонт |
| 7. | Подъезд к д.Родионцево | 1,0 | 1,0 | 1,0 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт | асфальт | текущий ремонт |
| 8. | Подъезд к д. Юрово | 2,1 | 2,1 | 2,1 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт | асфальт | текущий ремонт |
| 9. | Подъезд к д.Яскино | 0,5 | 0,5 | 0,5 | IV | IV | IV | ПГС | асфальт | асфальт | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 10. | Подъезд к с.Непотягово | 0,7 | 0,7 | 0,7 | IV | IV | IV | асфальт | асфальт | асфальт | текущий ремонт |
| 11. | Пошехонка – Хохлево - Богородское | 7,7 | 7,7 | 7,7 | IV | IV | IV | 3км –асфальт, 4,7км - ПГС | асфальт | асфальт | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 12. | Юрово - Коровайцево | 1,9 | 1,9 | 1,9 | IV | IV | IV | ПГС | асфальт | асфальт | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 13. | Трофимово - Богородское | - | 5,2 | 5,2 | - | IV | IV | - | асфальт | асфальт | строительство на 1 очередь |
| 14. | Хохлево - Перьево | - | 3,5 | 3,5 | - | IV | IV | - | асфальт | асфальт | строительство на 1 очередь |
| Автодороги местного (внутрирайонного) значения |
| 1. | Емельяново - Козицыно | 4,5 | 4,5 | 4,5 | V | V | V | 0,8км – асфальт; 3,7км - грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 2. | Кирики Улита - Болтино | 1,0 | 1,0 | 1,0 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | капитальный ремонт на 1 очередь |
| 3. | Поповка - Починок | 1,8 | 1,8 | 1,8 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 4. | Голубково - Чашниково | 3,0 | 3,0 | 3,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 5. | Можайское – Жилино - Тропино | 3,1 | 3,1 | 3,1 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 6. | Непотягово - Кудрино | 1,0 | 1,0 | 1,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 7. | Непотягово – дачи Непотягово | 1,7 | 1,7 | 1,7 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 8. | Перьево - Дюково | 2,0 | 2,0 | 2,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 9. | Непотягово - Дмитриевское | 2,1 | 2,1 | 2,1 | V | V | V | дорога перепахана | асфальт | асфальт | Строительство на 1 очередь |
| 10. | Коровайцево - Анциферово | 5,1 | 5,1 | 5,1 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 11. | Пилатово - Ивановское | 1,7 | 1,7 | 1,7 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 12. | Подомарцево - Ильинское | 2,0 | 2,0 | 1,6 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 13. | Подъезд к д.Емельяново | 0,4 | 0,4 | 0,4 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 14. | Подъезд к д.Котельниково | 0,3 | 0,3 | 0,3 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 15. | Подъезд к д.Озерково | 0,4 | 0,4 | 0,4 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 16. | Подъезд к д.Бурцево | 1,4 | 1,4 | 1,4 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 17. | Подъезд к д.Васнево | 0,2 | 0,2 | 0,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 18. | Подъезд к д.Колоколово | 0,2 | 0,2 | 0,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 19. | Подъезд к д.Белое | 0,2 | 0,2 | 0,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 20. | Подъезд к д.Лямцино | 1,2 | 1,2 | 1,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 21. | Подъезд к д.Подгорье | 0,3 | 0,3 | 0,3 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 22. | Подъезд к д.Авдотьино | 0,2 | 0,2 | 0,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 23. | Подъезд к д.Звяга | 0,5 | 0,5 | 0,5 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 24. | Подъезд к д.Коровайцево | 0,3 | 0,3 | 0,3 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 25. | Подъезд к д.Сорошнево | 0,6 | 0,6 | 0,6 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 26. | Подъезд к д.Волнино | 0,2 | 0,2 | 0,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 27. | Подъезд к с. Богородское | 0,2 | 0,2 | 0,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 28. | Подъезд к д.Перьево | 1,0 | 1,0 | 1,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 29. | Коровайцево - Грибцово | 12,3 | 12,3 | 12,3 | V | V | V | 3,4км – цементо бетон; 8,9км - грунт | 3,4км – цементо бетон; 8,9км - грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 30. | Петровское - Марюхино | 1,0 | 1,0 | 1,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 31. | Марюхино - Болтино | 0,5 | 0,5 | 0,5 | V | V | V | полевая | асфальт | асфальт | строительство на 1 очередь |
| 32. | Дмитриевское - Пилатово | 1,7 | 1,7 | 1,7 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 33. | Богородское - Сысоево | 1,4 | - | - | V | - | - | грунт | - | - | вошла в состав а/д Трофимово - Богородское |
| 34. | Сысоево – Костино (Колотилово – Костино на 1 очередь) | 3,0 | 0,5 | 0,5 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 35. | Токарево - Мстишино | 3,2 | 3,2 | 2,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 36. | Запрудка - Леушкино | 2,1 | 2,1 | 2,1 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 37. | Хохлево - Гаврильцево | 5,0 | 5,0 | 5,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 38. | Колотилово – Старая Елизарка | 3,0 | 3,0 | 3,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 39. | Колоколово - Усово | 5,0 | 5,0 | 5,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 40. | Подъезд к д.Запрудка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 41. | Подъезд к д.Голубково | 0,6 | 0,6 | 0,6 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 42. | Подъезд к д.Подомарцево | 0,6 | 0,6 | 0,6 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 43. | Подъезд к д.Бирюлево | 1,5 | 1,5 | 1,5 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 44. | Подъезд к д.Токарево | 1,0 | 1,0 | 1,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 45. | Подъезд к д.Кишкино | 2,0 | 2,0 | 2,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 46. | Подъезд к д.Красково | 0,5 | 0,5 | 0,5 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 47. | Подъезд к д.Ильинское | 2,1 | 2,1 | 1,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 48 | Круглица - Починок | 1,2 | 1,2 | 1,2 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 49. | Епифанка - Починок | 1,0 | 1,0 | 1,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 50. | Норобово - Ильинское | 0,5 | 0,5 | 0,5 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 51. | Ильинское - Круглица | 1,7 | 1,7 | 1,7 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 52. | Подъезд к д.Круголка | 0,4 | 0,4 | 0,4 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 53. | Никитино - Круглица | 1,6 | 1,6 | 1,6 | V | V | V | грунт | асфальт | асфальт | реконструкция на 1 очередь |
| 54. | Доводчиково - Александровская | 7,3 | 7,3 | 7,3 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 55. | Починок - Нелидово | 3,1 | 3,1 | 3,1 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 56. | Леушкино - Нелидово | 4,1 | 4,1 | 4,1 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 57. | Бродки - Доводчиково | 3,7 | 3,7 | 3,7 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 58. | Подъезд к д.Конищево | 0,7 | 0,7 | 0,7 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 59. | Емельяново - Болтино | 0,8 | 0,8 | 0,8 | V | V | V | полевая | асфальт | асфальт | строительство на 1 очередь |
| 60. | Родионцево – Кирики Улита | 1,0 | 1,0 | 1,0 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 61. | Подъезд к Св.источнику | 0,5 | 0,5 | 0,5 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 62. | Подъезд к д.Нагорное | 0,3 | 0,3 | 0,3 | V | V | V | грунт | грунт | асфальт | реконструкция на Р.С. |
| 63. | Подъезд к д.Ивановское | - | 1,2 | 1,2 | - | V | V | - | асфальт | асфальт | строительство на 1 очередь |
| 64. | Грибцово – Малиновка | - | - | 1,1 | - | - | V | - | - | асфальт | Строительство на Р.С. |
| 65. | Малиновка - Шеино | - | - | 1,0 | - | - | V | - | - | асфальт | строительство на Р.С. |

Согласно положения о территориальном планировании Вологодского района проектом генерального плана на первую очередь предусмотрено строительство:

- автодороги федерального значения: Южная часть обхода г. Вологды;

- автодороги регионального значения Трофимово - Богородское;

- автодороги  регионального значения Хохлево – Перьево;

Проектом генерального плана Спасского сельского поселения Вологодской области в районе комплексного (ландшафтного) памятника природы областного значения «Еловый лес» у д.Кирики-Улиты  предусмотрен обход проектируемой южной части обхода г. Вологда, т.к. проектируемая автодорога пересекает памятник природы областного значения, что влечёт за собой вырубку особо охраняемого соснового леса площадью – 4,0 га.

На 1 очередь генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт автодорог регионального значения: Ильинское – Починок, Непотягово – Спасское – Козицыно, Норобово – Александровская  (до д.Доводчиково), подъезд к д.Яскино, Пошехонка – Хохлево – Богородское, Юрово – Коровайцево. Также генеральным планом запроектирована реконструкция всех автодорог местного значения перечисленных в таблице IX.6.1.

Так как преимущественная застройка в поселении – усадебная, хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено в усадебной застройке на приусадебных участках с соблюдением норм Федерального закона РФ №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

Сведения о динамике регистрации транспортных средств по Спасскому сельскому поселению за последние 6 лет отсутствуют, учёт не ведётся (с учетом справки МОГТО и РАМТС ГИБДД УВД по Вологодской области).

Так как преимущественная застройка в сельском поселении – усадебная, хранение индивидуального автотранспорта предусмотрено в усадебной застройке на приусадебных участках с соблюдением норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### 7. Ландшафтно-рекреационные территории.

Ландшафтно-рекреационные территории в поселении находятся как внутри населенных пунктов, так и за  их  пределами.

К ландшафтно-рекреационным территориям также можно отнести леса, окружающие населенные пункты.

В генеральном плане Спасского сельского поселения предусмотрены зоны отдыха, ландшафтно-рекреационные зоны внутри населенных пунктов, а также открытые спортсооружения и детские площадки. За пределами населенных пунктов ландшафтно-рекреационная зона включает в себя  береговые территории водоёмов.

В генеральном плане Спасского сельского поселения следует предусмотреть следующие мероприятия:

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, территорий специального назначения;

- благоустройство береговой территории рек и ручьев;

- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке лесных массивов.

К концу расчетного срока общая площадь зеленых насаждений общего пользования внутри населенных пунктов составит 25,1  при норме 12 .

В ландшафтно-рекреационных зонах населенных пунктах необходимо предусматривать размещение общественных туалетов, площадок для размещения мусорных контейнеров.

Также необходимо размещение площадок для мусорных контейнеров вблизи общественных зданий, в многоквартирной и усадебной застройке в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий.

### 8. Инженерная подготовка и защита территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

Итак, требуемые мероприятия включают в себя:

- подсыпка пониженных участков;

- водоотведение с заболоченных участков;

- соблюдению режима использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов.

Рельеф территории населенных пунктов в Спасском сельском поселении в целом благоприятен для отведения поверхностных вод и не требует значительных подсыпок или срезок, но местами отвод поверхностных затруднен ввиду того, что улицы очень заужены, и организовать отвод поверхностных вод в существующей ширине профиля улицы достаточно сложно. Чтобы обеспечить отвод поверхностных вод необходимо по возможности увеличить ширину улиц в красных линиях, организовать дренаж в открытых лотках вместо сточных канав, заменить покрытие дорог на асфальтобетонное, устройство тротуаров с твердым покрытием.

В поектируемых планировочных районах в населенных пунктах предусмотрены профили улиц, при которых по твердому покрытию проезжей части ливневые воды отводятся в пониженные места рельефа и после очистки на локальных сооружениях сбрасываются в существующие водотоки.

### 9. Мероприятия по снижению масштабов чрезвычайных ситуаций и  ущерба от них.

В целях охраны леса от пожаров на территории поселения проводятся следующие профилактические работы:

- очистка от захламленности;

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных барьеров и уход за ними;

- установка аншлагов с устройством мест отдыха.

Для тушения возникающих пожаров все лесхозы и лесопользователи обеспечены необходимой противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

Большинство пожаров связано с деятельностью людей. Для борьбы с пожарами в лесах и торфяниках проводятся следующие мероприятия:

- в пожароопасный период организуется оперативное дежурство для своевременного выявления, быстрой локализации возгорания и тушения очагов пожара;

- проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению пожаров в средствах массовой информации и борьбы с ними.

- соблюдение норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при реконструкции и новом строительстве в населенных пунктах.

## X. Инженерные сети.

### 1. Водоснабжение.

Существующее положение

В соответствии с актом обследования территории и выбора участков развития Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района от 26 мая 2009 г. на территории поселения действуют 9 систем водопровода (пос. Непотягово, пос. Можайское, пос. Перьево, д. Яскино, д. Юрово, д. Родионцево, д. Емельяново, д. Норобово - водопровод  нерабочий,  д. Хохлево, д. Запрудка). Общая протяженность сетей диаметром 63-150 мм составляет 28795,0 м. Часть сетей в неудовлетворительном состоянии. Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории поселения подземные. На территории сельского поселения было пробурено 47 скважин, 33 из них в рабочем состоянии, 1 резервная, 13 затампонированных. Водозабор осуществляется с глубины 60-195 метров.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице X.1.1.

Санитарно-технические характеристики рабочих

водозаборных скважин (данные паспортов).

Таблица X.1.1.

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения состоя-ние | Дебит проект-ный фактический м3/ч | Качество воды, показатели несоответствия | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2245 - пос. Можайское | 165,0 | 1977 рабочая | 10,0/ 4,7 | Fе – 0,81 мг/л; бор- 1,82мг/л; мутность-1,66мг/л; запах –до 3 баллов. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 2. | 74347 - пос. Можайское | 170,0 | 1990 рабочая | 8,0 6,83 | Fе – 0,79 мг/л; бор- 1,72мг/л; мутность-15,7мг/л; запах –до 3 баллов, цветность – до 20 баллов, барий – до 0,24мг/л, свинец –до 0,11892 мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 3. | 2581 - пос. Можайское | 195,0 | 1980 рабочая | 8,0 6,06 | Fе – 0,48 мг/л; бор- 2,24мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 4. | 74348 - пос. Можайское | 180,0 | 1990 рабочая | 8,0 6,53 | Fе – 1,27 мг/л; бор- 1,91мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 5. | 2888 - пос. Можайское | 172,0 | 1983 рабочая | 8,0 6,91 | Fе – 2,84 мг/л; бор- 1,83мг/л, мутность-7,49мг/л;. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 6. | 2198 - пос. Можайское | 175,0 | 1977 рабочая | 8,0 4,15 | Fе – 2,72 мг/л; бор- 1,63мг/л; мутность-5,55мг/л; запах –до 3 баллов, , барий – до 0,606мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 7. | 14/94 - пос. Можайское | 173,5 | 1994 рабочая | 8,0 3,06 | Fе – 1,68 мг/л; бор- 1,16мг/л, мутность-4,24мг/л;. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 8. | 15/94 - пос. Можайское | 176,0 | 1994 рабочая | 10,0 5,82 | Fе – 0,54 мг/л; бор- 1,7мг/л; мутность-1,65мг/л; барий – до1,28мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 9. | 3/99 - пос. Можайское | 195,0 | 2000 рабочая | 10,0 7,18 | Fе – 7,14 мг/л; бор- 1,45мг/л; мутность-10,4мг/л; запах –до 4 баллов, , барий – до 0,25мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 10. | 3555 - пос. Перьево | 195,0 | 2000 рабочая | 7,0 6,0 |  | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 11. | 2717 - пос. Перьево | 195,0 | 1981 рабочая | 6,0 6,0 | Fе – 0,05 мг/л; жесткость-2,05 мг/л; Фтор – 0,49 мг/л; Сухой ост – 500мг/л окисляемость перм.-1,12мг/л; мутность-1,8мг/л, цветн.-5,3; запах, привкус -0. | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 12. | 2755 - пос. Перьево | 195,0 рабочая | 1982 рабочая | 4,0 4,0 | - | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 13. | 8/95 - пос. Непотягово | 136,7 | 1992 рабочая | 7,0 | пресные, гидрокарбонатные, кальциевые, с величиной сухого остатка до 0,5 г/л, общей жесткостью до 5 мг-экв/л, содержание железа высокое 1,5-3,0 мг/л. | ЭЦВ6-10-80 |
| 14. | 22/92 - пос. Непотягово | 140 | 1992 рабочая | 5,8 | _ ,, _ | ЭЦВ6-10-110 |
| 15. | 1058 - пос. Непотягово | 143 | 1974 рабочая | 4,0 | _ ,, _ | ЭЦВ6-10-80 |
| 16. | 2360 - пос. Непотягово | 135 | 1978 рабочая | 6,125 | _ ,, _ | ЭВЦ6-10-185 |
| 17. | 2598 - пос. Непотягово | 140 | 1980 рабочая | 5,0 | _ ,, _ | ЭВЦ6-6,3-125 |
| 18. | 508(643-кадастровый) - д. Запрудка | 153,0 | 1967 рабочая | 2,4 | Fе – 0,56 мг/л; бор- до1,3 мг/л, барий—0,582мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 80 |
| 19. | 3558 - д. Хохлево | 186,0 | 1993 рабочая | 7,0 0,75 (18,11м3/сут) | Fе – 1,39 мг/л; мутность-9,95 мг/л, барий—0,4635. | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 20. | 648(595) – д. Родионцево | 114,0 | 1968 рабочая | - | - | - |
| 21. | 2(594) – д. Родионцево | 114,0 | 1955 рабочая | - | - | - |
| 22. | 94(638) – д. Грибцово | 120,50 | 1961 рабочая | - | - | - |
| 23. | 88(672) – д. Ильинское | 269,35 | 1963 рабочая | - | - | - |
| 24. | 276(412) – д. Маурино | 62,5 | 1965 рабочая | - | - | - |
| 25. | 640(417) – д. Маурино, с/база «Спартак» | 59 | 1968 рабочая | - | - | - |
| 26. | 3590(1627) – д. Яскино | 137,0 | 1994 рабочая | - | - | - |
| 27. | 1909 (936) – д. Яскино | 134,0 | 1975 рабочая | - | - | - |
| 28. | 1921(935) – д. Юрово | 150,0 | 1975 рабочая | - | - | - |
| 29. | 2249(1125) – д. Голубково | 180,0 | 1977 рабочая | - | - | - |
| 30. | 2262(1124) – д. Козицыно | 178,0 | 1977 рабочая | - | - | - |
| 31. | 1/99(1784) – д. Емельяново | 125,0 | 1999 рабочая | - | - | - |
| 32. | 78017(1625) – д. Емельяново | 130,0 | 1993 рабочая | - | - | - |
| 33. | 1002(671) – д. Епифанка | 116,0 | 1970 рабочая | - | - | - |

Качество подземных вод из скважин поселка Можайское не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по: железу (до 9ПДК), бору (до 4,5 ПДК), запаху, мутности, барию (до 6 ПДК), что имеет природный характер и характерно для подземных вод данного региона.  Качество подземных вод  3 скважин пос. Перьево не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по бору (до2,2 мг/л). Качество подземных вод  других населенных пунктов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по мутности  (до 5,4 ПДК), железу (до 3,8 ПДК), фтору (до 1,7ПДК). Повышенное содержание железа характерно для подземных вод данного региона.

Схемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных насосов подается в водонапорные башни и одновременно в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях и шахтных колодцев.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения» (таблицы №№ 1 – 5):

- 230 л/сут. на одного человека в проектируемой жилой застройке, оборудованной централизованным холодным и горячим водоснабжением и канализацией;

- 160 л/сут. на одного человека в проектируемой жилой застройке, оборудованной централизованным водопроводом, местными водонагревателями и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека в существующей застройке частными домами;

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров в каждой жилой зоне – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 10 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:

- 1 х 2,5 л/с – для жилых и общественных зданий объемом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа в соответствии с п.2.24 СНиП 2.04.02 – 84.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды принят 72 часа, согласно п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84.

В соответствии с п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84 на период восстановления пожарного объема допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения Спасского сельского поселения представлены в таблице Х.1.1.1.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения Спасского сельского поселения

Таблица Х.1.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопот-реблен. | Водоотведение | Без-воз- врат-ные потери м3/ сут | В сеп- тик, жи-же- сбор. м3/ сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные поте-ри м3/сут | В сеп- тик, жиже- сбор-ник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр. л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут | Нор- ма отвед л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Пос. Можайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 1110 |  |  |  |  |  |  | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревате-лями | чел | 220 | 160 | 35,20 | 160 | 35,20 | - | - | 246 | 160 | 39,36 | 160 | 39,36 | - | - |  |
|  | То же, с централи- зованным горячим водоснабжени-ем | _ ,, _ | 890 | 230 | 204,70 | 230 | 204,70 | - | - | 1000 | 230 | 230,00 | 230 | 230,00 | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 243,42 |  | 239,90 | 3,52 | - |  |  | 273,30 |  | 269,36 | 3,94 |  |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОК | чел. | 50 | 100 | 5,0 | 100 | 5,0 | - | - | 50 | 100 | 5,0 | 100 | 5,0 | - | - | Т. пр. 294-2-70 |
|  | Гостиница | мест | 5 | 120 | 0,60 | 120 | 0,60 |  |  | 5 | 120 | 0,60 | 120 | 0,60 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 5,60 | - | 5,60 |  |  |  |  | 5,60 | - | 5,60 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 249,02 |  | 245,50 | 3,52 | - |  |  | 278,90 |  | 274,96 | 3,94 |  |  |
|  | Б. Производствен-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 24,90 |  | 24,90 | - | - |  |  | 27,89 |  | 27,89 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 273,92 |  | 270,40 |  |  |  |  | 306,79 |  | 302,85 |  | - |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 1110 | 50 | 55,50 |  |  | 55,50 |  | 1246 | 50 | 62,30 |  |  | 62,30 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по пос. Можайское |  |  |  | 329,42 |  | 270,40 | 59,02 | - |  |  | 369,09 |  | 302,85 | 66,24 | - |  |
|  | СХПК «Племптица Можайское» |  |  |  | 1000,0 |  | 600,00 | 400,0 |  |  |  | 1200,00 |  | 800,00 | 400,00 |  | Водозабор общий с СХПК «Племптица Можайское» |
|  | пос. Перьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 1315 |  |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревате-лями | чел | 500 | 160 | 80,0 | 160 | 80,00 | - | - | 1104 | 160 | 176,64 | 160 | 176,64 | - | - |  |
|  | Необорудован-ных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 465 | 50 | 23,25 | 25 | - | 11,625 | 11,625 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | То же, с централи- зованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 350 | 230 | 80,50 | 230 | 80,50 | - | - | 350 | 230 | 80,50 | 230 | 80,50 | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 10,33 |  |  | 10,33 |  |  |  | 25,71 |  |  | 25,71 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 194,08 |  | 160,50 | 21,955 | 11,625 |  |  | 282,85 |  | 257,14 | 25,71 |  |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Столовая | - ( - | 50 | 16х3 | 2,4 | 16х3 | 2,4 |  |  | 50 | 16х3 | 2,4 | 16х3 | 2,4 |  |  |  |
|  | Баня | мест | 17 | 180 | 3,06 | 180 | 3,06 |  |  | 17 | 180 | 3,06 | 180 | 3,06 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 5,46 | - | 5,46 |  |  |  |  | 5,46 | - | 5,46 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 199,54 |  | 165,96 | 21,955 | 11,625 |  |  | 288,31 |  | 262,60 | 25,71 |  |  |
|  | Б. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телятники | гол. | 350 | 30 | 10,50 |  | 2,10 | 5,25 | 3,15 | 350 | 30 | 10,50 |  | 2,10 | 5,25 | 3,15 |  |
|  | Коровник | гол. | 156 | 100 | 15,60 |  | 3,12 | 7,80 | 4,68 | 156 | 100 | 15,60 |  | 3,12 | 7,80 | 4,68 |  |
|  | Итого по зоне Б |  |  |  | 26,10 |  | 5,22 | 13,05 | 7,83 |  |  | 26,10 |  | 5,22 | 13,05 | 7,83 |  |
|  | В. Производствен-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 39,90 |  | 39,90 | - | - |  |  | 57,66 |  | 57,66 | - | - | 20% от разд. А |
|  | Итого по зоне В: |  |  |  | 39,90 |  | 39,90 | - | - |  |  | 57,66 |  | 57,66 | - | - |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 1315 |  | 65,75 |  |  | 65,75 |  | 1454 |  | 72,70 |  |  | 72,70 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по пос. Перьево |  |  |  | 331,29 |  | 211,08 | 100,755 | 19,455 |  |  | 444,77 |  | 325,48 | 111,46 | 7,83 |  |
|  | пос. Непотягово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население посёлка, | чел | 1534 |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе прожи- вающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Оборудованных водопроводом и канализацией (с ванными и водонагревателями | _ ,, _ | 438 | 160 | 70,08 | 160 | 70,08 | - | - | 873 | 160 | 139,68 | 160 | 139,68 | - | - | Прилож. 1 табл. п. 2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| б) | То же, с централи- зованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 1096 | 230 | 252,08 | 230 | 252,08 | - | - | 1227 | 230 | 282,21 | 230 | 282,21 | - | - |  |
|  | Всего по п. 1 |  |  |  | 322,16 |  | 322,16 |  |  |  |  | 421,89 |  | 421,89 |  |  |  |
| 2. | Общественные здания, подлежа- щие учёту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | ФОК с залом | чел. | - |  | - |  | - | - | - | 50 | 100 | 5,0 | 100 | 5,0 | - | - | Т. пр. 294-2-70 Т. пр.294-3-19 |
| б) | Крытый бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 |  | 46,5 |  |  |  |
|  | Итого по п. 1;2 |  |  |  | 322,16 |  | 322,16 |  |  |  |  | 473,39 |  | 473,39 |  |  |  |
| 3. | Полив зелёных насаждений, тер. | чел. | 1534 | 50 | 76,70 |  |  | 76,70 |  | 2100 | 50 | 105,0 |  |  | 105,7 |  |  |
|  | Итого по пос. Непотягово |  |  |  | 398,86 |  | 322,16 | 76,70 | - |  |  | 581,39 |  | 473,39 | 105,7 |  |  |
|  | д .Хохлево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 130 |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | чел | 130 | 160 | 20,80 | 160 | 20,80 | - | - | 155 | 180 | 27,90 | 180 | 27,90 | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 22,88 |  | 20,80 | 2,08 | - |  |  | 30,69 |  | 27,90 | 2,79 | - |  |
|  | Б. Производст-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 4,58 |  | 4,58 | - | - |  |  | 6,14 |  | 6,14 | - | - | 20% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 4,58 |  | 4,58 | - | - |  |  | 6,14 |  | 6,14 | - | - |  |
|  | В. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ферма | гол. | 170 | 100 | 17,00 |  | 3,40 | 8,50 | 5,10 | 170 | 100 | 17,00 |  | 3,40 | 8,50 | 5,10 |  |
|  | Итого по зоне В |  |  |  | 17,00 |  | 3,40 | 8,50 | 5,10 |  |  | 17,00 |  | 3,40 | 8,50 | 5,10 |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 130 | 50 | 6,50 |  |  | 6,50 |  | 155 | 50 | 7,75 |  |  | 7,75 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Хохлево |  |  |  | 50,96 |  | 28,78 | 17,08 | 5,10 |  |  | 61,58 |  | 37,44 | 19,04 | 5,10 |  |
|  | д. Сысоево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 36 | 160 | 5,76 | 160 | - |  | 5,76 | 45 | 160 | 7,20 | 160 | - |  | 7,20 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,58 |  |  | 058 | - | - | - | 0,72 | - | - | 0,72 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 6,34 |  | - | 0,58 | 5,76 |  |  | 7,92 |  | - | 0,72 | 7,20 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 36 | 50 | 1,80 | - | - | 1,80 | - | 45 | 50 | 2,25 | - | - | 2,25 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Сысоево |  |  |  | 8,14 |  | - | 2,38 | 5,76 | - | - | 10,17 | - | - | 2,97 | 7,20 |  |
|  | д. Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 45 | 160 | 7,20 | 160 | - |  | 7,20 | 65 | 160 | 10,40 | 160 | - |  | 10,40 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,72 |  |  | 0,72 | - | - | - | 1,04 | - | - | 1,04 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 7,92 |  | - | 0,72 | 7,20 |  |  | 11,44 |  | - | 1,04 | 10,40 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 45 | 50 | 2,25 | - | - | 2,25 | - | 65 | 50 | 3,25 | - | - | 3,25 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Ивановское |  |  |  | 10,17 |  | - | 2,97 | 7,20 | - | - | 14,69 | - | - | 4,29 | 10,40 |  |
|  | д. Запрудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 60 | 160 | 9,00 | 160 | - |  | 9,00 | 80 | 160 | 12,80 | 160 | - |  | 12,80 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,90 |  |  | 0,90 | - | - | - | 1,28 | - | - | 1,28 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 9,90 |  | - | 0,90 | 9,00 |  |  | 14,08 |  | - | 1,28 | 12,80 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 60 | 50 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | 80 | 50 | 4,00 | - | - | 4,00 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Запрудка |  |  |  | 12,90 |  | - | 3,90 | 9,00 | - | - | 18,08 | - | - | 5,28 | 12,80 |  |
|  | д. Дмитриевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 40 | 160 | 6,40 | 160 | - |  | 6,40 | 60 | 160 | 9,60 | 160 | - |  | 9,60 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,64 |  |  | 0,64 | - | - | - | 0,96 | - | - | 0,96 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 7,04 |  | - | 0,64 | 6,40 |  |  | 10,56 |  | - | 0,96 | 9,60 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 40 | 50 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | 60 | 50 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Дмитриевская |  |  |  | 9,04 |  | - | 2,64 | 6,40 | - | - | 13,56 | - | - | 3,96 | 9,60 |  |
|  | д. Родионцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | чел | 150 | 160 | 24,00 | 160 | - | - | 24,00 | 170 | 160 | 27,20 | 160 | - | - | 27,20 |  |
|  | Необорудованных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 20 | 50 | 1,00 | 25 | - | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 | - | - | - | 2,72 | - | - | 2,72 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 27,50 |  | - | 3,00 | 24,5 |  |  | 29,92 |  | - | 2,72 | 27,20 |  |
|  | Б. Производст-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 2,75 |  | - | - | 2,75 |  |  | 3,00 |  | - | - | 3,00 | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 2,75 |  | - | - | 2,75 |  |  | 3,00 |  | - | - | 3,00 |  |
|  | В. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свинарник | гол. | 70 | 60 | 4,20 |  | - | 2,10 | 2,10 | 70 | 60 | 4,20 |  | - | 2,10 | 2,10 |  |
|  | Итого по зоне В |  |  |  | 4,20 |  | - | 2,10 | 2,10 |  |  | 4,20 |  | - | 2,10 | 2,10 |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 170 | 50 | 8,50 |  |  | 8,50 |  | 170 | 50 | 8,50 |  |  | 8,50 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Родионцево |  |  |  | 42,95 |  | - | 13,60 | 29,35 |  |  | 45,62 |  | - | 13,32 | 32,30 |  |
|  | д. Юрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 113 |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | чел | 63 | 160 | 10,08 | 160 | - | - | 10,08 | 143 | 160 | 22,88 | 160 | - | - | 22,88 |  |
|  | Необорудованных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 50 | 50 | 2,50 | 25 | - | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 1,26 |  |  | 1,26 | - | - | - | 2,29 | - | - | 2,29 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 13,84 |  | - | 2,51 | 11,33 |  |  | 25,17 |  | - | 2,29 | 22,88 |  |
|  | Б. Производст-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 1,39 |  |  | - | 1,39 |  |  | 2,52 |  |  | - | 2,52 | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 1,39 |  |  | - | 1,39 |  |  | 2,52 |  |  | - | 2,52 |  |
|  | В. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телятники | гол. | 460 | 30 | 13,80 |  | - | 6,90 | 6,90 | 460 | 30 | 13,80 |  | - | 6,90 | 6,90 |  |
|  | Итого по зоне В |  |  |  | 13,80 |  | - | 6,90 | 6,90 |  |  | 13,80 |  | - | 6,90 | 6,90 |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 113 | 50 | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 143 | 50 | 7,15 |  |  | 7,15 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Юрово |  |  |  | 34,68 |  | - | 15,06 | 19,62 |  |  | 48,64 |  | 2,52 | 16,34 | 32,30 |  |
|  | д. Яскино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 116 |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | чел | 66 | 160 | 10,56 | 160 | - | - | 10,56 | 156 | 160 | 24,96 | 160 | - | - | 24,96 |  |
|  | Необорудован-ных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 50 | 50 | 2,50 | 25 | - | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 | - | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 14,36 |  | - | 2,55 | 11,81 |  |  | 27,46 |  | - | 2,50 | 24,96 |  |
|  | Б. Производст-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 1,44 |  | - | - | 1,44 |  |  | 2,75 |  | - | - | 2,75 | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 1,44 |  | - | - | 1,44 |  |  | 2,75 |  | - | - | 2,75 |  |
|  | В. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телятники | гол. | 415 | 30 | 12,45 |  | - | 6,225 | 6,225 | 415 | 30 | 12,45 |  | - | 6,225 | 6,225 |  |
|  | Итого по зоне В |  |  |  | 12,45 |  | - | 6,225 | 6,225 |  |  | 12,45 |  | - | 6,225 | 6,225 |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 116 | 50 | 5,80 |  |  | 5,80 |  | 156 | 50 | 7,80 |  |  | 7,80 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Яскино |  |  |  | 34,05 |  | - | 14,575 | 19,475 |  |  | 50,46 |  | - | 16,525 | 33,935 |  |
|  | д. Емельяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 140 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями | чел | 120 | 160 | 19,20 | 160 | 19,20 | - | - | 156 | 180 | 28,08 | 180 | 28,08 | - | - |  |
|  | Необорудованных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 20 | 50 | 1,00 | 25 | - | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 2,02 |  |  | 2,02 | - | - | - | 2,81 | - | - | 2,81 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 22,22 |  | 19,20 | 2,52 | 0,50 |  |  | 30,89 |  | 28,08 | 2,81 | - |  |
|  | Б. Производст-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 2,22 |  | 2,22 | - | - |  |  | 3,09 |  | 3,09 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 2,22 |  | 2,22 | - | - |  |  | 3,09 |  | 3,09 | - | - |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 140 | 50 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 160 | 50 | 8,00 |  |  | 8,00 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Емельяново |  |  |  | 31,44 |  | 21,42 | 9,52 | 0,50 |  |  | 41,98 |  | 31,17 | 10,81 | - |  |
|  | д. Коровайцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 47 | 160 | 7,52 | 160 | - |  | 7,52 | 67 | 160 | 10,72 | 160 | - |  | 10,72 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 | - | - | - | 1,08 | - | - | 1,08 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 8,27 |  | - | 0,75 | 7,52 |  |  | 11,80 |  | - | 1,08 | 10,72 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 47 | 50 | 2,35 | - | - | 2,35 | - | 67 | 50 | 3,35 | - | - | 3,35 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Коровайцево |  |  |  | 10,62 |  | - | 3,10 | 7,52 | - | - | 15,15 | - | - | 4,43 | 10,72 |  |
|  | д. Дюково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 51 | 160 | 8,16 | 160 | 8,16 |  | - | 70 | 160 | 11,20 | 160 | 11,20 |  | - | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,82 |  |  | 0,82 | - | - | - | 1,12 | - | - | 1,12 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 8,98 |  | 8,16 | 0,82 | - |  |  | 12,32 |  | 11,20 | 1,12 | - |  |
|  | Полив территорий | чел. | 51 | 50 | 2,55 | - | - | 2,55 | - | 70 | 50 | 3,50 | - | - | 3,50 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Дюково |  |  |  | 11,53 |  | 8,16 | 3,37 | - | - | - | 15,82 | - | 11,20 | 4,62 | - |  |
|  | д. Голубково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 44 | 160 | 7,04 | 160 | - |  | 7,04 | 44 | 160 | 7,04 | 160 | - |  | 7,04 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 | - | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 7,74 |  | - | 0,70 | 7,04 |  |  | 7,74 |  | - | 0,70 | 7,04 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 44 | 50 | 2,20 | - | - | 2,20 | - | 44 | 50 | 2,20 | - | - | 2,20 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Голубково |  |  |  | 9,94 |  | - | 2,90 | 7,04 | - | - | 9,94 |  | - | 2,90 | 7,04 |  |
|  | Прочие населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, необорудован-ных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 549 | 50 | 27,45 | 25 | - | 13,725 | 13,725 | 385 | 50 | 19,25 | 25 | - | 9,625 | 9,625 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 | - | - | - | 1,93 | - | - | 1,93 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 30,20 |  | - | 16,475 | 13,725 |  |  | 21,18 |  | - | 11,555 | 9,625 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 549 | 50 | 27,45 | - | - | 27,45 | - | 385 | 50 | 19,25 | - | - | 19,25 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по прочим населенны м пунктам |  |  |  | 57,65 |  | - | 43,925 | 13,725 |  |  | 40,43 |  | - | 30,805 | 9,625 |  |
|  | Итого по СП Спасское | чел | 5500 |  | 2383,64 |  | 1462,0 | 771,495 | 150,145 | 6400 |  | 2981,59 |  | 1984,05 | 818,69 | 178,850 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и технологические нужды.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления без учета воды на полив (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) равны:

,      м3/сут				                               (X.1.)

где   - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления СП Спасское составит:

на первую очередь строительства -

На расчетный срок - .

Проектное решение

Система и схема водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Спасского СП будет зависеть от их перспективного развития.

По СНиП 2.04.02-84 п.4.4 системы водоснабжения населенных пунктов Спасского СП по степени обеспеченности подачи воды относятся к III-й категории. Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет не более 30% расчетного расхода. Величина  допускаемого снижения подачи воды на производственные нужды – до предела, установленного аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже  указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.

По количеству жителей системы водоснабжения относятся  к III-й категории (при расчетном населении до 5 тыс. чел.).

На основании анализа исходных данных и выполненных расчетов в качестве источников питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, забираемые из артезианских скважин.

Количество резервных скважин принято в соответствии с п. 5.13 и табл. 10 СНиП 2.04.02 – 84.

Дебит по данным существующих скважин составляет 6,0-10,0 м3/ч, поэтому для большинства населенных пунктов необходимые потребности в воде  при активизации в них градостроительной деятельности, могут быть обеспечены от существующих водозаборов при их реконструкции и увеличении производительности до проектных объемов водопотребления. Во всех перспективных сельских населенных пунктах (пос. Можайское, пос. Перьево,  пос. Непотягово,  д. Яскино,  д. Юрово,  д. Родионцево,  д. Хохлево, д.  Запрудка, д. Емельяново) намечается расширение действующих систем водоснабжения – бурение дополнительных скважин по мере необходимости и прокладка дополнительных сетей. В деревнях -  Дюково, Дмитриевское,  Ивановское, Нагорное,  Коровайцево,  Токарево,  Сысоево,  Голубково,  Козицыно,  Норобово намечается строительство нового водопровода.

По принятой схеме водоснабжения наиболее крупных населенных пунктов: поселков Можайское и Перьево вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах, сначала подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки воды от бора, железа. Установки обратного осмоса серии ROF-8040 с бороселективными обратноосмотическими мембранами предназначены для глубокой очистки подземных вод с минерализацией до 10 г/л от бора и других веществ на уровне 95-99.9%  с автоматическим контролем рабочего давления и с блоком химической промывки CIP, который обеспечивает автоматизацию процессов фильтрации и промывки установок с возможностью изменения длительности и периодичности промывок. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды.  Затем вода из них забирается насосами станций второго подъёма и направляется в водонапорные башни (ВБ), сеть водоснабжения и к потребителю.

По принятой схеме водоснабжения пос. Непотягово вода из артскважин - источников водоснабжения, показатели качества которой соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ”, поступает в резервуары чистой воды. В связи с этим не требуется в скважинах установка насосов с большим напором; регулируется водоотбор из скважин за счет сокращения времени работы насосов; сокращаются расходы на электроэнергию; создаётся необходимый запас воды.           Далее, вода, забираемая насосами станции второго подъёма, поступает в сеть водоснабжения к потребителю. В качестве регулирования напора в сети принимается водонапорная башня, установленная на территории насосной станции 2-го подъёма.

Система водоснабжения данных населенных пунктов принята единой: хозяйственно - питьевого производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов. Схема водоснабжения в основном кольцевая, с отдельными тупиками протяженностью не более 100 м.

Схема водоснабжения остальных населенных пунктов принята следующая:  артскважины - сеть – башня. По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах, подаётся в водонапорную башню (ВБ) и сеть водоснабжения к потребителю. В проекте предусмотрены  водонапорные башни – по одной в каждом населенном пункте. Вместо водонапорной башни может быть применена полностью герметизированная безбашенная прямоточная система водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа «СКАТ» (Патент РФ №2308612), где в контейнере размещены частотный привод насоса и другое оборудование, в том числе и водоподготовительное.

Существующие артскважины, зоны санитарной охраны которых не выдержаны, должны быть отключены от системы хоз-питьевого водоснабжения населенных пунктов и использоваться для производственных нужд животноводческой и промзоны.  Существующие артскважины, расположенные на территории населенных пунктов, зоны санитарной охраны которых окажутся не выдержанными по мере развития населенного пункта, заменяются новыми с соблюдением всех поясов зон санитарной охраны.

Для части водозаборов с высоким содержанием железа, сухого остатка и жесткости, предусматривается очистка на кассетных сменных и многократно регенерируемых фильтрах – картриджах воды из артскважин, по содержанию железа и мутности не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. Предлагаемые очистители воды обеспечат требуемые показатели качества питьевой воды.  Ввиду отсутствия достаточных сведений об изменении концентраций бария в годовом разрезе (отмечено превышение ПДК бария до 0,47 мг/дм3) и с учетом рекомендаций ВОЗ относительно его содержания в питьевых водах (до 0,7 мг/дм3) необходим дополнительный мониторинг для принятия решения о необходимости и технологии водоподготовки по этому компоненту (д. Хохлево и т. д.)

Вода из артскважин перед подачей в распределительную сеть проходит обеззараживание при отклонениях по бактериологическим показателям. Обеззараживание воды осуществляется методом ультрафиолетового облучения. Для обеззараживания воды предлагается использовать установки ультрафиолетового излучения  - УДВ-10/2, производительностью  10 м3/ч и  мощностью –0,2 КВт. Рекомендована также промывка сетей 1 раз в год.

Водопровод - хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.

Водопроводные сети

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

При разработке раздела водоснабжения проекта возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ  «Комикомпозит».  Продолжительность эксплуатации указанных труб определена  в 50 – 60 лет.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части сел.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Для управления движением воды, защиты трубопроводов от вакуума, разбора воды из наружной сети водоснабжения проектом предусматривается использование водопроводной арматуры:

- запорно-регулирующей (задвижки);

- предохранительной (обратные клапаны, воздушные вантузы);

- водоразборной  (водоразборные колонки).

Наружная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных водопроводных труб. Полиэтиленовые трубы соединяются стыковой сваркой.

До строительства проектируемых водонапорных башен на площадках водозаборов используются действующие водонапорные башни.

В небольших населенных пунктах с усадебной застройкой водоснабжение сохраняется на первую очередь строительства и расчетный срок от шахтных колодцев.

Мероприятия на первую очередь и расчетный срок:

- Реконструкция и строительство артскважин , замена водонапорных башен с высоким процентом износа.

- Строительство  новых  водопроводных сетей, а также реконструкция    и замена ветхих существующих сетей водопровода.

- Тампонаж неиспользуемых артезианских скважин .

- Установка зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

- Обустройство в населенных пунктах общественных колодцев из сборных ж/б колец, (также и в качестве резервных источников водоснабжения).

Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  1,0 тыс. человек количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах, на участках проектируемого водопровода с dУ = 100 мм для поселков Можайское, Непотягово  и Перьево;

- из существующих пожарных водоемов, для районов застройки на расчетный срок с существующим водопроводом с dУ = 100 мм;

- из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с dУ = 100 мм.

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с в жилой зоне;

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100м3 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов.

Для  небольших населенных пунктов возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из из прудов или  рек  с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. В связи с отдаленностью артезианских скважин друг от друга, рассмотрим границы  ЗСО  для одной скважины  большей производительности.

Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м  (гл. 10 СНиП 2.04.02 – 84).

Границы второго и третьего поясов  ЗСО определяется расчетом:

где  Q – производительность артскважины, м3/сут;

Q = 240,0 м3/сут

Т -  продолжительность продвижения микробного загрязнения воды до водозабора  (для II – го  пояса   Т = 400 сут.,   для   III – го  пояса  Т = 9125 сут.);

( = 3,14;

m – коэффициент водоотдачи  (0,1 – 0,2);

m = 0,15

Н – мощность водоносного горизонта  (Н = 40 – 60 м);

Н = 40,0 м

Граница второго пояса ЗСО составит:

Граница третьего пояса ЗСО составит:

Таким образом, для скважин принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения, на основании расчетов приняты три пояса ЗСО:

1 – й пояс радиусом 30,0 м;

2 – й пояс радиусом 72,0 м;

3 – й пояс радиусом 117,0 м.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-   запрещается размещение жилых и общественных зданий;

не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-   регулирования бурения новых скважин;

-   подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Состав сооружений

Таблица Х.1.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. на I очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 63-110мм | п.м | 67 500 | 25 000 |  |
| 2. | Артезианские скважины | соор | 15 | 10 |  |
| 3 | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт | компл. | 15 | 10 |  |
| 4 | Резервуары чистой воды из сборного железобетона объёмом V=300 м3, соор. | соор | 3 | 3 |  |
| 5. | НС-II с насосами: К100-65-200а РП производ.90 м3/час; Н=40м;N=15,0кВт, n=3000об/мин;и К100-65-250РП производ.100м3/час, Н=50,0 м; N= 22,0кВт, n=3000об/мин; сооруж. | соор | 2 | 2 |  |
| 6. | Водопроводные очистные сооружения | соор | 2 | 2 |  |
| 7. | Установка ультрафиолетового излучения УДВ 10/2. Производительность - 10,0 м3/ч. Потребляемая мощность – 0,2 КВт | компл. | 2 | 2 |  |
| 8. | Пожарные гидранты | компл. | 45 | 45 |  |
| 9. | Перекладка (замена) сетей водопровода | пог. м | 5000 | 1250 |  |
| 10. | Башня водонапорная кирпичная со стальным баком V = 50 м3 , H = 24 м | соор | 1 | 1 |  |
| 11. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту 901-5-1/70 | сооруж | 12 | 8 |  |
| 12. | Тампонаж артезианских скважин | соор | 3 | 2 |  |
| 13. | Замена существующих погружных скважинных насосов на новые с меньшим напором, компл. | компл. | 5 | 2 |  |
| 14. | Водонапорная башня с объёмом бака V= 100 м3 и высотой ствола Н= 30 м (по тип. проекту), компл. | сооруж | 1 | - |  |
| 15. | Резервуар чистой воды из сборного железобетона объёмом V=250 м3, соор. | сооруж | 1 | - |  |
| 16. | Насосная станция второго подъёма м насосами КМ80-65-160 РП производительностью 50 м3/час; напором Н=32 м; N=7,5кВт,n=3000об/мин; комп КМ 100-65-200РП, 100 м3/час, Н=50 м в ст., N=22,0 кВт,n=3000об/мин, компл | сооруж | 2 2 | - - |  |
| 17. | Установка зон санитарной охраны водозаборов | компл. | 3 | 3 |  |
| 18. | Башня водонапорная со стальным баком V =15 м3 , H = 12 м соор. | сооруж | 9 | 9 |  |

### 2. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение

В настоящее время системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки существуют в следующих населенных пунктах: пос. Можайское (очистные сооружения биологической очистки ТОО «Племптица- Можайское»), пос. Перьево.     Сооружения  пос. Можайское введены в эксплуатацию в 1975 г. Производственная мощность составляет 1400м3/сут, фактическая гидравлическая нагрузка не превышает 700-800м3/сут. В состав комплекса очистных сооружений входит: компактная установка КУ-700-2шт; здание воздуходувок; биопруд, хлораторная; иловые площадки. После очистки на компактной установке сточные воды поступают в биопруд, откуда после хлорирования через КНС №1 сбрасываются в ручей. Хлорирование производится раствором хлорной извести. Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии.

Система бытовой канализации пос. Непотягово: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС №1 (за школой). В КНС №1 установлен один насос марки КС-80/50, производительностью 8 м3/час с электродвигателем 7,0 кВт. Далее, с КНС №1 по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на головную канализационную насосную станцию – ГКНС, расположенную у котельной (по другую сторону автодороги Вологда - Норобово). На ГКНС поступают также  сточные воды от производственной зоны. С ГКНС смешанные сточные воды перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения биологической очистки ТОО «Племптица- Можайское», расположенные в 2,0 км от п. Непотягово.

Очистные сооружения полной биологической очистки пос. Перьево проектной производительностью 200м3/сут, фактической производительностью 60 м3/сут, год ввода в эксплуатацию которых – 2002, износ составляет 22%. Состав ОСК – приемная камера, аэротенк-отстойник 1-ой ступени, вторичный отстойник, аэротенк-отстойник 2-ой ступени, вторичный отстойник, третичный отстойник, иловая площадка, контактный колодец, хлораторная, газодувная. Место размещения – между животноводческой фермой  ООО «Хохлево» и пилорамой ЧП «Басалаев У.У.» Сброс сточных вод после ОСК осуществляется стальной трубой диаметром 100мм в ручей без названия.

Счетчиков расхода сточных вод на выпусках  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом. Общая протяженность существующих сетей канализации Спасского сельского поселения составляет 19,2 км. Остальные сельские населенные пункты не имеют канализации, значительная часть населения пользуется выгребными ямами и септиками.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в таблице X.1.1. раздела «Водоснабжение».

Проектное решение.

Данным проектом намечаются централизованные неполные раздельные системы канализации для всех перспективных населенных пунктов. Сточные воды отводятся по самотечно-напорным линиям на существующие реконструируемые и проектируемые ОСК, которые обеспечивают требуемую их очистку, после которой в соответствии с “Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами”.

В канализацию предусматривается прием сточных вод от жилых кварталов, а также стоки сельхозпредприятий и бытовые сточные воды животноводческих ферм.

Исходя из среднесуточного водоотведения от населенных пунктов Спасского сельского поселения (табл. Х.1.1.), количество сточных вод, подлежащих полной биологической очистке, составляет:

на I очередь – 1462,0 м3/сутки;

на расчетный срок – 1984,05 м3/сутки.

Производительность очистных сооружений составляет:

Для пос. Можайское (с учетом приема стоков пос. Непотягово) -

на 1 – ю очередь строительства и расчетный срок – 2000 м3/сут.

В составе очистных сооружений предусмотрена  сливная станция для приема стоков от неканализованной зданий.

пос. Перьево –

на 1 – ю очередь строительства и расчетный срок  - реконструкция существующих КОС  производительностью 200 м3/сут , строительство КОС  производит. 200 м3/сут с увеличением производительности до 400м3/сут  с учетом приема стоков д. Дюково.

Для д. Хохлево - на 1 – ю очередь строительства и расчетный срок – 50 м3/сут.

Выпуски очищенных сточных вод предусмотрены: пос. Можайское - в ручей, впадающий в р. Шограш, пос. Перьево - в ручьи без названия, впадающие в реку Нурда, д. Хохлево – в р. Нурда.

После очистки сточных вод достигаются следующие показатели:

БПКполн.= 3 мг/л; взвешенные вещества – 3 мг/л; азот аммонийный – 0,4 мг/л; фосфаты – 0,2 мг/л; ПАВ – 0,5 мг/л; нефтепродукты – 0,05 мг/л. В тех случаях, когда даже после полной биологической очистки сточных вод, в водоемах невозможно обеспечить качество воды, требуемое по нормам санитарной, рыбной и бассейновой охраны, необходимо предусматривать  доочистку сточных вод (методы: сорбционный, известкование, или фильтрование на кварцевых фильтрах.)

Станции биологической очистки сточных вод размещаются за пределами жилой застройки населенных пунктов. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений канализации производительностью до 200 м3/сут до жилых домов составляет 150 метров, производительностью выше 200 м3/сут – 200м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В д. Емельяново проектом предусмотрена реконструкция с заменой насосов  существующей КНС, подающей стоки в сети канализации г. Вологды.

Для небольших населенных пунктов с расходами сточных вод до 15 м3/сут отведение сточных вод предусматривается в накопители. Далее сточные воды вывозятся:

- или на сливную станцию;

- или в места, согласованные с местными органами надзора.

Отведение сточных вод от жилых и административно-бытовых зданий населенных пунктов возможно также на ЛОС (локальные очистные сооружения биологической очистки)  с последующим сбросом очищенных сточных вод  на рельеф после почвенной доочистки. Возможны различные модификации сооружений локальной очистки сточных вод: «Биокомпакт», «Ручеек», «Астра», «Циклон» и другие установки полной биологической очистки в искусственно созданных условиях. Установки должны быть сертифицированными, обеспечивающими  не только высокое качество очистки, но и обеззараживание очищенных сточных вод. При наличии соответствующих грунтовых условий возможно применение сооружений с использованием естественных методов очистки, как наиболее дешевых (септики и песчано-гравийные фильтры или поля подземной фильтрации.)

На период реализации проектных решений отведение сточных вод от жилых зданий неканализованной части села, предусматривается в выгребы или септики. Сточные воды из выгребов вывозятся в места, согласованные с местными органами надзора.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на ОСК должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Трассировка сетей произведена с учетом рельефа местности и места расположения ОСК, возможного максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при наименьших глубинах заложения. При невозможности самотечного отвода сточных вод к установке принимаются КНС с погружными электронасосами производительностью 3-15 м3/ч, напором 11-22,5м при глубине подводящего коллектора 3-5м. Насосы марки MTS 40 E 26.15/15 мощностью N= 1,5 кВт (один – рабочий, второй – резервный).

На территориях промышленных предприятий предусматривается устройство бензомаслоуловителей.

Навозную жижу и стоки от мытья кормушек на животноводческих комплексах необходимо собирать в жижесборники и использовать в качестве удобрения. Стоки от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в наружную сеть фермы предварительно должны проходить очистку в грязеотстойниках с бензомаслоуловителями.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории села или деревни. Условно-чистые дренажные воды от зданий с подвалами сбрасываются закрытой сетью на рельеф за пределами населенных пунктов без очистки. Предусмотрена реконструкция  дренажной системы пос. Можайское.

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 150-300 мм , напорные сети выполняются из чугунных напорных труб по ГОСТ 5525-81 диаметром 65-100 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Состав сооружений канализации

Таблица Х.2.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция КОС производит. 1400 м3/сут с увеличенинм производительности до 2000м3/сут на расчетный срок. Сливная станция мощностью 100м3/сут. | объект | 1 | 1 | пос. Можайское |
| 2. | Сеть канализации из асбестоцементных безнапорных трубопроводов Ø 100÷300 мм ГОСТ 1839-80* | пог. м | 50 000 | 30 000 |  |
| 3. | Сеть канализации из чугунных напорных трубопроводов Ø 100 мм ГОСТ 9583-75* в 2 нитки | пог. м | 9000 | 6500 |  |
| 4. | Канализационная насосная станция | комп-лект | 3 | 2 |  |
| 5. | Реконструкция КОС производит. 200 м3/сут | объект | 1 | 1 | пос. Перьево |
| 6. | Строительство КОС производит. 200 м3/сут с увеличением производительности до 400м3/сут на расчетный срок | объект | 1 | 1 | пос. Перьево |
| 7. | Накопители сточных вод емкостью 15м3/сут | объект | 290 | 40 |  |
| 8. | Замена трубопроводов сети и их перенос | пог. м | 406 | 406 |  |
| 9. | Строительство КНС №2 с насосами «Грундфос Сарлин»,эл.дв. N= 5,5 кВт | объект | 1 | 1 | пос. Непотягово |
| 10. | Реконструкция существ. КНС №1 с заменой на насосы 1СМ 80-50-200РП Nэл. дв = 37 кВт | -,,- | 1 | - | пос. Непотягово |
| 11. | Строительство КОС производит. 50 м3/сут | -,,- | 1 | 1 | д. Хохлево |
| 12. | Замена трубопроводов сети и колодцев дренажной системы | пог. м | 500 | 500 | пос. Можайское |
| 13. | Реконструкция существ. КНС с заменой насосов | объект | 1 | 1 | д. Емельяново |

### Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта на территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района насчитывалось 86 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 3328 человек, постоянно проживающих и 795 дачников.

Теплоснабжение населённых пунктов поселения – децентрализованное.

Общественные и административные здания крупных населенных пунктов поселения, снабжаются теплом централизованно от отдельностоящих котельных.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными источниками теплоты, работающими на природном газе, часть жилищно – коммунального сектора, имеет печное отопление, газифицируемой по мере поступления заявок.

На данный момент теплоснабжение Спасского сельского поселения осуществляется от 3-х газовых котельных расположенных в п.Можайское, Перьево и Непотягово.

Данные по мощности котельных представлены в табличной форме и приведены ниже.

Характеристика существующих котельных

Таблица Х.3.1.

| № п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во | Теплопроиз-водительность. Гкал/час | Топливо | Объём отаплив. помещ. куб.м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная СХПК «Племтица-Можайское» п.Можайское | ТВГ-4 Е1/9 | 4 1 | 4х4,0 1х0,7 (1т/ч) | Природный газ | 15386м2 | 120-70 90-70 |
| 2. | п.Перьево | КВГ-1 | 2 | 1,72 (0,9)рез | Природный газ | 0,82 Гкал/ч | 95-70 |
| 3. | п.Непотягово | Нет данных | - | 16,0 (11,6)рез | Природный газ | 4,4 Гкал/ч | 95-70 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7,0 Гкал/ч |  |

Тепловые сети преимущественно – подземные, в основном в двухтрубном исполнении, в непроходных лотковых каналах. Параметры теплоносителя 90-70оС.  Согласно технических условий объем существующих тепловых сетей требующих перекладки состовляет 40%.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» в составе плана Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение Спасского сельского поселения будет зависеть от его перспективного развития. В целом по поселению: теплоснабжение объектов – децентрализованное.

Централизованные источники теплоснабжения для общественных и административных зданий предусматривается развивать в крупных населенных пунктах поселения.   Основной вид топлива для котельных – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах проектируемой усадебной застройки, газифицируемых населенных пунктов, предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Проектируемые общественные и административные здания подключаются к системам теплоснабжения от существующих котельных.

В п.Непотягово (на 1 очередь) предусматривается проектирование центральной газовой котельной для подключения к существующей централизованной системе теплоснабжения поселка. Существующая и проектируемая нагрузки от вневедомственной производственной котельной отапливающей поселок переключается на проектируемую.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ.

Замена ветхих теплосетей на трубы с оптимизированным диаметром «Изопрофлекс-А» или стальными с ППУ изоляцией по ГОСТ 30732-2001.

Оснащённость общественных зданий и секционных жилых домов и усадебной застройки отоплением и горячим водоснабжением на 1-ю очередь и расчетный срок, представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Оснащённость потребителей Спасского сп Вологодского района отоплением и ГВС |
| --- |
| Таблица X.3.2. |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Горячее водоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей ГВС (2400 Мкал/год×чел) | 60% | 65% |
| б). | При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения (970 Мкал/годчел) | 20% | 20% |
| в). | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного ГВС и ВПГ (1430 Мкал/год×чел) | 20% | 15% |
| 2. | Отопление потребителей: |  |  |
| а). | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 60% | 65% |
| б). | С централизованным отоплением | 20% | 20% |
| в). | С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива (дрова, пелеты, уг) | 20% | 15% |

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=154 ккал/ч (178Вт) для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабже-ние на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки Спасского сп Вологодского района. |
| --- |
| Таблица X.3.3. |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1. | Численность населения: |
| а). | Всего по Спасскому сп |  | чел. |  |  | 3700 |  |  | 4000 |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. Сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 740 |  |  | 800 |
| в). | в т.ч., прожив-их в домах, без цетрализованного отопления и ГВС |  | чел. |  |  | 2960 |  |  | 3200 |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |
| а). | Всего по Спасскому сп |  | м2 |  |  | 103600 |  |  | 120000 |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 88100 |  |  | 88100 |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 15500 |  |  | 31900 |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 8182,4 |  |  | 9289,4 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (9516,1) |  |  | (10803,6) |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 1227,4 |  |  | 1393,4 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (1427,5) |  |  | (1620,5) |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 946,6 |  |  | 1096,3 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (1100,9) |  |  | (1275,0) |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 10356,4 |  |  | 11779,1 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (12044,5) |  |  | (12880,9) |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 14546,4 |  |  | 16514,4 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (16917,5) |  |  | (19206,2) |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 1584,2 |  |  | 2004,5 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (1842,4) |  |  | (2331,2) |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 16130,6 |  |  | 18518,9 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (18759,9) |  |  | (21537,5) |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 26487 |  |  | 30298 |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (30804,4) |  |  | (34418,4) |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жылых зданий Спасскому сп на расчетный срок составит: – 34,42 МВт (30,3 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 12,88 МВт (11,78 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 18,52 МВт (21,54 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по Спасскому сп. |

Котельные установки.

Централизованным теплоснабжением в Спасском сельском поселении обеспечивается секционная жилая и общественная застройка, а также промышленные и административные здания. Существующая жилая застройка обеспечивается теплом по существующей схеме теплоснабжения. В газифицируемых населенных пунктах жилая застройка по мере поступления заявок, переводится на теплоснабжение от индивидуальных автономных  газовых источников тепла.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

В перспективных микрорайонах централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и социальные здания, оборудованные внутренними системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Источниками централизованного теплоснабжения в этих районах предусматриваются проектируемые котельные. Тип и характеристика оборудования котельных определяются при рабочем проектировании на основании фактических тепловых нагрузок подключаемых зданий.

Строительство котельных установок следует принимать по действующим типовым проектам. В комплект оборудования котельных должны быть включены: насосные агрегаты сетевой и подпиточной воды, дутьевые вентиляторы, оборудование химводоподготовки, дымососы, газовое оборудование и приборы автоматики.

Работа котельных газифицируемых населенных пунктов  предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Сводные данные по мощности котельных на 1-ю очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица X.3.4.

| №№ п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во | Тепло-произ-водительность. Гкал/час | Топливо | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельная СХПК «Племтица-Можайское» п.Можайское | ТВГ-4 Е1/9 | 4 1 | 4х4,0 1х0,7 (1т/ч) | Природный газ | 120-70 90-70 |
| 2. | п.Перьево | КВГ-1 | 2 | 1,72 | Природный газ | Сущ. 95-70 |
| 3. | Вневедомственная п.Непотягово | - | 16,0 (11,6)рез | Отключение сущ.нагр.пос 4,4Гкал/ч | Природный газ | Сущ. 95-70 |
| 4. | Проектируемая ведомственная котельная п.Непотягово | Энтророс ТТ50 | 4 | 4х1,6(МВт) Qприс=4,4 Гкал/ч | Природный газ | 95-70 |

Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы тепловые сети. Прокладка теплосетей принята подземной, двухтрубной оптимизированным диаметром трубой Изопрофлекс-А, прокладка новых тепловых сетей предусматривается бесканальной, а для перекладываемых канальных существующих тепловых сетей, в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сетей теплоснабжения –тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются из сшитого полиэтилена марки Изопрофлекс-А, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием или стальными с ППУ изоляцией по ГОСТ 30732-2001. Тип применяемых трубопроводов и способы их прокладки определяются при рабочем проектировании.

Проектом предусмотрена замена 40% существующих тепловых сетей, на чертеже сети теплоснабжения не нанесены. Диаметры и трассы прокладки существующих и проектируемых сетей теплоснабжения наносятся при рабочем проектировании соответствующих проектов планировки населенных пунктов.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица X.3.5. |
| № п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Приме-чание |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прокладка тепловых сетей Изопрофлекс-А | км | 40% | 40% | В двухтр. исполнении |
| 2 | Строительство котельных | соор. | 1 | 1 |  |
| 3 | Реконструкция существ. котельных | соор. | - | - |  |

### Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» Спасского сельского поселения Вологодского района природный газ на территорию поселения подведен.

По территории поселения проходят несколько ниток газопроводов высокого давления 1 и 2 категорий и расположены несколько ГРС: «Можайское» и «Родионцево».

Централизованная система газоснабжения природным газом предусмотрена для следующих населенных пунктов поселения: Емельяново, Непотягово, Можайское и Перьево.  Газоснабжение существующего жилого фонда не газифицированных населенных пунктов осуществляется привозным сжиженным газом.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов п.МОЖАЙСКОЕ и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел “Газоснабжение” выполнен на основании технического задания на разработку раздела «Газоснабжение» в составе генерального плана Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации Вологодского района, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения газифицируемых населенных пунктов Спасского СП предусматривается природный газ магистрального газопровода высокого давления I-категории: от ГРС – «Можайское». Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3.

Схема газоснабжения прията – тупиковая. В схеме газоснабжения предусматривается возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ.

На первую очередь и расчетный срок строительства:

На первую очередь проектом предусматривается строительство газопроводов Г3-II до населенных пунктов Хохлево, Дюково, Запрудка, Сысоево, Коровайцево, Дмитриевская, Токарево и Богородская. В п.Непотягово предусматривается газифицировать проектируемую котельную для централизованного теплоснабжения поселка.

На расчетный срок  предусматривается строительство газопроводов Г3-II до ГРП населенных пунктов Спасское и Пыхмарево.

В газифицируемых населенных пунктах предусматривается снабжать природным газом низкого давления - Г1: проектируемые и существующие жилые дома капитальной и усадебной застройки, коммунально-бытовые здания, газом высокого давления - Г3: котельные, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Природный газ намечается использовать на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления и технологические цели промпредприятий.

В прочих негазифицируемых населенных пунктах предусматривается сохранить существующую схему газоснабжения от привозных баллонов.

Оснащённость видами газоснабжения потребителей  Спасского сельского поселения Вологодского района на 1-ю очередь и расчетный срок, представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Оснащённость потребителей Спасского сельского поселения Вологодского района по видами газоснабжения |
| --- |
| Таблица X.4.1 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Газоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | Газоснабжение природным газом | 80% | 85% |
| б). | Газоснабжение СУГ | 20% | 15% |

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме от  существующего АГРС Можайское до ГГРП:

I-ступень – газопроводы высокого давления - Г3 I-й категории с Pгазаот 0,6–1,2 МПа; от ГГРП до ГРП:

II ступень – газопроводы высокого давления - Г3 II-й категории с Pгазаот 0,3–0,6 МПа; от ГРП до потребителей:

III ступень – газопроводы низкого давления IV-й категории с Pгаза до 5кПа.

Для снабжения жилой застройки природным газом низкого давления, проектом предусматривается устройство газорегуляторных пунктов блочного и шкафного типов.

На схеме газоснабжения газопроводы низкого давления не нанесены, диаметры и трассы прокладки газопроводов определяются при рабочем проектировании проектов планировки соответствующих населенных пунктов.

Для обеспечения крупных проектируемых котельных топливом – природный газ, к ним подводятся газопроводы ВД. Для снижения давления газа до 0,3 МПа и менее, в соответствии с паспортными характеристиками котлов, в зданиях котельных предусматривается устройство редукционных установок – ГРУ.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения Спасского СП составит:

на 1 очередь – 5500 человек, в том числе дачники 1800 человек;

на расчетный срок – 6400 человек, в том числе дачники 2400 человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

на 1 очередь – 28 м2/чел;

на расчетный срок – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности СУГ (на 1 очередь и Р.С.).

Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле:

где, qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека; m – количество жителей пользующихся газом, чел.

Показатели потребления газа – qo в м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 8000ккал/м3 приняты по п.3.12 СП42-101-2003 в размере:

180 м3/год(чел при отсутствии всяких видов ГВС.

220 м3/год(чел для сельской местности и отсутствии всяких видов ГВС.

Результаты расчёта годового потребления СУГ в целом по Спасскому СП, представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Газоснабжение СУГ потребителями Спасского СП. |
| --- |
| Таблица X.4.3. |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребит-ей, чел. | Годовой, тыс.м3/год | Годовой расход теплоты Гкал/год |
| 1. | Всего по Спасскому СП |  | 2690,0 |  |  | 377,3 |  |  | 3018,4 |
|  |  |  | (3000,0) |  |  | (396,0) |  |  | (3168,0) |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). Число жителей расчитано с учетом данных таблицы по оснащенности жителей видами газоснабжения и числа дачников. Значения годовых расходов теплоты расчитаны при Qн=8000ккал/м3 |

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Годовая потребность в природном газе определена по формуле:

Qгод = Qгод.нас. + Qгод.кот.  (1),

где, Qгод.нас  - годовое потребление газа населением, тыс. куб. м

Qгод.кот. – годовой расход газа по котельным, тыс. куб. м

Qгод.нас = qо х   m (2),

где, qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год·чел (qo =125 м3/год);

m – количество жителей пользующихся газом, чел.

Qгод.кот. = Qгод. от + Qгод.в.. + Qгод.г.в. (3),

где, Qгод. от – годовой раход газа на отопление зданий, тыс. куб. м;

Qгод.в.  - годовой расход газа на вентиляцию помещений, тыс.куб.м;

Qгод.г.в - годовой расход газа на горячее водоснабжение, тыс.куб.м

Годовые расходы газа расчитаны согласно методики, приведенной в “Методических указаниях по определению расходов топлива отопительными котельными  комунальных теплоэнергетических предприятий" [1].

Qгод. от. = Qо х (tвн. – tср.о) /(tвн. – tр.о) х nо x zо х 10-6 (2.2)[1].

Qгод. в. = Qв х (tвн. – tср.о) /(tвн. – tр.в) х nо x zв х 10-6 (2.5)[1].

Qгод. г.в. = Qг.в. х [ nо + b(350- nо) ]x zг.в. х 10-6 (2.7)[1].

Часовые расходы газа определены по формуле:

qчас. = Kч.мах x Qгод  (1) CП 42-101-2003,

где, Kч.мах  - коэффициент часового максимума;

Qгод   - годовой расход газа, м3/год.

qчас. = Kч.мах1 x Qгод нас. +  Kч.мах2 x Qгод кот. ,где

Kч.мах1 - коэффициент часового максимума при расходе газа на нужды населения;

Kч.мах2 - коэффициент часового максимума при расходе газа на нужды котельных;

Qгод нас – годовой расход газа на нужды населения, м3/год;

Qгод кот – годовой расход газа на нужды котельной, м3/год.

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1 очередь строительства и расчетный срок принят согласно таблицы Х.4.2.

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (–32)0С.;

средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8 гр.С – (–4,1) гр.С.;

число часов работы систем отопления, ГВС–24ч/сут, вентиляции–16 ч/сут;

укрупненный показатель потребления теплоты для населения с учетом наличия газовых плит и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей принят – 2400 Мкал/год(чел, при наличии газовых плит и централизованном горячем водоснабжении – 970 Мкал/год(чел, при наличии газовых плит и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей – 1430 Мкал/год(чел;

усредненный КПД централизованных систем теплоснабжения (центральная котельная + тепловая сеть) принят – 0,85, для индивидуальных котельных частного сектора – 0,9;

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа в целом по Спасскому сельскому поселению на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями Спасского СП. |
| --- |
| Таблица X.4.4. |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 710,4 |  |  | 2050 |  |  | 346,5 |
|  |  |  | (984,3) |  |  | 2050 |  |  | (480,1) |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 3454,6 |  |  | 2570 |  |  | 1344,2 |
|  |  |  | (4296,6) |  |  |  |  |  | (1671,8) |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 35,5 |  |  | 2050 |  |  | 17,3 |
|  |  |  | (49,2) |  |  | 2050 |  |  | (24,0) |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные |  | 5348,6 |  |  | 2570 |  |  | 1890,8 |
|  |  |  | (5886,3) |  |  |  |  |  | (2100,0) |
|  | Центральные котельные |  | 3914,1 |  |  | 2570 |  |  | 1523,0 |
|  |  |  | (4451,8) |  |  |  |  |  | (1732,2) |
|  | Прочие промышленные и сельскохозяйственные потребители |  | 1434,5 |  |  | 3900 |  |  | 367,8 |
|  |  |  | (1434,5) |  |  |  |  |  | (367,8) |
| 5. | ВСЕГО: |  | 9549,2 |  |  | - |  |  | 3598,9 |
|  |  |  | (11216,4) |  |  |  |  |  | (4276,0) |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |

Результаты расчётов максимально-часовых расходов газа по отдельным газифицируемым населенным пунктам Спасского СП на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Максимально-часовые расходы природного газа по отдельным газифицируемым населенным пунктам Спасского СП на 1-ю очередь и расчетный срок. |
| --- |
| Таблица X.4.5. |
| №п/п | Наимено-вание населённых пунктов | Кол-во жит. пост./дачн* | максимально-часовые, м3 /ч |
|  |  |  | На пище-пригот.и ГВС | На отопл. | На коммун. нужды | На котель-ные | На пром предприя-тия | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | д. Хохлево | 60/70* 60/100* | 16,7 ( 18,3 ) | 71,5 ( 84,1 ) | 0,8 ( 0,9 ) | 21,7** ( 25,1 ) | 17,9 ( 17,9 ) | 128,6 (146,3) |
| 2. | д.Дюково | 16/35* 20/50 | 8,5 ( 11,7 ) | 34,7 ( 51,0 ) | 0,4 ( 0,6 ) | - ( - ) | - ( - ) | 43,6 ( 63,2 ) |
| 3. | д.Запрудка | 25/35* 30/50* | 10,0 ( 13,3 ) | 41,4 ( 58,9) | 0,5 ( 0,7 ) | 11,1** ( 15,5 ) | - ( - ) | 63,0 ( 88,5 ) |
| 4. | д.Сысоево | 0/36* 0/46* | 6,0 ( 7,7 ) | 25,7 ( 34,7 ) | 0,3 ( 0,4 ) | 6,9** ( 9,1 ) | - ( - ) | 38,8 ( 51,9 ) |
| 5. | д.Коровайцево | 7/40* 7/60* | 7,8 ( 11,2 ) | 32,7 ( 49,5 ) | 0,4 ( 0,6 ) | 9,9** ( 14,8 ) | - ( - ) | 50,8 ( 76,0 ) |
| 6. | д.Дмитриевское | 5/35* 5/50* | 6,7 ( 9,2 ) | 27,0 ( 39,9 ) | 0,3 ( 0,5 ) | - ( - ) | - ( - ) | 34,0 ( 49,5 ) |
| 7. | д.Токарево | 95* 125* | 15,8 ( 20,8 ) | 68,2 ( 94,7 ) | 0,8 ( 1,0 ) | 20,7** ( 28,3 ) | - ( - ) | 105,5 (144,9) |
| 8. | д.Богородское | 3/30* 3/30* | 5,5 ( 5,5 ) | 23,6 ( 23,6 ) | 0,3 ( 0,3 ) | 7,1** ( 7,1 ) | - ( - ) | 36,5 ( 36,5 ) |
| 9. | д.Спасское | 14/20* 14/20* | 5,7 ( 5,7 ) | 24,0 ( 24,0 ) | 0,3 ( 0,3 ) | 16,0** ( 16,0 ) | 8,7 ( 8,7 ) | 46,0 ( 46,0 ) |
| 10. | д.Пыхмарево | -- -- | 11,7 ( 14,2 ) | 51,8 ( 66,3 ) | 0,6 ( 0,7 ) | 15,7** ( 19,8 ) | - ( - ) | 79,7 (100,9) |
| 11. | д.Юрово | 3/30* 3/30* | 5,5 ( 5,5 ) | 23,6 ( 23,6 ) | 0,3 ( 0,3 ) | - ( - ) | - ( - ) | 29,4 ( 29,4 ) |

Примечание: ** - в том числе для встроенных котельных общественно-коммунальной застройки

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки, мелким промпредприятиям и индивидуальным котельным общественных зданий подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ГРПШ).

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле. Для стальных газопроводов следует выполнить соответствующую защиту.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица Х.4.6.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |

| 1. | Газопроводы высокого давления Рг < 0,6 МПа | пог. м | 27,2 | 25,5 | Полиэтил. трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект | 16 | 14 | ГРП/ШРП |
| 3. | Газификация центральных котельных (ГРУ) | объект | 1 | 1 | ГРУ |
| 5. | Головной газорегуляторный пункт (ГГРП) | объект | 3 | 3 | ГГРП |

### Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области осуществляется от 62 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-10кв ПС 35/10 кВ – «Можайское», от РУ-10кв ПС-110/35/10 кВ – «Луговая», от РУ-10кв ПС-35/10 кВ – «Вологда», от РУ-10кв ПС-35/10 кВ – «Вологда».

Проектное решение.

Электроснабжение Спасского сельского поселения предусматривается выполнить согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. программа - задание на разработку градостроительной документации утверждённая  главой администрации Спасского сельского поселения;

2. согласованная концепция территориального развития Спасского сельского поселения;

3. технические условия для разработки раздела электроснабжения Спасского сельского поселения в составе генерального плана;

4. технические условия для разработки раздела телефонизации Спасского сельского поселения в составе генерального плана.

Генеральным планом Спасского сельского поселения предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение семнадцати новых трансформаторных подстанций ТП 10/0.4 кВ и реконструкция пятнадцати существующих ТП 10/0,4 кВ. 2 категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов поселения осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение Спасского сельского поселения будет осуществляться от 62 существующих ТП-10/0,4кВ и 17 проектируемых ТП 10/0,4кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице XI.5.2. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых, общественных и коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов.      Трансформаторные подстанции 10/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4 кВ для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Характеристики новых ВЛ-10кв и ТП-10/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов, где невозможно закольцовывание фидеров.

2. Реконструкция линий 0.4 кВ, 10 кВ, где это необходимо.

3. Расширение просек ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-110, ВЛ-220, ВЛ-500 кВ.

4. Реконструкция ПС «Можайское» и ПС «Минькино» 35/10 кВ на расчётный срок.

5. Замена сетей уличного освещения со светильниками.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Таблица X.5.1.

| № п/п | Наименование | Существ. | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчет. срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 2892,6 | 7712,6 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 4020,0 | 10240,0 |

Таблица X.5.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф.мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п. Можайское |
|  | КТПП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 78 | 78 | 78 | 78 | 273,0 | 273,0 | 1 | 1 | 273,0 | 273,0 | 0,96 | 284,3 | 284,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,3 | 313,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,2 | 321,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТПП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 100 |  | 100 |  | 350,0 |  | 1 |  | 350,0 | 0,96 |  | 364,6 |
| 2. | Магазин смешанной торговли | 271-15-30.89 |  | 1 |  | 1 |  | 10,0 |  | 0.8 |  | 8,0 | 0,92 |  | 8,7 |
| 3. | Кафе на 30 мест | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 50,0 |  | 0.8 |  | 40,0 | 0,92 |  | 43,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,7 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 |
| п. Перьево |
|  | КТПП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 78 | 78 | 78 | 78 | 273,0 | 273,0 | 1 | 1 | 273,0 | 273,0 | 0,96 | 284,3 | 284,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,3 | 313,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,2 | 321,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТПП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 50 |  | 50 |  | 180,0 |  | 1 |  | 180,0 | 0,96 |  | 187,5 |
| 2. | Магазин смешанной торговли | 271-15-30.89 |  | 1 |  | 1 |  | 10,0 |  | 0.8 |  | 8,0 | 0,92 |  | 8,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
|  | КТПП III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 40 |  | 40 |  | 140,0 |  | 1 |  | 140,0 | 0,96 |  | 145,8 |
| 2. | Детский сад | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 40,0 |  | 0.8 |  | 32,0 | 0,92 |  | 34,8 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,5 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,8 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
| д. Дюкино |
|  | КТП Дюкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 49 | 49 | 49 | 49 | 171,5 | 171,5 | 1 | 1 | 171,5 | 171,5 | 0,96 | 178,6 | 178,6 |
| 2. | Магазин смешанных товаров | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,96 | 10,4 | 10,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,9 | 231,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,6 | 243,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 82 |  | 82 |  | 287,0 |  | 1 |  | 287,0 | 0,96 |  | 298,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,0 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| п. Непотягово |
|  | ТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазин | 271-15-30.89 |  | 1 |  | 1 |  | 8,06 |  | 0,8 |  | 6,88 | 0,9 |  | 7,16 |
| 2. | Магазин “Овощи-Фрукты” | 274-13-105.84 |  | 1 |  | 1 |  | 37,3 |  | 0,8 |  | 29,84 | 0,9 |  | 33,1 |
| 3. | КБО | 284-I-212 |  | 1 |  |  |  | 12,0 |  | 0,7 |  | 8,4 | 0,97 |  | 8,7 |
| 4. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 86 |  | 86 |  | 176,3 |  | 0,5 |  | 88,2 | 0,96 |  | 91,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  | 0,5 |  | 3,75 | 0,85 |  | 4,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,26 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
|  | ТП №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад на 95 мест с начальной школой на 130 мест | 213-2-161 |  | 1 |  |  |  | 62,0 |  | 0,8 |  | 36,0 | 0,95 |  | 37,9 |
| 2. | Секционная жилая застройка | Инд.проект |  | 47 |  | 47 |  | 53,0 |  | 0,5 |  | 26,5 | 0,96 |  | 27,6 |
| 3. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 87 | 129 | 87 | 129 | 178,35 | 258,0 | 0,5 | 0,5 | 89,2 | 129,0 | 0,96 | 93,0 | 134,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 3,75 | 3,75 | 0,85 | 4,4 | 4,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,4 | 204,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,3 | 214,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х400 |
|  | ТП Непотягово 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки ТП Непотягово 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 16,0 |
| 2. | Существующие нагрузки ТП Непотягово 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 9 | 13 | 9 | 13 | 48,6 | 59,8 | 0,5 | 0,5 | 24,3 | 29,9 | 0,96 | 25,3 | 31,2 |
| 4. | КНС-3 |  | 1 | 1 |  |  | 5,5 | 5,5 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,8 | 6,9 | 6,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 3,75 | 3,75 | 0,85 | 4,4 | 4,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,6 | 71,5 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 | 75,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х100 | 1х100 |
|  | ТП N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придорожный сервис |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 0,8 |  | 48,0 | 0,9 |  | 53,3 |
| 2. | КНС-2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 | 0,8 | 25,0 | 25,0 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,5 |  | 1,5 | 0,85 |  | 1,76 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 90,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,3 | 92,0 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |
|  | ТП N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФОК | 294-8-12.85 |  | 1 |  |  |  | 141,0 |  | 0,8 |  | 112,8 | 0,9 |  | 125,3 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 10 |  | 10 |  | 52,0 | 0,5 | 0,5 |  | 26,0 | 0,96 |  | 27,1 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  | 0,5 |  | 3,75 | 0,85 |  | 4,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
|  | ТП Сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки ТП Сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |
| 2. | Церковь | Инд.проект | 1 | 1 |  |  | 6,0 | 6,0 | 0,8 | 0,8 | 5,4 | 5,4 | 0,95 | 5,7 | 5,7 |
| 3. | Офисно-административное здание | 261-20-72 |  | 1 |  |  |  | 17,0 |  | 0,8 |  | 13,6 | 0,9 |  | 15,1 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 3,75 | 3,75 | 0,85 | 4,4 | 4,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,1 | 175,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 184,0 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |
|  | ТП N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промышленная зона на перспективу развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
| д. Кудрино |
|  | КТП Кудрино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 49 |  | 49 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
| 2. | Магазин смешанных товаров | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 10,0 |  | 1 |  | 10,0 | 0,96 |  | 10,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| д. Голубково |
|  | КТП Голубково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 49 |  | 49 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| д. Шелыгино |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 50 |  | 50 |  | 175,0 |  | 1 |  | 175,0 | 0,96 |  | 182,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
|  | КТП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 50 |  | 50 |  | 175,0 |  | 1 |  | 175,0 | 0,96 |  | 182,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
| д. Болтино |
|  | КТП Болтино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 49 |  | 49 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| д. Марюхино |
|  | КТП Марюхино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 55 |  | 55 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| д. Хохлеево |
|  | КТП Хохлеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 119 | 119 | 119 | 119 | 416.5 | 416,5 | 1 | 1 | 416.5 | 416,5 | 0,96 | 433,8 | 433,8 |
| 3. | Детский сад на 50 мест | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,0 | 40,0 | 0,8 | 0,8 | 32,0 | 32,0 | 0,92 | 34,8 | 34,8 |
| 4. | Магазин | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 0,92 | 8,7 | 8,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,2 | 580,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,3 | 609,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 86 |  | 86 |  | 301,0 |  | 1 |  | 301,0 | 0,96 |  | 313,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,5 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| д. Сысоево |
|  | КТП Сысоево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 16 | 16 | 16 | 16 | 56,0 | 56,0 | 1 | 1 | 56,0 | 56,0 | 0,96 | 58,3 | 58,3 |
| 3. | Магазин | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 0,96 | 8,3 | 8,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 97,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,5 | 109,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |
| д. Жилино |
|  | КТП Жилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 80 |  | 80 |  | 280,0 |  | 1 |  | 280,0 | 0,96 |  | 291,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| д. Токарево |
|  | КТП «Токарево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 70 |  | 70 |  | 245,0 |  | 1 |  | 245,0 | 0,96 |  | 255,2 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
| д. Леушкино |
|  | КТП Леушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 49 |  | 49 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
| д. Пыхмарёво |
|  | КТП Пыхмарёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 49 |  | 49 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
| д. Запрудка |
|  | КТП Запрудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 127 | 127 | 127 | 127 | 444,5 | 444,5 | 1 | 1 | 444,5 | 444,5 | 0,96 | 463,1 | 463,1 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,9 | 505,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,2 | 531,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
| д. Ильинское |
|  | КТП Ильинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 45 |  | 45 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
|  | КТП Ильинское-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 50 |  | 50 |  | 171,5 |  | 1 |  | 171,5 | 0,96 |  | 178,6 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
| д. Ивановское |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 23 | 23 | 23 | 23 | 80.5 | 80.5 | 1 | 1 | 80.5 | 80.5 | 0,96 | 83.9 | 83.9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.8 | 86.8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.2 | 91.2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |
| д. Дмитриевская |
|  | КТП Дмитриевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 19 | 19 | 19 | 19 | 66,5 | 66,5 | 1 | 1 | 66,5 | 66,5 | 0,96 | 69,3 | 69,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 97,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,1 | 102,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |

Загрузка трансформаторов 70%

### Телефонизация. Телевидение.

В Спасском сельском поселении Вологодского муниципального района телефонизация осуществляется от трёх АТС: АТС «Можайское» Si-2000 на 256 номера, резерв 64 номера, АТС «Непотягово» Si-2000 на 256 номеров, резерв 64 номера, АТС «Перьево» Si-2000 на 256 номеров, резерв 64 номера.

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ (В)  и  АТИГ.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями  ТППэп3 , соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220 В.

Выполнить реконструкцию АТС «Непотягово» на расчётный срок.

Телевидение.

В настоящее время на всей территории муниципального образования Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района возможен прием 5 программ эфирного телевизионного вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселении должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развития систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения.

## XII. Генеральный план посёлка Можайское.

Посёлок Можайское с прилегающей деревней Котельниково (в дальнейшем посёлок Можайское) расположен в Спасском сельском поселении Вологодского района Вологодской области и является одним из крупных населённых пунктов сельского поселения.

Расположен посёлок Можайское на левом берегу реки Шограш.

Связь посёлка с районным центром п. Непотягово и областным центром г. Вологда осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Вологда – Норобово.

Через посёлок Можайское осуществляется связь с деревнями Жилино и Тропино по автодороге местного (внутрирайонного) значения Можайское – Жилино – Тропино, с д. Чебаково  по дороге местного (внутрирайонного) значения Можайское – Чебаково.

### 1. Земли в границе населенного пункта и их использование.

Современная граница посёлка Можайское охватывает территорию 77,0 га, площадь деревни Котельниково – 11,1 га (по обмеру чертежа с нанесенной существующей чертой).

Граница посёлка охватывает различные виды жилой и общественной застройки, территории промышленных и коммунально-складских предприятий, озелененные территории.

Согласно проекту, к концу расчетного срока, посёлок Можайское с прилегающей деревней Котельниково должно представлять единое планировочное образование, включающее селитебные территории, производственные и ландшафтно-рекреационные зоны. Проектом предусмотрено включение д. Котельниково в п. Можайское.

Существующая планировочная структура сохраняется и получает основное развитие в северном направлении.

Зонирование территорий посёлка определено с учетом их преимущественного использования и предусматривает выделение следующих основных зон: жилой, общественно-деловой, производственной, транспортной и ландшафтно-рекреационной.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей и представлено в таблице XIII.1.1.

Таблица XIII.1.1.

| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ.по-ложение | I очередь | Р.С. |
| А. Селитебная территория |
| 1. | Жилые кварталы | 26,10 | 44,60 | 91,40 |
| 2. | Территории общественной застройки | 1,70 | 2,65 | 3,70 |
| 3. | Зеленые насаждения общего пользования | 3,60 | 3,60 | 14,10 |
| 4. | Луг, кусты, лес | 3,30 | 3,30 | - |
| 5. | Улично-дорожная сеть | 26,96 | 29,30 | 33,40 |
| 6. | Особо охраняемая природная территория | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
|  | Итого: | 64,46 | 86,25 | 145,40 |
| Б. Производственные территории |
| 1. | Территории промышленных предприятий | - | - | - |
| 2 | Коммунально-складские зоны | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 3. | Дороги, проезды | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Итого: | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| В. Территории инженерно-транспортной инфраструктуры | 28,16 | 28,16 | 28,16 |
| Озеленение 1 пояса охраны водозабора | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Охранная зона линии электропередач | 6,40* | 6,40* | 6,40* |
| Г. Территории специального назначения | 107,70* | 107,70* | 107,70* |
| Д. Территории сельхозназначения | 91,47 | 84,38 | 13,90 |
| Е. Прочие территории | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  | Площадь посёлка Можайское, ВСЕГО (в проектируемой черте): | 77,0 | 168,7 | 168,7 |
|  | Площадь деревни Котельниково | 11,1 | - | - |
|  | Санитарно-защитные зоны | 101,3* | 101,3* | 101,3* |
|  | Озеленение санитарно-защитных зон | - | - | - |
|  | Жилые территории в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий и коммунально-складской зоны | 26,10 | 7,70 | 7,70 |

Под всеми видами застройки в существующей границе занято порядка 90% территории посёлка Можайское.

Согласно акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского района, утвержденного Главой Спасского сельского поселения  26 мая 2009 года, граница посёлка Можайское увеличена в два раза за счет включения в границу земель сельскохозяйственного назначения, территории деревни Котельниково, а так же включения построенных жилых домов.

### 2. Архитектурно-планировочная характеристика.

Посёлок Можайское делится на две части одной планировочной осью, идущей с севера на юг – автодорогой регионального (межмуниципального) значения Вологда-Норобово.

Существующая планировочная структура посёлка регулярная и компактная, четкая планировочная структура прослеживается на всей территории посёлка.

С севера в южном направлении проходит 2 воздушные линии электропередач 10 кВ.

Общественно-деловая зона представлена отдельными зданиями, сосредоточена в западной части посёлка. Территория общественной застройки соответствует нормативам по площади.

Благоустроенные зеленые насаждения общего пользования представлены парком около здания Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, ОСП дома-музея А.Ф. Можайского,  стадионом и памятником природы «Старый парк» в с. Котельково.

### 3. Функциональное зонирование.

Задачей генерального плана является устойчивое развитие населенного пунтка, создание среды, безопасной и комфортной для проживания.

Для решения этой задачи, проектом предусматривается создание планировочных районов с четким функциональным зонированием с подразделением территории на селитебную, производственную, транспортную и ландшафтно-рекреационную.

Селитебная и производственная зоны относятся к застроенным и подлежащим застройке, а ландшафтно-рекреационная – к незастроенной и не подлежащей застройке.

При этом при проработке общих направлений территориального развития посёлка учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую природу;

- рациональное использование территориальных ресурсов;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

- недопущение дальнейшего разрушения естественной экологической среды и её необратимых изменений.

Территория посёлка в пределах его проектируемой черты достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития на расчетный срок.

Селитебная зона занимает 78,4 % земель в проектируемой черте посёлка и включает в себя жилые территории, участки предприятий обслуживания, административных и других общественных зданий, уличную сеть, территории зеленых насаждений и других мест общего пользования. Существующие районы посёлка сохраняются. Дополнительно формируется район в северной части поселка.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке зонированием, планировочной инфраструктурой посёлка в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены в прямой зависимости от экономических прогнозов и как вытекающее их них – перспективной численности населения села на различных этапах его развития по годам.

Новое жилищное строительство по проекту генерального плана развивается в северном направлении, что обусловлено инженерно-строительными условиями степени пригодности для строительства территорий. Запроектировано размещение и развитие общественного центра со строительством общественных объектов (3-х магазинов, торговой площади до 100 м2, кафе на 15 мест и детского сада на 50 мест) и усадебной застройки. Планировочная структура новых микрорайонов  является логическим продолжением существующей, сохранен масштаб кварталов, направления улиц.

Проектом генерального плана предлагается решение следующих задач на расчетный срок:

– упорядочение структуры посёлка с расширением жилых улиц до 18-20 метров, основных до 25 метров;

– реконструкция, расширение и строительство объектов общественного обслуживания;

– вынос жилья из санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских зон;

– формирование системы зеленых насаждений общего пользования;

– реконструкция и упорядоченность коммунально-складской зоны.

По проекту генерального плана главные планировочные оси:

- с севера на юг автодорога регионального или межмуниципального значения Вологда – Норобово;

- в южной части посёлка существующая улица с востока на запад с выходом на автодорогу регионального значения Вологда – Норобово;

– в в связи с новым планировочным районом в северной части посёлка с запада на восток – улица с бульваром с выходом на автодорогу регионального или межмуниципального значения Вологда-Норобово;

### 4. Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки.

Для удовлетворения потребности населения села Можайское в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.д.).

Проектом предлагается создание общественного центра, включающего все требуемые по нормативной документации и по «Акту обследования территории и выбора участков развития Спасскоего сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области» от 26 мая 2009 года общественные здания  и сооружения.

Общественный центр сформирован следующими общественными зданиями: зданием детского сада, музеем, зданием ФОКа, торговым центром, медпунктом, гостиницей и магазинами.

Проектом предлагается размещение  учреждений обслуживания:

- на территории жилых кварталов;

- на обособленных участках.

Расчет потребности населения в учреждениях обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектируемые общественные здания и сооружения отражены в таблице XII.4.1.

Таблица XII.4.1.

| № п/п | Объект | Существ. Положе-ние (фактич.) | Необходимо на I оч. | Необходимо на Р.С. | Принято по ГП | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ «Можайский детский сад общеразвива-ющего вида» | 75 мест (фактически – 63 чел.) | 125 мест | 125 мест | проект. детский сад на 50 мест | проект. |
| 2. | Можайский медпункт | 43 чел. в день | 43 чел. в день | 43 чел. в день | 43 чел. в день |  |
| 3. | Здравпункт СХПК «Племптица-Можайское» | 53 чел. в день | 53 чел. в день | 53 чел. в день | 53 чел. в день |  |
| 4. | Физкультурно-оздоровитель-ный корпус (ФОК) | 2 зала: S=527,1м2; S=123,1м2; | 2 зала: S=527,1м2; S=123,1м2; | проект. спортзал S=150 м2 | проект. спортзал S=150 м2 | проект. |
| 5. | МУК»Непотя-говский дом культуры» (филиал Можайский дом культуры) | 200 мест | 200 мест | 200 мест | 200 мест |  |
| 6. | Спортивная площадка | 1 объект | 1 объект | 2 объекта | проект. 1 объект | проект. |
| 7. | Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, ОСП дом-музей А.Ф. Можайского | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект |  |
| 8. | Выставочный зал (вологодского государствен-ного историко-архитектурного и художествен-ного музея-заповедника, ОСП дом-музей А.Ф. Можайского) | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект |  |
| 9. | Можайский библиотечный филиал №22 | читальный зал на 12 мест | читальный зал на 12 мест | читальный зал на 12 мест | читальный зал на 12 мест | встро-енное |
| 10. | Парикмахерская | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | встро-енное |
| 11. | Столовая | на 36 мест | на 36 мест | на 36 мест | на 36 мест | встро-енное |
| 12. | Магазины | 361,60 м2 | 361,60 м2 | +3 объекта S=511,60 м2 | +3 объекта S=511,60 м2 | проект |
| 13. | Гостиница | на 5 мест | на 5 мест | +1 объект на 15 мест | +1 объект на 15 мест | встро-енное |
| 14. | Баня | на 15 мест | на 15 мест | на 15 мест | на 15 мест |  |
| 15. | Добровольная пожарная дружина | ? | ? | ? |  |  |

Емкость и количество школ и детских дошкольных учреждений принято в зависимости от проектной численности посёлка на расчетный срок и с учетом требуемых радиусов обслуживания для учреждений данного типа.

К первоочередному строительству следует отнести возведение здания детского сада на 50 мест.

### 5. Территории жилой застройки.

Посёлок Можайское в основном застроено одно-, двухэтажными домами с приусадебными участками, в различном исполнении и двух- четырехэтажными многоквартирными домами. Секционная застройка представлена десятью панельными домами в центральной части посёлка.

Жилой фонд поселка, согласно исходным данным, на 01.11.2011 года составил 25,03 тыс. м2, из них 14,130 тыс. м2 в многоквартирных домах.

Средняя норма жилой обеспеченности составила 26 м2 на человека.

Общее количество квартир в посёлке составляет 208 квартир, из них количество квартир в индивидуальных усадебных домах составляет 134, количество квартир в многоквартирных домах – 74 квартиры (10 домов).

Данные по состоянию жилищного фонда п. Можайское сведены в таблицу XII.5.1.

Таблица XII.5.1.

| п/п | тип жилого дома | кол-во домов, шт. | кол-во квартир, шт. | жилой фонд, м2 | материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | аварийный | камень | дерево |
| 1. | усадебный | 134 | 134 | 10900 | 4900 | нет данных | нет данных |
| 2. | многоквартирный | 10 | 74 | 14130 | - | 10 | - |
|  | ИТОГО: | 144 | 208 | 25030 | 4900 (19,6%) | - | - |

Из таблицы XII.5.1. можно сделать вывод, что процент ветхого и аварийного фонда по индивидуальным одноквартирным усадебным домам – 4900 м2 (19,6%).

За последние 3 года с 2006 по 2008 год в селе посёлке Можайское введено в эксплуатацию 400 м2 индивидуального жилья. Сведения об индивидуальном жилищном строительстве за ряд последних лет (по состоянию на 2009 года) приведены в таблице XII.5.2.

Таблица XII.5.2.

|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отведено участков под индивидуальное жилищное строительство, шт. | 5 | 2 | 2 |
| Общая площадь отведенных участков, га | 0,6646 | 0,2094 | 0,3446 |
| Выдано разрешений на строительство, шт | 3 | 4 | 24 |
| Число домов сданных в эксплуатацию (выстроенных) | 1 | 2 | 1 |
| Их общая площадь, м2 | 141,1 | 274,7 | 107,1 |
| Из них используется для постоянного проживания, шт. | 1 | 2 | 1 |

Как видно из таблицы XII.5.2. в посёлке Можайское за последние годы ведется преимущественно строительство усадебных одноквартирных домов для постоянного проживания. При этом отвод земельных участков под строительство был выполнен на несколько лет ранее.

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития посёлка:

- Намечается увеличение численности населения с 795 человек, постоянно проживающих и 156 дачников до:

– на I очередь (2014 год) – до 820 человек, постоянно проживающих и 290 дачников;

– на расчетный срок (2029 год) – 926 человек, постоянно проживающих и 320 дачников.

- Увеличение жилищной обеспеченности с 26  до 32  на расчетный срок.

- Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Показатели по жилому фонду на расчетный срок приведены в таблице XIII.5.3.

Таблица XIII.5.3.

| № п/п | Показатели | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилой фонд | 25,03 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (30 % при норме 1,5 % в год) | 7,509 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | 12,621 |
| 4. | Ветхий и аварийный жилой фонд | 4,9 |
| 5. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 32 м2/чел) на расчетный срок | 39,872 |

Проектом генерального плана поселка Можайское на все проектные периоды предлагается строительство нового жилья усадебного одноквартирного, блокированного и секционного типов.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам и распределение жилья по видам строительства сведены в таблицы XII.5.4. и XII.5.5.

Таблица XII.5.4.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год – 2008 г. | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2014 г. | Расчетный срок – 2029 г. |
| 1. | Численность населения | чел. | 795+ 156 дачн. | 820+ 290 дачн. | 926+ 320 дачн. |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность |  | 26 | 28 | 32 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс.м2 | 25,03 | 31,08 | 39,872 |

Таблица XII.5.5.

| Жилищное строительство и его виды | Ед. изм. | Исходный год - 2009 | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь – 2014 г. | Расчетный срок–2029 г. |
|  |  |  | новое стр-во | всего на конец периода | новое стр-во | всего на конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расчетный жилой фонд на конец периода, | тыс. м2 | 25,03 | - | 31,08 | - | 39,872 |
| в том числе: - новое строительство на конец периода; - реконструкция существующего и компенсационное строительство | тыс. м2 тыс. м2 | 4,90 | 11,651 3,00 | 26,151 7,90 | 1,312 4,509 | 27,463 12,409 |
| из них: секционные дома | тыс. м2 | 3,60 | 9,651 | 13,251 | - | 13,251 |
| усадебные дома | тыс. м2 | 10,90 | 2,00 | 12,90 | 1,312 | 14,212 |

Средний состав семьи по поселку Можайское равен – 2,9 человека на семью.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 92,8 м2.

Таким образом, потребуется строительство 296 новых квартир, с выносом существующего жилья из СЗЗ по мере амортизации и замене ветхого и аварийного фонда – 134 квартиры.

Согласно заданию на проектирование при новом строительстве предполагается ввод жилья усадебного, блокированного и секционного типа.

Для проектирования усадебной застройки принимаем участок площадью ≈ 0,15 – 0,25 га.

Согласно  2.20 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», территории, необходимые под застройку разного типа, составят:

На расчетный срок:

40 квартир ×0,27 га = 10,8 га – усадебная и блокированная застройка;

104 квартиры ×0,03 га = 3,12 га – секционная застройка;

Из них на I очередь:

26 квартир × 0,27 га = 7,02 га– усадебная и блокированная застройка;

104 квартиры ×0,03 га = 3,12 га– секционная застройка.

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит 10,8 га+3,12 га =13,92 га х 1,5(коэффициент) =  20,88 га ≈ 21 га.

### 6. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

В сложившейся планировочной структуре посёлка Можайское,  коммунально-складская территория выделилась в отдельную планировочную зону на западе посёлка. Промышленные предприятия расположены в основном в южном, юго-западном направлениях относительно границы населённого пункта Можайское.

Санитарно-защитная зона в размере 1000 метров от производственных предприятий I класса опасности (цех инкубации, птичник для содержания несушек, птичник для выращивания молодняка) полностью закрывает существующую селитебную территорию посёлка, что серьёзно угрожает здоровью проживающих здесь людей. Проектом птицефабрике СХПК «Племптица – Можайское» предлагается сделать проект по уменьшению санитарно-защитной зоны, принять определённые меры для уменьшения СЗЗ или уменьшить объёмы производства.

По проекту генерального плана Спасского сельского поселения Вологодского района также предлагается закрытие свалки, располагаемой севернее посёлка Можайское. Остальные промтерритории располагаются на безопасном от посёлка расстоянии и угрозы для жизни людей не представляют.

Для предприятий, находящихся в жилой застройке и непосредственно примыкающей к ней, требуется разработка проекта санитарно-защитных зон с проектом благоустройства. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских территорий озеленяются.

В таблице VII.2.1. приведен список производств и предприятий по классам опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующих в настоящее время.

Сводные данные по размещению промышленных и коммунально-складских предприятий вблизи посёлка Можайское приведены в таблице XII.6.1.

Таблица XII.6.1.

| № п/п | Наименова-ние предприятий и организаций | Размер площадки, га | Санитарно-защитная зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходн. год – 2009 г. | Расчетн. срок – 2029 г. | По норм. документу | По проекту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Птичник для содержания несушек | 42,0 га | 42,0 га | 1000 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 2. | Птичник для выращивания молодняка | 44,9 га | 44,9 га | 1000 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 3. | Цех инкубации | 2,7 га | 2,7 га | 1000 | Нет данных | сохранение на сущ. участке, выполнить проект санитарно-защитной зоны |
| 4. | Цех производства комбикормов | 0,1га | 0,1га | 100 | 100 | сохранение и расширение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 5. | Склад зерна | 0,1га | 0,1га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 6. | Стоянка для тракторов | 0,1га | 0,1га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 7. | Стоянка для легковых автомобилей | 0,05га | 0,05га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 8. | Стоянка для грузовых автомобилей | 0,1га | 0,1га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 9. | Цех заготовки витаминно-травянной муки | 0,1га | 0,1га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 10. | Площадка для компостиро-вания помёта (2 шт.) | 1,5га | 1,5га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 11. | Цех розлива питьевой воды | 0,1га | 0,1га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 12. | Цех убоя птицы | 0,5га | 0,5га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 13. | Колбасный цех | 0,1га | 0,1га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 14. | Газовая котельная | 0,05га | 0,05га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 15. | АЗС | 0,1га | 0,1га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 16. | Свалка ТБО | 3,9 га | - | 500 | 500 | Закрытие, рекультивация территории |
|  | ИТОГО: | 96,40га | 92,50га |  |  |  |

Таким образом, общая площадь территории промышленных предприятий и коммунально-складской зоны в настоящее время составляет 96,40 га, а концу расчетного срока составит 92,50 га.

### 7. Дороги, улицы, транспорт поселка.

Связи населенного пунтка подробно рассмотрены в разделе 6 главе XIX. В данном пункте приведена классификация дорожно-уличной сети посёлка и стоянок транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

- Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами посёлка;

- Улучшение связи между районами посёлка;

- Исключение из сложившейся транспортной инфраструктуры посёлка ошибок, предложения по их исправлению;

- Хранение автотранспорта;

- Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от автомобильных дороги, защита от шума и загрязнения.

- Чёткая классификация улиц и дорог.

Улицы и дороги внутри посёлка включают в себя:

- главные улицы;

- основные улицы в жилой застройке (местного значения);

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (проезд грузового транспорта к приусадебным участкам и  прогон личного скота).

Трассы дорог и уличной сети подробно рассмотрены на чертеже данного генерального плана «Схема транспортной  инфраструктуры» (ГП-1.3). Для существующих дорог и улиц принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

Автомобильный транспорт.

С севера на юг через центральную часть посёлка проходит дорога регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием (асфальт) Вологда-Норобово.

Ширина главных улиц принимается 36, 25, 20 метров.

В существующей застройке проектируются улицы шириной до 20 метров с целью упорядочить структуру красных линий.

В новых планировочных районах улицы имеют регулярную структуру.

Ширина жилых улиц составляет 18-20 метров, покрытие проезжей части и тротуаров асфальтобетонное. Внутри жилых кварталов запроектированы хозяйственные проезды.

Гаражи и автостоянки грузового транспорта расположены в производственных зонах.

Автостоянки предусмотрены у всех общественных зданий. Расчет автомобильных стоянок для общественных зданий и сооружений приведен в таблице XIX.6.4.

В усадебной застройке хранение автотранспортных средств предусматривается на приусадебном участке с соблюдением норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### 8. Ландшафтно-рекреационные территории.

В настоящий момент в посёлке ощущается потребность в зеленых насаждениях общего пользования. Около здания музея имеется памятник природы  «Старый парк в  с. Котельниково»  площадью 2,8 га, а также обычный парк и спортивная площадка общей площадью 2,6 га.  Остальные районы посёлка не имеют своих мест отдыха.

Проектом генерального плана предлагается:

- организация и благоустройство парка в формируемом общественном центре около здания кафе;

- дополнительное озеленение улиц, проектируемого бульвара и дворов;

- создание площадок для отдыха детей и взрослых;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей бульвара вдоль основных улиц, мощение площадок перед общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство скверов.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту  14,10 га, из них площадь особо охраняемой природной территории – 2,8 га. Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на одного человека составляет 12,0 м2, что соответствует действующим нормам.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

При озеленении детских игровых площадок и территорий детских садов исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и теневыносливости, быть малотребовательными к почве. Кроме этого, растения должны обладать крупной, плотной листвой, создающей непросматриваемость, а также быстрым ростом для создания скорейшего эффекта.

В ландшафтно-рекреационных зонах посёлка необходимо предусматривать размещение общественных туалетов.

Также необходимо размещение площадок для мусорных контейнеров около общественных зданий, в секционной, усадебной и блокированной застройке в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий.

### 9. Водоснабжение.

Существующее положение.

В соответствии с заданием на разработку генплана поп. Можайское от 26 мая 2009 года и данных хозяйственных служб  в поселке  действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Здания общественно-коммунального назначения и значительная часть населения обеспечиваются питьевой  водой от ВНС, подпитываемой 9 артезианскими скважинами. Все скважины закольцованы, подают воду к водонапорной башне емкостью бака 25м3 и далее в сеть водопровода на инкубаторы СХПК «Племптица Можайское» и для водоснабжения поп. Можайское. ВНС мощностью 50 м3/час с двумя накопительными РЧВ по 150м3 каждый расположена в 400 м на юг от поселка. Всего на территории поп. Можайское было пробурено 15 скважин. Скважины № 654, 1178, 1621, 1662, 2603 в настоящее время не эксплуатируется, затампонированы. Подземные воды скважины №2/99 используются ЗАО «Старт-Плюс» для расфасовки и проследующей реализации. Санитарно-технические характеристики рабочих водозаборных скважин представлены в таблице XII.9.1.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин

Таблица XII.9.1.

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения, состояние | Дебит проектный фактический м3/ч | Качество воды, показатели несоответствия | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2245 | 165,0 | 1977 рабочая | 10,0 4,7 | Fе – 0,81 мг/л; бор- 1,82мг/л; мутность-1,66мг/л; запах –до 3 баллов. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 2. | 74347 | 170,0 | 1990 рабочая | 8,0 6,83 | Fе – 0,79 мг/л; бор- 1,72мг/л; мутность-15,7мг/л; запах –до 3 баллов, цветность – до 20 баллов, барий – до 0,24мг/л, свинец –до 0,11892 мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 3. | 2581 | 195,0 | 1980 рабочая | 8,0 6,06 | Fе – 0,48 мг/л; бор- 2,24мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 4. | 74348 | 180,0 | 1990 рабочая | 8,0 6,53 | Fе – 1,27 мг/л; бор- 1,91мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 140 |
| 5. | 2888 | 172,0 | 1983 рабочая | 8,0 6,91 | Fе – 2,84 мг/л; бор- 1,83мг/л, мутность-7,49мг/л;. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 6. | 2198 | 175,0 | 1977 рабочая | 8,0 4,15 | Fе – 2,72 мг/л; бор- 1,63мг/л; мутность-5,55мг/л; запах –до 3 баллов, , барий – до 0,606мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 7. | 14/94 | 173,5 | 1994 рабочая | 8,0 3,06 | Fе – 1,68 мг/л; бор- 1,16мг/л, мутность-4,24мг/л;. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 8. | 15/94 | 176,0 | 1994 рабочая | 10,0 5,82 | Fе – 0,54 мг/л; бор- 1,7мг/л; мутность-1,65мг/л; барий – до1,28мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |
| 9. | 3/99 | 195,0 | 2000 рабочая | 10,0 7,18 | Fе – 7,14 мг/л; бор- 1,45мг/л; мутность-10,4мг/л; запах –до 4 баллов, , барий – до 0,25мг/л,. | ЭЦВ 6 – 6,5 - 125 |

Качество подземных вод из скважин № 74347, 2581, 74348, 2888, 2198, 14/94, 15/94, 3/99 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по: железу (до 9ПДК), бору (до 4,5 ПДК), запаху, мутности, барию (до 6 ПДК), что имеет природный характер и характерно для подземных вод данного региона.

Общая протяженность существующих сетей водопровода поп. Можайское труб ф100мм составляет: старая часть - 3,8 км, новая часть поселка – 3,45км, магистрального водопровода от артскважин до ВНС – 5,42км. Износ сетей составляет 40% по старой части поселка и магистральной сети.

ЗСО строгого режима у скважин №№2198, 2888, 74347, 74348, 3/99, 14/94, 15/94 спланирована и ограждена. У скважин №№ 2245, 2581 ЗСО строгого режима не спланирована, не ограждена.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения» (таблицы №№ 1 – 5).

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети I – й очереди строительства и на расчетный срок приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров  населенного пункта – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 20 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:

- 1 х 2,5 л/с – для  жилых и общественных зданий объемом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

- 2 х 2,5 л/с – для  производственных и складских зданий объемом более 5 тыс. м3 (табл. № 2 СНиП 2.04.01 – 85*).

Наружное пожаротушение  (1 – я очередь строительства и на расчетный срок) запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- от пожарных гидрантов.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по поп. Можайское представлены в таблице XII.9.2.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения

Таблица XII.9.2.

| № п.п | Наименование потребители | Ед. изм. | 1-я очередь строительства | Расчетный срок строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. | Водопотребление | Водоотведение | Безвозвратные потери м3/сут | В септик, жижесборник м3/сут | Кол. | Водопотребление | Водоотведение | Безвоз-врат- ные потери м3/сут | В септик,жиже-сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 1110 |  |  |  |  |  |  | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревате-лями | чел | 220 | 160 | 35,20 | 160 | 35,20 | - | - | 246 | 160 | 39,36 | 160 | 39,36 | - | - |  |
|  | То же, с централи- зованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 890 | 230 | 204,70 | 230 | 204,70 | - | - | 1000 | 230 | 230,00 | 230 | 230,00 | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 243,42 |  | 239,90 | 3,52 | - |  |  | 273,30 |  | 269,36 | 3,94 |  |  |
| 2 | Здания общественного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОК | чел. | 50 | 100 | 5,0 | 100 | 5,0 | - | - | 50 | 100 | 5,0 | 100 | 5,0 | - | - | Т. пр. 294-2-70 |
|  | Гостиница | мест | 5 | 120 | 0,60 | 120 | 0,60 |  |  | 5 | 120 | 0,60 | 120 | 0,60 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 5,60 | - | 5,60 |  |  |  |  | 5,60 | - | 5,60 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 249,02 |  | 245,50 | 3,52 | - |  |  | 278,90 |  | 274,96 | 3,94 |  |  |
|  | Б. Производствен-ная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 24,90 |  | 24,90 | - | - |  |  | 27,89 |  | 27,89 | - | - | 10% от разд. А |
|  | Итого по зоне Б: |  |  |  | 273,92 |  | 270,40 |  |  |  |  | 306,79 |  | 302,85 |  | - |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 1110 | 50 | 55,50 |  |  | 55,50 |  | 1246 | 50 | 62,30 |  |  | 62,30 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по поп. Можайское |  |  |  | 329,42 |  | 270,40 | 59,02 | - |  |  | 369,09 |  | 302,85 | 66,24 | - |  |
|  | СХПК «Племптица Можайское» |  |  |  | 1000,00 |  | 600,00 |  |  |  |  | 1200,00 |  | 800,00 |  |  | Водозабор общий с СХПК «Племптица Можайское» |
|  | Пос. Непотягово |  |  |  | - |  | 322,16 | - |  |  |  | - |  | 473,39 | - |  | Сброс канализационных стоков на КОС СХПК «Племптица Можайское» |
|  | Итого |  |  |  | 1392,42 |  | 1192,56 |  |  |  |  | 1569,09 |  | 1576,24 |  |  |  |

Как видно из таблицы XIII.9.2.,  среднесуточный расход воды питьевого качества без учета воды на полив по поп. Можайское составляет:

- на I – ю очередь строительства– 273,92 м3/сут;

- на расчетный срок – 306,79 м3/сут.

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) равны:

,      м3/сут				(9.1)

где   - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

На первую очередь строительства -

На расчетный срок -

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице  XII.9.3.

Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица XII.9.3.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Безвозвратные потери (разница между водопотреблением и водоотведением): |  |  |  |  |
|  | Всего: | м3/сут | 66,24 | 59,02 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Потери на поение животных | - (( - | 3,94 | 3,52 |  |
| 2. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усовершенствованным покрытием | - (( - | 62,30 | 55,50 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зеленых насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и технологические нужды.

Для уменьшения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зеленых насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоемов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

-    установить приборы учета расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Необходимая мощность источника хозяйственно--питьевого водоснабжения

Необходимая мощность источника с учетом водоснабжения СХПК «Племптица Можайское» и поселка равна:

,   м3/ч			          (9.2)

где   расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

(2 ( 2,5) – расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода расхода в м3/час;

24 – суточная продолжительность работы насосов водозабора, час;

1,2 – коэффициент запаса.

На I -  ю очередь строительства:

На расчетный срок :

Проектное решение

Система и схема водоснабжения

Проектом предусматривается централизованная система водоснабжения поп. Можайское. Намечается расширение действующей системы водоснабжения – бурение дополнительных скважин по мере необходимости и прокладка дополнительных сетей.

По СНиП 2.04.02-84 п.4.4 система водоснабжения пос Можайское по степени обеспеченности подачи воды относится к III-й категории. Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет не более 30% расчетного расхода. Величина  допускаемого снижения подачи воды на производственные нужды – до предела, установленного аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток.

Общий дебит 9 существующих работающих скважин составляет  проектный -78 м3/час, фактический – 51,24 м3/час. Для обеспечения водоснабжения поселка на первую очередь строительства достаточно существующих рабочих скважин (из них две – резервные), на расчетный срок необходима работа 9 скважин плюс 2 резервные с учетом хранения противопожарного запаса воды в баке водонапорной башни. В баке водонапорной башни (ВБ) рекомендовано хранить регулирующий и пожарный объем воды, необходимый для  внутреннего  и наружного пожаротушения в течение 10 мин при одновременном наибольшем расходе на другие нужды.

Количество резервных скважин принято в соответствии с п. 5.13 и табл. 10 СНиП 2.04.02 – 84.

Система водоснабжения принята единой для посёлка: хозяйственно- питьевого производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Схема водоснабжения в основном кольцевая, с отдельными тупиками протяженностью не более 100 м.

По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах, сначала подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки воды от бора, железа. Установка обратного осмоса серии ROF-8040 с бороселективными обратноосмотическими мембранами предназначена для глубокой очистки подземных вод с минерализацией до 10 г/л от бора и других веществ на уровне 95-99.9%  с автоматическим контролем рабочего давления и с блоком химической промывки CIP, который обеспечивает автоматизацию процессов фильтрации и промывки установки с возможностью изменения длительности и периодичности промывок.            Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды.  Затем вода из них забирается насосами станции второго подъёма и направляется в водонапорную башню (ВБ), сеть водоснабжения к потребителю.

Водонапорная башня

Водонапорная башня проектируется для обеспечения потребного напора и для регулирования неравномерности подачи воды. Зона санитарной охраны-15м.

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий и  пожарный объёмы воды ( п. 9.1. СНиП 2.04.02-84) :

Wбак. = Wпож..+ Wрег; где

WБАК.  - объем  бака водонапорной башни, м3;

Wпож..- объем воды на пожаротушение, м3;

Wрег. – регулирующий объем, м3;

Регулирующий объем воды равен 10% суточного расхода

Wрег.= 33,75 м3 при Qсут. max   = 337,47м3/сут. ;

Wпож..= (2х2,5+15)х3,6 / 6+337,47/24/6=12,00+2,35=14,35 м3 –запас воды, необходимый на десятиминутную продолжительность тушения одного внутреннего и одного наружного пожара при обычном расходе воды на другие нужды.

Таким образом, объём бака водонапорной башни должен составлять:

WБАК = 33,75+14,35=48,1 м3 .

Высота ствола водонапорной башни определяется по формуле:

Нб = Нсв +(hсети +(Zб (Zд. точки) = 20 +1,2 (21,9:1000(500) + (193,0(183,0) = 20+13,14-10,0= 23.14 м.

Существующая  водонапорная башня с баком объемом 50 м3 с высотой ствола 25 м удовлетворяет требуемым условиям.

Определение объёмов воды для резервуаров чистой воды .

Объём ёмкостей в системе водоснабжения общей для поселка и СХПК «Племптица Можайское» включает в себя регулирующий и пожарный запасы воды.

W ёмк..  =  Wрег.  +  Wпож.   ,    см. [ 4 ],

Кч/ Кч-1

Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ] =

= 1506,79 х [ 1 – 1,27 + ( 1,49-1) х (1,27/1,49) 1,49 / 0,49] =  135,6 м3 ;

Кн = 80,0/62,78 =  1,27

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,49;

Wпож. = (10 + 2 х 2,5) 3,6 х 3 + q час.max х 3= 162 + 280,2 = 442,2м3 ;

q час.max  =  1506,79/24  х Кч. max = 337,47/ 24 х 1,2 х 1,8+48,72х1,3 = 93,4 м3 / час.

Общий объём резервуаров составит:

W ёмк.. = 135,6+ 442,2 = 577,8 м3 .

Предусматривается установка двух резервуаров емкостью 300 м3 каждый из железобетонных конструкций по типовым сериям.

Насосная станция 2-го подъёма

Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды, а пожарных насосов – по сумме расчётного расхода воды на тушение пожара и максимального часового потребления воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды.

q нас.пож. = q час.max + q пож   [7],     q нас.пож. = 62,78 + 10х3600 / 1000 = 98,78 м3/час.

Необходимый напор насос определяется для следующих условий:

1). При максимальном часовом расходе на хозяйственно-питьевые нужды:

Ннас.. = Нсв. + { hсети – ( Z .– Z.о), где

Нсв – свободный напор в наивысшей точке, м вод. ст.; Нсв = 4(n-1) + 10,

n  - количество этажей в здании, n = 3 , Нсв  = 4 х (3 – 1) + 10 = 18 м;

{ hсети  - сумма потерь напора на пути движения воды, определена ориентиро-вочно, исходя из протяженности водопровода до самого удаленного потребителя воды, диаметра труб водопровода и расхода воды на данном участке: { hсети = 6,0 м ;

Z .и Z.о  - отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого уровня воды в резервуаре, соответственно: Z .= 193,0м  и Z.о  = 181,0 м ;

Ннас.. =18 + 6 + (193,0 – 181,0) = 36,0 м ;

2). При пожаре:

Ннас.. = 18 + 10 + 9+ (193,0 – 181,0) = 46,0 м;

К установке принимаются следующие типы насосов:

- при максимальном часовом расходе воды  q час.max =62,78 м3 / час. и напоре Н = 36,0 м тип насоса К100–65–200а РП, производительностью 90,0 м3/час., напором Н = 40м, N = 15,0 кВт, n = 3000 об/мин. Устанавливаются два насоса :

один – рабочий, другой – резервный ;

- при расходе воды с учетом пожаротушения:

qнас. пож. = 98,78 м3 / час.,   Н = 46,0 м;

Тип насоса КМ 100-65-200РП, производительностью 100м3/час., напором 50,0м, с электродвигателем N = 22,0 кВт, n = 3000 об/мин. Количество насосов – 2, из них один резервный.

В действующей насосной станции 2-го подъёма существующие насосы заменить проектируемыми.

Водопроводные сети

Проектируемые водопроводные сети – кольцевые для обеспечения бесперебойности водоснабжения, с отдельными тупиковыми участками.

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

При разработке раздела водоснабжения проекта возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ  «Комикомпозит».  Продолжительность эксплуатации указанных труб определена  в 50 – 60 лет.

Проектом предусматриваются вводы водопровода непосредственно в здания проектируемых жилых районов.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части села.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в селе определено по табл. 5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  1,25 тыс. человек количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах, на участках проектируемого водопровода с dУ ( 100 мм;

- из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с dУ ( 100 мм.

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с в жилой зоне;

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов.

Возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения

В связи с отдаленностью артезианских скважин друг от друга, рассмотрим границы  ЗСО  для одной скважины самой большой производительности.

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м  (гл. 10 СНиП 2.04.02 – 84).

Границы второго и третьего поясов  ЗСО определяется расчетом:

(9.3)

где  Q – производительность артскважины, м3/сут;

Q = 345,0 м3/сут

Т -  продолжительность продвижения микробного загрязнения воды до водозабора  (для II – го  пояса   Т = 400 сут.,   для   III – го  пояса  Т = 9125 сут.);

( = 3,14;

m – коэффициент водоотдачи  (0,1 – 0,2);

m = 0,15

Н – мощность водоносного горизонта  (Н = 40 – 60 м);

Н = 50,0 м

Граница второго пояса ЗСО составит:

Граница третьего пояса ЗСО составит:

Таким образом, для скважин принятых в качестве рабочих и резервных источников водоснабжения, на основании расчетов приняты три пояса ЗСО:

- 1 – й пояс радиусом 30,0 м;

- 2 – й пояс радиусом 77,0 м;

- 3 – й пояс радиусом 370,0 м.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-   запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-   регулирования бурения новых скважин;

-   подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Состав сооружений

Перечень узлов и сооружений, предусмотренных проектом, представлен в таблице XII.9.4.

Сооружения системы водоснабжения

Таблица XII.9.4.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок строительства | В том числе, I-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 63-110мм | п.м | 8500 | 3500 |
| 2. | Артезианские скважины | соор | 2 | 2 |
| 3. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт | компл. | 2 | 2 |
| 4. | Резервуары чистой воды из сборного железобетона объёмом V=300 м3, соор. | соор | 2 | 2 |
| 5. | НС-II с насосами: К100-65-200а РП производ.90 м3/час; Н=40м;N=15,0кВт, n=3000об/мин;и К100-65-250РП производ.100м3/час, Н=50,0 м; N= 22,0кВт, n=3000об/мин; сооруж. | соор | 1 | 1 |
| 6. | Водопроводные очистные сооружения | соор | 1 | 1 |
| 7. | Установка ультрафиолетового излучения УДВ 10/2. Производительность - 10,0 м3/ч. Потребляемая мощность – 0,2 КВт | компл. | 2 | 2 |
| 8. | Пожарные гидранты | компл. | 15 | 15 |

### 10. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение.

На момент проектирования настоящего генплана в посёлке  Можайское действовала  централизованная раздельная система водоотведения. Бытовые сточные воды отводятся от жилых многоэтажных и общественных зданий.

Отвод поверхностного дождевого стока не организован. По открытым канавам, кюветам за счёт естественного уклона рельефа местности дождевые стоки отводятся в пониженные места и в естественные водоёмы.

Система бытовой канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС-всего 6.  Далее,  по напорным трубопроводам бытовые сточные воды перекачиваются  на очистные сооружения биологической очистки СХПК «Племптица - Можайское», расположенные на промплощадке СХПК. Сооружения введены в эксплуатацию в 1975 г. Производственная мощность составляет 1400м3/сут, фактическая гидравлическая нагрузка не превышает 700-800м3/сут. В состав комплекса очистных сооружений входит: компактная установка КУ-700-2шт; здание воздуходувок; биопруд, хлораторная; иловые площадки. После очистки на компактной установке сточные воды поступают в биопруд, откуда после хлорирования через КНС №1 сбрасываются в ручей. Хлорирование производится раствором хлорной извести. Очистные сооружения находятся в работоспособном состоянии.

Водоотведение от частного неблагоустроенного жилья осуществляется в выгребные ямы, колодцы-септики.

Самотечные сети канализации проложены из керамических безнапорных труб диаметром 150-200 мм, напорные участки сети выполнены из чугунных напорных труб диаметром 100-200 мм.

Протяженность канализационных сетей – 11,7 км.

Нормы и объемы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчетному расходу сточных вод приведены в таблице XII.9.2. раздела  «Водоснабжение».

Водоотведение от предприятий местной промышленности и неучтенные расходы приняты в размере 20% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта согласно п.2.5 СНиП 2.04.03 – 85  «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Исходя из среднесуточного водоотведения от зданий поселка Можайское (табл. ХII.9.1.), количество сточных вод составляет:

на I очередь – 270,40 м3/сутки;

на расчетный срок - 302,85 м3/сутки.

Максимальное суточное отведение бытовых сточных вод составит:

на первую очередь – 1,1 х 270,40 = 297,44 или 298м3/сут ;

на расчетный срок – 1,1 х 302,85 = 333,14 или 334 м3/сут.

Проектом предусматривается централизованная неполная раздельная система канализации. Данная система предусматривает устройство закрытой самотечно-напорной водоотводящей сети (трубы круглого сечения) для транспортирования смеси бытовых и производственных сточных вод.

Загрязненные сточные образуются от:

-  жилых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- общественных и административно-бытовых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- производственных зданий.

По самотечно-напорным коллекторам сточные воды отводятся на существующие очистные сооружения канализации (ОСК) СХПК «Племптица - Можайское».

После очистки сточные воды должны иметь показатели воды водоемов рыбохозяйственного значения.  После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия. Расстояние от ОСК до жилых зданий 1-й очереди строительства равно 200 м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Необходима реконструкция очистных сооружений канализации с улучшением качества очистки сточных вод  и увеличением производительности до 2000 м3/сут в связи с ростом поселков Можайское и Непотягово до  2000 м3/сут на расчетный срок.  В составе КОС запроектирована сливная станция.

На период реализации проектных решений отведение сточных вод от жилых зданий неканализованной части села, предусматривается в выгребы или септики. Сточные воды из выгребов вывозятся:

- или на сливную станцию ОСК;

- или в места, согласованные с местными органами надзора.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на ОСК должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

Канализационная насосная станция.

Для проектируемых жилых районов самотечное отведение сточных вод на проектируемые очистные сооружения затруднено из-за перепада отметок земли проектируется канализационная насосная станция (КНС).

Максимальный часовой расход сточных вод КНС составит:

(10.1)

где  среднесуточный объем сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, м3/сут;

общий максимальный коэффициент неравномерности водоотведения, принимаемый по таблице 2  СНиП 2.04.03 -85.

- КНС  (1-я очередь):

;

- КНС  (расчетный срок):

На насосной станции устанавливаются два насоса, один из которых резервный.

Строительство КНС следует выполнить по индивидуальному проекту или типовой серии.

Проектные характеристики насосной станции представлены в таблице XII.10.1

Таблица XII.10.1.

| Насосная станция | Расчетный напор насоса, м | Расход сточной воды | Насос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср. сут., м3/сут | Макс. сек., л/с | Макс. час., м3/ч | Марка | Характеристики насоса |
| КНС (Насосы WILO) | 12,0 | 81.0 | 2,36 | 8,50 | MTS 40 E 26.15/15 | Q = 3,0 – 15,0 м3/ч H = 22,5 – 11,0 м N = 1,2 -1,5 кВт |

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 100-200 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Состав сооружений канализации

Таблица XII.10.2.

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция КОС производит. 1400 м3/сут с увеличенинм производительности до 2000м3/сут на расчетный срок. Сливная станция мощностью 100м3/сут. | объект | 1 | 1 |  |
| 2. | Сеть канализации из асбестоцементных безнапорных трубопроводов Ø 100÷300 мм ГОСТ 1839-80* | пог. м | 85000 | 3000 |  |
| 3. | Сеть канализации из чугунных напорных трубопроводов Ø 100 мм ГОСТ 9583-75* в 2 нитки | пог. м | 300 | 300 |  |
| 4. | Канализационная насосная станция производительностью 5-25 м3/час с общей мощностью двигателей N=3,0 кВт | комп-лект | 1 | - |  |

### 11. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего генерального плана п. Можайское Спасского СП Вологодского муниципального района имеет один источник централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства присутствуют.

Основной виды отопления жилых усадебных домов – печное (топливо дрова) и газовое (топливо природный газ). Секционная многоквартирная застройка, общественные и административные здания подключены к централизованной ситеме теплоснабжения.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» п.Можайское и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского СП, Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение п. Можайского Спасского СП будет зависеть от его перспективного развития. Централизованное теплоснабжение населенного пункта осуществляется от котельной СХПК «Племтица-Можайское».

Подключение к с существующей системе централизованного теплоснабжения предусматривается только для проектируемых общественных зданий находящихся в непосредственной близости от существующих ТС. Для остальных объектов перспективного строительства (проектируемой усадебной и секционной застройки) предусматривается развивать индивидуальные встроенные/пристроенные котельные.

Основной вид топлива для котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Для общественных зданий удаленных от системы централизованного теплоснабжения поселка предусматривается собственные встроенные котельные с газовыми котлами двухконтурного типа.

Проектируемый детский сад на 50мест предусматривается подключить к существующей системе централизованного теплоснабжения от существующей газовой котельной.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ.

| Оснащённость потребителей п.Можайское Спасское СП Вол.р-н. отоплением и ГВС |
| --- |
| Таблица XII.11.1 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Горячее водоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей ГВС (2400 Мкал/год×чел) | 55% | 60% |
| б). | При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения (970 Мкал/годчел) | 45% | 40% |
| в). | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного ГВС и ВПГ (1430 Мкал/год×чел) | 0% | 0% |
| 2. | Отопление потребителей: |  |  |
| а). | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 55% | 60% |
| б). | С централизованным отоплением | 45% | 40% |
| в). | С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива (дрова, уголь) | 0% | 0% |

Расходы теплоты проектируемыми зданиями сведены в таблицу и представлены ниже.

| Тепловые нагрузки для проектируемых зданий |
| --- |
| Таблица XII.11.2 |
| № по ГП | Наименование потребителя | № по г/п | Расчётные расходы теплоты, ккал/час | Примеч. |
|  |  |  | Макс. на отопл* | Макс. на вентил* | ГВС | Всего | № типов проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детский сад на 50 мест (подкл к сущ сист ЦТ) | 14 | 79950 | 30460 | 21250 | 117490 | 264-12-157 |
| 2 | Магазин смеш торговли (индивид котельная) | 15 | 10910 | - | 20500 | 31410 | 271-15-30.88 |

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление обществен зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=154 ккал/ч (178Вт) для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки п.Можайское Спасское СП Вол.р-н. |
| --- |
| Таблица XII.11.3 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по п.Можайское |  | чел. |  |  | 982 |  |  | 1032 |  |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. Сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 442 |  |  | 413 |  |
| в). | в т.ч., прожив-их в домах, без цетрализованного отопления и ГВС |  | чел. |  |  | 540 |  |  | 619 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по п.Можайское |  | м2 |  |  | 27496 |  |  | 30960 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 24360 |  |  | 24360 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 3136 |  |  | 6600 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 3398,6 |  |  | 3493,6 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3952,6) |  |  | (4063,1) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 509,8 |  |  | 524 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (592,9) |  |  | (609,4) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 382,6 |  |  | 412,1 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (445,0) |  |  | (479,3) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 4291 |  |  | 4429,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (4990,4) |  |  | (4844,2) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 2670,4 |  |  | 3224,9 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3105,7) |  |  | (3750,6) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 289,1 |  |  | 387,9 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (336,2) |  |  | (451,1) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 2959,5 |  |  | 3612,8 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3441,9) |  |  | (4201,7) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 7250,5 |  |  | 8042,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (8432,3) |  |  | (9045,9) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жылых зданий п.Можайское Спасское СП Волог.р-на. на расчетный срок составит: – 9,05 МВт (8,04 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 4,84 МВт (4,43 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 3,61 МВт (4,2 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по п.Можайское Спасское СП Волог.р-на. |

Котельные установки.

Проектом предусматривается теплоснабжение общественной застройки (удаленной от существующих ТС) от индивидуальных встроенных/пристроенных котельных.

Проектируемые котельные, приняты по индивидуальной разработке. В котельных предусматриваются газовые котлы двухконтурного типа. Топливо – природный газ.

Для  теплоснабжения детского сада проектом предусматривается прокладка ТС с подключением к существующей централизованной системе теплоснабжения от котельной СХПК «Племтица-Можайское».

В производственной зоне теплоснабжение зданий, включая технологические нужды, осуществляется от собственных источников теплоты.

Сводные данные по теплопроизводительности проектируемых котельных на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица ХII.11.4.

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. (МВт) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Котельная магазина (встроенная) | BAXI SLIM 2.300 i | 2×0,29МВт | Газ | на 1оч. 95-70 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные табл. X.3.2.1, КПД котлоагрегатов и запас по тепловой мощности - (10%).

Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источника теплоты к потребителям предусматривается строительство тепловых сетей в соответствии представленной в графической части проекта схемой теплоснабжения.

Прокладка новых теплосетей принята подземной, двухтрубной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87.

На тепловых сетях должны предусматриваться тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, теплоизолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием по ГОСТ 30732-2006.

Состав сооружений системы теплоснабжения для  п. Можайское представлен в табличной форме и приведен ниже.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица XII.11.5. |
| № | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Примечание |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прокладка тепловых сетей в ППУ ГОСТ 30732-2006 | км | 2х0,23 | 2х0,23 | В двухтруб. исполнении |
| 2 | Строительство отдельностоящих котельных | соор. | - | - |  |
| 3 | Строительство встроенных котельных | соор. | 1 | 1 |  |

### 12. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» п.Можайское Спасского СП Вологодского района газифицирован.

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется от 1-го ГРП.

Существующие усадебные дома не подключенные к системе централизованного газоснабжения природным газом снабжаются привозным сжиженным газом. Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов административного центра и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ проектируемого магистрального газопровода высокого давления I-категории: от АГРС – «п.Можайское» Рг=1,14МПа до ГРП поселка, от ГРП Рг=0,6-0,3МПа. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения прията – тупиковая.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

строительство газопроводов Г3-I до проектируемой ГРП северо-восточного микрорайона п.Можайское. Схемой газоснабжения предусматривается строительство 1-го блочного ГРПб.

газифицировать природным газом Г1 существующую и проектируемую усадебную и секционную застройку, а так же индивидуальные котельные проектируемых общественных зданий.

| Оснащённость потребителей п.Можайское Спасское СП Вол.р-на. видами газоснабжения |
| --- |
| Таблица XII.12.1. |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Газоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | Газоснабжение природным газом | 100% | 100% |
| б). | Газоснабжение СУГ | 0% | 0% |

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения п.Можайское Спасского СП составит:

- на 1 очередь –982/153* человек (*- дачники);

- на расчетный срок – 1032/153* человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 28 м2/чел;

- на расчетный срок – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для п.Можайское Спасского СП на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями п.Можайское Спасское СП Волологодского района. |
| --- |
| Таблица XII.12.2. |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 215,6 |  |  | 1800 |  |  | 119,8 |  |
|  |  |  | (235,8) |  |  | 1800 |  |  | (131,0) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 581,0 |  |  | 2570 |  |  | 226,1 |  |
|  |  |  | (773,7) |  |  |  |  |  | (301,1) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 10,8 |  |  | 1800 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  | (11,8) |  |  | 1800 |  |  | (6,6) |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные |  | 5515,7 |  |  | 2570 |  |  | 1291,0 |  |
|  |  |  | (5568,2) |  |  |  |  |  | (1311,4) |  |
|  | Центральные котельные |  | 1621,7 |  |  | 2570 |  |  | 631,0 |  |
|  |  |  | (1674,2) |  |  |  |  |  | (651,4) |  |
|  | Прочие промышленные и сельскохозяйственные потребители |  | 3894,0 |  |  | 5900 |  |  | 660,0 |  |
|  |  |  | (3894,0) |  |  |  |  |  | (660,0) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 6323,1 |  |  | - |  |  | 1642,9 |  |
|  |  |  | (6589,5) |  |  |  |  |  | (1750,1) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ШРП).

Диаметры газопроводов низкого давления определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица ХII.12.3.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |
| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005 МПа | пог. м | 10330 | 10330 | Полиэтил. трубы |
| 2. | Газопроводы высокого давления Рг 0,3-0,6МПа | пог. м | 1150 | 1150 | Полиэтил. трубы |
| 3. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект | 1 | 1 | ГРПб |

### 13. Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение п. Можайское Вологодского муниципального района Вологодской области осуществляется от 5 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-10кв ПС-35/10 кВ – «Можайское» мощностью 5 МВА, резерв мощности 2 МВА тремя фидерами 10кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение п. Можайское запроектировано согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. программа-задание на разработку градостроительной документации утверждённый  главой администрации городского поселения п. Можайское;

2. согласованная концепция территориального развития п. Можайское;

3. технические условия для разработки раздела электроснабжения п. Можайское в составе генерального плана;

4. технические условия для разработки раздела телефонизации п. Можайское в составе генерального плана.

Генеральным планом п. Можайское предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение двух новых трансформаторных подстанций КТП 10/0.4 кВ. 2 категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов села осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение п. Можайское будет осуществляться от 5 существующих ТП-10/0,4кВ и 2 проектируемых ТП 10/0,4кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице XII.13.2. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественных и коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов.      Трансформаторные подстанции 10/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4 кВ для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Характеристики новых ВЛ-10кв и ТП-10/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов, где невозможно закольцовывание фидеров.

2. Реконструкция линий 0.4 кВ, 10 кВ, где это необходимо.

3. Расширение просек ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-220 кВ.

4. Реконструкция ПС «Можайское» 35/10 кВ на расчётный срок.

5. Замена сетей уличного освещения со светильниками.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Таблица XII.13.1.

| № п/п | Наименование | Существ. | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчет. срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 321,2 | 761,8 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 400,0 | 1030,0 |

Таблица XII.13.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф.мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТПП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 78 | 78 | 78 | 78 | 273,0 | 273,0 | 1 | 1 | 273,0 | 273,0 | 0,96 | 284,3 | 284,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,3 | 313,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,2 | 321,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТПП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 100 |  | 100 |  | 350,0 |  | 1 |  | 350,0 | 0,96 |  | 364,6 |
| 2. | Магазин смешанной торговли | 271-15-30.89 |  | 1 |  | 1 |  | 10,0 |  | 0.8 |  | 8,0 | 0,92 |  | 8,7 |
| 3. | Кафе на 30 мест | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 50,0 |  | 0.8 |  | 40,0 | 0,92 |  | 43,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,7 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 |

Загрузка трансформаторов 70%

### 14. Телефонизация. Телевидение.

Телефонизация.

В п. Можайское телефонизация осуществляется от одной АТС «Можайское» Si-2000 на 256 номеров, резерв 64 номера.

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ(В)  и  АТИГ.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями  ТППэп3 , соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220 В. Проложить от АТС до проектируемого района телефонную канализацию с установкой распределительного шкафа.

Реконструкция АТС не требуется.

Телевидение.

В настоящее время на всей территории п. Можайское возможен прием 5 программ эфирного телевизионного вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселении должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развития систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения.

## XIII. Генеральный план посёлка Перьево.

Посёлок Перьево расположен в Спасском сельском поселении Вологодского муниципального района Вологодской области.

Связь посёлка с областным центром г. Вологдой и с административным центром поселения п. Непотягово осуществляется по автодороге регионального или межмуниципального значения Вологда – Норобово.

Автодорога регионального или межмуниципального значения Вологда – Норобово пересекает населенный пункт с севера на юг, также через посёлок Перьево осуществляется связь с:

Через посёлок Перьево осуществляются связи с деревней Кишкино по автодороге местного значения - подьезд к д. Кишкино, с д. Дюково по автодороге местного значения Перьево – Дюково, с д. Белое, д.Колоколово, д. Васнево, д. Лямцино, д. Запрудка по автороге местного значения Перьево – Запрудка, с д. Пыхмарево и Леушкино (Спасский с/с) по автороге местного значения Запрудка – Леушкино.

### 1. Земли в границе населенного пункта и их использование.

Существующая граница посёлка Перьево охватывает территорию 83,0 га (по обмеру чертежа).

Граница посёлка охватывает различные виды жилой и общественной застройки, озелененные территории.

Согласно проекту, к концу расчетного срока посёлок Перьево должно представлять единое планировочное образование, включающее селитебные территории, производственные и ландшафтно-рекреационные зоны.

Существующая планировочная структура сохраняется и получает основное развитие в северном, западном направлении и некоторое развитие в восточном направлении.

Зонирование территорий посёлка определено с учетом их преимущественного использования и предусматривает выделение следующих основных зон: селитебной, производственной, транспортной и ландшафтно-рекреационной.

Под всеми видами застройки в существующей границе занято порядка 87%

территории посёлка Перьево.

По «Акту обследования территории и выбора участков развития Спасского сельского поселения  Вологодского муниципального района Вологодской области» утвержденного Главой Спасского сельского поселения  26 мая 2009 года, граница посёлка Перьево увеличена в 2 раза за счет включения в границу земель сельскохозяйственного назначения и построенных жилых домов.

### 2. Архитектурно-планировочная характеристика.

Посёлок Перьево как планировочно так и исторически представляет собой единое образование с главными осями – авторога регионального или межмуниципального значения, проходящая с севера на юг и ул. Парковая, проходящей с запада на восток.

Существующая планировочная структура посёлка нерегулярная.

С юго-востока на северо-запад проходят воздушные линии электропередач 220 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Общественно-деловая зона представлена сосредоточена в восточной части посёлка. Территория общественной застройки не соответствует нормативам по площади.

Благоустроенные зеленые насаждения общего пользования на территории посёлка расположены в общественном центре, спортивных площадок нет.

### 3. Функциональное зонирование.

Задачей генерального плана является устойчивое развитие населенного пункта, создание среды, безопасной и комфортной для проживания.

Для решения этой задачи, проектом предусматривается создание планировочных районов с четким функциональным зонированием с подразделением территории на селитебную, производственную, транспортную и ландшафтно-рекреационную.

Селитебная и производственная зоны относятся к застроенным и подлежащим застройке, а ландшафтно-рекреационная – к незастроенной и не подлежащей застройке.

При этом при проработке общих направлений территориального развития посёлка учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую природу;

- рациональное использование территориальных ресурсов;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

- недопущение дальнейшего разрушения естественной экологической среды и её необратимых изменений.

Территория посёлка в пределах её проектируемой черты достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для её устойчивого перспективного развития на расчетный срок. Предлагается их объединение транспортными связями с целью создания единого планировочного образования.

Селитебная зона занимает 79,8 % земель в проектируемой черте посёлка и включает в себя жилые территории, участки предприятий обслуживания и других общественных зданий, уличную сеть, территории зеленых насаждений и других мест общего пользования. Существующие районы посёлка сохраняются. Дополнительно формируется район в восточной и северо-западной части посёлка.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке зонированием, планировочной инфраструктурой посёлка в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены в прямой зависимости от экономических прогнозов и как вытекающее их них – перспективной численности населения посёлка на различных этапах её развития по годам.

Новое жилищное строительство по проекту генерального плана развивается одним массивом в восточном и северо-восточном направлениях, что обусловлено инженерно-строительными условиями степени пригодности для строительства территорий. Планировочная структура нового микрорайона  является логическим продолжением существующей, сохранен масштаб кварталов, направления улиц.

По проекту генерального плана главные планировочные оси:

– с севера на юг – авторога регионального (межмуниципального) значения Вологда - Норобово;

– с запада на восток от площади – ул. Центральная до выезда на авторога регионального (межмуниципального) значения Вологда – Норобово.

Проектом генерального плана предлагается решение следующих задач на расчетный срок:

– упорядочение структуры посёлка с расширением жилых улиц до 15-20 метров, основных до 20 метров;

– реконструкцияи строительство объектов общественного обслуживания;

– вынос жилья из санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских зон;

– формирование системы зеленых насаждений общего пользования;

– реконструкция промышленной и коммунально-складской зоны.

### 4. Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки.

Для удовлетворения потребности населения посёлка Перьево в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

Все учреждения делятся по характеру использования на учреждения повседневного (детские сады, школы, предприятия торговли) и эпизодического использования (медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, предприятия общепита, бытового обслуживания и т.д.).

Проектом предлагается создание общественного центра, включающего все требуемые по нормативной документации и по «Акту обследования территории и выбора участков развития Спасского сельского поселения  Вологодского муниципального района Вологодской области» утвержденного Главой Спасского сельского поселения  26 мая 2009 года общественные здания  и сооружения.

Общественный центр расположен на пересечении улиц Ветеранов и Пошехонская, сформирован следующими общественными зданиями: зданием школы, детского сада, зданием клуба, магазином, ФАПом, зданием сельсовета, столовой и почтой.

Расчет потребности населения в учреждениях обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектируемые общественные здания и сооружения отражены в таблице XV.4.1.

Таблица XV.4.1.

| № п/п | Объект | Существ. положение (фактич.) | Необходимо на I очередь | Необходимо на Р.С. | Принято по ГП | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДОУ при МОУ «Перьевской основной общеобразо-вательной школе» (встроенное) | 35 мест | + 50 мест | - | + 1 объект на 50 мест | проект |
| 2. | МОУ «Перьевская основная общеобразо-вательная школа» | 192 места (фактичес. – 70 мест) | 192 места | 192 места | - |  |
| 3. | МУ «Социаль-ный реабилитаци-онный центр для несовершен-нолетних Вологодского муниципально-го района» | 15 мест (фактичес. – 13 мест) | 15 мест | Расшире-ние до 20 мест | Расшире-ние до 20 мест |  |
| 4. | Перьевский фельдшерско-акушерский пункт | 39 чел. в день | 39 чел. в день | 39 чел. в день | - |  |
| 5. | Беловский клуб МУК «Непотягов-ский дом культуры» | 100 мест | 100 мест | 100 мест | - |  |
| 6. | Беловский сельский библиотеч-ный филиал № 39 | читальный зал на 10 мест | читальный зал на 10 мест | читальный зал на 10 мест | читальный зал на 10 мест |  |
| 7. | Здание сельсовета | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - |  |
| 8. | Магазины | 236 м2 | 236 м2 | + 100 м2 | 1 объект S=100м2 | проект |
| 9. | Беловский сельский библиотеч-ный филиал № 39 | читальный зал на 10 мест | читальный зал на 10 мест | читальный зал на 10 мест | - |  |
| 10. | Спорт-площадка | 0,3 га | - | + 1 объект S=1,2 га | + 1 объект S=1,2 га | проект |

Емкость и количество школ и детских дошкольных учреждений принято в зависимости от проектной численности посёлка на расчетный срок и с учетом требуемых радиусов обслуживания для учреждений данного типа.

К первоочередному строительству следует отнести строительство детского сада, магазина, спортивной площадки.

### 5. Территории жилой застройки.

Посёлок Перьево застроен одноэтажными домами с приусадебными участками, в основном в деревянном исполнении, одноэтажными деревянными многоквартирными домами и секционной застройкой.

Жилой фонд посёлка, согласно исходным данным, на 2009 года составил 10,743 тыс. м2, из них 5,143 тыс. м2 в многоквартирных домах.

Средняя норма жилой обеспеченности составила 27 м2 на человека.

Общее количество квартир в посёлке составляет 208 квартир, из них количество квартир в индивидуальных усадебных домах составляет 112, количество квартир в многоквартирных домах – 96 квартир (4 дома).

Данные по состоянию жилищного фонда п. Перьево сведены в таблицу XIII.5.1.

Таблица XIII.5.1.

| № п/п | тип жилого дома | кол-во домов, шт. | кол-во квартир, шт. | жилой фонд, тыс.м2 | материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | аварийный | камень | дерево |
| 1. | усадебный | 112 | 112 | 5,6 | 1,0 | нет данных | нет данных |
| 2. | секционный | 4 | 96 | 5,143 | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 116 | 208 | 10,743 | 1,0 (9%) | - | - |

Из таблицы XIII.5.1. можно сделать вывод, что процент ветхого и аварийного фонда по индивидуальным одноквартирным усадебным домам составляет 1,0 тыс. м2 (9%).

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития посёлка:

1.Намечается увеличение численности населения с 1253 человек, из них 516 человек временно проживающих до:

– на на I очередь (2014 год) – 1315 человек, из них – 570 временно проживающих;

– на расчетный срок (2029 год) – до 1455 человек, из них – 710 дачников.

2.Увеличение жилищной обеспеченности с 27  до 32  на расчетный срок.

3.Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Показатели по жилому фонду на расчетный срок приведены в таблице XIII.5.3.

Таблица XIII.5.3.

| № п/п | Показатели | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилой фонд | 10743 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (30% при норме 1,5% в год) | 3223 |
| 3. | Ветхий и аварийный жилой фонд | 1000 |
| 4. | Сохраняемый жилой фонд | 6520 |
| 5. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 32 м2/чел) | 14560 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства, в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства | 8040 |

Проектом генерального плана посёлка Перьево на все проектные периоды предлагается строительство нового жилья усадебного типа и в процессе разработки генерального плана ведётся строительство секционного жилого дома на 30 квартир.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам и распределение жилья по видам строительства сведены в таблицы XIII.5.4. и XIII.5.5.

Таблица XIII.5.4.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исходный год – 2009 г. | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2014 г. | Расчетный срок – 2029г. |
| 1. | Численность населения | чел. | 737+ 516 дачн. | 745+ 570 дачн. | 745+ 710 дачн. |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность |  | 27 | 28 | 32 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс.м2 | 10,743 | 11,508 | 14,560 |

Таблица XIII.5.5.

| Жилищное строительство и его виды | д. изм. | Исход-ный год - 2009 | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь – 2014 г. | Расчетный срок –2029 г. |
|  |  |  | новое стр-во | всего на конец периода | новое стр-во | всего на конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расчетный жилой фонд на конец периода, | тыс. м2 | 10,743 | - | 11,508 | - | 14,560 |
| в том числе: - новое строительство на конец периода; - реконструкция существ. и компенсационное строительство | тыс. м2 тыс. м2 |  | 0,765 | - 1,056 | 2,297 - | - 4,223 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| секционное жилье | тыс. м2 | 5,143 | - | - | - | - |
| усадебные одноквартирные | тыс. м2 | 5,60 | 0,765 | 1,056 | 2,297 | 6,520 |

Средний состав семьи по посёлку Перьево равен – 3,2 человека.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 102,4 м2.

Таким образом, потребуется строительство 79 новых квартиры, с выносом существующего жилья из санитарно-защитной зоны по мере амортизации и замене ветхого и аварийного фонда – 38 квартира.

Согласно заданию на проектирование при новом строительстве предполагается ввод жилья усадебного типа.

Для проектирования усадебной застройки принимаем участок площадью ≈ 0,15 га.

Согласно  2.20 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», территории, необходимые под застройку разного типа, составят:

На I очередь: 20 квартир × 0,23 га = 4,60 га

На расчетный срок: 79 квартир ×0,23 га = 18,17 га

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит порядка 18,17 га х 1,5 (коэфициент) = 27,30 га.

### 6. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

В сложившейся планировочной структуре посёлка Перьево, промышленная территория и коммунально-складская зона располагаются в восточной  и северной частях населённого пункта. Так же промышленные предприятия и коммунально-складские объекты расположены за границей населенного пунткта и находятся в основном в восточном направлении относительно посёлка.

Производственные зоны на расчетный срок сохраняются с более четким функциональным зонированием в зависимости от класса опасности предприятия и созданием санитарно-защитных зон.

Производственная зона имеет развитие в северной части за границей посёлка, здесь предусмотрена территория для проектируемых КОС,  в восточной части посёлка запроектирована территория для мобильной вышки.

Для предприятий, находящихся в жилой застройке и непосредственно примыкающей к ней, требуется разработка проекта санитарно-защитных зон с проектом благоустройства. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских территорий озеленяются.

В таблице VII.2.1. приведен список производств и предприятий по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующих в настоящее время.

Сводные данные по размещению промышленных и коммунально-складских предприятий приведены в таблице XIII.6.1.

Таблица XIII.6.1.

| № п/п | Наименова-ние предприятий и организаций | Размер площадки, га | Санитарно-защитная зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год–2009 | Расчетный срок–2029 | По норм. докумен-ту | По проекту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| За границей поселка Перьево |
| 1. | Ферма | 0,35 га | 0,35 га | 300 | 300 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 2. | Силосная траншея (3 шт.) | 0,1 га х 3 | 0,1 га х 3 | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 3. | Сенной склад | 0,1 га | 0,1 га | 50 | 50 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 4. | Пилорама ( 2 штуки) | 20,0 га | 20,0 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 5. | Склад ГСМ | 0,1 га | 0,1 га | 100 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 6. | Несанкцио-нированная свалка ТБО | 1,8 га | - | 1000 | - | Закрытие, рекультивация территории |
| 7. | КОС, мощность 200 м3/сут. | 0,05 га | 0,05 га | 300 | 300 | В восточной части на расстоянии 300 м относительно границы посёлка |
| 8. | Проектиру-емые КОС, мощность 200-400 м3/сут. | - | 0,05 га | 300 | 300 | В северной части на расстоянии 300 м относительно границы посёлка |
| 9. | Котельная | 0,05 га | 0,05 га | 50 | 50 | В северной части на расстоянии 300 м относительно границы посёлка |
| В поселке Перьево |
| 10. | Индивиду-альные гаражи и хозпострой-ки | 1,5 га | 3,0 га | 50 | 50 | В восточной части посёлка |
| 11. | Пилорама | 1,50 га | 1,50 га | 100 | 100 | В северной части |
| 12. | Гаражи с/х техники | 2,10 га | 2,10 га | 100 | 100 | В северной части |
| 13. | Вышка мобильной связи | - | 0,25 га | 100 | 100 | В восточной части |
|  | ИТОГО: | 27,85 га | 27,85 |  |  |  |

Таким образом, общая площадь территории промышленных предприятий и коммунально-складской зоны в настоящее время составляет 27,85 га, к концу расчетного срока площадь останется прежней.

### 7. Дороги, улицы, транспорт посёлка.

Связи населенного пунтка подробно рассмотрены в разделе 6 главе XIX. В данном пункте приведена классификация дорожно-уличной сети посёлка и стоянок транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

  - Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами населённого пункта;

  - Исключение из сложившейся транспортной инфраструктуры посёлка ошибок, предложения по их исправлению;

  - Хранение автотранспорта;

  - Экологические проблемы – создание санитарно-защитных зон от автомобильных дороги, защита от шума и загрязнения;

  - Чёткая классификация улиц и дорог.

Классификация улично-дорожной сети включает в себя внешние автомобильные дороги и поселковые улицы и дороги.

Улицы и дороги внутри посёлка включают в себя:

- главные улицы;

- основные улицы в жилой застройке (местного значения);

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей);

- хозяйственный проезд (проезд грузового транспорта к приусадебным участкам и  прогон личного скота).

Трассы дорог и уличной сети подробно рассмотрены на чертеже данного генерального плана «Схема транспортной инфраструктуры» (ГП–2.3). Для существующих дорог и улиц принята классификация в соответствии с функциональным назначением.

Автомобильный транспорт.

Связь посёлка с административным центром п. Непотягово и с областным центром г. Вологда осуществляется по автодороге регионального или межмуниципального значения Вологда - Норобово с подъездом к п. Перьево.

Ширина главных улиц принимается 20 метров.

В существующей застройке проектируются улицы шириной до 15-20 метров с целью упорядочить структуру красных линий.

В новых планировочных районах улицы имеют регулярную структуру.

Ширина жилых улиц составляет 20 метров, покрытие проезжей части и тротуаров асфальтобетонное. Внутри жилых кварталов запроектированы хозяйственные проезды.

Гаражи и автостоянки грузового транспорта расположены в производственных зонах.

Автостоянка предусмотрена между клубом и магазином.

В усадебной застройке хранение автотранспортных средств предусматривается на приусадебном участке с соблюдением норм Федерального закона РФ №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### 8. Ландшафтно-рекреационные территории.

В настоящий момент в посёлке ощущается потребность в зеленых насаждениях общего пользования ввиду отсутствия озеленения в целом.

Проектом генерального плана предлагается:

- организация и благоустройство парка  в формируемом общественном центре около здания детского сада;

- дополнительное озеленение улиц и дворов;

- создание площадок для отдыха детей и взрослых;

- создание спортивных площадок;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок перед общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство скверов.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

При озеленении детских игровых площадок и территорий детских садов исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и теневыносливости, быть малотребовательными к почве. Кроме этого, растения должны обладать крупной, плотной листвой, создающей непросматриваемость, а также быстрым ростом для создания скорейшего эффекта.

Кроме того, потребуется создание зеленых насаждений специального назначения - озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий. Площадь озеленения санитарно-защитных зон составит к концу расчетного срока 9,64 га.

В ландшафтно-рекреационных зонах посёлка необходимо предусматривать размещение общественных туалетов, площадок для размещения мусорных контейнеров.

Также необходимо размещение площадок для мусорных контейнеров около общественных зданий, в усадебной и многоквартирной застройке в соответствии с нормативными радиусами обслуживания и не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий.

### 9.  Водоснабжение.

Существующее положение

В соответствии с заданием на разработку генплана пос. Перьево от 26 мая 2009 года и данных хозяйственных служб  в поселке  действует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Общий объем водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды населения поселка за 2006 г. составил 51,3тыс. м3/год, за 2007г.- 48,63тыс. м3/год. За 2008г.- 44,63тыс. м3/год., за 2009г.- 43,93тыс. м3/год. Здания общественно-коммунального назначения и значительная часть населения обеспечиваются питьевой  водой, водозабором для которой служат скважины №3555, №2717, №2755. Скважины закольцованы, работают в автоматичсеском режиме, распределительная сеть оборудована 6 водоразборными колонками. Износ скважин №2717, №2755 составляет 100%, №3555 – 43%. Скважина №2744 в настоящее время не эксплуатируется из-за недостатка воды. Дебит по данным паспортов скважин составляет 4,0-7,0 м3/ч. Водоочистных сооружений в поселке  Перьево нет. Имеется водонапорная башня, введенная в эксплуатацию в 1980г., высотой 26м емкостью бака 50м3, износ составляет 100%. На территории поселка Перьево имеются затампонированные скважины - №1836, 1636. Скважины №2487, 488 заброшены, подлежат ликвидационному тампонажу. Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице XIII.9.1.

Таблица XIII. 9.1.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин

(данные паспортов)

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/ч | Качество воды | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3555 | 195,0 | 2000 | 7,0 6,0 |  | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 2. | 2717 | 195,0 | 1981 | 6,0 6,0 | Fе – 0,05 мг/л; жесткость-2,05 мг/л; Фтор – 0,49 мг/л; Сухой ост – 500мг/л окисляемость перм.-1,12мг/л; мутность-1,8мг/л, цветн.-5,3; запах, привкус -0. | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |
| 3. | 2755 | 195,0 | 1982 | 4,0 4,0 | - | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |

В акте обследования воды из артскважины от 20 января 2010 г. отмечено соответствие ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ”. Но в целом качество подземных вод всех 3 скважин по определяемым показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Вода питьевая ” по бору (до2,2 мг/л).

Общая протяженность существующих сетей водопровода пос. Перьево из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет 6,3 км. Износ сетей составляет 80%.

Проектов на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в настоящее время не имеется. ЗСО 1 пояса  охраны скважины №2717 ограждена. ЗСО 1 пояса  охраны скважины №2744 спланирована, не ограждена. Ограждение ЗСО 1 пояса скважины №3555 разрушено. Проекты зон санитарной охраны по скважинам пос. Перьево, разработаны ООО «Вологдагеология 25.02.2011 года.»

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения» (таблицы №№ 1 – 5).

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети I – й очереди строительства и на расчетный срок приняты в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров  населенного пункта – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 15 л/с на предприятиях местной промышленности (табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84)

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:

- 1 х 2,5 л/с – для  жилых и общественных зданий объемом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

- 2 х 2,5 л/с – для  производственных и складских зданий объемом более 5 тыс. м3 (табл. № 2 СНиП 2.04.01 – 85*).

Наружное пожаротушение  (1 – я очередь строительства и на расчетный срок) запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из пожарных водоемов.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по пос. Перьево представлены в таблице XIII. 9.2.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения   по пос. Перьево

Таблица XIII.9.2.

| № п.п | Наименование потребители | Ед. изм. | 1-я очередь строительства | Расчетный срок строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол. | Водопотребле-ние | Водоотведение | Безвоз-вратные потери м3/сут | В септик, жиже-сборник м3/сут | Кол. | Водопотребле-ние | Водоотведение | Безвоз-врат- ные потери м3/сут | В септик,жиже-сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
|  | А. Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 1315 |  |  |  |  |  |  | 1454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе проживающих в домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревате-лями | чел | 500 | 160 | 80,0 | 160 | 80,00 | - | - | 1104 | 160 | 176,64 | 160 | 176,64 | - | - |  |
|  | Необорудованных внутренним водо- проводом и кана- лизацией | чел | 465 | 50 | 23,25 | 25 | - | 11,625 | 11,625 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | То же, с централи- зованным горячим водоснабжением | _ ,, _ | 350 | 230 | 80,50 | 230 | 80,50 | - | - | 350 | 230 | 80,50 | 230 | 80,50 | - | - |  |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения | гол |  |  | 10,33 |  |  | 10,33 |  |  |  | 25,71 |  |  | 25,71 |  | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды |
|  | Всего по п.1: |  |  |  | 194,08 |  | 160,50 | 21,955 | 11,625 |  |  | 282,85 |  | 257,14 | 25,71 |  |  |
| 2 | Здания обществен-ного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Столовая | - ( - | 50 | 16х3 | 2,4 | 16х3 | 2,4 |  |  | 50 | 16х3 | 2,4 | 16х3 | 2,4 |  |  |  |
|  | Баня | мест | 17 | 180 | 3,06 | 180 | 3,06 |  |  | 17 | 180 | 3,06 | 180 | 3,06 |  |  |  |
|  | Всего по п.2: |  |  |  | 5,46 | - | 5,46 |  |  |  |  | 5,46 | - | 5,46 |  |  |  |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 199,54 |  | 165,96 | 21,955 | 11,625 |  |  | 288,31 |  | 262,60 | 25,71 |  |  |
|  | Б. Животновод- ческая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телятники | гол. | 350 | 30 | 10,50 |  | 2,10 | 5,25 | 3,15 | 350 | 30 | 10,50 |  | 2,10 | 5,25 | 3,15 |  |
|  | Коровник | гол. | 156 | 100 | 15,60 |  | 3,12 | 7,80 | 4,68 | 156 | 100 | 15,60 |  | 3,12 | 7,80 | 4,68 |  |
|  | Итого по зоне Б |  |  |  | 26,10 |  | 5,22 | 13,05 | 7,83 |  |  | 26,10 |  | 5,22 | 13,05 | 7,83 |  |
|  | В. Производственная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход на нужды местной пром-ти | м3 |  |  | 39,90 |  | 39,90 | - | - |  |  | 57,66 |  | 57,66 | - | - | 20% от разд. А |
|  | Итого по зоне В: |  |  |  | 39,90 |  | 39,90 | - | - |  |  | 57,66 |  | 57,66 | - | - |  |
|  | Полив зеленых насаждений |  | 1315 |  | 65,75 |  |  | 65,75 |  | 1454 |  | 72,70 |  |  | 72,70 |  | Прим.1 табл.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по пос. Перьево |  |  |  | 331,29 |  | 211,08 | 100,755 | 19,455 |  |  | 444,77 |  | 325,48 | 111,46 | 7,83 |  |

Как видно из таблицы XIII.9.2,  среднесуточный расход воды питьевого качества без учета воды на полив составляет:

- на I – ю очередь строительства– 265,54 м3/сут;

- на расчетный срок – 372,07 м3/сут.

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления (согласно СНиП 2.04.02 – 84  п.2.2) равны:

,      м3/сут				(9.1)

где   - коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

На первую очередь строительства -

На расчетный срок -

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице XIII.9.3.

Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица XIII.9.3

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Безвозвратные потери (разница между водопотреблением и водоотведением): |  |  |  |  |
|  | Всего: | м3/сут | 119,29 | 120,21 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Потери в неканализованной зоне | - (( - | - | 11,625 |  |
| 2. | Потери на поение животных | - (( - | 38,76 | 23,38 |  |
| 3. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усовершенствованным покрытием | - (( - | 72,70 | 65,75 |  |
| 4. | В септики | - (( - | 7,83 | 19,455 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зеленых насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием и технологические нужды.

Для уменьшения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зеленых насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоемов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

-    установить приборы учета расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Необходимая мощность источника хозяйственно--питьевого водоснабжения

Необходимая мощность источника водоснабжения равна:

,   м3/ч			          (9.2)

где   расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

(2 ( 2,5) – расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода расхода в м3/час;

24 – суточная продолжительность работы насосов водозабора, час;

1,2 – коэффициент запаса.

На I -  ю очередь строительства:

На расчетный срок :

Проектное решение

Система и схема водоснабжения

Проектом предусматривается централизованная система водоснабжения пос. Перьево. Намечается расширение действующей системы водоснабжения – бурение дополнительных скважин по мере необходимости и прокладка дополнительных сетей.

По СНиП 2.04.02-84 п.4.4 система водоснабжения пос. Перьево по степени обеспеченности подачи воды относится к III-й категории. Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет не более 30% расчетного расхода. Величина  допускаемого снижения подачи воды на производственные нужды – до предела, установленного аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток.

Общий дебит трех существующих скважин составляет 16 м3/час. Для обеспечения водоснабжения поселка на первую очередь строительства и расчетный срок необходима работа четырех скважин при одной резервной с учетом хранения противопожарного запаса воды в баке водонапорной башни. В баке водонапорной башни (ВБ) рекомендовано хранить регулирующий и пожарный объем воды, необходимый для  внутреннего  и наружного пожаротушения в течение 10 мин при одновременном наибольшем расходе на другие нужды.

Количество резервных скважин принято в соответствии с п. 5.13 и табл. 10 СНиП 2.04.02 – 84.

Система водоснабжения принята единой для поселка - хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.  В связи с этим в секционных жилых зданиях,  общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению. Для общей надёжности системы в целом схема водоснабжения в основном кольцевая с отдельными тупиками.

По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из артезианских скважин насосами, установленными в скважинах, сначала подаётся на водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки воды от бора. Самым эффективным и рентабельным методом очистки воды от бора является обратный осмос. Эффективность очистки составляет не менее 90%, что в среднем на 17% выше, чем на сорбирующих фильтрах. Вместе с тем, в зависимости от исходного состава воды, выбор условий работы требует тщательного анализа, включая расчеты в специализированных программах. Установки обратного осмоса серии ROF-8040 с бороселективными обратноосмотическими мембранами предназначены для глубокой очистки вод хозяйственно-бытового и питьевого назначения, подземных вод, а также солоноватых вод с минерализацией до 10 г/л от Бора и других веществ на уровне 95-99.9%

Ниже приведен пример установки обратного осмоса серии ROF-8040-1-1,0/106EP-CIP с автоматическим контролем рабочего давления (эксплуатация установки с минимальным участием оператора, экономия до 10% электроэнергии, автоматическая подстройка при изменении входного давления и т.д.) и с блоком химической промывки CIP, который обеспечивает автоматизацию процессов фильтрации и промывки установки с возможностью изменения длительности и периодичности промывок.

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды.  Затем вода из них забирается насосами станции второго подъёма и направляется в водонапорную башню (ВБ), сеть водоснабжения к потребителю.

К установке принимаются :

- два резервуара каждый емкостью 50 м3 из железобетонных конструкций по типовым сериям для хранения пожарного объема воды и расхода воды на промывку установки, (41,25-24,0+8,0)х3=75,75м3;

-  при максимальном часовом расходе воды  q час.max =36,0 м3 / час. и напоре Н = 20,0 м,  при расходе воды с учетом пожаротушения qнас. пож. = 41,25 м3 / час.,   Н = 26,0 м,  тип автоматической насосной станции МультиПро 054-046 с 3-мя насосами CR 32-3 (один резервный ) производительностью каждого до 40,0 м3 / час., напором  до 60м, N = 5,5 кВт, n = 3000 об/мин.

Водонапорная башня

Водонапорная башня проектируется для обеспечения потребного напора и для регулирования неравномерности подачи воды. Зона санитарной охраны-15м.

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий и  пожарный объёмы воды ( п. 9.1. СНиП 2.04.02-84) :

Wбак. = Wпож..+ Wрег; где

WБАК.  - объем  бака водонапорной башни, м3;

Wпож..- объем воды на пожаротушение, м3;

Wрег. – регулирующий объем, м3;

Регулирующий объем воды равен 10% суточного расхода

Wрег.= 40,93 м3 при Qсут. max   = 409,28 м3/сут. ;

Wпож..= (1х2,5 х3600) / 1000=9,00 м3 –запас воды, необходимый для работы одного внутреннего пожарного крана в течение одного часа при обычном расходе воды на другие нужды.

Таким образом, объём бака водонапорной башни должен составлять:

WБАК = 40,93+9,0=49,93 м3 .

Высота ствола водонапорной башни определяется по формуле:

Нб = Нсв +(hсети +(Zб (Zд. точки) = 20 +1,2 (3,20:1000(500) + (100,0(100,0) = 20+1,92-0,0= 22.0 м.

Проектом предусматриваются новая водонапорная башня кирпичная со стальным баком объемом 50 м3 с высотой ствола 24 м в утепленном варианте исполнения, т.к. износ существующей башни составляет 100%.

Водопроводные сети

Проектируемые водопроводные сети – кольцевые для обеспечения бесперебойности водоснабжения, с отдельными тупиковыми участками.

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

При разработке раздела водоснабжения проекта возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ  «Комикомпозит».  Продолжительность эксплуатации указанных труб определена  в 50 – 60 лет.

Проектом предусматриваются вводы водопровода непосредственно в здания проектируемых жилых районов.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части села.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Противопожарные мероприятия.

Количество одновременных пожаров в селе определено по табл.5  СНиП 2.04.02 – 84.  При численности населения  на расчетный срок  5,4 тыс. человек количество одновременных пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 СНиП 2.04.02 – 84:

- из пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах, на участках проектируемого кольцевого водопровода с dУ ( 100 мм;

- из существующих пожарных водоемов, для районов застройки на расчетный срок с существующим водопроводом с dУ ( 100 мм;

- из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с dУ ( 100 мм.

Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с в жилой зоне;

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с предприятиях местной промышленности.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,  через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Согласно санитарно-эпидемиологического заключения проекта зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения рекомендуемые размеры первого пояса ЗСО составляют:

- для скважины №2717 – 25*27м;

- для скважины №2755 – 60*60м;

- для скважины №3555 – 60*60м;

Размеры второго пояса ЗСО определены гидродинамическими расчетами и составляют:

- для скважины №2717 – вверх по потоку – 33м, вниз по потоку – 31м, ширина потока – 64м;

- для скважины №2755 – вверх по потоку – 36м, вниз по потоку – 33м, ширина потока – 70м (практически дублируют ЗСО  первого пояса);

- для скважины №3555 – вверх по потоку – 33м, вниз по потоку – 31м, ширина потока – 32м (практически дублируют ЗСО  первого пояса);

Размеры третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений,  определены гидродинамическими расчетами и составляют:

- для скважины №2717 – вверх по потоку – 383м, вниз по потоку – 197м, ширина потока – 550м;

- для скважины №2755 – вверх по потоку – 457м, вниз по потоку – 211м, ширина потока – 618м;

- для скважины №3555 – вверх по потоку – 248м, вниз по потоку – 155м, ширина потока – 392м.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы  1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

-   запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

-   производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

-  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

-  применение удобрений и ядохимикатов.

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

-   регулирования бурения новых скважин;

-   подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Состав сооружений

Перечень узлов и сооружений, предусмотренных проектом, представлен в таблице XIII.9.4.

Сооружения системы водоснабжения

Таблица XIII.9.4

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок строительства | В том числе, I-я очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 63-110мм | п.м | 9000 | 6500 |
| 2. | Перекладка (замена) сетей водопровода | пог. м | 5000 | 1250 |
| 3. | Башня водонапорная кирпичная со стальным баком V = 50 м3 , H = 24 м | соор | 1 | 1 |
| 4. | Артезианские скважины | соор | 2 | 2 |
| 5. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт | компл. | 2 | 2 |
| 6. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту 901-5-1/70 | сооруж | 5 | 5 |
| 7. | Тампонаж артезианских скважин | соор | 2 | 1 |
| 8. | Водопроводные очистные сооружения (установка обратного осмоса серии ROF-8040-1-1,0/106EP-CIP ) - 4,5 млн руб | соор | 1 | 1 |
| 9. | Резервуар чистой воды (РЧВ) | соор | 1 | 1 |
| 10. | Насосная станция второго подъема | соор | 1 | 1 |

### 10.  Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение

Общий объем сбрасываемых сточных вод поселка Перьево за 2006 г. составил 33,7тыс. м3/год, за 2007г.- 21,7тыс. м3/год. За 2008г.- 19,2тыс. м3/год., за 2009г.- 18,3тыс. м3/год. В настоящее время в пос. Перьево существует система канализации для детсада и школы, четырех трехэтажных  жилых домов с очистными сооружениями полной биологической очистки проектной производительностью 200м3/сут, фактической производительностью 60 м3/сут, год ввода в эксплуатацию которых – 2002, износ составляет 22%. Состав ОСК – приемная камера, аэротенк-отстойник 1-ой ступени, вторичный отстойник, аэротенк-отстойник 2-ой ступени, вторичный отстойник, третичный отстойник, иловая площадка, контактный колодец, хлораторная, газодувная. Место размещения – между животноводческой фермой  ООО «Хохлево» и пилорамой ЧП «Басалаев У.У.» Сброс сточных вод после ОСК осуществляется стальной трубой диаметром 100мм в ручей без названия. Счетчиков расхода сточных вод на выпуске  не установлено, расчет объемов сбрасываемых сточных вод ведется расчетным методом.   Сточные воды жилых домов ул. Советская, Пошехонская, Новосельская и Парковая сбрасываются на рельеф без очистки.    Существует небольшая локальная сеть  водоотведения от котельной производственной зоны.  Сброс сточных вод на рельеф без очистки. В неканализованной жилой зоне пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.

Общая протяженность существующих сетей канализации пос. Перьево из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб составляет 0,8 км. Износ сетей составляет 100%.

Нормы и объемы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчетному расходу сточных вод приведены в таблице 10.1.2 раздела  «Водоснабжение».

Водоотведение от предприятий местной промышленности и неучтенные расходы приняты в размере 20% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта согласно п.2.5 СНиП 2.04.03 – 85  «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Исходя из среднесуточного водоотведения от зданий поселка Перьево (табл. XIII.9.2.), количество сточных вод составляет:

на I очередь – 211,08 м3/сутки;

на расчетный срок - 325,48 м3/сутки.

Максимальное суточное отведение бытовых сточных вод составит:

на первую очередь – 1,1 х 211,08 = 232,19 или 233м3/сут ;

на расчетный срок – 1,1 х 325,48 = 358,03 или 359 м3/сут.

Проектом предусматривается централизованная неполная раздельная система канализации. Данная система предусматривает устройство закрытой самотечно-напорной водоотводящей сети (трубы круглого сечения) для транспортирования смеси бытовых и производственных сточных вод.

Загрязненные сточные образуются от:

-  жилых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- общественных и административно-бытовых зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

производственных зданий.

По самотечно-напорным коллекторам сточные воды отводятся на отремонтированные и вновь проектируемые очистные сооружения канализации (ОСК) поселка Перьево.

После очистки сточные воды должны иметь показатели воды водоемов рыбохозяйственного значения.  После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия.

Площадка существующих ОСК расположена в районе животноводческой фермы ООО «Хохлево».  После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия. Расстояние от ОСК до жилых зданий 1-й очереди строительства равно 150 м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Производительность очистных сооружений составляет:

на 1 – ю очередь строительства и расчетный срок – 200 м3/сут;

Площадка проектируемых ОСК расположена в северном направлении от поселка.  Расстояние от ОСК до жилых зданий 1-й очереди строительства равно 200 м согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. После полной биологической очистки на ОСК сточные воды сбрасываются в ручей без названия, впадающий в реку Нурда. Производительность очистных сооружений составляет с учетом приема сточных вод от населенного пункта Дюково составляет:

на 1 – ю очередь строительства – 200 м3/сут;

на расчетный срок – 400 м3/сут.

На период реализации проектных решений отведение сточных вод от жилых зданий неканализованной части села, предусматривается в выгребы или септики. Сточные воды из выгребов вывозятся:

или на ОСК;

или в места, согласованные с местными органами надзора.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на ОСК должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Навозную жижу от существующего животноводческиого комплекса отводить в сборные резервуары (жижесборники), возводимые поблизости от зданий ферм с последующим вывозом на поля или в места, согласованные с местными органами надзора. Стоки от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в наружную сеть фермы предварительно должны проходить очистку в грязеотстойниках с бензомаслоуловителями.

На территориях промышленных предприятий предусматривается устройство бензомаслоуловителей.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

Канализационная насосная станция

Для проектируемых жилых районов самотечное отведение сточных вод на проектируемые очистные сооружения затруднено из-за перепада отметок земли. В связи с этим, проектируются четыре канализационных насосных станции (КНС).

Максимальный часовой расход сточных вод КНС составит:

(10.1)

где  среднесуточный объем сточных вод, перекачиваемых насосной станцией, м3/сут;

общий максимальный коэффициент неравномерности водоотведения, принимаемый по таблице 2  СНиП 2.04.03 - 85.

КНС  (1-я очередь):

;

КНС  (расчетный срок):

На насосной станции устанавливаются  два насоса, один из которых резервный.

Строительство КНС следует выполнить по индивидуальному проекту или типовой серии.

Проектные характеристики насосной станции представлены в таблице 10.2.2.

| Насосная станция | Расчетный напор насоса, м | Расход сточной воды | Насос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ср. сут., м3/сут | Макс. сек., л/с | Макс. час., м3/ч | Марка | Характеристики насоса |
| КНС (Насосы WILO) | 12,0 | 325,48 | 9,4 | 33,90 | ТР 100F 247/84 | Q =20-120 м3/ч H =14,8-10,8 м N =5,3-7,2 кВт |

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 100-300 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Состав сооружений канализации

Таблица XIII.10.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция КОС производит. 200 м3/сут | объект | 1 | 1 |  |
| 2. | Строительство КОС производит. 200 м3/сут с увеличенинм производительности до 400м3/сут на расчетный срок | объект | 1 | 1 |  |
| 3. | Сеть канализации из асбестоцементных безнапорных трубопроводов Ø 100÷300 мм ГОСТ 1839-80* | пог. м | 11100 | 9000 |  |
| 4. | Сеть канализации из чугунных напорных трубопроводов Ø 100 мм ГОСТ 9583-75* в 2 нитки | пог. м | 300 | 300 |  |
| 5. | Канализационная насосная станция с насосами ТР 100F 247/84 производительностью 20-120 м3/час с общей мощностью двигателей N=5,3-7,2 кВт | комп-лект | 1 | 1 |  |
| 6. | Перекладка (замена) сетей канализации | пог. м | 800 | 800 |  |

### 11. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего Генерального плана, п.Перьево Спасского СП Вологодского муниципального района имеет один источник централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства присутствуют.

Основной виды отопления жилых усадебных домов – печное (топливо дрова) и газовое (топливо природный газ). Секционная многоквартирная застройка, общественные и административные здания подключены к централизованной ситеме теплоснабжения от существующей котельной.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты, работающих на топливе – дрова/уголь.

Техническая характеристика котельных приведена в сводной таблице и представлена ниже.

Характеристика существующих котельных

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Тепло-производ-ть. (Гкал/ч) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Центральная котельная пос.Перьево | КВГ-1 2шт | 1,7 | Газ | Отд.стоящ Резерв 0,9 |

Тепловые сети – преимущественно подземные, в двухтрубном исполнении, в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон), часть тепловых сетей надземной прокладки. Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.

Для существующих тепловых сетей предусмотрена полная замена по истечении нормативного срока эксплуатации.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» п.Перьево и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского СП, Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение п.Перьево Спасского СП будет зависеть от его перспективного развития. Централизованное теплоснабжение населенного пункта осуществляется от центральной котельной поселка.

Подключение к существующей системе централизованного теплоснабжения предусматривается только для проектируемых общественных зданий находящихся в непосредственной близости от существующих ТС. Для остальных объектов перспективного строительства (проектируемой усадебной застройки) предусматривается развивать индивидуальные котельные, для проектируемой общественной застройки северной части поселка предусматривается строительство отдельностоящей газовой котельной блочно-модульного исполнения.

Основной вид топлива для котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

предусматривается отдельностоякотельные с газовыми котлами двухконтурного типа.

Проектируемый детский сад на 50мест и общественные здания удаленные от системы централизованного теплоснабжения поселка предусматривается подключить к проектируемой модульной газовой котельной.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ.

| Оснащённость потребителей п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. отоплением и ГВС |
| --- |
| Таблица XIII.11.1 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Горячее водоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей ГВС (2400 Мкал/год×чел) | 90% | 90% |
| б). | При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения (970 Мкал/годчел) | 10% | 10% |
| в). | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного ГВС и ВПГ (1430 Мкал/год×чел) | 0% | 0% |
| 2. | Отопление потребителей: |  |  |
| а). | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 90% | 90% |
| б). | С централизованным отоплением | 10% | 10% |
| в). | С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива (дрова, пелеты, уголь) | 0% | 0% |

Расходы теплоты проектируемыми зданиями сведены в таблицу и представлены ниже.

| Тепловые нагрузки для проектируемых зданий |
| --- |
| Таблица XIII.11.2 |
| № по ГП | Наименование потребителя | № по г/п | Расчётные расходы теплоты, ккал/час | Примеч. |
|  |  |  | Макс. на отопл* | Макс. на вентил* | ГВС | Всего | № типов проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детский сад на 50 мест (подкл к сущ сист ЦТ) | 11 | 79950 | 30460 | 21250 | 117490 | 264-12-157 |
| 2 | Магазин смеш торговли (индивид котельная) | 12 | 10910 | - | 20500 | 31410 | 271-15-30.88 |

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. |
| --- |
| Таблица XIII.11.3 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. |  | чел. |  |  | 745 |  |  | 745 |  |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. Сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 75 |  |  | 75 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. |  | м2 |  |  | 18625 |  |  | 22350 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 16200 |  |  | 16200 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 2425 |  |  | 6150 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 25,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 1147,9 |  |  | 1343,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (1335,0) |  |  | (1562,5) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 172,2 |  |  | 201,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (200,3) |  |  | (234,3) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 150,7 |  |  | 157,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (175,3) |  |  | (183,2) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 1470,8 |  |  | 1702,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (1710,5) |  |  | (1862,4) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 2951,8 |  |  | 3454,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3432,9) |  |  | (4017,8) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 358,9 |  |  | 420 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (417,4) |  |  | (488,5) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 3310,7 |  |  | 3874,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (3850,3) |  |  | (4506,3) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 4781,5 |  |  | 5577,2 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (5560,9) |  |  | (6368,7) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жылых зданий п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. на расчетный срок составит: – 6,37 МВт (5,58 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 1,86 МВт (1,7 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 3,87 МВт (4,51 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по п.Перьево Спасское СП Вол.р-н.. |

Котельные установки.

Проектом предусматривается теплоснабжение общественной застройки (поз 11-12 по ГП) от блочно-модульной газовой котельной.

Проектируемая котельная, принята по индивидуальной разработке. Строительство котельных установок следует принимать по действующим типовым проектам. В комплект оборудования котельных должны быть включены: насосные агрегаты сетевой и подпиточной воды, дутьевые вентиляторы, оборудование химводоподготовки, газовое оборудование и приборы автоматики.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

Работа котельных предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

В производственной зоне теплоснабжение зданий, включая технологические нужды, осуществляется от собственных источников теплоты.

Сводные данные по теплопроизводительности проектируемых котельных на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица ХIII.11.4

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. (МВт) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Проектируемая блочно модульная котельная д/с и магазина | BAXI SLIM | 2×0,9МВт | Газ | на 1оч. 95-70 |
| 2 | Существующая центральная котельная п.Перьево | КВГ-1 сущ. | 2×0,85Гкал/ч | Газ | 95-70 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные табл. X.3.2.1, КПД котлоагрегатов и запас по тепловой мощности - (10%).

Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектированы тепловые сети в соответствии со схемой теплоснабжения, приведенной на чертеже ГП-ТГС.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подающая одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

Регулирование отпуска теплоты центральное качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для трубопроводов тепловых сетей предусматриваются стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.

Прокладка теплосетей принята подземной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сети теплоснабжения –тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, изолированные пенополиуретаном с полиэтиленовым или оцинкованным покрытием по ГОСТ 30732-2006.

Проектом предусмотрена замена всех существующих тепловых сетей на современные теплоизолированные трубопроводы в ППУ.

Состав сооружений системы теплоснабжения представлен в табличной форме и приведен ниже.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица XIII.11.5 |
| № п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Примечание |
|  |  |  | Расчетный срок и за его пределами | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прокладка новых тепловых сетей в ППУ изоляции | км | 2х0.7 | 2х0.3 |  |
| 2. | Замена сущ. тепловых сетей на сети в ППУ изоляции | км | 2х0,9 | 2х0.45 | 50/50% замена ТС |
| 3. | Строительство модульных котельных | соор. | 1 | 1 |  |

### 12. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» п.Перьево Спасского СП Вологодского района газифицирован.

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется от 1-го ГРП расположенного в центральной части поселка.

Существующие усадебные дома не подключенные к системе централизованного газоснабжения природным газом снабжаются привозным сжиженным газом. Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов административного центра и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ магистрального газопровода высокого давления I-категории: от АГРС – «п.Можайское» Рг=1,14МПа до проектируемой ГГРП, ГРП, ШРП и котельных поселка. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения прията – тупиковая.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

строительство ГГРП с северной стороны п.Перьево для газопроводов на дХохлево, Богородское, Сысоево и д.Дюково.

строительство газопроводов Г3-I до проектируемой ШРП западной части п.Перьево (имеется ранее разработанный проект).

строительство газопроводов Г3-I до проектируемой блочно-модульной газовой котельной для д/с и магазина северной части п.Перьево.

газифицировать природным газом Г1 существующую и проектируемую усадебную и секционную застройку, а так же индивидуальные котельные проектируемых общественных зданий.

Схемой газоснабжения предусматривается 100% газификация поселка строительство 1-го ШРП и устройство 1-го ГРУ.

.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения п.Перьево Спасского СП составит:

- на 1 очередь и расчетный срок – 745 человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 25 м2/чел;

- на расчетный срок – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для п.Перьево Спасского СП на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями п.Перьево Спасское СП Вол.р-н. |
| --- |
| Таблица XIII.12.1 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 210,2 |  |  | 1800 |  |  | 116,8 |  |
|  |  |  | (210,2) |  |  | 1800 |  |  | (116,8) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 1063,6 |  |  | 2570 |  |  | 413,8 |  |
|  |  |  | (1244,7) |  |  |  |  |  | (484,3) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 10,5 |  |  | 1800 |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  | (10,5) |  |  | 1800 |  |  | (5,8) |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные |  | 555,9 |  |  | 2570 |  |  | 216,3 |  |
|  |  |  | (643,4) |  |  |  |  |  | (250,4) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 1840,1 |  |  | - |  |  | 752,7 |  |
|  |  |  | (2108,9) |  |  |  |  |  | (857,3) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ШРП).

Диаметры газопроводов низкого давления определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица ХIII.12.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |
| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005МПа | пог. м | 9650 | 6900 | Полиэтил. трубы |
| 2. | Газопроводы высокого давления Рг 0,3-0,6МПа | пог. м | 1100 | 1100 | Полиэтил. трубы |
| 3. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект | 1 | 1 | ШРП |
| 4. | Газорегуляторные пункты котельных (ГРУ) | объект | 1 | 1 | ГРУ |

### 13. Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение п. Перьево Вологодского муниципального района Вологодской области осуществляется от 6 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-10кв ПС-110/35/10 кВ – «Луговая» мощностью 50 МВА, резерв мощности 2 МВА тремя фидерами 10кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение п. Перьево предусматривается выполнить согласно следующих документов, предоставленных для проектирования:

1. программа-задание на разработку градостроительной документации, утверждённая  главой администрации Спасского сельского поселения;

2. согласованная концепция территориального развития п. Перьево;

3. технические условия для разработки раздела электроснабжения п. Перьево в составе генерального плана;

4. технические условия для разработки раздела телефонизации п. Перьево в составе генерального плана.

Генеральным планом п. Перьево предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение двух новых трансформаторных подстанций КТП 10/0.4 кВ. 2 категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов села осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение п. Перьево будет осуществляться от 6 существующих ТП-10/0,4кВ и 2 проектируемых ТП 10/0,4кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов представлен в таблице XIII.13.2. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественных и коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов.      Трансформаторные подстанции 10/0,4 располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4 кВ для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Характеристики новых ВЛ-10кв и ТП-10/0,4; их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов, где невозможно закольцовывание фидеров.

2. Реконструкция линий 0.4 кВ, 10 кВ, где это необходимо.

3. Расширение просек ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-220 кВ.

4. Замена сетей уличного освещения со светильниками.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Таблица XIII.13.1.

| № п/п | Наименование | Существ. | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчет. срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 321,2 | 749,2 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 400,0 | 1150,0 |

Загрузка трансформаторов 70%

Расчет электричесих нагрузок                                                                                           Таблица XIII.5.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф.мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТПП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 78 | 78 | 78 | 78 | 273,0 | 273,0 | 1 | 1 | 273,0 | 273,0 | 0,96 | 284,3 | 284,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,3 | 313,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,2 | 321,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТПП II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 50 |  | 50 |  | 180,0 |  | 1 |  | 180,0 | 0,96 |  | 187,5 |
| 2. | Магазин смешанной торговли | 271-15-30.89 |  | 1 |  | 1 |  | 10,0 |  | 0.8 |  | 8,0 | 0,92 |  | 8,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 |
|  | КТПП III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 40 |  | 40 |  | 140,0 |  | 1 |  | 140,0 | 0,96 |  | 145,8 |
| 2. | Детский сад | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 40,0 |  | 0.8 |  | 32,0 | 0,92 |  | 34,8 |
| 3. | Котельная | Инд.проект |  | 1 |  | 1 |  | 35,0 |  | 1 |  | 35,0 | 0,8 |  | 44,8 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,7 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |

### 14. Телефонизация. Телевидение.

Телефонизация.

В п. Перьево телефонизация осуществляется от одной АТС «Можайское» Si-2000 на 256 номеров, резерв 64 номера.

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ(В)  и  АТИГ.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями  ТППэп3 , соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220 В. Проложить от АТС до проектируемого района телефонную канализацию с установкой распределительного шкафа.

Реконструкция АТС не требуется.

Телевидение.

В настоящее время на всей территории п. Перьево возможен прием 5 программ эфирного телевизионного вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселении должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развития систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения.

## XIV. Проектная организация территории ПП части д. Сысоево.

### Общая характеристика проектного решения.

Проект детальной планировки охватывает территорию в 5,12 га в северной части д.Сысоево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района.

С юга к участку проектирования примыкает существующая застройка. С севера, запада и востока располагаются земли сельскохозяйственного назначения.

Рельеф участка в основном холмистый. Перепад высот составляет до 6,11 м. В северо-западной  части участка наблюдается понижение.

Застройка территории подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития населенного пункта в соответствии с генеральным планом, но в то же время является целостным жилым образованием с необходимым набором объектов обслуживания: магазин, 1 детская площадка, 2 контейнерные площадки для сбора ТБО, транспортными и пешеходными связями.

Основой для композиционного каркаса проектируемой территории станет  существующая жилая дорога, которая идут с востока на запад, а от нее на север проектируется круговой проезд шириной 6 метров

Жилая застройка – 1-квартирные усадебные дома с приусадебными участком от 0,15 до 0,20 га, возводимые за счет средств индивидуальных застройщиков.

В пределах жилого квартала предусмотрен 1 озелененный участок общего пользования с детскими игровыми площадками с сохранением существующего пруда общей площадью 0,38 га.

Около магазина проектом предусмотрена автостоянка.

### Проектная численность населения.

Проектируемая численность населения в границах ПП принята, исходя из размещения 16 квартир и средней численности проживания в них, которая составляет по Спасскому сельскому поселению - 2,9 человека, что составило 46 человек. Динамика численности населения приведена в таблице Х.2.1.

Таблица Х.2.1.

| № п/п | Наименование | 2008 год | I очередь ПП, 2014 год | Расчетный срок ПП, 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | - чел. | 36 чел. | 45 чел. |

### Жилая застройка.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы проектируемого жилого фонда представлены в таблице Х.3.1.

Таблица Х.3.1.

| № п/п | Тип и этажность | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Сохраняемое | Проектируемое |
|  |  | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление |
| 1. | Усадебный 1-квартирный 1-2 этажный дом | 16 | 16 | 45 | - | - | - | 16 | 16 | 45 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу расчётного срока составит 30,0 м2 /чел. Общая площадь проектируемого  жилого фонда на первую очередь составит  1008 м2 , на расчётный срок – 1350 м2. Площадь территории, занимаемая жилой усадебной застройкой составит 2,93 га.

### Учреждения обслуживания.

Перечень и вместимость объектов культурно-бытового назначения, размещаемых в граница ПП, представлен в таблице Х.4.1.

Таблица Х.4.1.

| № п/п | Наименование | Норма по СНип | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | 100 м2 торг. площ./1000 чел. | м2 торг. площ. | 100 | 0,20 | инд. проект с автостоянкой |
| 2. | Детская площадка | По заданию на проекти- рование | объект | 1 | 0,38 | инд. проект |

Площадь территории занимаемая объектами культурно-бытового назначения составит 0,58 га.

### 5. Благоустройство и озеленение.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров,  мощение площадок перед магазином, оборудование детской площадки для игр и отдыха с зоной благоустройства вокруг существующего пруда, благоустройство территорий вдоль проектируемых канав.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту  0,38 га.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. В зимнее время поверхность пруда может быть использована для катания на коньках  и игр в хоккей. При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и теневыносливости, быть малотребовательными к почве. Кроме этого, растения должны обладать крупной, плотной листвой, создающей непросматриваемость, а также быстрым ростом для создания скорейшего эффекта.

Ограждение участков со стороны улиц должно быть выдержано в едином стиле на протяжении всего квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимальная высота ограждений принимается 1,80м. На границе с соседним земельным участком допускается установка ограждения, имеющего просветы, обеспечивающие минимальное затемнение соседнего участка и высотой не более 1,80м.

### Улицы, дороги, транспорт.

Улицы на проектируемой территории имеют регулярную структуру. Размер жилого квартала 100129  300308 м.

Ширина жилых улиц в красных линиях составляет 1620 м, покрытие щебеночное. Внутри жилых кварталов запроектированы хозяйственные проезды с шириной проезжей части 4,5 метра, покрытие также щебеночное.

Сохраняется существующий пруд. Около него устраивается зона отдыха взрослого и детского населения

Автостоянка проектом размещается у магазина. В усадебной застройке хранение автотранспортных средств, предусматривается на приусадебном участке.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения.

Разделены пешеходные и транспортные пути.

Продольный уклон тротуаров в основном не превышает  5%, поперечный – 2%.

### 7. Вертикальная планировка территории и разбивочный  чертеж.

Вынос проекта на местность. До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;

- вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от красных линий.

Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6метров (см. поперечные профили). Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений» и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской одласти», утвержденных постановлением Правительства области от 12.07.2010года за №816.

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети д.Сысоево Вологодского муниципального района, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф участка в основном холмистый.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района.Проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающих эрозию почвы.

Сброс поверхностных вод производится по проектируемым канавам на существующий рельеф.

Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет 0,10 м.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц и по пректируемым канавам вдоль проезжей части улиц.Канавы между собой соединяются трубами перепуска.В северо-западной части предусмотрен выпуск поверхностных вод из труб на существующий рельеф.

### 8. Водоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки в проектируемом микрорайоне отсутствуют инженерные сети. Население д. Сысоево снабжается водой от  шахтных колодцев.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по ПП части деревни Сысоево представлены в таблице XIV.8.1.1.

Как видно из таблицы XIV.8.1.2 среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет:

- на первую очередь – 6,34м3/сутки;

- на расчётный срок – 7,92 м3/сутки.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь – Qрсут.max=1,1х 6,34= 6,98 или 7м3/сут.

на расчётный срок– Qрсут.max=1,1х 7,92 = 8,72 или  9м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице

XIV. 8.2.

Баланс водопотребления и водоотведения.

Таблица XIV. 8.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 2,97 | 2,38 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 2,25 | 1,80 |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | 0,72 | 0,58 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения  по ПП деревни Сысоево

Таблица XIV. 8.1

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные потери м3/сут | В сеп- тик, м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр л/сут | Суточный расход, м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расходм3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. Расход, м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 36 | 160 | 5,76 | 160 | - |  | 5,76 | 45 | 160 | 7,20 | 160 | - |  | 7,20 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
| 2. | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,58 |  |  | 058 | - | - | - | 0,72 | - | - | 0,72 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 6,34 |  | - | 0,58 | 5,76 |  |  | 7,92 |  | - | 0,72 | 7,20 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 36 | 50 | 1,80 | - | - | 1,80 | - | 45 | 50 | 2,25 | - | - | 2,25 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Всего : |  |  |  | 8,14 |  | - | 2,38 | 5,76 | - | - | 10,17 | - | - | 2,97 | 7,20 |  |

Проектное решение.

Водоснабжение проектируемой территории проекта планировки части деревни Сысоево выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, подписанных главой Спасского сельского поселения.

Проектируемые сети водопровода жилых районов  присоединяются к проектируемому водопроводу деревни. Система водоснабжения проектируемого жилого района входит в  единую систему водоснабжения всего населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.

Схема водоснабжения – тупиковая с участками для подключения зданий внутри кварталов.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-82 диаметром  63 мм. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб ПВП (полиэтилена высокой плотности) диаметром 25 – 50 мм.

На водопроводе предусматривается устройство железобетонных колодцев для установки отключающей и прочей арматуры.

Глубина заложения прокладываемых водопроводов должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта в данной местности на 0,5 м.

Состав сооружений

Таблица XIV. 8.3

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 диаметром 25-63 мм, пог. м | 960,0 |  |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, шт. | 16 |  |

### 9. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение.

На момент проектирования настоящего проекта планировки и в целом в деревне Сысоево какие-либо сети  водоотведения отсутствовали.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XIV.8.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод составит:

на 1-ю очередь –5,76м3 /сут,

на расчётный срок – 7,20 м3 /сут.

Проектное решение.

Водоотведение с территории проектируемого проекта планировки части деревни Сысоево выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Отведение сточных вод от жилых зданий проектируемого микрорайона  предусматривается в накопители. Далее сточные воды вывозятся:

- или на сливную станцию п. Можайское;

- или в места, согласованные с местными органами надзора.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 100-150 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для выпусков 100 мм – 0,02. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35м между ними, на поворотах и длине выпуска ф100мм более 12м.

Состав сооружений канализации.

Состав сооружений канализации

Таблица XIV.9.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Накопители сточных вод емкостью 15м3/сут | объект | 17 | - |  |
| 2. | Сеть канализации из асбестоцементных безнапорных трубопроводов Ø 100÷150 мм ГОСТ 1839-80* | пог. м | 320,0 | - |  |
| 3. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1,0м | шт | 16 | - |  |

### 10. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки части д.Сысоево Спасского СП Вологодского муниципального района не имеет источников централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства отсутствуют.

Основной вид отопления жилых усадебных домов– печное. Топливо – дрова.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского СП, Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения».

Теплоснабжение д. Сысоево Спасского СП будет зависеть от ее перспективного развития. В целом по населенному пункту: теплоснабжение объектов – децентрализованное. Проектом предусматривается развивать индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой усадебной застройки и общественных зданий.

Основной вид топлива для индивидуальных котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Для здания магазина предусматривается собственная встроенная индивидуальная котельная с газовыми котлами двухконтурного типа.

Расходы теплоты проектируемыми общественными зданиями сведены в таблицу и представлены ниже.

| Тепловые нагрузки для проектируемых зданий |
| --- |
| Таблица XIV.10.1 |
| № по ГП | Наименование потребителя | № по г/п | Расчётные расходы теплоты, ккал/час | Примеч. |
|  |  |  | Макс. на отопл* | Макс. на вентил* | ГВС | Всего | № типов проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Индивидуальные котельные |
| 1 | Магазин смешанной торговли | 1 | 10910 | - | 20500 | 31410 | 271-15-30.88 |

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление обществен зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=150 ккал/ч для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки д.Сысоево, Спасское СП |
| --- |
| Таблица XIV.10.2. |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по д.Сысоево, Спасское СП Вол.р-на. |  | чел. |  |  | 36 |  |  | 45 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по д.Сысоево, Спасское СП Вол.р-на. |  | м2 |  |  | 1008 |  |  | 1350 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение общественных зданий: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 37,8 |  |  | 37,8 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (44,0) |  |  | (44,0) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (6,3) |  |  | (6,3) |  |
|  | Итого по п.4 Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 43,2 |  |  | 43,2 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (50,2) |  |  | (46,3) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 151,2 |  |  | 202,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (175,8) |  |  | (235,5) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 19,3 |  |  | 28,2 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (22,4) |  |  | (32,8) |  |
|  | Итого по п.5 Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 170,5 |  |  | 230,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (198,3) |  |  | (268,3) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 213,7 |  |  | 273,9 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (248,5) |  |  | (314,6) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жылых зданий д.Сысоево, Спасское СП Вол.р-на. на расчетный срок составит: – 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), в том числе на теплоснабжение общественных зданий – 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 0,22 МВт (0,25 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по д.Сысоево, Спасского СП Вологодского района. |

Котельные установки.

Проектом предусматривается теплоснабжение общественной застройки от индивидуальных встроенных котельных.

Для  теплоснабжения магазина проектом предусматривается строительство встроенной газовой котельной.

Проектируемая котельная, принята по индивидуальной разработке. В котельных предусматриваются газовые котлы двухконтурного типа. Топливо – природный газ.

Сводные данные по теплопроизводительности проектируемых котельных на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица ХIV.10.3

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. (МВт) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Котельная магазина (встроенная) | BAXI SLIM 2.300 i | 2×0,29МВт | Газ | на 1оч. 95-70 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные табл. XIV.10.1, КПД котлоагрегатов и запас по тепловой мощности - (10%).

Состав сооружений системы теплоснабжения по проекту планировки части д.Сысоево представлен в табличной форме и приведен ниже.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица XIV.10.4. |
| № | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Примечание |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прокладка тепловых сетей в ППУ ГОСТ 30732-2006 | км | - | - | В двухтруб. исполне-нии |
| 2 | Строительство отдельностоящих котельных | соор. | - | - |  |
| 3 | Строительство встроенных котельных для обществ.зданий | соор. | 1 | 1 |  |

### 11. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» проекта планировки части д.Сысоево Спасского СП Вологодского района, населенный пункт  не газифицирован. Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется привозным сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов административного центра и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ проектируемого межпоселкового газопровода высокого давления II-категории: от АГРС – «п.Можайское» Рг=1,14МПа до проектируемой ГГРП, от ГГРП до проектируемой ШРП д.Сысоево Рг=0,6-0,3МПа. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения прията – тупиковая.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

строительство газопроводов Г3-II до проектируемой ШРП д.Сысоево;

газифицировать природным газом Г1 проектируемую усадебную застройку и встроенную котельную магазина.

Схемой газоснабжения предусматривается строительство 1-го ШРП.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения д.Сысоево Спасского СП составит:

- на 1 очередь –36 человек;

- на расчетный срок – 45 человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 28 м2/чел;

- на расчетный срок и перспективу – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для д.Сысоево Спасского СП на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями д.Сысоево, Спасского сельского поселения Вологодского района. |
| --- |
| Таблица XIV.11.1 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 10,8 |  |  | 1800 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  | (13,5) |  |  | 1800 |  |  | (7,5) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 60,9 |  |  | 2570 |  |  | 23,7 |  |
|  |  |  | (82,3) |  |  |  |  |  | (32,0) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 0,5 |  |  | 1800 |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | (0,7) |  |  | 1800 |  |  | (0,4) |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные обществ.зданий |  | 16,3 |  |  | 2570 |  |  | 6,4 |  |
|  |  |  | (16,3) |  |  |  |  |  | (6,4) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 88,5 |  |  | - |  |  | 36,3 |  |
|  |  |  | (112,8) |  |  |  |  |  | (46,3) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ШРП).

Диаметры газопроводов низкого давления определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица ХIV.11.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |
| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005 МПа | пог. м | 480,0 | 370,0 | Полиэтил. трубы |
| 2. | Газопроводы высокого давления Рг 0,3-0,6МПа | пог. м | 110 | 110,0 | Полиэтил. трубы |
| 1. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект | 1 | 1 | ШРП |

### 12. Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки части деревени Сысоево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области выполнен на основании технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями.

Электроснабжение данных деревень осуществляется от КТП 10/0,4 кВ и по воздушным линиям напряжением 0,4 кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района деревени Сысоево предусматривается выполнить согласно технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается реконструкция существующей КТП «Сысоево» 10/0,4 кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице XIV.12.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0,4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица XIV.12.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 109,5 | 109,5 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 160.0 | 160.0 |

Расчет электрических нагрузок

Таблица XIV.12.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТП Сысоево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 16 | 16 | 16 | 16 | 56,0 | 56,0 | 1 | 1 | 56,0 | 56,0 | 0,96 | 58,3 | 58,3 |
| 3. | Магазин | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 0,96 | 8,3 | 8,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 97,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,5 | 109,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |

Загрузка трансформатора 64%

### 13. Телефонизация. Телевидение.

Раздел телефонизация в составе проекта планировки деревени Сысоево Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных ОАО «СЗТ» Вологодский филиал.

В настоящее время телефонная связь отсутствует на территории данного населённого пункта и прокладывать сети телефонной канализации экономически не выгодно из-за удалённости населённого пункта от АТС и его малочисленности.

### 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д.

Сысоево.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2009 год | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в границе проекта планировки | га | 5,12 | 5,12 |
| 2. | Кварталы жилой застройки, из них: | га | - | 3,13 |
|  | - усадебной | га | - | 2,93 |
|  | - общественной застройки | га | - | 0,20 |
|  | - резервных территорий, из них: | га | - | - |
| 3. | Земли общего пользования, из них: | га | 0,4 | 1,98 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,38 |
|  | - улицы, дороги, проезды в красных линиях | га | 0,4 | 1,60 |
| 4. | Земли производственной и коммунально-складской застройки, из них: | га | 0,01 | 0,01 |
|  | - коммунально-складские | га | - | 0,01 |
|  | - дороги, проезды | га | - | - |
|  | - прочие (для Р.С.- резерв) | га | - | - |
| 5. | Прочие территории: | га | 0,29 | - |
| 6. | - Луг | га | 3,13 | - |
| 7. | - Лес | га | 0,07 | - |
| 8. | - Пашни | га | 1,23 | - |
|  | II. Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения проекта планировки | чел. | - | 45 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | - | 0,114 |
|  | III. Жилищное строительство |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: | м2 | - | 1350 |
| 2. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25 | 30 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Учреждения торговли | м2 | - | до 100 м2 |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест | - | - |
|  | V. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное водопотребление | м3/сутки | нет данных | 2,97 |
| 2. | Водопотребление в среднем на человека | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VI. Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод, всего: | м3/сутки | нет данных | 7,20 |
| 2. | Мощность накопительных сооружений канализации | м3/сутки | нет данных | 15,0 |
| 3. | Водоотведение в среднем на 1 чел. | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VII.Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла от централизованных источников | Мкал/ час | нет данных | 273,9/314,6 |
|  | VIII. Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное потребление электроэнергии | кВа | нет данных | 109,5 |
|  | IX. Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление природного газа | тыс.м2/ год | нет данных | 88,5/112,8 |
|  | X. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 1. | Объем бытового мусора | тонн | - | 180 |
|  | XI. Охрана окружающей среды. |  |  |  |
| 1. | Санитарно-защитные зоны | га | - | - |

## XV. Проектная организация территории ПП части д. Дмитриевское.

### 1. Общая характеристика проектного решения.

Проект детальной планировки охватывает территорию в 6.98 га в северной части д.Дмитриевское. С юга участок проектирования ограничен существующей застройкой с востока – свободная территория, с запада -– землями сельскохозяйственного назначения, с севера – свободная территория.

Рельеф участка в основном равнинный. Перепад высот составляет до 4.40 м. Уклон  участка идет  на северо-запад..

По участку проектирования проходит линия ВЛ 10кВ, которая сохраняется проектом.

Застройка территории подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития населенного пункта в соответствии с генеральным планом, но в то же время является целостным жилым образованием с необходимым набором зданий культурно-бытового назначения, зоной отдыха, с транспортными и пешеходными связями.

Композиционным каркасом территории станут две улицы: магистральная, которые идут с севера на юг  и две улицы в проектируемой застройке, которые располагаются перпендикулярно с выходами на магистральные улицы.

Для культурно-бытового обслуживания предусмотрены: сквер, детская площадка, 2 контейнерные площадки для сбора ТБО и пожарный водоем. В пределах жилого квартала предусмотрен 1 озелененный участок общего пользования с детскими игровыми площадками с сохранением существующих прудов общей площадью 1024м2.

Жилая застройка – 1-квартирные усадебные дома с приусадебными участком от 0,14 га до 0,20 га, возводимые за счет средств индивидуальных застройщиков.

Существующие жилые дома на прилегающей территории сохраняются проектом.

### Проектная численность населения.

Проектируемая численность населения в границах ПП принята, исходя из размещения 19 квартир и средней численности проживания в них, которая составляет по Спасскому сельскому поселению 2,9 человека, что составило 61 человека. Динамика численности населения приведена в таблице XV.2.1.

Таблица XV.2.1.

| № п/п | Наименование | 2008 год | I очередь ПП, 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | - | 60 чел. |

### Жилая застройка.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы сохраняемого и проектируемого жилого фонда представлены в таблице XV.3.1.

Таблица XV.3.1.

| № п/п | Тип и этажность | I очередь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Сохраняемое | Проектируемое |
|  |  | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление |
| 1. | Усадебный 1-квартирный 1-2 этажный дом | 21 | 21 | 60 | 2 | 2 | 6 | 19 | 19 | 54 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу I очереди составит 30 м2 /чел. Общая площадь проектируемого  жилого фонда к концу расчетного срока составит  1800,0 м2. Площадь территории, занимаемая жилой усадебной застройкой составит 4,56 га.

### Учреждения обслуживания.

Перечень и вместимость объектов культурно-бытового назначения, размещаемых в граница ПП, представлен в таблице XV.4.1.

Таблица XV.4.1.

| № п/п | Наименование | Норма по СНип | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сквер | 0,7-0,9 га/ 1000 чел. | га | 1 |  | Инд.проект |
| 2. | Детская площадка | По заданию на проекти- рование | объект | 1 |  | Инд. проект |

### Улицы, дороги, транспорт.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей в сквере, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство зеленых зон с зоной благоустройства вокруг существующих прудов, благоустройство территорий вдоль проектируемых канав. Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. В зимнее время поверхность пруда может быть использована для катания на коньках  и игр в хоккей

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (с учетом сквера) составит по проекту 0,56 га, территории детских площадок – 0,29 га.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и теневыносливости, быть малотребовательными к почве. Кроме этого, растения должны обладать крупной, плотной листвой, создающей непросматриваемость, а также быстрым ростом для создания скорейшего эффекта.

Ограждение участков со стороны улиц должно быть выдержано в едином стиле на протяжении всего квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимальная высота ограждений принимается 1,80м. На границе с соседним земельным участком допускается установка ограждения, имеющего просветы, обеспечивающие минимальное затемнение соседнего участка и высотой не более 1,80м.

6. Улицы, дороги, транспорт.

Магистральной улицей является существующий подъезд к д. Дмитриевское, который вносится проектом планировки в черту населенного пункта. Эта улица ограничивает проект планировки с западной стороны. Ширина её в красных линиях составляет 16 метров.

Улицы микрорайона имеют регулярную структуру. Размер жилых кварталов 5685.8  206-108206 м.

Ширина жилых улиц составляет 1620 м, покрытие щебеночное. В усадебной застройке хранение автотранспортных средств предусматривается на приусадебном участке.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения.

Разделены пешеходные и транспортные пути.

Продольный уклон тротуаров в основном не превышает  5%, поперечный – 2%.

### 7. Разбивочный чертеж.

Вынос проекта на местность.

До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;

- вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от границ зданий и сооружений.

Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6 метров (см. поперечные профили). Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от спортивных и детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений» и «Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области», утвержденных постановлением Правительства области от 12.07.2010года за №816.

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

### 8. Вертикальная планировка и инженерная  подготовка территории.

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети д.Дмитриевское, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф участка в основном равнинный.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Основная задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающих эрозию почвы. Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет 0,10 м, срезки 0.20м.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц и по пректируемым канавам вдоль проезжей части улиц. Канавы между собой соединяются трубами перепуска. В северо-восточной части предусмотрен выпуск поверхностных вод из труб на существующий рельеф в овраг.

### 9. Водоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего ПП в проектируемом микрорайоне отсутствуют инженерные сети. Население д. Дмитриевское снабжается водой от  шахтных колодцев.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по ПП деревни Дмитриевское представлены в таблице XV. 8.1.

Как видно из таблицы 8.1.2 среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет:

- на первую очередь –7,04м3/сутки;

- на расчётный срок – 10,56 м3/сутки.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь – Qрсут.max=1,1х 7,04= 7,75 или 8м3/сут.

на расчётный срок– Qрсут.max=1,1х 10,56 = 11,62 или  12м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице XV.9.2

Баланс водопотребления и водоотведения.

Таблица XV.9.2

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 3,96 | 2,64 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 3,00 | 2,00 |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | 0,96 | 0,64 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения  по ПП деревни Дмитриевское                                                                                                                                                                        Таблица XV.9.1.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные потери м3/сут | В сеп- тик, жиже- сборн. м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 40 | 160 | 6,40 | 160 | - |  | 6,40 | 60 | 160 | 9,60 | 160 | - |  | 9,60 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,64 |  |  | 0,64 | - | - | - | 0,96 | - | - | 0,96 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 7,04 |  | - | 0,64 | 6,40 |  |  | 10,56 |  | - | 0,96 | 9,60 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 40 | 50 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | 60 | 50 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Всего : |  |  |  | 9,04 |  | - | 2,64 | 6,40 | - | - | 13,56 | - | - | 3,96 | 9,60 |  |

Проектное решение.

Водоснабжение проектируемого ПП деревни Дмитриевское выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г главы Спасского сельского поселения Вологодского сельского поселения.

Проектируемые сети водопровода жилого района входят в  единую систему водоснабжения всего населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из подземного горизонта, под напором погружных насосов от  проектируемой скважины подается  в распределительную сеть и водонапорную башню. Вместо водонапорной башни может быть применена полностью герметизированная безбашенная прямоточная система водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа «СКАТ» (Патент РФ №2308612), где в контейнере размещены частотный привод насоса и другое оборудование, в том числе и водоподготовительное.

Схема водоснабжения – тупиковая с участками для подключения зданий внутри кварталов.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-82 диаметром  100, 63 мм. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб ПВП (полиэтилена высокой плотности) диаметром 25 – 50 мм.

На водопроводе предусматривается устройство железобетонных колодцев для установки отключающей и прочей арматуры.

Глубина заложения прокладываемых водопроводов должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта в данной местности на 0,5 м.

Состав сооружений

Таблица XV.8.3.

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 диаметром 25-63 мм, пог. м | 700,0 | 450,0 |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, шт. | 16 | 12 |
| 3. | Башня водонапорная со стальным баком V =15 м3 , H = 12 м соор. | 1 | 1 |
| 4. | Артезианские скважины соор. | 1 | 1 |
| 5. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт шт. | 1 | 1 |

### 10. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение.

На момент проектирования настоящего ПП и в целом в деревне Дмитриевское какие-либо сети  водоотведения отсутствовали.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XV.9.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод составит:

на 1-ю очередь –6,40м3 /сут,

на расчётный срок – 9,60 м3 /сут.

Проектное решение.

Водоотведение проектируемого ПП деревни Дмитриевское выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г., выданных администрацией  Спасского сельского поселения Вологодского района.

Отведение сточных вод от жилых зданий проектируемого микрорайона  предусматривается в накопители. Далее сточные воды вывозятся:

- или на сливную станцию п. Можайское;

- или в места, согласованные с местными органами надзора.

Возможно также применение ЛОС для одного или группы зданий (локальные очистные сооружения биологической очистки) с последующей доочисткой на песчано-гравийных фильтрах или полях подземной фильтрации при наличии соответствующих грунтовых условий и сбросом на рельеф за пределами населенного пункта или  сооружений с использованием естественных методов очистки, как наиболее дешевых (септики и песчано-гравийные фильтры или поля подземной фильтрации.)

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог деревни. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 100-150 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для выпусков 100 мм – 0,02. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35м между ними, на поворотах и длине выпуска d=100мм более 12м.

Состав сооружений канализации.

Состав сооружений канализации

Таблица XV. 10.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Накопители сточных вод емкостью 15м3/сут | объект | 19 | 12 |  |
| 2. | Сеть канализации из асбестоцементных безнапорных трубопроводов Ø 100÷150 мм ГОСТ 1839-80* | пог. м | 350,0 | 215,0 |  |
| 3. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1,0м | шт | 18 | 11 |  |

### 11. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки   д.Дмитриевское Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района не имеет источников централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства отсутствуют.

Основной вид отопления жилых усадебных домов– печное. Топливо – дрова.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела  «теплоснабжение» и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского плселения Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение д. Дмитриевское Спасского СП будет зависеть от ее перспективного развития. В целом по населенному пункту: теплоснабжение объектов – децентрализованное. Проектом предусматривается развивать индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом усадебной застройки.

Основной вид топлива для котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ.

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление обществен зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2.

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=154 ккал/ч (178Вт) для зданий

1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки д.Дмитриевское. |
| --- |
| Таблица XV.11.1 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по д. Дмитриевская, Спасское СП, Вологодского района. |  | чел. |  |  | 40 |  |  | 60 |  |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| в). | в т.ч., проживающих в домах, без цетрализованного отопления и ГВС |  | чел. |  |  | 40 |  |  | 60 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по д.Дмитриевская, Спасское СП, Вол.р-на. |  | м2 |  |  | 1120 |  |  | 1800 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 970 |  |  | 1650 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 189,8 |  |  | 280,2 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (220,7) |  |  | (325,9) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 16,3 |  |  | 25,4 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (19,0) |  |  | (29,5) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 206,1 |  |  | 305,6 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (239,7) |  |  | (355,4) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4 |  | Мкал/ч |  |  | 206,1 |  |  | 305,6 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (239,7) |  |  | (355,4) |  |

Состав сооружений системы теплоснабжения представлен в табличной форме и приведен ниже.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица XV.11.2 |
| № п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Примечание |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прокладка тепловых сетей в ППУ изоляции | км | - | - |  |
| 2 | Строительство встроен.котельных для усадебных домов | соор | 21 | 14 |  |

### 12. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» д.Дмитриевское Спасского СП Вологодского района не газифицировано.

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется привозным сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ проектируемого магистрального газопровода высокого давления I-категории: от АГРС – «п.Можайское» Рг=1,14МПа. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения прията – тупиковая.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

строительство газопроводов Г3-I до ГРП д.Дмитриевское;

газифицировать природным газом Г1 существующую и проектируемую усадебную застройку и сельскохозяйственные объекты.

Схемой газоснабжения предусматривается строительство 1-го ШРП.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения д.Дмитриевское Спасского сельского поселения составит:

- на 1 очередь –5/35* человек (*- дачники);

- на расчетный срок – 5/55* человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 28 м2/чел;

- на расчетный срок – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для д.Дмитриевское  Спасского  сельского поселения на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями д.Дмитриевское. |
| --- |
| Таблица XV.12.1 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 9,2 |  |  | 1800 |  |  | 5,1 |  |
|  |  |  | (12,2) |  |  | 1800 |  |  | (6,8) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 73,6 |  |  | 2570 |  |  | 28,6 |  |
|  |  |  | (109,1) |  |  |  |  |  | (42,4) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт. обслуживания (5%). |  | 0,5 |  |  | 1800 |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  | (0,6) |  |  | 1800 |  |  | (0,3) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 83,2 |  |  | - |  |  | 34,0 |  |
|  |  |  | (121,8) |  |  |  |  |  | (49,5) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ШРП).

Диаметры газопроводов низкого давления определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица ХV.12.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет ный срок | в т.ч. 1оч. |  |

| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005 МПа | пог. м | 1100 | 700 | Полиэтил. трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект | 1 | 1 | ГРП/ШРП |

### 13. Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки части деревни Дмитриевская Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных Вологодскими электрическими сетями.

Электроснабжение данной деревни осуществляется от КТП 10/0,4 кВ и по воздушным линиям напряжением 0,4 кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района деревени Дмитриевская предусматривается выполнить согласно технических условий выданных Вологодскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается реконструкция существующей КТП «Дмитриевская» 10/0,4 кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице XV.13.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0,4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица XV.13.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 102,1 | 102,1 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 160,0 | 160,0 |

Расчет электрических нагрузок		                                          Таблица XV.13.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТП Дмитриевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 19 | 19 | 19 | 19 | 66,5 | 66,5 | 1 | 1 | 66,5 | 66,5 | 0,96 | 69,3 | 69,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 97,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,1 | 102,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |

Загрузка трансформатора 64%

### 14. Телефонизация. Телевидение.

Раздел телефонизация в составе проекта планировки части деревни Дмитриевская Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области выполнен на основании технических условий. выданных ОАО «СЗТ» Вологодский филиал.

В настоящее время телефонная связь отсутствует на территории данного населённого пунка и прокладывать сети телефонной канализации экономически не выгодно из-за удалённости населённого пункта от АТС и его малочисленности.

### 15. Технико-экономические показатели

проекта планировки части д. Дмитриевское.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2009 год | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в границе проекта планировки | га | 6,98 | 6,98 |
| 2. | Кварталы жилой застройки, из них: | га | 1,46 | 4,56 |
|  | - усадебной | га | 1,46 | 4,56 |
|  | - общественной застройки | га | - | - |
|  | - резервных территорий, из них: | га | - | - |
| 3. | Земли общего пользования, из них: | га | 0,2 | 2,24 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,56 |
|  | - улицы, дороги, проезды в красных линиях | га | 0,2 | 1,77 |
| 4. | Земли производственной и коммунально-складской застройки, из них: | га | 0,01 | 0,01 |
|  | - промпредприятия | га | 0 | 0 |
|  | - коммунально-складские | га | 0 | 0 |
|  | - дороги, проезды | га | 0,01 | 0,01 |
|  | - прочие (для Р.С.- резерв) | га | - | - |
| 5. | Прочие территории: | га | 0,08 | 0,08 |
| 6. | - Кусты | га | 5,23 | - |
| 7. | - СЗЗ | га | - | - |
| 8. | - Озеленение СЗЗ | га | - | - |
|  | II. Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения деревни | чел. | 6 | 60 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | 1,16 | 0,116 |
|  | III. Жилищное строительство |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: | м2 | 150 | 1800 |
| 2. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25 | 30 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Учреждения торговли | мест | - | - |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест | - | - |
|  | V. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное водопотребление | м3/сутки | нет данных | 13,56 |
| 2. | Водопотребление в среднем на человека | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VI. Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод, всего: | м3/сутки | нет данных | 9,60 |
| 2. | Мощность накопительных сооружений канализации | м3/сутки | нет данных | 15 |
| 3. | Водоотведение в среднем на 1 чел. | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VII.Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла от централизованных источников | Мкал/ час | нет данных | 305,6 |
|  | VIII. Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление природного газа | тыс.м2/ год | нет данных | 83,2/121,2 |
|  | IX. Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное потребление электроэнергии | кВа | нет данных | 102,1 |
|  | X. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 1. | Объем бытового мусора | тонн | - | 180 |
|  | XI. Охрана окружающей среды. |  |  |  |
| 1. | Санитарно-защитные зоны | га | - | - |

## XVI. Проектная организация территории ПП части д. Ивановское.

### 1. Общая характеристика проектного решения.

Проект детальной планировки охватывает территорию в 6,94 га примыкая с юга к д.Ивановское, с запада к существующему ручью, с запада к высоковольтной линии электропередач, с севера – земли сельскохозяйственного назначения. Рельеф участка в основном холмистый. Перепад высот составляет до 5 м. Понижение участка наблюдается в сторону ручья.

По части участка проектирования проходит линия ВЛ110кВ, которая сохраняется проектом.

Застройка подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития населенных пунктов в соответствии с генеральным планом Спасского сельского поселения, но в то же время является целостным жилым образованием с необходимым набором зданий культурно-бытового назначения, зоной отдыха, с транспортными и пешеходными связями, так же проектом размещены контейнерные площадки для сбора ТБО – 2 шт.

Основой композиционного каркаса послужили существующие улицы прилегающих деревень с западной и восточной стороны усадебной застройки.

Для культурно-бытового обслуживания предусмотрено:, 1 детская площадка, а также зеленые зоны с западной стороны, в центральной части и с восточной стороны усадебной застройки около существующих прудов.

Жилая застройка –1-квартирные усадебные дома с приусадебными участком от 0,12 га до 0,23 га, возводимые за счет средств индивидуальных застройщиков. Существующие жилые дома на прилегающих территориях сохраняются проектом.

В пределах жилых кварталов предусмотрены 3 озелененных участка общего пользования 1 из них с детскими игровыми площадками.

### 2. Население.

Проектируемая численность населения в границах ПП принята, исходя из наличия 25 квартир и средней численности проживания в них, которая составляет по Спасскому сельскому поселению -  2,8 человека, что составило 73 человек. Динамика численности населения приведена в таблице ХVI.3.1.

Таблица ХVI.3.1.

| № п/п | Наименование | 2008 год | I очередь ПП, 2014 год | Расчетный срок ПП, 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | - | 47 чел. | 70 чел. |

### 3. Жилой фонд.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы проектируемого жилого фонда представлены в таблице ХVI.3.2.

Таблица ХVI.3.2.

| № п/п | Тип и этажность | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Сохраняемое | Проектируемое |
|  |  | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление |
| 1. | Усадебный 1-квартирный 1-2 этажный дом | 25 | 25 | 70 | - | - | - | 25 | 25 | 70 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу расчетного срока составит 30 м2 /чел. Общая площадь проектируемого  жилого фонда к концу расчетного срока составит  2100 м2. Площадь территории, занимаемая жилой усадебной застройкой составит 4,18 га.

### 4.Общественная застройка.

Перечень и вместимость объектов культурно-бытового назначения, размещаемых в граница ПП, представлен в таблице ХVI.4.1.

Таблица ХVI.4.1.

| № п/п | Наименование | Норма по СНип | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детская площадка | По заданию на проекти- рование | объект | 1 | 0,16 | Инд. проект |

Площадь территории занимаемая детской площадкой составит 0,16 га.

### 5. Благоустройство и озеленение.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, тротуаров вдоль основных улиц, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство парков.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту  0,46 га.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и теневыносливости, быть малотребовательными к почве. Кроме этого, растения должны обладать крупной, плотной листвой, создающей непросматриваемость, а также быстрым ростом для создания скорейшего эффекта.

Ограждение участков со стороны улиц должно быть выдержано в едином стиле на протяжении всего квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимальная высота ограждений принимается 1,80м. На границе с соседним земельным участком допускается установка ограждения, имеющего просветы, обеспечивающие минимальное затемнение соседнего участка и высотой не более 1,80м.

### 6. Улицы, дороги, транспорт.

Улицы на проектируемой территории имеют регулярную структуру. Размер жилых кварталов 2760  100160 м.

Ширина жилых улиц в красных линиях составляет 1620 м, покрытие щебеночное. Внутри жилых кварталов запроектированы проезды с шириной проезжей части 4,5 метра, покрытие также щебеночное.

В усадебной застройке хранение автотранспортных средств, предусматривается на приусадебном участке.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения. Разделены пешеходные и транспортные пути. Продольный уклон тротуаров в основном не превышает  5%, поперечный – 2%.

### 7. Разбивочный чертеж.

Вынос проекта на местность. До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;

- вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от границ зданий и сооружений.

Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6 метров (см. поперечные профили). Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от спортивных и детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений». и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской одласти», утвержденных постановлением Правительства области от 12.07.2010года за №816.

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

### 8. Вертикальная планировка и инженерная  подготовка территории.

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети прилегающих к участку проектирования деревени Ивановское: а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф участка в основном холмистый.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающих эрозию почвы.

Существующий рельеф позволяет отвод поверхностных вод в ручей.

Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет от 0.10 до 0.30 м, срезка – от 0.10 до 0.20м.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц в проектируемые канавы, а из них в существующий ручей.

### 9. Водоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего ПП в проектируемом микрорайоне отсутствуют инженерные сети. Население д. Ивановское снабжается водой от  шахтных колодцев.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по ПП деревни Ивановское представлены в таблице XVI.9.1.

Как видно из таблицы XVI.9.2 среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет:

- на первую очередь –4,76м3/сутки;

- на расчётный срок – 8,27 м3/сутки.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь – Qрсут.max=1,1х 4,76= 5,24 или 6м3/сут.

на расчётный срок – Qрсут.max=1,1х 8,27= 9,10 или 10м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице XVI.9.2

Баланс водопотребления и водоотведения.

Таблица XVI.9.2

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 3,10 | 1,79 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 2,35 | 1,35 |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | 0,75 | 0,44 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения  по ПП части деревни Ивановское                                                                                                                                                                          Таблица XVI.9.1.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные потери м3/сут | В сеп- тик, жиже- сборн. м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 27 | 160 | 4,32 | 160 | - | - | 4,32 | 47 | 160 | 7,52 | 160 | - |  | 7,52 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 | - |  |  | 0,75 |  |  | 0,75 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 4,76 |  | - | 0,44 | - |  |  | 8,27 |  |  | 0,75 | 7,52 |  |
|  | Полив территорий | чел | 27 | 50 | 1,35 | - | - | 1,35 | - | 47 | 50 | 2,35 |  |  | 2,35 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Всего : |  |  |  | 6,11 |  | - | 1,79 | 4,32 | - | - | 10,62 | - | - | 3,10 | 7,52 |  |

Проектное решение.

Водоснабжение проектируемого ПП части деревни Ивановское выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, подпписанное главой Спасского сельского поселения Вологодского района.

Проектируемые сети водопровода жилого района входят в  единую систему водоснабжения всего населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из подземного горизонта, под напором погружных насосов от  проектируемой скважины подается  в распределительную сеть и водонапорную башню. Вместо водонапорной башни может быть применена полностью герметизированная безбашенная прямоточная система водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа «СКАТ» (Патент РФ №2308612), где в контейнере размещены частотный привод насоса и другое оборудование, в том числе и водоподготовительное.

Схема водоснабжения – тупиковая с участками для подключения зданий внутри кварталов.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-82 диаметром  90, 63 мм. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб ПВП (полиэтилена высокой плотности) диаметром 25 – 50 мм.

На водопроводе предусматривается устройство железобетонных колодцев для установки отключающей и прочей арматуры.

Глубина заложения прокладываемых водопроводов должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта в данной местности на 0,5 м.

Состав сооружений

Таблица XVI. 9.3

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 диаметром 25-90 мм, пог. м | 1500,0 | 600,00 |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, шт. | 17 | 10 |
| 3. | Башня водонапорная со стальным баком V =15 м3 , H = 12 м соор. | 1 | 1 |
| 4. | Артезианские скважины соор. | 1 | 1 |
| 5. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт шт. | 1 | 1 |
| 6. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту 901-5-1/70 | 1 | 1 |

### 10. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение.

На момент проектирования настоящего ПП и в целом в деревне Ивановское какие-либо сети  водоотведения отсутствовали.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XVI.10.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод составит:

на 1-ю очередь –4,32м3 /сут,

на расчётный срок – 7,52 м3 /сут.

Проектное решение.

Водоотведение проектируемого проекта планировки части деревни Ивановское выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Отведение сточных вод от жилых зданий проектируемого микрорайона  предусматривается в накопители. Далее сточные воды вывозятся:

- или на сливную станцию п. Можайское;

- или в места, согласованные с местными органами надзора.

Возможно также применение ЛОС для одного или группы зданий (локальные очистные сооружения биологической очистки) с последующей доочисткой на песчано-гравийных фильтрах или полях подземной фильтрации при наличии соответствующих грунтовых условий и сбросом на рельеф за пределами населенного пункта или  сооружений с использованием естественных методов очистки, как наиболее дешевых (септики и песчано-гравийные фильтры или поля подземной фильтрации.)

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 100-150 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для выпусков 100 мм – 0,02. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35м между ними, на поворотах и длине выпуска ф100мм более 12м.

Состав сооружений канализации

ТаблицаXVI. 10.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Накопители сточных вод емкостью 15м3/сут | объект | 25 | 10 |  |
| 2. | Сеть канализации из асбестоцементных безнапорных трубопроводов Ø 100÷150 мм ГОСТ 1839-80* | пог. м | 400,0 | 160,0 |  |
| 3. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1,0м | шт | 20 | 10 |  |

### 11. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки части территории д.Ивановское Спасского сельского поселения Вологодского района не имеет централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения  на площадке строительства отсутствуют. Основной вид отопления существующих жилых домов–печное. Топливо – дрова.

Проектное решение.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании технического задания на разработку схемы теплоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского района.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП II-35-76* «Котельные установки»; СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

На первую очередь и расчётный срок проектом планировки предусматривается:

Теплоснабжение проектируемых жилых домов перспективной усадебной застройки предусматриваются от систем индивидуального отопления и горячего водоснабжения от твердотопливных пиролизных котлов и печей работающих на местных видах топлива – дровах и отходах деревообработки.

| Оснащённость потребителей ПП д. Ивановское отоплением и ГВС |
| --- |
| Таблица XVI.11.1 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Горячее водоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей ГВС (2400 Мкал/год×чел) | 0% | 0% |
| б). | При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения (970 Мкал/годчел) | 0% | 0% |
| в). | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного ГВС и ВПГ (1430 Мкал/год×чел) | 100% | 100% |
| 2. | Отопление потребителей: |  |  |
| а). | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 0% | 0% |
| б). | С централизованным отоплением | 0% | 0% |
| б). | С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива (дрова,пелеты,уголь) | 100% | 100% |

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=220 ккал/ч для зданий существующей застройки, qо=150 ккал/ч для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека –262 ккал/ч (305 Вт); тоже для общественных зданий 63 ккал/ч (73Вт)

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок на расчетный срок и первую очередь строительства потребителями д. Ивановское представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки ПП части д. Ивановское. |
| --- |
| Таблица XVI.11.2 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по ПП части д.Ивановское |  | чел. |  |  | 27 |  |  | 47 |  |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| в). | в т.ч., прожив-их в домах, оборуд. инд.котельными с газ.котлами |  | чел. |  |  | 27 |  |  | 47 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по ПП части д.Ивановское |  | м2 |  |  | 756 |  |  | 1410 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | - |  |  | - |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 756 |  |  | 1410 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 118,7 |  |  | 216,8 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (138,0) |  |  | (252,1) |  |
| в). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 14,5 |  |  | 25,2 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (16,9) |  |  | (29,3) |  |
| г). | Средний на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 6 |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (7,0) |  |  | (12,2) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв.ср |  | Мкал/ч |  |  | 124,7 |  |  | 227,3 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (145,0) |  |  | (264,3) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление и ГВС жилых зданий ПП д.Ивановское от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки на расчетный срок составит: – 0,23 МВт (0,26 Гкал/ч). Данные по расчётным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в потребителей энергоресурсами вне зависимости от используемых видов топлив. |

В связи с отсутствием на территории проекта планировки общественных и административных зданий проектом не предусматривается централизованное теплоснабжение.

### 12. Газоснабжение.

Существующее положение.

Население д. Ивановское Спасского сельского поселения Вологодского района на момент разработки проекта планировки снабжается только сжиженным углеводородным газом (СУГ). Общее число постоянных жителей пользующихся СУГ, составляет 3 человека без учета дачников.

Сжиженный газ ГОСТ 20448–90 используется только для нужд пищеприготовления. Доставка газа потребителям осуществляется в баллонах ёмкостью 50л автотранспортом с базы хранения СУГ административного центра.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития д. Ивановское Спасского сельского поселения Вологодского района.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СНиП42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; СНиП2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь и расчетный строительства проектом предусматривается:

Газоснабжение сжиженным природным газом по существующей схеме.

Согласно схемы газификации природным газом Спасского СП Вологодского района, выполненной «Промгаз», газификация д.Ивановское не предусмотрена.

| Оснащённость потребителей ГП д.Ивановское видами газоснабжения |
| --- |
| Таблица XVI.12.1 |
| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
|  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1. | Газоснабжение потребителей: |  |  |
| а). | Газоснабжение природным газом | 0% | 0% |
| б). | Газоснабжение СУГ | 100% | 100% |

Расчетные показатели потребности СУГ (на 1 очередь и РС).

Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле:

где, qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека;

m – количество жителей, пользующихся газом, чел.

Показатели потребления газа – qo в м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 8000ккал/м3 приняты по п.3.12 СП42-101-2003 в размере – 220 м3/год(чел для сельской местности и отсутствии всяких видов горячего водоснабжения.

Результаты расчёта годового потребления СУГ на 1-ю очередь и расчетный срок строительства, представлены в табличной форме и приведены ниже:

| Газоснабжение СУГ потребителями ПП д.Ивановское |
| --- |
| Таблица XVI.12.2 |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребит-ей, чел. | Годовой, тыс.м3/год | Годовой расход теплоты Гкал/год |
| 1. | Всего по ПП части д.Ивановское |  | 27,0 |  |  | 3,3 |  |  | 26,4 |  |
|  |  |  | (47,0) |  |  | (5,5) |  |  | (44,0) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). Число жителей расчитано с учетом данных таблицы по оснащенности жителей видами газоснабжения и дачников пользующихся СУГ в межотопительный период. Значения годовых расходов теплоты расчитаны из условия Qн=8000ккал/м3 |

### 13. Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки части деревени Ивановское Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области выполнен на основании технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями.

Электроснабжение данной деревени осуществляется от КТП 10/0,4 кВ и по воздушным линиям напряжением 0,4 кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района деревни Ивановское предусматривается выполнить согласно технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство новой КТП I 10/0,4 кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице XVI.13.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица XVI.13.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 91.2 | 91.2 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 160.0 | 160.0 |

Расчет электрических нагрузок

Таблица XVI.13.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 23 | 23 | 23 | 23 | 80.5 | 80.5 | 1 | 1 | 80.5 | 80.5 | 0,96 | 83.9 | 83.9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.8 | 86.8 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.2 | 91.2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х160 | 1х160 |

Загрузка трансформатора 57%

### 14. Телефонизация. Телевидение.

Раздел телефонизация в составе проекта планировки части деревни Ивановское Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных ОАО «СЗТ» Вологодский филиал.

В настоящее время телефонная связь отсутствует на территории данного населённого пунка и прокладывать сети телефонной канализации экономически не выгодно из-за удалённости населённого пункта от АТС и его малочисленности.

### 15. Технико-экономические показатели проекта планировки части д.

Ивановское.

Таблица № ХVI.15.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2008 год | За пределами расчетного срока 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в границе проекта планировки | га | 6,94 | 6,94 |
| 2. | Кварталы жилой застройки, из них: | га | - | 4,18 |
|  | - усадебной | га | - | 4,18 |
|  | - общественной застройки | га | - | - |
|  | - резервных территорий, из них: | га | - | - |
| 3. | Земли общего пользования, из них: | га | 0,39 | 2,76 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | - | 0,46 |
|  | - улицы, дороги, проезды в красных линиях | га | 0,39 | 2,3 |
| 4. | Прочие территории: | га | 0,03 | - |
| 5. | Кусты | га | 0,79 | - |
| 6. | Огороды | га | - | - |
| 7. | Пашни | га | 2,17 | - |
| 8. | Луг | га | 2,82 | - |
|  | II. Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения территории проекта планировки | чел. | - | 70 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | - | 0,099 |
|  | III. Жилищное строительство |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: | м2 | - | 2100 |
| 2. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25 | 30 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Учреждения торговли | мест | - | - |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест | - | - |
|  | V. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное водопотребление | м3/сутки | нет данных | 9,1 |
| 2. | Водопотребление в среднем на человека | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VI. Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод, всего: | м3/сутки | нет данных | 7,52 |
| 2. | Мощность накопительных сооружений канализации | м3/сутки | нет данных | 15 |
| 3. | Водоотведение в среднем на 1 чел. | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VII.Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла от централизованных источников | Мкал/ час | нет данных | 227,3/264,3 |
|  | VIII. Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление природного газа | тыс.м2/ год | нет данных | 26,4/44,0 |
|  | IX. Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное потребление электроэнергии | кВа | нет данных | 91,2 |
|  | X. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 1. | Объем бытового мусора | тонн | - | 280 |
|  | XI. Охрана окружающей среды. |  |  |  |
| 1. | Санитарно-защитные зоны | га | - | - |

## XVII. Проектная организация территории ПП части д. Хохлево.

### 1. Общая характеристика проектного решения.

Проект детальной планировки охватывает территорию в 62,5 га в северной части д.Хохлево Вологодского муниципального района.

С юга к участку проектирования примыкает существующая застройка. С севера, запада и востока располагаются земли сельскохозяйственного назначения.

Рельеф участка в основном холмистый. Перепад высот составляет до 27 м. В северной  части участка наблюдается понижение.

Застройка территории подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития населенного пункта в соответствии с генеральным планом, но в то же время является целостным жилым образованием с необходимым набором объектов обслуживания: магазин, 4 детские площадки, 8 контейнерных площадок для сбора ТБО, сквер, стадион, спортивная площадка, 6 хозяйственных площадок , 2 автостоянки с транспортными и пешеходными связями.

Основой для композиционного каркаса проектируемой территории станут две  проектируемые жилые дороги, которые идут с востока на запад и с юга на север, а от них параллельно проектируются круговые проезды шириной 6 метров

Жилая застройка – 1-квартирные усадебные дома с приусадебными участком от 0,08 до 0,15 га, возводимые за счет средств индивидуальных застройщиков.

В пределах жилого квартала предусмотрен озелененный участок общего пользования с детскими игровыми площадками.

Около магазина так же проектом предусмотривается автостоянка.

### 2. Население.

Проектируемая численность населения в границах ПП принята, исходя из размещения 36 квартир и средней численности проживания в них, которая составляет по Спасскому сельскому поселению - 2,8 человека, что составило 101 человек. Динамика численности населения приведена в таблице Х.2.1.

Таблица Х.2.1.

| № п/п | Наименование | 2008 год | I очередь ПП, 2014 год | Расчётный срок ПП, 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 3 чел. | 76 чел. | 101 чел. |

### 3. Жилой фонд.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы проектируемого жилого фонда представлены в таблице Х.3.1.

Таблица Х.3.1.

| № п/п | Тип и этажность | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Сохраняемое | Проектируемое |
|  |  | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление |
| 1. | Усадебный 1-квартирный 1-2 этажный дом | 36 | 36 | 101 | 1 | 1 | 3 | 36 | 36 | 101 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу расчётного срока составит 30,0 м2 /чел. Общая площадь проектируемого  жилого фонда на первую очередь составит  21288 м2, на расчётный срок составит – 3030 м2. Площадь территории, занимаемая жилой усадебной застройкой на расчётный срок составит 14,30 га, за пределами расчётного срока – 32,65 га.

### Общественная застройка.

Перечень и вместимость объектов культурно-бытового назначения, размещаемых в граница ПП, представлен в таблице Х.4.1.

Таблица Х.4.1.

| № п/п | Наименование | Норма по СНип | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | 100 м2 торг. площ./ 1000 чел. | м2 торг. площ. | 100 | 0,25 | инд. проект с автостоянкой |
| 2. | Детская площадка | По заданию на проекти- рование | объект | 1 | 0,35 | инд. проект |
| 3. | Детский сад |  | мест | 50 | 0,34 | типовой проект |
| 4. | Стадион и спортивные площадки |  | объект | 3 | 1,28 | типовой проект |
| 5. | Сквер |  | объект | 1 | 0,92 | типовой проект |

Площадь территории занимаемая объектами культурно-бытового назначения составит 3,14 га.

### 5. Благоустройство и озеленение.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров,  мощение площадок перед магазином, обустройство территории детского сада, оборудование детских и спортивных площадок для игр и отдыха , благоустройство территорий вдоль проектируемых и существующих  канав.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту  2,0 га на расчётный срок, за пределами расчётного срока составит – 2,44 га.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. В зимнее время поверхность стадиона может быть использована для катания на коньках  и игр в хоккей. При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Участок и игровые площадки детского сада следует оградить и изолировать от окружающей застройки и улиц посадками живой изгороди или деревьев, с устройством ограждения – 1,8м. По периметру участка - полоса живой изгороди шириной 5-6м, а между игровыми площадками – 2м (кустарник в сопровождении с металлической сетчатой оградой высотой 0,8м). Для озеленения детских площадок могут быть использованы следующие породы деревьев и кустарников: клён, липа, берёза, рябина, сирень.

Также на территории детского сада можно организовать сад-огород. При этом рекомендуется применять карликовые породы фруктовых деревьев, условия ухода за которыми и сбора урожая детьми значительно облегчаются. У главного входа  предусмотреть цветники. Игровое оборудование (песочницы, качалки-балансиры, карусели) на групповых площадках следует размещать по периметру, оставляя в центре место для подвижных игр. Также обязательно присутствие на каждой площадке теневого навеса, скамеек и урн.

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и теневыносливости, быть малотребовательными к почве. Кроме этого, растения должны обладать крупной, плотной листвой, создающей непросматриваемость, а также быстрым ростом для создания скорейшего эффекта.

Ограждение участков со стороны улиц должно быть выдержано в едином стиле на протяжении всего квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимальная высота ограждений принимается 1,80м. На границе с соседним земельным участком допускается установка ограждения, имеющего просветы, обеспечивающие минимальное затемнение соседнего участка и высотой не более 1,80м.

### 6. Улицы, дороги, транспорт.

Улицы на проектируемой территории имеют регулярную структуру. Размер жилого квартала 70120 124240 м.

Ширина жилых улиц в красных линиях составляет 1436 м, покрытие асфальтовое. Внутри жилых кварталов запроектированы хозяйственные проезды с шириной проезжей части 4,5 метра, покрытие - щебеночное.

Автостоянка проектом размещается у магазина, так же две отдельностоящие и примыкющие к основным проездам В усадебной застройке хранение автотранспортных средств, предусматривается на приусадебном участке.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения.

Разделены пешеходные и транспортные пути.

Продольный уклон тротуаров в основном не превышает  5%, поперечный – 2%.

### 7. Разбивочный чертеж.

Вынос проекта на местность. До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;

- вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от красных линий.

Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6метров (см. поперечные профили). Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений» и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской одласти», утвержденных постановлением Правительства области от 12.07.2010года за №816.

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

### 8. Вертикальная планировка и инженерная  подготовка территории.

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети д.Хохлево Вологодского муниципального района, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф участка в основном холмистый.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающих эрозию почвы.

Сброс поверхностных вод производится по проектируемым канавам на существующий рельеф.

Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет 0,20 м., срезка – 0,10м.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц и по существующим и пректируемым канавам вдоль проезжей части улиц. Канавы между собой соединяются трубами перепуска. В северо-западной части предусмотрен выпуск поверхностных вод из труб в существующую канаву.

### 9. Водоснабжение.

Существующее положение.

Источником водоснабжения для потребителей д. Хохлево являются подземные воды. Система водоснабжения работает по схеме: артскважина – водонапорная башня емкостью 25 м3 – водопровод.

В проектируемом микрорайоне  имеется существующая скважина №3558, используемая для хоз-питьевого водоснабжения населения и производственного - животноводческой фермы д. Хохлево и тупиковая сеть водопровода.

Санитарно-технические характеристики водозаборной скважины

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/ч | Качество воды | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3558 | 186,0 | 1993 | 7,0 0,75 (18,11м3/сут) | Fе – 1,39 мг/л; мутность-9,95 мг/л, барий—0,4635. | ЭЦВ 6 – 6,3 - 125 |

Подземные воды, используемые для нужд питьевого водоснабжения, по своим химическим показателям не отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по мутности (9,95 мг/л), железу (1,39мг/л) и барию (0,4635мг/л), что характерно для подземных вод данного региона и имеет природный характер.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по микрорайонам деревни Хохлево представлены в таблице XVII.9.1.

Как видно из таблицы XVII.8.2 среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет:

- на первую очередь –29,38м3/сутки;

- на расчётный срок – 38,44 м3/сутки.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь – Qрсут.max=1,1х 29,38= 32,32 или 33м3/сут.

на расчётный срок– Qрсут.max=1,1х 38,44 = 42,29 или  43м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице

XVII. 9.2.

Баланс водопотребления и водоотведения.

Таблица XVII.9.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 10,54 | 8,58 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 7,55 | 6,50 |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | 2,79 | 2,08 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения  по ПП деревни Хохлево                                                                                                                                                                       ТаблицаXVII. 9.1.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные поте-ри м3/сут | В сеп- тик, жиже- сборн. м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 130 | 160 | 20,80 | 160 | 20,80 |  | - | 155 | 180 | 27,90 | 180 | 27,90 | - |  | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 | - |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 22,88 |  | 20,80 | 2,08 | - |  |  | 30,69 |  | 27,90 | 2,79 |  |  |
|  | Полив территорий | чел. | 130 | 50 | 6,50 | - | - | 6,50 | - | 155 | 50 | 7,75 |  |  | 7,75 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Всего : |  |  |  | 29,38 |  | 20,80 | 8,58 | - | - | - | 38,44 | - | 27,90 | 10,54 | - |  |

Проектное решение.

Водоснабжение проектируемого проекта планировки части деревни Хохлево выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Проектируемые сети водопровода жилых районов  присоединяются к существующему водопроводу. Система водоснабжения проектируемых жилых районов входит в  единую систему водоснабжения всего населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.

Вода, забираемая из подземного горизонта, под напором погружных насосов от  существующей и проектируемой скважин подается  в распределительную сеть и водонапорную башню. Предусматривается очистка на кассетных сменных и многократно регенерируемых фильтрах – картриджах воды из артскважин, по содержанию железа и мутности не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. Предлагаемые очистители воды обеспечат требуемые показатели качества питьевой воды.  Ввиду отсутствия достаточных сведений об изменении концентраций бария в годовом разрезе (отмечено превышение ПДК бария до 0,47 мг/дм3) и с учетом рекомендаций ВОЗ относительно его содержания в питьевых водах (до 0,7 мг/дм3) необходим дополнительный мониторинг для принятия решения о необходимости и технологии водоподготовки по этому компоненту.

Схема водоснабжения – кольцевая для надежности водоснабжения, с отдельными тупиковыми участками для подключения зданий внутри кварталов.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-82 диаметром 110, 63 мм. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб ПВП (полиэтилена высокой плотности) диаметром 25 – 63 мм.

На водопроводе предусматривается устройство железобетонных колодцев для установки отключающей и прочей арматуры.

Глубина заложения прокладываемых водопроводов должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта в данной местности на 0,5 м.

Состав сооружений

Таблица XVII.9.3

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 диаметром 110,63 мм, пог. м | 10300 | 1300 |
| 2. | То же, тупиковые диаметром 25-63 мм, | 3700 | 700 |
| 3. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, шт. | 180 | 31 |
| 4. | Очистители кассетного типа фирмы БЕЛТКАНС-Н(ТЕХМА» шт. | 2 | 2 |
| 5. | Установка зон санитарной охраны водозаборов | 2 | 2 |
| 6. | Артезианские скважины шт. | 1 | 1 |
| 7. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-10-80 производительн. 60 м3/час, напор 80м, Nдв.=4,5 кВт шт. | 1 | 1 |
| 8. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту 901-5-1/70 | 2 | 1 |

### 10. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение.

На момент проектирования настоящего ПП и в целом в деревне Хохлево какие-либо сети  водоотведения отсутствовали.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XVII.9.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке, составит:

- на 1-ю очередь –20,80м3 /сут,

- на расчётный срок – 27,90 м3 /сут.

В сутки максимального водопотребления и водоотведения:

на 1-ю очередь–20,80 х 1,1 = 22,88 или 23 м3 /сут.

на расчётный срок –27,90 х 1,1 = 30,69 или 31,0 м3 /сут.

Проектное решение.

Водоотведение проектируемого ПП деревни Хохлево выполнено на основании технических условий от 26.05.20029г., выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Сточные воды отводятся от зданий, оборудованных внутренними системами водопровода и канализации. Система бытовой канализации – самотечная с отводом сточных вод на проектируемую канализационную насосную станцию  и далее на проектируемые очистные сооружения канализации (КОС) деревни Хохлево производительностью  50 м3/сутки.       Максимальный суточный объём сточных вод, поступающих на КНС,  составит:

qчас. мах = Кч. мах  х Q сут.мах / 24; Кч. мах = 1,2 х2,75 = 3,3;

qчас. мах = 31/24 х 3,3 = 4,4м3/час или 1,3 л/с;

К установке на КНС принимаются  погружные насосы марки Грундфос SEV80.80.75.2 производительностью до 25 м3/ч, напором до 30 м с регулируемой подачей, двигатель мощностью 5,5 кВт (один – рабочий, один – резервный).

От КНС сточные воды по двум напорным трубопроводам диаметром 160 мм направляются на  очистные сооружения канализации деревни Хохлево.

Сети самотечной канализации предусматриваются из асбестоцементных труб диаметром 160 – 300 мм, напорные сети выполняются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160мм в две нитки.

Уклон самотечных трубопроводов должен быть не менее 0,008 обеспечивающий самоочищение трубопроводов. На сети канализации предусматриваются смотровые колодцы из сборных железобетонных изделий на расстоянии 35 – 50 м в зависимости от диаметров труб самотечной канализации.

Состав сооружений канализации

Таблица XVII. 10.1.

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Самотечные трубопроводы канализации д = 160-300мм | пог. м | 7500 | 2500 |  |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1000мм | шт | 265 | 50 |  |
| 3. | Строительство КНС колодцевого типа с погружными насосами марки Грундфос SEV80.80.75.2 подачей до 25 м3/час. напором до 30м мощностью 5,5 кВт (один – рабочий, один – резервный) | шт | 1 | 1 |  |
| 4. | Напорный коллектор канализации из полиэтиленовых труб ПЭ100 в две нитки диаметром 160мм, пог. м | пог. м | 2150 | 2150 |  |

### 11. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки д.Хохлево Спасского СП Вологодского муниципального района не имеет источников централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства отсутствуют.

Основной вид отопления жилых усадебных домов– печное. Топливо – дрова.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского СП, Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения».

Теплоснабжение проекта планировки части д.Хохлево Спасского СП будет зависеть от ее перспективного развития. В целом по населенному пункту: теплоснабжение объектов – децентрализованное. Проектом предусматривается развивать индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой усадебной застройки и общественных зданий.

Основной вид топлива для индивидуальных котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Для здания магазина предусматривается собственная встроенная индивидуальная котельная, для детского сада отдельностоящая котельная. В котельных предусматриваются газовые котлы двухконтурного типа.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ.

Расходы теплоты проектируемыми зданиями сведены в таблицу и представлены ниже.

| Тепловые нагрузки для проектируемых зданий |
| --- |
| Таблица XVII.11.1 |
| № по ГП | Наименование потребителя | № по г/п | Расчётные расходы теплоты, ккал/час | Примеч. |
|  |  |  | Макс. на отопл* | Макс. на вентил* | ГВС | Всего | № типов проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Индивидуальные котельные |
| 1 | Детский сад на 50 мест | 4 | 79950 | 30460 | 21250 | 117490 | 264-12-157 |
| 2 | Магазин смешанной торговли | 3 | 10910 | - | 20500 | 31410 | 271-15-30.88 |

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление обществен зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=154 ккал/ч (178Вт) для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки ПП д.Хохлево Спасского СП Вологодского района. |
| --- |
| Таблица XVII.11.2 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по ПП части д.Хохлево Спасского СП Вологодского района |  | чел. |  |  | 76 |  |  | 111 |  |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по ПП части д.Хохлево Спасского СП Вологодского района |  | м2 |  |  | 2128 |  |  | 3030 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 2053 |  |  | 3255 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 80,4 |  |  | 125,4 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (93,5) |  |  | (145,8) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  | 12,1 |  |  | 18,8 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (14,1) |  |  | (21,9) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 11,3 |  |  | 16,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (13,1) |  |  | (19,2) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 103,8 |  |  | 160,7 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (120,7) |  |  | (174,6) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 321,5 |  |  | 501,8 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (373,9) |  |  | (583,6) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 40,7 |  |  | 69,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (47,3) |  |  | (80,8) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 362,2 |  |  | 571,3 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (421,2) |  |  | (664,4) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 466 |  |  | 732 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (542,0) |  |  | (839,0) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жылых зданий ПП части д.Хохлево Спасского сп Вологодского района на расчетный срок составит: – 0,84 МВт (0,73 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 0,17 МВт (0,16 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 0,57 МВт (0,66 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по ПП части д.Хохлево. |

Котельные установки.

Проектом предусматривается теплоснабжение общественной застройки от индивидуальных встроенных и отдельностоящих котельных.

В производственной зоне теплоснабжение зданий, включая технологические нужды, осуществляется от собственных источников теплоты.

Для  теплоснабжения детского сада проектом предусматривается строительство отдельностоящей газовой котельной, для магазина встроенной.

Проектируемые котельные, приняты по индивидуальной разработке. В котельных предусматриваются газовые котлы двухконтурного типа. Топливо – природный газ.

Сводные данные по теплопроизводительности проектируемых котельных на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица ХVII.11.3.

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. (МВт) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Котельная д/с (отд.стоящая) | BAXI SLIM 2.30 | 3×0,5МВт | Газ | на Р.С. 95-70 |
| 2. | Котельная магазина (встроенная) | BAXI SLIM 2.300 i | 2×0,29МВт | Газ | на Р.С. 95-70 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные табл. XVII.10.1, КПД котлоагрегатов и запас по тепловой мощности - (10%).

Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источника теплоты к потребителям предусматривается строительство тепловых сетей в соответствии представленной в графической части проекта схемой теплоснабжения.

Прокладка новых теплосетей принята подземной, двухтрубной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87.

На тепловых сетях должны предусматриваться тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, теплоизолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием по ГОСТ 30732-2006.

Состав сооружений системы теплоснабжения по проекту планировки д.Хохлево представлен в табличной форме и приведен ниже.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица XVII.11.4 |
| № | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Примечание |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прокладка тепловых сетей в ППУ ГОСТ 30732-2006 | км | 2х0,006 | - | В двухтруб. исполнении |
| 2 | Строительство отдельностоящих котельных | соор. | 1 | - |  |
| 3 | Строительство встроенных котельных | соор. | 1 | 1 |  |

### 12. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» д.Хохлево Спасского СП Вологодского района не газифицирована.

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется привозным сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов административного центра и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ проектируемого магистрального газопровода высокого давления I-категории: от АГРС – «п.Можайское» Рг=1,14МПа до ГГРП, от ГГРП до ГРП Рг=0,6-0,3МПа. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения прията – тупиковая.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

- строительство газопроводов Г3-II до ГРП д.Хохлево;

- газифицировать природным газом Г1 существующую и проектируемую усадебную застройку и сельскохозяйственные объекты.

Схемой газоснабжения предусматривается строительство 1-го блочного ГРПб.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения д.Хохлево Спасского СП составит:

- на 1 очередь –8/68* человек (*- дачники);

- на расчетный срок – 8/93* человек;

- на перспективу – 8/566* человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 28 м2/чел;

- на расчетный срок и перспективу – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания.  Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для д.Хохлево Спасского СП на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями ПП части д.Хохлево Спасского СП Вологодского района. |
| --- |
| Таблица XVII.12.1 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 22,8 |  |  | 1800 |  |  | 12,7 |  |
|  |  |  | (33,3) |  |  | 1800 |  |  | (18,5) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 129,3 |  |  | 2570 |  |  | 50,3 |  |
|  |  |  | (203,9) |  |  |  |  |  | (79,3) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 1,1 |  |  | 1800 |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  | (1,7) |  |  | 1800 |  |  | (0,9) |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные |  | 39,2 |  |  | 2570 |  |  | 15,3 |  |
|  |  |  | (60,7) |  |  |  |  |  | (23,6) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 192,5 |  |  | - |  |  | 78,9 |  |
|  |  |  | (299,6) |  |  |  |  |  | (122,4) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ШРП).

Диаметры газопроводов низкого давления определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица ХVII.12.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |
| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005 МПа | пог. м | 9500 | 1540 | Полиэтил. трубы |
| 2. | Газопроводы высокого давления Рг 0,3-0,6МПа | пог. м | 1150 | 1150 | Полиэтил. трубы |
| 1. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект | 1 | 1 | ГРПб |

### 13. Электроснабжение

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки части деревни Хохлево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных Вологодскими электрическими сетями.

Электроснабжение данных деревень осуществляется от КТП 10/0,4 кВ и по воздушным линиям напряжением 0,4 кВ.

Проектное решение

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района деревени Хохлево предусматривается выполнить согласно технических условий выданных Вологодскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается реконструкция существующей КТП «Хохлево» 10/0,4 кВ и строительство новой КТП I 10/0,4 кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице №13.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица №13. 1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 609,3 | 941,5 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 400.0 | 1200.0 |

Расчет электрических нагрузок		                                          Таблица №13.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 86 |  | 86 |  | 301,0 |  | 1 |  | 301,0 | 0,96 |  | 313,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,5 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |
|  | КТП Хохлеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 119 | 119 | 119 | 119 | 416.5 | 416,5 | 1 | 1 | 416.5 | 416,5 | 0,96 | 433,8 | 433,8 |
| 3. | Детский сад на 50 мест | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,0 | 40,0 | 0,8 | 0,8 | 32,0 | 32,0 | 0,92 | 34,8 | 34,8 |
| 4. | Магазин | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 0,92 | 8,7 | 8,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,2 | 580,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,3 | 609,3 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 | 2х400 |

Загрузка трансформатора 64%

### 14. Телефонизация.

Раздел телефонизация в составе проекта планировки части деревени Хохлеево Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных ОАО «СЗТ» Вологодский филиал.

В настоящее время телефонная связь отсутствует на территории данного населённого пунка и прокладывать сети телефонной канализации экономически не выгодно из-за удалённости населённого пункта от АТС и его малочисленности.

### 15. Технико-экономические показатели проекта планировки части д.

### Хохлево.

Таблица № ХVI.15.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2008 год | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в границе проекта планировки | га | 62,5 | 62,5 |
| 2. | Кварталы жилой застройки, из них: | га | - | 15,0 |
|  | - усадебной | га | 0,19 | 14,30 |
|  | - общественной застройки | га | - | 0,70 |
|  | - резервных территорий, из них: | га | - | - |
| 3. | Земли общего пользования, из них: | га | 0,39 | 21,40 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | - | 2,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды в красных линиях | га | 1,10 | 19,40 |
| 4. | Прочие территории: | га | 1,24 | 0,11 |
| 5. | Кусты | га | 2,60 | - |
| 6. | Огороды | га | 0,30 | - |
| 7. | Пашни | га | 16,90 | 11,81 |
| 8. | Луг | га | 40,0 | 6,98 |
| 9. | Лес | га | 0,05 | - |
|  | II. Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения территории проекта планировки | чел. | 3 | 101 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | 20,8 | 0,6 |
|  | III. Жилищное строительство |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: | м2 | 75,0 | 3030 |
| 2. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25 | 30 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Учреждения торговли | м2 | - | 100 м2 |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 50 мест |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест | - | - |
|  | V. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное водопотребление | м3/сутки | нет данных | 38,449 |
| 2. | Водопотребление в среднем на человека | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VI. Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод, всего: | м3/сутки | нет данных | 27,90 |
| 2. | Мощность накопительных сооружений канализации | м3/сутки | нет данных | 15 |
| 3. | Водоотведение в среднем на 1 чел. | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VII.Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла от централизованных источников | Мкал/ час | нет данных | 732/839 |
|  | VIII. Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление природного газа | тыс.м2/ год | нет данных | 192,5/299,6 |
|  | IX. Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное потребление электроэнергии | кВа | нет данных | 609,3 |
|  | X. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 1. | Объем бытового мусора | тонн | - | на расчетный срок – 404 т |
|  | XI. Охрана окружающей среды. |  |  |  |
| 1. | Санитарно-защитные зоны | га | 7,196 | 7,196 |

## XVIII. Проектная организация территории ПП части д. Запрудка.

### 1. Общая характеристика проектного решения.

Проект детальной планировки охватывает территорию в 36,708 га, расположенную вокруг существующей застройки в существующих границах населённого пункта д.Запрудка. С юга участок проектирования ограничен существующей автодорогой  местного значения Запрудка-Пыхмарево с востока, запада и севера – свободные территории.

Рельеф участка в основном равнинный. Перепад высот составляет до 9,4 м. Понижение рельефа  участка идет  на северо-запад.

По участку проектирования проходит линия ВЛ 10кВ, которая сохраняется проектом.

Застройка территории подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития населенного пункта в соответствии с генеральным планом, но в то же время является целостным жилым образованием с необходимым набором зданий культурно-бытового назначения, зоной отдыха, с транспортными и пешеходными связями.

Композиционным каркасом территории станут улицы: магистральная, которая идет с севера на юг и улицы в проектируемой застройке, которые располагаются перпендикулярно с выходами на магистральные улицы.

Для культурно-бытового обслуживания предусмотрены: 2 детские площадки, 2 контейнерные площадки для сбора ТБО. В пределах жилого квартала предусмотрен 1 озелененный участок общего пользования с детскими игровыми площадками с сохранением существующего пруда .

Жилая застройка – 1-квартирные усадебные дома с приусадебными участком от 0,09 га до 0,20 га, возводимые за счет средств индивидуальных застройщиков.

Существующие жилые дома на прилегающей территории сохраняются проектом.

### 2. Население.

Проектируемая численность населения в границах ПП принята, исходя из размещения 28 квартир и средней численности проживания в них, которая составляет по Спасскому сельскому поселению 2,8 человека, что составило 80 человек. Динамика численности населения приведена в таблице ХIII.2.1.

Таблица ХIII.2.1.

| № п/п | Наименование | 2008 год | Расчётный срок ПП, 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 19 чел. | 80 чел. |

### 3. Жилой фонд.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы сохраняемого и проектируемого жилого фонда представлены в таблице ХIII.3.1.

Таблица ХIII.3.1.

| № п/п | Тип и этажность | I очередь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Сохраняемое | Проектируемое |
|  |  | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление |
| 1. | Усадебный 1-квартирный 1-2 этажный дом | 28 | 28 | 80 | 7 | 7 | 19 | 21 | 21 | 61 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу расчётного срока составит 30 м2 /чел. Общая площадь проектируемого  жилого фонда к концу расчетного срока составит  2400,0 м2. Площадь территории, занимаемая жилой усадебной застройкой составит на расчётный срок - 8,77 га, за пределами расчётного срока – 23,8 га.

### 4. Общественная застройка.

Перечень и вместимость объектов культурно-бытового назначения, размещаемых в граница ПП, представлен в таблице ХIII.4.1.

Таблица ХIII.4.1.

| № п/п | Наименование | Норма по СНип | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сквер | 0,7-0,9 га/1000 чел. | га | 1 |  | Инд.проект |
| 2. | Детская площадка | По заданию на проекти- рование | объект | 1 |  | Инд. проект |

Площадь территории общественного озеленения составит 2,67 га.

### 5. Благоустройство и озеленение.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство зеленых зон с их благоустройством. Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. В зимнее время поверхность пруда может быть использована для катания на коньках  и игр в хоккей.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту 2,67, территории детских площадок – 0,1 га.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.).

Деревья и кустарники должны отвечать требованиям газоустойчивости и теневыносливости, быть малотребовательными к почве. Кроме этого, растения должны обладать крупной, плотной листвой, создающей непросматриваемость, а также быстрым ростом для создания скорейшего эффекта.

Ограждение участков со стороны улиц должно быть выдержано в едином стиле на протяжении всего квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимальная высота ограждений принимается 1,80м. На границе с соседним земельным участком допускается установка ограждения, имеющего просветы, обеспечивающие минимальное затемнение соседнего участка и высотой не более 1,80м.

### 6. Улицы, дороги, транспорт.

Магистральной улицей является существующий подъезд местного значения к д. Запрудка, который вносится проектом планировки в черту населенного пункта. Эта улица ограничивает проект планировки с южной стороны. Улицы микрорайона имеют регулярную структуру. Размер жилых кварталов 64110  180250 м.

Ширина жилых улиц составляет 1625 м, покрытие щебеночное. В усадебной застройке хранение автотранспортных средств предусматривается на приусадебном участке.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения.

Разделены пешеходные и транспортные пути.

Продольный уклон тротуаров в основном не превышает  5%, поперечный – 2%.

### 7. Разбивочный чертеж.

Вынос проекта на местность.

До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;

- вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от границ зданий и сооружений.

Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6 метров (см. поперечные профили). Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от спортивных и детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений» и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской одласти», утвержденных постановлением Правительства области от 12.07.2010года за №816.

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

### 8. Вертикальная планировка и инженерная  подготовка территории.

За основу вертикальной планировки принята схема уличной сети д.Запрудка, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф участка в основном равнинный.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Основная задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающих эрозию почвы. Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет - 0,65 м, максимальная срезка - 0,40м.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц. В северо-восточной части предусмотрен выпуск поверхностных вод на существующий рельеф.

### 9. Водоснабжение.

Существующее положение.

Источником водоснабжения для потребителей д. Запрудка являются подземные воды. Система водоснабжения работает по схеме: артскважина – водонапорная башня емк.25 м3 – водопровод.

В проектируемом микрорайоне  имеется существующая скважина №508, используемая для водоснабжения летней дойки в течение 3,5-4 месяцев в году. Водонапорная башня в зимний период не используется. ЗСО 1 пояса не огорожена.

Санитарно-технические характеристики водозаборной скважины

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м | Год бурения | Дебит проектный фактический м3/ч | Качество воды | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 508(643-кадастровый) | 153,0 | 1967 | 2,4 0,41 (9,95/сут) | Fе – 0,56 мг/л; бор- до1,3 мг/л, барий—0,582мг/л. | ЭЦВ 6 – 10 - 80 |

На момент разработки настоящего ПП в проектируемом микрорайоне отсутствуют инженерные сети. Население д. Запрудка снабжается водой от  шахтных колодцев.

Подземные воды, используемые для нужд питьевого водоснабжения, по своим химическим показателям не отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по бору (1,30 мг/л), железу (0,56мг/л) и барию (0,582мг/л), что характерно для подземных вод данного региона и имеет природный характер.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения по ПП деревни Запрудка представлены в таблице XVIII.9.1.

Как видно из таблицы XVIII.9.1 среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет:

- на первую очередь –9,90м3/сутки;

- на расчётный срок – 14,08 м3/сутки.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь – Qрсут.max=1,1х 9,90= 10,89 или 11м3/сут.

на расчётный срок– Qрсут.max=1,1х 14,08 = 15,49 или  16м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице

XVIII 9.2.

Баланс водопотребления и водоотведения.

Таблица XVIII. 9.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 5,28 | 3,90 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 4,00 | 3,00 |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | 1,28 | 0,90 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения  по ПП деревни Запрудка

Таблица XVIII. 8.1.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные потери м3/сут | В сеп- тик, жиже- сборн. м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 60 | 160 | 9,00 | 160 | - |  | 9,00 | 80 | 160 | 12,80 | 160 | - |  | 12,80 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,90 |  |  | 0,90 | - | - | - | 1,28 | - | - | 1,28 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 9,90 |  | - | 0,90 | 9,00 |  |  | 14,08 |  | - | 1,28 | 12,80 |  |
|  | Полив территорий | чел. | 60 | 50 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | 80 | 50 | 4,00 | - | - | 4,00 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Всего : |  |  |  | 12,90 |  | - | 3,90 | 9,00 | - | - | 18,08 | - | - | 5,28 | 12,80 |  |

Проектное решение.

Водоснабжение проектируемого ПП деревни Запрудка выполнено на основании технических условий от 26.05.20029г. выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Проектируемые сети водопровода жилых районов  присоединяются к существующему водопроводу. Система водоснабжения проектируемых жилых районов входит в  единую систему водоснабжения всего населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.

Вода, забираемая из подземного горизонта, под напором погружных насосов от  существующей и проектируемой скважин подается  в распределительную сеть и водонапорную башню. Предусматривается очистка на кассетных сменных и многократно регенерируемых фильтрах – картриджах воды из артскважин, по содержанию железа не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей. Предлагаемые очистители воды обеспечат требуемые показатели качества питьевой воды.  Норматив концентрации бария по ГН 2.1.5.1315-03 составляет 0,7 мг/дм3.

Схема водоснабжения – кольцевая для надежности водоснабжения, с отдельными тупиковыми участками для подключения зданий внутри кварталов.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-82 диаметром 110, 63 мм. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб ПВП (полиэтилена высокой плотности) диаметром 25 – 63 мм.

На водопроводе предусматривается устройство железобетонных колодцев для установки отключающей и прочей арматуры.

Глубина заложения прокладываемых водопроводов должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта в данной местности на 0,5 м.

Состав сооружений

Таблица XVIII. 8.3

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 диаметром 110,90,63 мм, пог. м | 4350 | 1150 |
| 2. | То же, тупиковые диаметром 25-63 мм, | 2200 | 200 |
| 3. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, шт. | 130 | 14 |
| 4. | Очистители кассетного типа фирмы БЕЛТКАНС-Н(ТЕХМА» шт. | 2 | 2 |
| 5. | Установка зон санитарной охраны водозаборов | 1 | 1 |
| 6. | Артезианские скважины шт. | 1 | 1 |
| 7. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-10-80 производительн. 60 м3/час, напор 80м, Nдв.=4,5 кВт шт. | 1 | 1 |
| 8. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту 901-5-1/70 | 4 | 1 |

### 9. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение.

На момент проектирования настоящего ПП и в целом в деревне Запрудка какие-либо сети  водоотведения отсутствовали.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XVIII.8.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке, составит:

на 1-ю очередь –9,00м3 /сут,

на расчётный срок – 12,80 м3 /сут.

Проектное решение.

Водоотведение проектируемого ПП деревни Запрудка выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Отведение сточных вод от жилых зданий проектируемого микрорайона  предусматривается в накопители. Далее сточные воды вывозятся:

- или на сливную станцию п. Можайское;

- или в места, согласованные с местными органами надзора.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается вертикальной планировкой территории деревень.

Сети канализации.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-82 диаметром 100-150 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для выпусков 100 мм – 0,02. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35м между ними, на поворотах и длине выпуска ф100мм более 12м.

Состав сооружений канализации

Состав сооружений канализации

Таблица XVIII.9.1.

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Накопители сточных вод емкостью 15м3/сут | объект | 127 | 14 |  |
| 2. | Сеть канализации из асбестоцементных безнапорных трубопроводов Ø 100÷150 мм ГОСТ 1839-80* | пог. м | 2500,0 | 300,0 |  |
| 3. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1,0м | шт | 127 | 14 |  |

### 10. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего Генерального плана д.Запрудка Спасского СП Вологодского муниципального района не имеет источников централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства отсутствуют.

Основной вид отопления жилых усадебных домов– печное. Топливо – дрова.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского СП, Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение д.Запрудка Спасского СП будет зависеть от ее перспективного развития. В целом по населенному пункту: теплоснабжение объектов – децентрализованное. Проектом предусматривается развивать индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой усадебной застройки.

Основной вид топлива для индивидуальных котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Предприятия местной промышленности снабжаются теплом по существующей схеме от собственных источников теплоты, переводимых на работу на топливе – природный газ.

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление обществен зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=154 ккал/ч (178Вт) для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки д.Запрудка Спасское СП Вол.р-н. |
| --- |
| Таблица XVIII.10.1 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по д.Запрудка Спасского СП Вологодского района |  | чел. |  |  | 60 |  |  | 80 |  |
| б). | в т.ч., проживающих в домах, обор. сист.центр.отопл. и ГВС |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по д.Запрудка Спасского СП Вологодского района |  | м2 |  |  | 1680 |  |  | 2400 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 475 |  |  | 475 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 1205 |  |  | 1925 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 66,6 |  |  | 93,6 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (77,5) |  |  | (108,9) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: |  | Мкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (0,0) |  |  | (0,0) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 8,9 |  |  | 11,9 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (10,4) |  |  | (13,8) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 75,5 |  |  | 105,5 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (87,8) |  |  | (113,9) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 266,3 |  |  | 374,3 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (309,7) |  |  | (435,3) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 32,1 |  |  | 50,1 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (37,3) |  |  | (58,3) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 298,4 |  |  | 424,4 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (347,0) |  |  | (493,6) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Мкал/ч |  |  | 373,9 |  |  | 529,9 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (434,8) |  |  | (607,4) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жылых зданий д.Запрудка Спасского СП Вологодского района на расчетный срок составит: – 0,61 МВт (0,53 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 0,11 МВт (0,11 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 0,42 МВт (0,49 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по д.Запрудка Спасского СП Вологодского района. |

### 11. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» д. Запрудка Спасского сельского поселения Вологодского района не газифицировано.

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется привозным сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов п. МОЖАЙСКОЕ и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ проектируемого магистрального газопровода высокого давления I-категории: от АГРС – «п.Можайское» Рг=1,14МПа до ГГРП, от ГГРП до ШРП Рг=0,6-0,3МПа. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения прията – тупиковая.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

строительство газопроводов Г3-II до ШРП д.Запрудка;

газифицировать природным газом Г1 существующую и проектируемую усадебную застройку и сельскохозяйственные объекты.

Схемой газоснабжения предусматривается строительство 1-го ШРП.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения д.Запрудка Спасского СП составит:

- на 1 очередь –25/35* человек (*- дачники);

- на расчетный срок – 30/50* человек;

- на перспективу – 377 человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 28 м2/чел;

- на расчетный срок и перспективу – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для д.Запрудка Спасского СП на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями д.Запрудка Спасское СП Вологодского района. |
| --- |
| Таблица XVIII.11.1 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 18,0 |  |  | 1800 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | (24,0) |  |  | 1800 |  |  | (13,3) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 106,5 |  |  | 2570 |  |  | 41,4 |  |
|  |  |  | (151,5) |  |  |  |  |  | (58,9) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 0,9 |  |  | 1800 |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  | (1,2) |  |  | 1800 |  |  | (0,7) |  |
| 4. | Сосредоточенные потребители и котельные |  | 28,5 |  |  | 2570 |  |  | 11,1 |  |
|  |  |  | (39,9) |  |  |  |  |  | (15,5) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 153,9 |  |  | - |  |  | 63,0 |  |
|  |  |  | (216,6) |  |  |  |  |  | (88,5) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ШРП).

Диаметры газопроводов низкого давления определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица ХVIII.11.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На перспективу | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |
| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005 МПа | пог. м | 6000 | 1500 | 1000 | Полиэтил. трубы |
| 2. | Газопроводы высокого давления Рг 0,3-0,6МПа | пог. м | 400 | 400 | 400 | Полиэтил. трубы |
| 3. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект |  | 1 | 1 | ШРП |

### 12. Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки части деревени Запрудка Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области выполнен на основании технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями.

Электроснабжение данной деревни осуществляется от КТП 10/0.4 кВ и по воздушным линиям напряжением 0.4 кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района деревени Запрудка предусматривается выполнить согласно технических условий выданных Вологодскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается реконструкция существующей КТП «Запрудка» 10/0.4 кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице № XVIII.12.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за № 213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица № XVIII.12.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 531.2 | 429.6 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 630.0 | 650.0 |

Расчет электрических нагрузок		                                          Таблица  XVIII.12.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТП Запрудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 127 | 127 | 127 | 127 | 444,5 | 444,5 | 1 | 1 | 444,5 | 444,5 | 0,96 | 463,1 | 463,1 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,9 | 505,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,2 | 531,2 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |

Загрузка трансформатора 64%

### 13. Телефонизация. Телевидение.

Раздел телефонизация в составе проекта планировки деревени Запрудка Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области выполнен на основании технических условий выданных ОАО «СЗТ» Вологодский филиал.

В настоящее время телефонная связь отсутствует на территории данного населённого пунка и прокладывать сети телефонной канализации экономически не выгодно из-за удалённости населённого пункта от АТС и его малочисленности.

### 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д.

Запрудка.

Таблица № ХVIII.15.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2008 год | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в границе проекта планировки | га | 36,708 | 36,708 |
| 2. | Кварталы жилой застройки, из них: | га | 3,721 | 23,8 |
|  | - усадебной | га | 3,721 | 8,77 |
|  | - общественной застройки | га | - | - |
|  | - резервных территорий, из них: | га | - | 15,03 |
| 3. | Земли общего пользования, из них: | га | 1,196 | 6,67 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | - | 2,67 |
|  | - улицы, дороги, проезды в красных линиях | га | 1,196 | 4,0 |
| 4. | Прочие территории: | га | 0,034 | 0,03 |
| 5. | Кусты | га | 0,179 | - |
| 6. | Огороды | га | 0,098 | - |
| 7. | Луг | га | 27,87 | 17,628 |
|  | II. Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения территории проекта планировки | чел. | 19 | 80 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | 1,932 | 0,46 |
|  | III. Жилищное строительство |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: | м2 | 475,0 | 2400 |
| 2. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25 | 30 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Учреждения торговли | м2 | - | - |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест | - | - |
|  | V. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное водопотребление | м3/сутки | нет данных | 18,08 |
| 2. | Водопотребление в среднем на человека | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VI. Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод, всего: | м3/сутки | нет данных | 12,80 |
| 2. | Мощность накопительных сооружений канализации | м3/сутки | нет данных | 15 |
| 3. | Водоотведение в среднем на 1 чел. | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VII.Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла от централизованных источников | Мкал/ час | нет данных | 529,9 |
|  | VIII. Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление природного газа | тыс.м3/ год | нет данных | 153,9 |
|  | IX. Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное потребление электроэнергии | кВа | нет данных | 429.6 |
|  | X. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 1. | Объем бытового мусора | тонн | - | на расчетный срок – 24 т |
|  | XI. Охрана окружающей среды. |  |  |  |
| 1. | Санитарно-защитные зоны | га | - | - |

## XIX. Проектная организация территории ПП части д. Дюково.

### 1. Общая характеристика проектного решения.

Проект детальной планировки охватывает территорию в 54.70 га в восточной части д.Дюково. С запада участок проектирования ограничен дачным кооперетивом, с востока – существующая жилая территория, с юга -– землями сельскохозяйственного назначения, с севера – дачным кооперативом.

Рельеф участка в основном равнинный. Перепад высот в северной части ПП проходит с запада на восток и составляет 17.50м, с юга на север 8.0м. В центральной части деревни перепад идет с запада на восток и составляет 8.0м. В южной части ПП уклон просматривается  с запада на восток и составляет 11.50м Уклон  участка идет с запада на восток и с юга на север.

По участку проектирования проходит линия ВЛ 10кВ, которая сохраняется проектом.

Застройка территории подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития населенного пункта в соответствии с генеральным планом поселения, но в то же время является целостным жилым образованием с необходимым набором зданий культурно-бытового назначения, зоной отдыха, с транспортными и пешеходными связями.

Композиционным каркасом территории станут улицы: магистральная, которая идет с севера на юг и улицы в проектируемой застройке, которые располагаются перпендикулярно с выходами на магистральные улицы.

Для культурно-бытового обслуживания предусмотрены: магазин смешанной торговли с торговой площадью до 100м2, 5 детских площадок, 5 контейнерных площадок для сбора ТБО, 2 автостоянки и 5 хозяйственных площадок. В пределах жилого квартала предусмотрено 5 озелененных участков общего пользования с детскими игровыми площадками с сохранением существующего пруда.

Жилая застройка – 1-квартирные усадебные дома с приусадебными участками от 0,12 га до 0,22 га, возводимые за счет средств индивидуальных застройщиков.

Существующие жилые дома на прилегающей территории сохраняются проектом.

### 2. Проектная численность населения.

Проектируемая численность населения в границах ПП на расчётный срок принята, исходя из размещения 25 домов и среднего состава семьи – 2,8 человек на семью, составила 70 человек для постоянно проживающих и 50 человек дачников. Динамика численности населения приведена в таблице ХIХ.2.1.

Таблица ХIХ.2.1.

| № п/п | Наименование | 2008 год | I очередь ПП, 2014 год | Расчётный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 11 | 51 чел. | 70 чел. |

### 3. Жилая застройка.

Территория проекта планировки на момент проектирования свободна от застройки. Объёмы сохраняемого и проектируемого жилого фонда представлены в таблице ХIХ.3.1.

Таблица ХIХ.3.1.

| № п/п | Тип и этажность | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Сохраняемое | Проектируемое |
|  |  | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление | до- мов | квар- тир | насе-ление |
| 1. | Усадебный 1-квартирный 1-2 этажный дом | 25 | 25 | 70 | 4 | 4 | 11 | 21 | 21 | 59 |

Средняя обеспеченность общей площадью к концу расчётного срока составит 30 м2 /чел. Общая площадь проектируемого жилого фонда к концу расчетного срока составит 2100 м2. Площадь территории, занимаемая жилой усадебной застройкой на расчётный срок составит 5,20 га, за пределами расчётного срока – 26,60 га.

### 4. Учреждения обслуживания.

Перечень и вместимость объектов культурно-бытового назначения, размещаемых в граница ПП, представлен в таблице Х.4.1.

Таблица ХIХ.4.1.

| № п/п | Наименование | Норма по СНип | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | 0,1 га/1000 чел. | га | 1 | 0,28 | Инд.проект |
| 2 | Детская площадка | По заданию на проекти- рование | объект | 5 |  | Инд. проект |

Площадь территории общественной застройки составит 0,28 га.

### 5. Улицы, дороги, транспорт.

Магистральной улицей является существующий подъезд к д. Дюково со стороны поселка Перьево, который вносится проектом планировки в границу населенного пункта. Эта улица проходит вдоль всего проекта планировки с юга на север и предусматривает проезд так же к дачному кооперативу.. Ширина ее в красных линиях составляет 24 метров.

Улицы микрорайона имеют регулярную структуру. Размер жилых кварталов 70122  98-122401 м.

Ширина жилых улиц составляет 1624м с канавами и без канав с покрытием из щебня. В усадебной застройке хранение автотранспортных средств предусматривается на приусадебном участке. Автопарковка проектируется также у магазина.

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения.

Разделены пешеходные и транспортные пути.

Продольный уклон тротуаров в основном не превышает  5%, поперечный – 2%.

### 6. Разбивочный чертеж.

Вынос проекта на местность.

До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разбить в натуре согласно разбивочному чертежу оси улиц и проездов;

- вынести от осей улиц  красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами;

- вынести линию застройки от границ зданий и сооружений.

Линия жилой застройки от границ кварталов выносится на расстояние 6 метров (см. поперечные профили). Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городов и сельских поселений» и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской одласти», утвержденных постановлением Правительства области от 12.07.2010года за №816.

Разбивку осей улиц жилой зоны следует начинать с переноса на местность оси главной улицы. Оси проездов определяются от оси главной улицы по размерам и координатам, указанным на чертеже.

### 7. Вертикальная планировка и инженерная  подготовка территории.

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети д.Дюково, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф участка в основном равнинный. Перепад высот с запада на восток имеет значительную велечину в пределах от 17.50м до 8м, поэтому вдоль главной улицы и улицы во втором квартале в направлении с севера на юг предусматривается устройство водораздельной канавы, которая выводится через трубу перепуска в существующую канаву.

Основная  задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Основная задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и ливневых вод с территории проектируемого района. Проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвод поверхностных вод со скоростями, исключающих эрозию почвы. Вертикальная планировка проекта осуществляется путем подсыпки и срезки грунта. Максимальная подсыпка грунта составляет 0,10 м, срезки 0.20м.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц и по пректируемым канавам вдоль проезжей части улиц. Канавы между собой соединяются трубами перепуска. В северо-западной части предусмотрен выпуск поверхностных вод из труб перепуска на существующий рельеф в овраг.

### 8. Водоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего ПП в проектируемом микрорайоне отсутствуют инженерные сети. Население д. Дюково снабжается водой от  шахтных колодцев.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 5 л/с  в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения деревни Дюково представлены в таблице XIX.9.1.

Как видно из таблицы XIX.9.2 среднесуточный расход воды без учета воды на полив составляет:

- на первую очередь –8,98м3/сутки;

- на расчётный срок – 13,86 м3/сутки,

- за пределами расчётного срока – 86,53 м3/сутки

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь – Qрсут.max=1,1х 8,98= 9,88 или 10м3/сут.

на расчётный срок– Qрсут.max=1,1х 13,86 = 15,25 или  16м3/сут.

за пределами расчётного срока –– Qрсут.max=1,1х 86,53 = 95,18 или  96 м3/сут.

Баланс водопотребления и водоотведения приведён ниже в таблице XIX.8.2

Баланс водопотребления и водоотведения.

Таблица XIX.8.2

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Сроки строительства | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок / за пределами р. с. | в т.ч. 1-я очередь |  |
|  | Разница между водопотреблени- ем и водоотведением: |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО , | м3/сут. | 4,76 / 29,72 | 3,37 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Полив зеленых насаждений, улиц дорог с усоверш. покрытием | _ ,, _ | 3,50 / 21,85 | 2,55 |  |
| 2. | Безвозвратные потери на поение домашних животных |  | 1,26 / 7,87 | 0,82 |  |

Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в основном значительными потерями на полив зелёных насаждений, проездов с усовершенствованным покрытием, а также на поение домашних животных.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения  по ПП деревни Дюково                                                                                                                                                                       Таблица XIX. 8.1.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства / за пределами р. с. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные потери м3/сут | В сеп- тик, жиже- сборн. м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз- вратные потери м3/сут. | В сеп- тик, жиже- сборник м3/сут. |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут. | Нор- ма отвед. л/сут. | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 51 | 160 | 8,16 | 160 | 8,16 |  | - | 70 / 437 | 180 | 12,60 / 78,66 | 180 | 12,60 / 78,66 | - |  | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,82 |  |  | 0,82 | - |  |  | 1,26 / 7,87 |  |  | 1,26 / 7,87 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 8,98 |  | 8,16 | 0,82 | - |  |  | 13,86 / 86,53 |  | 12,60 / 78,66 | 1,26 / 7,87 |  |  |
|  | Полив территорий | чел. | 51 | 50 | 2,55 | - | - | 2,55 | - | 70 / 437 | 50 | 3,50 / 21,85 |  |  | 3,50 / 21,85 | - | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Всего : |  |  |  | 11,53 |  | 8,16 | 3,37 | - | - | - | 17,36 / 108,38 | - | 12,60 / 78,66 | 4,76 / 29,72 | - |  |

Проектное решение.

Водоснабжение проектируемого ПП деревни Дюково выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Проектируемые сети водопровода жилого района входят в  единую систему водоснабжения всего населённого пункта: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. По принятой схеме водоснабжения вода, забираемая из подземного горизонта, под напором погружных насосов от  проектируемых скважин (1-ой – на 1 очередь и 2-х на расчетный срок) подается  в распределительную сеть и водонапорную башню. Водонапорная башня проектируется для обеспечения потребного напора и для регулирования неравномерности подачи воды. Зона санитарной охраны - 10м.

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий и  пожарный объёмы воды ( п. 9.1. СНиП 2.04.02-84) :

Wбак. = Wпож..+ Wрег; где

WБАК.  - объем  бака водонапорной башни, м3;

Wпож..- объем воды на пожаротушение, м3;

Wрег. – регулирующий объем, м3;

Регулирующий объем воды равен 15% суточного расхода

Wрег.= 14,4 м3 при Qсут. max   = 96,0 м3/сут. ;

Wпож..= 0 –нет общественных зданий, требующих пожаротушения.

Таким образом, объём бака водонапорной башни должен составлять:

WБАК = 14,40 м3 .

Высота ствола водонапорной башни определяется по формуле:

Нб = Нсв +(hсети +(Zб (Zд. точки) = 10 +1,2 (3,20:1000(250) + (197,80(198,10) = 10+0,96+0,30= 11.30 м.

Проектом предусматриваются новая водонапорная башня со стальным баком объемом 15 м3 с высотой ствола 12 м в утепленном варианте исполнения.

Вместо водонапорной башни может быть применена полностью герметизированная безбашенная прямоточная система водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа «СКАТ» (Патент РФ №2308612), где в контейнере размещены частотный привод насоса и другое оборудование, в том числе и водоподготовительное.

Схема водоснабжения – кольцевая, частично тупиковая с участками для подключения зданий внутри кварталов.

Магистральные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-82 диаметром  100, 63 мм. Тупиковые участки и подводки к зданиям также приняты из полиэтиленовых труб ПВП (полиэтилена высокой плотности) диаметром 25 – 50 мм.

На водопроводе предусматривается устройство железобетонных колодцев для установки отключающей и прочей арматуры.

Глубина заложения прокладываемых водопроводов должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта в данной местности на 0,5 м.

Состав сооружений

Таблица XIX. 8.3

| №№ п/п | Наименование | Расчётный срок строительства | В том числе, 1-я очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 диаметром 110,63, тупиковые диаметром 25-63 мм, пог. м | 9900 | 2000 |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм, шт. | 120 | 15 |
| 3. | Артезианские скважины шт. | 2 | 1 |
| 4. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-10-80 производительн. 60 м3/час, напор 80м, Nдв.=4,5 кВт шт. | 2 | 1 |
| 5. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту 901-5-1/70 | 4 | 1 |
| 6. | Башня водонапорная стальная с баком V = 15 м3 , H = 12 м, соор. | 1 | 1 |

### 9. Водоотведение и санитарная очистка территории.

Существующее положение.

На момент проектирования настоящего ПП и в целом в деревне Дюково какие-либо сети  водоотведения отсутствовали.

Нормы и объёмы водоотведения.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Данные по расчётному расходу сточных вод приведены в  таблице XIX.8.2 раздела «Водоснабжение».

Количество бытовых сточных вод, подлежащих отведению и биологической очистке, составит:

на 1-ю очередь –8,16м3 /сут,

на расчётный срок – 12,60 м3 /сут.

за пределами расчётного срока –– 78,66 м3 /сут.

В сутки максимального водопотребления и водоотведения:

на 1-ю очередь–8,16 х 1,1 = 8,98 или 9,0 м3 /сут.

на расчётный срок –12,60 х 1,1 = 13,86 или 14,0 м3 /сут.

за пределами расчётного срока –– 78,66 х 1,1 = 86,53= 87,00 м3 /сут.

Проектное решение.

Водоотведение проектируемого ПП деревни Дюково выполнено на основании технических условий от 26.05.2009г, выданных администрацией Спасского сельского поселения.

Сточные воды отводятся от зданий, оборудованных внутренними системами водопровода и канализации. Система бытовой канализации – самотечная с отводом сточных вод в проектируемые канализационные сети  и далее на проектируемые очистные сооружения канализации (КОС) деревни Перьево производительностью  200 м3/сутки ( с расширением до 400 м3/сутки на расчетный срок).

Сети самотечной канализации предусматриваются из асбестоцементных труб диаметром 160 – 300 мм. Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сети канализации предусматриваются смотровые колодцы из сборных железобетонных изделий на расстоянии 35 – 50 м в зависимости от диаметров труб самотечной канализации.

Состав сооружений канализации

ТаблицаXIX.9.1

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Самотечные трубопроводы канализации д = 110-300мм | пог. м | 14700 | 2000 |  |
| 2. | Колодцы из сборных ж/б элементов ф1000мм | шт | 270 | 30 |  |

### 10. Теплоснабжение.

Существующее положение.

На момент разработки настоящего проекта планировки д.Дюково Спасского СП Вологодского муниципального района не имеет источников централизованного теплоснабжения, сети теплоснабжения на площадке строительства отсутствуют.

Основной вид отопления жилых усадебных домов– печное. Топливо – дрова.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского СП, Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение д. Дюково Спасского СП будет зависеть от ее перспективного развития. В целом по населенному пункту: теплоснабжение объектов – децентрализованное. Проектом предусматривается развивать индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой усадебной застройки и общественных зданий.

Основной вид топлива для индивидуальных котельных на 1 очередь и на расчетный срок – природный газ.

На первую очередь и расчётный срок проектом предусматривается:

В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Для здания магазина предусматривается собственная встроенная индивидуальная котельная с газовыми котлами двухконтурного типа.

Существующие жилые усадебные дома с печным отоплением, по мере поступления заявок, переводятся на системы поквартирного отопления и ГВС от индивидуальных газовых водонагревателей двухконтурного типа.

Расходы теплоты проектируемыми зданиями сведены в таблицу и представлены ниже.

| Тепловые нагрузки для проектируемых зданий |
| --- |
| Таблица XIX.10.1 |
| № по ГП | Наименование потребителя | № по г/п | Расчётные расходы теплоты, ккал/час | Примеч. |
|  |  |  | Макс. на отопл* | Макс. на вентил* | ГВС | Всего | № типов проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Индивидуальные котельные |
| 1 | Магазин смешанной торговли | 1 | 10910 | - | 20500 | 31410 | 271-15-30.88 |

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление обществен зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=150 ккал/ч для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабжение на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Расчётные тепловые нагрузки д.Дюково, Спасского СП Вологодского района. |
| --- |
| Таблица XIX.10.2 |
| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сроки строительства |
|  |  |  | 1-я очередь стр-ва | Расчётный срок |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |
| а). | Всего по д.Дюково, Спасское СП Вол.р-н. (с учетом дачников в зимний период) |  | чел. |  |  | 51 |  |  | 70 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |
| а). | Всего по д.Дюково, Спасское СП Вол.р-н. |  | м2 |  |  | 1428 |  |  | 2100 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 275 |  |  | 275 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 1153 |  |  | 1825 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 28,0 |  |  | 30,0 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Мкал/ч |  |  | 222,5 |  |  | 323,3 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (258,8) |  |  | (376,0) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Мкал/ч |  |  | 27,3 |  |  | 43,8 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (31,7) |  |  | (50,9) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Мкал/ч |  |  | 249,8 |  |  | 367,1 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (290,5) |  |  | (426,9) |  |
|  | ВСЕГО |  | Мкал/ч |  |  | 249,8 |  |  | 367,1 |  |
|  |  |  | (кВт) |  |  | (290,5) |  |  | (426,9) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий д.Дюково Спасского СП Вологодского района на расчетный срок составит: – 0,43 МВт (0,37 Гкал/ч). Данные по расчётнным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по д.Дюково. |

Котельные установки.

Проектом предусматривается теплоснабжение общественной застройки от индивидуальных встроенных и отдельностоящих котельных.

В производственной зоне теплоснабжение зданий, включая технологические нужды, осуществляется от собственных источников теплоты.

Для  теплоснабжения магазина проектом предусматривается строительство встроенной газовой котельной.

Проектируемая котельная, принята по индивидуальной разработке. В котельной предусматриваются газовые котлы двухконтурного типа. Топливо – природный газ.

Сводные данные по теплопроизводительности проектируемых котельных на 1 очередь и расчетный срок сведены в таблицу и представлены ниже.

Характеристика котельных на 1-ю очередь и расчетный срок

Таблица ХIX.10.3.

| № | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. (МВт) | Топл-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Котельная магазина (встроенная) | BAXI SLIM 2.300 i | 2×0,29МВт | Газ | на Р.С. 95-70 |

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете теплопроизводительности котельных учитывались данные табл. XIX.11.1, КПД котлоагрегатов и запас по тепловой мощности - (10%).

Тепловые сети.

Для подачи теплоносителя от источника теплоты к потребителям предусматривается строительство тепловых сетей в соответствии представленной в графической части проекта схемой теплоснабжения.

Прокладка новых теплосетей принята подземной, двухтрубной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87.

На тепловых сетях должны предусматриваться тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, теплоизолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием по ГОСТ 30732-2006.

Состав сооружений системы теплоснабжения по проекту планировки д.Дюково представлен в табличной форме и приведен ниже.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| Таблица XIX.10.4 |
| № | Наименование сооружений | Един. изм. | Сроки строительства | Примечание |
|  |  |  | Расчетный срок | В т.ч. 1-я очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прокладка тепловых сетей в ППУ ГОСТ 30732-2006 | км | - | - | В двухтруб. исполнении |
| 2 | Строительство отдельностоящих котельных | соор. | - | - |  |

### 11. Газоснабжение.

Существующее положение.

На момент проектирования раздела «Газоснабжение» д. Дюково Спасского СП Вологодского района не газифицирована.

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется привозным сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Балонный газ по ГОСТ 20448–90 доставляется автотранспортом со склада хранения балонов административного центра и используется только для целей пищеприготовления.

Проектное решение.

Раздел «Газоснабжение» выполнен  на основании технического задания на разработку схемы газоснабжения и акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения предусматривается природный газ проектируемого магистрального газопровода высокого давления I-категории: от АГРС – «п.Можайское» Рг=1,14МПа до ГГРП, от ГГРП до ГРП Рг=0,6-0,3МПа. Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3. Схема газоснабжения прията – тупиковая.

На первую очередь и расчетный срок строительства предусматривается:

строительство газопроводов Г3-II до ГРП д.Дюково;

газифицировать природным газом Г1 существующую и проектируемую усадебную застройку и сельскохозяйственные объекты.

Схемой газоснабжения предусматривается строительство 1-го ШРП.

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления и на технологические нужды.

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 30 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п. 3.12 СП 42-101-2003:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения –120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.

Расчетные показатели потребности газа.

Согласно генерального плана расчётная численность населения д.Дюково Спасского СП составит:

- на 1 очередь –16/35* человек (*- дачники);

- на расчетный срок – 20/50* человек;

- на перспективу – 25/412* человек;

Норматив жилой площади м2 на 1 чел.  составит:

- на 1 очередь – 28 м2/чел;

- на расчетный срок и перспективу – 30 м2/чел.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Население. Охват населения газоснабжением от сетей природного газа на 1- очередь строительства и расчетный срок принят - 100%

Предприятия торговли и бытового обслуживания. Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  приняты на основе технологических норм расхода теплоты по объектам производства с учетом перспективного объема производства продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа  для д.Дюково Спасского СП на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями д.Дюково Спасское СП Вологодского района |
| --- |
| Таблица XIX.11.1 |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа* |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды) |  | 15,3 |  |  | 1800 |  |  | 8,5 |  |
|  |  |  | (21,0) |  |  | 1800 |  |  | (11,7) |  |
| 2. | Отопление и ГВС частных жил.домов от индивид.газовых котельных. |  | 89,2 |  |  | 2570 |  |  | 34,7 |  |
|  |  |  | (131,0) |  |  |  |  |  | (51,0) |  |
| 3. | Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%). |  | 0,8 |  |  | 1800 |  |  | 0,4 |  |
|  |  |  | (1,1) |  |  | 1800 |  |  | (0,6) |  |
| 5. | ВСЕГО: |  | 105,2 |  |  | - |  |  | 43,6 |  |
|  |  |  | (153,1) |  |  |  |  |  | (63,2) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). При расчете индивидуально-бытовых нужд в качестве дополнительных потребителей учтены дачники. |  |

Сети газопроводов.

К жилым домам частной застройки подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ШРП).

Диаметры газопроводов низкого давления определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого даления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

- на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

Состав сооружений газоснабжения

Таблица ХIX.11.2.

| №№ п/п | Наименование | Един. измер | Сроки строительства | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. 1оч. |  |
| 1. | Газопроводы низкого давления Рг < 0,005 МПа | пог. м | 3700 | 450 | Полиэтил. трубы |
| 2. | Газопроводы высокого давления Рг 0,3-0,6МПа | пог. м | 110 | 110 | Полиэтил. трубы |
| 1. | Газорегуляторные пункты (ГРП/ШРП) | объект | 1 | 1 | ШРП |

### 12. Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки части деревени Дюково Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области выполнен на основании технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями.

Электроснабжение данной деревени осуществляется от КТП 10/0.4 кВ и по воздушным линиям напряжением 0.4 кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района деревени Дюково предусматривается выполнить согласно технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается реконструкция существующей КТП «Дюково» 10/0.4 кВ и строительство новой КТП 10/0,4 кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице №XIX.13.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица № ХIX.12.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 243,6 | 560,6 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 400,0 | 800,0 |
| 3. | Кол-во телефонов | - |  | 131 |

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТП Дюково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 49 | 49 | 49 | 49 | 171,5 | 171,5 | 1 | 1 | 171,5 | 171,5 | 0,96 | 178,6 | 178,6 |
| 2. | Магазин смешанных товаров | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,96 | 10,4 | 10,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,9 | 231,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,6 | 243,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект |  | 82 |  | 82 |  | 287,0 |  | 1 |  | 287,0 | 0,96 |  | 298,9 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,5 |  | 2.5 | 0,85 |  | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,9 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,0 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 |

Расчет электрических  нагрузок.                                                           Таблица № ХIX.12.1

Загрузка трансформатора  64%

### 13. Телефонизация.

В д. Дюково слаботочные сети отсутствуют.

На расчётный срок требуется строительство телефонной канализации от АТС «Перьево» и установка в проектируемом районе распределительного шкафа ШРУД. Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 500 телефонов на расчетный срок. Для приема телепередач первой и второй программы необходимо устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ(В)  и  АТИГ.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями  ТППэп3 , соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220 В.

Реконструкция АТС не требуется.

### 14. Технико-экономические показатели проекта планировки части д.

Дюково.

Таблица № ХVIII.14.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2008 год | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь в границе проекта планировки | га | 36,708 | 36,708 |
| 2. | Кварталы жилой застройки, из них: | га | 3,721 | 23,8 |
|  | - усадебной | га | 3,721 | 8,77 |
|  | - общественной застройки | га | - | - |
|  | - резервных территорий, из них: | га | - | 15,03 |
| 3. | Земли общего пользования, из них: | га | 1,196 | 6,67 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | - | 2,67 |
|  | - улицы, дороги, проезды в красных линиях | га | 1,196 | 4,0 |
| 4. | Прочие территории: | га | 0,034 | 0,03 |
| 5. | Кусты | га | 0,179 | - |
| 6. | Огороды | га | 0,098 | - |
| 7. | Луг | га | 27,87 | 17,628 |
|  | II. Население |  |  |  |
| 1. | Численность населения территории проекта планировки | чел. | 19 | 80 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | 1,932 | 0,46 |
|  | III. Жилищное строительство |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд, всего: | м2 | 475,0 | 2400 |
| 2. | Средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25 | 30 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Учреждения торговли | м2 | - | - |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 3. | Общеобразовательные школы | мест | - | - |
|  | V. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное водопотребление | м3/сутки | нет данных | 18,08 |
| 2. | Водопотребление в среднем на человека | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VI. Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод, всего: | м3/сутки | нет данных | 12,80 |
| 2. | Мощность накопительных сооружений канализации | м3/сутки | нет данных | 15 |
| 3. | Водоотведение в среднем на 1 чел. | л/сутки | нет данных | 160 |
|  | VII.Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла от централизованных источников | Мкал/ час | нет данных | 529,9 |
|  | VIII. Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Потребление природного газа | тыс.м3/ год | нет данных | 153,9 |
|  | IX. Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Суммарное потребление электроэнергии | кВа | нет данных | 429.6 |
|  | X. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 1. | Объем бытового мусора | тонн | - | на расчетный срок – 24 т |
|  | XI. Охрана окружающей среды. |  |  |  |
| 1. | Санитарно-защитные зоны | га | - | - |

## XX. Проектная организация территории ПП части п. Непотягово.

### 1. Общая характеристика проектного решения.

Проект детальной планировки охватывает территорию в 4,17 га в центральной части п. Непотягово. Со всех сторон участок проектирования ограничен существующей жилой застройкой.

Рельеф участка в основном равнинный. Перепад высот территории проходит с северо-запада на юго-восток и составляет 2,91м.

По участку проектирования проходит линия ВЛ 10кВ, которая сохраняется проектом.

Застройка территории подчинена общей архитектурно-планировочной идее развития коммунально-складской территории в соответствии с генеральным планом поселка Непотягово и поселения в целом с учетом транспортных и пешеходных связей.

Композиционным каркасом территории станут улицы: магистральная, которая идет с запада на восток, затем заворачивающая с севера на юг и улицы в проектируемой застройке, которые располагаются перпендикулярно с выходами на магистральные улицы.

Существующие гаражи на проектируемой территории сохраняются проектом, некапитальные хозяйственные постройки подлежат сносу.

Проектом предусмотрено строительство 106 гаражей.

### 2. Электроснабжение.

Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки участка в посёлке Непотягово Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области выполнен на основании технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями.

Электроснабжение данного осуществляется от трёх КТП 10/0.4 кВ и по воздушным линиям напряжением 0.4 кВ.

Проектное решение.

Электроснабжение потребителей селитебной зоны данного участка предусматривается выполнить согласно технических условий, выданных Вологодскими электрическими сетями. Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается реконструкция существующих КТП 10/0.4 кВ.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице XX.12.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица XX.2.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 245,0 | 245,0 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 400.0 | 400.0 |

Расчет электрических нагрузок		                                          Таблица XX.2.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ТП Хоз.гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 7 | 7 | 106 | 106 | 150,0 | 150,0 | 0,8 | 0,8 | 120,0 | 120,0 | 0,92 | 130,4 | 130,4 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 | 2.94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,3 | 233,3 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 | 245,0 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |

Загрузка трансформатора 61%

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

| № п/п | Квартал | Выдел | Наименование объекта | Состав насаждений | Возраст | Бонитет | Группа леса | Полнота | Площадь, га | Запас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 4С2Е4Б | 60 | 1 |  |  | 10,0 | 210 |
|  |  | 2 |  | 5С3Е2Б | 70 | 1 |  |  | 7,0 | 240 |
|  |  | 3 |  | 7Б2С1Е | 15 | 2 |  |  | 5,0 | 20 |
|  |  | 4 |  | 10С | 110 |  |  |  | 3,0 | 80 |
|  |  | 5 |  | 4ОЛС3Б10 С1ИВ1Е | 25 | 3 |  |  | 6,0 | 50 |
|  |  | 6 |  | 6С1Е3Б | 55 | 1 |  |  | 3,0 | 240 |
|  |  | 7 |  | 7С3Б | 60 | 1 |  |  | 8,0 | 230 |
|  |  | 8 |  | 10+Е+Б | 45 | 1 |  |  | 9,0 | 210 |
|  |  | 9 |  | 7С1Е2Б | 105 | 3 |  |  | 28,0 | 300 |
|  |  | 10 |  | 6С2Е2Б | 65 | 1 |  |  | 14,0 | 280 |
|  |  | 11 |  | 5С4Б1ОС | 15 | 2 |  |  | 2,0 | 30 |
|  |  | 12 |  | 7С3Б | 46 | 2 |  |  | 15,0 | 210 |
|  |  | 13 |  | 7С3Б+Е | 20 | 3 |  |  | 9,0 | 30 |
|  |  | 14 |  | 9С1Б | 45 | 2 |  |  | 6,0 | 160 |
|  |  | 15 |  | 4С1Е5Б+О С+ОЛС | 65 | 1 |  |  | 10,0 | 260 |
|  |  | 16 |  | 4С1Е5Б+ОС | 65 | 1 |  |  | 21,0 | 260 |
|  |  | 17 |  | 4С1Е4Б1ОС | 105 | 3 |  |  | 78,0 | 260 |
|  |  | 18 |  | 7С3Б+Е | 75 | 1 |  |  | 16,0 | 340 |
|  |  | 19 |  | 7Б1ОС1ОЛ С1Е+С | 20 | 2 |  |  | 3,0 | 30 |
|  |  | 20 |  | 4С1Е4Б1ОС | 85 | 2 |  |  | 7,0 | 300 |
|  |  | 21 |  | 6Б2ОЛС2С+Е | 55 | 1 |  |  | 2,0 | 170 |
|  |  | 22 |  | 8Е1С1Б | 130 | 4 |  |  | 2,0 | 230 |
|  |  | 23 |  | 7С1Е2Б | 105 | 3 |  |  | 4,0 | 270 |
|  |  | 24 |  | 6Б2ОС2С+Е | 65 | 1 |  |  | 2,0 | 210 |
|  |  | 25 |  | 4С1Е4Б1ОС | 105 | 3 |  |  | 4,0 | 260 |
| 2. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 4С2Е4Б | 45 | 2 |  |  | 7,0 | 180 |
|  |  | 13 |  | 7С1Е2Б | 85 | 2 |  |  | 28,0 | 300 |
|  |  | 20 |  | 7С1Е2Б | 105 | 3 |  |  | 3,0 | 260 |
|  |  | 25 |  | 7С3Б+Е | 75 | 1 |  |  | 29,0 | 340 |
|  |  | 26 |  | 7С1Е2Б+ОС | 105 | 3 |  |  | 8,0 | 250 |
| 3. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 4С4Е2Б | 70 | 2 |  |  | 5,0 | 150 |
|  |  | 5 |  | 7С2Е1Б | 75 | 1 |  |  | 7,0 | 270 |
|  |  | 10 |  | 4С2Е4Б | 45 | 2 |  |  | 5,0 | 180 |
| 4. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 4С2Е3Б1ОС | 75 | 1 |  |  | 23,0 | 300 |
|  |  | 9 |  | 5С5Б | 85 | 2 |  |  | 4,0 | 270 |
|  |  | 26 |  | 6С3Б1ОС | 75 | 1 |  |  | 30,0 | 310 |
|  |  | 30 |  | 7С2Б1ОС | 65 | 1 |  |  | 14,0 | 300 |
| 5. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 5С3Б2ОС+Е | 75 | 1 |  |  | 15,0 | 300 |
|  |  | 17 |  | 5С3Б2ОС | 90 | 2 |  |  | 25,0 | 320 |
|  |  | 26 |  | 5С3ОС2Б | 90 | 2 |  |  | 44,0 | 320 |
| 6. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 7С2Б1ОС+Е | 65 | 1 |  |  | 13,0 | 360 |
|  |  | 2 |  | 6Б1ОС3С | 70 | 1 |  |  | 11,0 | 260 |
|  |  | 3 |  | 5Б2ОС3С | 80 | 1 |  |  | 8,0 | 240 |
|  |  | 4 |  | 5Б3ОС2С | 70 | 1 |  |  | 12,0 | 280 |
|  |  | 5 |  | 7С2Б1ОС+Е | 85 | 1 |  |  | 6,0 | 340 |
|  |  | 6 |  | 6С2Б2ОС+Е | 85 | 1 |  |  | 18,0 | 340 |
|  |  | 7 |  | 3Б3ОС4С+Е | 70 | 1 |  |  | 14,0 | 280 |
|  |  | 8 |  | 5Б3ОС1С1+Е | 70 | 1 |  |  | 13,0 | 260 |
|  |  | 9 |  | 6Б3ОС1С+Е | 70 | 1 |  |  | 44,0 | 280 |
|  |  | 10 |  | 6Б3ОС1С+Е | 70 | 1 |  |  | 4,0 | 170 |
|  |  | 11 |  | 6С1Е2Б1ОС | 110 | 2 |  |  | 2,0 | 260 |
|  |  | 12 |  | 4Б4ОС1С1Е | 70 | 1 |  |  | 27,0 | 280 |
|  |  | 13 |  | 5Б2ОС2ОЛС1Е | 70 | 2 |  |  | 5,0 | 150 |
|  |  | 14 |  | 3С2Е3Б2ОС | 75 | 1 |  |  | 24,0 | 320 |
|  |  | 15 |  | 5Б4ОС1С+Е | 70 | 1 |  |  | 5,0 | 240 |
|  |  | 16 |  | 4С2Е4Б | 105 | 2 |  |  | 3,0 | 270 |
|  |  | 17 |  | 7С1Е2Б+ОС | 110 | 2 |  |  | 2,0 | 340 |
|  |  | 18 |  | 5Б2ОС2С1Е | 90 | 2 |  |  | 20,0 | 240 |
|  |  | 19 |  | 5Б1ОС4С | 80 | 1 |  |  | 13,0 | 280 |
|  |  | 20 |  | 4С2Е4Б+ОС | 110 | 2 |  |  | 4,0 | 270 |
|  |  | 21 |  | 5С3Б2ОС | 70 | 1 |  |  | 13,0 | 340 |
|  |  | 22 |  | 5Е2С2Б1О | 46 | 3 |  |  | 5,0 | 90 |
|  |  | 23 |  | 8С2Б+ОС | 75 | 1 |  |  | 3,0 | 320 |
| 7. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 4С1Е4Б1ОС | 50 | 2 |  |  | 58,0 | 220 |
|  |  | 2 |  | 5Е3С2Б | 65 | 3 |  |  | 33,0 | 210 |
|  |  | 3 |  | 4С2Е4Б+ОС | 85 | 3 |  |  | 24,0 | 210 |
|  |  | 4 |  | 4Е1С5Б | 140 | 4 |  |  | 14,0 | 230 |
|  |  | 5 |  | 9С1Б | 65 | 1 |  |  | 4,0 | 300 |
|  |  | 6 |  | 8С2Б | 65 | 1 |  |  | 9,0 | 300 |
|  |  | 7 |  | 7С1Е2Б | 55 | 1 |  |  | 18,0 | 260 |
|  |  | 8 |  | 9С1Б+ОС | 85 | 2 |  |  | 8,0 | 300 |
|  |  | 9 |  | 5С3Е2Б | 75 | 2 |  |  | 8,0 | 240 |
|  |  | 10 |  | 6Б3С1Е | 50 | 2 |  |  | 11,0 | 140 |
|  |  | 11 |  | 9С1Б+Е | 85 | 2 |  |  | 16,0 | 260 |
|  |  | 12 |  | 8С1Е1Б | 50 | 2 |  |  | 4,0 | 220 |
|  |  | 13 |  | 7С3Б+Е | 50 | 2 |  |  | 10,0 | 190 |
|  |  | 14 |  | 4С1Е5Б | 50 | 2 |  |  | 7,0 | 200 |
|  |  | 15 |  | 7С3Б | 75 | 1 |  |  | 73,0 | 340 |
|  |  | 16 |  | 10С+Б | 85 | 1 |  |  | 15,0 | 380 |
|  |  | 17 |  | 10С | 40 | 2 |  |  | 20,0 | 130 |
|  |  | 18 |  | 10С | 44 | 3 |  |  | 4,0 | 130 |
|  |  | 19 |  | 9С1Б | 85 | 2 |  |  | 2,0 | 300 |
|  |  | 20 |  | 7Б2С1Е+ОС | 45 | 1 |  |  | 22,0 | 140 |
|  |  | 21 |  | 6Е1С3Б | 85 | 4 |  |  | 10,0 | 180 |
|  |  | 22 |  | 4С1Е5Б | 40 | 2 |  |  | 10,0 | 140 |
|  |  | 23 |  | 4С2Е2Б2ОС | 50 | 2 |  |  | 15,0 | 190 |
|  |  | 24 |  | 7С3Б | 65 | 1 |  |  | 14,0 | 300 |
|  |  | 25 |  | 4Б2ОЛС3С1Е | 40 | 2 |  |  | 4,0 | 60 |
|  |  | 26 |  | 9С1Б | 85 | 2 |  |  | 38,0 | 300 |
|  |  | 27 |  | 7Б2С1Е+ОС | 40 | 2 |  |  | 17,0 | 120 |
| 8. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 7Б2С1Е | 45 | 1 |  |  | 10,0 | 140 |
|  |  | 2 |  | 8Е1С1Б+ОС | 60 | 3 |  |  | 5,0 | 190 |
|  |  | 3 |  | 6Е2С2Б+ОС | 70 | 2 |  |  | 6,0 | 230 |
|  |  | 4 |  | 8С2Б+Е | 65 | 1 |  |  | 14,0 | 360 |
|  |  | 5 |  | 10Е | 50 | 2 |  |  | 9,0 | 150 |
|  |  | 6 |  | 7Е2С1Б | 75 | 3 |  |  | 14,0 | 190 |
|  |  | 7 |  | 7С3Б+Е | 50 | 2 |  |  | 11,0 | 190 |
|  |  | 8 |  | 5С4Е1Б | 65 | 1 |  |  | 39,0 | 290 |
|  |  | 9 |  | 6Е4С | 25 | 3 |  |  | 9,0 | 20 |
|  |  | 10 |  | 9С1Б+Е | 85 | 1 |  |  | 24,0 | 340 |
|  |  | 11 |  | 8С1Е1Б | 75 | 1 |  |  | 5,0 | 380 |
|  |  | 12 |  | 9Б1С | 50 | 3 |  |  | 3,0 | 100 |
|  |  | 13 |  | 6С4Б | 85 | 5 |  |  | 2,0 | 100 |
|  |  | 14 |  | 5С2Е3Б+ОС | 50 | 3 |  |  | 8,0 | 140 |
|  |  | 15 |  | 10С+Е | 140 | 5 |  |  | 2,0 | 170 |
|  |  | 16 |  | 6С1Е3Б | 25 | 4 |  |  | 4,0 | 30 |
|  |  | 17 |  | 6Е2С2Б | 110 | 4 |  |  | 9,0 | 160 |
|  |  | 18 |  | 5Е2С3Б | 60 | 2 |  |  | 29,0 | 210 |
|  |  | 19 |  | 6Е2С2Б | 75 | 3 |  |  | 76,0 | 140 |
|  |  | 20 |  | 7Е1С2Б | 110 | 3 |  |  | 20,0 | 290 |
| 9. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 4С3Е3Б+ОС | 40 | 2 |  |  | 6,0 | 140 |
|  |  | 2 |  | 7С3Е | 75 | 2 |  |  | 24,0 | 320 |
|  |  | 3 |  | 3Е2С4Б1О | 75 | 3 |  |  | 12,0 | 210 |
|  |  | 4 |  | 5С2Е3Б | 75 | 2 |  |  | 17,0 | 320 |
|  |  | 5 |  | 7С1Е1Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 18,0 | 320 |
|  |  | 6 |  | 4С3Е2Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 11,0 | 290 |
|  |  | 7 |  | 4С3Е2Б1ОС | 45 | 1 |  |  | 3,0 | 190 |
|  |  | 8 |  | 5ОС3Б2С+Е | 110 | 3 |  |  | 5,0 | 240 |
|  |  | 9 |  | 4С3Е3Б | 80 | 2 |  |  | 6,0 | 130 |
|  |  | 10 |  | 6Б2ОС1ОЛС1Е+С | 90 | 2 |  |  | 4,0 | 270 |
|  |  | 11 |  | 8С1Е1Б+ОС | 90 | 2 |  |  | 2,0 | 270 |
|  |  | 12 |  | 8С1Е1Б | 75 | 2 |  |  | 25,0 | 320 |
|  |  | 13 |  | 5С2Е2ОС1Б | 75 | 2 |  |  | 44,0 | 320 |
|  |  | 14 |  | 7С2Б1ОС | 75 | 1 |  |  | 6,0 | 340 |
|  |  | 15 |  | 4С1Е4Б1ОС | 110 | 3 |  |  | 3,0 | 240 |
|  |  | 16 |  | 4С3Е2Б1ОС | 45 | 2 |  |  | 4,0 | 120 |
|  |  | 17 |  | 3С2Е4Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 2,0 | 240 |
|  |  | 18 |  | 6С1Е2Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 11,0 | 280 |
|  |  | 19 |  | 6Б2ОС2С+Е | 70 | 1 |  |  | 11,0 | 250 |
|  |  | 20 |  | 5Б2ОС2С1Е | 45 | 1 |  |  | 25,0 | 140 |
|  |  | 21 |  | 8С2Б+Е | 130 | 3 |  |  | 6,0 | 260 |
|  |  | 22 |  | 7С3Б | 50 | 2 |  |  | 4,0 | 150 |
|  |  | 23 |  | 5С2Е2Б1ОС | 85 | 2 |  |  | 8,0 | 260 |
|  |  | 24 |  | 4Е2С4Б | 70 | 3 |  |  | 24,0 | 180 |
|  |  | 25 |  | 5Б2ОС2Е1С | 65 | 1 |  |  | 11,0 | 210 |
|  |  | 26 |  | 6Б2ОС2Е+С | 50 | 1 |  |  | 10,0 | 190 |
|  |  | 27 |  | 6Б2ОС2Е+С | 65 | 1 |  |  | 13,0 | 190 |
| 10. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 5С2Е2Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 12,0 | 290 |
|  |  | 2 |  | 4Е3С2Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 5,0 | 250 |
|  |  | 4 |  | 7Е1С2Б | 110 | 3 |  |  | 22,0 | 290 |
|  |  | 6 |  | 5С2Е2Б1ОС | 50 | 2 |  |  | 32,0 | 220 |
|  |  | 11 |  | 4С2Е4Б+ОС | 70 | 1 |  |  | 32,0 | 300 |
|  |  | 14 |  | 7С2Б1ОС | 75 | 1 |  |  | 25,0 | 340 |
| 11. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 5Б1ОС3С1Е | 50 | 2 |  |  | 4,0 | 140 |
|  |  | 2 |  | 5Б2ОС2Е1С | 70 | 1 |  |  | 4,0 | 210 |
|  |  | 3 |  | 4С2Е3Б1ОС | 95 | 2 |  |  | 6,0 | 320 |
|  |  | 4 |  | 6С2Е1Б1ОС | 105 | 2 |  |  | 17,0 | 360 |
|  |  | 5 |  | 6С2Е1Б1ОС | 105 | 2 |  |  | 1,0 | 360 |
|  |  | 6 |  | 4С2Е3Б1ОС | 110 | 2 |  |  | 20,0 | 290 |
|  |  | 7 |  | 8С2Б+Е+ОС | 95 | 2 |  |  | 9,0 | 360 |
|  |  | 8 |  | 5Б2ОС3С | 80 | 1 |  |  | 8,0 | 280 |
|  |  | 9 |  | 7Б1ОС1С1Е | 50 | 2 |  |  | 13,0 | 160 |
|  |  | 10 |  | 6С1Е3Б | 105 | 2 |  |  | 13,0 | 340 |
|  |  | 11 |  | 3С3Е3Б1ОС | 105 | 3 |  |  | 2,0 | 240 |
|  |  | 12 |  | 5С2Е2Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 9,0 | 240 |
|  |  | 13 |  | 4Б3ОС2С1Е+ОЛС | 40 | 2 |  |  | 8,0 | 120 |
|  |  | 14 |  | 5Б2ОЛС2ИВ1С+Е | 30 | 2 |  |  | 6,0 | 40 |
|  |  | 15 |  | 3С2Е4Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 13,0 | 280 |
|  |  | 16 |  | 3С2Е4Б1ОС | 75 | 2 |  |  | 5,0 | 210 |
|  |  | 17 |  | 9С1Б | 75 | 1 |  |  | 3,0 | 340 |
|  |  | 18 |  | 3С2Е5Б+ОС | 75 | 1 |  |  | 6,0 | 300 |
|  |  | 19 |  | 5Б2ОС2С1Е | 70 | 1 |  |  | 8,0 | 220 |
|  |  | 20 |  | 4Б4ОЛС2ИВ | 30 | 2 |  |  | 13,0 | 40 |
| 12. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | 3С2Е3ОС2Б | 130 | 3 |  |  | 11,0 | 290 |
| 13. | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 5ОС4Б1Е+С | 15 | 1 |  |  | 4,0 | 40 |
|  |  | 25 |  | 3С2Е3Б2ОС | 130 | 3 |  |  | 22,0 | 210 |
|  |  | 26 |  | 3С2Е4ОС1Б | 50 | 1 |  |  | 23,0 | 210 |
|  |  | 27 |  | 7С1Е2Б | 70 | 1 |  |  | 33,0 | 320 |
|  |  | 40 |  | 4С1Е3Б2ОС | 85 | 2 |  |  | 17,0 | 320 |
|  |  | 48 |  | 4С3Е2Б1ОС | 110 | 3 |  |  | 9,0 | 320 |
|  |  | 52 |  | 3С2Е4Б1ОС | 75 | 1 |  |  | 14,0 | 300 |
|  |  | 57 |  | 4С2Е3ОС1Б | 75 | 2 |  |  | 13,0 | 280 |
| 14. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 3С2Е3Б2ОС | 110 | 3 |  |  | 7,0 | 320 |
|  |  | 28 |  | 4Б3ОС2С1Е | 80 | 1 |  |  | 10,0 | 200 |
| 15. | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 5С1Е2Б2ОС | 105 | 2 |  |  | 8,0 | 340 |
|  |  | 8 |  | 4С1Е3Б2ОС | 85 | 2 |  |  | 12,0 | 320 |
|  |  | 9 |  | 5С2Е2Б1ОС | 90 | 2 |  |  | 23,0 | 320 |
|  |  | 13 |  | 5С1Е2Б2ОС | 75 | 1 |  |  | 6,0 | 260 |
|  |  | 18 |  | 4С3Е2Б1ОС | 105 | 3 |  |  | 5,0 | 260 |
|  |  | 34 |  | 3С2Е4Б1ОС | 90 | 3 |  |  | 11,0 | 130 |
| 16. | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | 4С2Е3Б1ОС | 105 | 2 |  |  | 24,0 | 320 |
|  |  | 22 |  | 3С2Е3Б2ОС | 65 | 1 |  |  | 25,0 | 250 |
| 17. | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 4Б3ОС2С1Е | 70 | 1 |  |  | 44,0 | 260 |
|  |  | 12 |  | 6ОС3Б1С+Е | 70 | 1 |  |  | 12,0 | 280 |
|  |  | 21 |  | 5ОС3Б2Е+С | 80 | 1 |  |  | 4,0 | 250 |
|  |  | 23 |  | 4ОС3Б2С1Е | 80 | 1 |  |  | 21,0 | 270 |
|  |  | 24 |  | 3С2Е3ОС2Б | 75 | 2 |  |  | 13,0 | 290 |
|  |  | 25 |  | 7С2ОС1Б | 75 | 2 |  |  | 12,0 | 280 |
|  |  | 26 |  | 6ОС3Б1С+Е | 70 | 1 |  |  | 11,0 | 330 |
|  |  | 29 |  | 5С2Е2Б1ОС | 150 | 4 |  |  | 3,0 | 180 |
|  |  | 30 |  | 5Б2ОС2С1Е | 80 | 3 |  |  | 6,0 | 180 |
| 18. | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 4Б4ОС2Е+С | 65 | 1 |  |  | 13,0 | 220 |
|  |  | 4 |  | 4Б4ОС1СЕ | 65 | 1 |  |  | 22,0 | 250 |
|  |  | 6 |  | 4Е1С3Б2ОС | 130 | 4 |  |  | 6,0 | 230 |
|  |  | 15 |  | 5Е1С3Б1ОС | 130 | 4 |  |  | 3,0 | 230 |
|  |  | 20 |  | 7С2ОС1Б+Е | 75 | 2 |  |  | 30,0 | 290 |
|  |  | 25 |  | 3С2Е3Б2ОС | 90 | 2 |  |  | 19,0 | 300 |
|  |  | 31 |  | 4Е1С3Б2ОС | 140 | 4 |  |  | 6,0 | 220 |
|  |  | 32 |  | 4Е2С3Б1ОС | 140 | 4 |  |  | 3,0 | 180 |
| 19. | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 4С1Е3Б2ОС | 140 | 3 |  |  | 2,0 | 210 |
|  |  | 2 |  | 7Б2ОС1Е+С | 30 | 2 |  |  | 2,0 | 60 |
|  |  | 3 |  | 4С2Е3Б1ОС | 140 | 3 |  |  | 3,0 | 270 |
|  |  | 4 |  | 5С2Е3Б | 140 | 3 |  |  | 2,0 | 270 |
|  |  | 5 |  | 3С2Е3Б2ОС | 140 | 3 |  |  | 18,0 | 270 |
|  |  | 6 |  | 6ОС2Б2Е+С | 35 | 1 |  |  | 19,0 | 130 |
|  |  | 7 |  | 5ОС3Б2Е | 15 | 2 |  |  | 2,0 | 30 |
|  |  | 9 |  | 3С2Е3Б2ОС | 140 | 3 |  |  | 6,0 | 260 |
|  |  | 10 |  | 3С2Е4Б1ОС | 140 | 3 |  |  | 3,0 | 260 |
|  |  | 12 |  | 3Е2С3ОС2Б | 50 | 2 |  |  | 7,0 | 190 |
|  |  | 13 |  | 6С3Е2Б+О | 140 | 3 |  |  | 11,0 | 320 |
|  |  | 14 |  | 3Е2С3ОС2Б | 140 | 4 |  |  | 30,0 | 210 |
|  |  | 15 |  | 5С1Е4Б | 140 | 3 |  |  | 3,0 | 260 |
|  |  | 16 |  | 4Е4Б2ОС | 30 | 3 |  |  | 20,0 | 5 |
|  |  | 17 |  | 4Е4Б2ОС | 30 | 3 |  |  | 10,0 | 5 |
|  |  | 18 |  | 4Б3ОЛС2ИВ1Е | 30 | 3 |  |  | 19,0 | 30 |
|  |  | 19 |  | 6Б2ОС1С1Е | 80 | 2 |  |  | 8,0 | 180 |
|  |  | 20 |  | 5Б2ОС2С1Е | 80 | 1 |  |  | 2,0 | 230 |
|  |  | 21 |  | 6Б3ОЛС1ИВ+Е | 30 | 3 |  |  | 7,0 | 30 |
|  |  | 22 |  | 6С2Е2Б | 140 | 3 |  |  | 6,0 | 340 |
|  |  | 23 |  | 5Б2ОС2Е1С | 85 | 1 |  |  | 6,0 | 260 |
|  |  | 24 |  | 5ОС3Б1ОЛС1Е | 15 | 2 |  |  | 10,0 | 30 |
|  |  | 25 |  | 4ОС2Б3Е1С | 110 | 3 |  |  | 19,0 | 250 |
|  |  | 26 |  | 5ОС3Б1С1Е | 100 | 2 |  |  | 23,0 | 250 |
|  |  | 27 |  | 4Е5Б1ОС | 20 | 3 |  |  | 18,0 | 5 |
|  |  | 28 |  | 4Е3Б3ОС | 30 | 3 |  |  | 21,0 | 5 |
|  |  | 29 |  | 5С2Е2Б1ОС | 140 | 3 |  |  | 2,0 | 320 |
|  |  | 30 |  | 3С2Е3Б2ОС | 140 | 3 |  |  | 23,0 | 300 |
|  |  | 31 |  | 3С2Е3Б2ОС | 140 | 3 |  |  | 4,0 | 320 |
|  |  | 32 |  | 7Б1ОС1С1Е | 15 | 2 |  |  | 25,0 | 25 |
|  |  | 33 |  | 7Е3Б+С | 30 | 3 |  |  | 5,0 | 15 |
|  |  | 35 |  | 7Б2ОС1Е+С | 30 | 2 |  |  | 2,0 | 60 |
|  |  | 36 |  | 3С2Е3Б2ОС | 140 | 3 |  |  | 2,0 | 220 |
|  |  | 38 |  | 5С1Е4Б | 140 | 3 |  |  | 4,0 | 260 |
|  |  | 39 |  | 4Е4Б2ОС | 30 | 3 |  |  | 10,0 | 5 |
|  |  | 40 |  | 6Б3ОЛС1ИВ+Е | 30 | 2 |  |  | 2,0 | 30 |
|  |  | 41 |  | 5Б2ОС2С1Е | 80 | 1 |  |  | 4,0 | 230 |
|  |  | 42 |  | 4Е3Б3ОС | 30 | 3 |  |  | 6,0 | 5 |
|  |  | 43 |  | 3С2Е3Б2ОС | 140 | 3 |  |  | 3,0 | 300 |
|  |  | 44 |  | 4С2Е3Б1ОС | 140 | 3 |  |  | 3,0 | 270 |
|  |  | 45 |  | 4С2Е3Б1ОС | 140 | 3 |  |  | 3,0 | 270 |
|  |  | 46 |  | 5С2Е2Б1ОС | 140 | 3 |  |  | 2,0 | 320 |
|  |  | 47 |  | 6С2Е2Б+ОС | 140 | 3 |  |  | 3,0 | 320 |