Закрытое акционерное общество

«Архитектурно-планировочное бюро-сервис»

160000 г. Вологда, ул. Гагарина, д.30

тел/факс: (8172) 53-66-40, тел: (8172) 53-77-53. info@apb-servis.ru

| Заказчик: | Администрация Спасского сельского поселения |
| --- | --- |

Генеральный план                                              муниципального образования

Спасское сельское поселение

Вологодского муниципального района

Вологодской области.

Проект внесения изменений в генеральный план

| Директор ЗАО «АПБ-сервис» Руководитель градостроительного сектора Главный инженер проекта | Жирнова Ю.В. Богачева Е.Н. Русанов И.И. |
| --- | --- |

Вологда

2013

СОСТАВ ПРОЕКТА:

I. Пояснительная записка:

Проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки.

II. Графическая часть (см. Приложения):

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГП-3 | Генеральный план. Основной чертеж | Приложение 5: 7 фрагментов чертежа ГП-3 |
| ГП-ВК | Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение | Приложение 6: 7 фрагментов чертежа ГП-ВК |
| ГП-ТГ | Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение | Приложение 7: 7 фрагментов чертежа ГП-ТГ |
| ГП-ЭС | Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети, | Приложение 8: 4 фрагмента чертежа ГП-ЭС |

В разработке проекта принимали участие:

| Директор бюро | Жирнова Ю.В. |
| --- | --- |
| Руководитель градостроительного сектора | Богачева Е.Н. |
| Главный инженер проекта | Русанов И.И. |
| Архитектор | Зверева Н.А. |
| Инженерная инфраструктура: |  |
| водоснабжение, водоотведение | Шилыковская Е.Н. |
| теплоснабжение, газоснабжение | Грушина М.В. |
| электроснабжение | Носков М.С. |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Общие данные	6

2.	Внесение изменений. Основной чертеж	8

3.	Внесение изменений. Пояснительная записка	10

V. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения	10

VII. Охрана окружающей среды.	15

6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов.	15

IX. Проектная    организация   территории   Спасского сельского поселения, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации.	17

1.  Проектное землепользование сельского поселения.	17

2. Общая характеристика проектного решения.	20

3. Система культурно-бытового обслуживания населения.	23

4. Территории жилой застройки.	33

5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.	36

8. Инженерная подготовка и защита территории.	39

10. Особенности освоения территорий вблизи водных объектов	42

X. Инженерные сети.	43

1	Водоснабжение.	43

2  Водоотведение и санитарная очистка территории.	59

3	Теплоснабжение.	62

4	Газоснабжение.	65

5	Электроснабжение.	71

ПРИЛОЖЕНИЯ	73

# ВВЕДЕНИЕ

Работа по внесению изменений в Генеральный план Спасского сельского поселения  выполнена в соответствии с постановлением  администрации Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района  № 615 от 16.11.2013 «О подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района» (см. Приложение 1).

Корректировка схем утверждаемой части проекта вызвана изменениями, вносимыми в основной чертеж. В контексте работы, на исходных данных, предоставленных администрацией Спасского сельского поселения, выполнены следующие схемы.

Изменения, внесенные в генеральный план Спасского сельского поселения влекут за собой изменений технико-экономических показателей проекта в части жилищного строительства.

Номерация разделов пояснительной записки проекта изменений соответствуют номерации разделов пояснительной записки ОАО “Головное ХППАП Бюро”.

## Общие данные

Работа включает в себя корректировку графической части проекта.

Внесение изменений в Генеральный план связано с предложениями заинтересованных лиц и на основе исходных данных (приложения).
          Изменения, внесенные в Генеральный план, направлены:

-  на включение земельных участков с кадастровыми номерами – 35:25:0603076:176 площадью – 557700 м 2, 35:25:0603076:63:181:ЗУ4 площадью –16755.58 м2, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта д. Токарево (см. Приложение 2.1);

- на включение земельного участка с кадастровым номером 35:25:0706038:33 площадью 600 м2 в границы населенного пункта д. Подгорье (см. Приложение 2.2);

- на перевод земельного участка около п. Непотягово с кадастровым номером 35:25:0603075:643 площадью 10000 м2, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в земли промышленности (см. Приложение 2.3);

- на перевод земельного участка с кадастровым номером 35:25:0705041:505 площадью 3000 м2, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в земли промышленности (см. Приложение 2.4);

- на перевод земельного участка около д. Данилово с кадастровыми номерами 35:25:0603076:174 площадью 125000 м2 и 35:25:0603076:177 площадью 190000 м2, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения в земли промышленности(см. Приложение 2.5);

- на включение земельных участков с кадастровым номером – 35:25:0706071:732 площадью – 37816 м2 (см. Приложение 2.6), с кадастровым номером 35:25:0706071:734 площадью - 100696 м2(см. Приложение 2.7), с кадастровым номером 35:25:0706071:738 площадью - 10001 м2(см. Приложение 2.8),  расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта д. Жилино;

- на включение земельных участков с кадастровыми номерами – 35:25:0706071:691 площадью – 46700 м 2 (см. Приложение 2.9),  35:25:0706071:692 площадью – 93400 м2 (см. Приложение 2.10), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта д. Голубково;

- на включение двух земельных участков с кадастровым номером – 35:25:0706071:737 площадью – 222961.51 м 2 и  91984.14 м2, 35:25:0706071:674 площадью - 186769.34 м2, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта д. Жилино;

- на включение семи земельных участков с кадастровыми номерами 35:25:0705012:246 (площадью – 610 м2), 35:25:0705012:276 (площадью – 721 м2), 35:25:0705012:23 (площадью – 762 м2), 35:25:0705012:252 (площадью – 710 м2), 35:25:0705012:298 (площадью – 600 м2), 35:25:0705012:251 (площадью – нет данных) и 35:25:0000000:293:ЗУ1 (площадью – 600 м2), расположенных на землях с/т «Осаново» в границы населенного пункта д. Бурцево (см. приложение 2.11);

- на перевод земельного участка с кадастровым номером 35:25:0603075:709 площадью 9980 м2 (см. приложение 2.12), расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в земли промышленности;

- на перевод земельного участка под бывшей свалкой «Бычиха» (без кадастрового номера) площадью 6780 м2 (см. Приложение 2.12), расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в земли промышленности;

- на перевод земельного участка около участка с кадастровым номером 35:25:0603072:43 площадью 2,08 га, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в земли промышленности;

- на перевод земельного участка под плотиной (без кадастрового номера) из земель населенного пукнта в земли сельскохозяйственного назначения.

Корректировка не затронула анализа существующего положения Спасского сельского поселения.

## Внесение изменений. Основной чертеж

В Схему проектных предложений развития территории поселения (Основной чертеж) Генерального плана Спасского сельского поселения   вносились изменения на основании постановления № 615 от 16.11.2013, схемы размещения земельных участков и кадастровых паспортов на земельные участки. Предоставленные материалы утверждены решением комиссии и Главой сельского поселения.

Откорректированы участки, расположенные рядом с населенными пунктами:

- д. Токарево для индивидуального жилищного строительства, площадью – 55,77 га;

- д. Подгорье для строительства сооружений, разрешенных к размещению по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», площадью – 0,06 га;

- д. Голубково для индивидуального жилищного строительства, площадью – 14,01 га;

- 3 участка д. Жилино для индивидуального жилищного строительства, площадью – 50,17 га.

Откорректированы участки, расположенные:

- 2 смежных участка западнее пос. Непотягово под инвестиционную площадку IV класса (СЗЗ – 100м), общей площадью – 1,998 га;

- участок под рекультивированной свалкой западнее пос. Непотягово под инвестиционную площадку IV класса (СЗЗ – 100м) для производства окон, площадью – 0,678 га;

- участок возле кладбища под инвестиционную площадку для размещения магазина ритуальных услуг, площадью – 0,3 га;

- два участка севернее д. Данилово под инвестиционную площадку для размещения базы отдыха, общей площадью – 19 га;

- участок южнее пос. Непотягово под инвестиционную площадку V класса для размещения склада (СЗЗ – 50 м), площадью 2,08 га.

Корректировка границ населенных пунктов поселков Непотягово и Можайское, дд. Родионцево, Данилово и Бурцево согласно границ земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.

## Внесение изменений. Пояснительная записка

# V. Современное состояние и перспективы социально-экономического развития поселения

1. Экономическая база

Туризм

В дополнение к ранее запроектированным объектам для развития туризма на территории Спасского сельского поселения данным проектом изменений предусмотрено:

- строительство туристической базы севернее д. Данилово (10 домиков на 4 комнаты по 2-4 койко-места).

2. Население

Проектом внесения изменений предусматривается корректировка таких населенных пунктов, как: поселки Непотягово и Можайский, деревни Жилино, Голубково, Токарево, Данилово, Подгорье и Родионцево.

Откорректированы численность населения, предусматриваемого генеральным планом на развитие (с учетом корректировки):

на расчетный срок (2030 г.) составит 6381 постоянно проживающих и  3142 временно проживающих людей в летний период (дачников), ИТОГО - 9523 человека,

из них на I очередь (2015 г.) - 4517 постоянно проживающих людей и 1750 дачников, ИТОГО - 6267 человек.

Динамика развития населенных пунктов Спасского сельского поселения. Таблица V.2.7. № пп Населенный пункт Динамика развития населен-ных пунктов (пост/дачники) Прогноз по внутрихозяйственному расселению Примеч. 2007г. I оч. (2015 г.) Р.С. (2030 г.) 1. п. Непотягово 1239/- 1340/300 1528/500 2. д. Абрамцево 9/10 9/10 9/10 3. д.Александровское 0/0 0/0 0/0 4 д. Авдотьино 0/0 0/0 0/0 5. д. Анциферово 1/7 1/7 1/7 6 д. Белое 0/0 0/0 0/0 7. д. Бирюлёво 0/0 0/0 0/0 8. с. Богородское 3/15 3/30 3/30 9. д. Болтино 9/20 9/30 9/30 10 д. Бродки 1/- 1/- 1/- 11 д. Бубново 0/0 0/0 0/0 12 д. Бурцево 8/2 8/2 8/2 13. д Васнево 3/- 3/- 3/- 14. д. Волково 9/- 9/- 9/- 15. д. Волнино 0/0 0/0 0/0 16. д. Гаврильцево 0/0 0/0 0/0 17. д. Голубково 19/12 19/25 160/159 18 д. Грибцово 0/0 0/0 0/0 19. д. Данилово 0/0 0/0 0/0 2 . д. Дмитриевское 5/2 5/35 5/55 Выполнен проект планиров-ки 21. д. Доводчиково 19/3 19/3 19/3 22. д. Дорофейка 0/0 0/0 0/0 23. д. Дюково 11/- 16/35 20/50 Выполнен проект планиров-ки 24. д. Емельяново 68/- 80/60 80/80 25 д. Епифанка 13/- 13/- 13/- 26. д. Жилино 0/0 820/- 820/- 27. д.Запрудка 19/- 25/35 30/50 Выполнен проект планиров-ки 28 д. Захарово 0/0 0/0 0/0 29 д. Звяга 1/4 1/4 1/4 30. д. Ивановское 12/6 15/30 15/50 Выполнен проект планиров-ки 31. д. Ильинское (Спасский с/с) 1/0 1/0 1/0 32. д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) 5/- 5/- 5/- 33. д. Кирики - Улиты 2/- 2/15 2/15* 34. д. Кишкино 0/0 0/0 0/0 35. д. Коровайцево 7/10 7/40 7/60 36. д. Козицыно 11/5 11/5 11/5 37. д. Колоколово 10/2 10/2 10/2 38. д. Колотилово 0/0 0/0 0/0 39. д. Конищево 6/2 6/2 6/2 40. д. Костино 0/0 0/0 0/0 41. д. Котельниково 7/8 - - Вошла в границу нас.пункта п.Можай-ское 42. д. Красково 30/- 30/- 30/- 43 д. Круглица 3/- 3/- 3/- 44. д. Круголка 5/- 5/- 5/- 45 д. Кудрино 4/2 4/10 4/10 46. д. Леушкино (Спасский с/с) 3/- 3/15 3/15 47 д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) 0/0 0/0 0/0 48 д. Лямцыно 0/0 0/0 0/0 49. д. Марюхино 2/4 2/4 2/4 50. д. Малиновка 0/0 0/0 0/0 51. д. Маурино 2/- 2/- 2/- 5 . п. Можайское 795/156 820/290 926/320 д.Котельни-ково включена в границу п. Можай-ское. Выполнен генераль-ный план 53. д. Мстишино 0/0 0/0 0/0 54 д. Нагорное 7/- 7/- 7/- 55. д. Нелидово 0/0 0/0 0/0 56. д. Никитино 4/- 4/- 4/- 57. д. Норобово 2/- 2/- 2/- 58. д. Оброзцово 0/0 0/0 0/0 59. д. Озерково 1/- 1/- 1/- 60 д. Осипово 1/- 1/- 1/- 61 п. Перьево 737/516 745/570 745/710 Выполнен генераль-ный план 62. д. Петровское 13/- 13/- 13/- 63. д. Печинки 0/0 0/0 0/0 64 д. Пилатово 0/0 0/0 0/0 65 д. Подгорье 5/- 5/- 5/- 66 д. Подомарцево 1/- 1/- 1/- 67. д. Поповка 0/0 0/0 0/0 68 д. Починок (Спасский с/с) 0/0 0/0 0/0 69. д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) 1/- 1/- 1/- 70. д. Пыхмарёво 0/0 0/0 0/0 71 д. Родионцево 147/- 150/20 150/20 72. д. Сорошнево 9/3 9/3 9/3 73 с. Спасское 14/2 14/20 14/20 74. д. Старая Елизарка 0/0 0/0 0/0 75 д. Сысоево 0/0 0/36 0/45 Выполнен проект планиров-ки 76 д.Тропино 0/0 0/0 0/0 77. д. Токарево 0/1 0/1 600/656 78. д. Усово 0/0 0/0 0/0 79. д. Хохлево 55/2 60/70 60/95 Выполнен проект планиров-ки 80. д. Чашниково 0/0 0/0 0/0 81. д. Чебаково 0/0 0/0 0/0 82. д. Шеино 0/0 0/0 0/0 83. д. Шелыгино 3/- 3/- 3/- 84. д. Юрово 93/- 93/20 93/50 85. д. Яминово 5/1 5/1 5/20 86. д. Яскино 89/- 96/20 96/60 Всего: 3529/795 4517/1750 6381/3142 Примечание: Количество существующего населения принято в каждом населённом пункте исходя из максимального количества человек, в одних населенных пунктах - это количество проживающих, в других - это количество прописанных.

# VII. Охрана окружающей среды.

### 6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Всвязи с изменением численности населения Спасского сельского населения откорректирован расчет количества образующихся отходов.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на свалки.

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89*.

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год.

на расчетный срок – , где

9523 чел. – сумма постоянных жителей и дачного населения;

из них на I очередь – , где

6267 чел. – сумма постоянных жителей и дачного населения.

Смёт с твердых покрытий улиц, площадей и парков составит:

на расчетный срок – 5 кг/м2 х 68,9 х 10000=3445000кг/год=3445 т/год,

из них на первую очередь - 5 кг/м2 х 10,9 х 10000=545000кг/год=545 т/год,

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 м2 твердых покрытий, кг.

Итого:на расчетный срок – (1904,6+3445) х 20 лет =106992 т,

Из них на первую очередь – (1253,4+545) х 5 лет = 8992 т.

Размер санкционированных свалок в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89* составит:

На расчетный срок – 0,05га х 106,99 = 5,350 га,

Из них на первую очередь – 0,05 га х 8,992 = 0,45 га, где

0,05га – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

Следовательно, площадь санкционированных свалок должна быть не менее 5,350 га, чтобы удовлетворить нужды сельского поселения на ближайшие 20 лет.

При нормальной эксплуатации территория санкционированных свалок должна иметь четыре годовые карты, на которых поочерёдно происходит загрузка, перегнивание и разгрузка. Отводимый участок оборудуется водоотводными канавами.

Жидкие отходы будут вывозиться на сливные станции КОС.

ГЛАВА 2. Положения о территориальном планировании.

# IX. Проектная    организация   территории   Спасского сельского поселения, мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации.

### 1.  Проектное землепользование сельского поселения.

В соответствии с включением в границы новых участков внесены изменения в проектируемые площади населенных пунктов.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей, а также на основании данных, представленных отделом по управлению Роснедвижимостью по  Вологодскому  муниципальному району, и отображено в таблице XIX.1.1. При этом следует отметить, что фактическая площадь многих населенных пунктов не соответствует данным управления Роснедвижимостью по  Вологодскому    муниципальному району.

Таблица XIX.1.1.

| №№ п/п | Наименование территории | Фактическая существующая площадь территории, га | Проектируемая площадь территории на Р.С. , га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов |
| 1. | д.Александровская | 3,2 | 3,2 |  |
| 2. | д.Абрамцево | 10,3 | 11,3 |  |
| 3. | д. Авдотьино | 5,6 | 5,6 |  |
| 4. | д. Анциферово | 14,7 | 14,7 |  |
| 5. | д. Белое | 9,4 | 18,2 |  |
| 6. | д. Бирюлёво | 5,9 | 5,9 |  |
| 7. | с. Богородское | 13,7 | 24,5 |  |
| 8. | д. Болтино | 23,9 | 50,2 |  |
| 9. | д. Бурцево | 45,7 | 49,06 |  |
| 10 | д. Васнево | 7,2 | 16,2 |  |
| 11 | д. Волково | 3,5 | 3,5 |  |
| 12 | д. Волнино | 3,9 | 3,9 |  |
| 13 | д. Гаврильцево | 2,3 | 12,6 |  |
| 14 | д. Голубково | 17,8 | 46,14 |  |
| 15 | д. Грибцово | 3,7 | 26,1 |  |
| 16 | д. Данилово | 2,9 | 6,46 |  |
| 17 | д. Дмитриевское | 18,0 | 18,0 |  |
| 18 | д. Дорофейка | 6,0 | 6,0 |  |
| 19 | д. Доводчиково | 17,1 | 17,1 |  |
| 20 | д. Дюково | 19,8 | 72,2 |  |
| 21 | д. Емельяново | 70,1 | 84,5 |  |
| 22 | д. Епифанка | 26,1 | 37,2 |  |
| 23 | д. Жилино | 8,0 | 137,84 |  |
| 24 | д. Запрудка | 3,8 | 3,8 |  |
| 25 | д. Звяга | 5,5 | 5,5 |  |
| 26 | д. Ивановское | 11,8 | 18,6 |  |
| 27 | д. Ильинское (Спасский с/с) | 10,0 | 69,4 |  |
| 28 | д. Ильинское (Рабочее-Крестьянский с/с) | 18,4 | 18,4 |  |
| 29 | д. Кирики - Улита | 35,9 | 60,05 |  |
| 30 | д. Кишкино | 7,1 | 7,1 |  |
| 31 | д. Козицино | 17,2 | 17,8 |  |
| 32 | д. Колоколово | 9,1 | 13,6 |  |
| 33 | д. Колотилово | 7,6 | 7,6 |  |
| 34 | д. Конищево | 7,9 | 7,9 |  |
| 35 | д. Коровайцево | 12,1 | 67,9 |  |
| 36 | д. Костино | 5,2 | 24,0 |  |
| 37 | д. Котельниково | 11,0 | Вошёл в границу п.Можайское |  |
| 38 | д. Красково | 7,1 | 13,3 |  |
| 39 | д. Кудрино | 55,1 | 55,1 |  |
| 40 | д. Круголка | 12,0 | 12,0 |  |
| 41 | д. Круглица | 13,4 | 13,4 |  |
| 42 | д. Леушкино (Спасский с/с) | 14,9 | 64,3 |  |
| 43 | д. Лямцыно | 4,0 | 4,0 |  |
| 44 | д. Малиновка | 3,0 | 3,0 |  |
| 45 | д. Марюхино | 18,0 | 35,5 |  |
| 46 | д. Маурино | 4,9 | 4,9 |  |
| 47 | п. Можайское | 77,0 | 170,34 |  |
| 48 | д. Мстишино | 7,9 | 7,9 |  |
| 49 | д. Нагорное | 25,6 | 27,9 |  |
| 50 | п. Непотягово | 149,0 | 201,99 |  |
| 51 | д. Никитино | 6,8 | 6,8 |  |
| 52 | д. Норобово | 10,2 | 10,2 |  |
| 53 | д. Озерково | 10,2 | 10,2 |  |
| 54 | д. Осипово | 2,1 | 2,1 |  |
| 55 | п. Перьево | 83,0 | 150,4 |  |
| 56 | д. Петровское | 28,4 | 28,4 |  |
| 57 | д. Печинки | 2,5 | 2,5 |  |
| 58 | д. Пилатово | 7,7 | 13,3 |  |
| 59 | д. Подгорье | 11,2 | 11,88 |  |
| 60 | д. Подомарцево | 2,6 | 7,9 |  |
| 61 | д. Поповка | 10,4 | 10,4 |  |
| 62 | д. Починок (Спасский с/с) | 3,1 | 3,1 |  |
| 63 | д. Починок (Рабочее-Крестьянский с/с) | 15,9 | 15,9 |  |
| 64 | д. Пыхмарево | 6,8 | 73,3 |  |
| 65 | д. Родионцево | 100,0 | 161,05 |  |
| 66 | с. Спасское | 46,1 | 76,5 |  |
| 67 | д. Старая Елизарка | 16,1 | 16,1 |  |
| 68 | д. Сысоево | 11,5 | 11,5 |  |
| 69 | д. Токарево | 9,5 | 130,61 |  |
| 70 | д. Тропино | 6,3 | 6,3 |  |
| 71 | д. Хохлево | 21,5 | 76,2 |  |
| 72 | д. Чашниково | 12,1 | 12,1 |  |
| 73 | д. Чебаково | 6,8 | 56,7 |  |
| 74 | д. Шеино | 8,1 | 8,1 |  |
| 75 | д. Шелыгино | 2,8 | 44,2 |  |
| 76 | д. Юрово | 19,0 | 89,16 |  |
| 77 | д. Яминово | 17,3 | 17,3 |  |
| 78 | д. Яскино | 41,8 | 52,8 |  |
| 79 | д. Сорошнево | 14,8 | 14,8 |  |
| Вновь возникшие населённые пункты |
| 80 | д. Бродки | - | 1,0 |  |
| 81 | д. Бубново | - | 1,9 |  |
| 82 | д. Воронцово | - | 2,8 |  |
| 83 | д. Леушкино (Рабочее-Крестьянский с/с) | - | 2,16 |  |
| 84 | д. Нелидово | - | 6,16 |  |
| 85 | д. Захарово | - | - |  |
| 86 | д. Обросцево | - | - |  |
| 87 | д. Усово | - | - |  |
|  | Итого по землям населенных пунктов: | 1427,9 (по обмерам чертежа), 1213 (по данным управления Роснедвижимостью по Вологодскому муниципальному району) | 2650,08 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |
| 1. | Земли транспорта, в том числе автомобильного | 135,31 |  |  |
| 2. | Земли промышленности | 1005,2684 |  |  |
|  | Итого по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения: | 1140,5784 |  |  |
| Земли сельхозназначения |
| 1. | Земли сельхозназначения | 37456,201 |  |  |
| Земли лесного фонда |
| 1. | Земли лесного фонда | 9662,9006 |  | уменьшается за счет создания ООПТ |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 1. | Земли особо охраняемых природных территорий | --- |  | из лесного фонда |
| Земли запаса |
| 1. | Земли запаса | 99,62 |  |  |
| Земли водного фонда |
|  | Земли водного фонда | --- | --- |  |
|  | Итого по Спасскому сельскому поселению | 49572,3 | - |  |

### 2. Общая характеристика проектного решения.

В данном разделе проведена корректировка территорий, необходимых под застройку в изменяемых населенных пунктах, а также рекомендации по застройке мелиоративных земель и межевании участков, частично попадающих в проектируемые границы населенных пунктов.

В связи с тем, что численность местного населения растёт, так же Вологодский район пользуется популярностью у жителей областного центра города Вологда (активно развита маятниковая миграция) на расчётный период 2030 год расчётная численность населения составит 9229 человек. Согласно расчётам по пункту 2.1.8. «Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области», территории необходимые под застройку в развиваемых населенных пунктах Голубково, Жилино и Токарево составят:

На расчетный срок:

1030 квартиры × 0,22 га = 226,6 га – усадебная застройка

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны всего Спасского сельского поселения с учетом ранее запроектированного(в т.ч. секционной застройки) составит порядка 401,8 га х 1,3 = 522,34 га.

В границы некоторых населенных пунктов, таких как д.д. Голубково и Жилино, включаются земли с участками мелиорации. На мелиоративные земли, включенные в границы населённых пунктов, необходимо выполнить проекты планировки, где в разделе инженерной подготовки территории предусмотреть мероприятия связанные с функционированием систем мелиорации в соответствии с заключением ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз».

После выполнения проекта требуется его согласование с ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз».

В период разработки проекта планировки и в соответствии с земельным кодексом РФ в границах населённых пунктов земельные участки, занятые пашнями , многолетними насаждениями могут могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства.

В границы деревни Голубково включаются участки, на которых расположены сооружения мелиоративной системы «Спасское»: часть закрытого коллектора ВК-2-К-1 и часть 9-ти дрен. В соответствии с планом осушительных систем, сооружения мелиоративных систем на оставшихся землельных частях участка мелиорации «Спасское», не могут самостоятельно функционировать без сооружений мелиоративных систем, расположенных на земельных частях, предлагаемых к включению в земли населенного пункта д. Голубково. Для освоения включаемых участков в границы д. Голубково требуется учесть данную мелиоративную систему (см. Приложение 3).

В границы д. Жилино также входит участок, занятый мелиоративной системой «Кудрино». В границах контура располагаются следующие мелиоративные сооружения:

- закрытый коллектор 31-1, протяженностью 190 м, с ситемой дрен;

- закрытый коллектор 31, протяженностью 408 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 32, протяженностью 470 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 33, протяженностью 270 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 30, протяженностью 156 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29, протяженностью 306 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-4, протяженностью 194 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-3, протяженностью 128 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-1, протяженностью 120 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-2, протяженностью 374 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-2-2, протяженностью 54 м, с системой дрен;

- часть закрытого коллектора 15-2, протяженностью 126 м, с системой дрен;

Между закрытыми гончарными дренами составляет от 16 до 20 м. Средняя глубина заложения – 1 м. Водоприемником является река Шограш.

Сооружения мелиоративной системы «Кудрино», располагающиеся на оставшейся части участка мелиорации и сооружения мелиоративной системы «Кудрино», расположенные на земельном участке площадью 28 га смогут функционировать автономно, независимо друг от друга и повреждение осушительной сети на выделенном участке не нанесет вреда оставшейся части мелиоративной системы (см. Приложение 4).

Данным проектом не предусматривается значительного изменения в системе расселения и численности населенных пунктов. Все существующие населенные пункты, в том числе в категории «нежилые» сохраняются. Возникновение новых населенных пунктов д. Бубново, д. Воронцово, д. Леушкино Рабоче-Крестьянского сельсовета, д. Бродки, д. Нелидово связано с восстановлением ранее существовавших населенных пунктов. Деревня Котельниково – населенный пункт вошедший проектом в состав посёлка Можайское.

Также проектом предусмотрено изменение границ Вологодского и Грязовецкого районов, а так же границы Спасского сельского поселения Вологодского района и Юровского сельского поселения Грязовецкого района с целью восстановления границы населенного пункта Красково и внесения деревни в границу Спасского сельского поселения Вологодского района полностью.

При включении земельных участков, сведения о границах которых содержатся в ГКН, следует учесть, что при разработке генерального плана Спасского сельского поселения для некоторых участков, частично включаемых в земли населенных пунктов требуется выполнить межевание. Только после процедуры межевания земельный участок, попадающий в границы населенных пунктов, может сменить категорию земель.

### 3. Система культурно-бытового обслуживания населения.

Для удовлетворения потребности населения Спасского сельского поселения в учреждениях культурно-бытового назначения генеральным планом предусматривается единая система обслуживания.

В границах корректируемые населенных пунктов д.д. Токарево, Жилино и Голубково предусматривается размещение магазинов смешанных товаров. Остальные объекты культурно-бытового обслуживания, необходимые для обслуживания населения, располагаются в центральных населенных пунктах Спасского сельского поселения. Существующее и проектируемое количество достаточно для обслуживания дополнительного населения.

В качестве рекомендаций по генеральному плану предлагается увеличить для обслуживания единиц пожарной техники на 8 машин и расположить проектируемые пожарные депо в перспективных населенных пунктах.

Предусматриваемые общественные здания с учетом изменений указаны в  таблице XIX.3.1.

| №пп | Название населенного пункта | Дом культуры, мест | Дет. сад, мест | Школа, мест | Учреждения здравоохранения | Магазиы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Непотягово | Существующий МУК «Непотяговский Дом культуры» на 250 мест (встроенное) | Существующий МДОУ «Спасский детский сад» на 110 мест (фактически – 110 детей) Проектируемый детский сад совмещённый со школой на 50 мест | Существующая МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» на 360 мест (фактически – 247 человек) Проектируемая школа совмещённая с детским садом на 80 мест | Существующий Непотяговский фельдшерско-акушерский пункт 32 чел. в день (встроенное) | Существующие: Магазин - 50м2(встроенное), торговый павильон «Спасский» - 50 м2, магазин магазин ООО «Горпродукт» - 90 м2, торговый павильон ООО «Агропродукт – 12м2, Проектируемый магазин продовольственных товаров (расчётный срок), Проектируемый магазин промтоваров (расчетный срок) |
| 2. | д. Абрамцево | - | - | - | - | - |
| 3. | д. Александровское | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Авдотьино | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Анциферово | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Белое | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Бирюлёво | - | - | - | - | - |
| 8. | с. Богородское | - | - | - | - | - |
| 9. | д. Болтино | - | - | - | - | - |
| 10. | д. Бродки | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Бубново | - | - | - | - | - |
| 12. | д. Бурцево | - | - | - | - | - |
| 13. | д Васнево | - | - | - | - | - |
| 14. | д. Волково | - | - | - | - | - |
| 15. | д. Волнино | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Гаврильцево | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Голубково | - | - | - | - | Проектируемый магазин на 50 м2 (расчетный срок) |
| 18. | д. Грибцово | - | - | - | - | - |
| 19. | д. Данилово | - | - | - | - | - |
| 20. | д. Дмитриевское | - | - | - | - | - |
| 21. | д. Доводчиково | - | - | - | - | - |
| 22. | д. Дорофейка | - | - | - | - | - |
| 23. | д. Дюково | - | - | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 24. | д. Емельяново | - | - | - | - | - |
| 25. | д. Епифанка | - | - | - | - | - |
| 26. | д. Жилино | - | Проектируемый детский сад на 90 мест, совмещенный с начальной школой | Проектируемая начальная школа на 60 мест, совмещенная с детским садом | - | Проектируемые магазины на 200 м2 и 250 м2(расчетный срок), 250 м2 (1 очередь) |
| 27. | д.Запрудка | - | - | - | - | - |
| 28. | д. Захарово | - | - | - | - | - |
| 29. | д. Звяга | - | - | - | - | - |
| 30. | д. Ивановское | - | - | - | - | - |
| 31. | д. Ильинское (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 32. | д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 33. | д. Кирики - Улиты | - | - | - | - | - |
| 34. | д. Кишкино | - | - | - | - | - |
| 35. | д. Коровайцево | - | - | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 36. | д. Козицыно | - | - | - | - | - |
| 37. | д. Колоколово | - | - | - | - | - |
| 38. | д. Колотилово | - | - | - | - | - |
| 39. | д. Конищево | - | - | - | - | - |
| 40. | д. Костино | - | - | - | - | - |
| 41. | д. Котельниково | - | - | - | - | - |
| 42. | д. Красково | - | - | - | - | - |
| 43. | д. Круглица | - | - | - | - | - |
| 44. | д. Круголка | - | - | - | - | - |
| 45. | д. Кудрино | - | - | - | - | - |
| 46. | д. Леушкино (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 47. | д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 48. | д. Лямцыно | - | - | - | - | - |
| 49. | д. Марюхино | - | - | - | - | - |
| 50. | д. Малиновка | - | - | - | - | - |
| 51. | д. Маурино | - | - | - | - | - |
| 52. | п. Можайское | Существующий филиал МУК «Непотяговский Дом культуры» Можайский Дом культуры на 200 мест (встроенное) | Существующий МДОУ «Можайский детский сад общеразвивающего вида» на 75 мест (фактич. – 63 ребёнка) Проектируемый детский сад на 50 мест (первая очередь) | - | Существующий здравпункт СХПК «Племптица-Можайское» 53 чел.в день (втроенное), Существующий медпункт 43 чел.в день (встроенное) | Существующие: магазин – 50 м2 (встроенное), торговый павильон – 12 м2, магазин ООО «Агропродукт» - 51 м2 Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 53. | д. Мстишино | - | - | - | - | - |
| 54. | д. Нагорное | - | - | - | - | Существующий магазин ООО «Агропродукт» - 12 м2 |
| 55. | д. Нелидово | - | - | - | - | - |
| 56. | д. Никитино | - | - | - | - | - |
| 57. | д. Норобово | - | - | - | - | - |
| 58. | д. Оброзцово | - | - | - | - | - |
| 59. | д. Озерково | - | - | - | - | - |
| 60. | д. Осипово | - | - | - | - | - |
| 61. | п. Перьево | Существующий филиал МУК «Непотяговский Дом культуры» Беловский клуб на 100 мест | Существующий встроенный детский сад при МОУ «Перьевской основной общеобразовательной школе» на 35 мест (фактически – 36 человек) Проектируемый детский сад на 50 мест (первая очередь) | Существующая МОУ «Перьевская основная общеобразовательная школа» на 192 места (фактически – 70 человек), Существующий МУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних Вологодского муниципального района» на 15 мест (фактически – 13 человек) расширение на расчетный срок до 20 мест | Существующий Перьевский ФАП на 39 чел.в день | Существующие: Торговый павильон ИП «Закатаев» - 16 м2, торговый павильон ЧП «Трошичева» - 12 м2, торговый павильон ИП «Вьюшкова» - 18 м2, магазин ООО «Перьево» - 80 м2, торговый павильон – 70 м2. Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 62. | д. Петровское | - | - | - | - | - |
| 63. | д. Печинки | - | - | - | - | - |
| 64. | д. Пилатово | - | - | - | - | - |
| 65. | д. Подгорье | - | - | - | - | - |
| 66. | д. Подомарцево | - | - | - | - | - |
| 67. | д. Поповка | - | - | - | - | - |
| 68. | д. Починок (Спасский с/с) | - | - | - | - | - |
| 69. | д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - |
| 70. | д. Пыхмарёво | - | - | - | - | - |
| 71. | д. Родионцево | - | - | - | - | Существующий мини- магазин ИП «Мельникова» - 45 м2 |
| 72. | д. Сорошнево | - | - | - | - | - |
| 73. | с. Спасское | - | - | - | - | - |
| 74. | д. Старая Елизарка | - | - | - | - | - |
| 75. | д. Сысоево | - | - | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 76. | д.Тропино | - | - | - | - | - |
| 77. | д. Токарево | - | - | - | - | Проектируемый магазин на 180 м2 (расчетный срок) |
| 78. | д. Усово | - | - | - | - | - |
| 79. | д. Хохлево | - | Проектируемый детский сад на 50 мест (расчётный срок) | - | - | Проектируемый магазин (расчетный срок) |
| 80. | д. Чашниково | - | - | - | - | - |
| 81. | д. Чебаково | - | - | - | - | - |
| 82. | д. Шеино | - | - | - | - | - |
| 83. | д. Шелыгино | - | - | - | - | - |
| 84. | д. Юрово | - | - | - | - | - |
| 85. | д. Яминово | - | - | - | - | - |
| 86. | д. Яскино | - | - | - | - | - |

Таблица (продолжение)

| №пп | Название населенного пункта | Административные здания, отделение связи, аптеки | Библиотека, фонд | Пункт питания, гостиницы | Бытовое обслуживание, пож. ДЭПО | ФОК, спорт. площадка | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Непотягово | Существующее здание сельсовета на 11 рабочих мест Проектируемое офисно-административное здание (расчетный срок), Проектируемая аптека (расчетный срок) | Существующий Родионцевский библиотечный сельский филиал №16 на 14 чит.мест | - | Проектируемое бытовое обслуживание на 15 рабочих мест | Спортзал - 234,6 м2, Проектируемая спортивная площадка (первая очередь) | Проектируемая часовня (расчетный срок), Проектируемый придорожный сервис (расчетный срок) |
| 2. | д. Абрамцево | - | - | - | - | - | - |
| 3. | д.Александровское | - | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Авдотьино | - | - | - | - | - | - |
| 5. | д. Анциферово | - | - | - | - | - | - |
| 6. | д. Белое | - | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Бирюлёво | - | - | - | - | - | Проектируемые охотничьи домики, проектируемый питомник, кэмпинг (расчетный срок) |
| 8. | с. Богородское | - | - | - | - | - | - |
| 9. | д. Болтино | - | - | - | - | - | - |
| 10. | д. Бродки | - | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Бубново | - | - | - | - | - | - |
| 12. | д. Бурцево | - | - | - | - | - | Межнациональ-ный культурно-оздоровительный комплекс под открытым небом «Национальная деревня» (1 очередь) |
| 13. | д Васнево | - | - | - | - | - | - |
| 14. | д. Волково | - | - | - | - | - | - |
| 15. | д. Волнино | - | - | - | - | - | - |
| 16. | д. Гаврильцево | - | - | - | - | - | - |
| 17. | д. Голубково | - | - | - | - | - | севернее деревни проектируемая часовня |
| 18. | д. Грибцово | - | - | - | - | - | - |
| 19. | д. Данилово | - | - | - | - | - | - |
| 20. | д. Дмитриевское | - | - | - | - | - | - |
| 21. | д. Доводчиково | - | - | - | - | - | - |
| 22. | д. Дорофейка | - | - | - | - | - | - |
| 23. | д. Дюково | - | - | - | - | - | - |
| 24. | д. Емельяново | - | - | - | - | - | - |
| 25. | д. Епифанка | - | - | - | - | - | - |
| 26. | д. Жилино | - | - | - | - | Проектируемая спортивная площадка 0,12 га (1 очередь) | - |
| 27. | д.Запрудка | - | - | - | - | - | - |
| 28. | д. Захарово | - | - | - | - | - | - |
| 29. | д. Звяга | - | - | - | - | - | - |
| 30. | д. Ивановское | - | - | - | - | - | - |
| 31. | д. Ильинское (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 32. | д. Ильинское (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 33. | д. Кирики - Улиты | - | - | - | - | - | - |
| 34. | д. Кишкино | - | - | - | - | - | - |
| 35. | д. Коровайцево | - | - | - | - | - | - |
| 36. | д. Козицыно | - | - | - | - | - | - |
| 37. | д. Колоколово | - | - | - | - | - | - |
| 38. | д. Колотилово | - | - | - | - | - | - |
| 39. | д. Конищево | - | - | - | - | - | - |
| 40. | д. Костино | - | - | - | - | - | - |
| 41. | д. Котельниково | - | - | - | - | - | - |
| 42. | д. Красково | - | - | - | - | - | - |
| 43. | д. Круглица | - | - | - | - | - | - |
| 44. | д. Круголка | - | - | - | - | - | - |
| 45. | д. Кудрино | - | - | - | - | - | - |
| 46. | д. Леушкино (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 47. | д. Леушкино (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 48. | д. Лямцыно | - | - | - | - | - | - |
| 49. | д. Марюхино | - | - | - | - | - | - |
| 50. | д. Малиновка | - | - | - | - | - | - |
| 51. | д. Маурино | - | - | - | - | - | - |
| 52. | п. Можайское | - | Существующий Можайский библиотечный филиал №22 на 12 чит.мест | Существующая столовая на 36 мест (встроенное), Существующая гостиница на 5 мест (встроенное) Проектируемое кафе на 15 мест | Существующая парикмахерская на 1 раб.место (встроенное), Существующая баня на 15 мест, существующая пожарная дружина - 1 единица | Существующий ФОК 2 зала – 527,1м2 и 123,1 м2 Проектируемая спортивная площадка (расчетный срок) | Существующий Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, ОСП дом-музей А.Ф.Можайского, Выставочный зал п. Можайское |
| 53. | д. Мстишино | - | - | - | - | - | - |
| 54. | д. Нагорное | - | - | - | - | - | - |
| 55. | д. Нелидово | - | - | - | - | - | - |
| 56. | д. Никитино | - | - | - | - | - | - |
| 57. | д. Норобово | Существующее здание сельсовета приспособленное (аварийное) | - | - | - | - | - |
| 58. | д. Оброзцово | - | - | - | - | - | - |
| 59. | д. Озерково | - | - | - | - | - | - |
| 60. | д. Осипово | - | - | - | - | - | - |
| 61. | п. Перьево | Существующее здание сельсовета приспособленное (встроенное) | Существующий Беловский сельский библиотечный филиал №39 на 10 чит.мест | - | - | Проектируемая спортивная площадка (расчетный срок), Проектируемый спортзал на 240 м2 | - |
| 62. | д. Петровское | - | - | - | - | - | - |
| 63. | д. Печинки | - | - | - | - | - | - |
| 64. | д. Пилатово | - | - | - | - | - | - |
| 65. | д. Подгорье | - | - | - | - | - | - |
| 66. | д. Подомарцево | - | - | - | - | - | - |
| 67. | д. Поповка | - | - | - | - | - | - |
| 68. | д. Починок (Спасский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 69. | д. Починок (Рабоче-Крестьянский с/с) | - | - | - | - | - | - |
| 70. | д. Пыхмарёво | - | - | - | - | - | - |
| 71. | д. Родионцево | - | - | - | - | - | - |
| 72. | д. Сорошнево | - | - | - | - | - | - |
| 73. | с. Спасское | - | - | - | - | - | - |
| 74. | д. Старая Елизарка | - | - | - | - | - | - |
| 75. | д. Сысоево | - | - | - | - | - | - |
| 76. | д.Тропино | - | - | - | - | - | - |
| 77. | д. Токарево | - | - | - | - | - | - |
| 78. | д. Усово | - | - | - | - | - | - |
| 79. | д. Хохлево | - | - | - | - | Проектируемый стадион, спортплощадки (первая очередь) | - |
| 80. | д. Чашниково | - | - | - | - | - | - |
| 81. | д. Чебаково | - | - | - | - | - | Северо-западнее деревни – турбаза (расчётный срок) |
| 82. | д. Шеино | - | - | - | - | - | - |
| 83. | д. Шелыгино | - | - | - | - | - | - |
| 84. | д. Юрово | - | - | - | - | - | - |
| 85. | д. Яминово | - | - | - | - | - | - |
| 86. | д. Яскино | - | - | - | - | - | - |

### 4. Территории жилой застройки.

В данном разделе предоставлена информация по всему Спасскому сельскому поселению с учетом изменений.

В корректруемых населенных пунктах д.д Голубково, Жилино и Токарево предусматривается на проект усадебная застройка.

Организация и выбор территории под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития населенных пунктов поселения:

- Намечается увеличение численности населения с 4324 человек, из них 795 дачников до:

- на I очередь (2015 год) – до 6267 человек, из них 1750 дачников;

- на расчетный срок (2030 год) – 9523 человек, из них 3142 дачников.

2) Увеличение жилищной обеспеченности с 25  до 30  на расчетный срок.

3) Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят: создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий; создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Существующий жилой фонд составляет 162420 м2, обеспеченность жилым фондом – 25 , ветхий и аварийный фонд составляет – 1300 м2, что составляет 0,8 % от общей площади жилого фонда.

Показатели по жилому фонду сведены в таблицу IX.5.1.

Таблица IX.5.1

| № п/п | Показатели | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилой фонд | 162,42 |
| 2. | Убыль существующего жилого фонда на расчетный срок (30 % при норме 1,5 % в год) | 48,726 |
| 3. | Сохраняемый жилой фонд | 112,394 |
| 4. | Ветхий и аварийный жилой фонд | 1,3 |
| 5. | Потребность в жилом фонде (при обеспеченности 30 м2/чел) на расчетный срок | 192,0 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства, в том числе требующего реконструкции или компенсационного строительства | 80,906 |

В настоящее время процентное соотношение существующего жилого фонда по видам застройки представлено в таблице IX.5.2.

Таблица IX.5.2

| № п/п | Типы домов | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебная застройка | 121,740 | 75% |
| 2. | Многоквартирные дома | 40,680 | 25% |

В поселении преобладает усадебная застройка. Новое жилищное строительство в последние годы ведется достаточно активно.

Проектом предлагается на все проектные периоды строительство нового жилья усадебного типа. Также возможно строительство блокированного и 2-х, 3-х этажного секционного жилья для поддержания развития социальных программ для сельских работников.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам сведены в таблицу IX.5.3.

Таблица IX.5.3.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Исходный год - 2008 | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2015 г. | Расчетный срок – 2030 г. |
| 1. | Численность населения пост./дачники | чел. | 3529/795 | 3700/1800 | 5437/3792 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность |  | 25 | 28 | 30 |
| 3. | Расчетный жилой фонд | тыс. м2 | 162,420 | 154,0 | 276,9 |

Средний состав семьи по поселению равен – 2,8 человека.

Квартира на среднестатистическую семью к концу расчетного срока составит 84 м2.

Таким образом, потребуется строительство 1997 новых квартир, с выносом существующего жилья из санитарно-защитных зон предприятий по мере амортизации и замене ветхого аварийного фонда – 15 квартир.

При новом строительстве предполагается ввод жилья усадебного и блокированного типа – 80% и 2-х, 3-х этажного секционного жилья – 20%.

Для проектирования усадебной застройки принимаем участок площадью ≈ 0,2 га.

Согласно пункту 2.1.8. «Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области», территории необходимые под застройку составят:

На расчетный срок:

1800 квартир × 0,22 га = 396,0 га – усадебная застройка

193 квартир × 0,03 га = 5,79 га – секционная застройка

Из них на I очередь:

193 квартир × 0,22 га = 42,5 га – усадебная застройка

48 квартир × 0,03 га = 1,44 га – секционная застройка

Таким образом, площадь под развитие селитебной зоны составит порядка 401,8 га х 1,3 = 522,34 га.

### 5. Территории промышленных предприятий и коммунально-складских зон.

В данном разделе представлены дополнения к таблице XIX.5.1. с инвестиционными плащадками.

таблица XIX.5.1.

| № п/п | Наименова-ние предприятий и организаций | Размер площадки, га | Санитарно-защитная зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходн. год – 2013 г. | Расчетн. срок – 2029 г. | По норм. доку-менту | По проекту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Деревня Родионцево |
| 106. | Ферма КРС до 100 голов | 5,0 га | 5,0 га | 300 | 100 | сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ |
| 108. | Площадка для подготовки водителей | - | 0,585 га | 50 | 50 | Создание участка и санитарно-защитной зоны |
| Западнее пос. Непотягово |
| 146. | Инвестиционная площадка (проект) | - | 1 га | - | 100 | Создание участка и санитарно-защитной зоны |
|  | Всего | - | 1,585 га |  |  |  |

Ферма поз. 106 на проект предусматривается сокращение поголовья до 100 голов с уменьшением ориентировочной санитарно-защитной зоны. Возможно увеличение класса опасности при условии проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны, не превышающих показателей размеров санитарно-защитной зоны, указанных в генеральном плане. Сокращение СЗЗ выполняется в соответствии с требованиями пп.2.1, 2.2, 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Исходя из специфики развития сельского поселения, на выделенной инвестиционной площадки, рекомендуется размещение комплексообразующих производств, имеющих ресурсный потенциал на территории поселения и в зоне рентабельной транспортной доступности.

Целесообразно размещение предприятий следующих отраслей:

- деревообрабатывающее производство;

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- склады хранения пищевых продуктов, промышленных и хозяйственных товаров.

В границах санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств допустимо размещать здания и сооружения, указанные в перечне в п. 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В Спасском сельском поселении имеется 12 кладбищ:

| № п/п | Место размещения | Действующее / не действующее | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кладбище гражданское (с. Спасское) | Закрытое | 0,6 га |  |
| 2 | Кладбище гражданское (д. Шелыгино) | Действую-щее | 1,2 га | резерв – 0,7 га, расширение не требуется |
| 3 | Кладбище гражданское (д. Кирики - Улита) | Закрытое | 0,4 га |  |
| 4 | Кладбище гражданское (д. Подгорье) | Действую-щее | 0,64 га | резерв – 0,2 га, требуется расширение на 0,3 га в восточном направлении |
| 5 | Кладбище гражданское (вблизи д. Грибцово в 530 м) | Действую-щее | 0,72 га | расширение не требуется |
| 6 | Кладбище гражданское (вблизи д. Голубково в 20 м) | Действую-щее | 0,6 га | резерв – 0,2 га, согласно акта обследования территории и выбора участков для развития Спасского сельского поселения Вологодского района, утвержденного Главой Спасского сельского поселения 26 мая 2009 года требуется расширение, проектом расширяется на 0,5 га в юго-восточном направлении. |
| 7 | Кладбище гражданское (вблизи д. Дорофейка в 950м) | Действую-щее | 1,5 га | расширение не требуется |
| 8 | Кладбище гражданское (вблизи д. Колотилово, в 450 м) | Действую-щее | 1,0 га | расширение не требуется |
| 9 | Кладбище гражданское (вблизи д. Доводчиково, в 300м) | Действую-щее | 1,2 га |  |
| 10 | Кладбище гражданское (в с. Богородское) | Действую-щее | 0,6 га | расширение не требуется |
| 11 | Козицинское кладбище (вблизи д. Козицыно) | Действую-щее | 41,7 га | резерв – 2,8 га, проект СЗЗнаходится на стадии согласования |
| 12 | Пошехонское кладбище (вблизи д. Родионцево, в 100 м) | Закрытое | 51,0 га | проект СЗЗнаходится на стадии согласования |

Согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области» расчет потребности земельного участка для кладбища 0,24 га на 1 тыс. человек.

Таким образом, на расчетный срок потребуется:

Резерв кладбищ составляет – 3,9 га, так же проектом предусмотрено расширение гражданского кладбища в д. Подгорье на 0,3 га и вблизи д. Голубково на 0,5 га, поэтому потребности населения на расчетный срок будут полностью обеспечены. Для города Вологды на территории Спасского сельского поселения планируется обустройство муниципальное кладбище «Козицыно» площадью – 20,0 га.

### 8. Инженерная подготовка и защита территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от инженерно-геологических и природных условий, а также от характера намечаемого использования и планировочной организации территории.

Итак, требуемые мероприятия включают в себя:

- подсыпка пониженных участков;

- водоотведение с заболоченных участков;

- соблюдению режима использования земель в пределах водоохранных зон водных объектов.

Рельеф территории населенных пунктов в Спасском сельском поселении в целом благоприятен для отведения поверхностных вод и не требует значительных подсыпок или срезок, но местами отвод поверхностных затруднен ввиду того, что улицы очень заужены, и организовать отвод поверхностных вод в существующей ширине профиля улицы достаточно сложно. Чтобы обеспечить отвод поверхностных вод необходимо по возможности увеличить ширину улиц в красных линиях, организовать дренаж в открытых лотках вместо сточных канав, заменить покрытие дорог на асфальтобетонное, устройство тротуаров с твердым покрытием.

В поектируемых планировочных районах в населенных пунктах предусмотрены профили улиц, при которых по твердому покрытию проезжей части ливневые воды отводятся в пониженные места рельефа и после очистки на локальных сооружениях сбрасываются в существующие водотоки.

На мелиоративные земли, включенные в границы населённых пунктов, необходимо выполнить проекты планировки, где в разделе инженерной подготовки территории предусмотреть мероприятия связанные с функционированием систем мелиорации в соответствии с заключением ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз».

После выполнения проекта требуется его согласование с ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз».

В период разработки проекта планировки и в соответствии с земельным кодексом РФ в границах населённых пунктов земельные участки, занятые пашнями , многолетними насаждениями могут могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства.

В границы деревни Голубково (согласно исходных данных от Департамента мелиорации от 16.12.2013 №6-3/339) включаются участки, на которых расположены сооружения мелиоративной системы «Спасское»: часть закрытого коллектора ВК-2-К-1 и часть 9-ти дрен. В соответствии с планом осушительных систем, сооружения мелиоративных систем на оставшихся землельных частях участка мелиорации «Спасское», не могут самостоятельно функционировать без сооружений мелиоративных систем, расположенных на земельных частях, предлагаемых к включению в земли населенного пункта д. Голубково. Для освоения включаемых участков в границы д. Голубково требуется учесть данную мелиративную систему (см. Приложение 3).

В границы д. Жилино (согласно исходных данных от Департамента мелиорации от 10.12.2013 №6-3/330) также входит участок, занятый мелиоративной системой «Кудрино». В границах контура располагаются следующие мелиоративные сооружения:

- закрытый коллектор 31-1, протяженностью 190 м, с ситемой дрен;

- закрытый коллектор 31, протяженностью 408 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 32, протяженностью 470 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 33, протяженностью 270 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 30, протяженностью 156 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29, протяженностью 306 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-4, протяженностью 194 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-3, протяженностью 128 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-1, протяженностью 120 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-2, протяженностью 374 м, с системой дрен;

- закрытый коллектор 29-2-2, протяженностью 54 м, с системой дрен;

- часть закрытого коллектора 15-2, протяженностью 126 м, с системой дрен;

Между закрытыми гончарными дренами составляет от 16 до 20 м. Средняя глубина заложения – 1 м. Водоприемником является река Шограш.

Сооружения мелиоративной системы «Кудрино», располагающиеся на оставшейся части участка мелиорации и сооружения мелиоративной системы «Кудрино», расположенные на земельном участке площадью 28 га смогут функционировать автономно, независимо друг от друга и повреждение осушительной сети на выделенном участке не нанесет вреда оставшейся части мелиоративной системы (см. Приложение 4).

### 10. Особенности освоения территорий вблизи водных объектов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1015 от 17 июля 2012года и Водного кодекса Российской Федерации территории вблизи водных объектов, используемые для строительства и эксплуатации, а так же планируемые для последующего освоения, должны быть защищены от затопления и подтопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтоплением грунтовыми водами.

Перед освоением данных территорий требуется выполнение проектов инженерно-гидрологических изысканий на каждый участок для определения 1% и 10% уровня затопления.

По результатам данных проектов, по необходимости, разрабатывается комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон подтопления или затопления.

# X. Инженерные сети.

Данные, представленные в разделах инженерных сетей, содержат информацию о населенных пунктах, предусмотренных на изменение, а так же земельных участках, планируемых под размещение инвестиционных площадок и турбазы.

### Водоснабжение.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения изменяемых населенных пунктов д.д. Голубково, Жилино и Токарево представлены в таблице дополнений Х.1.1.2.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения.               Таблица дополнений Х.1.1.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопот-реблен. | Водоотведение | Без-воз- врат-ные потери м3/ сут | В сеп- тик, жи-же- сбор. м3/ сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные поте-ри м3/сут | В сеп- тик, жиже- сбор-ник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр. л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут | Нор- ма отвед л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | д. Голубково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 44 116/ 159 | 160 | 7,04 18,56/ 25,44 | 160 | - 18,56/ 25,44 | - -/ - | 7,04 | 44 116/ 159 | 160 | 7,04 18,56/ 25,44 | 160 | - | - -/ - | 7,04 18,56/ 25,44 | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Животные и птица, находящиеся в личном пользовании населения |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 | - | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 | - | 10% от расхода на хоз-питьевые нужды п.1 |
|  | Итого по зоне А |  |  |  | 51,74 |  | 44,00 | 0,70 | 7,04 |  |  | 51,74 |  | 44,00 | 0,70 | 7,04 |  |
|  | Магазин смешанных товаров |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |
|  | Полив территорий | чел. | 319 | 50 | 15,95 | - | - | 15,95 | - | 319 | 50 | 15,95 | - | - | 15,95 | 319 | Прим.1таб.3 СНиП 2.04.02 -84 |
|  | Итого по д. Голубково |  |  |  | 68,07 |  | 44,38 | 16,65 | 7,04 | - | - | 68,07 |  | 44,38 | 16,65 | 7,04 |  |
| 2 | д. Жилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 696/ 650 | 160 | 111,36/ 104,00 | 160 | 111,36/ 104,00 |  |  | 696/ 650 | 160 | 111,36/ 104,00 | 160 | 111,36/ 104,00 |  |  | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Магазин смешанных товаров |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |

Продолжение таблицы дополнений Х.1.1.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопот-реблен. | Водоотведение | Без-воз- врат-ные потери м3/ сут | В сеп- тик, жи-же- сбор. м3/ сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные поте-ри м3/сут | В сеп- тик, жиже- сбор-ник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр. л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут | Нор- ма отвед л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Полив территорий | чел. | 1346 | 50 | 67,30 | - | - | 67,30 | - | 1346 | 50 | 67,30 | - | - | 67,30 |  |  |
|  | Итого по д. Жилино |  |  |  | 283,04 |  | 215,74 | 67,30 |  |  |  | 283,04 |  | 215,74 | 67,30 |  |  |
| 3 | д. Токарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, проживающее в домах, обору- дованных водо- проводом и канализацией, с ваннами и газовыми водонагревателями | чел. | 600/ 656 | 160 | 96,00/ 104,96 | 160 | 96,00/ 104,96 |  |  | 600/ 656 | 160 | 96,00/ 104,96 | 160 | 96,00/ 104,96 |  |  | Прилож.1 табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02 - 84 |
|  | Магазин смешанных товаров |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |
|  | Полив территорий | чел. | 1256 | 50 | 62,80 |  | - | 62,80 |  | 1256 | 50 | 62,80 |  | - | 62,80 |  |  |
|  | Итого по д. Токарево |  |  |  | 264,14 |  | 201,34 | 62,80 |  |  |  | 264,14 |  | 201,34 | 62,80 |  |  |

Продолжение таблицы дополнений Х.1.1.2.

| № п/п | Наименование Потребителя | Ед. изм | 1-я очередь строительства | Расчётный срок строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол- во | Водопот-реблен. | Водоотведение | Без-воз- врат-ные потери м3/ сут | В сеп- тик, жи-же- сбор. м3/ сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведение | Безвоз врат-ные поте-ри м3/сут | В сеп- тик, жиже- сбор-ник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Нор- ма потр. л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут | Нор- ма отвед л/сут | Су-точн. рас-ход м3/сут |  |  |  | Нор-ма потр.л/сут | Суточн. расход м3/сут | Нор- ма отвед. л/сут | Суточн. расход м3/сут |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Д.Данилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | База отдыха | мест | 100 | 200 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 100 | 200 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Столовая на 100 мест | блюд | 2380 | 12 | 28,56 |  | 28,56 |  |  | 2380 | 12 | 28,56 |  | 28,56 |  |  |  |
|  | полив |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 53,56 |  | 48,56 | 5,00 |  |  |  | 53,56 |  | 48,56 | 5,00 |  |  |
|  | Итого по пунктам 1-4 |  |  |  | 668,81 |  | 510,02 | 151,75 | 7,04 |  |  | 668,81 |  | 510,02 | 151,75 | 7,04 |  |

Водозабор №1* - источник питьевого водоснабжения

для д. Данилово(ВБ№1*)

Проектируем бурение арт.скважины для базы отдыха.  новую жилую и общественную застройку с централизованным водоснабжением. Подключаем частично существующую застройку к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (без учета на полив) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

Qсут.ma x = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

существующее положение   –

Q1сут.max  = 0 м3/сут

1-я очередь строительства –

Q1сут.max  = 1,1 х 53,56 = 58,92 или  59,00 м3/сут

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

1-я очередь строительства –

м3/час

Пробурить скважину с дебитом 5,20 м3/час с учетом на полив.

Определение характеристик водонапорной

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СНиП 2.04.02-84),

W бак.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          , где

W бак.  -  объём бака водонапорной башни, м3

Wрег.  -  регулирующий объём бака, м3

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

Wав.   -  аварийный объём бака, м3

Qcут.max = 59,0 куб.м/сут. ;

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,2;

Кн – отношение q нас. / q час ср = 1,1;

= 1,42м3

Примем Wрег = 1,4 м3

Пожарный объём бака определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84;

Wпож. = (10+ 1 х 2,5) х 60 х 10) / 1000 = 7,5 м3 ;

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х (59,0/24х1,2х 4,0) х 8 = 66,08 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02.

Принимаем Wав. = 16,50 м3.

Таким образом, объём бака водонапорной башни составит :

W бак. = 1,4 +7,5+ 16,5  = 25,4 м3

Высота ствола водонапорной башни определена по формуле:

Нв.б. = Нсв. + { hсети – ( Z в.б.– Z д.т.)     [6], где

Нв.б. - высота ствола башни (до низа бака), м;

Нсв. - свободный напор в сети водопровода, м    Нсв.=10+4(n-1)  (п.2.36 СНиП 2.04.02 –84); {hсети – сумма потерь напора в сети водопровода;

{hсети = Lтр.х R  + {z , м

Z в.б. – относительная отметка низа ствола башни, м

Z д.т -  то же, самой удаленной точки, м

Посттроить водонапорные башни с общим объемом бака 50 м3 , высоту ствола подобрать при детальном проектировании поселка.

Принимаем в проекте по ВБ№1:

- пробурить одну-две скважины с общим дебитом 5,2 м3/час;

- строительство водонапорных башен с общим объёмом бака 25м3; высоту ствола башни (башен) и их количество определить при детальном проектировании водоснабжения деревень;

- поставить систему очистки воды с доведением до норм СаНПиН.

Водозабор №2* - источник питьевого водоснабжения

для д. Токарево (ВБ№2*)

Проектируем бурение арт.скважины для базы отдыха.  новую жилую и общественную застройку с централизованным водоснабжением. Подключаем частично существующую застройку к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (без учета на полив) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

Qсут.ma x = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

существующее положение   –

Q1сут.max  = 0 м3/сут

1-я очередь строительства –

Q1сут.max  = 1,1 х 264,14 = 290,55 или  291,00 м3/сут

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

1-я очередь строительства –

м3/час

Пробурить 2-3скважины с общим дебитом 16,80 м3/час с учетом на полив.

Определение характеристик водонапорной

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СНиП 2.04.02-84),

W бак.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          , где

W бак.  -  объём бака водонапорной башни, м3

Wрег.  -  регулирующий объём бака, м3

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

Wав.   -  аварийный объём бака, м3

Qcут.max = 59,0 куб.м/сут. ;

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,2;

Кн – отношение q нас. / q час ср = 1,1;

= 7,00м3

Примем Wрег = 1,4 м3

Пожарный объём бака определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84;

Wпож. = (10+ 1 х 2,5) х 60 х 10) / 1000 = 7,5 м3 ;

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х (291,0/24х1,2х 1,7) х 8 = 138,52 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02.

Принимаем Wав. = 35,50 м3.

Таким образом, объём бака водонапорной башни составит :

W бак. = 7,0  +7,5+ 35,5  = 50,0 м3

Высота ствола водонапорной башни определена по формуле:

Нв.б. = Нсв. + { hсети – ( Z в.б.– Z д.т.)     [6], где

Нв.б. - высота ствола башни (до низа бака), м;

Нсв. - свободный напор в сети водопровода, м    Нсв.=10+4(n-1)  (п.2.36 СНиП 2.04.02 –84); {hсети – сумма потерь напора в сети водопровода;

{hсети = Lтр.х R  + {z , м

Z в.б. – относительная отметка низа ствола башни, м

Z д.т -  то же, самой удаленной точки, м

Почтроить водонапорные башни с общим объемом бака 50 м3 , высоту ствола подобрать при детальном проектировании населенного пуекта.

Принимаем в проекте по ВБ№1:

- пробурить 2-3 скважины с общим дебитом 16,80 м3/час;

- строительство водонапорных башен с общим объёмом бака 50м3; высоту ствола башни (башен) и их количество определить при детальном проектировании водоснабжения деревень;

- поставить систему очистки воды с доведением до норм СаНПиН.

Водозабор №3* - источник питьевого водоснабжения

для д. Жилино(ВБ№3*)

Проектируем бурение арт.скважины для базы отдыха.  новую жилую и общественную застройку с централизованным водоснабжением. Подключаем частично существующую застройку к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (без учета на полив) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

Qсут.ma x = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

существующее положение   –

Q1сут.max  = 0 м3/сут

1-я очередь строительства –

Q1сут.max  = 1,1 х 283,04 = 311,35 или  312,00 м3/сут

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

1-я очередь строительства –

м3/час

Пробурить 2-3скважины с общим дебитом 18,00 м3/час с учетом на полив.

Определение характеристик водонапорной

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СНиП 2.04.02-84),

W бак.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          , где

W бак.  -  объём бака водонапорной башни, м3

Wрег.  -  регулирующий объём бака, м3

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

Wав.   -  аварийный объём бака, м3

Qcут.max = 315,00 куб.м/сут. ;

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,2;

Кн – отношение q нас. / q час ср = 1,1;

= 7,60м3

Примем Wрег = 1,4 м3

Пожарный объём бака определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84;

Wпож. = (10+ 1 х 2,5) х 60 х 10) / 1000 = 7,5 м3 ;

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х (315,0/24х1,2х 1,7) х 8 = 149,94 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02.

Принимаем Wав. = 37,50 м3.

Таким образом, объём бака водонапорной башни составит :

W бак. = 7,5  +7,5+ 37,5  = 52,50 м3

Высота ствола водонапорной башни определена по формуле:

Нв.б. = Нсв. + { hсети – ( Z в.б.– Z д.т.)     [6], где

Нв.б. - высота ствола башни (до низа бака), м;

Нсв. - свободный напор в сети водопровода, м    Нсв.=10+4(n-1)  (п.2.36 СНиП 2.04.02 –84); {hсети – сумма потерь напора в сети водопровода;

{hсети = Lтр.х R  + {z , м

Z в.б. – относительная отметка низа ствола башни, м

Z д.т -  то же, самой удаленной точки, м

Почтроить водонапорные башни с общим объемом бака 54,0 м3 , высоту ствола подобрать при детальном проектировании населенного пуекта.

Принимаем в проекте по ВБ№1:

- пробурить 2-3 скважины с общим дебитом 16,80 м3/час;

- строительство водонапорных башен с общим объёмом бака 54м3; высоту ствола башни (башен) и их количество определить при детальном проектировании водоснабжения деревень;

- поставить систему очистки воды с доведением до норм СаНПиН.

Водозабор №4* - источник питьевого водоснабжения

для д. Голубково(ВБ№4*)

Проектируем бурение арт.скважины для базы отдыха.  новую жилую и общественную застройку с централизованным водоснабжением. Подключаем частично существующую застройку к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (без учета на полив) и с учетом неучтенных затрат 10 %, исходя из формулы:

Qсут.ma x = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

существующее положение   –

Q1сут.max  = 0 м3/сут

1-я очередь строительства –

Q1сут.max  = 1,1 х 68,07 = 74,90  или  75,00 м3/сут

Необходимая мощность водоисточника определена из следующей формулы:

1-я очередь строительства –

м3/час

Пробурить скважину с дебитом 6,00 м3/час с учетом на полив.

Определение характеристик водонапорной

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий, пожарный и аварийный объём воды (п.9.1 СНиП 2.04.02-84),

W бак.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.          , где

W бак.  -  объём бака водонапорной башни, м3

Wрег.  -  регулирующий объём бака, м3

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, м3

Wав.   -  аварийный объём бака, м3

Qcут.max = 59,0 куб.м/сут. ;

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1,2;

Кн – отношение q нас. / q час ср = 1,1;

= 2,20м3

Примем Wрег = 2,2 м3

Пожарный объём бака определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84;

Wпож. = (10+ 1 х 2,5) х 60 х 10) / 1000 = 7,5 м3 ;

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х (75,0/24х1,2х 4,0) х 8 = 84,00 м3 , где

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02.

Принимаем Wав. = 21,00 м3.

Таким образом, объём бака водонапорной башни составит :

W бак. = 2,2 +7,5+ 21,00  = 30,70 м3

Высота ствола водонапорной башни определена по формуле:

Нв.б. = Нсв. + { hсети – ( Z в.б.– Z д.т.)     [6], где

Нв.б. - высота ствола башни (до низа бака), м;

Нсв. - свободный напор в сети водопровода, м    Нсв.=10+4(n-1)  (п.2.36 СНиП 2.04.02 –84); {hсети – сумма потерь напора в сети водопровода;

{hсети = Lтр.х R  + {z , м

Z в.б. – относительная отметка низа ствола башни, м

Z д.т -  то же, самой удаленной точки, м

Построить водонапорные башни с общим объемом бака 30 м3 , высоту ствола подобрать при детальном проектировании поселка.

Принимаем в проекте по ВБ№1:

- пробурить одну-две скважины с общим дебитом 6,2 м3/час;

- строительство водонапорных башен с общим объёмом бака 30м3; высоту ствола башни (башен) и их количество определить при детальном проектировании водоснабжения деревень;

- поставить систему очистки воды с доведением до норм СаНПиН.

Состав сооружений

Таблица Х.1.1.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. на I очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сети водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001* диаметром: 63-110мм | п.м | 67 500 12000 | 25 000 |  |
| 2. | Артезианские скважины | соор | 15 4 | 10 |  |
| 3 | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительн. 6,3 м3/час, напор 125м, Nдв.=4,5 кВт | компл. | 15 4 | 10 |  |
| 4 | Резервуары чистой воды из сборного железобетона объёмом V=300 м3, соор. | соор | 3 | 3 |  |
| 5. | НС-II с насосами: К100-65-200а РП производ.90 м3/час; Н=40м;N=15,0кВт, n=3000об/мин;и К100-65-250РП производ.100м3/час, Н=50,0 м; N= 22,0кВт, n=3000об/мин; сооруж. | соор | 2 | 2 |  |
| 6. | Водопроводные очистные сооружения | соор | 2 4 | 2 |  |
| 7. | Установка ультрафиолетового излучения УДВ 10/2. Производительность - 10,0 м3/ч. Потребляемая мощность – 0,2 КВт | компл. | 2 | 2 |  |
| 8. | Пожарные гидранты | компл. | 45 | 45 |  |
| 9. | Перекладка (замена) сетей водопровода | пог. м | 5000 | 1250 |  |
| 10. | Башня водонапорная кирпичная со стальным баком V = 50 м3 , H = 24 м V=30куб.м V=25 куб.м V=27 куб.м | соор | 2 1 1 2 | 1 |  |

Продолжение таблицы Х.1.1.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. на I очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Пожарные резервуары емк. 100 м3 по тип. проекту 901-5-1/70 | сооруж | 12 4 | 8 |  |
| 12. | Тампонаж артезианских скважин | соор | 3 | 2 |  |
| 13. | Замена существующих погружных скважинных насосов на новые с меньшим напором, компл. | компл. | 5 | 2 |  |
| 14. | Водонапорная башня с объёмом бака V= 100 м3 и высотой ствола Н= 30 м (по тип. проекту), компл. | сооруж | 1 | - |  |
| 15. | Резервуар чистой воды из сборного железобетона объёмом V=250 м3, соор. | сооруж | 1 | - |  |
| 16. | Насосная станция второго подъёма м насосами КМ80-65-160 РП производительностью 50 м3/час; напором Н=32 м; N=7,5кВт,n=3000об/мин; комп КМ 100-65-200РП, 100 м3/час, Н=50 м в ст., N=22,0 кВт,n=3000об/мин, компл | сооруж | 2 2 | - - |  |
| 17. | Установка зон санитарной охраны водозаборов | компл. | 3 4 | 3 |  |
| 18. | Башня водонапорная со стальным баком V =15 м3 , H = 12 м соор. | сооруж | 9 | 9 |  |

### 2  Водоотведение и санитарная очистка территории.

Очистные сооружения для деревни Данилово - ЛОСК-1*

Проектируется  база отдыха с централизованным сетями водопровода и канализации . С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

существующая застройка – 0 м3 /сут

1-я очередь строительства – 48,56 х 1,2 = 58,30 м3 /сут

Qcут.max = 58,3 м3 /сут

Принимаем проектом для д. Данилово:

- строительство локальных очистных сооружений ЛОСК-1  с биологической очисткой мощностью 60 м3/сут, с выпуском в существующие водные объекты.

- строительство сетей канализации в деревне;

- способ подключения к ЛОСК определить при детальном проектировании;

- СЗЗ у локальных очистных сооружений до 200 м3/сут - 15 м.

Очистные сооружения для деревни Токарево - ЛОСК-2*

Проектируется усадебная застройкой с централизованным водоснабжением и водоотведением. Существующая застройка подключается к централизованному водоснабжению и водоотведению частично и частично водоотведение запроектировано с вывозом на очистные сооружения.  С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

существующая застройка – 0 м3/сут

1-я очередь строительства – 201,34 х 1,2 = 241,61 м3 /сут

Qcут.max = 242,0 м3 /сут

Принимаем проектом для д. Токарево:

- строительство локальных очистных сооружений ЛОСК-2*  с биологической очисткой мощностью 250 м3/сут, с выпуском в существующий водный объект;

- строительство сетей канализации в деревне;

- способ подключения к ЛОСК определить при детальном проектировании д. Токарево;

- СЗЗ у локальных очистных сооружений до 5000 м3/сут - 20 м.

Очистные сооружения для деревни Жилино - ЛОСК-3*

Проектируется усадебная застройкой с централизованным водоснабжением и водоотведением. Существующая застройка подключается к централизованному водоснабжению и водоотведению частично и частично водоотведение запроектировано с вывозом на очистные сооружения.  С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

существующая застройка – 0 м3 /сут

1-я очередь строительства – 215,74 х 1,2 = 258,90 м3 /сут

Qcут.max = 260,0 м3 /сут

Принимаем проектом для д. Жилино:

- строительство локальных очистных сооружений ЛОСК-3* с биологической очисткой мощностью 260 м3/сут, с выпуском в в существующий водный объект;

- строительство сетей канализации в деревне;

- способ подключения к ЛОСК определить при детальном проектировании;

- СЗЗ у локальных очистных сооружений до 5000 м3/сут - 20м.

Очистные сооружения для деревни Голубково - ЛОСК-4*

Проектируется усадебная застройкой с централизованным водоснабжением и водоотведением. Существующая застройка подключается к централизованному водоснабжению и водоотведению частично и частично водоотведение запроектировано с вывозом на очистные сооружения.  С учетом непредвиденных затрат 20%,  составит:

существующая застройка – 0 м3 /сут

1-я очередь строительства – 44,38 х 1,2 = 53,30 м3 /сут

Qcут.max =54,0 м3 /сут

Принимаем проектом для д. Голубково:

1.строительство локальных очистных сооружений ЛОСК-4*  с биологической очисткой мощностью 54 м3/сут, с выпуском в существующий водный объект (река, ручей, мелиоративная канава);

строительство сетей канализации в деревне;

2. способ подключения к ЛОСК определить при детальном проектировании;

3. СЗЗ у локальных очистных сооружений до 200 м3/сут - 15 м.

### Теплоснабжение.

Существующее положение.

Теплоснабжение в деревнях Голубково, Жилино и Токарево – децентрализованное.

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными источниками теплоты, работающими на природном газе, часть жилищно – коммунального сектора, имеет печное отопление, газифицируемой по мере поступления заявок.

Проектные решения.

Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку раздела «теплоснабжение» в составе плана Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района и требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 42-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников тепло-снабжения»

Теплоснабжение Спасского сельского поселения будет зависеть от его перспективного развития. В целом по поселению: теплоснабжение объектов – децентрализованное.

На первую очередь проектом предусматривается:

Запроектированная усадебная застройка в деревнях Голубково, Токарево и Жилино предусматривается с автономным теплоснабжением от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабжения.

Запроектированная база отдыха в д. Данилово на 10 домов предусматривается с автономным теплоснабжением от газовых двухконтурных котлов для целей отопления и горячего водоснабжения.

На расчетный срок проектом предусматривается:

Автономное теплоснабжение запроектированных магазинов в деревнях Голубково, Жилино и Токарево от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабжения.

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий:

где, k1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий – 0,25;

А – общая отапливаемая площадь жилых зданий,  м2

qо – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, qо=154 ккал/ч (178Вт) для зданий 1-ой очереди и расчетного срока строительства.

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:

где, k 2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий  k 2 – 0,6 (для зданий постройки после 1985г.), k 2 – 0,4 (для зданий постройки до 1985г.);

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

где, Qhm – укрупнённый показатель среднего теплового на горячее водоснабже-ние на одного человека –  323 ккал/ч (376 Вт) с учетом общественных зданий.

m – количество жителей, пользующихся системами горячего водоснабжения.

Расчётные тепловые нагрузки

Таблица Х.3.1.1

| №№ п/п | Наименование | Един. измере- ния | Сроки строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок 2035 г. | В т.ч. 1-я оче-редь стр-ва |  |
| 1 | 2: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |  |
|  | Всего: | чел. | 1456 | 1456 |  |
| 2. | Расчётный тепловой поток: | __Вт__ ккал/час |  |  |  |
| а). | на отопление | __Вт__ ккал/час | 9539484 8202480 | 9539484 8202480 |  |
| б). | на горячее водоснабжение | __Вт__ ккал/час | 6053648 5205200 | 6053648 5205200 |  |
| 3. | Всего по пункту 2 | МВт Гкал/час | 15,6 13,4 | 15,6 13,4 |  |

Суммарная нагрузка по запроектированным магазинам и базе отдыха представлена в таблице 2

Таблица Х.3.1.2

| Деревня | Объект строительства | Кол-во. | Расходы тепла ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопл. | на вент. | на ГВСср. | Итого |
| д. Голубково | Магазин товаров повседневного спроса | 1 | 5244 | - | 10250 | 15494 |
| д. Токарево | Магазин товаров повседневного спроса | 1 | 18878 | - | 36900 | 55778 |
| д. Жилино | Магазин товаров повседневного спроса | 1 | 20976 | - | 41000 | 61976 |
| д. Данилово | База отдыха | 1 | 157740 | - | 100100 | 257840 |
| Всего: | 202838 | - | 188250 | 391088 |

### Газоснабжение.

Существующее положение.

На данный момент централизованного газоснабжения в деревнях Голубково, Токарево, Данилово и Жилино централизованного газоснабжения нет.

Проектное решение.

Раздел “Газоснабжение” выполнен на основании технического задания на разработку раздела «Газоснабжение» в составе генерального плана Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района и в соответствии со схемой газификации Вологодского района, выполненной ОАО «Промгаз».

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником газоснабжения газифицируемых населенных пунктов Спасского СП предусматривается природный газ магистрального газопровода высокого давления I-категории: от ГРС – «Можайское». Низшая теплота сгорания – 8000 ккал/м3; плотность – 0,73 кг/м3.

Схема газоснабжения прията – тупиковая. В схеме газоснабжения предусматривается возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ.

На первую очередь и расчетный срок строительства:

Проектом предусматривается автономное теплоснабжение запроектированной усадебной застройки в деревнях Голубково, Токарево и Жилино от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. В каждом запроектированном усадебном доме перечисленных населенных пунктов поселения предусматривается установка четырехкомфорочной газовой плиты для целей пищеприготовления.

База отдыха на 10 домов в д. Данилово предусматривается с автономным теплоснабжением от газовых двухконтурных котлов в каждом доме для целей отопления и горячего водоснабжения.

Запроектированный магазин торговой площадью 50 м2 в д. Голубково предусматривается с автономным теплоснабжением  от двухконтурного газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения.

Запроектированный магазин торговой площадью 180 м2 в д. Токарево предусматривается с автономным теплоснабжением  от двухконтурного газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения.

Запроектированный магазин торговой площадью 200 м2 в д. Жилино предусматривается с автономным теплоснабжением  от двухконтурного газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме от  существующего АГРС Можайское до ГГРП:

I-ступень – газопроводы высокого давления - Г3 I-й категории с Pгазаот 0,6–1,2 МПа; от ГГРП до ГРП:

II ступень – газопроводы высокого давления - Г3 II-й категории с Pгазаот 0,3–0,6 МПа; от ГРП до потребителей:

III ступень – газопроводы низкого давления IV-й категории с Pгаза до 5кПа.

Для снабжения жилой застройки природным газом низкого давления, проектом предусматривается устройство газорегуляторных пунктов блочного и шкафного типов.

Строительство ГРП предусматривается в деревнях Голубково, Токарево, Жилино и в Данилово.

На схеме газоснабжения газопроводы низкого давления не нанесены, диаметры и трассы прокладки газопроводов определяются при рабочем проектировании проектов планировки соответствующих населенных пунктов.

Расчетные показатели потребности газа.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).

Годовая потребность в природном газе определена по формуле:

Qгод = Qгод.нас. + Qгод.кот.  (1),

где, Qгод.нас  - годовое потребление газа населением, тыс. куб. м

Qгод.кот. – годовой расход газа по котельным, тыс. куб. м

Qгод.нас = qо х   m (2),

где, qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год·чел (qo =125 м3/год);

m – количество жителей пользующихся газом, чел.

Qгод.кот. = Qгод. от + Qгод.в.. + Qгод.г.в. (3),

где, Qгод. от – годовой раход газа на отопление зданий, тыс. куб. м;

Qгод.в.  - годовой расход газа на вентиляцию помещений, тыс.куб.м;

Qгод.г.в - годовой расход газа на горячее водоснабжение, тыс.куб.м

Годовые расходы газа расчитаны согласно методики, приведенной в “Методических указаниях по определению расходов топлива отопительными котельными  комунальных теплоэнергетических предприятий" [1].

Qгод. от. = Qо х (tвн. – tср.о) /(tвн. – tр.о) х nо x zо х 10-6 (2.2)[1].

Qгод. в. = Qв х (tвн. – tср.о) /(tвн. – tр.в) х nо x zв х 10-6 (2.5)[1].

Qгод. г.в. = Qг.в. х [ nо + b(350- nо) ]x zг.в. х 10-6 (2.7)[1].

Часовые расходы газа определены по формуле:

qчас. = Kч.мах x Qгод  (1) CП 42-101-2003,

где, Kч.мах  - коэффициент часового максимума;

Qгод   - годовой расход газа, м3/год.

qчас. = Kч.мах1 x Qгод нас. +  Kч.мах2 x Qгод кот. ,где

Kч.мах1 - коэффициент часового максимума при расходе газа на нужды населения;

Kч.мах2 - коэффициент часового максимума при расходе газа на нужды котельных;

Qгод нас – годовой расход газа на нужды населения, м3/год;

Qгод кот – годовой расход газа на нужды котельной, м3/год.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа в целом по перечисленным населенным пунктам Спасского сельского поселения на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной форме и приведены ниже.

| № | Цели газоснабжения, объект газоснабжения | Кол-во зданий | Расход Максимально-часовой, м3/час | Расход годовой м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |  |
|  | д. Голубково |  |  |  |
| 1 | Усадебный дом |  |  |  |
| а) | Пищеприготовление | 57 | 71,25 | 24960 |
| б) | Горячее водоснабжение | 57 | 71,31 | 189326 |
| г) | Отопление | 57 | 112,37 | 327347 |
|  | Магазин, торговой площадью 50м2 |  |  |  |
| а) | Горячее водоснабжение | 1 | 1,28 | 3401 |
| б) | Отопление | 1 | 0,66 | 1831 |
| Итого | 254,93 | 546865 |
|  | д. Жилино |  |  |  |
| 1 | Усадебный дом |  |  |  |
| а) | Пищеприготовление | 249 | 311,25 | 108576 |
| б) | Горячее водоснабжение | 249 | 311,5 | 826992 |
| г) | Отопление | 249 | 490,88 | 1370968 |
|  | Магазин, торговой площадью 200м2 |  |  |  |
| а) | Горячее водоснабжение | 1 | 5,12 | 13603 |
| б) | Отопление | 1 | 2,62 | 7323 |
| Итого | 1121,37 | 2327462 |
|  | д. Токарево |  |  |  |
| 1 | Усадебный дом |  |  |  |
| а) | Пищеприготовление | 214 | 267,5 | 33384 |
| б) | Горячее водоснабжение | 214 | 267,7 | 747712 |
| г) | Отопление | 214 | 421,9 | 1178262 |
|  | Магазин, торговой площадью 180м2 |  |  |  |
| а) | Горячее водоснабжение | 1 | 4,61 | 12243 |
| б) | Отопление | 1 | 2,36 | 6590 |
| Итого: | 964,07 | 1978191 |
|  | д. Данилово |  |  |  |
| 1 | База отдыха на 10 домов |  |  |  |
|  | Горячее водоснабжение |  | 12,51 | 33213 |
|  | Отопление |  | 19,71 | 55059 |
| Итого: | 32,22 | 88272 |
| Всего: | 2374,53 | 4940790 |

Сети газопроводов.

Проектом предусматривается:

- прокладка межпоселкового газопровода от ГГРП запроектированного рядом с д. Токарево до д. Данилово. Строительство ГРП в д. Токарево и в д. Данилово;

- прокладка межпоселкового газопровода на д. Голубково от газопровода - отвода на ГРС Дьяково. Строительство ГРП в д. Голубково;

- Прокладка межпоселкового газопровода на д. Жилино от газопровода - отвода на ГРС Можайское.

К жилым домам частной застройки, мелким промпредприятиям и индивидуальным котельным общественных зданий подводится газ низкого давления от газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ГРПШ).

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003.

где,

d  –  расчетный диаметр газопровода, см

А, В, m, m1 –коэффициенты, определяемые по табл.6–7 СП42–101–2003;

po –  плотность газа при нормальных условиях; кг/м3

Qчас –  расчетный максимальный часовой расход газа, м3/час;

Руд. – удельные потери давления, МПа/м для сетей высокого и среднего давления, Па/м для сетей низкого давления;

Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте: из металлических или полиэтиленовых трубопроводов для газопроводов высокого давления и из полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ Р 50838-95 для газопроводов низкого давления. Прокладку газопроводов следует выполнять в подземном варианте с глубиной прокладки 1,0 –1,3 м, для трубопроводов:

Дно траншеи до укладки газопровода выравнивается слоем крупного- или  среднезернистого песка толщиной 100мм. Проектом предусматривается пассивная защита подземного стального газопровода от электрохимической коррозии при помощи усиленной изоляции.

При пересечении водных и других преград газопроводы проложить из стальных трубопроводов в чехле. Для стальных газопроводов следует выполнить соответствующую защиту.

В схеме газоснабжения предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков;

на распределительных газопроводах низкого давления для отключения зон действия ГРП (ШРП).

Прокладку газопроводов высокого, низкого давления и сооружений ГРП и ШРП осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, и “Правил безопасности в газовом хозяйстве”.

### Электроснабжение.

Проектное решение.

Генеральным планом Спасского сельского поселения предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение тридцати двух новых трансформаторных подстанций ТП 10/0.4 кВ и реконструкция пятнадцати существующих ТП 10/0,4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение Спасского сельского поселения будет осуществляться от 62 существующих ТП-10/0,4кВ и 32 проектируемых ТП 10/0,4кВ.

Таблица X.5.1.

| № п/п | Наименование | Существ. | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчет. срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 8523,7 | 13343,7 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 12350,0 | 18570,0 |

Таблица X.5.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф.мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. срок | Cos | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| д. Токарево |
|  | КТП Токарево-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
|  | КТП Токарево-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 27 | 27 | 27 | 27 | 270,0 | 270,0 | 1 | 1 | 270,0 | 270,0 | 0,96 | 281,3 | 281,3 |
| 2. | Магазин | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 0,92 | 8,7 | 8,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,94 | 292,94 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,5 | 307,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х400 | 1х400 |
|  | КТП Токарево-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
|  | КТП Токарево-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
|  | КТП Токарево-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
| д. Данилово |
|  | КТП Турбаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Турбаза | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,96 | 166,6 | 166,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,6 | 166,6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,9 | 174,9 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |
|  | КТП Турбаза-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Турбаза | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,96 | 166,6 | 166,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,6 | 166,6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,9 | 174,9 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |
| д. Подгорье |
|  | КТП Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,96 | 166,6 | 166,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,6 | 166,6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,9 | 174,9 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |
| п. Непотягово |
|  | КТП Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промзона | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,0 | 200,0 | 0,8 | 0,8 | 160,0 | 160,0 | 0,96 | 166,6 | 166,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,6 | 166,6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,9 | 174,9 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |
| д.Голубково |
|  | КТП Голубково-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
|  | КТП Голубково-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
| д. Жилино |
|  | КТП Жилино-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
|  | КТП Жилино-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
|  | КТП Жилино-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |
|  | КТП Жилино-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальная жилая застройка | Инд.проект | 42 | 42 | 42 | 42 | 420,0 | 420,0 | 1 | 1 | 420,0 | 420,0 | 0,96 | 437,5 | 437,5 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,4 | 440,4 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,4 | 462,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х630 | 1х630 |

Загрузка трансформаторов 70%

# ПРИЛОЖЕНИЯ

- Постановление № 615 администрации Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района от 16.11.2013 «О подготовке проекта предложений о внесении изменений в генеральный план Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района»;

- Заявления владельцев земельных участков с приложением правоуставливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами:

  - 35:25:0603076:176

  - 35:25:0706038:33

  - 35:25:0603075:643

  - 35:25:0705041:505

  - 35:25:0603076:177

2.11 35:25:0705012:252, 35:25:0705012:298

2.12 35:25:0000000:709

и правоустанавливающие документы на участки (на основаниии которых внесены корректировки по согласованию с администрацией Спасского сельского поселения) с кадастровым номерами:

  - 35:25:0706071:732

  - 35:25:0706071:734

  - 35:25:0706071:738

  - 35:25:0706071:691

  - 35:25:0706071:692

- Ответ на запрос от 16.12.2013 №6-3/339 Департамента мелиорации «О возможности самостоятельного функционирования мелиоративной системы на земельном участке, находящемся вблизи д. Голубково на территории Спасского сельского поселения Вологодского района»;

- Ответ на запрос от 10.12.2013 №6-3/330 Департамента мелиорации «О возможности самостоятельного функционирования мелиоративной системы «Жилино» на земельных участках вблизи д. Жилино Спасского сельского поселения Вологодского района»;

- ГП-3 Генеральный план. Основной чертеж. 7 фрагментов листа  ГП-3  М 1:10 000;

- ГП-ВК Схема инженерной инфраструктуры. Водоснабжение и водоотведение. 7 фрагментов листа ГП-ВК М 1:10000;

- ГП-ТГ Схема инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение и газоснабжение. 7 фрагментов листа ГП-ТГ М 1:10000;

- ГП-ЭС Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение и слаботочные сети. 4 фрагмента листа ГП-ЭС М 1:10000;

Приложение  1

Приложение 2:

Приложение 2.1.

Приложение 2.2

Приложение 2.3

Приложение 2.4

Приложение 2.5

Приложение 2.6

Приложение 2.7

Приложение 2.8

Приложение 2.9

Приложение 2.10

Приложение 2.11

Приложение 2.12

Приложение 3

Приложение 4