Закрытое акционерное общество

«Архитектурно-планировочное бюро-сервис»

160002  г. Вологда, ул. Гагарина,  д.30

тел/факс: (8172) 53-77-53, тел: (8172) 53-66-40. info@apb-servis.ru

Проект планировки земельного участка                        вблизи д. Бурцево

Спасского сельского поселения

Вологодского муниципального района

Проектная документация

Пояснительная записка

| Директор ЗАО «АПБ-сервис» Руководитель сектора Главный инженер проекта | Жирнова Ю.В. Богачева Е.Н. Русанов И.И. |
| --- | --- |

Вологда

2015 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Пояснительная записка:

II.         Графические материалы:

| №№ п/п | Названия схем | Масштаб схем |
| --- | --- | --- |
| ПП-1 | Схема прилегающих территорий |  |
| ПП-2 | План современного использования территории (Опорный план) | М 1: 2000 |
| ПП-3 | План красных линий с эскизом застройки | М 1: 2000 |
| ПП-4 | Разбивочный план | М 1: 2000 |
| ПП-5 | План организации рельефа | М 1: 2000 |
| ПП-6 | План развития инженерной инфраструктуры. | М 1: 2000 |
| ПП-7 | Видовая точка №1 |  |
| ПП-8 | Видовая точка №2 |  |
| ПП-9 | Видовая точка №3 |  |
| ПП-10 | Видовая точка №4 |  |
| ПП-11 | Видовая точка №5 |  |
| ПП-12 | Видовая точка №6 |  |
| ПП-13 | Видовая точка №7 |  |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Руководитель градостроительного сектора                                   (Богачева Е.Н.)

В разработке проекта принимали участие:

| Директор бюро | Жирнова Ю.В. |
| --- | --- |
| Руководитель градостроительного сектора | Богачева Е.Н. |
| Главный инженер проекта | Русанов И.И. |
| Архитектор | Ногин В.В. |
| Инженерное оборудование: |  |
| электроснабжение | Носков М.С. |
| водоснабжение | Шилыковская Е.Н. |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

Введение	5

1.	Местоположение участка проектирования	6

2. Существующее положение	7

3. Охрана окружающей среды	8

4. Архитектурно-планировочное решение	13

5. Проектная численность посетителей	14

6. Жилая застройка	14

7. Учреждения обслуживания	14

8. Улицы, дороги, транспорт	15

9. Вертикальная планировка территории и перенос проекта в натуру	15

10. Благоустройство и озеленение	16

11. Инженерное оборудование	17

11.1 Водоснабжение	17

11.2 Водоотведение	19

11.5 Электроснабжение	20

12. Основные технико-экономические показатели	23

# Введение

Проект планировки земельного участка вблизи д. Бурцево Спасского сельского поселения разработан ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис» в 2015 году на основании заявки заказчика.

Настоящий проект разработан на топографической съемке М 1:1000, выполненной в государственной системе координат и Балтийской системе высот.

Проект планировки земельного участка вблизи д. Бурцево разработан на основании:

1. Постановления Администрации Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района об утверждении градостроительного плана земельного участка от 01.09.2014 г. № 434;

2. Решения Совета Спасского сельского поселения от 29.08.2013 г. №200 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района»;

Проект планировки земельного участка вблизи д. Бурцево разработан на расчетный срок 5 лет до 2021 года и предназначен для комплексного освоения территории.

Площадь проектируемой территории  составила 3,5062 га.

Ранее проекты планировки на данную территорию не разрабатывались.

Генеральный проектировщик: ЗАО «АПБ-сервис».

# Местоположение участка проектирования

Проектируемый участок - земельный участок вблизи д. Бурцево Спасского сельского поселения Вологодской области.

Проектируемый участок расположен вдоль автомобильной трассы М-8.

Участок имеет хорошую транспортную доступность, а также рельеф, пригодный для градостроительного освоения. Застройка на проектируемом участке отсутствует. Площадь проектируемой территории составляет 3,5062 га.

Климатические показатели территории  указывают на ее вхождение в северную часть умеренного пояса с характерным  умеренно-континентальным климатом.

Огромное влияние на климат района оказывают особенности атмосферной циркуляции свойственной северной половине Русской равнины.

Сведения о природно-климатических условиях в районе  строительства взяты из справочника по климату СССР. Выпуск 8. Ветер. (Гидрометеоиздат, Ленинград, 1966).  Вологодский муниципальный район, согласно СНиП 23-01-99  относится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону "В" климатического района II. Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в табл. 1.1, 1.2 и 1.3.

Климатические условия района

Таблица  1.1

| Средняя температура наружного воздуха | +3,8 о С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +23 о С |
| Абсолютная максимальная температура | + 36 о С |
| Абсолютная минимальная температура | - 37 о С |
| Количество осадков за год | 650 мм |
| Суточный максимум осадков | 70 мм |
| Направление господствующих ветров | ЮЗ |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 50-60 см |
| Расчетная глубина промерзания | 165 см |
| Давление снегового покрова | 150 кг/м2 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 1.2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М/сек | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |

Повторяемость (%) направления ветра и штилей по месяцам и за год

Таблица 1.3

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 10 | 7 | 16 | 9 | 15 | 15 | 18 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 |
| СВ | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | 6 | 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 |
| В | 6 | 11 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| ЮВ | 10 | 17 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 15 | 12 | 10 |
| Ю | 13 | 11 | 9 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 19 | 16 | 10 |
| Ю3 | 28 | 18 | 19 | 22 | 12 | 18 | 17 | 16 | 26 | 25 | 24 | 26 | 21 |
| З | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 14 | 16 | 17 |
| СЗ | 7 | 11 | 13 | 8 | 13 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 9 | 10 | 13 |
| Штиль | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 18 | 20 | 16 | 9 | 5 | 6 | 12 |

Преобладающее среднегодовое направление ветра – юго-западное, летом - западное.

Климатические условия в целом более благоприятны для проживания, агропроизводства и рекреации.

# 2. Существующее положение

Выделенный для проектирования участок располагается в границах д. Бурцево.

Рельеф участка с уклоном к трассе М-8. Перепад высотных отметок в пределах территории  составляет 6,96 м (от 131,04 м до 138,0 м).

В юго-восточном направлении, на расстоянии около 800 метров от границ проекта планировки расположен водный объект – р. Шограш. Протяжённость реки 15,34 км, ширина водоохранной зоны 100 м, прибрежная защитная полоса 50 м, ширина береговой полосы 20 м.

Уклон существующей территории с юго-восточной части участка на северо-западную, параллельно автотрассе М-8.

По участку проекта планировки проходит  газопровод высокого давления (вдоль северной границы участка). Ширина охранной зоны составляет по 2 м в каждую сторону.

# 3. Охрана окружающей среды

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150) в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Настоящим проектом предусмотрены следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

- функциональное зонирование территории застройки;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования.

- создание системы водостоков вдоль проектируемых проездов с выпуском в придорожную канаву;

- благоустройство, озеленение территории.

Основным источником загрязнения воздушного бассейна является транспорт по автомобильной дороге трассы М-8.

С другой стороны автомобильной дороги М-8 расположены два автосалона с техническим обслуживанием легкового обслуживания  до 5 постов (без малярно-жестяных работ) с ориентировочной санитарно-защитной зоной 50 метров. Автосалоны располагаются в 92 метрах от проекта планировки.

Оценка воздействия на окружающую среду ведется по общей эмиссии и по распространению выбросов на прилегающей территории. Санитарными нормами установлены следующие предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для населенных мест (ГН 2.1.6.713-98 с дополнениями) и рабочей зоны (ГН 2.2.5.689-98 с дополнениями), которые приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Код ЗВ | Наименование вещества | Фоновые концентрации, мг/м3 | МР ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для рабочей зоны | Для населенных мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301 | Азота диоксид | 0,054 | 2 | 0,2 |
| 2732 | Керосин | - | 300 | 1,2 |
| 337 | Углерода оксид | 2,4 | 20 | 5,0 |
| 328 | Сажа | - | 4 | 0,15 |
| 330 | Серы диоксид | 0,013 | 10 | 0,5 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,195 | - | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая (сод. SiO2 20-70%) | - | 2 | 0,3 |
| 143 | Марганец и его соединения | - | 0,1 | 0,01 |
| 123 | Железа оксид | - | 6 | 0,04(С.С.) |
| 1401 | Ацетон | - | 200 | 0,35 |
| 621 | Толуол | - | 150 | 0,6 |
| 1201 | Бутилацетат | - | 200 | 0,1 |

В связи с тем, что в д. Бурцево отсутствует пост наблюдения за атмосферным воздухом, расчёт ведется по временным методическим рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за воздействием атмосферного воздуха» на период 2014-2018 гг., как для населенных пунктов с населением менее 10 тыс. жителей.

Данные, характеризующие существующее состояние атмосферного воздуха в районе размещения объекта приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Населенный пункт | Население тыс. жителей | Фоновые концентрации, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Взвешенные вещества | SO2 | CO | NO2 |
| Д. Бурцево | Менее 10 | 0,195 | 0,013 | 2,4 | 0,054 |

Характеризуя состояние атмосферного воздуха района планируемой застройки, следует отметить близость проекта планировке к трассе М-8, являющейся источником выбросов в атмосферный воздух.

Охрана водных объектов

В юго-восточном направлении, на расстоянии около 800 метров от границ проекта планировки расположен водный объект – р. Шограш. Протяжённость реки 15,34 км, ширина водоохранной зоны 100 м, прибрежная защитная полоса 50 м, ширина береговой полосы 20 м.

Данные показатели взяты из Водного кодекса Российской Федерации в целях защиты реки Шограш и других водных объектов, находящихся на территории Спасского сельского поселения. Учитываются водоохранные зоны (таблица VII.3.1), прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров (таблица VII.3.2) и береговые полосы шириной 5-20 метров, в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

Защита почв от загрязнения, вывоз мусора

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 3,5062 га, на которой при производстве работ возможно нарушение плодородного почвенного слоя. Мощность плодородного слоя составляет в среднем 0,1 - 0,3м.

Реализация проектных решений по застройке территории потребует бережного рационального отношения к сохранению плодородного почвенно-растительного слоя. Для сохранения плодородного слоя почвы, создания благоприятных условий для посетителей проектируемого комплекса, предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:

-уборка и расчистка территории проектируемого участка от хлама и мусора;

-озеленение свободных от застройки и покрытий участков путем
устройства газонов с засевом трав;

-организация сети проездов по периметру проектируемой территории,   исключающей попадания автотранспорта на газоны;

-формирование сети прогулочных дорожек связывающих здания и
площадок отдыха;

-устройство покрытия по проездам, площадкам, тротуарам;

-организация планово-регулярной очистки территории участка от бытовых отходов путем сбора мусора в контейнеры с последующим вывозом и складированием их на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО);

-вывоз жидких отходов  на очистные сооружения;

-размещение хозяйственных площадок в специально предусмотренных местах;

В целях сохранения плодородного слоя почвы проектом намечены минимальные объемы нарушения почвенного покрова на застраиваемой территории. В этих целях предусмотрена срезка плодородного слоя только с территории занимаемой зданиями, площадками и проездами.

Срезаемый плодородный грунт используется при благоустройстве и озеленении территории ПП.

Озеленение свободной от застройки территории будет способствовать предохранению почвы от загрязнения и сохранению плодородных свойств почвы, ее обогащению органическими веществами.

Расчет накопления бытовых отходов

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоза спецавтотранспортом на полигон ТБО.

Количество отходов принято согласно СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция. Москва 2011 г., прил. 11.

Годовое количество отходов на расчетный срок с учетом торговых объектов составит:

180 ( 250 = 45000 кг или 45 т,

где 180 – суммарная площадь всех торговых павильонов,

250   -  расчётный показатель кол-ва отходов.

Смёт с твердых покрытий улиц составит:

35000 (5  = 175000 кг или 175 т,

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 кв.м. твердых покрытий кг,

35000 - площадь твердых покрытий кв.м.

Итого:  45 +175=220 т.

Согласно утвержденной администрацией района схеме оптимального размещения отходов на территории поселения ведется строительство полигона ТБО для г. Вологды, площадью 29,0 га, на востоке от д. Подгорье, а также генпланом запроектировано строительство санкционированной свалки ТБО для нужд Спасского сельского поселения на юго-востоке в 5 км от п. Перьево. В настоящее время вывоз осуществляется несанкционированную свалку в 0,3 км восточнее от п. Перьево и санкционированную свалку в 0,65 км южнее п. Перьево, после ввода новых объектов свалки подлежат закрытию и рекультивации.

Защита от шума

На территории объекта отсутствуют производственные процессы являющиеся источниками значительного шумового воздействия.

Основным источником шумового воздействия вблизи проектируемой территории  является  автодорога М-8, которые связана с проездами проектируемого участка.

Зона затопления и подтопления паводковыми водами

Максимальный весенний уровень воды 1% обеспеченности, м. БС 119,25. Минимальные уровни летне-осенней межени 95% обеспеченности  116,53.

Охранные зоны

По территории проекта планировки проходит газопровод высокого давления. Ширина охранной зоны составляет по 2 м в каждую сторону.

# 4. Архитектурно-планировочное решение

Проектируемый участок расположен на территории населённого пункта

д. Бурцево.  В соответствии с генеральным планом муниципального образования Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области, на проектируемой территории предусмотрено размещение Межнационального культурно-оздоровительного комплекса под открытым небом «Национальная деревня» (1 очередь).  Проектируемая территория находится в северной части д. Бурцево и предназначена для размещения 4 национальных подворий, детской площадки, открытой сцены с прилегающей площадью, торговых павильонов (в кол-ве 12 шт.), входного административного блока, хозяйственного блока с прилегающей к нему зоной общественных с/у (мобильные туалетные кабины «Евростандарт»).

# 5. Проектная численность посетителей

В настоящий момент на участке проектирования постоянно проживающего населения нет. Расчет проектной численности населения произведен на основании норм региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, таблицы 38 (функциональной организации территории). Численность населения на данной территории составит 400 посетителей.

# 6. Жилая застройка

На  проектируемой территории жилая застройка отсутствует.

# 7. Учреждения обслуживания

Проектом планировки предусматриваются размещение 12-ти торговых павильонов (общей площадью 180 кв.м.).

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измер-я | Минимальная обеспеченность | Принято по ПП на 400 посетит. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Национальные подворья | кв.м/чел. | 10-20 | 3750 кв.м 188 посе-тителей | Зона культурно- -просветит. мероприятий |
| 2. | Детск. площадка | кв.м/чел. | 80-170 | 100 кв.м | Зона отдыха детей |
| 3. | Открытая сцена с площадью | кв.м/чел. | 30-40 | 2300 кв.м 58 посе-тителей | Массовые мероприятия |
| 4. | Торгов. павильоны | кв.м/чел. | 3-6 | 180 кв.м 60 посе-тителей | Зона обслуживания |
| 5. | Дорожки для гуляний | кв.м/чел. | 200 | 18450 кв.м 94 посе-тителя | Прогулочная зона |

Итого: 400 посетителей этнографического комплекса

# 8. Улицы, дороги, транспорт

Проектируемая территория располагается вдоль автомобильной трассы федерального назначения М-8 «Холмогоры» на участке между 455+000 и 458+000 км (между улицами Пошехонское шоссе и ул. Маршала Конева). Полоса отвода автодороги составляет 30 м от оси дороги.

Доступ к проектируемому участку осуществляется при помощи дороги (с грунтовым покрытием ведущей  в д. Бурцево), примыкающей к автотрассе М-8. С этой грунтовой дороги предусмотрен съезд, ведущий к проектируемому участку (и расположенный вдоль автотрассы М-8). В северной части участка предусмотрена парковка на 114 м/мест (включая 12 м/мест для маломобильных групп населения). В противоположных сторонах парковки организован доступ к круговому объезду вокруг всей проектируемой территории (и предназначенный для хозяйственных нужд). Проектируемый хозяйственный проезд имеет ширину 7,0 м. (2 полосы движения по 3,50 м каждая).

Общая площадь дорожных покрытий в пределах проекта планировки составляет 0,82 га.

# 9. Вертикальная планировка территории и перенос проекта в натуру

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка  проектируемой территории выполнена на стадии схемы с учетом максимального сохранения естественного рельефа местности и минимального объема земляных работ.

Рельеф имеет равномерный уклон к автотрассе М-8. Перепад высотных отметок в пределах территории  составляет около 6,96 м (от 131,04 м до 138,0 м). Поверхностные воды с проектируемой территории отводятся по придорожным канавам в пониженные участки рельефа местности.

Продольные и поперечные уклоны покрытий улиц, проездов, тротуаров соответствуют допустимым нормам СНиП и не препятствуют движению автотранспорта и пешеходов.

Проектные отметки увязаны с существующими отметками прилегающих территорий.

До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Спланировать территорию согласно вертикальной планировке.

- Разбить в натуре оси проездов согласно разбивочному чертежу после выполнения вертикальной планировки. Разбивку уличной сети  следует начинать с выноса на местность осей хозяйственных проездов проектируемой территории. На местность выносятся основные перекрестки и характерные точки с помощью их геодезических координат.

Расстояния между отдельными административными и хозяйственными постройками принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89*. Актуализированная редакция. Москва, 2011 г.

# 10. Благоустройство и озеленение

Территория проекта планировки в настоящее время озеленена. Проектом предусматривается дополнительное озеленение и благоустройство этих территорий с устройством площадок для отдыха, детской игровой площадки, установкой малых архитектурных форм (скамеек, урн, деревянной скульптуры и др.).

Площадь зеленых  насаждений общего пользования по проекту планировки составляет 1,89 га, что в пересчёте на одного посетителя составит:

18900 м2 / 400 чел.= 47,25 м2/чел., при норме 12,0 м2/чел.

Зеленых насаждений на данной территории достаточно.

Для озеленения территории могут быть использованы следующие породы деревьев и кустарников: вяз, клен, липа, береза, рябина, ясень, сирень, спирея.

Озеленение проездов создаёт благоприятную среду для отдыха на территории проектируемого этнографического комплекса.

# 11. Инженерное оборудование

## 11.1 Водоснабжение

11.1.1 Существующее положение

Территория проекта планировки расположена на территории населённого пункта д. Бурцево. На проектируемой территории отсутствуют централизованные сети.

11.1.2 Проектное решение

В качестве источника водоснабжения предлагается использовать привозную питьевую воду «Вологодская», «Серебряная Роса», «100%» и другие.

Для поливки использовать привозную воду.

Противопожарные мероприятия

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с  - наружное пожаротушение общественных зданий при объеме здания до 1000куб.м (табл. 2,3 СП 8.13130.2009);

- 5 л/с – наружное пожаротушение открытых площадок для хранения автомобилей при количестве автомобилей до 200 включительно;

- Для зданий V степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в таблицах 3 или 4(табл. 2,3 СП 8.13130.2009).

- для внутреннего пожаротушение общественных зданий

использовать порошковые огнетушители.

Принимаем необходимый расход на наружное пожаротушение 15л/с.

Проект предусматривает хранение пожарного запаса воды в закрытых пожарных резервуарах, заполняемых привозной водой, расположенными на расстоянии 180 м друг от друга. У каждого пожарного водоема должна быть организована площадка  для подъезда и для установки пожарной техники, с возможностью забора воды пожарными автомашинами или пожарными насосами.

Согласно СП 8.13130.2009 п.5.й табл.1 принимается один расчетный пожар длительностью 3 часа.

Пожарный объём на наружное пожаротушение, хранящийся в резервуарах на пожар составляет:

Wпож. = 15 х 3,6 х 3 = 162 куб.м

Принимаем установку двух емкостей по 80 куб.м. заполняемых привозной водой на расстоянии 180 м друг от друга.

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями приложения А таблицы А.2 и А.3 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», Приказа Региональной энергетической комиссии Вологодской области№1209 от 13.12.2012:

- 8  л/сутки на одного человека в досуговых развлекательных учреждениях.

Максимальное водопотребление в развлекательных учреждениях этнографического комплекса при посещении 400 человек составит:

8х400/1000=3,20куб.м/сут

## 11.2 Водоотведение

11.2.1 Существующее положение

Территория проекта планировки расположена на территории населённого пункта д. Бурцево. На проектируемой территории отсутствуют централизованные сети.

11.2.2 Проектное решение. Схема и система канализации

На территории Межнационального культурно-оздоровительного комплекса под открытым небом «Национальная деревня» (1 очередь)  в качестве приемников хоз-фекальных стоков принимаются биотуалеты.

Норма по общественным туалетам принята по МГСН 1.01-99 с изм. 2005

расчетное кол-во кабин - 20% от общей численности посетителей 400чел.- 80чел. 1кабина на 20чел. - итого 4 кабины. Марка кабины - Мобильная туалетная кабина "Евростандарт".

Нормы водоотведения

Нормы водоотведения для новой застройки приняты в количестве 20% от водопотребления.

Количество бытовых сточных вод и сточных вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составит:

на 1-ю очередь      - 400 х8,0х0,20 = 0,64 куб.м/сут.

Сети бытовой канализации

Сетей хоз-бытовой канализации на участке не предусматривается.

Отведение поверхностных вод на территории застройки зданиями до 3-этажей выполнить в виде открытых водоотводящих устройств: канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами, тротуарами с выпуском в существующую придорожную канаву.

## 11.5 Электроснабжение

11.5.1 Существующее положение

Проектируемый ПП расположен на территории населённого пункта д. Бурцево Спасского сельского поселения Вологодского района. На территории данного ПП инженерные коммуникации отсутствуют. Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от КТП «Бурцево-3» 10/0,4 кВ, которая в свою очередь запитывается от РУ-10кв ПС 35/10 кВ – «Можайское».

11.5.2 Проектное решение

Электроснабжение потребителей на проектируемой территории предусматривается выполнить согласно техническим условиям, выданных филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей КТП «Бурцево-3» 10/0,4 кВ и установка ВРУ-0,4 кВ на территории ПП.

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ,  выполненной кабелем ВБбШв силовых нагрузок и АВВГ осветительных нагрузок. Освещение данной территории предусматривается выполнить светильники компании "Архимет" марки V.26 с энергосберегающими лампами высотой 3800 мм

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице №11.5.2 «Расчёт электрических нагрузок».

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных проектов.

Необходимость строительства новых ЛЭП-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ их характеристики, будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 0,4 кВ смотреть ни листе 6 настоящего проекта.

Основные показатели инженерных сетей

Таблица №11.5.1

| № п/п | Наименование | Существ. | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчет. срок |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (ква) | - | 187,5 | 187,5 |
| 2. | Установленная мощность трансляторов на ТП-10/0.4 ква | - | 250,0 | 250,0 |

Расчет электрических нагрузок

таблица 11.5.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | Cos | 1 очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | КТП «Бурцево-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 130,0 |
| 2. | Этнографический музей | Инд.проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 0,7 | 0,7 | 42,0 | 42,0 | 0,92 | 45,7 | 45,7 |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,85 | 2,94 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,6 | 178,6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,5 | 187,5 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х250 | 1х250 |

Загрузка трансформатора 70 %

# 12. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по территории ПП приведены в таблице 12.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2015 год | Расчетный срок 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | - | 3,50 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - общественная застройка | га |  | 0,08 |
|  | - детской площадки с зоной отдыха | га | - | 0,01 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования водоемы | га | - | 1,89 |
|  | - дороги, проезды, площади | га | - | 0,82 |
|  | - тротуаров | га | - | 0,70 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 1.2 | Прочие территории | га | - | - |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность посетителей | чел | - | 400 |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | Новое жилищное строительство, всего | домов | - | - |
| 4 | Транспортная инфраструктура |
|  | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 0,82 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 5.1 | Водопотребление - всего | куб.м / сут | - | 3,20 |
| 5.2 | Водоотведение | - | - | 0,64 |
| 5.3 | Электропотребление | кВА | - | 187,5 |
| 5.4 | Расход газа | куб.м / час | - | - |
| 5.5 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 36 |
| 6 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение санитарно-защитных зон* | га | - | - |