Проект планировки территории

земельного участка в д. Коровайцево

Спасского сельского поселения

Вологодского муниципального района

Градостроительная документация

Раздел 2. Обосновывающая часть

Пояснительная записка

| Разработчик Архитектор | Лопинцева М.А. |
| --- | --- |

Вологда

2016 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Масштаб схем |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Основная (утверждаемая) часть |  |
|  |  | Графическая часть |  |
| ПП-1 |  | План красных линий с эскизом застройки (основной чертеж) | М 1: 1000 |
| ПП-2 |  | Разбивочный чертеж красных линий | М 1: 1000 |
|  |  | Раздел 2. Обосновывающая часть |  |
| ПЗ |  | Пояснительная записка |  |
|  |  | Исходно-разрешительная документация |  |
|  |  | Графическая часть |  |
| ПП-1 |  | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения | М 1: 10000 |
| ПП-2 |  | План современного использования территории (Опорный план) | М 1: 1000 |
| ПП-3 |  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1: 1000 |
| ПП-4 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение | М 1: 1000 |
| ПП-5 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Водоснабжение и водоотведение | М 1: 1000 |

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

В разработке проекта принимали участие:

| Архитектор Инженерное оборудование: Водоснабжение и водоотведение Теплоснабжение и газоснабжение Электроснабжение | Лопинцева М.А. Шилыковская Е.Н. Грушина М.В. Носков М.С. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1.Местоположение участка проектирования в составе муниципального образования	5

2. Существующее положение	7

3. Охрана окружающей среды	7

4. Архитектурно-планировочное решение	11

5. Проектная численность населения	11

6. Жилая застройка	11

7. Учреждения обслуживания	12

8. Улицы, дороги, транспорт	13

9. Вертикальная планировка территории и перенос проекта в натуру	13

10. Благоустройство и озеленение	14

11. Инженерное оборудование	15

11.1 Водоснабжение	15

11.2 Водоотведение	24

11.3 Теплоснабжение	26

11.4 Газоснабжение	28

11.5 Электроснабжение	33

12. Основные технико-экономические показатели	37

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории земельного участка в д. Коровайцево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района разработан в 2016 году по заявке заказчика.

Заказчиком на проектирование является Куцевол Анатолий Николаевич.

Настоящий проект разработан на топографической съемке М 1:1000, предоставленной Заказчиком.

Проект планировки территории земельного участка вблизи д. Сестрилка Подлесного сельского поселения Вологодского муниципального района разработан на основании:

- Постановления Администрации Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района  № 453  от 10.09.2014                «О подготовке проекта планировки»;

- Задания на разработку проекта планировки на территорию площадью 50 га, расположенную в деревне Коровайцево Спасского сельского поселения;

- Генерального плана Спасского сельского поселения, утвержденного решением Совета Спасского сельского поселения Вологодского  муниципального района от 29.07.2014 года № 51;

- Кадастровых выписок о земельном участке;

- Технических условий на инженерные разделы проекта, выданных соответствующими службами.

Проект планировки территории разработан на период  до 2026 года и предназначен для комплексного освоения территории.

Площадь проектируемой территории  составила 55,80 га.

Ранее проекты планировки на данную территорию не разрабатывались.

# Местоположение участка проектирования в составе

# поселения

Спасское сельское поселение Вологодского муниципального района Вологодской области расположено в юго-восточной части Вологодского муниципального района Вологодской области и граничит:

- на западе  со  Старосельским сельским поселением Вологодского муниципального района;

- на северо-западе с Сосновским  и  Лесковским сельскими поселениями Вологодского муниципального района;

- на севере с  муниципальным образованием «город Вологда»;

- на востоке с Спасского сельским поселением Вологодского муниципального района;

-   на юге с Грязовецким муниципальным районом  и  Ярославской  областью.

Общая площадь муниципального образования Спасское сельское поселение в существующих границах составляет  49572,3 га. Административным центром сельского поселения является п. Непотягово, расположенный в 9 км юго-западнее г. Вологда.

Выделенный для проектирования участок входит в состав Спасского сельского поселения и находится между п. Шелыгино и существующей д. Коровайцево.

Подъезд к проектируемой территории  осуществляется с автодороги общего пользования Вологда-Непотягово  по автодороге местного значения  Непотягово-Юрово-Коровайцево.

Расстояние от проектируемого участка до районного и областного центра г. Вологды составляет около 11 км.

Климатические показатели территории  указывают на ее вхождение в северную часть умеренного пояса с характерным  умеренно-континентальным климатом.

Огромное влияние на климат района оказывают особенности атмосферной циркуляции свойственной северной половине Русской равнины.

Сведения о природно-климатических условиях в районе  строительства взяты из справочника по климату СССР. Выпуск 8. Ветер. (Гидрометеоиздат, Ленинград, 1966).  Вологодский муниципальный район, согласно СНиП 23-01-99  относится к II дорожно-климатической зоне и климатическому подрайону "В" климатического района II. Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в табл. 1.1, 1.2 и 1.3.

Климатические условия района

Таблица  1.1

| Средняя температура наружного воздуха | +3,8 о С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +23 о С |
| Абсолютная максимальная температура | + 36 о С |
| Абсолютная минимальная температура | - 37 о С |
| Количество осадков за год | 650 мм |
| Суточный максимум осадков | 70 мм |
| Направление господствующих ветров | ЮЗ |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 50-60 см |
| Расчетная глубина промерзания | 165 см |
| Давление снегового покрова | 150 кг/м2 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 1.2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М/сек | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |

Повторяемость (%) направления ветра и штилей по месяцам и за год

Таблица 1.3

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 10 | 7 | 16 | 9 | 15 | 15 | 18 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 |
| СВ | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | 6 | 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 |
| В | 6 | 11 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| ЮВ | 10 | 17 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 15 | 12 | 10 |
| Ю | 13 | 11 | 9 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 19 | 16 | 10 |
| Ю3 | 28 | 18 | 19 | 22 | 12 | 18 | 17 | 16 | 26 | 25 | 24 | 26 | 21 |
| З | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 14 | 16 | 17 |
| СЗ | 7 | 11 | 13 | 8 | 13 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 9 | 10 | 13 |
| Штиль | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 18 | 20 | 16 | 9 | 5 | 6 | 12 |

Преобладающее среднегодовое направление ветра – юго-западное, летом - западное.

Климатические условия в целом более благоприятны для проживания, агропроизводства и рекреации.

# 2. Существующее положение

К началу разработки проекта планировки территория свободна от застройки.

В границах проектируемого участка проходят две высоковольтные  линии: ВЛ 10 кВ с охранной зоной по 10 м в каждую сторону и ВЛ 110 кВ с охранной зоной по 20 м в каждую сторону от крайних проводов.

При въезде на проектируемую территорию располагается КТП «Коровайцево» мощностью 100 кВА.

В северо-восточной части участка проходит кабельная линия связи Вологодского  филиала ОАО «Ростелеком» с охранной зоной по 2 м в каждую сторону.

С северо-западной стороны  территория ограничена р. Шолда, с юго-восточной существующей д. Коровайцево, с северо-восточной стороны - полем, с юго-западной – ручьем и полем.

Рельеф территории имеет ярко выраженный уклон на северо-запад к реке Шолда. Перепад высотных отметок в границах проектируемого участка составляет около 25,14м.

Максимальные отметки существующего рельефа в границах проекта планировки составляют 182,59 м, минимальные – 157,45 м.

Площадь участка в границах проекта планировки составляет 55,80 га.

# 3. Охрана окружающей среды

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150) в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Настоящим проектом предусмотрены следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

Планировочные мероприятия:

Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой территории сводятся, в основном, к следующему:

- функциональное зонирование территории застройки;

- создание санитарно-защитных и охранных зон  вокруг инженерных объектов;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования.

Инженерно-технические мероприятия:

- создание системы водостоков вдоль проектируемых улиц и проездов;

- благоустройство, озеленение улиц;

Охрана воздушного бассейна. Участок расположен вне зон промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений.

Крупные источники  загрязнения воздушного бассейна отсутствуют.

Оценка воздействия на окружающую среду ведется по общей эмиссии и по распространению выбросов на прилегающей территории. Санитарными нормами установлены следующие предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для населенных мест (ГН 2.1.6.713-98 с дополнениями) и рабочей зоны (ГН 2.2.5.689-98 с дополнениями), которые приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Код ЗВ | Наименование вещества | Фоновые концентрации, мг/м3 | МР ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для рабочей зоны | Для населенных мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301 | Азота диоксид | 0,03 | 2 | 0,085 |
| 2732 | Керосин | - | 300 | 1,2 |
| 337 | Углерода оксид | 2,0 | 20 | 5,0 |
| 328 | Сажа | - | 4 | 0,15 |
| 330 | Сернистый ангидрид | 0,019 | 10 | 0,5 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,203 | - | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая (сод. SiO2 20-70%) | - | 2 | 0,3 |
| 143 | Марганец и его соединения | - | 0,1 | 0,01 |
| 123 | Железа оксид | - | 6 | 0,04(С.С.) |
| 1401 | Ацетон | - | 200 | 0,35 |
| 621 | Толуол | - | 150 | 0,6 |
| 1201 | Бутилацетат | - | 200 | 0,1 |

В связи с тем, что в д. Коровайцево отсутствует пост наблюдения за атмосферным воздухом, расчет ведется по временным методическим рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за воздействием атмосферного воздуха», от 10.07.2001 г., как для населенных пунктов расположенных севернее 55 параллели с населением менее 10 тысяч жителей.

Данные, характеризующие существующее состояние атмосферного воздуха в районе размещения объекта приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Населенный пункт | Население тыс. жителей | Фоновые концентрации, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Взвешенные вещества | SO2 | CO | NO2 |
| Деревня Коровайцево | Менее 10 | 0,203 | 0,019 | 2,0 | 0,030 |

Характеризуя состояние атмосферного воздуха района планируемой застройки, следует отметить отсутствие в рассматриваемом районе каких-либо источников выбросов. По данным Вологодского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, содержание загрязняющих веществ в атмосфере ниже максимально разовых предельно-допустимых концентраций.

Охрана водных объектов.

Проектируемая территория примыкает к р. Шолда и впадающему в нее безымянному ручью.

Ширина водоохраной зоны р. Шолда составляет 100 м, прибрежно-защитной полосы – 50 м, береговой полосы – 20 м.

В целях предохранения естественных водоемов от загрязнения предусматривается организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации от жилой и общественной застройки в локальные очистные сооружения запроектированные в северной части территории и далее выпуск очищенных вод в реку Шолда.

Защита почв от загрязнения, вывоз мусора.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 55,80 га, на которой при производстве работ возможно нарушение плодородного почвенного слоя. Мощность плодородного слоя составляет в среднем 0,1-0,3 м.

Реализация проектных решений по застройке территории потребует бережного рационального отношения к сохранению плодородного почвенно-растительного слоя.  Для сохранения плодородного слоя почвы, создания благоприятных условий для проживающих на территории участка проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:

-  максимальное сохранение существующих зеленых насаждений;

-  уборка и расчистка территории проектируемого участка от мусора;

- озеленение свободных от застройки и покрытий участков путем
устройства газонов с засевом трав;

-  организация  проездов,   исключающих попадание автотранспорта на газоны;

-  устройство покрытия по проездам, площадкам, тротуарам;

- организация планово-регулярной очистки территории участка от бытовых отходов путем сбора мусора в контейнеры с радиусом обслуживания 100м с последующим вывозом и складированием их на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО);

- размещение хозяйственных площадок в специально предусмотренных местах.

В целях сохранения плодородного слоя почвы проектом намечены минимальные объемы нарушения почвенного покрова на застраиваемой территории. В этих целях предусмотрена срезка плодородного слоя только с территории занимаемой зданиями, площадками и проездами.

Срезаемый плодородный грунт используется при благоустройстве и озеленении территории ППТ.

Озеленение свободной от застройки территории будет способствовать предохранению почвы от загрязнения и сохранению плодородных свойств почвы, ее обогащению органическими веществами.

Расчет накопления бытовых отходов.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых зданий и вывоза спецавтотранспортом на полигон ТБО.

Количество отходов принято согласно СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция. Москва 2011 г., прил. 11.

Годовое количество отходов на расчетный срок составит:

280 ( 768 = 215040 (кг), или 215,04 т,

где 280 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год,

768   -  расчетная численность населения.

Смёт с твердых покрытий улиц составит:

5 (52 224,04  = 261 120 (кг), или 261,12 т ,

где 5 – удельная норма накопления отходов на 1 кв.м. твердых покрытий кг,

52 224,04 - площадь твердых покрытий м2.

Итого:  215,04 +261,12=476,16(т)

Размеры усовершенствованной площадки ТБО  приняты в соответствии с таблицей 12 СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция. Москва 2011 г. и составят:

0,05 ( 0,47616 = 0,024 (га)

где  0,05 га – площадь земельного участка на 1000 т отходов в год.

Защита от шума.

На территории объекта отсутствуют производственные процессы являющиеся источниками значительного шумового воздействия. В непосредственной  близости от проектируемой территории нет автодорог I, II, III и IV технических категорий, требующих установки определенных санитарный разрывов до жилой застройки.

# 4. Архитектурно-планировочное решение

Проектируемая территория предназначена  для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, учреждений по обслуживанию населения и инженерной инфраструктуры.

Планировкой территории предусматривается квартальная схема застройки с четким функциональным зонированием. При этом, зона общественного назначения располагается по главной улице при въезде на территорию с автодороги местного значения  Непотягово-Юрово-Коровайцево.

С северо-восточной стороны, относительно главной улицы, располагается территория детского сада с начальной школой, комплексная спортивная площадка с зелеными насаждениями общего пользования. Севернее спортивной площадки запроектирован торговый центр.

Территория индивидуальной жилой застройки занимает большую часть проектируемой территории (32,55 га). Площадь земельных участков  при индивидуальных жилых домах принята – от 625 м2 до 1681 м2.

# 5. Проектная численность населения

В настоящий момент на участке проектирования постоянно проживающего населения нет. Расчет численности населения произведен на основании принятого проектом среднего размера семьи 2,8 человека. Численность населения на данной территории должна составить:

2,8 х 274 =768 (чел.)

Плотность населения по территории района ПП составит 14 чел/га.

# 6. Жилая застройка

На территории, предназначенной для жилой застройки размещаются 274 индивидуальных жилых дома с участками размерами от 625 м2 до 1681 м2.

Данные о проектируемом жилищном фонде, находящемся в границах ПП, представлены в таблице 6.1. Численность населения определена исходя из среднего состава семьи в 2,8 чел.

Таблица 6.1

| №№ п/п | Этажность и тип застройки | Расчетный срок – 2025 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Численность населения |
| 1 | 1-2 квартирный усадебный капитальный жилой дом | 274 | 274 | 768 |
|  | ИТОГО: | 274 | 274 | 768 |

Общая площадь проектируемого жилищного фонда при средней обеспеченности 27,0 м2/чел. должна составить: 27,0х768=20736 (м2).

Жилищное строительство должно осуществляться по индивидуальным  проектам с учетом задания на проектирование.

# 7. Учреждения обслуживания

Учитывая значительное количество жителей на данной территории (768) проектом планировки предусмотрен торговый центр и детский сад на 90 мест с начальной школой на 40 учащихся.

Таблица 7.1

| № пп/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Принято по генплану на 768 жителей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Дошкольные общеобразовательные учреждения | На 1000 жителей | По демографической структуре: 85% от возрастной группы от 0-7 лет, ориентировочно 53 | 90 | Детский сад на 90 мест с начальной школой на 40 учащихся. |
| 22 | Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 100 | 77 | В составе торгового центра |
| 33 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 200 | 154 | В составе торгового центра |
| 4 | Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 | 1 | Аптечный киоск в составе торгового центра |
| 5 | Отделение связи | объект на жилую группу | 1 | 1 | В составе торгового центра |
| 66 | Объекты бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 2 | 2 | В составе торгового центра |
| 77 | Приемный пункт прачечной, химчистки | объект на жилую группу | 1 | 1 | В составе торгового центра |
| 88 | Общественные туалеты | прибор на 1000 жителей | 1 | 1 | В составе торгового центра |

Данные для расчетов приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области п.2.3.45.табл.32. Правительство Вологодской области, 2010 год., и по СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция. Москва, 2011 год, приложение Ж.

# 8. Улицы, дороги, транспорт

Подъезд к проектируемой территории  осуществляется с автодороги общего пользования Вологда-Непотягово  по автодороге местного значения  Непотягово-Юрово-Коровайцево.

Проектируемые жилые улицы имеют ширину в красных линиях  45,0 м, 28,0 м, 20,0 м, 16,0 м . В поперечный профиль улицы включаются проезжая часть шириной 7,00 м (или 6,0 м), водоотводящие канавы, тротуары шириной 1,50 м  и травяные газоны. Для каждого индивидуального участка предусматриваются отдельные въезды.

Автомобильные стоянки предусмотрены на территориях общественных зданий, а также в уширениях проезжей части улиц. Хранение автотранспорта в усадебной застройке предусматривается на индивидуальных участках.

Общая площадь дорожных покрытий составляет 5,22 га.

# 9. Вертикальная планировка территории и перенос проекта в натуру

Вертикальная планировка

Рельеф территории имеет ярко выраженный уклон от существующей д. Коровайцево на северо-запад к реке Шолда. Перепад высотных отметок в границах проектируемого участка составляет около 25,14 м.

Максимальные отметки существующего рельефа в границах проекта планировки составляют 182,59 м, минимальные – 157,45 м.

Вертикальная планировка  проектируемой территории выполнена на стадии схемы с учетом максимального сохранения естественного рельефа местности и минимального объема земляных работ.

Поверхностные и талые воды отводятся по проектируемым канавам, предусмотренным в поперечных профилях улиц в пониженные участки рельефа местности и существующие водотоки.

Проектные и существующие отметки даны на пересечениях осей улиц и проездов, а также в характерных точках.  Кроме того, на плане организации рельефа показаны направления уклонов, значение проектных уклонов в тысячных и расстояния между точками в метрах.

Продольные и поперечные уклоны покрытий улиц, проездов, тротуаров соответствуют допустимым нормами СНиП и не препятствуют движению автотранспорта и пешеходов. Вертикальная планировка обеспечивает  рациональный баланс земляных работ.

Проектные отметки увязаны с отметками прилегающих территорий.

Перенос проекта в натуру

До начала строительства отдельных зданий и сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Выполнить инженерную подготовку территории согласно вертикальной планировке.

- Разбить в натуре оси улиц и проездов согласно разбивочному чертежу, только после выполнения вертикальной планировки. Разбивку уличной сети  следует начинать с выноса на местность осей основных улиц проектируемого участка. На местность выносятся основные перекрестки и характерные точки с помощью их геодезических координат. Вынести от осей улиц и проездов красные линии (границы жилых групп), закрепить их по углам столбами диаметром 16 – 18 см и длиной 220 см с заглублением в земле на 180см;

- Вынести сеть канав от осей улиц согласно поперечным профилям (см. поперечные профили).

- Вынести линию застройки от красной линии. Линия  застройки от красных линий выносится на расстоянии не менее 6 метров (см. поперечные профили).

Расстояния между отдельными жилыми и хозяйственными постройками, а также от спортивных и детских площадок до окон жилых домов принимаются на основании правил пожарной и санитарной безопасности в соответствии со СНиП 2.07.01.-89*. Актуализированная редакция. Москва, 2011 г.

# 10. Благоустройство и озеленение

Проектируемая территория в настоящее время не озеленена.

Зеленые насаждения общего пользования в границах проекта планировки предусмотрены в водоохраной зоне р. Шолда, а также на комплексной спортивной площадке.

Спортивные площадки  рассчитываются по нормативу 2,0 м2 на 1 чел. Их площадь должна составить:

2,0 м2/чел. х 768 чел. =1536 м2.

Площадь зеленых насаждений общего пользования по проекту планировки составляет 7,340 га, что в пересчете на одного жителя составит:

73400: 768 = 95,6 (м2), при норме 12,0 м2/чел.

Для озеленения территории могут быть использованы следующие породы деревьев и кустарников: вяз, клен, липа, береза, рябина, ясень, сирень, спирея.

Озеленение улиц и проездов обеспечивает защиту жилых домов и усадебных участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.

# 11. Инженерное оборудование

## 11.1 Водоснабжение

11.1.1 Существующее положение

Территория застройки свободна от инженерных коммуникаций.

11.1.2 Проектное решение.

До начала освоения территории необходимо провести комплекс гидрогеологических изысканий для определения возможности использования подземных вод в качестве источника питьевого водоснабжения.

Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

В проекте предлагается централизованная система из артезианских скважин с резервуарами чистой воды.

Нормы водопотребления

Норма водопотребления принята в соответствии с требованиями таблицы А.2 СП 30.13330.2012 и таблицы 1 СП31.13330.2012:

- 210 л/сут. на одного человека в проектируемой жилой застройке, с централизованными сетями водопровода, канализации и газовыми водонагревателями в пятиэтажной застройке, в том числе 85 л/сут. горячей воды;

Расходы воды на пожаротушение:

- 5 л/с  на наружное пожаротушение в жилой зоне с этажностью зданий до 2 этажей;

-2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. куб.м.  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Расчетное количество одновременных пожаров – 1 штука, согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды и сточных вод по проекту планировки приведены ниже в таблице 11.1.2.1.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения

Таблица №11.2.1

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. Изм | 1-я очередь строительства – 5 лет | Расчётный срок строительства | Приме-ча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол Во | Водопотребл. | Водоотведен-е | Безвозв-ратные потери м3/сут | В сеп-тик, жиже сборн м3/сут | Кол- во | Водопотреблен. | Водоотведени | Безвозвратные потери м3/сут. | В септик, жиже-сборник м3/сут |  |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточн. расход м3/сут | Норма отвед л/сут | Суточн. расход м3/сут. |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточнрасход м3/сут. | Норма отвед. л/сут | Суточнрасход м3/сут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Жители, проживающие усадебных домах, оборудованных водопроводом и канализацией и с газов. водонагр.) | чел | 768 | 210 | 161,28 | 210 | 161,28 |  |  | 768 | 210 | 161,28 | 210 | 161,28 |  |  |  |
| 2. | Заполнение системы отопления | % |  | 10 | 16,20 |  |  | 16,20 |  |  | 10 | 16,20 |  |  | 16,20 |  |  |
| 3. | Детский сад на 90 чел с нач. школой на 40 учащихся | чел | 90 40 | 80 20 | 7,20 0,80 | 80 20 | 7,20 0,80 |  |  | 90 40 | 80 20 | 7,20 0,80 | 80 20 | 7,20 0,80 |  |  |  |
| 4. | Торговый центр | чел | 15 | 20 | 0,30 | 20 | 0,30 |  |  | 15 | 20 | 0,30 | 20 | 0,30 |  |  |  |
| 5. | Полив зеленых насаждений | чел | 768 | 50 | 38.40 |  | - | 38.40 |  | 768 | 50 | 38.40 |  | - | 38.40 |  |  |
| 6. | Непредвиденные потребители | % | 10 |  | 22,34 |  | 16,88 | 5,46 |  |  |  | 22,34 |  | 16,88 | 5,46 |  |  |
| 7. | Итого по проекту планировки |  |  |  | 246,52 |  | 186,46 | 60,06 |  |  |  | 246,52 |  | 186,46 | 60,06 |  |  |

Как видно из таблицы 11.2.1. среднесуточный расход воды (с учетом на полив) составляет:

на 1-ю очередь – 246,52 куб.м/сут.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .(п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 составят:

на 1-ю очередь      -  Q1сут.max  = 1,1 х 246,52 = 271,17 куб.м/сут.

Схема водоснабжения

Централизованное водоснабжение от артезианских скважин.

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения на первую очередь строительства приняты артезианские скважины.

Источник питьевого водоснабжения

Необходимая мощность водоисточника с учетом пожаротушения и на полив определена из следующей формулы:

На 1 очередь строительства:

Qист. = [ Qсут.max / 24  + ( 5+ 2х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,1 , где

Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут.

- продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

5 + 2 х 2,5 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с на первую очередь;

3,6 – коэффициент перевода л/с в куб.м/час;

1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов арт. скважин, час.

На 1-ю очередь строительства:

Q1ист.= [271,17 /24+(5+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,1= 14,08 куб.м/час

Для обеспечения жилой застройки питьевой водой необходимо пробурить скважин на общий дебит 14,08 куб.м/час. При дебите скважины 6 куб.м/час необходимо пробурить 3 рабочих и 1 резервную скважину.

Противопожарные мероприятия

Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 5000 человек (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Пожарный объём определён на наружное пожаротушение по п.9.5 СниП 2.04.02-84 составляет:

1 очередь строительства:

Wпож. = (5 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 = 108 куб.м;

Наружное пожаротушение объектов ПП предусматривается от пожарных гидрантов расположенных на сети водопровода. Хранение  воды на наружное пожаротушение предусмотрено в резервуарах чистой воды на водозаборе. Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов.

Схема водопровода

Проектом предусматривается система водоснабжения: хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Схема водоснабжения – артезианская скважина с резервуарами чистой воды, станцией водоподготовки и станцией второго подъема для подачи воды в сеть к потребителю.

Магистральные водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр  магистральных трубопроводов 110-125 мм; тупиковые участки –90-63мм.

Водопроводные сети – кольцевые, с отдельными тупиковыми участками протяженностью до 150 м.

Очистка питьевой воды

После бурения скважины необходимо провести химические анализы воды и в соответствии с ними подобрать очистные сооружения для доведения до норм СанПиН 2.1.4.10749-01 и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». Блок доочистки запроектирован на территории водозабора (ВОС) у скважины №1. После резервуаров чистой воды на насосной станции второго подъема (ПНС) установить очистные с ультрафиолетом (ОДВ) перед подачей в сеть к потребителям. Строительство ПНС осуществлять на основании привязки к местным условиям действующих типовых проектов. В качестве установки по обеззараживанию воды проектом предлагается оборудование ультразвукового излучения – ОДВ-25, производительностью 25 куб.м /час., энергопотребление 1,2 кВт, размером 0,3х0,5х1,4м.

Для доочистки воды у потребителя предлагается использовать бытовые фильтры. При подключении к централизованным сетям водопровода очистка воды будет осуществляться на станции водоочистки г. Вологда.

Резервуары чистой воды

Хранение противопожарного, аварийного и регулирующего запасов воды предусматривается в резервуарах чистой воды, расположенных на территории ВОС у артезианской скважины №1.

Объём резервуаров чистой воды составит:

W рез.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав. , где

W рез.  -  объём резервуара чистой воды, куб.м.;

Wрег.  -  регулирующий объём , куб.м.;

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, куб.м.;

Wав.   -  аварийный объём, куб.м

Кч/ Кч-1

Wрег. =  Qсут. max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ],

1 оч.стр. - (Qcут.max = 270,30 куб.м./сут.;

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 290,95 / 264,50 =1,1;

Кн – отношение q нас 1. / q час ср = 320/ 264,50 =1,21;

1 оч.стр. – (Wрег. = 271,17 х [1 – 1,21 + (1,1 – 1) x (1,21/ 1,1) 1,21/ 1,1-1] = 29,00 куб.м; примем Wрег. = 29,00 куб.м.

Пожарный объём определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84;

1 очередь строительства:

Wпож. = (5 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 = 108 куб.м;

Аварийный объём воды в баке определён по формуле:

1 оч.стр. –  Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 28,47 х 8 = 159,43 куб.м., где

Qчас.ср. = 271,17 *1,2*2,1/24= 28,47 куб.м./час;

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02-84;

Принимаем аварийный объем на 4 часа - Wав. = 85,50 куб.м.

1 оч.стр. –  W рез.= 29,00+ 108 + 85,50 = 223 куб.м.

Принимаем строительство на 1-ю очередь двух резервуаров по 200 куб.м размером у скважины №1 с насосной станцией и  водопроводными очистными сооружениями. Предлагается проектом строительство двух резервуаров  чистой воды по 200 куб.м. - вертикальные металлические из нержавеющей стали по типу РВС-200 диаметром 6630мм, высотой 5980мм, весом 7800кг (http://emkostnoe.ru/maincatalog/r1-rezervuary-vertikalnye-rvs-rezervuary-rvs.html). Возможна установка и железобетонных резервуаров горизонтальных подземный 2 по 200 куб.м.

Насосные станции 2-го подъема

Насосы предлагается установить в отапливаемом павильоне 11х12 вместе с водомерным узлом и блоком доочистки воды. В зависимости от количества и размеров фильтров водоочистки возможно уменьшение размеров здания.

Расчет насосов производится из условий максимального часового потребления воды максимального часового потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Q нас. =    q час.max + q пож         [7]

q нас = 28,47 + 5х3600/1000 = 46,47 куб.м /час

Необходимый напор насоса для 1-2 этажной застройки составляет около 30м.

К установке принимаются следующие типы насосов:

- при максимальном часовом расходе воды q час.max = 28,47 м3/час  тип насоса КМ 80-65-160-5 РП с электродвигателем 132М2  с характеристиками: производительность насоса до 50 м3/час ; до Н= 30 м, N=7,50 кВт, n=2900об/мин. Количество насосов – 2: один рабочий, другой резервный.

На пожар принимаются насосы КМ 80-50-200 производительность насоса до 50 м3/час ; Н= 32 м, N=5,5 кВт, n=2900об/мин.:

- при максимальном часовом расходе воды q час.max = 46,47 куб.м/ч, напором тип насоса КМ 80-50-200/5 РП с электродвигателем 160М2  с характеристиками: производительность насоса до 50 м3/час ; до Н= 50 м, N=15,0кВт, n=2900об/мин. Количество насосов – 2: один рабочий, другой резервный.

В качестве установки по обеззараживанию воды проектом предлагается оборудование ультрафиолетового излучения УВД-5/1-тип3 – 5 штуки, производительностью 25 м3/час на 7 ламп, энергопотребление 0,36 кВт. Или лампы ОДВ-25 производительностью 25 м3/час.

Предлагаемые очистители воды обеспечат требуемые показатели качества питьевой воды по ГОСТ 2874-82.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ (ВОС) принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей, - 30 м.

- от водонапорной башни -10 м.

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосных станции и др.) - не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов при отсутствии грунтовых вод принимается 10 м по обе стороны от крайних линий. При наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭНЗоны санитарной охраны принимаются в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Для подземного водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84). Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом:

,                               , где

Q – производительность артскважины,  м3/сут.

Т -  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора (для II–го пояса – Т =400 сут., для III-го пояса – Т = 9125 сут.)

п = 3,14

m – коэффициент водоотдачи ( 0,1 – 0,2), m =0,2

Н  - мощность водоносного горизонта, Н = 25;

Зона первого пояса – 30 м

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия

населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых арт. скважин, шахтных колодцев;

регулирование бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- запрещено размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Мероприятия, необходимые предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Скважины подключить напрямую в сеть с установкой автоматики для регулировки подачи и от гидравлических ударов.

Предлагается скважины установить в кессонах под землей с организацией зоны санитарной охраны 1-го пояса 30 метров.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается :

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей,  животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Состав сооружений

Таблица 11.2.2

| №№ п/п | Наименование | Первая очередь строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные сети водопровода из полиэтиленовых труб диаметром: -200мм ГОСТ 18599-83*, пог. М - 110-125 мм -90-50 мм | 2035,0 5920,0 |
| 2 | Железобетонные или пластиковые колодцы, шт. | 120 |
| 3 | Пожарные гидранты, шт. | 8 |
| 4 | Резервуары чистой воды стальные 200 куб.м, шт. | 2 |
| 5 | Насосная станция с насосами до 30 и 50 куб.м/час мощностью 7,5-15кВт, шт. | 1 |
| 6 | Бурение арт. скважин, рабочих – шт Резервных - шт | 3 1 |
| 7 | установки по обеззараживанию воды проектом предлагается оборудование ультрафиолетового излучения ОДВ-25 на 25 кубм/час | 1 |
| *- все длины взяты по плану без запаса. - переход дорог водопроводом выполнить в футлярах диаметром на 20мм большим диаметра труб. Исходя из практики прокладки водопроводных труб, возможна замена футляров из стальных труб на трубы пластиковые двухслойные типа "Корсис" или "Прагма. |

## 11.2 Водоотведение

11.2.1. Существующее положение

Территория застройки свободна от инженерных коммуникаций.

11.2.2. Проектное решение

Хоз-бытовая канализация

В проекте запроектирована жилая застройка с централизованными сетями хоз-бытовой канализации.

Сбор хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в централизованные сети хоз-бытовой канализации с подключением к проектируемым локальным очистным сооружениям в северной части ПП. Выпуск очищенных стоков в р. Шолда.

Количество бытовых сточных вод и сточных вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке, с учетом коэффициента непредвиденных затрат, составляют  (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max = 1,2 составят:

на 1-ю очередь   – 186,46 х1,2 = 223,75 куб.м /сут.

Нормы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

- в зданиях с централизованной канализацией 100%.

Система и схема канализации

Проектом принимается централизованная система хоз-бытовой канализации. Схема бытовой канализации проектируется самотечная.

Сети канализации

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из безнапорных труб ПВХ по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160, 200, 250 и 300 мм.

На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 м в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.

Очистные сооружения канализации

В северной части участка проекта планировки принято строительство  локальных очистных сооружений канализации (ЛОСК) с выпуском в р. Шолда. Расчет учтен в расчетной таблице 11.1.1 смотри  раздел водоснабжение.

на 1-ю очередь строительства - мощностью 225 куб.м/сут;

Санитарно-защитные зоны

Ориентировочный размер СЗЗ  у локальных очистных сооружений бытовой канализации мощность от 200 до 5000 куб.м/сут  - 20 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.4,20

Состав сооружений канализации

Таблица 11.2.2.1.

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | 1-я очередь стр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хоз-бытовая канализация |
| 1 | Самотечные трубопроводы канализации * ПВХ d160 d 200- 250-300 мм* | пог. м |  | 5865,0 1250,0 |  |
| 2 | Колодцы ж/б | шт. |  | 272 |  |
| 3 | Локальные очистные сооружения мощностью 225 куб.м/сут | шт |  | 1 |  |
| 4 | Оголовок выпуска, бетонный | шт. |  | 1 |  |
| *- без учета выпусков из домов и 1-й очереди строительства. |

## 11.3 Теплоснабжение

11.3.1 Существующее положение.

На проектируемой территории д. Коровайцево источники централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления на проектируемой территории составляет - 32 оС. Продолжительность отопительного периода – 231день (СНиП 23-01-99).

11.3.2. Расчетные тепловые нагрузки.

Тепловые потоки для жилых  и общественных зданий определены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади зданий, в соответствии с методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды, на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. 
1). Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий, МВт:

Qоmax = aqоVн(ti - tо)knm·10-6,где

a - поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, принимается по табл. 2 Прил. 1 методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды, на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Для г. Вологды (tн=-32°С) а=0,976;

ti- температура воздуха внутри помещения, °С;

tо- температура наружного воздуха, °С;

qо - удельная отопительная характеристика здания, Вт/(куб.м·°С) [ккал/(куб.м·ч·°С)], принимается: для жилых зданий по таблицам 3 ÷ 5, для общественных зданий по табл. 6, для производственных зданий по табл. 7 Прил. 1 методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды, на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий;

Vн – отапливаемый объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), куб.м;

knm - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается в соответствии со СНиП 41-01-2003, равным 1,05;

tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С.

2). Расход на горячее водоснабжение находится по формуле, ккал/час

Qгв=Gчасмах*(tг-tх)*1000, где

Gчасмах – максимальный часовой расход воды;

tг- температура горячей воды, tг=600С;

tх- температура холодной воды, tх=50С.

Проектом предусматривается:

- В каждом запроектированном усадебном доме предусматривается установка двухконтурного газового котла;

- Автономное теплоснабжение запроектированного торгового центра от двухконтурного газового котла;

- Автономное теплоснабжение запроектированного здания детского сада с начальной школой от блочно-модульной газовой котельной на территории детского сада с начальной школой, мощностью 0,21 МВт.

Результаты расчётов тепловых нагрузок для жилой усадебной застройки сведены в таблицу 11.3.2.2. Суммарная нагрузка по запроектированной общественной застройке  представлена в таблице 11.3.2.1

Таблица 11.3.2.1

| Населенный пункт | Объект строительства | Кол-во. | Расходы тепла ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопл. | на вент. | на ГВСср. | Итого |
|  | Детский сад с начальной школой | 1 | 101128 | 28565 | 50000 | 179693 |
|  | Торговый центр | 1 | 134178 | 107125 | 101400 | 342703 |
| Всего: | 235306 | 135690 | 151400 | 522396 |

Расчётные тепловые нагрузки на индивидуальные жилые дома

Таблица 11.3.2.2.

| № п/п | Наименование | Един. измере- ния | Сроки строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный срок. | В т.ч. 1-я оче-редь стр-ва |  |
| 1 | 2: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |  |
|  | Всего: | чел. | 768 | 768 |  |
| 2. | Расчётный тепловой поток: | __Вт__ ккал/час |  |  |  |
| а). | на отопление | __Вт__ ккал/час | 5219684 4488120 | 5219684 4488120 |  |
| б). | на горячее водоснабжение | __Вт__ ккал/час | 3189807 2742740 | 3189807 2742740 |  |
| 3. | Всего по пункту 2 | МВт Гкал/час | 8,4 7,2 | 8,4 7,2 |  |

11.3.3. Проектное решение.

В каждом запроектированном усадебном предусматривается установка двухконтурного газового котла, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Запроектированное здание торгового центра предусматривается с автономным теплоснабжением от индивидуального газового котла, здание детского сада с начальной школой – от индивидуальной газовой котельной.

## 11.4. Газоснабжение

11.4.1 Существующее положение

На данный момент централизованного газоснабжения на территории проекта планировки нет.

11.4.2. Проектное решение

а) Схема газоснабжения.

В соответствии с генеральным планом Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района предусматривается прокладка газопровода-отвода высокого давления от межпоселкового газопровода I категории от ГРС – «Можайское» в сторону с. Непотягово.

Проектом предусматривается строительство газораспределительного пункта в восточной части проекта планировки.

Газоснабжение проектируемой территории предусматривается по схеме с тупиковыми участками от запроектированного ГРП газопроводом низкого давления из полиэтиленовых труб, прокладка – подземная.

б) Расчетные показатели потребителей газа.

Расчетная численность населения на проектируемой территории составляет 768 человек.

В каждом запроектированном усадебном доме предусматривается установка двухконтурного газового котла, для целей отопления и горячего водоснабжения. Для целей пищеприготовления в каждом доме предусматривается установка газовой четырехкомфорочной газовой плиты (часовой расход 1,25 куб.м/час).

Помещения запроектированного торгового центра от двухконтурного газового котла для целей отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Здание запроектированного детского сада с начальной школой предусматривается с автономным теплоснабжением от блочно-модульной газовой котельной на территории детского сада с начальной школой.

в) Годовые расходы газа.

Годовые расходы газа на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и удельными нормами расхода теплоты, принятыми в соответствии со СНиП 2.04.08-89 и СНиП 2.04.07-86* с учетом величины теплоты сгорания газа 34мДж/куб.м.

Годовой расход природного газа определяется по формуле, куб.м/год:

Вгод= (Qогод*106)/Qр.н.*КПД,  где

Qогод-годовой расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, Гкал/год;

Qр.н.-теплотворная способность природного газа, Qр.н.=8000 ккал/куб.м;

КПД-коэффициент полезного действия котла, принимается 0,92.

Годовой расход газа на пищеприготовление усадебной застройки:

В соответствии с приказом №83 «Методика определения норм потребления газа при отсутствии приборов учета газа» по Приложению А годовая норма потребления газа на человека составляет 4100 МДж в год. На рассчитываемой территории предусматривается проживание 768 человек.

Qпищгод=768*4100*103/33500=93994куб.м/год

В каждом запроектированном усадебном доме предусматривается установка двухконтурного газового котла, для целей отопления и горячего водоснабжения. Для целей пищеприготовления в каждом доме предусматривается установка газовой четырехкомфорочной плиты (часовой расход 1,2 куб.м/час).

г) Часовые расходы газа.

Максимальные часовые (расчетные) расходы газа определены исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума. Годовые и максимально - часовые теплопотребление и расходы газа сведены в таблице 11.4.2.1.

Таблица 11.4.2.1.

| № | Цели газоснабжения, объект газоснабжения | Кол-во зданий | Расход тепла: | Расход Максимально-часовой, куб.м,час | газа: Годовой, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максималь-но-часовой (расчетный), тыс. ккал/час | Годовой, Гкал/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отопление |  |  |  |  |  |
| а) | Усадебный жилой дом | 274 | 4488,120 | 12026,37 | 560,92 | 1634017,17 |
| б) | Торговый центр | 1 | 134,178 | 344,76 | 16,77 | 46842,54 |
| в) | Детский сад на 90 мест | 1 | 101,128 | 270,98 | 12,64 | 36818,29 |
| 2 | Горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| а) | Усадебный жилой дом | 274 | 2742,74 | 6698 | 342,79 | 910091,00 |
| б) | Торговый центр | 1 | 101,4 | 248 | 12,67 | 33646,36 |
| в) | Детский сад на 90 мест | 1 | 50,000 | 122 | 6,25 | 16590,91 |
| 3 | Пищеприготовление |  |  |  |  |  |
| а) | Усадебный жилой дом | 274 | - | - | 342,5 | 93872 |
| 4 | Вентиляция |  |  |  |  |  |
| а) | Торговый центр | 1 | 107,125 | 99 | 13,39 | 13383 |
| б) | Детский сад на 90 мест | 1 | 28,565 | 26 | 3,57 | 3569 |
|  | ВСЕГО по проекту застройки: |  |  |  | 1311,5 куб.м/час | 2788,83 тыс.куб.м/год |

д) Газопроводы и сооружения на них.

Проектом предусматривается строительство газорегуляторного пункта в южной части проекта планировки. Прокладка газопровода высокого давления к газорегуляторному пункту.

Прокладка газопроводов низкого давления предусматривается подземная из полиэтиленовых труб. Прокладка газопроводов предусматривается в соответствии с требованиями СНиП, « Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правил охраны газораспределительных сетей» и паспортов на оборудование.

Установка отключающих устройств на проектируемых газопроводах предусматривается в следующих местах:

- на вводе в границы проектируемой территории;

- на выходе из ГРП;

- на вводе в жилые здания (шаровой кран);

- на отдельных участках газопроводов с целью обеспечения безопасности и надежности газоснабжения;

- на ответвлениях от уличных газопроводов к отдельным группам домов;

- у точки врезки в без колодезном исполнении (шаровой кран);

Проектом предусматривается:

- герметизация вводов подземных газопроводов в здания в 50-метровой зоне от распределительного (уличного) газопровода;

- установка узлов учета газа в каждом усадебном доме и в зданиях магазинов;

- на стояках, вводах и выводах ГРП, устанавливают изолирующие соединения (ИС) для защиты от блуждающих токов и токов защитных установок.

В местах пересечения газопроводов проезжей части улиц с твердым покрытием предусматривается их прокладка в стальных футлярах, выступающих на 2 метра от края проезжей части улицы в обе стороны.

В соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»  пункт 6.2 газораспределительный пункт отдельно стоящий, нужно располагать в соответствии с расстояниями представленными в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 | опоры |

Примечания

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — от ограждения.

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 куб.м/ч.

Отдельно стоящие здания ГРП и ГРПБ должны быть одноэтажными, бесподвальными, с совмещенной кровлей и быть не ниже II степени огнестойкости и класса С0 по пожарной опасности по СНиП 21-01. Разрешается размещение ГРПБ в зданиях контейнерного типа (металлический каркас с несгораемым утеплителем).

Газовые сети низкого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89(2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами — инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах — тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

Минимальное расстояние от газопроводов низкого давления до фундаментов зданий и сооружений, в соответствии со СНиП 2.07.01-89(2000) таблица 15, составляет 4м, для газопроводов среднего давления – 4м, для газопроводов высокого давления свыше 0,3 до 0,6 МПа – 7м, для газопроводов высокого давления свыше 0,6 до 1,2 МПа – 10м.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 пункт 7 для распределительных газопроводов ("распределительные газопроводы" - газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

  - вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

  - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

  - вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода

  - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

В охранных зонах разрешается и не разрешается:

- На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей:

  - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения

  - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями

  - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений

  - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей

  - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ

  - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей

  - разводить огонь и размещать источники огня

  - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра

  - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики

  - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них

  - самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

- Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 Правил охраны газораспределительных сетей, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

- Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 Правил охраны газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

- Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, указанных в пунктах 14, 15 и 16, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для существующих газораспределительных сетей.

## 11.5 Электроснабжение

11.5.1 Существующее положение

Раздел электроснабжения в составе проекта планировки жилого района в д. Коровайцево Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области  выполнен на основании технических условий, выданных  филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» ПО «Вологодские электрические сети» от 07.08.2015 №09/3733.

11.5.2 Проектное решение

Для электропитания потребителей проектом предусматривается строительство отпайки от фидера 10 кВ и строительство трёх КТП 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА, 1х630 кВА, 2х400 кВА и реконструкция существующей КТП «Коровайцево» с увеличением мощности до 250 кВА.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице VIII.1.2 «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5 или КЛ-0,4 кВ, выполненной кабелем АБВбШв.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных проектов.

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть ни листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей.

Таблица 11.5.2.1

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 2032,6 |
| 2. | Установленная мощность ТП-10/0.4 кВА | - | 2480,0 |

Расчет электрических нагрузок

Таблица 11.5.2.2

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во Квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Проект | Проект | Проект | Проект | Cos | Проект |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 |
|  | КТП I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усадебная жилая застройка | Инд.проект | 104 | 104 | 624,0 | 1 | 624,0 | 0,98 | 636,8 |
|  | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | 0,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 639,6 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 671,6 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | КТП II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усадебная жилая застройка | Инд.проект | 84 | 84 | 504,0 | 1 | 504,0 | 0,98 | 514,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,85 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 517,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 543,1 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 1Х630 |
|  | КТП III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усадебная жилая застройка | Инд.проект | 86 | 86 | 516,0 | 1 | 516,0 | 0,98 | 526,6 |
| 2. | Скважина | Инд.проект | 4 |  | 40,0 | 1 | 40,0 | 0,85 | 47,1 |
| 3. | ЛОС | Инд.проект | 1 |  | 30,0 | 1 | 30,0 | 0,85 | 35,3 |
|  | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | 0,5 | 2.5 | 0,85 | 2,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 611,94 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 642,54 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 2х400 |
|  | КТП Коровайцево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Существующие нагрузки |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| 2. | Детский сад с начальной школой | Инд.проект | 1 |  | 50,0 | 0,8 | 40,0 | 0,92 | 43,5 |
| 3. | Тоговый центр | Инд.проект | 1 |  | 50,0 | 0,8 | 40,0 | 0,92 | 43,5 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 175,4 |
|  | Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 1Х250 |

Загрузка трансформатора 70%.

12. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по территории ПП приведены в таблице 12.1.

Таблица № 12.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2016 год | Расчетный срок 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | - | 55,80 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | -малоэтажной у индивидуальной застройки | га | - | 32,55 |
|  | -объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | - | 1,30 |
|  | -зона водоснабжения, охранные зоны | га | - | 1,10 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | га |  | 20,85 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования, спортивная зона | га | - | 7,34 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 13,51 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемой территории не используемые (прочие территории) | га | - | 0,73 |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения | чел | - | 768 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | - | 14 |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | Новое жилищное строительство, всего | Квартир (домов) | - | 274 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |
|  | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 8,22 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 5.1 | Водопотребление - всего | куб.м / сут | - | 271,17 |
| 5.2 | Водоотведение хоз-бытовая канализация | куб.м / сут | - | 223,75 |
| 5.3 | Электропотребление | кВА | - | 2032,6 |
| 5.4 | Расход сжиженного газа | тыс. м3/год | - | 1311,5 |
| 5.5 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 476,16 |
| 6 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение СЗЗ и ЗСО | га | - | 1,10 |