Общество с ограниченной ответственностью

«ИнжКомПроект»

Утвержден

постановлением Администрации

Спасского сельского поселения

Проект планировки территории

в окрестностях д. Болтино

Спасского с/п Вологодского района.

Основная часть

№1-06-14/17-ПП

Генеральный директор                               В.А. Михайлов

Вологда

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Положение о характеристиках планируемого развития территории …...……3-19

- Положения об очередности планируемого развития территории……………...20

- Чертеж красных линий…………………………………………………………….21

- Чертеж планировки территории…………………………………………………..22

- Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Проект планировки территории осуществляется применительно к территории в окрестностях д. Болтино Спасского сельского поселения  Вологодского района.

Настоящий проект разработан в М 1:1000, в государственной системе координат МСК-35 и Балтийской системе высот, площадь проектируемой территории составила 25,789 га.

Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 10 января 2002 «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), Постановления Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 N 150 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 (с последующими изменениями), региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 года № 338,  Правил землепользования и застройки Спасского сельского поселения, утвержденных решением Представительного собрания Вологодского муниципального района  от 28.04.2015 №340 (с последующими изменениями), других действующих законодательных и нормативных документов.

Проект планировки разработан на основании Постановления Администрации Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района о подготовке проекта планировки территории от 03 мая 2018г №142.

Площадь проектируемой территории  составляет 25,798 га.

Ранее проект планировки для данной территории не разрабатывался.

## Общие данные.

Территория проектирования расположена в окрестностях д. Болтино Спасского сельского поселения Вологодского района.

С южной стороны от территории проектирования преобладает усадебная жилая застройка. С северной, восточной и западной части территория проектирования граничит с рекой Шограш.

В границы проектируемой территории входят земельные участки с кадастровыми номерами 35:25:0705041:379, 35:25:0705041:855, 35:25:0705041:856, 35:25:0705041:857.

Данная территория, согласно Правилам землепользования и застройки Спасского сельского поселения, утвержденным решением Представительного собрания Вологодского муниципального района  от 28.04.2015 №340 (с последующими изменениями), относится к зоне населенного пункта (ЗН). Площадь проектируемой территории  составляет 25,798 га.

На момент разработки проекта планировки на территории нет объектов капитального строительства, зданий, сооружений. Через территорию проектирования проходит охранная зона линий электропередач. Территория проектирования так же частично находится в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и береговой полосе реки Шограш.

На территории проекта планировки границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. При разработке проекта планировки учтены противопожарные разрывы до соседних зданий и строений, инсоляция смежных территорий выполняется.

Цели и задачи.

Целью подготовки проекта планировки территории является обеспечение устойчивого развития территорий в структуре Спасского с/п, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, установление границ земельных участков усадебного типа, с учетом размещения на них объектов капитального строительства и элементов планировочной структуры.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда;

- учет доступности системы обслуживания населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- эффективное использование проектируемых участков с учетом современных тенденций градостроительного освоения территории;

- эффективное использование территории с учетом современных тенденций градостроительного освоения городской среды.

Архитектурно-планировочное решение.

Согласно Правилам землепользования и застройки Спасского сельского поселения, утвержденным решением Представительного собрания Вологодского муниципального района от 28.04.2015 №340 (с последующими изменениями), территория проектирования относится к территориальной зоне 3Н -  зона населенного пункта.

На рассматриваемой территории запроектировано 138 земельных участков усадебного типа с устройством общественного центра в восточной части участка с кадастровым номером 35:25:0705041:857 с размещением детских, спортивных, а также площадок отдыха взрослого населения, и обеспечением сетями инженерной инфраструктуры.

Площадь территории проектирования – 257980,0 кв.м.

Площадь территории ИЖС – 166092,0 кв.м.

Площадь территории общественной зоны и зеленых насаждений – 8580,0 кв.м.

Площадь автодорог в красных линиях – 35354,0 кв.м.

Площадь охранных зон сетей инженерной инфраструктуры – 47954,0 кв.м.

Население.

Проектное количество населения проектируемой территории рассчитано с учетом проектной площади жилого фонда и уровня комфорта жилья в соответствии с правилами землепользования и застройки на территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской области, с п. 26.2.5 тома 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением правительства Вологодской области от   11.09.2016 г. № 338 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области».

Планируемая проектная численность населения – 138*2=276 чел.

На территории деревни Болтино Спасского сельского поселения количество постоянно зарегистрированного по месту проживания населения по состоянию на 01.01.2018 составляет 16 человек. Общее количество населения с учетом проектируемых участков застройки составляет 292 человек.

Жилищный фонд.

Площадь жилого фонда, плотность застройки, коэффициент плотности застройки определены исходя из суммарной площади территории.

Площадь территории ИЖС – 166092,0 кв.м.

Коэффициент плотности застройки при застройке индивидуальными одноквартирными жилыми домами, в том числе коттеджного типа, с приусадебными земельными участками принят – 0,4 (в соответствии с п. 26.2.10 том 1, таблица 26.2.8 региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 11.09.2016 г. № 338 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области»).

Общая площадь жилого фонда – 66437,0 кв.м.

Учреждения обслуживания.

На проектируемой территории размещение объектов общественного обслуживания предусматривается на территории общественной зоны (8580 кв.м). Услугами периодического и эпизодического обслуживания население проектируемой территории будет обеспечиваться как проектируемым объектом обслуживания, так и существующими объектами социальной инфраструктуры деревни Болтино, Емельяново, Бурцево.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами обслуживания приняты в соответствии с п.24.4.2.1, таблицей 24.4.2.1 региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 года № 338. В таблице 1 представлен расчет дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций для территории проекта планировки и постоянно зарегистрированного населения по месту проживания деревни Болтино.

Таблица 1.

Данные о проектируемых объектах обслуживания.

| № п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | Минималь-ная обеспечен-ность | По расчету на 292 чел. | Приня-то | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | Мест на 1000 чел. | 100 | 29 | 30 | Предусмотрен в общественной зоне территории проекта планировки |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Мест на 1000 чел. | 80 | 23 | 23 | На территории города Вологда в радиусе транспортной доступности не более 30 мин. |

Услугами периодического и эпизодического обслуживания население территории проекта планировки будет обеспечиваться существующими объектами социальной инфраструктуры деревень Болтино, Емельяново, Бурцево, города Вологды в целом.

Транспортная инфраструктура.

Основной въезд на проектируемую территорию осуществляется со стороны д. Болтино, также обеспечена автодорожная связь с д. Емельяново.

Классификация и расчетные параметры улиц и дорог проектируемого сельского поселения приняты по таблицам 11.3 и 11.4 п. 11.6 раздела «Сеть улиц и дорог» СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"* от 01.07.2017.

-	Проектируемая главная улица (12,0 м в красных линиях)

-	Проектируемая основная улица в жилой застройке (10,0 м в красных линиях)

-	Проектируемая второстепенная улица в жилой застройке (8,0, 7,5 м в красных линиях)

-         Проектируемый хозяйственный проезд (4,5 м в красных линиях)

Расстояние от красных линий до линии регулирования застройки – 5 м.

Вертикальная планировка территории.

Вертикальная планировка территории выполнена на основании данных топографической съемки. Проектом определены планировочные отметки земли на перекрестках улиц и в местах изменения уклона. Продольные и поперечные уклоны покрытий улиц, проездов, тротуаров соответствуют допустимым нормами СНиП и СП и не препятствуют движению автотранспорта и пешеходов. Вертикальная планировка обеспечивает  рациональный баланс земляных работ.

Проектные отметки увязаны с существующими отметками прилегающих территорий. Перепад высотных отметок рельефа в пределах рассматриваемой территории составляет порядка 18,4 метра, варьируется в высотных отметках от 125,20 до 143,60.

Минимальные продольные уклоны приняты  согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 (с последующими изменениями),  равными 0,005. Максимальные продольный уклон – 0,07.

Отвод талых вод предусмотрен на проезд.

Санитарная очистка территории.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем сбора специализированным транспортом по рабочему расписанию с вывозом на полигон ТКО.

Расчет количества мусороконтейнеров для жилой застройки:

Норма образования накопления отходов на 1 человека в год 900-1000л в год.

Количество населения 276 человек.

276 х 900 = 248400 л/год : 365 = 680 л/день = 0,680 м3/день

В соответствии с СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».  При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре - 5°С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Накопление за трое суток:

0,680 х 3 = 2,04 м3

Общее количества ТКО за трое суток по жилью составит 2,04 м3. С учетом того, что один евроконтейнер для мусора вмещает 1,1 м3, необходимо разместить на территории не менее двух мусороконтейнеров.

В связи с характером застройки проектом предусмотрено размещение трех площадок для мусороконтейнеров (по 2 бака на каждой площадке), расположенных равноудаленно на территории и одной площадки для мусороконтейнеров для общественного центра застройки.

Проектируемые площадки с мусорными баками размещены на расстоянии более 20 метров от жилых зданий, детских, спортивных площадок.

Охрана окружающей среды.

Настоящим проектом предусмотрены следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

- функциональное зонирование территории;

- развитие улично-дорожной сети;

- благоустройство, озеленение участка проектирования;

- организация отвода поверхностных вод открытым типом для отвода дождевой воды;

- создание санитарно-защитных и охранных зон от нормируемых объектов.

Проектные решения  направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Территория проекта планировки расположена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Территория проекта планировки расположена в охранной зоне линий электропередач. Территория проектирования так же частично находится в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и береговой полосе реки Шограш.

Планировка территории разработана  с учетом санитарных разрывов между зданиями, требованиями к инсоляции. Для детских и спортивных площадок обеспечивается нормируемая продолжительность инсоляции.

Для сохранения плодородного слоя почвы, создания благоприятной для проживающих и отдыхающих на территории участка, проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории, включающие:

- максимальное сохранение существующей древесной растительности;

- уборка и расчистка территории проектируемого участка от хлама и мусора;

- озеленение свободных от застройки и покрытий участков путем устройства газонов с засевом травами;

- формирование сети тротуаров;

- организацию сети проездов, исключающих попадание автотранспорта на газоны;

- устройство асфальтобетонных покрытий проездов, песчаных или резиновых покрытий площадок, покрытий тротуаров из тротуарной плитки;

- организация планово-регулярной очистки территории от коммунальных отходов путем сбора специальным автотранспортом по рабочему расписанию с вывозом на полигон твердых коммунальных отходов.

Объекты инженерной инфраструктуры.

#### Водоснабжение.

Существующее положение.

На территории проекта планировки в д. Болтино Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области, источников водоснабжения и сетей водопровода нет.

Проектное решение.

До начала освоения территории необходимо провести комплекс гидрогеологических  изысканий  для  определения  возможности использования подземных вод в качестве источника питьевого водоснабжения. Выбор  источника  водоснабжения  должен  быть  обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических,  гидрохимических,  гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. В  проекте  предлагается  децентрализованная  система водоснабжения хозяйственно–бытового назначения индивидуально для каждого дома от шахтных колодцев с насосами, подающие воду и поддерживающие напор в сети водопровода или индивидуальных скважин.

Вода питьевого качества – привозная.

Противопожарные мероприятия.

Расчѐтное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 10000 человек (табл. № 1 СП 8.13130.2009). Расходы воды на пожаротушение:

- 15 л/с – на наружное пожаротушение в жилой зоне;

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных  зданий  объѐмом  от  5  до  10  тыс.куб.м.,  и административных  зданий  промышленных  предприятий  (СП 10.13130.2009).

Схема водоснабжения.

Шахтный колодец или индивидуальная скважина – потребитель.

Нормы водопотребления.

Норма водопотребления принята в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (СП 31.13330.2012):

- 160 л/сут на одного человека в проектируемой жилой застройке, с шахтными колодцами (индивидуальными скважинами), с локальными очистными сооружениями и с газовыми водонагревателями. Расходы воды и сточных вод по проекту планировки приведены ниже в таблице 7.1.2.1.

Качество подземных вод по большинству компонентов химического состава по Вологодской области отвечает требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полив насаждений предусматривается осуществить водой из шахтных колодцев и скважин.

Требования к источникам нецентрализованного водоснабжения шахтные колодцы, каптажи СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы». Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и других. В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды. Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев.

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта. Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7— 0,3 м выше поверхности земли. Оголовок  колодца  должен  иметь  крышку  или  железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоним 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер. Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами. Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо

предусмотреть их обогрев. Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта. Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой  цели  дезинфицирующие  препараты,  включенные  в  «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК). В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами. Чистка,  дезинфекция  и  промывка,  водозаборных  сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью. Контроль, за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже)  проводится  центром  государственного  санитарно- эпидемиологического  надзора  в  установленные  им  сроки.  Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль, за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово- огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе. При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать.  После  демонтажа  наземного  оборудования  засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м. Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения. Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних  водозаборных  сооружений  группового  водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчѐтом в ходе проведения оценочных  работ,  учитывающим  время  продвижения  микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчѐтом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населѐнных пунктов,  лечебно-профилактических  и  оздоровительных  учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другиепредприятия;

-  населѐнные  пункты  и  отдельные  здания,  предусматривать организованное  водоснабжение,  канализование,  организацию  отвода загрязнѐнных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации, фильтрации  и  прочее,  навозохранилищ,  силосных  траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Водоотведение.

Существующее положение.

Существующих сетей канализации на территории проекта планировки в деревне Болтино Спасского сельского поселения Вологодского района Вологодской области, нет.

Проектное решение.

На проект предусмотрено строительство, на каждом участке, локальных очистных сооружений, мощностью 1-3 куб.м/сут с выпуском в фильтрующие колодцы, либо герметичных септиков с вывозом стоков на близлежащие очистные сооружения канализации. В качестве ЛОСК выбрать сертифицированные очистные сооружения канализации типа «Лидер», «Поток-Био», «ЮниЛос» и другие. Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления.

Схема водоотведения.

Водоотведение застройки запроектировано для каждого дома на локальные очистные сооружения с выпуском в фильтрующие колодцы, либо герметичные септики.

Участки в водоохранной зоне проекта планировки запроектировать с ЛОСК полной биологической очисткой с очисткой стоков до норм сброса в водоемы. Выпуск с них в сети ливневой канализации.

Отведение поверхностных вод в сельском населенном пункте при 1-2-этажной застройке выполнить в виде открытых водоотводящих устройств: канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами, тротуарами. Перед выпуском ливневых стоков мини очистные ливневого стока: песколовка и фильтр пакет для очистки ливневых стоков.

Ливневая канализация

Отведение поверхностных вод в сельских населенных пунктах при 1-2- этажной застройке выполнить в виде открытых водоотводящих устройств: канав, кюветов, лотков с устройством труб-перепусков на пересечении с дорогами, проездами, тротуарами с уклоном в сторону р. Шограш. В месте перехода канава (лоток) – труба поставить пескоуловители (на чертеже ДКП). Перед выпуском в реку в колодце установить фильтр патроны с механической и сорбционной очисткой.

Сети ливневой канализации

Расчет очистных сооружений ЛОСЛК-1.

Исходные данные

1. Расчетная площадь стока F, м 2 равна 9,011 м 2 .

2.  В  качестве  расчетных  принимаются  следующие  начальные концентрации загрязнений:

С взвеш.в-ва(ВВ)  = 300 мг/л;

С нефтепр.(НП) = 40 мг/л[3].

Определение расчетного расхода дождевых вод:

территорию  застройки  делим  ориентировочно  на  3  части  и устанавливаем на выпусках из придорожных канав пескоулавливающие фильтры, а перед выпуском в р. Шограш фильтр-патроны, которые улавливают нефтесодержащиеся примеси и соли тяжелых металлов. Принимаем установку фильтр-патронов очистки ливневого стока

ФОПС-Ч-2,0-1,2 с рабочей производительностью не более 4,4 л/с – 3 штуки. Фильтр-патрон «ФОПС» - это локальное очистное сооружение для очистки  поверхностных  (ливневых).

Санитарно-защитные зоны

Ориентировочный размер СЗЗ у ЛОСК мощностью до 200 куб.м/сут равен 15 метров, у септика – 8 м, у ФОПС мощностью до 200 куб.м/сут - 15м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6 (СП 32.13330.2012).

Теплоснабжение.

Существующее положение.

На  территории  проектируемого  проекта  планировки  источники централизованного теплоснабжения отсутствуют. Расчѐтная температура наружного воздуха для систем отопления на проектируемой  территории  составляет  -  32 о С. Продолжительность отопительного периода – 231 день (СП 131.13330.2012).

Проектное решение.

Запроектированная жилая застройка предусматривается с автономным теплоснабжением от индивидуальных твердотопливных котлов. На перспективу предусматривается возможность автономного теплоснабжения от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего  водоснабжения.

На перспективу в каждом существующем  доме предусматривается установка двухконтурного газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения. В каждом запроектированном доме предусматривается установка газовой плиты. Годовые расходы газа на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и удельными нормами расхода теплоты, принятыми в соответствии со СП62.13330.2011 и СП 124.13330.2012 с учетом величины теплоты сгорания газа 34мДж/м 3 .

Электроснабжение.

Существующее положение.

Проектируемый ПП расположен в Спасском сельском поселении Вологодского района. На территории нового ПП инженерные коммуникации отсутствуют. Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от ВЛ-10 кВ Болтино.

Проектное решение.

Электроснабжение потребителей предусматривается выполнить согласно техническим условиям выданных филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство трех комплектно-трансформаторных подстанции КТП 10/0,4 кВ мощность 630 кВА, а также требуется выполнить строительство отпаек

от ВЛ-10 кВ. Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных

подстанций принят из расчета нагрузки 1950 кВт Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ- 0,4 кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5. При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5. Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных проектов.

Красные линии.

В рамках проекта планировки утверждаются проектируемые красные линии улиц и проездов. В таблице 2 представлен каталог координат утверждаемых красных линий в системе МСК-35.

Таблица 2.

Каталог координат поворотных точек красных линий в МСК-35.

| Обозначение поворотных точек | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
|  | ГСК | ГСК |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 | 347555.74 347563.10 347567.27 347566.63 347649.08 347653.89 347663.87 347667.0 347676.43 347678.01 347691.68 347695.92 347741.91 347753.01 347759.65 347776.98 347781.73 347783.31 347780.24 347867.03 347868.61 347871.48 347875.22 347880.83 347886.49 347871.52 347865.86 347599.53 347592.2 347535.06 347541.74 347546.17 347601.35 347605.62 347602.69 347606.17 347613.27 347617.75 347620.92 347617.24 347696.26 347699.41 347709.46 347714.28 347761.09 347763.45 347785.08 347787.94 347797.34 347801.88 347936.34 347942.03 347946.58 347961.72 347900.36 347895.04 347885.44 347890.17 347778.14 347780.54 347628.08 347623.44 347629.73 347626.41 347610.90 347538.74 347531.38 347535.47 347528.38 347516.63 347523.97 347522.93 347515.71 347532.71 347540.45 347556.07 347548.89 347565.89 347569.38 347574.40 347650.21 347655.21 347636.26 347640.19 347667.91 347679.59 347666.92 347669.74 347667.02 347662.03 347723.29 347728.09 347739.26 347741.44 347735.41 347751.61 347760.44 347764.59 347749.0 347640.21 347651.94 347643.70 347646.98 347640.73 347645.33 347724.26 347722.61 347807.55 347822.22 347815.54 347821.04 347840.62 347845.18 347850.21 347855.54 347861.36 347863.42 347859.43 347854.17 347992.80 347988.28 347990.14 347998.23 348017.98 348017.44 348024.57 348032.25 347967.80 347974.94 347965.96 347951.67 | 2325408.10 2325406.50 2325400.07 2325390.08 2325390.54 2325393.98 2325392.82 2325388.45 2325377.28 2325387.16 2325389.49 2325380.43 2325412.91 2325426.83 2325410.14 2325490.71 2325493.78 2325501.12 2325505.87 2325475.44 2325482.77 2325463.66 2325465.08 2325467.20 2325452.23 2325446.58 2325461.54 2325502.12 2325503.96 2325636.61 2325644.04 2325639.56 2325632.41 2325635.88 2325620.90 2325616.41 2325612.75 2325616.39 2325626.16 2325630.48 2325609.89 2325605.65 2325604.81 2325608.39 2325604.52 2325614.36 2325594.68 2325589.26 2325585.41 2325587.80 2325543.51 2325548.89 2325528.51 2325528.74 2325644.55 2325649.68 2325664.18 2325667.93 2325695.49 2325705.30 2325711.34 2325707.81 2325721.22 2325725.58 2325705.53 2325666.19 2325664.69 2325679.29 2325676.75 2325702.03 2325703.55 2325715.35 2325717.65 2325815.27 2325816.02 2325887.43 2325889.60 2325948.58 2325933.58 2325936.63 2325931.31 2325934.35 2325923.96 2325919.14 2325979.35 2325976.56 2325931.67 2325926.95 2325917.32 2325914.34 2325915.01 2325918.04 2325901.21 2325910.96 2325916.40 2325986.93 2325987.40 2326005.50 2326009.08 2325881.21 2325878.59 2325829.17 2325824.55 2325811.42 2325814.69 2325811.26 2325801.40 2325842.58 2325848.97 2325824.24 2325826.64 2325767.07 2325771.22 2325752.57 2325747.44 2325759.12 2325764.39 2325773.56 2325775.63 2325820.75 2325829.68 2325834.85 2325818.78 2325779.88 2325798.64 2325802.27 2325787.11 2325896.77 2325900.37 2325918.23 2325911.03 |

Основные технико-экономические показатели.

| № |  | Единица | Современное | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | измерения | состояние | срок |
|  |  |  | на 2018 год |  |
| 1. | Территория |  | 25,798 га |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории | га |  |
|  | в том числе территории: | кв. м |  |
|  | • жилых зон (зона застройки индивидуальными жилыми домами) |  | — | 166092,0 |
|  | • площадь территории общественной зоны и зеленых насаждений | кв. м | — | 8580,0 |
|  | • площадь автодорог в красных линиях | кв. м | — | 35354,0 |
|  | • площадь охранных зон сетей инженерной инфраструктуры | кв. м | — | 47954,0 |
| 1.2 | Площадь застройки | кв. м | — | 24480,0 |
| 1.3 | Коэффициент застройки |  | — | 0,15 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки |  | — | 0,4 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | — | 276 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Новое жилищное строительство — Индивидуальные жилые дома | кв. м | — | 66437,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | кв.м | — | 1250,0 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км |  |  |
|  | • улицы и проезды местного значения | км | — | 3,538 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | тыс. куб. м/сут | — | 1,5 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс. куб. м/сут | — | 1,5 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | — | 1950,0 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | м3/час | — | 650,0 |
| 6.5 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | — | 272,11 |

2. Положение об очередности планируемого развития территории.

Обоснование очередности планируемого развития территории не требуется. Строительство участков под застройку ведется в одну очередь. Дальнейшая застройка участков осуществляется по мере реализации участков и застройки собственниками.