СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	12

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	13

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	13

1	ВВЕДЕНИЕ	14

2	ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	24

3	ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ	25

3.1	Местоположение и краткая характеристика участка изысканий	25

3.2	Геоморфология и рельеф	26

3.3	Климатические условия	27

4	ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГРУНТОВ	28

4.1	Геологическое строение	28

4.1.1	Стратиграфо-генетический комплекс голоценовых техногенных отложений (tQIV).	28

4.1.2	Стратиграфо-генетический комплекс голоценовых биогенных отложений (bQIV).	28

4.1.3	Стратиграфо-генетический комплекс четвертичных озерно-аллювиальных отложений русел и пойм (laQIV).	28

4.1.4	Стратиграфо-генетический комплекс элювиально-делювиальных (покровных) отложений (edQIII-IV).	29

4.1.5	Стратиграфо-генетический комплекс верхненеоплейстоценовых озерно-болотных отложений (lbQIII).	29

4.1.6	Стратиграфо-генетический комплекс средненеоплейстоценовых и верхненеоплейстоценовых озерно-ледниковых  отложений (lgQII-III).	29

4.1.7	Стратиграфо-генетический комплекс средненеоплейстоценовых и верхненеоплейстоценовых ледниковых  отложений (gQII-III).	30

4.2	Физико-механические свойства грунтов	30

5	ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	37

6	СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ	39

7	ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ	41

7.1 Подтопление	41

7.2 Эрозионные процессы	43

7.3 Карст	44

7.4 Сейсмичность	44

8	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45

9	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	48

# СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №№ | Название приложения | Стр. |
| --- | --- | --- |
| А | Акт приемки полевых материалов ООО "ИГИИС" | 49 |
| Б | Акт приемки материалов полевых инженерно-геологических работ | 78 |
| В | Акт о производстве ликвидационного тампонажа инженерно-геологических выработок | 80 |
| Г | Акт полевого контроля инженерных изысканий | 81 |
| Д | Каталог горных выработок | 82 |
| Е | Ведомость горных выработок | 84 |
| Ж | Ведомость результатов лабораторных определений гранулометрического состава и физических свойств грунтов | 90 |
| И | Таблица нормативных и расчетных показателей физико-механических характеристик грунтов | 104 |
| К | Геотехнические карточки (компрессионные испытания) грунтов | 106 |
| Л | Статистическая обработка частных значений компрессионного модуля деформации | 124 |
| М | Геотехнические карточки (сдвиговые испытания) грунтов | 148 |
| Н | Статистическая обработка результатов испытаний грунтов на сдвиг | 160 |
| П | Паспорта статического зондирования грунтов | 185 |
| Р | Сводная таблица по прочностным и деформационным свойствам грунтов с доверительной вероятностью | 187 |
| С | Ведомость химических анализов подземных вод | 190 |
| Т | Результаты лабораторных определений коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стали по значениям УЭС и плотности катодного тока и степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции | 194 |
| У | Ведомость результатов определения степени агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции, засоленность грунтов | 195 |
| Ф | Ведомость коррозионной агрессивности грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля | 197 |
| Х | Ведомость определения пучинистости грунтов | 198 |
| Ц | Ведомость участков с залеганием скальных и полускальных грунтов | 200 |
| Ш | Ведомость карстовых участков | 201 |
| Щ | Ведомость оползнеопасных участков | 202 |
| Э | Ведомость осыпеопасных и камнепадоопасных участков | 203 |
| Ю | Каталог точек наблюдения | 204 |
| Я | Ведомость описаний точек наблюдения | 206 |
| 1 | Ведомость объемов работ | 224 |

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1. Рекогносцировочное обследование притрассовой территории	17

Рисунок 1.2. Бурение скважины №435	21

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 4.2 Таблица нормативных значений, полученных по результатам статического зондирования	31

Таблица 7.1. Ведомость трассы по критериям типизации подтопляемости.	41

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для проведения работ служит договор № 0010/3.12 от 04.04.2016 г. между ООО «Газпром проектирование» и ООО «Нефтегазгеодезия» на выполнение инженерных изысканий, Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий, утвержденное заместителем генерального директора по проектным работам и подготовке производства ООО «Газпром инвест» Л.И. Левченко, и Программа инженерных изысканий, утвержденная Первым заместителем Генерального директора - Главным инженером ООО «Газпром проектирование» Е.А. Соловьевым и согласованная заместителем генерального директора по проектным работам и подготовке производства ООО «Газпром инвест» Л.И. Левченко.

На основании  постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с  Заданием комплексные инженерные изыскания на данном этапе выполняются для подготовки проектной документации по линейной части газопровода 1 и газопровода 2 на участке км 50 – км 60. Характер строительства – новое. Местоположение – Российская Федерация, Вологодская область.

Обе нитки проектируемого трубопровода имеют диаметр 1420 мм и проектное рабочее давление 9,8 МПа. На всем своем протяжении проектируемые трассы газопровода 1 газопровода 2 проходят в одном технологическом коридоре с построенными газопроводами: «Грязовец-Ленинград» 1 и 2 нитки, СЕГ (1 нитка), СЕГ (2 нитка) и Вологда-Череповец. Параллельно газопроводам на всем их протяжении на нормативном расстоянии проходят существующий кабель ВОЛС и ВЛ 10 кВ. С ПК591+45 до окончания участка параллельно трассам газопровода 1 и газопровода 2 проходит проектируемый газопровод СЕГ (2 нитка).

Комплексные инженерные изыскания выполнены ООО «Нефтегазгеодезия» 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 54, корп.5, литера А.

Право на производство инженерных изысканий подтверждено следующими документами:

Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-И-002-00014/2-27042012 от 27 апреля  2012 г.;

Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0026-5 от 08 ноября  2016 г.;

Свидетельство ISO 9001:2008 в отношении геодезической, топографической, картографической, аэрофотосъемочной, землеустроительной, кадастровой, маркшейдерской, инженерно-изыскательской деятельности, проектирования и строительства №15.0750.026 от 24 июля 2015г.

Лицензией на осуществление геодезических и картографических работ № 78-00062Ф от 19 декабря 2013 г., выданной Федеральной Службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Документы представлены в томе 2.1, арх. № 0010.001.001.ИИ.1109.0401.0000.4001.000-ИИ2.1.

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11.02.96);

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Части I, II, III;

Краткая характеристика объекта изысканий:

Наименование объекта: «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».

Изыскиваемый участок: км 50.0 – км 60.0

Стадия проектирования: проектная документация

Шифр (№ договора): 0010

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование»

Изыскательская организация: ООО «Нефтегазгеодезия»

Характеристика объекта:

- линейная часть на участке км 50.0 – км 60.0, трасса газопровода 1 с переходами через естественные и искусственные препятствия общей протяженностью L=10.0 км;

- линейная часть на участке км 50.0 – км 60.0, трасса газопровода 2 с переходами через естественные и искусственные препятствия общей протяженностью L=10.0 км.

Диаметры газопровода 1 и газопровода 2 – Ду=1420 мм, Рраб=9.8 МПа.

Сведения о глубине заложения линейных сооружений приведены в таблице к Заданию (Приложение А к Программе работ), Том 2.1, арх. № 0010.001.001.ИИ.1109.0401.0000.4001.000-ИИ2.1.

Основная задача инженерно-геологических изысканий - получение данных о геологическом строении, физико-механических свойствах грунтов, подземных водах, опасных процессах и явлениях, достаточных для оценки условий проектирования и строительства газопровода 1 и газопровода 2 на участке км 50 – км 60. Также необходимо получение материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных инженерно-геологических и техногенных процессов и явлений.

Для решения поставленных задач на объекте были проведены следующие виды работ:

- сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лет и изучение фондовой информации по геологическому строению, гидрогеологическим условиям;

- рекогносцировочное обследование - выполнено с целью комплексного изучения инженерно-геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектируемых трасс газопроводов, для выявления поверхностных проявлений современных физико-геологических процессов, способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемых сооружений;

- бурение скважин – выполнено с целью изучения геолого-литологического разреза, а также для отбора образцов грунтов и воды;

- опробование - отбор образцов грунтов для определения физических и физико-механических свойств грунтов выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014;

- определение глубины залегания уровня подземных вод выполнялись во всех скважинах, производились обязательные наблюдения уровней (появления – установления) по каждому горизонту подземных вод, вскрытому скважинами и отбор проб воды.

- полевые испытания грунтов: статическое зондирование грунтов для подтверждения инженерно-геологического разреза, количественной оценки физико-механических свойств грунтов.

- лабораторные исследования образцов грунтов выполнялись с целью определения состава, состояния, физических и механических свойств грунтов, выделения ИГЭ, определения их нормативных характеристик.

- камеральные работы – включали в себя камеральную обработку полевых материалов, статистическую обработку результатов лабораторных и опытных исследований.

Сроки выполнения работ согласно календарному плану к договору № 0010/3.12 от 04.04.2016 – с 04.04.2016 по 30.09.2016 г.

Виды и объемы выполненных работ приведены в Приложении 1 (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

В результате выполнения инженерно-геологических изысканий были получены материалы и данные, достаточные по составу и объему для проектного обоснования мест размещения площадных и линейных сооружений, разработки мероприятий и сооружений по инженерной защите, охране геологической среды и созданию безопасных условий жизни населения, разработки проекта организации строительства.

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов, в соответствии с СП 47.13330.2012, инженерно-геологические условия на участке изысканий относятся к III категории сложности. Согласно Примечанию 1 к таблице А1 СП47.13330.2012 категорию сложности устанавливают по факторам, оказывающим максимальное влияние на объемы и стоимость инженерных изысканий.

На данном объекте категория сложности III (сложная), так как  факторами, определяющими производство изысканий, являются:

-геологические (в разрезе выделяется 7 стратиграфо-генетических комплексов естественного происхождения);

-гидрогеологические (горизонты подземных вод не выдержаны, чередование водоносных и водоупорных пород, неоднородный химический состав);

-опасные геологические и инженерно-геологические процессы имеют широкое распространение;

-специфические грунты имеют широкое распространение;

Методика проведения и объемы работ

Целью инженерно-геологических изысканий являлось получение информации о геологическом, геоморфологическом и гидрогеологическом строении исследуемого участка, выявление опасных инженерно-геологических процессов с детальностью, достаточной для разработки проектной документации. Инженерно-геологические изыскания по линейной части проектируемых газопроводов выполнены в соответствии с Программой работ, утвержденной Генеральным проектировщиком ООО «Газпром проектирование».

Комплекс инженерно-геологических работ на объекте включал следующие виды работ:

- Предполевая подготовка - сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лет и изучение фондовой информации по геологическому строению, гидрогеологическим условиям;

В ходе предполевой обработки исходных данных (топографических карт, геологических карт дочетвертичных и четвертичных отложений, опубликованной литературы по району работ, технические отчеты по материалам предыдущих изысканий) решались следующие основные задачи:

- Выявление важнейших черт природного строения региона с точки зрения стратиграфии дочетвертичных и четвертичных отложений, закономерностей изменчивости почвенного покрова и характерных черт его строения.

- Определение спектра вероятных современных геологических и инженерно-геологических процессов, получивших развитие в притрассовой полосе и на прилегающей территории

- Составление схемы наиболее рациональной прокладки маршрутов рекогносцировочного инженерно-геологического обследования, первичное определение количества и расположения сложных с инженерно-геологической точки зрения участков по трассе проектируемого газопровода

- Полевые работы включали в себя:

- рекогносцировочное обследование - выполнено с целью комплексного изучения инженерно-геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектируемых трасс газопроводов, для выявления поверхностных проявлений современных физико-геологических процессов, способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемых сооружений;

Рекогносцировочное обследование выполнялось в пределах полосы топографической съемки, по осям газопровода 1, 2. По каждой нитке пройдены рекогносцировочные маршруты, ширина полосы рекогносцировочного обследования каждого маршрутного наблюдения - 25 м в стороны (право, лево) от оси каждой нитки газопровода.

Зафиксированы - характер рельефа, заболоченность, техногенная нагрузка в полосе изысканий, неблагоприятные процессы и явления (обводнение, подтопление, морозное пучение), дана их характеристика и оценка. Также проведено описание имеющихся естественных и искусственных обнажений; собраны сведения о режиме грунтовых вод; оценено состояние пересекаемых автодорог (рисунок 1.1).

При пересечении трассами газопроводов автомобильных дорог V категории и дорог промышленного назначения (типа II-С-В) дана характеристика грунтов, слагающих тело насыпи и дорожную одежду, соответственно с точностью до 0.1 м и 0.01 м.

В процессе инженерно-геологической рекогносцировки были намечены места для бурения геотехнических скважин по трассе, оконтурены болота, заболоченные и обводненные участки, определены макро- и микроформы аллювиального (строение речных долин), ледникового и озерно-ледникового рельефа, техногенная ситуация в полосе проложения, зафиксировано количество валунов и глыб на единицу площади, их размер и состав.

Вся информация по рекогносцировке привязана к точкам рекогносцировочного наблюдения, к пикетажу трассы газопровода, к местным ориентирам, заснятым топографами. В ходе проведения инженерно-геологической рекогносцировки осуществлялась фотодокументация опасных геологических процессов и явлений, обнажений, техногенного воздействия и др.

Результаты инженерно-геологической рекогносцировки предоставлены в приложениях Ю, Я (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2), на КФМ, в гидрогеологических ведомостях на профилях; вынесены на ситуационные и топографические планы (оконтуривание в плане процессов подтопления, болот и пр.).

Рисунок 1.1. Рекогносцировочное обследование притрассовой территории

В местах перехода трасс проектируемых газопроводов через водные преграды (русла рек, малые эрозионные формы – овраги, балки, промоины) ширина рекогносцировочного обследования при необходимости увеличивалась. В частности, на участках обнаружения донных врезов в балках и ложбинах, участках проявления боковой эрозии в руслах рек, ширина рекогносцировочного обследования выбиралась такой, чтобы в полосу описания целиком попадал участок развития того или иного опасного геологического процесса (боковой эрозии, донной эрозии и пр.). Точки наблюдения располагались на каждой форме или элементе рельефа. Кроме того, точки наблюдения располагались в местах проявления опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

При описании точек наблюдения отмечалось:

- Номер точки, дата описания, координаты точки

- Геоморфологическое положение

- Тип растительности (на момент проведения обследования)

- Морфометрическая характеристика рельефа в точке и ее окрестностях (длина и крутизна склонов, их экспозиция, микрорельеф склонов и субгоризонтальных поверхностей)

- Характеристика современных процессов рельефообразования

- Характеристика приповерхностных отложений

Рекогносцировочное обследование производилось инженерами-геологами Агамаловым Э.Г., Шапраном В.В, Степановым А.Н.

- бурение скважин;

Буровые работы выполнялись для установления и уточнения геологического разреза, условий залегания грунтов, определения глубины залегания подземных вод (появление и установление), отбора проб грунта и воды. Виды бурения, расстояния между выработками и их глубины были приняты в соответствии с требованиями задания и программы работ.

В местах бурения скважин регистрировался характер рельефа, растительности, наличие неблагоприятных процессов и пр.

Проходка горных выработок осуществлялась буровыми установками:

- УКБ 12/25;

- Буровая установка GM-100, гос.№ 039617;

- Установка ББУ-000 «Опенок» на базе вездехода ТТС 3401 «Ветлуга»;

- Установка ББУ-000 «Опенок» на базе вездехода ГАЗ 34039;

колонковым способом диаметром до 160 мм, ≪всухую≫, на глубину до 6.0 м. На участках распространения болот второго типа, в случае невозможности заезда туда буровой установки типа УКБ-12/25, была выполнена проходка скважин ручными буровыми комплектами (или мотобурами Shtihl-121).

Всего на участке км 50 – км 60 пройдено 82 скважины, 429,5 п.м.

Бурение скважин сопровождалось отбором проб. Мастера и помощники буровых установок: Богославский  А.А., Петров С.В., Комаров В.Н., Васичев Д.В.

При бурении скважин в слабых и неустойчивых грунтах предусматривалось крепление выработок обсадными трубами. При проведении буровых работ осуществлялась документация керна всех скважин с указанием интервала бурения, номера скважины, уровня подземных вод, отбора проб грунтов и воды и т.д.

Основное бурение осуществлялось по трассе газопровод 2 (рисунок 1.2). По трассе газопровод 1 бурение велось на болотах и на переходах через искусственные и естественные препятствия (участки индивидуального проектирования). На участках, где трассы газопровод 1 и газопровод 2 следуют раздельно, буровые работы велись в полном объеме по обеим трассам. При камеральной обработке при построении продольных профилей по трассе газопровод 1 данные, за исключением участков индивидуального проектирования и болот, сносились с трассы газопровод 2.

По трассе газопровода бурение осуществлялось по схеме: 3 скважины на 1 км трассы (за исключением участков болот, где количество скважин увеличивалось до 10 шт. на 1 километр трассы и участков индивидуального проектирования). Для оконтуривания болот на территории изысканий проходились поперечные разрезы (скважины располагались на газопроводах 1,2 и на расстоянии 25 м в сторону, противоположную существующим газопроводам).

Глубина скважин в основном - 5 м. В случае, если скважина вскрыла в забой 5,0 слабый грунт (глинистые грунты текучей и текучепластичной консистенции), то бурение скважин было продолжено до надежного основания, с заглублением в прочные грунты не менее чем на 1 м.

На участках с торфяниками выработки заглублялись в минеральный грунт на 1-2 м, но не менее заданной глубины. Расстояние между скважинами принималось 100 м, а при необходимости (для выявления максимальной мощности болота, уточнения положения торфяной залежи в полосе проложения двух трасс, варианта обхода и пр.) оно сокращалось до 50 м, а в поперечнике составляло 25-30 м.

По программе работ  из опыта в данных природно-климатических условиях (стр. 57/47 тома 0010.001.001.ИИ.1109.0401.0000.4001.000-ИИ2.1) принята следующая типизация болот по мощности торфа, где к болотам 1 типа относятся болота с мощностью торфяной залежи 0.3-1.0 м, а к болотам 2 типа – с мощностью залежи более 1.0 м. При мощности торфа (без моховой растительности) менее 0.3 м участки относятся к заболоченным и обводненным.

На болотах 2 типа предусмотрено выполнение полевых исследований грунтов (крыльчатка) для уточнения типа болота по СП 86.13330.2014.

На участках развития болот 1 типа проводилось механическое бурение скважин глубиной 5 м с шагом ~ 300 м и зондировочных скважин (ручным способом диаметром до 89 мм) через каждые 100 м.

На участках развития болот 2 типа на каждый километр болота проводилось бурение 10 скважин с шагом 100 м глубиной до 5 м (ручным способом диаметром до 89 мм, включительно).

Переходы через железные дороги и категорийные автодороги (I-V кат.), где прокладка трубы осуществлялась методом продавливания, скважины разбуривались на глубину 6.0-7.0 м (по 2-3 скважины с каждой стороны полотна дороги по каждой нитке).

Расстояние между выработками принималось 15-20 м, начиная от подножия насыпи.

В местах проектируемых противопожарных переездов разбуривали по 1 скважине на каждой нитке проектируемого газопровода глубиной 4м.

Переходы через другие коммуникации разбуривались по одной нитке (любой) одной скважиной глубиной 5 м.

Переходы через реки разбуривались на глубину не менее 5.0 м. При ширине русла до 100 м разбуривались урезы и одна-две русловые скважины, при ширине русла более 100 м расстояние между русловыми скважинами устанавливалось до 50 м.

Контроль над выполнением работ осуществлялся, непосредственно, на объекте начальником партии Романов И.Н. Проверялось соблюдение требований технических инструкций и заданий, правил ведения полевой документации, эксплуатации оборудования и приборов, сроков выполнения работ. Акт полевого контроля инженерных изысканий работ приведен в приложении Г (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Акты приемки материалов полевых инженерно-геологических работ приведены в Приложении Б (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2). Ведомость объемов работ приведена в Приложении 1 (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Во всех скважинах проведены наблюдения за водопроявлением и замерен установившийся уровень грунтовых вод через 1-2 суток после бурения.

После работ выработки были ликвидированы путем обратной засыпкой грунтом с трамбованием и установкой репера, где указаны организация проводившая работы, номер и глубина выработки, дата бурения. Акты о производстве ликвидационного тампонажа инженерно-геологических выработок приведены в приложении В (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Также ООО «ИГИИС» производил независимый непрерывный надзор за выполнением инженерных изысканий в течение проведения работ. Акт приемки полевых материалов, заверенный ООО «ИГИИС» приведен в приложении А (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

В процессе топографической съемки произведена инструментальная планово-высотная привязка геологических выработок, относительно ближайших пунктов опорной и съемочной сетей, углов площадок и трасс. Точность планово-высотной привязки инженерно-геологических выработок соответствует требованиям нормативных документов (табл. 5.14 СП 11-104-97). Каталог горных выработок с абсолютными высотами, глубинами скважин, привязкой к пикетажу газопровода 1, газопровода 2 и датами проходки приведен в приложении Д (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Инженерно-геологические изыскания выполнены геологической партией в составе:

| Романов И.Н. | начальник партии |
| --- | --- |
| Шапран В.В. | инженер-геолог I категории |
| Степанов А.Н. | инженер-геолог |
| Агамалов Э.Г. | инженер-геолог II категории |
| Богославский А.А. | буровой мастер |
| Петров С.В. | буровой мастер |
| Комаров В.Н. | буровой мастер |
| Васичев Д.В | буровой мастер |
| Михайлов С.Н. | помощник бурового мастера |
| Лучин Ю.И. | помощник бурового мастера |
| Грибанов Е.С. | помощник бурового мастера |
| Лисицин Ю.М | помощник бурового мастера |
| Анахин А.В. | водитель |
| Галибин. Э.Ю. | водитель |
| Сорокин А.В. | водитель |
| Качалов С.Н. | водитель |

Рисунок 1.2. Бурение скважины №435

Проходка горных выработок производилась с полным отбором керна, описанием разреза и отбором образцов нарушенной и ненарушенной структуры. При описании использовались термины и определения согласно ГОСТ 25100-2011. Отбор образцов грунта производился в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014 и программой инженерных изысканий.

Виды и объемы инженерно-геологических работ определены программой работ и требованиями действующих нормативных документов: СП 47.13330.2012,  СП 11-105-97, части I, II, III.

- опробование - отбор образцов для определения физических и физико-механических свойств грунтов выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014;

- определение глубины залегания уровня подземных вод выполнялись во всех скважинах, производились обязательные наблюдения уровней (появления – установления) по каждому горизонту подземных вод, вскрытому скважинами и отбор проб воды;

На участке изысканий отбор проб воды по газопроводу 1 и газопроводу 2 выполнялся из расчета 1 проба на каждые 10 км коридора трасс. Кроме этого, на участках индивидуального проектирования (переходах через водотоки, автомобильные и железные дороги) с учетом длины перехода, также выполнялся отбор проб воды – по 1 пробе с каждого перехода. Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды осуществлялось в соответствии с ГОСТ 31861-2012.

- полевые испытания грунтов: статическое зондирование грунтов для подтверждения инженерно-геологического разреза, количественной оценки физико-механических свойств грунтов.

Статическое зондирование производилось для  подтверждения инженерно-геологического разреза, выявления линз и прослоев грунтов различного вида, оценки пространственной изменчивости состава и свойств грунтов,  количественной оценки физико-механических свойств грунтов.

Статическое зондирование осуществлялось шведской установкой CPT с применением конуса Memocone, смонтированной на автомобиле УРАЛ. Метод полевых испытаний грунтов статическим зондированием выполнялся в соответствии с ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Межгосударственный стандарт. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием». В результате полевых испытаний грунтов статическим зондированием определяют:

- удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда qc, МПа (кгс/см2);

- удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда fs, кПа (кгс/см2).

Информация, регистрируемая в ходе задавливания зонда, накапливается в виде дискретных цифровых файлов и выдается в виде непрерывных графиков изменения параметров статического зондирования с глубиной. Камеральная обработка данных статического зондирования по ГОСТ 19912-2012 представлена в виде графиков изменения лобового и бокового сопротивлений грунта по глубине, а также изменения порового давления, наложенных для удобства пользователя на одном графическом поле. Графики зависимости параметров статического зондирования дополняются идентификационной колонкой, которая в большей или меньшей степени отражает разрез ближайшей буровой скважины. На идентификационной инженерно-геологической колонке показаны инженерно-геологические элементы, выделяемые по результатам проведенных изысканий. По результатам статистической обработки статического зондирования по таблице И5 СП 47.13330.2012 были получены нормативные значения модуля деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления для выделенных ИГЭ.

Всего статическим зондированием выполнено 2 испытания.

- Лабораторные исследования образцов грунтов выполнялись с целью определения состава, состояния, физических и механических свойств грунтов, выделения ИГЭ, определения их нормативных характеристик.

Лабораторные исследования образцов грунтов выполнялись с целью определения состава, состояния, физических и механических свойств грунтов, выделения ИГЭ, определения их нормативных характеристик. Состав лабораторных исследований определен программой инженерных изысканий и включал определение естественной влажности, плотности грунта, плотности частиц грунта, пористости и коэффициента пористости, влажности на пределе текучести и пределе раскатывания, числа пластичности, показателя текучести, гранулометрического состава, коэффициента фильтрации, компрессионных и прочностных свойств грунтов, коррозионной агрессивности грунтов, засоленности, содержания органики.

Лабораторные исследования грунтов и воды выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Нефтегазгеодезия» по методикам соответствующих ГОСТов. Исследования грунтов выполняли: инженеры-лаборанты – Марченко Н.П., Ботвинская Е.М., инженер-химик – Титова Н.В. под руководством заведующей лабораторией Саблиной Т.В. Аттестат аккредитации испытательной грунтовой лаборатории ООО «Нефтегазгеодезия», область аккредитации, приведены в томе 0010.001.001.ИИ.0401.0000.4001.000-ИИ2.1.

Все исследования грунтов проводились по методикам, изложенным в  ГОСТ 12536-2014,  ГОСТ 5180-2015,  ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 12248-2010.

По результатам лабораторных исследований проб грунтов проводилась их классификация в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Статистическая обработка значений показателей физико-механических свойств грунтов, полученных в лабораторных и полевых условиях производилась согласно ГОСТ 20522-2012.

- Камеральная обработка – включали в себя камеральную обработку полевых материалов, статистическую обработку результатов лабораторных и опытных исследований, составление технического отчета по изысканиям.

Камеральные работы выполнялись по мере поступления материалов от полевых отрядов с апреля 2016 года по сентябрь 2016 года отделом Управления Геологии и Геофизики ООО «Нефтегазгеодезия», под руководством главного геолога Д.П.Хромых. В подготовительной и окончательной камеральной обработке инженерно-геологических материалов принимали участие инженеры-геологи Н.С. Шереметьева, В.Ф. Даминова, Е.Г. Винцкевич, Ю.Н. Бурдюгова, Ю.К. Дашеева, С.А. Пунина, М.А. Воронова, О.В. Симоновой, И.В. Бровенко. Отчёт составлен инженером-геологом – А.В. Германенко.

В процессе производства полевых работ осуществлялась текущая (предварительная) камеральная обработка поступающих материалов, после завершения работ и выполнения лабораторных исследований - окончательная камеральная обработка и составление технического отчета о результатах инженерных работ.

В процессе предварительной (текущей) обработки материалов выполнялась систематизация описаний горных выработок, выделение в разрезах основных грунтовых единиц (инженерно-геологических элементов), составление каталогов и ведомостей горных выработок, образцов грунтов и проб воды, увязка полевого описания грунтов с результатами лабораторных исследований, систематизация результатов лабораторных исследований, применительно к выделенным инженерно-геологическим элементам (ИГЭ). Составлялись ведомости скважин, предварительные инженерно-геологические разрезы и карты фактического материала.

При камеральной обработке использовались результаты полевых и лабораторных испытаний со всего объекта (участок изысканий км 0 – км 121).

Окончательная камеральная обработка материалов заключалась в вычислении нормативных характеристик физико-механических свойств грунтов, их коррозионной агрессивности, корректировке инженерно-геологических разрезов и ведомостей по результатам лабораторных исследований грунтов, оформление текстовых и графических приложений и составление текста технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 (ч.I, II, III).

Графическое оформление разрезов выполнено в соответствии с требованиями и образцами заказчика.

# ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Основой для стратиграфической привязки отложений, вскрытых скважинами при бурении трассы, являются изданные государственные геологические карты дочетвертичных и четвертичных отложений Тихвинско-Онежской серии листов O-37-X масштаба 1:200000 и объяснительные записки к ним.

Параллельно почти на всем протяжении трасс газопроводов 1, 2 проходит трасса СЕГ-2, на которой проводились следующие изыскания:

- в 2003-2005 г.г ООО «ОКОР» (км 0 - км 119);

- Технический отчет по инженерным изысканиям линейной части газопровода «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка. Участок км 0 – км 119». ООО «ОКОР», Вологда 2003-2005 гг. (отчеты Арх. № 6545.152.002.23.14.04.01.01 - № 6545.152.002.21.11.04.09.02, 6545.152.002.23.14.04.01.01-6545.152.002.23.14.04.01.13) Вологда 2003-2005г.г.

- В 2009-2010 г.г ООО «ОКОР» (км 0 - км 59)

Полоса проложения газопроводов попадает в зону техногенного влияния СЕГ-1 и СЕГ-2 – снят полностью или частично почвенно-растительный слой с планировкой поверхности рельефа, имеются техногенные формы рельефа (валы корчевания, отвалы грунта, ямы и траншеи, большую часть времени года заполненные водой), отмечается подтопление территории за счет нарушения поверхностного стока и пр. В связи с этим, имеющиеся материалы изысканий прошлых лет рассматриваются как справочный материал, пригодный для анализа состояния геологической среды для оценки опасности инженерно-геологических процессов и явлений на проектируемый объект и ведения геотехнического мониторинга.

# ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ

## Местоположение и краткая характеристика участка изысканий

В административном отношении участок км 50 – км 60 линейной части трасс газопровода 1 и газопровода 2 находится в Вологодском районе Вологодской области. Направление проектируемых трасс на данном участке с юго-востока на северо-запад. Начальной точкой участка является ПК500, конечной - ПК600. Протяженность участка составляет 10 км.

На протяжении изыскиваемого участка трассы следуют в одном технологическом коридоре действующих трубопроводов: «Грязовец-Ленинград» 1 и 2 нитки, СЕГ (1 нитка), СЕГ (2 нитка) и Вологда-Череповец. Параллельно газопроводам на всем их протяжении на нормативном расстоянии проходят существующий кабель ВОЛС и ВЛ 10 кВ. С ПК591+45 до окончания участка параллельно трассам газопровода 1 и газопровода 2 проходит проектируемый газопровод СЕГ (2 нитка). На изыскиваемом участке проектируемые трассы газопровода 1 и газопровода 2 проходят с левой стороны (по ходу газа) от технологического коридора, нормативные сближения с существующими объектами инфраструктуры выдержаны.

Территория прохождения трасс газопровода густо населена и покрыта сетью шоссейных дорог с асфальтовым покрытием, хорошо развита инфраструктура. Рельеф местности в пределах Вологодской области равнинный с чередованием водораздельных и заболоченных участков.

На участке изысканий ПК500 – ПК600 проектируемые трассы газопровода 1 и газопровода 2 пересекают:

- 3 водные преграды: р. Ема, р. Полонбаш, р. Полонбашка;

- ЛЭП СКЗ;

- проектируемые противопожарные переезды км 52,3, км 59,09.

Мелиоративные системы на участке изысканий отсутствуют.

Геологическое строение рассматриваемого района, как и рельеф местности, определяется прохождением трасс газопровода 1 и газопровода 2 по северо-западной части Русской платформы, структуре первого порядка – Московской синеклизе. Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной структурой Русской платформы. В орографическом отношении она представляет собой равнину, полого падающую в северном направлении, в пределах которой выделяется ряд невысоких возвышенностей и низменностей.

В связи с тем, что проектируемые трассы на всем протяжении проходят в одном технологическом коридоре с действующими газопроводами, в полосе проложения трасс газопровода 1 и газопровода 2 отмечаются техногенные формы рельефа, оставшиеся после строительства и производства текущих ремонтных работ – перегнившие валы корчевания и отвалы грунта (высотой до 1-2 м), ямы, канавы, траншеи (глубиной 1-2 м). Большинство ям, канав и траншей обводнены. На отдельных участках за счет нарушения поверхностного стока «валиками» существующих газопроводов фиксируется поверхностное обводнение (со стоянием воды более 20 суток) и переувлажненное состояние верхней части грунтов.

По природным условиям рассматриваемая территория относится к лесной зоне. Процент лесистости увеличивается с запада на восток. Участки с наиболее плодородными почвами и рельефом, удобным для распашки, практически безлесны. По характеру растительности преобладают хвойные леса с примесью мелколиственных пород.

Преобладают дерново-подзолистые почвы средне легкосуглинистого состава. Растительный покров в основном представлен хвойными лесами. Леса преимущественно еловые и елово-пихтовые с примесью липы (подзона южной тайги). Лесопокрытость водосборов в таежной зоне преимущественно более 80%. Луговая растительность встречается как в лесной, так и в тундровой зоне. Болота распространены повсеместно.

Средняя густота речной сети территории 0.5-0.6 км/км2. Преобладающее количество водотоков района представляют собой типичные равнинные реки с широкими пойменными долинами и спокойным течением. Речные долины обычно трапецеидальные или ящикообразные. Средняя ширина долин 1-2 км. Поймы шириной 50-200 м. Русла рек извилистые, относительно устойчивые, в летний период зарастают водной растительностью. Характерная ширина русла малых рек 2-10 м. Характерные глубины на плесах 1-2 м, на перекатах 0.3-0.7 м. Скорости течения в межень на плесах менее 0.3 м/с, на перекатах 0.3-0.6 м/с. Русловые берега высотой     1-2 м.

Подъезд к району работ осуществляется по дорогам с твердым покрытием и полевым дорогам. Состояние дорог удовлетворительное.

На данном участке трассы памятники археологического наследия не встречаются, площади залегания полезных ископаемых и особо охраняемые природные территории (ООПТ) отсутствуют.

## Геоморфология и рельеф

Рельеф полосы проложения 2-х трасс газопроводов определяется прохождением трасс по структуре первого порядка в составе «Русской платформы» – Московской синеклизе.

Современный рельеф, в целом, повторяет поверхность рельефа дочетвертичных пород.

Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной структурой Русской платформы. В орографическом отношении большая часть территории представлена всхолмленной равниной, полого падающей в северном направлении, в пределах которой выделяется ряд невысоких возвышенностей и низменностей. Большинство из них, отвечает приподнятым или опущенным блокам земной коры (которым в палеозойском чехле соответствуют такие структуры, как Карбоновое плато, Карбоновый уступ, Девонская низина, Грязовецкая мульда и др.), ограниченным разломами северо-западного и северо-восточного направлений. К наиболее приподнятым блокам приурочен холмисто-грядовый рельеф, юго-востока области, с простирающимися западными отрогами возвышенности - Северными Увалами, высота которых постепенно увеличивается к востоку (250-300 м.), представляющий собой  беспорядочное чередование холмов и понижений, занятых озерами, болотами и речными долинами. К ним, в полосе проложения трасс, относятся Грязовецкая возвышенность, Череповецкая гряда и Валдайская возвышенность, которые являются частью Главного водораздела Русской равнины, разделяющего бассейн северных и южных морей. Наиболее опущенным блокам соответствует рельеф зандровых, озерных или озерно-ледниковых равнин с плоской поверхностью и абсолютными отметками от 110 м до 180-200 м. Остальная территория занята полого-холмистыми и пологоволнистыми равнинами ледникового происхождения (из главы 3.2 «Рельеф» программы работ).

Территория полосы проложения трасс сильно и неравномерно заболочена. Наиболее крупные болота приурочены к ледниковым и флювиогляциальным равнинам и являются остатками существовавших ранее озер. Болота, в основном, низинного и переходного типа с мощностью торфа от 0.5 м до 6.0 м. Отдельные болота с поверхности обводнены. Ряд болотных массивов прорезаны мелиоративными канавами, которые в большинстве своем заплыли, и функции открытого дренажа практически не выполняют.

В пределах Вологодской области развиты три основных комплекса форм рельефа:

- озерно-ледниковые низины, являющиеся днищами и ступенями террас исчезнувших приледниковых водоёмов;

- ледниковые аккумулятивные возвышенности, сложенные четвертичными ледниковыми отложениями;

-  моренные холмистые и волнистые равнины со сглаженными формами ледникового рельефа.

Эти крупные комплексы форм рельефа осваиваются сетью речных долин более или менее согласованно располагающихся по отношению к низменностям и возвышенностям. Облик современного рельефа сформировался в четвертичное время под действием покровных оледенений, но в нём ещё можно найти отражение геологической структуры дочетвертичного времени, литологического состава коренных пород, доледникового рельефа и, в определённой мере – новейших тектонических движений.

Рассматриваемый участок трассы, в геоморфологическом отношении:

- км 33 – км 109  приурочен к Шекснинско-Сухонскому водоразделу  и представляет собой озерно-ледниковые и озерные террасы, вдающиеся в массив холмисто-моренного рельефа и ограниченных четко выраженными в рельефе абразионными уступами, береговыми валами. Можно предполагать, что указанный водораздел был глубже прорезан при бурном стоке вод ледникового водоема (высокого уровня) во время предпоследнего оледенения. Абсолютные отметки изменяются в пределах 150-210 м.

## Климатические условия

По классификации Б. П. Алисова Bологодская область расположена в атлантико-континентальной области умеренного пояса, климат которой характеризуется как умеренно-континентальный. Положение области на севере Русской равнины, близость к Атлантическому и Северному Ледовитому океанам обуславливает приход незначительного количества солнечной радиации и свободный доступ воздушных масс различного происхождения. В формировании климата большое значение имеет западный перенос воздушных масс. На климат области наибольшее влияние оказывает воздух арктических и умеренных широт (морской и континентальный).

Приход воздушных масс тесно связан с циклонами и антициклонами. Морской арктический и воздух умеренных широт приходит с циклонами, формирующимися в северной части Атлантического океана. Его влияние на климат проявляется в течение всего года, а наиболее ощутимо – зимой. Прохождение циклонов в холодный период года сопровождается дополнительным поступлением тепла. С антициклонами, формирующимися над Арктикой, происходят вторжения холодного воздуха, сопровождающиеся низкими температурами зимой и относительно низкими летом. В антициклонах умеренных широт формируется холодный воздух зимой, жаркий и сухой – летом. Значительно реже на территории области проникает трансформированный тропический воздух с циклонами из Средиземноморья.

Положение области в умеренных широтах обуславливает сезонность климата с четко выраженными сезонами года.

Зима носит длительный характер, продолжается около пяти месяцев. Погода зимой неустойчивая, в течение суток температура может меняться на 10-15 °C. Зима холодная, нередко температура опускается ниже 30 °C, но в то же время в любой месяц на несколько дней может наступить оттепель. В самый холодный месяц – январь температура может опускаться до минус 40 °C, абсолютный минимум был отмечен зимой 1939-40 гг., тогда температура опускалась до минус 49 °C.

Весна приходит в конце апреля, среднесуточная температура поднимается к 5 °C. Весна прохладная, дождей больше летом и осенью.

Самый теплый месяц лета – июль, средняя температура 17,3 °C, абсолютный максимум 39,0 °C. Летом нередки ливни с грозами.

В сентябре наступает осень, становится заметно холоднее. Днем температура колеблется на уровне 10 °C, ночью около 5 °C. Становится пасмурно, часто моросит холодный дождь. В октябре бывают первые заморозки, а в ноябре уже приходит зима.

Благодаря близости морей влажность воздуха около 80%. Среднегодовая скорость ветра 4,2-5,1 м/с. Среднегодовая температура воздуха 2,6-2,9 °C.

Климат рассматриваемой территории, согласно ГОСТ 16350-80, определен как умеренный.

Наиболее важные характеристики климата – количество солнечной радиации; температура воздуха (средние годовые, самого теплого и самого холодного месяцев, экстремальные); осадки и их распределение по сезонам года; характеристики влажности воздуха; вес снежного покрова; направление и скорость ветра и др. более подробно по ближайшим метеостанциям приведены далее в таблицах 1.1–1.43 Тома 2.1.6.3. (шифр 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГМИ2.1.6.3).

В качестве опорной метеостанции принята метеостанция Вологда, расположенная в местности с аналогичными условиями и на удалении менее 100 км.

# ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГРУНТОВ

## Геологическое строение

Геологическое строение рассматриваемого участка Северо-Европейского газопровода, как и рельеф местности, определяется прохождением трассы по северо-западной части Русской платформы, структуре первого порядка - Московской синеклизе.

Геологическое строение характеризуется глубоким залеганием кристаллического фундамента сформированного в протерозое и перекрытого мощным чехлом осадочных пород (до 530 м). В состав осадочного чехла входят отложения кембрия, ордовика, девона, триаса, юры и мела, а также неогеновой системы. Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными отложениями.

Московская синеклиза - представляет собой пологий прогиб северо-восточного простирания, выполненный мощной толщей отложений позднего протерозоя и фанерозоя. Коренные породы верхнего карбона представлены толщей известняков с отдельными прослоями песчаников и алевролитов. Известняки и доломиты тонко- и мелкозернистые, массивные, реже слоистые. Верхняя часть выветрелая, местами до состояния муки, трещиноватая.

На поверхности коренных пород залегает достаточно мощная толща (от 10 до 100 м) четвертичных осадков. В их формировании основная роль принадлежит оледенениям, которые неоднократно покрывали данную территорию. На исследуемом участке это московское оледенение.

В результате инженерно-геологических изысканий были встречены следующие стратиграфо-генетические комплексы:

### Стратиграфо-генетический комплекс голоценовых техногенных отложений (tQIV).

Комплекс техногенных отложений имеет локальное распространение. Отложения представлены перелопаченными суглинками от мягкопластичных до тугопластичных (t). Вскрыты в одной скважине: 403. Максимальная мощность отложений составила 2,0 м.   Подробное описание представлено в Главе 6 «Специфические грунты». Характеристика физико-механических свойств отложений приводится в главе 4.2 «Физико-механические свойства грунтов».

### Стратиграфо-генетический комплекс голоценовых биогенных отложений (bQIV).

Комплекс биогенных отложений на участке изысканий (км 50 – км 60) имеет локальное распространение, приурочен к руслам рек и пойменным участкам .

Отложения представлены торфами (ИГЭ1в). Они залегают с поверхности на озерно-болотных отложениях. Также отложения представлены суглинками легкими песчанистыми мягкопластичными сильнозаторфованными (ИГЭ 4г04). Торф залегает с поверхности на тугопластичных суглинках, мощность которых изменяется от 0,2 м до 1,1 м. Вскрыты в четырех скважинах: 229-зонд, 445, 223-зонд, 224-зонд. Максимальная мощность отложений составила 1,1 м. Характеристика физико-механических свойств отложений приводится в главе 4.2 «Физико-механические свойства грунтов».

### Стратиграфо-генетический комплекс четвертичных озерно-аллювиальных отложений русел и пойм (laQIV).

Озерно-аллювиальные четвертичные отложения имеют почти повсеместное распространение и встречаются  преимущественно в руслах и поймах ручьев. Максимально вскрытая мощность составляет 3,8 м (скв. 436Б). Отложения сложены водонасыщенными  отложения залегают с поверхности, подстилаются верхненеоплейстоценовыми озерно-болотными отложениями. Отложения сложены песками гравелистыми водонасыщенными средней плотности (ИГЭ 6в1), крупными водонасыщенными средней плотности (ИГЭ 6в2), средней крупности водонасыщенными средней плотности (ИГЭ 6в3), песками мелкими водонасыщенными средней плотности (ИГЭ 6в4), супесями пылеватыми твердыми (ИГЭ 7а), пылеватыми пластичными (ИГЭ 7б), суглинками тяжелыми пылеватыми полутвердыми (ИГЭ 8бб), суглинками легкими пылеватыми тугопластичными (ИГЭ 8в), суглинками легкими пылеватыми тугопластичными слабозаторфованными (ИГЭ 8в02), суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными (ИГЭ 8г), суглинками легкими мягкопластичными с включениями гравия (ИГЭ 8г1),  суглинками легкими пылеватыми текучими с примесью торфа (ИГЭ 8е01), гравийным водонасыщенным  грунтом с суглинистым заполнителем (ИГЭ 10в), галечниковым водонасыщенным грунтом (ИГЭ 10в1). Характеристика физико-механических свойств отложений приводится в главе 4.2 «Физико-механические свойства грунтов».

### Стратиграфо-генетический комплекс элювиально-делювиальных (покровных) отложений (edQIII-IV).

Отложения распространены практически на всем участке, представлены песками гравелистыми средней степени водонасыщения средней плотности (ИГЭ 11б1), супесями пылеватыми пластичными (ИГЭ 12б), суглинками легкими пылеватыми твердыми (ИГЭ 13а), суглинками легкими пылеватыми полутвердыми (ИГЭ 13б), суглинками легкими пылеватыми тугопластичными (ИГЭ 13в), суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными (ИГЭ 13г). Элювиально-делювиальные отложения залегают с поверхности, подстилаются озерно-болотными (lbQIII) и озерно-ледниковыми (lgQII-III) и ледниковыми отложениями (gQII-III). Максимально вскрытая мощность составляет 3,2 м (скв. 424). Характеристика физико-механических свойств отложений приводится в главе 4.2 «Физико-механические свойства грунтов».

### Стратиграфо-генетический комплекс верхненеоплейстоценовых озерно-болотных отложений (lbQIII).

Озерно-болотные отложения имеют практически повсеместное распространение.   Представлены песками мелкими водонасыщенными средней плотности (ИГЭ 15в4), песками мелкими водонасыщенными средней плотности слабозаторфованными (ИГЭ 15в42), суглинками легкими пылеватыми полутвердыми (ИГЭ 17б), суглинками легкими пылеватыми тугопластичными (ИГЭ 17в), суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными (ИГЭ 17г), суглинками легкими пылеватыми тугопластичными с примесью торфа (ИГЭ 17в01), суглинками легкими пылеватыми тугопластичными среднезаторфованными (ИГЭ 17в03), суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными с примесью торфа (ИГЭ 17г01), суглинками легкими пылеватыми текучими с примесью торфа (ИГЭ 17е01). Максимально вскрытая мощность отложений 4,8 м (скв. 439).

Отложения чаще всего подстилаются озерно-ледниковыми отложениями. Также озерно-болотные отложения перекрыты элювиально-делювиальными отложениями (edQIII-IV), озерно-аллювиальными отложениями (laQIV). Характеристика физико-механических свойств отложений приводится в главе 4.2 «Физико-механические свойства грунтов».

### Стратиграфо-генетический комплекс средненеоплейстоценовых и верхненеоплейстоценовых озерно-ледниковых  отложений (lgQII-III).

Озерно-ледниковые отложения имеют почти повсеместное распространение, но перекрыты с поверхности разными комплексами отложений: озерно-аллювиальными (laQIV), элювиально-делювиальными (edQIII-IV) и озерно-болотными отложениями (lbQIII), подстилаются ледниковыми отложениями. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 5,1 м (скв. 439).

Отложения сложены суглинками легкими песчанистыми (ИГЭ 21а), суглинками легкими пылеватыми полутвердыми (ИГЭ 21б), суглинками легкими полутвердыми с включениями гравия (ИГЭ 21б1), суглинками легкими пылеватыми тугопластичными (ИГЭ 21в), суглинками тяжелыми песчанистыми тугопластичными (ИГЭ 21вв), суглинками легкими тугопластичными с включениями гравия (ИГЭ 21в1), суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными с включениями гравия (ИГЭ 21г), суглинками легкими песчанистыми текучепластичными (ИГЭ 21д.). Характеристика физико-механических свойств отложений приводится в главе 4.2 «Физико-механические свойства грунтов».

### Стратиграфо-генетический комплекс средненеоплейстоценовых и верхненеоплейстоценовых ледниковых  отложений (gQII-III).

Ледниковые отложения имеют локальное распространение. Отложения сложены суглинком легким песчанистым полутвердым (ИГЭ 28б), суглинком легким полутвердым с включениями гальки (ИГЭ 28б1), суглинком легким тугопластичным с включениями гальки (ИГЭ 28в1), песком гравелистым водонасыщенным средней плотности (ИГЭ 30в1). чаще всего перекрыты озерно-ледниковыми отложениями, реже озерно-болотными отложениями. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 3,2 м (скв.418). Характеристика физико-механических свойств отложений приводится в главе 4.2 «Физико-механические свойства грунтов».

## Физико-механические свойства грунтов

Оценка показателей свойств грунтов, слагающих изученную часть геологического разреза по трассам проектируемых газопроводов на участке км 50 – км 60 основана на результатах полевых работ и лабораторных испытаний.

Система получения данных основывалась на необходимости определения числовых значений показателей физико-механических свойств по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу в количестве достаточном для их статистической обработки по ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний». Для выполнения этого, в статистической обработке были использованы результаты лабораторных испытаний со всего объекта изысканий км 0 – км 121, так как согласно п. 6.3.27 СП47.13330.2012 результаты изысканий используются в пределах границ участка изысканий, также допускается увеличивать ширину прилегающей зоны при соответствующем обосновании. На основании рекогносцировочного обследования, анализа материалов предыдущих лет и геологических карт масштаба 1:200 000 (листы O-37-IX, O-37-X, O-37-XI), был сделан вывод о принадлежности всего участка изысканий км 0 - км 121 к одному инженерно-геологическому выделу, в рамках которого было встречено 7 стратиграфо-генетических комплексов на протяжении всего объекта изысканий. Основываясь на результатах полевых и лабораторных исследований и учитывая полевое описание грунтов, каждой выделенной разновидности грунта был присвоен номер инженерно-геологического элемента (ИГЭ). При выделении инженерно-геологических элементов учитывались такие важнейшие показатели грунтов как генезис, литологический состав, консистенция (для глинистых грунтов), степень плотности и степень водонасыщения (для песчаных грунтов), содержание включений. На всем объекте (км 0-121) было выделено 72 ИГЭ. Отчеты выпускались согласно п. 8 программы работ по участкам в 10 км, таким образом, что в приложениях по результатам лабораторных испытаний были оставлены только те ИГЭ, которые были встречены на данном участке.

Отбор образцов, предназначенных для лабораторных исследований, производился в соответствии с ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».

Лабораторные исследования грунтов были выполнены с апреля 2016 года по сентябрь 2016 года сотрудниками лаборатории ООО «Нефтегазгеодезия», под руководством заведующей лабораторией Саблиной Т.В. В лаборатории определялись классификационные показатели глинистых грунтов: пределы пластичности, плотность, естественная влажность, гранулометрический состав, а также их прочностные и деформационные характеристики. Расчетным путем были получены: число пластичности, показатель текучести, плотность сухого грунта, коэффициент пористости, коэффициент водонасыщения. Для торфа были определены естественная влажность, плотность частиц грунта, относительное содержание органического вещества, степень разложения торфа. Для песков определялись -  гранулометрический состав, плотность частиц грунта, естественная влажность, остальные данные расчетом.

Ведомость результатов лабораторных определений гранулометрического состава и физических свойств  грунтов приведена в приложении Ж (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2). Таблица нормативных и расчетных показателей физико-механических характеристик грунтов приведена в приложении И (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Определение деформационных и прочностных свойств грунтов выполнялось на образцах ненарушенной структуры в соответствии с ГОСТ 12248-2010, на приборах АСИС. Геотехнические карточки (компрессионные испытания по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа) приведены в приложении К (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2). Статистическая обработка частных значений компрессионного модуля деформации приведена в приложении Л (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2). Геотехнические карточки испытаний на сдвиг приведены в приложении М (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2). Статистическая обработка результатов испытаний грунтов на сдвиг приведена в приложении Н (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Паспорта статического зондирования приведены в приложении П (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2). По результатам полевых, лабораторных испытаний и на основе нормативных документов составлена сводная таблица по прочностным и деформационным свойствам грунтов с доверительной вероятностью – приложение Р (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

По результатам статистической обработки статического зондирования по таблице И5 СП 47.13330.2012 были получены значения модуля деформации (E), угла внутреннего трения (φ)  и удельного сцепления (c) для выделенных ИГЭ (Таблица 4.2).

Таблица 4.2 Таблица нормативных значений, полученных по результатам статического зондирования

| ИГЭ | Точка зондирования | qc, МПа | fs,кПа | c,кПа | φ, град | E, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17в | 23 | 1,30 | 47,81 | 19 | 19 | 8,9 |
| 17в01 | 24 | 1,47 | 65,53 | 20 | 20 | 10,3 |
| 21б1 | 24 | 2,73 | 87,85 | 27 | 22 | 19,1 |

Основываясь на результатах полевых и лабораторных исследований и учитывая полевое описание грунтов, каждой выделенной разновидности грунта был присвоен номер инженерно-геологического элемента (ИГЭ). При выделении инженерно-геологических элементов учитывались такие важнейшие показатели грунтов как генезис, литологический состав, консистенция (для глинистых грунтов), степень плотности и степень водонасыщения (для песчаных грунтов), содержание включений.

В пределах изучаемого участка трассы в результате бурения на глубину от 1,0 до 7,0 м было выделено 45 инженерно-геологических элементов, при описании ИГЭ в скобках указано содержание крупнообломочной фракции (в соответствии с ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 – «Земляные работы», Приложение 1.1):

Четвертичные биогенные отложения (bQIV)

ИГЭ 1в - Торф темно-коричневый водонасыщенный сильноразложившийся, категория по трудности разработки грунтов п. 37а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 4г04 - Суглинок темно-коричневый легкий песчанистый мягкопластичный сильнозаторфованный, категория по трудности разработки грунтов п. 35а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Четвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQIV)

ИГЭ 6в1 - Песок серый гравелистый водонасыщенный средней плотности (c содержанием гравия и гальки до 50%), категория разработки 29в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 6в2 - Песок серый крупный водонасыщенный средней плотности (c примесью гравия и гальки более 10%), категория разработки 29в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 6в3 - Песок серый средней крупности водонасыщенный средней плотности (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 29б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 6в4 - Песок серый мелкий водонасыщенный средней плотности, категория по трудности разработки грунтов п. 29а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 6в5 - Песок серый пылеватый водонасыщенный средней плотности (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 29б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 7а - Супесь серая пылеватая твердая;  категория по трудности разработки грунтов п. 36б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 7б - Супесь серая пылеватая пластичная; категория по трудности разработки грунтов п. 36а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 8бб - Суглинок серый тяжелый пылеватый полутвердый, категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 8в - Суглинок серый легкий пылеватый тугопластичный (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 8в02 - Суглинок серый легкий пылеватый тугопластичный, слабозаторфованный; категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 8г - Суглинок серый легкий пылеватый мягкопластичный (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 8г1 - Суглинок серый легкий пылеватый мягкопластичный с включениями гравия от 15 до 25 % (c примесью гравия и гальки более 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 8е01 - Суглинок серый легкий пылеватый текучий с примесью торфа, категория по трудности разработки грунтов п. 35а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 10в - Грунт гравийный серо-коричневого цвета водонасыщенный; категория по трудности разработки грунтов п. 6а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 10в1 - Грунт галечниковый серо-коричневого цвета водонасыщенный; категория по трудности разработки грунтов п. 6а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Элювиально-делювиальные (покровные) отложения (edQIII-IV)

ИГЭ 11б1 - Песок коричнево-серый гравелистый средней степени водонасыщения, средней плотности (c содержанием гравия и гальки до 50%), категория по трудности разработки грунтов п. 29в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 12а - Супесь коричнево-серая пылеватая твердая, категория по трудности разработки грунтов п. 36б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 13а -  Суглинок коричнево-серый легкий пылеватый твердый (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 13б - Суглинок коричнево-серый легкий пылеватый полутвердый (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 13в - Суглинок коричнево-серый легкий пылеватый тугопластичный, категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 13г - Суглинок коричнево-серый легкий пылеватый мягкопластичный, категория по трудности разработки грунтов п. 35а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Верхненеоплейстоценовые озерно-болотные отложения отложения (lbQIII)

ИГЭ 14в - Торф темно-коричневый водонасыщенный сильноразложившийся; категория по трудности разработки грунтов п. 37а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 15в4 - Песок коричнево-серый мелкий водонасыщенный средней плотности (c содержанием гравия и гальки до 50%), категория по трудности разработки грунтов п. 29в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 15в42 - Песок коричнево-серый мелкий водонасыщенный средней плотности слабозаторфованный, категория по трудности разработки грунтов п. 29а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 17б - Суглинок серо-коричневый легкий пылеватый полутвердый, категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 17в - Суглинок серо-коричневый легкий пылеватый тугопластичный, категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 17г - Суглинок серо-коричневый легкий пылеватый мягкопластичный, категория по трудности разработки грунтов п. 35а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 17в01 - Суглинок серо-коричневый легкий пылеватый тугопластичный с примесью торфа, категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 17в03 - Суглинок серо-коричневый легкий пылеватый тугопластичный среднезаторфованный, категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 17г01 - Суглинок серо-коричневый легкий пылеватый мягкопластичный с примесью торфа, категория по трудности разработки грунтов п. 35а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 17е01 - Суглинок серо-коричневый легкий пылеватый текучий с примесью торфа, категория по трудности разработки грунтов п. 35а (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Средненеоплейстоценовые и верхненеоплейстоценовые озерно-ледниковые отложения (lgQII-III)

ИГЭ 21а - Суглинок коричнево-серый легкий песчанистый твердый (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 21б - Суглинок коричнево-серый легкий пылеватый полутвердый (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 21б1 - Суглинок коричнево-серый легкий полутвердый, с включениями гравия от 15 до 25% (c примесью гравия и гальки более 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35г (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 21в - Суглинок коричнево-серый легкий пылеватый тугопластичный (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 21вв - Суглинок коричнево-серый тяжелый песчанистый тугопластичный (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35в (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 21в1 - Суглинок коричнево-серый легкий тугопластичный, с включениями гравия от 15 до 25% (c примесью гравия и гальки более 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35г (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 21г - Суглинок коричнево-серый легкий пылеватый мягкопластичный (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 21д - Суглинок коричнево-серый легкий песчанистый текучепластичный (c примесью гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Средненеоплейстоценовые и верхненеоплейстоценовые ледниковые отложения (gQII-III)

ИГЭ 28б - Суглинок коричнево-серый легкий песчанистый полутвердый (c содержанием гравия и гальки до 10%), категория по трудности разработки грунтов п. 10б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 28б1 - Суглинок коричнево-серый легкий песчанистый полутвердый с включениями гальки от 15 до 25% (c содержанием гравия и гальки до 35%), категория по трудности разработки грунтов п. 10ж (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 28в1 - Суглинок коричнево-серый легкий тугопластичный с включениями гальки от 15 до 25% (c содержанием гравия и гальки до 35%), категория по трудности разработки грунтов п. 10ж (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

ИГЭ 30в1 - Песок коричнево-серый гравелистый водонасыщенный средней плотности (c содержанием гравия и гальки от 35 до 50%), категория по трудности разработки грунтов п. 10д (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Почвенно-растительный слой в отдельное ИГЭ не выделен, по трассе представлен грунтом растительного слоя с корнями кустарника и деревьев, имеет мощность от 0.1 до 0.4 м, по трудности разработки грунтов п. 9б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Техногенные отложения имеют мощность от 0.1 до 2.0 м; категория по трудности разработки грунтов п. 35б (согласно ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 - «Земляные работы», Приложение 1.1).

Ведомость результатов лабораторных определений гранулометрического состава и физических свойств  грунтов приведена в приложении Ж (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Таблица нормативных и расчетных показателей физико-механических характеристик грунтов приведена в приложении И (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Значение коэффициента фильтрации приведено согласно «Справочнику техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам», М.А. Солодухин, И.В. Архангельский. М.Недра 1982 г[28].

С целью получения значений удельного электрического сопротивления и оценки коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали и металлическим конструкциям были проведены лабораторные определения значений удельных сопротивлений грунтов и средней плотности катодного тока.

Определение степени коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали проводилось на образцах грунта нарушенной структуры, отобранных до глубины 2,8 м. Определения проводились по значениям удельных электрических сопротивлений грунтов и среднему значению плотности катодного тока с использованием прибора для измерения параметров коррозионной активности проб «ПИКАП-М».

Результаты лабораторных определений коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стали по значениям УЭС и плотности катодного тока и степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции приведены в Приложении Т (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2), где указаны:

- номера инженерно-геологических скважин и интервалы отбора образцов;

- номера инженерно-геологических элементов;

- полученные в результате определений значения удельных электрических сопротивлений и средней плотности катодного тока;

- оценка коррозионной агрессивности грунтов по ГОСТ 9.602-2005;

- оценка коррозионной агрессивности грунтов к металлическим конструкциям согласно СП 28.13330.2012, табл. Х.5.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали, в соответствии с критериями ГОСТ 9.602-2005, характеризуется следующим образом:

- «высокая» для ИГЭ –13в, 17г, 21б1, 21вв, 21г;

- «средняя» для ИГЭ – 8г, 8в, 13б, 13г,  21б, 21в, 28б1.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по значениям удельных электрических сопротивлений (УЭС) характеризуется, как «высокая» на всем участке изысканий для ИГЭ - 13в, 17г, 21б1, 21вв, 21г; как «средняя» для ИГЭ – 13б, 13г, 21б, 21в, 28б1, 8г, 8в.. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по плотности катодного тока характеризуется как «низкая» на участке изысканий для ИГЭ -13в, 17г, 21б1, 21вв, 21г, 8г, 8в, 13б, 13г, 21в, 21б, 28б1.

Ведомость результатов определения степени агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции, засоленность грунтов приведена в приложении У (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции согласно табл. Х.5, СП 28.13330.2012 – среднеагрессивная на всем участке для ИГЭ - 8г, 13б, 13в, 13г, 17в, 17г, 21в, 21г.

По результатам анализов водных вытяжек грунты незасоленные. Значения меняются в диапазоне 0,067-0,162% (на весь участок км 0 – км 121). Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции для бетона марки по водонепроницаемости W4 W6 W8 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на железобетонные конструкции на любых цементах по хлоридам (СП 28.13330.2012, табл. В2) при пересчете сульфатов на хлориды – неагрессивная.

Ведомость коррозионной агрессивности грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля приведена в приложении Ф (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Коррозионная агрессивность грунтов к свинцу высокая (на весь участок км 0 – км 121). Коррозионная агрессивность по рН меняется от низкой до средней, по органическому веществу (гумус) средняя и низкая (в основном),  по нитрат-иону высокая.

Коррозионная агрессивность грунтов к алюминию высокая (на весь участок км 0 – км 121). Коррозионная агрессивность по рН изменяется от низкой до средней, высокая по содержанию иона железа, по содержанию хлор-иона в основном средняя.

Определение пучинистости грунтов выполнялось  в лаборатории  согласно ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости». Результаты определения пучинистости грунтов приведены в приложении Х (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Согласно т.Б.27 ГОСТ 25100-2011 по относительной деформации пучения грунты оцениваются следующим образом:

- чрезмерно пучинистые - ИГЭ 1в, 14в;

- сильнопучинистые - 4г04, 6в4, 7б, 8г, 8г1, 8е01, 12б, 13г, 15в4, 15в42, 17г, 17г01, 17е01, 21г, 21д;

- среднепучинистые - ИГЭ 8в, 8в02, 10в, 13в, 17в, 17в01, 17в03, 21в, 21вв, 21в1, 28в1;

- слабопучинистые - ИГЭ 8бб, 13б, 17б, 21б, 21б1, 28б, 28б1;

- непучинистые - ИГЭ 6в1, 6в2, 6в3, 7а, 10в1, 11б1, 13а, 15в1, 21а, 30в1.

- Пучинистые грунты (от слабопучинистых до чрезмерно пучинистых) встречаются на следующих участках трассы:

- по трассе газопровод 1: ПК500+00.00 – ПК600+00.00;

- по трассе газопровод 2: ПК502+53.84- ПК603+35.85 .

Необходимо учитывать способность пучинистых грунтов при сезонном промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка. На участках развития пучинистых грунтов рекомендуется проводить работы ниже глубины сезонного промерзания.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитывалась по формуле 5.3 СП 22.13330.2011 по метеоданным, предоставленными заказчиком по метеостанции г. Вологда.

На участке км 50 - км 60 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков (ИГЭ 4г04, 8бб, 8в, 8в02, 8г, 8г1, 8е01, 13а, 13б, 13в, 13г, 17б, 17в, 17г, 17в01, 17в03, 17г01, 17е01, 21а, 21б, 21б1, 21в, 21вв, 21в1, 21г, 21д, 28б, 28б1) – 1,47 м, песка крупного (ИГЭ 6в2), песка средней крупности (ИГЭ 6в3), песка гравелистого (ИГЭ 6в1, 11б1, 30в1) – 1,91 м, песка мелкого, супеси (6в4, 7а, 7б, 12б, 15в4, 15в42) – 1,79 м, галечниковый грунт (ИГЭ 10в), гравийный грунт (ИГЭ 10в1) – 2,17 м.

# ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Район работ находится в зоне избыточного увлажнения, когда осадки преобладают над испарением. Поэтому в неблагоприятные периоды года (периоды сильных летних и затяжных осенних дождей и весеннего снеготаяния) в условиях нарушенного и необеспеченного поверхностного стока будет развиваться верховодка. Глубина развития верховодки прямо пропорциональна продолжительности и интенсивности выпадения осадков.

Гидрогеологические условия трасс определяются развитием единого комплекса грунтовых вод в четвертичных отложениях. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0.5-3.0 м в области развития озерно-ледниковых и зандровых равнин, до 3-10 м и глубже в пределах холмисто-моренного и камового рельефа, а также на возвышенных участках волнистых мореных равнин. Мощные потоки грунтовых вод также приурочены к озерно-аллювиальным и аллювиальным отложениям речных долин, где они вскрываются на глубинах до 3 м, а на бровках речных террас до 8-10 м. В пределах болотных массивов уровень грунтовых вод находится в большинстве своем на отметках поверхности земли.

Согласно карте-схеме гидрогеологического районирования (Гидрогеология СССР, Том XLIV. Архангельская и Вологодская области), район работ относится к структурам II порядка Московского артезианского бассейна (АБ). В гидрогеологическом отношении бассейн представляет собой сложную систему водоносных горизонтов и комплексов, отличающихся большим разнообразием гидродинамических условий, химического состава и минерализации подземных вод. Невыдержанный литологический состав пород обуславливает гидравлическую взаимосвязь водоносных комплексов и горизонтов между собой. Принадлежность региона к зоне избыточного увлажнения предопределяет широкое развитие верховодки, сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод, их низкую минерализацию и преимущественно гидрокарбонатный анионный состав [25]. Характерной особенностью бассейна является его распространение в полосе избыточного увлажнения.

На рассматриваемом участке проектируемые трассы газопровод 1, газопровод 2 пересекают р. Полонбаш, р. Полонбашка, р. Ема, р. Ершовка и три ручья без названия.

В пределах глубины исследования грунтовые воды приурочены к мощной толще отложений четвертичного возраста и выделены в единый комплекс грунтовых вод. Гидрогеологические условия территории изысканий характеризуются повсеместным развитием грунтовых вод. На момент проведения изысканий (апрель-сентябрь 2016 года) уровень грунтовых вод зафиксирован в интервале глубин 0,0-2,9 м. Глубины залегания установившихся уровней грунтовых вод и даты проведения замеров указаны на профилях и в ведомости горных выработок (Приложение Е, том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

Водовмещающими породами являются:

- торфа современных биогенных отложений;

- пески мелкие, пески средние современных озерно-аллювиальных отложений, средненеоплейстоценовых и верхненеоплейстоценовых озерно-ледниковых отложений;

- линзы и прослойки песков в супесях и суглинках озерно-аллювиальных, элювиально-делювиальных (покровных) и озерно-ледниковых отложениях.

Комплекс грунтовых вод имеет безнапорный и локально напорный характер. Безнапорные воды чаще всего встречаются на возвышенных участках рельефа, местный напор они приобретают в понижениях рельефа или по мере погружения водоносного слоя на большие глубины (появляются в кровле горизонта водоупорные породы – суглинки). На профилях и ведомости горных выработок указаны уровни грунтовых вод: напорный – появившийся (совпадает с глубиной вскрытия) и установившийся (характеризующий степень напорности подземных вод). Максимально зафиксированный напор на участке изысканий в скв. 412 – с 5,0 до 0,0 м.

Питание комплекса грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка подземных вод происходит в естественные водотоки и мелиоративные канавы. Ввиду равнинного рельефа и слабых фильтрационных свойств грунтов поверхностный и подземный сток затруднены. В результате грунты имеют высокую влажность и степень водонасыщения близкую или равную единице.

Коэффициенты фильтрации для выделенных ИГЭ по данным «Справочника техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам» [28] приведены в Приложении И, том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2 – «Таблица нормативных и расчетных показателей физико-механических характеристик грунтов».

Годовая амплитуда сезонных колебаний уровней подземных вод, характерная для зоны избыточного увлажнения, по данным Коноплянцева А.А. [27] составляет 1,1-1,5 м, в среднем 1,3 м. Расчетный уровень грунтовых вод следует принять на 1,5 м выше наблюдаемого. На территории распространения болот и обводненных участках расчетный уровень совпадает с поверхностью земли. Фактические уровни грунтовых вод отображены на инженерно-геологических профилях.

При проведении изысканий на участке 50-60 км было отобрано 4 пробы подземных вод.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные (с минерализацией до 0,436 мг/л), от слабокислых до нейтральных (рН изменяется от 6,08 до 7,2) умеренно-жесткие.

Ведомость химических анализов подземных вод приведена в приложении С, том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2.

Согласно ГОСТ 9.602-2005 (табл. 3, 4), подземные воды по отношению к свинцовым оболочкам кабеля обладают средней коррозионной агрессивностью по общей жесткости, по pH, к алюминиевым оболочкам – средней по содержанию иона железа, высокой коррозионной агрессивностью по содержанию гумуса, к алюминиевым оболочкам – высокой по содержанию иона железа.

По степени агрессивного воздействия на бетон нормальной проницаемости марки W4 в грунтах с коэффициентом фильтрации меньше 0,1 м/сут 4 пробы воды характеризуются (СП 28.13330.2012) как среднеагрессивные по водородному показателю. К бетону марки W6 подземные воды среднеагрессивные по водородному показателю. К бетону марки W8 подземные воды не агрессивны. Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции – слабоагрессивная.

Сведения коррозионной агрессивности подземных вод приведены в приложении С (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2).

# СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

На исследованном участке проектируемых трасс газопровод 1, газопровод 2 к специфическим грунтам согласно СП 22.13330.2011 отнесены:

- органоминеральные и органические грунты;

- элювиальные грунты;

- техногенные грунты.

Органоминеральные грунты на участке изысканий представлены:

- ИГЭ 4г04 - суглинками темно-коричневыми легкими песчанистыми мягкопластичными сильнозаторфованными (bQIV);

- ИГЭ 8в02 – суглинками серыми легкими пылеватыми тугопластичными, слабозаторфованными (laQIV);

- ИГЭ 15в42 –  песком коричнево-серым мелким водонасыщенным средней плотности, слабозаторфованным, 17в03 – суглинками серо-коричневыми легкими пылеватыми тугопластичными среднезаторфованными (lbQIII),

Органоминеральные грунты на участке изысканий представлены локально и имеют достаточно небольшую мощность. Данные грунты залегают, как правило, под биогенными отложениями.

Органические грунты на участке изысканий представлены:

ИГЭ 1в - торфами темно-коричневыми водонасыщенными сильноразложившимися (bQIV);

ИГЭ 14в - торфами темно-коричневыми водонасыщенными сильноразложившимися (lbQIII);

Торф образует покровы на различных элементах рельефа – болотах и заболоченных участках, на пологих склонах. Мощность вскрытого торфа 1,1 м.

Относительное содержание органического вещества в торфах изменяется от 0,61-0,81 д.ед. Естественная влажность равна 1,202-6,256 д.ед., плотность частиц – 1,68-1,86 г/см3.

При проектировании необходимо учитывать следующие особенности органических грунтов: большая сжимаемость, существенная изменчивость и анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик, длительное развитие осадок во времени и возможность возникновения нестабилизированного состояния. Рекомендуется изымать грунт данного слоя.

Распространение органоминеральных и органических грунтов:

по трассе газопровод 1: ПК500+91-ПК501+81, ПК502+59-ПК514+34, ПК529+91-ПК530+74, ПК533+23-ПК534+16, ПК594+46-ПК595+19, ПК595+79-ПК596+69;

по трассе газопровод 2: ПК503+61-ПК504+54, ПК505+35-ПК517+22, ПК531+22-ПК533+09, ПК597+39-ПК598+42, ПК598+65-ПК600+17.

- Элювиальные грунты - выветрелые коренные породы до суглинка и супеси, на участке изысканий представлены ИГЭ 11б1 - песком коричнево-серым гравелистым, средней степени водонасыщения, 12б - супесью коричнево-серой пылеватой пластичной, 13б - суглинками коричнево-серыми легкими пылеватыми полутвердыми, 13в - суглинками коричнево-серыми легкими пылеватыми тугопластичными, 13г - суглинок коричнево-серыми легкими пылеватыми мягкопластичными.

Образование элювиальных грунтов произошло в результате физического выветривания, вызываемого колебаниями температуры, замерзанием и оттаиванием воды в трещинах. Элювиально-делювиальные (покровные) отложения залегают на водоразделах и  придают рельефу междуречных пространств сглаженные очертания.

При проектировании необходимо учитывать, что элювиальные грунты существенно изменяют свои прочностные и деформационные свойства в открытых котлованах при их неоднократном замачивании, высыхании и промерзании, а также в процессе эксплуатации, в связи с их дальнейшим выветриванием.

Элювиально-делювиальные (покровные) грунты встречаются на следующих участках трассы:

по трассе газопровод 1: ПК500+00 – ПК500+83, ПК502+13 – ПК510+02, ПК510+04–ПК522+04, ПК523+03 – ПК526+04, ПК534+03 – ПК564+63 ; ПК567+32 – ПК595+17, ПК596+24 – ПК600+00.

по трассе газопровод 2: ПК502+54 – ПК503 + 44; ПК504+89 – ПК513+00, ПК514+00 –  ПК 525+69, ПК526+32 – ПК529+74, ПК537+50 – ПК557+36, ПК559+81 – ПК596+23, ПК596+55 – ПК 598+29, ПК599+27 – ПК603+36.

Техногенные грунты. К ним относятся насыпные грунты, слагающие валы корчевания, образовавшиеся в процессе строительства соседних ниток газопроводов. Состоят насыпные грунты, главным образом, из суглинков тугопластичных.

На участке трассы изысканий встречены в скважине 403 по трассе газопровода 2 на ПК596+17-ПК597+00.

Следует учесть, что насыпные грунты неоднородные по составу, обладают неравномерной сжимаемостью и возможностью самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях и замачивании.

# ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

На исследуемой территории развиты процессы, связанные, как с природными, так и с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

### 7.1 Подтопление

Имеет место в долинах рек и ручьев с плоской заливаемой поймой. Подтопление этих участков подчинено естественным природным факторам (зимняя межень, половодье, летняя межень, осень с проливными дождями).

Отметки прогнозного затопления поймы реки Полонбаш, Полонбашка, Ема, Ершовка нанесены на профилях.

Участок работ, согласно СП 116.13330.2012, расположен на территории зарегистрированного проявления такого опасного процесса как подтопление. Согласно Приложения И, СП-105-97, часть II была составлена ведомость трассы по критериям типизации подтопляемости (таблица 7.1).

Таблица 7.1. Ведомость трассы по критериям типизации подтопляемости.

| Начало участка, ПК | Конец участка, ПК | Участки по Приложению И, СП-105-97, часть II | Расшифровка участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод 1 |
| 500+00 | 514+17 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 514+17 | 514+55 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 514+55 | 516+53 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 516+53 | 517+01 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 517+01 | 522+12 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 522+12 | 523+16 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 523+16 | 533+94 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 533+94 | 534+04 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 534+04 | 538+36 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 538+36 | 538+43 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 538+43 | 542+47 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 542+47 | 544+29 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 544+29 | 544+65 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 544+65 | 545+04 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 545+04 | 551+49 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 551+49 | 557+36 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 557+36 | 558+37 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 558+37 | 562+09 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 562+09 | 562+60 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 562+60 | 566+48 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 566+48 | 566+58 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 566+58 | 572+20 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 572+20 | 578+99 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 578+99 | 580+51 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 580+51 | 596+94 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 596+94 | 597+38 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 597+38 | 600+00 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| Газопровод 2 |
| 502+54 | 516+74 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 516+74 | 517+06 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 517+06 | 519+61 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 519+61 | 520+17 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 520+17 | 536+45 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 536+45 | 536+68 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 536+68 | 541+19 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 541+19 | 541+38 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 541+38 | 545+44 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 545+44 | 546+81 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 546+81 | 547+36 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 547+36 | 547+74 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 547+74 | 552+77 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 552+77 | 553+58 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 553+58 | 559+97 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 559+97 | 560+76 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 560+76 | 565+30 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 565+30 | 565+82 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 565+82 | 569+30 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 569+30 | 569+61 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 569+61 | 574+69 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |
| 574+69 | 575+25 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 575+25 | 599+57 | I-А-1 | Постоянно подтопленные |
| 599+57 | 600+46 | I-А-2 | Сезонно (ежегодно) подтапливаемые |
| 600+46 | 603+36 | III-Б1-1 | Подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории |

На исследуемой территории отмечены участки, подтопленные в результате деятельности человека – это заболоченные и обводненные участки. Они широко развиты на рассматриваемой территории. Болота и заболоченные участки распространены в пределах низменностей, где наблюдаются разливы рек и высокое стояние подземных вод.

Заболоченные участки образовались как на плоских поверхностях, так и в местах понижения рельефа, где скапливаются атмосферные осадки и затруднен естественный сток. Способствует заболачиванию и близкое залегание к поверхности земли уровня грунтовых вод. Заболачивание прослеживается по наличию закочкаренной поверхности с мочажинами и по наличию слоя торфов с поверхности.

Питание болот и заболоченных массивов осуществляется за счет атмосферных осадков, что позволяет осушать строительные площадки за счет планировки территории, перехвата поверхностного стока с прилегающих территорий нагорными канавами и отвода сточных вод в ближайшие водотоки. При этом ожидается, что процесс заболачивания активизируется на прилегающих к строительным площадкам участках.

На рассматриваемой территории встречены болота I и II типа.

На трассе газопровод 1: ПК 508+36 - ПК508+92, ПК 510+00 - ПК511+24 - болото I типа;

На трассе газопровод 2: ПК510+33 - ПК 512 + 10 - болото I типа; ПК512+67- ПК513+12 - болото I типа, ПК 513+12 - ПК513+56 - болото II типа, ПК 513+56 – ПК514+00 - болото I типа.

Общая протяженность по газопроводу 1 болота I типа – 0,180 км; по газопроводу 2 болота I типа – 0,266 км, болота II типа – 0,044 км. Согласно СП86.13330.2014, типы болот и мощности торфяных залежей приведены на инженерно-геологических поперечных разрезах и профилях.

### 7.2 Эрозионные процессы

Не имеют широкого распространения на изучаемом участке. Интенсивность линейной эрозии и плоскостного смыва довольно слабая; территория хорошо залесена и задернована. Наиболее заметно, эрозионные процессы проявляется в русловой части рек Ема и Полонбашка.

Русловая эрозия (боковая и глубинная) проявляется по берегам и дну рек, сложенных породами повышенной размываемости - песками и супесями, глинистые породы размываются в меньшей степени по мере размокания. Часто русловые отложения представлены гравием и галькой, более мелкая песчанистая фракция выносится или оседает на кровле скальных грунтов.

Русловая эрозия выражена на р. Ема по трассе газопровод 1 с ПК501+37 по ПК501+95 (прогнозируемая эрозия – боковая до 29 м, глубинная до 0,8 м), по трассе газопровод 2 с ПК503+99 по ПК504+99 (прогнозируемая эрозия – боковая до 58 м, глубинная до 1,1 м).

Русловая эрозия выражена на р. Полонбашка по трассе газопровод 1 с ПК529+60 по ПК530+00 (прогнозируемая эрозия – боковая до 28,1 м, глубинная до 0,5 м), по трассе газопровод 2 с ПК532+00 по ПК532+37 (прогнозируемая эрозия – боковая до 27,8 м, глубинная до 0,5 м).

Отметки предельного размыва нанесены на профилях.

### 7.3 Карст

На участке Вологодской области из карстующихся пород представлены только известняки, которые относятся к карбонатным породам. Карбонатные породы труднорастворимы в воде, водопроводимость их из-за наличия глинистой составляющей невелика. На участке изысканий на глубину исследования известняки не вскрыты. Карстовые процессы не развиты (не было отмечено, как существование каких-либо карстовых форм рельефа, так и других проявлений карста). Участок изысканий относится к VI категории устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов.

### 7.4 Сейсмичность

По сейсмичности трасса попадает на участок не высокой сейсмичной активности.

Данный район характеризуется сейсмичной активностью менее 6 баллов по ближайшему населенному пункту д.Красное (данные были приняты согласно приложению А СП 14.13330.2014, картам ОСР-2015-А, В, С).

Также были составлены и приведены в томе 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2: ведомость участков с залеганием скальных и полускальных грунтов (приложении Ц), ведомость карстовых участков (приложение Ш), ведомость оползнеопасных участков (приложение Щ), ведомость осыпеопасных и камнепадоопасных участков (приложение Э).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    - Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская». Линейная часть, участок км 0 – км 121, участок км 50 – км 60 выполнены в соответствии с действующими нормативными документами: СП 11-105-97 ч. I, II, III, СП 47.13330.2012, СП 22.13330.2011. Общая протяженность исследуемой части проектируемых газопроводов 1, 2 составляет 20 км.

    - Участок проведения инженерно-геологических изысканий расположен на территории Грязовецкого района Вологодской области.

    - Район изысканий по климатическому районированию для строительства относится к подрайону II В, согласно СП131.13330.2012. Климатическая характеристика района дана в главе 1.2 настоящего отчета. Физико-географические, техногенные и климатические условия подробно описаны в главе 1 настоящего отчета.

    - В геологическом строении территории изысканий, в пределах глубины исследования, принимают участие четвертичные отложения. Генетически они представлены современными техногенными (tQIV), биогенными (bQIV), озерно-аллювиальными отложения (laQIV), также элювиально-делювиальными (покровными) отложениями (edQIII-IV),  верхненеоплейстоценовыми  озерно-болотными отложениями (lbQIII), средненеоплейстоценовыми и верхненеоплейстоценовыми озерно-ледниковыми отложениями (lgQII-III), средненеоплейстоценовыми и верхненеоплейстоценовыми  ледниковыми  отложениями (gQII-III).  Выделено на участке 45 инженерно-геологических элементов. Подробное описание грунтов согласно ГОСТ 25100-2011, оценка изменений свойств грунтов в связи с проектируемым строительством газопроводов приводятся в главе 3.6. Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов выделенных ИГЭ приведены в приложении И (том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2). Детально геологическое строение участка и литологические особенности грунтов, изменение их по глубине и по площади исследуемой территории отражены в ведомости горных выработок (приложение Е, том 0010.001.001.ИИ.1109.0401.000.4001.000-ИГИ2.1.6.2) и на профилях.

    - При выполнении изысканий в пределах глубин исследований выделен единый комплекс грунтовых вод, приуроченный преимущественно к четвертичным отложениям. Уровень грунтовых вод зафиксирован с поверхности до глубины 2,9 м. Водовмещающими породами являются:

  - торфа современных биогенных отложений;

  - пески мелкие, средние современных озерно-аллювиальных отложений, средненеоплейстоценовых и верхненеоплейстоценовых озерно-аллювиальных отложений;

  - линзы и прослойки песков в супесях и суглинках озерно-аллювиальных, элювиально-делювиальных (покровных) и озерно-ледниковых отложениях.

    - По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, пресные (с минерализацией  до 0,436 г/л),  от слабокислых до нейтральных (рН изменяется от 6,08 до 7,2) умеренно-жесткие.

Согласно ГОСТ 9.602-2005 (табл. 3, 4), подземные воды по отношению к свинцовым оболочкам кабеля обладают средней коррозионной агрессивностью по общей жесткости, по pH, к алюминиевым оболочкам – средней по содержанию иона железа, высокой коррозионной агрессивностью по содержанию гумуса, к алюминиевым оболочкам – высокой по содержанию иона железа.

По степени агрессивного воздействия на бетон нормальной проницаемости марки W4 в грунтах с коэффициентом фильтрации меньше 0,1 м/сут 4 пробы воды характеризуются (СП 28.13330.2012) как среднеагрессивные по водородному показателю. К бетону марки W6 подземные воды среднеагрессивные по водородному показателю. К бетону марки W8 подземные воды не агрессивны.

Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции – слабоагрессивная.

    - Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали, в соответствии с критериями ГОСТ 9.602-2005, характеризуется следующим образом:

- «высокая» для ИГЭ – 13в, 17г, 21г;

- «средняя» для ИГЭ – 8г, 8в, 13б, 13г, 21в.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по значениям удельных электрических сопротивлений (УЭС) характеризуется, как «высокая» на всем участке изысканий для ИГЭ- 13в, 17г, 21вв, 21г, 28б1; как «средняя» для ИГЭ – 13б, 13г, 17в, 17г, 21в, 21вв, 28б1. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по плотности катодного тока характеризуется как «низкая» на участке изысканий для ИГЭ-8г, 13б, 13в, 13г, 17в, 17г, 21б, 21в, 21г, 21бб, 28б1.

    - Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции согласно табл. Х.5, СП 28.13330.2012 – среднеагрессивная на всем участке для ИГЭ - 8г, 13б, 13в, 13г, 17в, 17г, 21г, 21бб, 28б1.

По результатам анализов водных вытяжек грунты незасоленные. Значения меняются в диапазоне 0,067-0,162% (на весь участок км 0 – км 121). Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции для бетона марки по водонепроницаемости W4 W6 W8 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на железобетонные конструкции на любых цементах по хлоридам (СП 28.13330.2012, табл. В2) при пересчете сульфатов на хлориды – неагрессивная.

    - Коррозионная агрессивность грунтов к свинцу высокая (на весь участок км 0 – км 121). Коррозионная агрессивность по рН меняется от низкой до средней, по органическому веществу (гумус) средняя и низкая (в основном),  по нитрат-иону высокая.

Коррозионная агрессивность грунтов к алюминию высокая (на весь участок км 0 – км 121). Коррозионная агрессивность по рН изменяется от низкой до средней, высокая по содержанию иона железа, по содержанию хлор-иона в основном средняя.

    - Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитывалась по формуле 5.3 СП 22.13330.2011 по метеоданным, предоставленными заказчиком.

На участке км 50 - км 60 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков (ИГЭ 4г04, 8бб, 8в, 8в02, 8г, 8г1, 8е01, 13а, 13б, 13в, 13г, 17б, 17в, 17г, 17в01, 17в03, 17г01, 17е01, 21а, 21б, 21б1, 21в, 21вв, 21в1, 21г, 21д, 28б, 28б1) – 1,47 м, песка крупного (ИГЭ 6в2), песка средней крупности (ИГЭ 6в3), песка гравелистого (ИГЭ 6в1, 11б1, 30в1) – 1,91 м, песка мелкого, супеси (6в4, 7а, 7б, 12б, 15в4, 15в42) – 1,79 м, галечниковый грунт (ИГЭ 10в), гравийный грунт (ИГЭ 10в1) – 2,17 м.

    - Категории грунтов по трудности разработки в соответствии ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 прил.1.1 «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы». Приложения (книга 1). «Земляные работы», Приложение 1.1: техногенные отложения (t) – п.35б;  ИГЭ 1в, 14в – п.37а; ИГЭ 4г04, 8е01, 13г, 17г, 17г01, 17е01 – п.35а; ИГЭ 6в1, 6в2, 11б1, 15в4 – п.29в; ИГЭ 6в3, 6в5 – п.29б; ИГЭ 6в4, 1542 – п.29а; ИГЭ 7а, 12а – п.36б; ИГЭ 7б – п.36а; ИГЭ 8бб, 8в, 8г1, 13а, 13б, 17б, 21а, 21б, 21в, 21вв – п.35в; ИГЭ 8в02, 8г, 13в, 17в, 17в01, 17в03, 21г, 21д – п.35б; ИГЭ 21б1, 21в1 – п.35г; ИГЭ 10в, 10в1 – п.6а; ИГЭ 28б – п.10б; ИГЭ 30в1 – п.10д; ИГЭ 28б1, 28в1 – п.10ж.

    - Согласно т.Б.27 ГОСТ 25100-2011 по относительной деформации пучения грунты оцениваются следующим образом: чрезмерно пучинистые – ИГЭ 1в, 14в; сильнопучинистые – ИГЭ 4г04, 6в4, 7б, 8г, 8г1, 8е01, 12б, 13г, 15в4, 15в42, 17г, 17г01, 17е01, 21г, 21д; среднепучинистые – ИГЭ 8в, 8в02, 10в, 13в, 17в, 17в01, 17в03, 21в, 21вв, 21в1, 28в1; слабопучинистые – ИГЭ 8бб, 13б, 17б, 21б, 21б1, 28б, 28б1; непучинистые – ИГЭ 6в1, 6в2, 6в3, 7а, 10в1, 11б1, 13а, 15в1, 21а, 30в1.

    - Согласно СП 22.1330.2011 к специфическим грунтам на исследуемой территории следует отнести: органоминеральные и органические грунты, элювиальные грунты, техногенные грунты.

    - В результате проведенных инженерно-геологических изысканий из опасных геологических и инженерно-геологических процессов отмечено подтопление территории, русловая эрозия (боковая и глубинная). Подробное описание, протяженность и местоположение (пикетаж) приведены в главах 7.1 – 7.4.

    - Согласно приложению А СП 14.13330.2014, картам ОСР-2015-А, В, С данный район характеризуется сейсмичной активностью менее 6 баллов.

    - По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов, в соответствии с СП 47.13330.2012, инженерно-геологические условия на участке изысканий относятся ко III категории сложности.

Факторы, определяющие производство изысканий:

- геологические (в разрезе выделяется 7 стратиграфо-генетических комплексов естественного происхождения);

- гидрогеологические (горизонты подземных вод не выдержаны, чередование водоносных и водоупорных пород, неоднородный химический состав);

- опасные геологические и инженерно-геологические процессы имеют широкое распространение;

- специфические грунты имеют широкое распространение;

    - На исследуемой территории в качестве основания для прокладки газопровода могут быть рекомендованы все встреченные грунты с учетом их свойств, за исключением торфов и насыпных грунтов.

При проведении работ на участке необходимо учесть следующее:

- основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при сезонном промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты и другие конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка. Рекомендуется вести работы ниже зоны сезонного промерзания, либо уводить конструкции от соприкосновения с пучинистыми грунтами;

- органические и органоминеральные грунты обладают большой сжимаемостью, существенной изменчивостью и анизотропией прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик, длительным развитием осадок во времени и возможностью возникновения нестабилизированного состояния. Рекомендуется предусмотреть дренажные мероприятия, полностью или частично произвести замену органического грунта или произвести его предварительное уплотнение;

- насыпные грунты неоднородные по составу, обладают неравномерной сжимаемостью и возможностью самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях и замачивании;

Рекомендуется изымать грунт данного слоя.

- при вскрытии ИГЭ-8е, 8е01, 17е01 (суглинки текучей консистенции), ИГЭ-6в4, 6в5, 15в4, 15в42 (пески мелкие водонасыщенные, обладающие плывунными свойствами) возможно нарушение устойчивости стенок канав, вырытых под закладку труб.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нормативно-методическая литература

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

- ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

- ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

- ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

- ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

- ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образцов.

- ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического и микроагрегатного состава.

- ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

- ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности.

- ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

- ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ 21.302-2013 Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

- ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости.

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I, II, III.

- СП 14.13330-2014 Строительство в сейсмических районах.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы.

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология.

- ФЕР 81-02-Пр(1)-2001 Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приложения (книга 1). «Земляные работы», Приложение 1.1.

Опубликованная и фондовая литература

- Государственная геологическая карта РФ масштаба 1:200 000 (листы О-37-Х), объяснительная записка к карте.

- Геология СССР,  Том II,  Архангельская, Вологодская области и Коми АССР, М., Издательство «Госгеолтехиздат», 1963 г.

- Гидрогеология СССР, Том XLIV. Архангельская и Вологодская области. Гл. редактор А.В. Сидоренко, Издательство «Недра», 1969 г.

- Инженерная геология СССР, Том 1, Русская платформа, М., Издательство Московского университета, 1978 г.

- Естественный режим подземных вод и его закономерности, Коноплянцев А.А., Ковалевский В.С., Семенов С.Я., М., Наука, 1963г.

- Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. Под редакцией Н.А. Солодухин, И.В. Архангельский, М., Недра, 1982 г.

- Технический отчет по инженерным изысканиям линейной части газопровода. Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка. Участок км 0 – км 119», Арх.№6545.152.002.23.14.04.01.01-№6545.152.002.21.11.04.09.02,6545.152.002.23.14.04.01.01-6545.152.002.23.14.04.01. ООО «ОКОР», Вологда 2003 -2005год.

- Технический отчет: «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка. Участок км 0 – км 59», Арх. № 6545.095.003.23.14.01.01.04.1, ООО «ОКОР», Вологда 2010 год.