Приложение Ж

Материалы уравнивания

Характеристики теодолитных ходов

Таблица Ж.1

| № хода | Направление хода | Длина хода, м | Кол-во точек | Fβ факт ° ‘ “ | Fβ доп ° ‘ “ | Fx, м | Fу, м | Fs, м | Fs/ S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | 2445-2523 | 1873,98 | 11 | -0°00'08" | 0°03'19" | 0,023 | -0,024 | 0,033 | 1:57000 |
| 26 | 2531-КК30 | 2146,77 | 13 | 0°00'14" | 0°03'36" | -0,045 | 0,049 | 0,067 | 1:32000 |
| 25 | КК30-3081 | 1771,93 | 17 | -0°00'14" | 0°04'07" | -0,037 | 0,053 | 0,065 | 1:27000 |
| 24 | 3082-2758 | 2091,69 | 14 | -0°01'42" | 0°03'44" | -0,009 | -0,014 | 0,017 | 1:123000 |
| 23 | 2758-2720 | 2111,37 | 20 | -0°01'54" | 0°04'28" | -0,005 | -0,070 | 0,070 | 1:30000 |
| 22 | 2542-2517 | 2248,11 | 10 | -0°00'41" | 0°03'10" | -0,038 | 0,027 | 0,047 | 1:48000 |

Характеристики ходов тригонометрического нивелирования

Таблица Ж.2

| № хода | Направление хода | Длина хода, км | Fн,факт м | Fн доп., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 2445-2523 | 2,46 | 0,018 | 0,078 |
| 26 | 2531-КК30 | 2,84 | -0,041 | 0,084 |
| 25 | КК30-3081 | 2,94 | 0,043 | 0,086 |
| 24 | 3082-2758 | 2,76 | 0,048 | 0,083 |
| 23 | 2758-2720 | 3,74 | -0,049 | 0,097 |
| 22 | 2542-2517 | 2,94 | 0,002 | 0,086 |

Средние квадратические погрешности

Таблица Ж.3

| Номер пункта | mx (м) | my (м) | mh (м) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| 2-3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
| 3-3 | 0,009 | 0,008 | 0,007 |
| 4-3 | 0,011 | 0,010 | 0,007 |
| 5-3 | 0,012 | 0,011 | 0,008 |
| 6-3 | 0,011 | 0,011 | 0,008 |
| 7-3 | 0,010 | 0,010 | 0,007 |
| 8-3 | 0,007 | 0,007 | 0,006 |
| 9-3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 1-4 | 0,007 | 0,003 | 0,002 |
| 2-4 | 0,010 | 0,007 | 0,006 |
| 3-4 | 0,015 | 0,012 | 0,008 |
| 4-4 | 0,019 | 0,016 | 0,009 |
| 5-4 | 0,021 | 0,018 | 0,010 |
| 6-4 | 0,022 | 0,018 | 0,010 |
| 7-4 | 0,021 | 0,018 | 0,009 |
| 8-4 | 0,018 | 0,016 | 0,008 |
| 9-4 | 0,014 | 0,014 | 0,008 |
| 10-4 | 0,012 | 0,011 | 0,007 |
| 11-4 | 0,007 | 0,007 | 0,005 |
| 1-5 | 0,005 | 0,006 | 0,010 |
| 2-5 | 0,008 | 0,008 | 0,013 |
| 3-5 | 0,010 | 0,009 | 0,014 |
| 4-5 | 0,013 | 0,011 | 0,017 |
| 5-5 | 0,015 | 0,012 | 0,018 |
| 6-5 | 0,016 | 0,013 | 0,018 |
| 7-5 | 0,016 | 0,013 | 0,015 |
| 8-5 | 0,016 | 0,013 | 0,015 |
| 9-5 | 0,015 | 0,012 | 0,014 |
| 10-5 | 0,014 | 0,013 | 0,014 |
| 11-5 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |
| 12-5 | 0,011 | 0,011 | 0,012 |
| 13-5 | 0,010 | 0,009 | 0,012 |
| 14-5 | 0,008 | 0,007 | 0,011 |
| 15-5 | 0,006 | 0,003 | 0,003 |
| 1-6 | 0,007 | 0,013 | 0,005 |
| 2-6 | 0,014 | 0,016 | 0,007 |
| 3-6 | 0,026 | 0,020 | 0,011 |
| 4-6 | 0,029 | 0,022 | 0,012 |
| 5-6 | 0,035 | 0,025 | 0,013 |
| 6-6 | 0,038 | 0,026 | 0,014 |
| 7-6 | 0,039 | 0,026 | 0,015 |
| 8-6 | 0,038 | 0,025 | 0,015 |
| 9-6 | 0,033 | 0,024 | 0,014 |
| 10-6 | 0,024 | 0,021 | 0,013 |
| 11-6 | 0,013 | 0,017 | 0,010 |
| 12-6 | 0,007 | 0,012 | 0,005 |
| 1-7 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 2-7 | 0,013 | 0,013 | 0,012 |
| 3-7 | 0,019 | 0,016 | 0,016 |
| 4-7 | 0,022 | 0,018 | 0,017 |
| 5-7 | 0,026 | 0,020 | 0,019 |
| 6-7 | 0,030 | 0,021 | 0,021 |
| 7-7 | 0,033 | 0,021 | 0,023 |
| 8-7 | 0,035 | 0,022 | 0,022 |
| 9-7 | 0,034 | 0,021 | 0,022 |
| 10-7 | 0,033 | 0,021 | 0,021 |
| 11-7 | 0,031 | 0,021 | 0,021 |
| 12-7 | 0,030 | 0,020 | 0,021 |
| 13-7 | 0,027 | 0,019 | 0,021 |
| 14-7 | 0,019 | 0,019 | 0,016 |
| 15-7 | 0,019 | 0,017 | 0,016 |
| 16-7 | 0,017 | 0,015 | 0,015 |
| 17-7 | 0,014 | 0,012 | 0,014 |
| 18-7 | 0,010 | 0,010 | 0,014 |
| 220 | 0,006 | 0,004 | 0,006 |
| 221 | 0,009 | 0,010 | 0,014 |
| 222 | 0,012 | 0,015 | 0,016 |
| 223 | 0,014 | 0,017 | 0,018 |
| 224 | 0,014 | 0,017 | 0,018 |
| 225 | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
| 226 | 0,010 | 0,011 | 0,015 |
| 227 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |

Ведомости теодолитных ходов

Ход №27

Таблица Ж.4

| Пункт | Изм. угол | Дир. угол | Изм. расст., м | Урав. расст., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2494 |  |  |  |  |
|  |  | 309°06'28" |  |  |
| 2445 | 17°09'21" |  |  |  |
|  |  | 146°15'53" | 108,625 | 108,628 |
| 1-3 | 346°58'36" |  |  |  |
|  |  | 313°14'34" | 211,890 | 211,886 |
| 2-3 | 181°54'44" |  |  |  |
|  |  | 315°09'22" | 220,454 | 220,451 |
| 3-3 | 179°54'57" |  |  |  |
|  |  | 315°04'21" | 190,547 | 190,544 |
| 4-3 | 180°30'01" |  |  |  |
|  |  | 315°34'22" | 207,713 | 207,709 |
| 5-3 | 179°04'43" |  |  |  |
|  |  | 314°39'05" | 148,001 | 147,998 |
| 6-3 | 179°53'11" |  |  |  |
|  |  | 314°32'13" | 203,708 | 203,705 |
| 7-3 | 181°53'53" |  |  |  |
|  |  | 316°26'03" | 235,717 | 235,713 |
| 8-3 | 170°35'08" |  |  |  |
|  |  | 307°01'05" | 199,573 | 199,570 |
| 9-3 | 183°48'02" |  |  |  |
|  |  | 310°49'02" | 147,776 | 147,772 |
| 2523 | 182°23'11" |  |  |  |
|  |  | 313°12'06" |  |  |
| 2531 |  |  |  |  |

Ход №26

Таблица Ж.5

| Пункт | Изм. угол | Дир. угол | Изм. расст., м | Урав. расст., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2523 |  |  |  |  |
|  |  | 313°12'06" |  |  |
| 2531 | 36°24'51" |  |  |  |
|  |  | 169°37'07" | 63,440 | 63,435 |
| 1-4 | 323°27'47" |  |  |  |
|  |  | 313°05'03" | 185,848 | 185,854 |
| 2-4 | 174°53'48" |  |  |  |
|  |  | 307°58'59" | 240,887 | 240,893 |
| 3-4 | 180°13'20" |  |  |  |
|  |  | 308°12'26" | 224,452 | 224,458 |
| 4-4 | 180°00'02" |  |  |  |
|  |  | 308°12'31" | 202,194 | 202,200 |
| 5-4 | 180°35'57" |  |  |  |
|  |  | 308°48'31" | 204,339 | 204,345 |
| 6-4 | 180°19'46" |  |  |  |
|  |  | 309°08'18" | 174,955 | 174,961 |
| 7-4 | 181°14'50" |  |  |  |
|  |  | 310°23'08" | 195,792 | 195,798 |
| 8-4 | 154°07'31" |  |  |  |
|  |  | 284°30'37" | 172,076 | 172,081 |
| 9-4 | 226°05'08" |  |  |  |
|  |  | 330°35'39" | 132,131 | 132,137 |
| 10-4 | 158°25'49" |  |  |  |
|  |  | 309°01'23" | 191,736 | 191,742 |
| 11-4 | 184°32'43" |  |  |  |
|  |  | 313°33'59" | 158,857 | 158,862 |
| КК30 | 161°45'04" |  |  |  |
|  |  | 295°18'56" |  |  |
| КК31 |  |  |  |  |

Ход №25

Таблица Ж.6

| Пункт | Изм. угол | Дир. угол | Изм. расст., м | Урав. расст., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3082 |  |  |  |  |
|  |  | 77°11'29" |  |  |
| 3081 | 254°23'30" |  |  |  |
|  |  | 151°34'59" | 43,386 | 43,382 |
| 15-5 | 152°50'27" |  |  |  |
|  |  | 124°25'25" | 151,421 | 151,416 |
| 14-5 | 216°50'51" |  |  |  |
|  |  | 161°16'15" | 63,632 | 63,628 |
| 13-5 | 153°59'50" |  |  |  |
|  |  | 135°16'03" | 44,011 | 44,006 |
| 12-5 | 156°55'21" |  |  |  |
|  |  | 112°11'21" | 60,267 | 60,262 |
| 11-5 | 143°36'45" |  |  |  |
|  |  | 75°48'02" | 94,993 | 94,989 |
| 10-5 | 123°57'54" |  |  |  |
|  |  | 19°45'56" | 54,116 | 54,116 |
| 9-5 | 201°22'53" |  |  |  |
|  |  | 41°08'49" | 57,236 | 57,235 |
| 8-5 | 264°12'08" |  |  |  |
|  |  | 125°20'59" | 90,855 | 90,850 |
| 7-5 | 179°17'19" |  |  |  |
|  |  | 124°38'21" | 200,352 | 200,347 |
| 6-5 | 180°45'12" |  |  |  |
|  |  | 125°23'34" | 192,345 | 192,340 |
| 5-5 | 177°06'31" |  |  |  |
|  |  | 122°30'05" | 185,347 | 185,342 |
| 4-5 | 186°47'36" |  |  |  |
|  |  | 129°17'41" | 193,992 | 193,987 |
| 3-5 | 185°49'40" |  |  |  |
|  |  | 135°07'19" | 81,894 | 81,889 |
| 2-5 | 161°12'11" |  |  |  |
|  |  | 116°19'27" | 109,622 | 109,617 |
| 1-5 | 182°41'50" |  |  |  |
|  |  | 119°01'14" | 148,534 | 148,529 |
| КК30 | 356°17'45" |  |  |  |
|  |  | 295°18'56" |  |  |
| КК31 |  |  |  |  |

Ход №24

Таблица Ж.7

| Пункт | Изм. угол | Дир. угол | Изм. расст., м | Урав. расст., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3081 |  |  |  |  |
|  |  | 257°11'29" |  |  |
| 3082 | 355°31'10" |  |  |  |
|  |  | 72°42'52" | 102,033 | 102,035 |
| 12-6 | 4°25'47" |  |  |  |
|  |  | 257°08'54" | 209,084 | 209,083 |
| 11-6 | 179°21'43" |  |  |  |
|  |  | 256°30'47" | 209,868 | 209,867 |
| 10-6 | 180°42'19" |  |  |  |
|  |  | 257°13'11" | 224,221 | 224,220 |
| 9-6 | 179°43'31" |  |  |  |
|  |  | 256°56'43" | 202,623 | 202,622 |
| 8-6 | 179°47'02" |  |  |  |
|  |  | 256°43'41" | 139,579 | 139,578 |
| 7-6 | 180°18'58" |  |  |  |
|  |  | 257°02'33" | 184,241 | 184,240 |
| 6-6 | 170°16'36" |  |  |  |
|  |  | 247°18'57" | 131,166 | 131,165 |
| 5-6 | 179°56'41" |  |  |  |
|  |  | 247°15'25" | 190,691 | 190,689 |
| 4-6 | 123°03'40" |  |  |  |
|  |  | 190°18'46" | 87,178 | 87,175 |
| 3-6 | 239°14'03" |  |  |  |
|  |  | 249°32'31" | 204,636 | 204,634 |
| 2-6 | 153°07'44" |  |  |  |
|  |  | 222°39'52" | 90,735 | 90,733 |
| 1-6 | 219°09'57" |  |  |  |
|  |  | 261°49'24" | 115,650 | 115,650 |
| 2758 | 164°05'48" |  |  |  |
|  |  | 245°54'46" |  |  |
| 2548 |  |  |  |  |

Ход №23

Таблица Ж.8

| Пункт | Изм. угол | Дир. угол | Изм. расст., м | Урав. расст., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2548 |  |  |  |  |
|  |  | 65°54'46" |  |  |
| 2758 | 336°42'58" |  |  |  |
|  |  | 222°37'20" | 103,231 | 103,229 |
| 1-7 | 190°00'15" |  |  |  |
|  |  | 232°37'14" | 119,439 | 119,436 |
| 2-7 | 212°31'29" |  |  |  |
|  |  | 265°08'26" | 144,242 | 144,237 |
| 3-7 | 164°10'47" |  |  |  |
|  |  | 249°18'58" | 77,966 | 77,962 |
| 4-7 | 202°02'47" |  |  |  |
|  |  | 271°21'32" | 116,187 | 116,182 |
| 5-7 | 179°57'24" |  |  |  |
|  |  | 271°18'43" | 177,309 | 177,303 |
| 6-7 | 179°33'02" |  |  |  |
|  |  | 270°51'34" | 203,444 | 203,439 |
| 7-7 | 180°23'03" |  |  |  |
|  |  | 271°14'29" | 219,400 | 219,395 |
| 8-7 | 129°05'43" |  |  |  |
|  |  | 220°20'06" | 75,694 | 75,692 |
| 9-7 | 205°19'38" |  |  |  |
|  |  | 245°39'39" | 77,498 | 77,494 |
| 10-7 | 179°19'13" |  |  |  |
|  |  | 244°58'50" | 66,888 | 66,884 |
| 11-7 | 206°49'37" |  |  |  |
|  |  | 271°48'26" | 40,483 | 40,478 |
| 12-7 | 156°22'45" |  |  |  |
|  |  | 248°11'11" | 72,177 | 72,172 |
| 13-7 | 183°53'38" |  |  |  |
|  |  | 252°04'50" | 212,224 | 212,219 |
| 14-7 | 196°17'55" |  |  |  |
|  |  | 268°22'51" | 59,187 | 59,182 |
| 15-7 | 249°35'30" |  |  |  |
|  |  | 337°58'28" | 47,024 | 47,021 |
| 16-7 | 185°05'35" |  |  |  |
|  |  | 343°04'08" | 68,700 | 68,696 |
| 17-7 | 182°38'59" |  |  |  |
|  |  | 345°43'11" | 51,430 | 51,427 |
| 18-7 | 260°15'30" |  |  |  |
|  |  | 65°58'44" | 178,916 | 178,920 |
| 2720 | 59°39'13" |  |  |  |
|  |  | 305°37'55" |  |  |
| 2542 |  |  |  |  |

Ход №22

Таблица Ж.9

| Пункт | Изм. угол | Дир. угол | Изм. расст., м | Урав. расст., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2720 |  |  |  |  |
|  |  | 305°37'55" |  |  |
| 2542 | 203°40'08" |  |  |  |
|  |  | 329°17'58" | 138,212 | 138,217 |
| 220 | 179°34'37" |  |  |  |
|  |  | 328°52'30" | 286,715 | 286,721 |
| 221 | 182°21'15" |  |  |  |
|  |  | 331°13'41" | 268,945 | 268,950 |
| 222 | 180°30'14" |  |  |  |
|  |  | 331°43'51" | 284,947 | 284,952 |
| 223 | 177°43'34" |  |  |  |
|  |  | 329°27'23" | 251,664 | 251,670 |
| 224 | 169°24'27" |  |  |  |
|  |  | 318°51'48" | 251,679 | 251,684 |
| 225 | 177°28'49" |  |  |  |
|  |  | 316°20'34" | 289,518 | 289,523 |
| 226 | 183°11'16" |  |  |  |
|  |  | 319°31'45" | 299,589 | 299,594 |
| 227 | 176°39'26" |  |  |  |
|  |  | 316°11'06" | 176,799 | 176,804 |
| 2517 | 118°54'17" |  |  |  |
|  |  | 255°05'17" |  |  |
| 2529 |  |  |  |  |

Составила 	                      Сергей Е.П.

Проверила		            Жукова М.С.