## ПРИЛОЖЕНИЕ Л

# Расчет уровней воды гидравлическим методом

Река Воробей, газопровод 1: ПК 737+38, ручей без названия, газопровод 1: ПК 737+45

Морфоствор расположен в створе трассы газопровода 1

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=7,10‰, nрусло=0,08, nпойма=0,1

Таблица Л 1 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 142,40 | 0,003 | 0,04 | 0,01 | 0,000 | 0,003 | 0,34 | 0,000 | 0,04 |
| 142,50 | 0,099 | 0,19 | 0,08 | 0,018 | 0,099 | 1,20 | 0,018 | 0,19 |
| 142,60 | 0,225 | 0,29 | 0,17 | 0,065 | 0,225 | 1,32 | 0,065 | 0,29 |
| 142,70 | 0,364 | 0,36 | 0,25 | 0,132 | 0,364 | 1,45 | 0,132 | 0,36 |
| 142,80 | 0,514 | 0,42 | 0,33 | 0,218 | 0,530 | 1,90 | 0,218 | 0,41 |
| 142,90 | 0,677 | 0,47 | 0,40 | 0,329 | 0,750 | 2,50 | 0,329 | 0,44 |
| 143,00 | 0,851 | 0,52 | 0,48 | 0,440 | 1,05 | 4,22 | 0,479 | 0,46 |
| 143,10 | 1,03 | 0,59 | 0,57 | 0,600 | 1,83 | 10,76 | 0,741 | 0,40 |
| 143,20 | 1,21 | 0,65 | 0,67 | 0,790 | 3,30 | 24,03 | 1,22 | 0,37 |
| 143,30 | 1,39 | 0,72 | 0,77 | 1,00 | 6,71 | 40,26 | 2,23 | 0,33 |
| 143,40 | 1,57 | 0,78 | 0,87 | 1,22 | 11,23 | 49,95 | 4,00 | 0,36 |

Рисунок Л.1 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.2 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.2 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгаз 1, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 3,67 | 0,77 | 143,38 | 143,38 |
| P=10% | 2,79 | 0,74 | 143,33 | 143,33 |
| CМГВ | 0,007 | 0,10 | 142,44 | 142,44 |

Река Воробей, газопровод 2: ПК 740+97

Морфоствор расположен в створе трассы газопровода 2

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=7,10‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10.

Таблица Л 3 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 143,00 | 0,058 | 0,12 | 0,04 | 0,007 | 0,058 | 1,40 | 0,007 | 0,12 |
| 143,10 | 0,198 | 0,28 | 0,14 | 0,067 | 0,300 | 3,40 | 0,067 | 0,23 |
| 143,20 | 0,337 | 0,41 | 0,24 | 0,140 | 0,740 | 5,40 | 0,209 | 0,28 |
| 143,30 | 0,478 | 0,51 | 0,34 | 0,240 | 1,38 | 7,40 | 0,458 | 0,33 |
| 143,40 | 0,618 | 0,61 | 0,44 | 0,380 | 2,22 | 9,40 | 0,834 | 0,38 |
| 143,50 | 0,758 | 0,70 | 0,54 | 0,530 | 3,26 | 11,40 | 1,36 | 0,42 |
| 143,60 | 0,898 | 0,78 | 0,64 | 0,700 | 4,60 | 15,40 | 1,98 | 0,43 |
| 143,70 | 1,04 | 0,86 | 0,74 | 0,890 | 6,34 | 19,40 | 2,88 | 0,45 |
| 143,80 | 1,18 | 0,93 | 0,84 | 1,10 | 8,53 | 25,30 | 3,96 | 0,46 |

Рисунок Л.3– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.4 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.4 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгаз. 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 3,44 | 0,90 | 143,75 | 143,75 |
| P=10% | 2,62 | 0,84 | 143,67 | 143,67 |
| CМГВ | 0,007 | 0,12 | 143,00 | 143,00 |

Ручей без названия, газопровод 2: ПК 742+02

Морфоствор расположен в створе трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=36,4‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10

Таблица Л 5 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 145,92 | 0,000 | 0,07 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,10 | 0,000 | 0,07 |
| 145,94 | 0,005 | 0,14 | 0,02 | 0,001 | 0,005 | 0,30 | 0,001 | 0,14 |
| 145,96 | 0,013 | 0,18 | 0,02 | 0,002 | 0,013 | 0,65 | 0,002 | 0,18 |
| 145,98 | 0,031 | 0,22 | 0,03 | 0,007 | 0,031 | 1,14 | 0,007 | 0,22 |
| 146,00 | 0,059 | 0,26 | 0,04 | 0,015 | 0,059 | 1,63 | 0,015 | 0,26 |
| 146,02 | 0,096 | 0,30 | 0,05 | 0,029 | 0,096 | 2,12 | 0,029 | 0,30 |
| 146,04 | 0,143 | 0,34 | 0,05 | 0,049 | 0,143 | 2,61 | 0,049 | 0,34 |
| 146,06 | 0,200 | 0,38 | 0,06 | 0,077 | 0,200 | 3,10 | 0,077 | 0,38 |
| 146,08 | 0,267 | 0,42 | 0,07 | 0,112 | 0,267 | 3,59 | 0,112 | 0,42 |
| 146,10 | 0,344 | 0,46 | 0,08 | 0,157 | 0,344 | 4,08 | 0,157 | 0,46 |
| 146,12 | 0,431 | 0,49 | 0,09 | 0,212 | 0,431 | 4,57 | 0,212 | 0,49 |
| 146,14 | 0,527 | 0,53 | 0,10 | 0,277 | 0,527 | 5,06 | 0,277 | 0,53 |
| 146,16 | 0,633 | 0,56 | 0,11 | 0,354 | 0,633 | 5,55 | 0,354 | 0,56 |

Рисунок Л.5– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.6 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.6 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгаз.2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,37 | 0,56 | 146,16 | 146,16 |
| P=10% | 0,17 | 0,47 | 146,11 | 146,11 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 759+91, газопровод 2: ПК 763+69

Морфоствор расположен в 15 м выше створа трассы газопровода 1 и в 20 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=1,70‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10

Таблица Л 7 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 169,80 | 0,024 | 0,06 | 0,04 | 0,001 | 0,024 | 0,55 | 0,001 | 0,06 |
| 169,90 | 0,113 | 0,10 | 0,09 | 0,011 | 0,113 | 1,29 | 0,011 | 0,10 |
| 170,00 | 0,289 | 0,13 | 0,13 | 0,038 | 0,289 | 2,18 | 0,038 | 0,13 |
| 170,10 | 0,553 | 0,15 | 0,17 | 0,085 | 0,553 | 3,29 | 0,085 | 0,15 |
| 170,20 | 0,947 | 0,18 | 0,22 | 0,173 | 0,990 | 7,88 | 0,173 | 0,17 |
| 170,30 | 1,39 | 0,23 | 0,32 | 0,330 | 2,49 | 22,19 | 0,397 | 0,16 |
| 170,40 | 1,83 | 0,28 | 0,42 | 0,510 | 4,99 | 27,28 | 0,867 | 0,17 |
| 170,50 | 2,27 | 0,33 | 0,52 | 0,740 | 7,95 | 31,99 | 1,57 | 0,20 |
| 170,60 | 2,71 | 0,37 | 0,62 | 0,990 | 11,38 | 36,48 | 2,51 | 0,22 |

Рисунок Л.7– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.8 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.8 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгаз.1, мБС | Нгаз.2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 2,24 | 0,35 | 170,57 | 170,55 | 170,69 |
| P=10% | 1,69 | 0,33 | 170,51 | 170,49 | 170,64 |
| CМГВ | 0,005 | 0,07 | 169,83 | 170,10 | 170,10 |

Река Гаврица, газопровод 1: ПК 776+56, газопровод 2: ПК 780+31

Морфоствор расположен в створе трассы газопровода 1 и в 100 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=2,0‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10

Таблица Л 9 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 160,90 | 0,024 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,80 | 0,001 | 0,05 |
| 161,00 | 0,146 | 0,13 | 0,11 | 0,02 | 0,20 | 2,81 | 0,021 | 0,11 |
| 161,10 | 0,276 | 0,20 | 0,21 | 0,05 | 0,59 | 4,96 | 0,081 | 0,14 |
| 161,20 | 0,406 | 0,26 | 0,31 | 0,10 | 1,19 | 7,12 | 0,195 | 0,16 |
| 161,30 | 0,537 | 0,31 | 0,41 | 0,16 | 2,01 | 9,27 | 0,377 | 0,19 |
| 161,40 | 0,666 | 0,35 | 0,51 | 0,24 | 3,05 | 11,43 | 0,639 | 0,21 |
| 161,50 | 0,796 | 0,40 | 0,61 | 0,32 | 4,31 | 14,45 | 0,978 | 0,23 |
| 161,60 | 0,926 | 0,44 | 0,71 | 0,41 | 6,01 | 20,78 | 1,382 | 0,23 |
| 161,70 | 1,056 | 0,48 | 0,81 | 0,51 | 8,99 | 38,84 | 1,78 | 0,20 |
| 161,80 | 1,187 | 0,52 | 0,91 | 0,62 | 13,44 | 47,26 | 2,91 | 0,22 |
| 161,90 | 1,32 | 0,56 | 1,01 | 0,74 | 18,38 | 51,54 | 4,50 | 0,25 |
| 162,00 | 1,45 | 0,59 | 1,11 | 0,86 | 23,74 | 55,15 | 6,48 | 0,27 |

Рисунок Л.9– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.10 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.10 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгаз. 1, мБС | Нгаз. 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 5,28 | 0,43 | 161,94 | 161,94 | 162,24 |
| P=10% | 4,00 | 0,41 | 161,87 | 161,87 | 162,17 |
| CМГВ | 0,011 | 0,09 | 160,95 | 160,95 | 161,25 |

Река Молоченка, газопровод 1: ПК 788+23, газопровод 2: ПК 791+95

Морфоствор расположен в створе трассы газопровода 1 и в 22 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=0,50‰, nрусло=0,10, nпойма=0,12

Таблица Л 11 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 171,75 | 0,046 | 0,02 | 0,03 | 0,001 | 0,046 | 1,46 | 0,001 | 0,02 |
| 171,80 | 0,135 | 0,04 | 0,07 | 0,005 | 0,135 | 2,02 | 0,005 | 0,04 |
| 171,85 | 0,247 | 0,05 | 0,10 | 0,012 | 0,247 | 2,44 | 0,012 | 0,05 |
| 171,90 | 0,376 | 0,06 | 0,14 | 0,022 | 0,376 | 2,68 | 0,022 | 0,06 |
| 171,95 | 0,513 | 0,07 | 0,18 | 0,036 | 0,513 | 2,81 | 0,036 | 0,07 |
| 172,00 | 0,657 | 0,08 | 0,22 | 0,052 | 0,657 | 2,94 | 0,052 | 0,08 |
| 172,05 | 0,806 | 0,09 | 0,27 | 0,071 | 0,806 | 3,00 | 0,071 | 0,09 |
| 172,10 | 0,956 | 0,10 | 0,32 | 0,092 | 0,956 | 3,00 | 0,092 | 0,10 |
| 172,15 | 1,11 | 0,10 | 0,37 | 0,115 | 1,11 | 3,00 | 0,115 | 0,10 |
| 172,20 | 1,26 | 0,11 | 0,42 | 0,141 | 1,27 | 4,08 | 0,141 | 0,11 |
| 172,25 | 1,41 | 0,12 | 0,47 | 0,171 | 1,51 | 5,41 | 0,171 | 0,11 |
| 172,30 | 1,56 | 0,13 | 0,52 | 0,207 | 1,84 | 7,85 | 0,207 | 0,11 |
| 172,35 | 1,71 | 0,14 | 0,57 | 0,230 | 2,30 | 10,64 | 0,253 | 0,11 |
| 172,40 | 1,86 | 0,14 | 0,62 | 0,270 | 2,90 | 13,44 | 0,311 | 0,11 |
| 172,45 | 2,01 | 0,15 | 0,67 | 0,300 | 3,64 | 16,23 | 0,382 | 0,10 |
| 172,50 | 2,16 | 0,16 | 0,72 | 0,340 | 4,53 | 19,28 | 0,467 | 0,10 |
| 172,55 | 2,31 | 0,17 | 0,77 | 0,380 | 5,57 | 22,55 | 0,570 | 0,10 |
| 172,60 | 2,46 | 0,17 | 0,82 | 0,430 | 6,78 | 25,82 | 0,693 | 0,10 |

Рисунок Л.11 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.12 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.6 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгаз.1, мБС | Нгаз.2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,59 | 0,17 | 172,56 | 172,56 | 172,57 |
| P=10% | 0,44 | 0,16 | 172,49 | 172,49 | 172,50 |
| CМГВ | 0,001 | 0,02 | 171,75 | 172,10 | 172,10 |