## ПРИЛОЖЕНИЕ Л

# Расчет уровней воды гидравлическим методом

Река Лихтош, газопровод 1: ПК 417+07, газопровод 2: ПК 419+09

Морфоствор расположен в 11 м ниже створа газопровода 1 и в 46 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=5,00‰, nрусло=0,065, nпойма=0,10.

Таблица Л.1 – Результаты гидравлических расчетов

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 208,00 | 0,004 | 0,06 | 0,01 | 0,000 | 0,004 | 0,30 | 0,000 | 0,06 |
| 208,05 | 0,033 | 0,10 | 0,03 | 0,003 | 0,033 | 1,26 | 0,003 | 0,10 |
| 208,10 | 0,104 | 0,18 | 0,07 | 0,018 | 0,104 | 1,57 | 0,018 | 0,18 |
| 208,15 | 0,212 | 0,22 | 0,09 | 0,046 | 0,340 | 6,11 | 0,055 | 0,16 |
| 208,20 | 0,332 | 0,29 | 0,14 | 0,095 | 0,763 | 12,37 | 0,142 | 0,19 |
| 208,25 | 0,452 | 0,35 | 0,19 | 0,160 | 1,59 | 20,79 | 0,304 | 0,19 |
| 208,30 | 0,572 | 0,41 | 0,24 | 0,236 | 2,69 | 22,45 | 0,583 | 0,22 |
| 208,35 | 0,692 | 0,47 | 0,29 | 0,325 | 3,84 | 23,51 | 0,957 | 0,25 |
| 208,40 | 0,812 | 0,52 | 0,34 | 0,424 | 5,04 | 24,58 | 1,42 | 0,28 |
| 208,45 | 0,932 | 0,57 | 0,39 | 0,533 | 6,29 | 25,65 | 1,96 | 0,31 |

Рисунок Л.1 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.2 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.2 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 1,56 | 0,53 | 208,41 | 208,47 | 208,64 |
| P=10% | 0,85 | 0,45 | 208,34 | 208,39 | 208,57 |
| CМГВ | 0,003 | 0,09 | 208,04 | 208,07 | 208,11 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 443+77, газопровод 2: ПК 445+69

Морфоствор расположен в 15 м ниже створа трассы газопровода 1 и в 12 м выше створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=17,3‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10.

Таблица Л.3 – Результаты гидравлических расчетов

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 194,65 | 0,007 | 0,13 | 0,02 | 0,001 | 0,007 | 0,29 | 0,001 | 0,13 |
| 194,70 | 0,029 | 0,21 | 0,05 | 0,006 | 0,029 | 0,60 | 0,006 | 0,21 |
| 194,75 | 0,066 | 0,28 | 0,07 | 0,018 | 0,066 | 0,91 | 0,018 | 0,28 |
| 194,80 | 0,118 | 0,36 | 0,11 | 0,042 | 0,122 | 1,37 | 0,043 | 0,35 |
| 194,85 | 0,176 | 0,44 | 0,15 | 0,078 | 0,204 | 1,98 | 0,082 | 0,40 |
| 194,90 | 0,236 | 0,54 | 0,20 | 0,126 | 0,326 | 2,89 | 0,144 | 0,44 |
| 194,95 | 0,296 | 0,62 | 0,25 | 0,184 | 0,493 | 3,80 | 0,232 | 0,47 |
| 195,00 | 0,356 | 0,71 | 0,30 | 0,251 | 0,706 | 4,71 | 0,351 | 0,50 |
| 195,05 | 0,416 | 0,78 | 0,35 | 0,325 | 0,964 | 5,62 | 0,506 | 0,52 |

Рисунок Л.3– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.4 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.4 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,39 | 0,73 | 195,01 | 195,27 | 194,81 |
| P=10% | 0,30 | 0,65 | 194,97 | 195,22 | 194,76 |
| CМГВ | 0,001 | 0,09 | 194,63 | 194,89 | 194,43 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 454+67, газопровод 2: ПК 456+63

Морфоствор расположен в 41 м ниже створа трассы газопровода 1 и в 18 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=14,8‰, nрусло=0,10, nпойма=0,12.

Таблица Л.5 – Результаты гидравлических расчетов

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 186,30 | 0,004 | 0,08 | 0,02 | 0,000 | 0,004 | 0,18 | 0,000 | 0,08 |
| 186,35 | 0,018 | 0,14 | 0,05 | 0,003 | 0,018 | 0,40 | 0,003 | 0,14 |
| 186,40 | 0,044 | 0,19 | 0,07 | 0,008 | 0,044 | 0,62 | 0,008 | 0,19 |
| 186,45 | 0,081 | 0,23 | 0,09 | 0,018 | 0,081 | 0,92 | 0,018 | 0,23 |
| 186,50 | 0,142 | 0,24 | 0,09 | 0,034 | 0,142 | 1,53 | 0,034 | 0,24 |
| 186,55 | 0,234 | 0,27 | 0,11 | 0,063 | 0,234 | 2,14 | 0,063 | 0,27 |
| 186,60 | 0,356 | 0,30 | 0,13 | 0,107 | 0,356 | 2,75 | 0,107 | 0,30 |
| 186,65 | 0,500 | 0,36 | 0,17 | 0,181 | 0,502 | 2,99 | 0,181 | 0,36 |

Рисунок Л.5 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.6 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.6 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,10 | 0,30 | 186,59 | 187,20 | 186,86 |
| P=10% | 0,08 | 0,28 | 186,57 | 187,17 | 186,83 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 462+92, газопровод 2: ПК 464+82

Морфоствор расположен в 11 м ниже створа трассы газопровода 1 и в 18 м выше створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=11,2‰, nрусло=0,10, nпойма=0,10.

Таблица Л.7 – Результаты гидравлических расчетов

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 169,20 | 0,000 | 0,02 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,01 | 0,000 | 0,02 |
| 169,30 | 0,005 | 0,08 | 0,06 | 0,000 | 0,005 | 0,08 | 0,000 | 0,08 |
| 169,40 | 0,017 | 0,12 | 0,11 | 0,002 | 0,017 | 0,16 | 0,002 | 0,12 |
| 169,45 | 0,026 | 0,14 | 0,13 | 0,004 | 0,026 | 0,20 | 0,004 | 0,14 |
| 169,50 | 0,037 | 0,15 | 0,16 | 0,006 | 0,037 | 0,24 | 0,006 | 0,15 |
| 169,55 | 0,056 | 0,13 | 0,06 | 0,007 | 0,056 | 0,87 | 0,007 | 0,13 |
| 169,60 | 0,112 | 0,17 | 0,09 | 0,019 | 0,121 | 1,79 | 0,020 | 0,16 |
| 169,65 | 0,182 | 0,20 | 0,11 | 0,036 | 0,245 | 3,28 | 0,044 | 0,18 |
| 169,70 | 0,288 | 0,23 | 0,13 | 0,067 | 0,460 | 5,37 | 0,095 | 0,21 |
| 169,75 | 0,403 | 0,29 | 0,18 | 0,116 | 0,784 | 7,61 | 0,191 | 0,24 |
| 169,80 | 0,518 | 0,34 | 0,23 | 0,177 | 1,22 | 9,86 | 0,337 | 0,28 |
| 169,85 | 0,633 | 0,39 | 0,28 | 0,247 | 1,77 | 12,10 | 0,542 | 0,31 |
| 169,90 | 0,748 | 0,44 | 0,33 | 0,327 | 2,43 | 14,35 | 0,816 | 0,34 |
| 169,95 | 0,863 | 0,48 | 0,38 | 0,414 | 3,21 | 16,61 | 1,17 | 0,36 |
| 170,00 | 0,978 | 0,52 | 0,43 | 0,511 | 4,39 | 26,00 | 1,57 | 0,36 |

Рисунок Л.7 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.8 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.8 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,79 | 0,43 | 169,90 | 170,02 | 169,71 |
| P=10% | 0,42 | 0,36 | 169,82 | 169,94 | 169,62 |
| CМГВ | прсх. | - | - | - | - |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 464+80, газопровод 2: ПК 466+53

Морфоствор расположен в 6 м выше створа трассы газопровода 1 и в 41 м выше створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=4,8‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10.

Таблица Л.9 – Результаты гидравлических расчетов

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 170,55 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,000 | 0,001 | 0,16 | 0,000 | 0,04 |
| 170,60 | 0,021 | 0,07 | 0,03 | 0,002 | 0,021 | 0,83 | 0,002 | 0,07 |
| 170,65 | 0,066 | 0,14 | 0,07 | 0,009 | 0,066 | 0,98 | 0,009 | 0,14 |
| 170,70 | 0,119 | 0,18 | 0,11 | 0,022 | 0,122 | 1,29 | 0,022 | 0,18 |
| 170,75 | 0,179 | 0,22 | 0,14 | 0,039 | 0,196 | 1,65 | 0,041 | 0,21 |
| 170,80 | 0,247 | 0,26 | 0,18 | 0,063 | 0,287 | 2,14 | 0,068 | 0,24 |
| 170,85 | 0,317 | 0,30 | 0,23 | 0,096 | 0,422 | 3,24 | 0,109 | 0,26 |
| 170,90 | 0,387 | 0,35 | 0,28 | 0,134 | 0,612 | 4,35 | 0,164 | 0,27 |
| 170,95 | 0,457 | 0,39 | 0,33 | 0,177 | 0,857 | 5,46 | 0,238 | 0,28 |
| 171,00 | 0,527 | 0,43 | 0,38 | 0,224 | 1,16 | 6,57 | 0,334 | 0,29 |
| 171,05 | 0,597 | 0,46 | 0,43 | 0,276 | 1,51 | 7,67 | 0,455 | 0,30 |
| 171,10 | 0,667 | 0,50 | 0,48 | 0,332 | 1,92 | 8,78 | 0,602 | 0,31 |
| 171,15 | 0,737 | 0,53 | 0,53 | 0,392 | 2,39 | 9,89 | 0,780 | 0,33 |

Рисунок Л.9 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.10 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.10 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,63 | 0,50 | 171,11 | 171,08 | 170,91 |
| P=10% | 0,35 | 0,43 | 171,01 | 170,98 | 170,81 |
| CМГВ | прсх. | - | - | - | - |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 473+38, газопровод 2: ПК 475+29

Морфоствор расположен в створе трассы газопровода 1 и в 35 м выше створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=9,8‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10.

Таблица Л.11 – Результаты гидравлических расчетов

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 175,35 | 0,010 | 0,09 | 0,02 | 0,001 | 0,010 | 0,53 | 0,001 | 0,09 |
| 175,40 | 0,052 | 0,16 | 0,05 | 0,008 | 0,052 | 1,15 | 0,008 | 0,16 |
| 175,45 | 0,125 | 0,21 | 0,07 | 0,026 | 0,125 | 1,78 | 0,026 | 0,21 |
| 175,50 | 0,230 | 0,26 | 0,10 | 0,059 | 0,230 | 2,40 | 0,059 | 0,26 |
| 175,55 | 0,365 | 0,30 | 0,12 | 0,110 | 0,365 | 2,99 | 0,110 | 0,30 |
| 175,60 | 0,527 | 0,35 | 0,15 | 0,182 | 0,527 | 3,50 | 0,182 | 0,35 |
| 175,65 | 0,715 | 0,39 | 0,18 | 0,276 | 0,715 | 4,01 | 0,276 | 0,39 |
| 175,70 | 0,928 | 0,42 | 0,21 | 0,394 | 0,928 | 4,52 | 0,394 | 0,42 |
| 175,75 | 1,17 | 0,46 | 0,23 | 0,536 | 1,17 | 5,03 | 0,536 | 0,46 |
| 175,80 | 1,43 | 0,49 | 0,26 | 0,707 | 1,43 | 5,54 | 0,707 | 0,49 |

Рисунок Л.11 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.12 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.12 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,44 | 0,44 | 175,72 | 175,72 | 175,37 |
| P=10% | 0,24 | 0,37 | 175,63 | 175,63 | 175,29 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 479+61, газопровод 2: ПК 481+89

Морфоствор расположен в 9 м ниже створа трассы газопровода 1 и в 42 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=33,5 ‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10.

Таблица Л.13 – Результаты гидравлических расчетов

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 184,70 | 0,012 | 0,15 | 0,02 | 0,002 | 0,012 | 0,72 | 0,002 | 0,15 |
| 184,75 | 0,075 | 0,27 | 0,04 | 0,021 | 0,075 | 1,82 | 0,021 | 0,27 |
| 184,80 | 0,194 | 0,37 | 0,07 | 0,073 | 0,194 | 2,91 | 0,073 | 0,37 |
| 184,85 | 0,367 | 0,46 | 0,09 | 0,170 | 0,367 | 4,01 | 0,170 | 0,46 |
| 184,90 | 0,594 | 0,54 | 0,12 | 0,323 | 0,594 | 5,10 | 0,323 | 0,54 |

Рисунок Л.13 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.14 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.14 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,16 | 0,46 | 184,85 | 185,15 | 186,25 |
| P=10% | 0,12 | 0,42 | 184,83 | 185,13 | 186,23 |