## ПРИЛОЖЕНИЕ Л

# Расчет уровней воды гидравлическим методом

Река Ема, газопровод 1: ПК 501+58, газопровод 2: ПК 504+34

Морфоствор расположен в 33 м ниже створа газопровода 1 и в 58 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=0,90‰, nрусло=0,065, nпойма=0,10.

Таблица Л 1 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 156,80 | 0,751 | 0,13 | 0,15 | 0,096 | 0,751 | 5,15 | 0,096 | 0,13 |
| 157,00 | 1,91 | 0,20 | 0,30 | 0,392 | 1,91 | 6,44 | 0,392 | 0,20 |
| 157,20 | 3,28 | 0,27 | 0,46 | 0,885 | 3,28 | 7,10 | 0,885 | 0,27 |
| 157,40 | 4,74 | 0,33 | 0,63 | 1,55 | 4,74 | 7,55 | 1,55 | 0,33 |
| 157,60 | 6,32 | 0,37 | 0,76 | 2,34 | 6,32 | 8,28 | 2,34 | 0,37 |
| 157,80 | 8,05 | 0,41 | 0,89 | 3,29 | 8,05 | 9,05 | 3,29 | 0,41 |
| 158,00 | 9,94 | 0,44 | 1,01 | 4,42 | 9,94 | 9,83 | 4,42 | 0,44 |
| 158,20 | 12,0 | 0,47 | 1,12 | 5,69 | 12,0 | 10,74 | 5,69 | 0,47 |
| 158,40 | 14,3 | 0,50 | 1,20 | 7,11 | 14,3 | 11,8 | 7,11 | 0,50 |
| 158,60 | 16,7 | 0,52 | 1,29 | 8,76 | 16,7 | 12,9 | 8,76 | 0,52 |
| 158,80 | 19,4 | 0,55 | 1,37 | 10,6 | 20,3 | 33,8 | 10,6 | 0,52 |
| 159,00 | 22,4 | 0,56 | 1,40 | 12,5 | 36,4 | 135 | 13,5 | 0,37 |
| 159,20 | 25,7 | 0,60 | 1,57 | 15,4 | 73,3 | 214 | 21,3 | 0,29 |
| 159,40 | 29,0 | 0,65 | 1,77 | 18,9 | 120 | 250 | 33,8 | 0,28 |

Рисунок Л.1 – Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.2 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.2 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 22,1 | 0,60 | 159,21 | 159,24 | 159,27 |
| P=10% | 17,2 | 0,58 | 159,10 | 159,13 | 159,15 |
| CМГВ | 0,083 | 0,11 | 156,77 | 157,42 | 157,42 |

Река Полонбаш, газопровод 1: ПК 529+92, газопровод 2: ПК 532+31

Морфоствор расположен в 83 м ниже створа трассы газопровода 1 и в 142 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=1,10‰, nрусло=0,065, nпойма=0,12.

Таблица Л 3 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 157,75 | 0,396 | 0,10 | 0,09 | 0,041 | 0,410 | 4,76 | 0,041 | 0,10 |
| 157,90 | 1,06 | 0,20 | 0,24 | 0,215 | 1,17 | 5,47 | 0,215 | 0,18 |
| 158,05 | 1,72 | 0,27 | 0,39 | 0,47, | 2,30 | 12,10 | 0,500 | 0,22 |
| 158,20 | 2,38 | 0,34 | 0,54 | 0,800 | 5,56 | 31,34 | 1,02 | 0,18 |
| 158,35 | 3,04 | 0,40 | 0,69 | 1,21 | 14,16 | 71,86 | 2,17 | 0,15 |
| 158,50 | 3,70 | 0,45 | 0,84 | 1,68 | 26,33 | 90,28 | 4,29 | 0,16 |
| 158,65 | 4,36 | 0,51 | 0,99 | 2,21 | 40,15 | 94,05 | 7,59 | 0,19 |
| 158,80 | 5,02 | 0,56 | 1,14 | 2,79 | 54,5 | 97,82 | 11,8 | 0,22 |

Рисунок Л.3– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.4 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.4 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 7,67 | 0,51 | 158,65 | 158,74 | 158,81 |
| P=10% | 5,78 | 0,48 | 158,57 | 158,66 | 158,72 |
| CМГВ | 0,026 | 0,07 | 157,70 | 157,66 | 157,66 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 538+67, газопровод 2: ПК 541+12

Морфоствор расположен в 34 м выше створа трассы газопровода 1 и в 30 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=25,0‰, nрусло=0,08, nпойма=0,10

Таблица Л 5 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 171,85 | 0,006 | 0,13 | 0,02 | 0,001 | 0,006 | 0,32 | 0,001 | 0,13 |
| 171,90 | 0,032 | 0,24 | 0,04 | 0,008 | 0,032 | 0,75 | 0,008 | 0,24 |
| 171,95 | 0,106 | 0,25 | 0,05 | 0,027 | 0,106 | 2,26 | 0,027 | 0,25 |
| 172,00 | 0,249 | 0,36 | 0,08 | 0,090 | 0,249 | 3,09 | 0,090 | 0,36 |
| 172,05 | 0,406 | 0,48 | 0,13 | 0,196 | 0,406 | 3,21 | 0,196 | 0,48 |
| 172,10 | 0,570 | 0,59 | 0,17 | 0,334 | 0,570 | 3,34 | 0,334 | 0,59 |
| 172,15 | 0,741 | 0,67 | 0,21 | 0,500 | 0,741 | 3,47 | 0,500 | 0,67 |
| 172,20 | 0,917 | 0,75 | 0,25 | 0,692 | 0,917 | 3,60 | 0,692 | 0,75 |

Рисунок Л.5– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.6 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.6 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,53 | 0,69 | 172,16 | 171,57 | 172,18 |
| P=10% | 0,30 | 0,56 | 172,09 | 171,50 | 172,11 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 551+91, газопровод 2: ПК 554+66

Морфоствор расположен в  створе трассы газопровода 1 и в 31 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=15,4‰, nрусло=0,10, nпойма=0,10

Таблица Л 7 – Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 186,60 | 0,009 | 0,10 | 0,03 | 0,001 | 0,009 | 0,38 | 0,001 | 0,10 |
| 186,65 | 0,038 | 0,16 | 0,05 | 0,006 | 0,038 | 0,75 | 0,006 | 0,16 |
| 186,70 | 0,101 | 0,16 | 0,04 | 0,016 | 0,101 | 2,26 | 0,016 | 0,16 |
| 186,75 | 0,271 | 0,19 | 0,06 | 0,051 | 0,271 | 4,52 | 0,051 | 0,19 |
| 186,80 | 0,553 | 0,23 | 0,08 | 0,129 | 0,553 | 6,78 | 0,129 | 0,23 |
| 186,85 | 0,949 | 0,28 | 0,10 | 0,261 | 0,949 | 9,04 | 0,261 | 0,28 |
| 186,90 | 1,46 | 0,32 | 0,13 | 0,460 | 1,46 | 11,31 | 0,460 | 0,32 |

Рисунок Л.7– Поперечное сечение ручья в морфостворе

Рисунок Л.8 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.8 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,38 | 0,30 | 186,88 | 186,88 | 187,36 |
| P=10% | 0,24 | 0,27 | 186,84 | 186,84 | 187,32 |

Ручей без названия, газопровод 1: ПК 552+44, газопровод 2: ПК 555+61

Морфоствор расположен в 12 м выше створе трассы газопровода 1 и в 64 м ниже створа трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=15,4‰, nрусло=0,10, nпойма=0,10

Таблица Л 9– Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 186,65 | 0,015 | 0,12 | 0,03 | 0,002 | 0,015 | 0,50 | 0,002 | 0,12 |
| 186,70 | 0,047 | 0,17 | 0,05 | 0,008 | 0,047 | 0,90 | 0,008 | 0,17 |
| 186,75 | 0,115 | 0,19 | 0,06 | 0,022 | 0,115 | 1,87 | 0,022 | 0,19 |
| 186,80 | 0,274 | 0,19 | 0,06 | 0,052 | 0,274 | 4,51 | 0,052 | 0,19 |
| 186,85 | 0,566 | 0,23 | 0,08 | 0,129 | 0,566 | 7,16 | 0,129 | 0,23 |
| 186,90 | 0,990 | 0,27 | 0,10 | 0,266 | 0,990 | 9,80 | 0,266 | 0,27 |
| 186,95 | 1,55 | 0,31 | 0,13 | 0,480 | 1,55 | 12,28 | 0,480 | 0,31 |

Рисунок Л.9– Поперечное сечение ручья в морфостворе.

Рисунок Л.10 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.10 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,29 | 0,27 | 186,91 | 186,73 | 188,09 |
| P=10% | 0,20 | 0,25 | 186,88 | 186,70 | 188,06 |

Река Полонбашка, газопровод 1: ПК 565+81, газопровод 2: ПК 568+18

Максимальные уровни воды 1 % и 10 % обеспеченности назначены по меткам высоких вод, наблюденным при гидрологическом обследовании водотока.

СМГВ определен по порогу перелива через бобровую плотину и составил 178,4 мБС. В меженный период, при снижении поступления воды в русло и увеличении роли испарения, произойдет понижение уровня воды в верхнем бьефе до указанного значения.

Река Ершовка, газопровод 1: ПК 595+33.

Морфоствор расположен в 30 м нижее створа трассы газопровода 1.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=6,90‰, nрусло=0,10, nпойма=0,12

Таблица Л 11– Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 194,45 | 0,007 | 0,05 | 0,02 | 0,000 | 0,007 | 0,43 | 0,000 | 0,05 |
| 194,50 | 0,046 | 0,10 | 0,04 | 0,004 | 0,046 | 1,16 | 0,004 | 0,10 |
| 194,55 | 0,115 | 0,15 | 0,08 | 0,017 | 0,115 | 1,52 | 0,017 | 0,15 |
| 194,60 | 0,198 | 0,19 | 0,11 | 0,037 | 0,198 | 1,79 | 0,037 | 0,19 |
| 194,65 | 0,294 | 0,22 | 0,14 | 0,065 | 0,294 | 2,06 | 0,065 | 0,22 |
| 194,70 | 0,404 | 0,25 | 0,17 | 0,102 | 0,404 | 2,34 | 0,102 | 0,25 |
| 194,75 | 0,528 | 0,28 | 0,20 | 0,148 | 0,528 | 2,61 | 0,148 | 0,28 |
| 194,80 | 0,665 | 0,30 | 0,23 | 0,203 | 0,665 | 2,88 | 0,203 | 0,30 |
| 194,85 | 0,816 | 0,33 | 0,26 | 0,268 | 0,816 | 3,16 | 0,268 | 0,33 |
| 194,90 | 0,981 | 0,35 | 0,29 | 0,344 | 0,981 | 3,43 | 0,344 | 0,35 |
| 194,95 | 1,15 | 0,39 | 0,33 | 0,446 | 1,18 | 4,98 | 0,446 | 0,38 |
| 195,00 | 1,33 | 0,42 | 0,38 | 0,560 | 1,50 | 7,71 | 0,577 | 0,39 |
| 195,05 | 1,50 | 0,46 | 0,43 | 0,690 | 1,95 | 10,5 | 0,742 | 0,38 |

Рисунок Л.11 – Поперечное сечение реки в морфостворе

Рисунок Л.12 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.12 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 1, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,72 | 0,45 | 195,04 | 195,25 |
| P=10% | 0,52 | 0,41 | 194,98 | 195,19 |
| CМГВ | 0,002 | 0,06 | 194,46 | 194,65 |

Река Ершовка, газопровод 2: ПК 598+47.

Морфоствор расположен в створе трассы газопровода 2.

Расчет выполнен при следующих параметрах: I=6,90‰, nрусло=0,10, nпойма=0,12

Таблица Л 13– Расчет кривой гидравлическим методом

| УВ, Н мБС | Русловой отсек | Полное сечение |
| --- | --- | --- |
|  | W, м2 | V ср, м/с | hср, м | Q, м3/с | W, м2 | В, м | Q общ., м3/с | Vср, м/с |
| 194,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194,90 | 0,009 | 0,07 | 0,03 | 0,001 | 0,009 | 0,35 | 0,001 | 0,07 |
| 194,95 | 0,035 | 0,11 | 0,05 | 0,004 | 0,035 | 0,70 | 0,004 | 0,11 |
| 195,00 | 0,070 | 0,17 | 0,10 | 0,012 | 0,10 | 2,07 | 0,014 | 0,14 |
| 195,05 | 0,11 | 0,23 | 0,15 | 0,024 | 0,24 | 3,44 | 0,037 | 0,15 |
| 195,10 | 0,14 | 0,28 | 0,20 | 0,039 | 0,45 | 4,81 | 0,077 | 0,17 |
| 195,15 | 0,18 | 0,32 | 0,25 | 0,056 | 0,72 | 6,18 | 0,14 | 0,19 |
| 195,20 | 0,21 | 0,36 | 0,30 | 0,076 | 1,07 | 7,55 | 0,22 | 0,21 |
| 195,25 | 0,25 | 0,40 | 0,35 | 0,099 | 1,48 | 8,92 | 0,34 | 0,23 |
| 195,30 | 0,28 | 0,44 | 0,40 | 0,12 | 1,96 | 10,3 | 0,49 | 0,27 |
| 195,35 | 0,32 | 0,48 | 0,45 | 0,15 | 2,51 | 11,7 | 0,67 | 0,28 |
| 195,40 | 0,35 | 0,51 | 0,50 | 0,18 | 3,13 | 13,0 | 0,89 | 0,30 |

Рисунок Л.13 – Поперечное сечение реки в морфостворе

Рисунок Л.14 – Зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H)

Таблица Л.14 – Результаты гидравлических расчетов

| Характеристика | Q, м3/с | Vср.русло, м/с | Hморф., мБС | Нгазопровод 2, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P=1% | 0,72 | 0,48 | 195,36 | 195,36 |
| P=10% | 0,52 | 0,45 | 195,30 | 195,30 |
| CМГВ | 0,002 | 0,08 | 194,91 | 194,91 |