## ПРИЛОЖЕНИЕ Т

## Ведомость объемов работ 80-90

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
| I. Полевые работы |
|  | Рекогносцировочное обследование реки II категории | км | 1,6 |
|  | Водомерный пост II кат. | пост | 2 |
|  | Разбивка промерного створа при ширине реки до 100 м (k=1,1 прим.4; k=0,8 состав работ) | створ | 72 |
|  | Наблюдение на водомерном посту 4 раза в сутки (k=1,5 прим.2; k=1,15 прим.1) | день | 2 |
|  | Измерение расхода воды вертушкой при ширине реки до 20 м | расход | 2 |
|  | Определение скорости и направления течения до 20 м | профиль | 2 |
|  | Промеры глубин по готовому створу при ширине реки: до 20 м | профиль | 72 |
|  | Отбор проб воды (мутность) до 20 м | фильтр | 3 |
|  | Отбор проб воды (химический анализ) до 20 м | проба | 3 |
|  | Фотоработы | снимок | 30 |
|  | Установка высот характерных уровней до 1 км II кат. | 1 комплекс показаний | 2 |
|  | Определение уклона реки II кат. при количестве урезных кольев на 1 км длины реки 3 шт | 1 определение на 1 км | 4 |
|  | Содержание весельной лодки | 1 месяц | 0,22 |
| II. Лабораторные работы |
|  | Стандартный анализ воды | проба | 3 |
|  | Коррозионная активность воды по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля | проба | 3 |
|  | Определение мутности весовым методом т.72, п.90 | фильтр | 3 |
| III. Камеральные работы |
|  | Рекогносцировочное обследование реки II категории | км | 1,6 |
|  | Измерение расхода воды вертушкой при ширине реки до 20 м | расход | 2 |
|  | Наблюдение на водомерном посту 4 раза в сутки | сутки | 2 |
|  | Определение скорости и направления течения реки при ширине до 20 м | серия | 2 |
|  | Камеральная обработка химического состава воды и определение коррозийной активности воды | 15% от стоимости |
|  | Систематизация материалов гидрологических наблюдений: 1. Ежедневных | 1 годопункт | 0,5 |
|  | 2. Среднедекадных | 1 годопункт | 5,75 |
|  | Составлен. схемы гидрометеорол. изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 (применительно к ВЗ и ПЗП) | схема | 4 |
|  | Вычисление процентного распределения стока по месяцам и сезонам (СМГВ) | расчет | 5,75 |
|  | Определение площади водосбора | дм2 | 5,87 |
|  | Определение уклона водосбора | водосбор | 5 |
|  | Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности к=0,5 | расчет | 5 |
|  | Определение максимальных расходов весеннего половодья и дождевых паводков по эмпирическим редукционным формулам к=0,3 | расчет | 5 |
|  | Определение Qmin при отсутствии данных наблюдений по одному методу. к=0,3 | расчет | 5 |
|  | Построение кривой расходов гидравлическим методом | график | 5 |
|  | Построение графика связи одного гидрологического элемента с другим при числе точек: до 10 | график | 10 |
|  | Построение кривой свободной поверхности при числе створов: до 3 | график | 4 |
|  | Определение вертикальных деформаций русла без построения плана деформаций по совмещенным поперечникам, к=0,3. | участок | 3 |
|  | Составление вспомогательных таблиц для характеристик гидрологического режима при числе лет до 50 (сводн, рыб, вз и пзп) | таблица | 11 |
|  | Составление гидрологического отчета на изученной территории при стоимости камер. работ св. 5000 руб к=1,1 прим.3 | очерк | 0,083 |
|  | Составление записки "Характеристика естественного режима русла реки" при его общей устойчивости и количестве описываемых участков 1 к=0,5 на состав работ | записка | 4 |
|  | Составление записки "Характеристика естественного режима русла реки" при его общей устойчивости и количестве описываемых участков 1 (противопожарные переезды) к=0,2 на состав работ | записка | 1 |