## Приложение 1

## Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед. измер. | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Инженерно-геологические изыскания |
| I. Полевые работы |
| Рекогносцировочное обследование | км | 20 |
| Механическое колонковое бурение скважин самоходными буровыми установками диаметром до 160 мм I категория II категория III категория IV категория | скв. п.м. | 74 418,5 39,8 266,2 89,3 23,2 |
| Ручное бурение диаметром свыше 60мм до 89мм I категория II категория | скв. п.м. | 8 11 1,6 9,4 |
| Гидрогеологические наблюдения в скважинах | п.м. | 302,9 |
| Крепление скважин при бурении до 160 мм | п.м. | 135,8 |
| Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не свыше 1м/мин | исп. | 2 |
| Отбор монолитов из скважин до 10 м | мон. | 63 |
| Отбор образцов грунта нарушенного сложения | проб | 32 |
| Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками, м: св.50-100 м 200-350 | т.пр. | 82 8 74 |
| II. Лабораторные работы |
| Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионные испытания под нагрузкой до 0,6 МПа | Табл. 63 §27 | опр. | 9 |
| Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа | Табл. 63 §17 | опр. | 8 |
| Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа | Табл. 63 §13 | опр. | 4 |
| Влажность торфа | Табл. 69 §1 | опр. | 2 |
| Степень разложения торфа(микроскопическое определение) | Табл. 69 §6 | опр. | 2 |
| Потери при прокаливании при температурах 800-1000°С | Табл. 70 §13 | опр. | 20 |
| Плотность частиц грунта пикнометрическим методом | Табл. 62 §5 | опр. | 24 |
| Наименование работ | Ед. измер. | Объем работ |
| Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1мм (навеска от 0,5 до 1кг) | Табл. 64 §9 | опр. | 26 |
| Гранулометрический анализ фракции меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | Табл. 64 §12 | опр. | 26 |
| Влажность (пески) | Табл. 64 §1 | опр. | 23 |
| Полный комплекс определений физический свойств (пески) | Табл. 65 §1 | опр. | 1 |
| Консистенция при нарушенной структуре | Табл. 63 §3 | опр. | 3 |
| Полный комплекс определения физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10 %) | Табл. 63 §8 | опр. | 1 |
| Полный комплекс определения физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10 %) | Табл. 63 §9 | опр. | 33 |
| Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | Табл. 75 §4 | опр. | 1 |
| Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | Табл. 71 §1 | опр. | 2 |
| Стандартный (типовой) анализ воды | Табл. 73 §2 | опр. | 4 |
| Коррозионная активность грунтовых других вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля одновременно | Табл. 75 §8 | опр. | 4 |
| Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | Табл. 75 §5 | опр. | 7 |
| Морозное пучение грунтов | Табл. 62 §14 (применительно) | опр. | 8 |
| III. Камеральные работы |
| Камеральная обработка материалов рекогносцировки | км | 20 |
| Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями | п.м. | 429,5 |
| Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов | % | 100 |
| Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств песчаных грунтов | % | 100 |
| Камеральная обработка химических свойств грунтов | % | 100 |
| Камеральная обработка химического состава воды | % | 100 |
| Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды | % | 100 |
| Камеральная обработка статического зондирования | исп. | 2 |
| Сбор и использование материалов прошлых лет | п.м. | 3000 |
| Написание технического отчета | отчет | 1 |