## Приложение Ц

## Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Ед. измер. | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Инженерно-геологические работы |
| I. Полевые работы |
| Рекогносцировочное обследование | км | 19 |
| Механическое колонковое бурение скважин самоходными буровыми установками диаметром до 160 мм I категория II категория III категория IV категория | скв. п.м. | 181 978,0 220,2 541,5 211,3 5,0 |
| Ручное бурение диаметром свыше 60мм до 89мм I категория II категория III категория IV категория | скв. п.м. | 20 22,0 5,2 13,9 2,4 0,5 |
| Гидрогеологические наблюдения в скважинах | п.м. | 704,4 |
| Крепление скважин при бурении до 160 мм | п.м. | 326,0 |
| Проходка закопушек | закоп. | 1 |
| Отбор монолитов из скважин до 10 м | мон. | 142 |
| Отбор образцов грунта нарушенного сложения | проб | 64 |
| Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками, м: св.50-100 м | т.пр. | 202 |
| II. Лабораторные работы |
| Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионные испытания под нагрузкой до 0,6 МПа | Табл. 63 §27 | опр. | 73 |
| Влажность торфа | Табл. 69 §1 | опр. | 11 |
| Степень разложения торфа(микроскопическое определение) | Табл. 69 §6 | опр. | 11 |
| Потери при прокаливании при температурах 800-1000°С | Табл. 70 §13 | опр. | 43 |
| Плотность частиц грунта пикнометрическим методом | Табл. 62 §5 | опр. | 53 |
| Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 10 до 0,001мм | Табл. 62 §21 | опр. | 41 |
| Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1мм (навеска от 0,5 до 1кг) | Табл. 64 §9 | опр. | 11 |
| Гранулометрический анализ фракции меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | Табл. 64 §12 | опр. | 11 |
| Влажность (пески) | Табл. 64 §1 | опр. | 11 |
| Полный комплекс определения физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10 %) | Табл. 63 §8 | опр. | 12 |
| Полный комплекс определения физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10 %) | Табл. 63 §9 | опр. | 57 |
| Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | Табл. 75 §4 | опр. | 17 |
| Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | Табл. 71 §1 | опр. | 13 |
| Стандартный (типовой) анализ воды | Табл. 73 §2 | опр. | 37 |
| Коррозионная активность грунтовых других вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля одновременно | Табл. 75 §8 | опр. | 37 |
| Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | Табл. 75 §5 | опр. | 13 |
| III.Камеральные работы |
| Камеральная обработка материалов рекогносцировки | км | 19 |
| Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями | п.м. | 1000,6 |
| Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов | % | 100 |
| Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств песчаных грунтов | % | 100 |
| Камеральная обработка химических свойств грунтов | % | 100 |
| Камеральная обработка химического состава воды | % | 100 |
| Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды | % | 100 |
| Сбор и использование материалов прошлых лет | п.м. | 3000 |
| Написание технического отчета | отчет | 1 |
| Примечание - объемы работ на площадках УКЗ (км 32,0), АЗ (км 32,0), УКЗ (км 59,0), АЗ (км 59,0), трассе ЛЭП (км 59,0) и площадке БКЭС (км 85,0) были увеличены из-за изменения местоположения (переноса) объекта изыскания. |